Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 07-36/12 от 11 октября 2011 года

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Исаклинский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план

сельского поселения Два Ключа

муниципального района Исаклинский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                                  Г.О. Черемисин

г. Самара, 2011 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

1.Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист №1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист №3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №4.

2.4. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист №5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Приложение. Экспликация объектов. Описание и параметры функциональных зон.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ГП и застройки                                                       М.Г. Чекушкина

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник сантехнического отдела                                                  Р.П. Герасимова

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки

(ответственный исполнитель)                                                                О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                   Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                          Т.В. Филанова

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Главный специалист СТО                                                                        Н.В.Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Инженер-эколог I категории                                                                     И.А. Никонов

Инженер I категории                                                                             О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                            А.В. Сосновская

Инженер I категории                                                                               Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                            А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Строительно-проектная компания «Строй Эксперт Проект», ООО «Проект-С».

Содержание

1.ВВЕДЕНИЕ	8

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ	23

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	23

2.1.1.История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка	23

2.1.2. Место и роль сельского поселения в системе расселения Самарской области	25

2.1.3.  Местоположение  сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский на территории Самарской области	26

2.1.4. Природно - климатические условия исследуемой территории	29

2.1.4.1. Климат	29

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	29

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	29

2.1.4.4. Опасные природные процессы	30

2.1.4.5.  Гидрографическая сеть	31

2.1.4.6. Полезные ископаемые	32

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	32

2.1.4.8.  Природные рекреационные ресурсы	33

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА	34

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Два Ключа муниципального района Исаклинский	34

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов	34

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Исаклинский	38

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении	44

Два Ключа м.р. Исаклинский	44

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Два Ключа	48

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА	52

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА	53

2.4.1. Жилая зона	53

2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда	53

2.4.2. Общественно-деловая зона	56

2.4.2.1.Учреждения и предприятия обслуживания	56

2.4.3. Зона производственного использования	62

2.4.4. Зоны транспортной инфраструктуры	63

2.4.4.1. Транспорт	63

2.4.4.1.1 Внешний транспорт	63

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	65

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	65

2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населенных пунктов	66

2.4.5. Зоны инженерной инфраструктуры	69

2.4.5.1. Инженерное оборудование территории	69

2.4.5.1.1. Водоснабжение	69

2.4.5.1.2. Водоотведение	70

2.4.5.1.3. Теплоснабжение	71

2.4.5.1.4. Газоснабжение	71

2.4.5.1.5. Электроснабжение	72

2.4.5.1.6. Электросвязь	73

2.4.6 Зона рекреационного назначения	74

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования	75

2.4.8. Зона специального назначения	77

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	78

2.5.1.  Зоны особо охраняемых территорий	78

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	78

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	80

2.5.2. Санитарно-защитные зоны	81

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	82

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения	84

2.5.2.3. Кладбища	84

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов	84

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов	85

2.5.2.6. Объекты электроснабжения	86

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура	86

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов	87

3.5.4. Охранные зоны	87

2.5.5.  Зоны охраны поверхностных водных объектов	89

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	89

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	91

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых	91

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	93

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	95

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА	96

3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА	96

3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения	96

3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Исаклинский объекты местного значения и последовательность их выполнения	97

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДВА КЛЮЧА	101

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА	103

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение	103

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон	104

3.3.2.1. Развитие жилой зоны	104

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда	105

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	110

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания	114

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования	116

3.3.2.3.1. Планируемые производственные и коммунально-складские объекты	116

3.3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры	116

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры	116

3.3.2.4.1.1. Водоснабжение	117

3.3.2.4.1.2. Водоотведение	119

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение	120

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение	121

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение	124

3.3.2.4.1.6. Электросвязь	133

3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры	134

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры	135

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть	135

3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения	140

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	140

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения	141

3.3.2.7. Развитие зоны сельскохозяйственного использования	143

3.3.2.8. Развитие зоны специального назначения	145

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	146

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА	149

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	150

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	151

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА	152

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА	153

5. Выводы	156

1.ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта № 07-36/12 от 11 октября 2011 года на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Исаклинский Самарской области, заключенного с администрацией муниципального района Исаклинский.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году, утверждена постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2011 г.;

- Схема территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2008 году, утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Исаклинский Самарской области от 23 ноября 2009 г. № 316;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области. Книга 8, разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004 г, на основании государственного контракта №226 от 30.04.2004 г.;

- «Анализ состояния территории сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области» (1 этап), разработан ОАО «ГИПРОГОР», 2008 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (ред. 19.07.2011 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (ред. 19.07.2011 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (ред.18.07.2011 г. №242-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 19.07. 2011 г. №246-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (в ред.от 18.07.2011 г. №242-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 19.07.2011 г. № 246-ФЗ).

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии".

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от 08 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря 2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 N 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 N102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 N 25-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года №557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Исаклинский Самарской области №187-ГД от 28.12.2004 (в ред. Закона" Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 25.02.2005 года N 39-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Исаклинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (с изменениями от 10 июня 2010 №68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. №65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области» от 06.07.2011 N 63-ГД)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. №580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 №77 «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 №302

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- т«План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, №422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, в редакции от 27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 07 июля 2010 года N 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. №536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г.№466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года №287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 23 июня 2010 г. №266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 27.05.2011 г.).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Муниципальная целевая программа «МОЛОДОЙ СЕМЬЕ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ по муниципальному району Исаклинский на 2011-2015 годы».

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- "Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения" утверждены:  приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. №19

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 N 496-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области"

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*.

- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. Утв. Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарская область от 25.12.2008 № 496-п.

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СНиП 2.05.02-08 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.

- СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей.

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с Изм.№1от 10.04.2008 №25; Изм.№2 от06.10.2009 №61 утвержд. Пост. Гл. гос. Сан.)

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

- ТСН 23-346-2003 Строительная климатология Самарской области.

- ТСН 31-12-2001 Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области.

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М.; 1994 г.

- СНиП 30-02-97* Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Два Ключа,  о среднегодовом приросте населения с.п. Два Ключа и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Два Ключа м.р. Исаклинский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Исаклинский Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Два Ключа»

Генеральный план разработан на территорию муниципального образования сельского поселения Два Ключа с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Проектное решение разработано с учётом перспективы развития поселения на расчётные сроки:

1 очередь строительства – до 2023 года, включительно.

Расчётный срок строительства – до 2033 года, включительно.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения с.п. Два Ключа.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем, как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения (функционального, пространственного, планировочного) состояния территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Два Ключа

- Территориальное планирование сельского поселения Два Ключа осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Два Ключа (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Два Ключа являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Два Ключа, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Два Ключа исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Исаклинского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Два Ключа по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Два Ключа для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Исаклинского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Два Ключа;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Два Ключа;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Два Ключа;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Два Ключа для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Два Ключа;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Два Ключа.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

### 2.1.1.История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка

На территории современного муниципального района Исаклинский есть свидетельства того, что эти места осваивались еще племенами каменного века.  Около села Исаклы археологами были найдены курганные могильники и селища, относящиеся к этому периоду, в окрестностях деревни Два Ключа – выявлены два курганных могильника.

Таблица 1

Памятники археологии на территории с.п. Два Ключа*

| № | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 1 | Два Ключа | кург. мог. | Два Ключа | ю. окраина | не определена | 0,00 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |
| 1 | Два Ключа I | кург. мог. | Два Ключа | 0,75 км з. | не определена | 0,00 |

* Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории Исаклинского района  существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки. В укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов,  за сотни  верст сюда приезжали «наездом» башкиры на «бобровую охоту». Лишь после строительства Самары, под ее защитой, в конце XVI – начале XVII века появились первые постоянные  поселения.

Освоение  края осуществлялось как русскими людьми, так и народами Поволжья – мордвой, татарами, чувашами. Русские  крестьяне всегда обустраивались на открытой местности, в низине, удобной для земледелия. Чуваши и мордва селились вблизи лесов, а нередко даже в самих лесах, где они, помимо земледелия, могли заниматься бортничеством и охотой. Крестьянские жилища, пашни, скотные дворы часто подвергались набегам кочевников.

Для охраны районов освоения были воздвигнуты крепости и линии укреплений, вдоль которых пролегли дороги, и возникло немало  слобод и деревень. Возрастание количества крепостей, а вместе с ними и служилых людей, требовало развития собственного производства зерна. Появились первые переселенцы, осваивающие благоприятные для земледелия пойменные территории рек.

Недалеко от села Исаклы в овраге, окруженном лесом, било два родника, неподалеку от них образовалась деревня первых поселенцев, которую и назвали в честь этих ключей-«близнецов» – Два Ключа.

Предание гласит, что в былые времена родники  были такие водоносные и били так сильно, что поселенцы терпели убытки - вода уносила пчёл во время медосбора. Тогда жители решили в один из родников (в Чёрный ключ) забить пять двухметровых дубовых столба, а другой родник завалили пятью возами сена. Вода текла по-прежнему, но уже без ущерба для жителей. Вдоль речек располагались величественные леса. Со временем деревья вырубили, и ключи почти пересохли. В конце ХХ века  Чёрный Ключ  появился снова, и в нем всегда, хоть и немного, есть вода.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. В 1775 году после подавления крестьянского восстания под руководством Емельяна Пугачева в России была проведена реформа местного самоуправления. Страна была поделена на 50 губерний. В 1851 году была образована Самарская губерния, в состав которой вошли Бузулукский, Бугурусланский и Бугульминский уезды из Оренбургской губернии, Николаевский и Новоузенский – из Саратовской губернии, Ставропольский, Самарский и часть Сызранского – из Симбирской губернии. Таким образом, территория будущего Исаклинского района вошла в состав Самарской губернии.

В XIX веке произошли значительные политические перемены (создание всесильных бюрократических ведомств-министерств), которые укрепили поместных дворян в их стремлении основать свою независимость на доходах от собственного хозяйства. Поэтому раздача земель дворянству достигла в последние 10-летия XVIII века и в начале XIX века большого размаха.

В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья. В Поволжском крае в этот момент обосновались крупные землевладельцы: Дурасовы, Максимовы, Неклюдовы, Поливановы, Куроедовы, Смольковы, Оболенские, Осоргины, Богдановы, Шелашниковы и другие.

После провозглашения Советской власти на территории современного Исаклинского района в марте 1918 года шло интенсивное образование волостных и сельских Советов.

В 1935 году Самарская губерния была преобразована в Куйбышевскую область, в состав которой вошел вновь образованный Исаклинский район, состоящий из 23 сельских Советов со 150 населенными пунктами и численностью населения 39764 человека. Село Исаклы стало административным центром района.

22 марта 1962 году район был упразднен и вновь образован в 1967 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.12.1966 г. и решением исполкома Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 09.01.1967 года.

1.01.2006 г. на территории муниципального района Исаклинский Самарской области образовано 9 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Два Ключа, включающее поселок Зеленый, село Убейкино, поселок Пригорки, село Саперкино и деревню Два Ключа, являющуюся административным центром сельского поселения.

По данным министерства культуры Самарской области памятников историко-культурного наследия в границах сельского поселения Два Ключа нет.

По данным министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, особо охраняемых природных территорий также не выявлено.

До настоящего времени, проекты зон охраны объектов культурного наследия с.п. Два Ключа включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Два Ключа входит в состав зоны удаленной периферии.

Сельское поселение Два Ключа муниципального района Исаклинский, расположено в северной части района, в 6,5 километрах от административного центра района и 8,5 километрах от общесистемной транспортной магистрали (федеральной автодороги М-5), соединяющей сельское поселение с центром агломерации.

Сельское поселение Два Ключа является стабильно убывающим поселением, с переменным притоком внешних мигрантов. По состоянию на 1.01.2011 г. численность населения составила 1087 чел. Доля трудоспособного населения ниже среднего показателя по сельскому населению района и области.

Сельское поселение Два Ключа располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты агропромышленного комплекса. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на административный центр района, и на центр агломерации.

Наличие ценных природных ресурсов сельского поселения позволили включить его в состав рекреационно-туристического кластера Самарской области.

Для сельского поселения Два Ключа как элемента зоны удаленной периферии рекомендовано стимулирование внешней миграции за счет предоставления  льгот на строительство жилья и развития малого бизнеса в сфере сельскохозяйственного производства, пищевой промышленности и в сфере обслуживания. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства сельских усадеб.

### 2.1.3.  Местоположение  сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский на территории Самарской области

Муниципальный район Исаклинский расположен в северо-восточной части Самарской области, в 162 км от областного центра. Протяженность района с севера на юг составляет 62 км, с запада на восток 52 км. Район граничит на востоке с Клявлинским и Камышлинским, на севере с Шенталинским, на западе с Сергиевским, и юге с  Похвистневским районами.

Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Искалинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 39-ГД  и в соответствии с внесенными изменениями по границам муниципальных образований Самарской области, установленные Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области» установлены границы городского поселения.

Сельское поселение Два Ключа расположено в центре муниципального района Искалинский Самарской области.

Общая площадь земель сельского поселения Два Ключа в установленных границах составляет 16654 га.

Сельское поселение Два Ключа граничит:

- с сельским поселением Исаклы муниципального района Искалинский;

- с сельским поселением Старое Вечканово муниципального района Искалинский;

- с сельским поселением Большое Микушкино муниципального района Искалинский;

- с сельским поселением Новое Якушкино муниципального района Искалинский.

- с сельским поселением Ключи муниципального района Искалинский.

Сельское поселение Два Ключа, включает 6 населённых пунктов: деревню Два Ключа, поселок Зеленый, село Убейкино, поселок Пригорки, село Саперкино.

Административным центром поселения является деревня Два Ключа.

Существующая численность населения сельского поселения Два Ключа по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 1087  человек.

Население д. Два Ключа составляет – 377 чел., относится к малым сельским населенным пунктам с численностью жителей свыше 3,0 тыс. чел.,

п. Зеленый – 70  чел., малый сельский населенный пункт с численностью населения до 0,2 тыс. чел.

с. Убейкино – 66 чел., малый сельский населенный пункт с численностью населения до 0,2 тыс. чел.

п.Пригорки – 139 чел., малый сельский населенный пункт с численностью населения до 0,2 тыс. чел.

с. Саперкино – 450 чел., малый сельский населенный пункт с численностью населения до 0,2 тыс. чел.

В границах сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования «Урал» М5. Межселенные перемещения населения осуществляются автомобильным транспортом по автодорогам регионального и межмуниципального значения:

- "Урал" - Исаклы - Шентала (км 0 - км 25,5)

- «Урал - Шентала» - Два Ключа;

- "Урал - Шентала" - Пригорки – Убейкино;

- "Урал - Шентала" – Зеленый;

- "Исаклы - Старое Вечканово" - Два Ключа;

- «Исаклы – Саперкино».

автодорогам местного значения обеспечивая связь населенных пунктов между собой и с центром административного района:

На территории Самарской области выделено три сельскохозяйственные природно-экономические зоны с характерной специализацией каждой из них, м.р.Челно-Вершины относится к северной зоне (Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский, Челно-Вершинский и Шенталинский районы)  и определился как молочно-зерновая с развитым свиноводством.

Основная отрасль экономики сельского поселения Два Ключа - сельское хозяйство.

Населением с.п.Два Ключа многонационально. На его территории проживают русские, мордва, чуваши, татары, составляющие основную массу населения.

### 2.1.4. Природно - климатические условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Сельское поселение Два Ключа расположено в умеренно-континентальной зоне с холодной зимой и жарким летом.

Среднегодовые температуры: июля +20,2°С; января -14,8°С. Продолжительность морозного периода - 140 дней. Среднегодовое количество осадков - 426 мм. Глубина сезонного промерзания - 170 см. Преобладающими ветрами зимой являются восточные и юго-западные; летом - северные, северозападные и западные. Средняя скорость ветра за три самых холодных месяца достигает 4,9 м/сек., а за 3 самых жарких - 3,6 м/сек.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Исаклинский район относится к области Высокого Заволжья, представляющее собой волнистую равнину, пересеченную глубокими речными долинами. Поверхности водоразделов поднимаются над домнами на 100-150 м.

Район полностью располагается на Сокской возвышенно-равнинной лесостепной провинции с грядово-увалистым рельефом. Территория района постепенно понижается от востока к западу, юго-западу в этом направлении текут реки Сок, Сургут, Шунгут и другие. Рельеф осложнен сетью второстепенных долин и оврагов, в результате чего территория приобретает горный вид.

На территорию Исаклинского района заходит часть юго-запада Сокско-Шешминского района на котором расположены структуры второго порядка - Серноводско-Шугуровский и Байтуганский валы

Для рельефа района характерна асимметрия склонов речных долин и водоразделов. Южный склон обычно короткий и крутой, северный - длинный и пологий. Это связано с тектоникой района и неравномерным воздействием солнечных лучей на южные и северные склоны. Особенно высоки и обрывисты правобережья реки Сок, где выделяются Сокские горы. Они тянутся с северо-запада на север относительно границ района

Коренные карбонатные породы выходят на поверхность и играют большую роль в формировании современного рельефа. Из неогеновых отложений развиты акчагыльские морские глины, пески, галечники, встречающиеся вдоль древних долин рек.

Отсутствие рыхлых наносов и распространение коренных пород - плотных пестроцветных глин и мергелей, песчаников и известняков, трудно поддающихся размыву затрудняют образование новых оврагов. И несмотря на большую крутизну склонов, свежие овраги встречаются редко. В этих климатических условиях преобладает плоскостной смыв.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

На большой части проектируемой территории распространен казанский водоносный комплекс, а в южной части – татарский водоносный комплекс. Водовмещающими породами казанского водоносного комплекса являются трещиноватые доломиты и известняки, встречаются песчаники и мергели. Мощность водоносного комплекса изменяется от 20-30 м в долинах рек до 40-80 м на водоразделах. Воды преимущественно безнапорные или слабо напорные. Отсутствие перекрывающих непроницаемых отложений, хорошие фильтрационные свойства пород, большое количество осадков – все это создает благоприятные условия для питания водоносного комплекса.

Часто встречаются естественные выходы подземных вод в виде родников. Преобладают воды с минерализацией 1,0-1,5 г/дм3, общая жесткость 7-16 моль/дм3. Татарский водоносный комплекс в качестве водовмещающих пород содержит терригенно-карбонатные отложения. Благодаря высокому гипсометрическому положению и значительному расчленению рельефа проектируемый район находится в благоприятных условиях для питания. Подземные воды здесь залегают на сравнительно небольших глубинах: от 0 (родники) до 10-40 м. Воды преимущественно безнапорные. По химическому составу воды в основном пресные, гидрокарбонатные-кальциевые, магниевые.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

Долина р. Сок подвержена паводковому подпору, подтоплению и затоплению паводковыми водами.

В бассейне верхнего течения р. Сок нередки поверхностные проявления карста - воронки, впадины. В междуречьях карстовые воронки встречаются по местным эрозионным врезам: оврагам и балкам, особенно в их верховьях.

Учитывая наличие проявлений вышеперечисленных опасных геологических процессов, крупному строительству в границах проектирования должны предшествовать целевые изыскания, согласно требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и инженерная подготовка территорий, в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

#### 2.1.4.5.  Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть Исаклинского района достаточно густая, основными реками являются Сок, Сургут с их притоками.

Сок. Река является притоком Волги, одна из крупных рек Самарской области. Общая длина реки Сок 363 км, общая площадь водосбора - 11700 км2. Исток Сока находится в Оренбургской области.

Протяженность реки Сок в пределах Исаклинского района - 60 км. Речная долина широкая (от 1,6 до 3 км), развитая и асимметрична. Ширина реки варьирует от 2,5 до 4 км. Правый берег более крутой, высокий (30-50 м), сильно рассечен долинами притоков и оврагами. Левый склон низкий (10-20 м) и полый.

Пойма реки достаточно широкая, покрыта луговой и древесно-кустарниковой растительностью. Имеются заболоченные участки поймы Река богата озерами и старцами.

Характерной особенностью реки Сок является повышенная минерализация в летнее время, когда река питается за счет ключей, содержащих большое количество сернистых соединений. Эти соединения обуславливают особый цвет и вкус воды. Речная долина имеет корытообразную форму. Правый склон крутой, левый - пологий. Пойма двухсторонняя шириной 150-200 м. Ширина русла 1,5-4 м. Берега покрыты древесно-кустарниковой растительностью, пойменные участки заболочены

Кармалка. Левый приток реки Сургут. Речная долина трапециевидная, шириной до 100 м. Склоны крутые, высокие увалы в устьевой части реки Пойма почти отсутствует, кое-где левосторонняя, ее ширина до 400 м.

Кроме того на территории сельского поселения протекает приток 1-ого порядка р. Сок – река Каменка.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

В границах проектирования располагается 4 нефтяных месторождения – Ганинско-Янгулское, Кармалкинское, Валентиновское и Шунгутское. Кроме того, в юго-восточной части поселения находится Шунгутское месторождение пресных подземных вод.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород.

На территории м.р. Исаклинский выделяют следующие типы почв:

- Черноземы выщелоченные тучные особенно широко распространены в северной части м.р. Исаклинский. В южной части эти почвы покрывают лишь ровные или слабо волнистые высокие плато водоразделов и самые верхние участки пологих склонов. Содержание гумуса в пахотном слое данного типа почв обычно около 11-12%, иногда доходит до 14%.

- Черноземы выщелоченные среднегумусные распространены в основном южнее р. Сок. Обычно гумусность данной разновидности почв в границах проетирования составляет 8-9%, но нередко и более 9%, тогда различие между тучными и среднегумусными выщелоченными черноземами сглаживается и разделение тех и других становится очень условным.

- Черноземы типичные распространены по высоким водораздельным плато, пологим склонам и древним речным долинам. По механическому составу в этих почвах преобладают глинистые и тяжелосуглинистые разновидности. Среднее содержание гумуса в пахотном слое – 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%.

- Темно-серые слабо оподзоленные почвы в развиты почти исключительно под лесами. На распаханных территориях они встречаются очень редко и весьма малыми площадями.

В м.р. Исаклинский черноземы типичные тучные распространены очень широко, являясь основным компонентом почвенного покрова. При существенных морфологических различиях черноземы типичные тучные исследуемой территории весьма однообразны по механическому составу. Они главным образом глинистые, редко тяжелосуглинистые и никогда не бывают легкосуглинистыми и супесчаными. Содержание гумуса, как правило, порядка 10-12%.

Черноземы карбонатные тучные распространены, как правило, в условиях пересеченного рельефа. По механическому составу встречаются черноземы карбонатные глинистые, тяжелосуглинистые и среднесуглинистые.

На территории м.р. Исаклинский черноземы долинные представлены несколькими разновидностями. Из них главное значение имеют черноземы долинные перерытые глинистого или тяжелосуглинистого механического состава. В местах близкого уровня грунтовых вод или выходов верховодок на террасах Сока и Сургута спорадически наблюдается долинный солончаковый чернозем. Он с качественной стороны характеризуется как кальциево-сульфатный, что связывается с обилием гипсов в составе пород, слагающих водоразделы в области развития цехштейна.

Пойменные аллювиально-луговые почвы имеют небольшое распространение (0,9%). Их важнейшей особенностью является высокая гумусность, как по процентному содержанию органического вещества относительно минеральной массы, так и по суммарному запасу его в почвенной толще.

По природно-ландшафтному районированию территория м.р. Исаклинский относится к лесостепи Высокого Заволжья. Под лесами занято 29,9 тыс. га. Участки лесов расположены почти равномерно отдельными массивами и распределены между тремя лесничествами: Исаклинским, Микушкинским и Аделяковским.

Основной видовой состав древесных пород: дуб, береза, осина, липа, клен. Имеются посадки хвойных пород: сосна, лиственница, ель. Дуб произрастает в основном в районе Исаклинского лесничества. Микушкинский лесопункт и лесничество разрабатывают деловую древесину для выработки ширпотреба и на топливо для нужд местного хозяйства.

#### 2.1.4.8.  Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Два Ключа представлены лесами, лесостепями, озеленением общего пользования, а также акваторией и прибрежными территориями р.р. Сок, Кармалка, Каменка и др, озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Два Ключа муниципального района Исаклинский

#### 2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Исаклинский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Исаклинский

На территории Исаклинского района расположены 9 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Исаклы (численность населения на 01.01.11 – 4418 человек).

Сельские поселения муниципального района Исаклинский:

- Большое Микушкино  (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  1793 человека;

- Два Ключа (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1087  человек;

- Исаклы (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 4987 человек;

- Ключи (в составе 13 населенных пунктов) – общее число жителей 970 человек;

- Мордово-Аделяково (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  593 человека;

- Мордово-Ишуткино (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 552 человека;

- Новое Ганькино (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1074 человека;

- Новое Якушкино (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 1505 человек;

- Старое Вечканово (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1233 человека.

В целом в муниципальном районе Исаклинский по данным на 1.01.11 проживает 13317 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Исаклинский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1 Динамика естественного движения населения муниципального района Исаклинский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Исаклинский.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области. В районе немного выше уровень рождаемости при более высоком уровне смертности. Рис. 6.1 Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Исаклинский.

Младенческая смертность в Исаклинском районе в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1998 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района оказался выше регионального показателя. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Исаклинский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В последние годы в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако в последующий период в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Исаклинский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Исаклинского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Исаклинский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,7% против 18,4%. Таким образом, разрыв составляет 4,3%, что ниже среднего показателя по сельскому населению Самарской области (7,1%). Доля трудоспособного населения в районе на 1% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Исаклинский примерно на 2,2 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Исаклинский на протяжении последних 20 лет не отличались высокой стабильностью. В 90-х годах миграционный прирост был настолько велик, что перекрывал естественную убыль населения, В 2005 году миграционный прирост сменился оттоком населения, усугубляя процесс депопуляции. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения муниципального района Исаклинский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Исаклинский прибыло на 129 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Исаклинский.

Население муниципального района Исаклинский отличается некоторым национальным разнообразием: около 37,8% населения района – чуваши; 36,6% - русские; 19,5% - мордва; 2,7% - татары; 1,8% - украинцы; 0,4% - армяне.

#### 2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении

#### Два Ключа м.р. Исаклинский

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Исаклинский, в том числе в с.п. Два Ключа. (Рис. 11 Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Два Ключа м.р. Исаклинский). По данным, предоставленным администрацией с.п. Два Ключа, в период с 2003 по 2010 гг. уровень смертности превышал уровень рождаемости. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Два Ключа).

На протяжении анализируемого периода средний коэффициент рождаемости был на 3,5 промилле ниже, чем в м.р. Исаклинский, при этом на 3,8 промилле ниже была и смертность. Самым низким был уровень смертности в 2005 году (11,7 чел./тыс.), в этот период в с.п. Два Ключа родившихся было несколько больше, чем умерших (уровень рождаемости 12,5 чел./тыс.).

До 2005 года процесс депопуляции сглаживался внешней миграцией, которая покрывала естественную убыль. В последние годы миграционные процессы характеризуются оттоком или незначительным притоком мигрантов, который не компенсирует естественную убыль. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Два Ключа)

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения

с.п. Два Ключа м.р. Исаклинский (на 1 тыс. жителей)

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Два Ключа

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Два Ключа

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Два Ключа, прежде всего, на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста.  Заметно увеличение доли стариков и уменьшение доли детей. Данные о возрастной структуре населения с.п. Два Ключа представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Данные о возрастной структуре населения с.п. Два Ключа на 01.01.2011г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 208 | 19,1 |
|  | до 6 лет | 63 | 5,8 |
|  | от 7 до 15 | 109 | 10,1 |
|  | от 16 до 17 лет | 36 | 3,3 |
| II. | Из общей численности населения: | 1087 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 172 | 15,8 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 617 | 56,8 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 282 | 26,0 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 335 | 30,8 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 298 | 27,4 |
|  | женщины старше 54 лет | 188 | 17,3 |
|  | мужчины старше 59 лет | 110 | 10,2 |

По данным, предоставленным администрацией с.п. Два Ключа, доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 15,8% от всего населения, что на 2,6% меньше среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Два Ключа составляет 27,4%, тогда как в среднем по м.р. Исаклинский эта доля на 4,7% меньше.

Процент трудоспособного населения в с.п. Два Ключа на 2,1% меньше районного показателя – 56,8%. (Рис. 12 Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

В остальном демографическая ситуация в сельском поселении Два Ключа складывается в русле общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации муниципального района Исаклинский.

По данным Самарастат с 2002 по 2005 гг. число жителей в с.п. Два Ключа росло, с 2005 года стало сокращаться. (Рис. 13 Динамика численности населения с.п. Два Ключа). В Таблице 3 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Два Ключа.

Таблица 3

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Два Ключа

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Два Ключа | 1246 | 1278 | 1253 | 1199 | 1087 |
| д. Два Ключа - а/ц | 444 | 462 | 443 | 429 | 377 |
| п. Зеленый | 75 | 78 | 77 | 65 | 70 |
| с. Убейкино | 71 | 69 | 70 | 60 | 66 |
| п. Пригорки | 141 | 144 | 134 | 139 | 124 |
| с. Саперкино | 515 | 525 | 529 | 506 | 450 |

Рис. 13.

* Численность населения на 2011гг. приведена с учетом предварительных итогов ВПН 2010г.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Два Ключа численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 159 человек.

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Два Ключа

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, N 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельномым кодексом Российской Федерации.

Земли населенных пунктов, к ним  относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населенных пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоемами и болотами; земли под захоронениями и свалками неутилизируемых промышленных и бытовых отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий, к ним  относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда

Земли водного фонда, к ним  относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределенных свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам (брошенные карьеры, земли, загрязненные вредными, в том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Всего площадь территории сельского поселения Два Ключа составляет – 16654 га, представлена следующими категориями земель:

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, транспорта, связи;

- земли лесного фонда;

- земли сельскохозяйственного назначения.

По формам собственности земли в границах с.п.Два Ключа распределены следующим образом:

- земли в государственной и муниципальной собственности составляют -  5906 га (сведения по разграничению государственной и муниципальной собственности отсутствуют);

- земли в собственности юридических лиц – 101 га;

- земли в собственности граждан составляют –  10748 га.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения - 14245  га.

Таблица 4

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Два Ключа

| № № п/п | Категории земель | Площадь, в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли населенных пунктов, в том числе в собств. граждан в государственной и муниципальной в собственности юридических лиц | 437 147 290 - |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения в том числе в собств. граждан в государственной и муниципальной в собственности юридических лиц | 14245 10601 3544 100 |
| 3 | земли лесного фонда | 1737 |
| 4 | земли водного фонда | 55 |
| 5 | земли промышленности, энергетики транспорта, специального назначения и т.д., в том числе: земли промышленности земли транспорта, в том числе: автомобильного | 180 59 118 118 |
| 6 | Земли иного специального назначения | 3 |
|  | Итого: | 16654 |

Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области», выполненного ОАО «ВолгоНИИгипрозем»,  2004 г.

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения Два Ключа определяется следующими факторами: рельефом и гидрографичекой ситуацией,  сложившейся структурой улиц и дорог.

Разработка генерального плана поселения  Два Ключа предусматривается с  учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий пригодных для  градостроительного освоения,  внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и социального потенциала территории, а также с использованием варианта открытой планировочной структуры с квартальной системой застройки.

Сельское поселение Два Ключа, включает в себя пять населённых пунктов: деревня  Два Ключа, поселки Зеленый и Пригорки, села Саперкино и Убейкино.

В северной части, сельского поселения Два Ключа, расположена деревня Два Ключа, являющейся административным центром поселения, название которой дали родники-ключи, расположенные парами по разным концам деревни.

Связь д. Два Ключа с с. Исаклы осуществляется с юго-западной стороны по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения «Урал - Шентала» и «Урал - Шентала» - Два Ключа.

Жилая застройка д. Два Ключа компактно сформировалась на левом и правом берегу реки Каменка и делится на северную и южную части. Улицы застроены одноэтажными 1-2-х этажными домами усадебного типа. Планировочная структура подчинена условиям естественной гидрографической ситуации и рельефу местности.

Поселок Зеленый расположен в северо-западной  части сельского поселения к западу от д. Два Ключа. Жилая застройка расположена на берегу ручья вдоль улицы - ул.Центральная.

Поселок Пригорки располагается в центральной части сельского поселения.

Планировочная структура линейная низкой плотности застройки. В южной части поселка проходит автодорога регионального или межмуниципального значения  «Урал - Шентала» - Убейкино. Планировочная структура - квартальная.

Поселок Саперкино расположен в западной части сельского поселения. Планировочная структура квартальная. Улицы вытянуты с севера на юг.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами (1-2х этажными) с приусадебными участками. Зона сельскохозяйственных предприятий расположена за границей поселка, к северу от населенного пункта.

Поселок Убейкино – располагается в центральной части сельского поселения, к западу от п. Пригорки. Связь с д. Два Ключа и с.Исаклы осуществляется с восточной стороны на автодороге регионального или межмуниципального значения  «Урал - Шентала» - Убейкино. Планировочная структура поселка линейная, улицы расположены с севера на юг.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА

Территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом их предназначения и характера использования:

- жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных  с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- зона производственного использования, предназначенная для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

- зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты  обращения с отходами.

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.

### 2.4.1. Жилая зона

#### 2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая зона в сельском поселении Два Ключа представляет застройку низкой плотности.

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Два Ключа представлена в основном индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками, только 1,1% - составляет многоквартирная жилая застройка.

Согласно пункту 5.3 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), расчётные площади жилых зон должны составлять:

д. Два Ключа – 15,08 га;

п. Зеленый – 2,8 га;

п. Пригорки – 4,96 га;

с. Саперкино – 18 га;

п. Убейкино – 2,64 га.

В настоящее время фактические площади жилых зон населенных пунктов - превышают расчётные, так как выделяемые размеры приусадебных участков, согласно действующим ранее постановлениям (уставу колхозника и др.) составляли больше принятых показателей в настоящее время.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда на 2011 г. составила 22,6 м2  на человека, при численности постоянного населения 1087 человек.

Обеспеченность населения с.п. Два Ключа общей площадью жилого фонда выше среднего показателя обеспеченности жильем в Самарской области – 22,2 м2/чел. и среднероссийского показателя - 22,4 м2 на человека.

Согласно областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576, показатель обеспеченности жильем на 1 человека в Самарской области к 2015 году планируется увеличить до 25,3 кв.метра.

Анализ ввода в строй жилья с 2007 по 2010 г.г. в с.п. Два Ключа характеризуется низкими  показателями.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения  Два Ключа представлены в таблицах  5; 6.

Таблица 5

Данные о существующем жилищном фонде и динамике ввода жилья по годам

| № пп | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2,8 |
| 2 | Общий жилищный фонд, тыс. м2 общ. площади, в т.ч. | 24,6 |
|  | государственный | - |
|  | муниципальный | - |
|  | частный | 24,6 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, кв.м общ. площади | 20,5 |
| 4 | Ввод жилья по годам: |  |
|  | 2007 г. | - |
|  | 2008 г. | - |
|  | 2009 г. | 1 |
|  | 2010 г. | 1 |
| 5 | Ветхий жилой фонд, кв.м общ. площади | нет |

Таблица 6

Характеристика жилищного фонда по этажности

| № № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, кв.м | %от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 490 | 24348 | 98,9% |
| 2 | Блокированная застройка |  |  |  |
| 3 | Многоквартирная застройка: |  |  |  |
|  | 2-х этажная | 1 | 252 | 1,1% |
|  | 3-х этажная | - | - |  |
|  | 4-х этажная | - | - |  |
|  | 5-ти этажная | - | - |  |
| 4 | Всего: | 491 | 24600 | 100 |

Жилых домов, отнесённых к ветхому и аварийному жилому фонду в с.п.Два ключа, не выявлено.

Размеры приусадебных земельных участков выделяются в соответствии с Решением от 01.11. 2006 года №33 Собрания  представителей  муниципального района Исаклинкий Самарской области «Об установлении норм предоставления земельных участков в пределах границ на территории муниципального района Исаклинкий»:

  - Для индивидуального жилищного строительства в размере от 0,1 га до 0,15 га.

  - Для ведения личного подсобного хозяйства в размере от 0,05 га до 1,5 га.

Согласно внесению изменений в решение Собрания представителей муниципального района Исаклинкий Самарской области «Об установлении норм предоставления земельных участков в пределах границ на территории муниципального района Исаклинкий» от 24.10.2011 г.:

- Максимальный размер земельного участка, предоставляемого гражданам, имеющих 3-х или более детей, в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляет 0,1 га.

- Минимальный размер земельного участка, предоставляемого гражданам, имеющих 3-х или более детей, в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляет 0,01 га.

Фактически площадь приусадебных участков сельского поселения составляет от 6 до 40 соток.

Причинами, определяющими недостаточный уровень жилищного строительства в сельском поселении Два Ключа, являются: социально-экономическая ситуация в РФ, недостаточное количество земельных участков, подготовленных для освоения под жилищное строительство; высокий уровень износа инженерных сетей; отсутствие разработанных документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки.

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

#### 2.4.2.1.Учреждения и предприятия обслуживания

Общественный центр сельского поселения Два Ключа сформирован в административном центре поселения селе Два Ключа на пересечении улиц Новая и Речная.

Общественный центр формируют здания администрации сельского поселения, контора СПК Два Ключа, ФАП, почта, общеобразовательная школа, СДК.

В 2011 году детский сад переведен в здание средней школы. Здание детского сада реконструировано в  многоквартирный жилой дом.

В с.п. Два Ключа действует МОУ Двухключевская основная общеобразовательная школа (ООШ),  расположено в д. Два Ключа, ул.Речная, 2.

В школе обучаются школьники из с.Убейкино, д. Два Ключа, п. Зеленый, п.Пригорки.

Школа имеет выделенный канал в сети Интернет (4 точки свободного доступа). В рекреационном помещении первого этажа школы  созданы условия для игры в настольный теннис, создана комната для тренажерного зала. Дополнительное образование предоставляют Исаклинский центр детского творчества, детско-юношеский клуб физической подготовки, детская школа искусств, расположенные в административном центре района – с.Исаклы.

Сельский клуб в д. Два Ключа находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения реконструкции.

Учреждения культурно-бытового обслуживания должны размещаться в капитальных отдельно стоящих зданиях.

Н.п. Два Ключа – имеет статус деревни. Основным отличием  деревни  от  села  в канонической топонимике является отсутствие церкви в  деревнях. Село,  таким образом, исторически являлось центром сельского прихода, объединяющего несколько близлежащих  деревень.

В посёлке Зеленый – общественный центр не сформирован.

п. Пригорки – общественный центр  сформирован по ул.Центральной. Все объекты обслуживания расположены в одном здании сельский клуб, медпункт, почта, библиотека.

с. Саперкино – общественный центр сформирован по ул.Школьной, здесь расположены здания средней общеобразовательной школы, магазин РайПо, почта, здание клуба,  новое здание фельдширско-акушерского пункта (ФАП) и старое здание ФАПа (в настоящее время - не действует).

с. Убейкино – общественный центр  не сформирован.

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в не обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Бытовые услуги, такие как ремонт теле- и радиоаппаратуры, ремонт обуви, изготовление и ремонт одежды, ремонт холодильников, услуги по ремонту часов, фотографирование, парикмахерские услуги оказывают и индивидуальные предприниматели в административном центре района – с.Исаклы.

В поселениях от 2 до 5 тыс.человек следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв.м.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приведен в Таблице 7.

Расчет объектов культурно-бытового назначения произведен по действующим нормам Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области, СНиП 2.07.01-89*, а так же в соответствии с Постановлением от 03.03.2011 г. №88. О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Нормы расчета приняты на численность населения 1087 чел. и представлены в Таблице 8.

Таблица 7

Объекты культурно бытового назначения с.п. Два Ключа

(Существующие объекты)

| №№ п/п | Наименование | Адрес, улица | № дома | Этажность | Мощность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |
| 3.1 | Дошкольное образовательное учреждение | д. Два Ключа - не действует | - | - | - | планируется в здании школы |
|  | Учебные заведения |
| 4.1 | МОУ Двухключёвская ООШ | д. Два Ключа, ул. Речная | 2 | 2 | 100 мест | требуется капитальный ремонт |
| 4.2 | Саперкинский филиал МОУ Исаклинской СОШ | с.Саперкино, ул. Школьная | 23 | 2 | 50 мест | удовлетв. |
|  | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |
| 5.1 | ФАП | д. Два Ключа, ул. Новая | 6 | 1 |  | удовлетв. |
| 5.2 | ФАП | с. Саперкино, ул. Школьная | 6 а | 1 |  | хорошее |
| 5.3 | ФАП | п. Пригорки, ул.Центральная | 23 | 1 |  | удовлетв. |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 7.1 | Волейбольная площадка | д. Два Ключа, ул. Новая |  |  |  |  |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |
| 8.1 | Двухключевский СДК | д. Два Ключа, ул. Новая | 5 | 1 | 50 мест | удовлетв. |
| 8.2 | Саперкинский СДК | с.Саперкино, ул. Школьная | 23 | 1 | 50 мест | удовлетв. |
| 8.3 | Пригорский сельский клуб | п. Пригорки, ул.Центральная | 23 | 1 | 30 мест | удовлетв. |
| 8.4 | Двухключевская сельская библиотека | д. Два Ключа, ул.Новая | 5 | 1 | 5519 тыс.ед.хран. 10 чит.мест | удовлетв. |
| 8.5 | Саперкинская сельская библиотека | с.Саперкино, ул.Школьная | 23 | 1 | 5361 тыс.ед.хран. 10 чит.мест | удовлетв. |
| 8.6 | Пригорская сельская библиотека | п. Пригорки, ул. Центральная | 23 | 1 | 6359 тыс.ед.хран. 2 чит.мест | удовлетв. |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |
| 9.1 | Магазин РайПО | д. Два Ключа, ул. Новая | 7 | 1 | 71 м2 | удовлетв |
| 9.2 | Магазин ИП Григорьева В.И. | д. Два Ключа, ул. Прямая | 28 | 20 | 2 м2 | удовлетв. |
| 9.3 | Магазин ИП Григорьев Н.Я. | д. Два Ключа, ул. Прямая | 17 | 1 | 3 м2 | удовлетв. |
| 9.4 | Магазин РайПО | с.Саперкино, ул. Садовая | 17 | 1 | 104 м2 | удовлетв. |
| 9.5 | Магазин «Агроснаб» | с.Саперкино, ул.Коммунистическая | 2 | 1 | 16 м2 | удовлетв |
| 9.6 | Магазин ЧП Данилова | с.Саперкино, ул. Октябрьская | 13 | 1 | 3 м2 | удовлетв |
| 9.7 | Магазин ЧП Акимова | с.Саперкино, ул. Школьная | 24 | 1 | 3 м2 | удовлетв. |
| 9.8 | Магазин РайПО | п. Пригорки, ул. Центральная | 8 | 1 | 47 м2 | удовлетв. |
| 9.9 | Магазин РайПО | п. Зеленый, ул.Центральная | 6 | 1 | 25 м2 | не работает |
|  | Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи. Организации и учреждения управления |
| 13.1 | Контора ООО СПХ «Два Ключа» | д. Два Ключа, ул.Новая |  |  |  |  |
| 13.2 | Здание администрации с.п. Два Ключ | д. Два Ключа, ул.Новая | 6 | 1 | 5 раб.мест | удовлетв. |
| 13.3 | Здание администрации с. Саперкино | с.Саперкино, ул. Октябрьская |  |  |  |  |
|  | Банки, предприятия связи |
| 14.1 | Отделение связи | д. Два Ключа, ул. Новая | 6 | 1 | 1 раб. место | удовлетв |
| 14.2 | Отделение связи | с.Саперкино, ул. Коммунистическая | 2 | 1 | 1 раб. место | удовлетв |
| 14.3 | Отделение связи | п. Пригорки, ул. Центральная | 23 | 1 | 1 раб. место | удовлетв |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | Общежитие для учителей | с.Саперкино, ул. Октябрьская |  |  |  |  |

Таблица 8

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Два Ключа

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

1087  человек

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ На 1087 чел. | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста | 44 | - | - |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы) | 136 | 150 | 110 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 14 | - | 0 |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники ФАП | посещ. в смену объект | по заданию на проектирование | - | - 3 | - 100 |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | - | - | - |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | - | 3 | 100 |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 0,76 | 0,35 | 46 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола на 2 тыс. чел. | 540 | 540 | - | 0 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 60 | - | 0 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства: |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 300 | 326 | 130 | 40 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 5-6 4-5 | 6,5 5 | 17,2 22 | 265 440 |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 283 | 307,6 | 274 | 89 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 43 | - | 0 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 6 | 7 | - | 0 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 32,6 | - | 0 |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 1,5 | 1,6 | - | 0 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 8 | - |  |
| 6 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 6.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операц. место (окно) | на 1-2 тыс. чел. | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 7.1 | Гостиница | место | 6 | 7 | - | 0 |

### 2.4.3. Зона производственного использования

В состав зоны производственного использования включаются:

- производственная  зона – зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

- коммунально-складская зона – зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов оптовой торговли, складов ГСМ, нефтебаз.

Зона производственного использования сельского поселения Два Ключа представляет собой совокупность производственных площадок, расположенных в северной, северо-западной и южной частях сельского поселения.

На территории с.п. Два Ключа, в 4 км от д. Два Ключа,  вдоль автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Исаклы-Саперкино» расположены:

- часть территории маслосыродельного завода ОАО «Исаклинский». В 1998 году выдано АПЗ институту «Агропромпроект» на проект реконструкции завода. Площадь участка 0,50 га;

- Комбикормовый завод;

- Исаклинский ООО ПМК;

- Исаклинский ДЭУ.

На территории с. п. Два Ключ к северо-западу  от д. Два Ключа, вдоль автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения "Урал" - Исаклы - Шентала (км 0 - км 25,5) расположена территория производственной базы ООО «Дорожник».

На территории с.п. Два Ключ к югу  от п. Пригорки, вдоль автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения "Урал" - Исаклы - Шентала (км 0 - км 25,5) расположены объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой.

Таблица 9

Объекты производственного назначения сельского поселения Два Ключа

| № пп | Наименование объекта | Характер производственной деятельности и мощность | Местоположение (адрес) | Ориентировочный радиус СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Маслосыродельный завод ОАО «Исаклинский» | - | с.п.Два Ключа | 100 | не действует |
| 2.2 | Исаклинский ООО ПМК |  | с.п. Два Ключа | 50 | действует |
| 2.3 | Исаклинское ДЭУ | Дорожное строительство | с.п. Два Ключа | 50 | действует |
| 2.4 | Комбикормовый завод | - | с.п. Два Ключа | 300 | не действует |
| 2.5 | ООО «Дорожник» | Производственная база | с.п. Два Ключа | 100 | действует |
| 2.6 | Пункт налива нефти, пункт сбора нефти, скважины |  | объекты нефтедобычи | 300-500 | действует |

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

### 2.4.4. Зоны транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Два Ключа расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель и трубопроводный транспорт (магистральные газо- и нефтепроводы).

Внешняя транспортная инфраструктура представлена на территории сельского поселения Два Ключа автомобильным и трубопроводным транспортом.

Наибольшее развитие в с.п.Два Ключа получил автомобильный вид транспорта. Через с.п.Два Ключа проходят четыре автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также дороги местного значения административного района.

#### 2.4.4.1. Транспорт

##### 2.4.4.1.1 Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Федеральные железные дороги, проходящие в переделах Самарской области не пересекают территорию м.р.Исаклинский.

Расстояние до станции «Самара» железной дороги «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск» составляет – 155 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции «Пронино» (Клявлинский район) железной дороги «Чишмы-Ульяновск-Инза» - 30,0 км. Общий грузооборот станции составляет – 110 тыс.тонн.

Авиатранспорт

Пассажирские перевозки авиатранспортом жители м.р.Искалинский  осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

Расстояние от административного центра с.Исаклы до международного аэропорта «Курумоч» около - 140 км.

Автомобильный транспорт

Федеральные автомобильные дороги общего пользования, проходящие в переделах Самарской области, пересекают территорию муниципального района Искалинский и с.п. Два Ключа в южной части сельского поселения - «Москва-Урал» М-5» II категории.

Расстояние от административного центра поселения - с.Два Ключа до автомагистрали федерального значения «Москва-Урал» М-5» составляет – 10,7 км.

Сельское поселение Два Ключа имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 100% из них имеют твердое (асфальто-бетонное) покрытие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории с.п. Два Ключа составляет 27,198 км.

Таблица 10

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения проходящих по территории

с.п. Два Ключа

| № п.п. | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | Асфальто-бетонные, км | Грунто- щебень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6310441000191 | "Урал" - Исаклы - Шентала (км 0 - км 25,5) | 12,800 | 12,800 | - |
| 2 | 6310441000201 | "Урал - Шентала" - Два Ключа | 1,850 | 1,850 | - |
| 3 | 6310441000211 | "Урал - Шентала" - Пригорки - Убейкино | 2,600 | 2,600 | - |
| 4 | 6310441000212 | "Урал - Шентала" - Зеленый | 3,248 | 3,248 | - |
| 5 | 6310441000200 | "Исаклы - Старое Вечканово" - Два Ключа | 4,600 | 4,600 | - |
| 6 | 6310441000203 | Исаклы - Саперкино | 2,100 | 2,100 | - |
|  | Итого |  | 27,198 | 27,198 |  |

Наиболее высокая интенсивность движения автотранспортных средств (до 1000 авт. в сутки) на территории поселения отмечена на автодорогах общего пользования, проходящих по территории с.п. Два Ключа являются:

- «Урал" - Исаклы - Шентала (км 0 - км 25,5).

В границах территории с.п. Два Ключа проходят автодороги общего пользования местного значения муниципального района:

-- «Москва-Урал» М-5» - Саперкино;

-- "Урал" - Исаклы – Шентала» - Два Ключа;

-- «Два Ключа - Саперкино»;

- «Саперконо-Пригорки».

Все населенные пункты сельского поселения Два Ключа, обеспечены подъездами  дорог с твердым покрытием.

Примыкания и пересечения улиц и дорог местного значения поселения с автодорогами регионального и межмуниципального  значения решены в одном уровне, но не соответствуют техническим требованиям и требованиям безопасности дорожного движения. В местах примыкания отсутствует уширение проезжей части региональной дороги, в местах пересечений отсутствует светофорное регулирование.

Искусственные дорожные сооружения

Искусственным дорожным сооружением в границах с.п.Два Ключа является:

- Мост в п.Зеленый по ул.Центральной.

- Мост в д. Два Ключа через р.Каменка, мост расположен на автодороге регионального или межмуниципального значения "Урал - Шентала" - Два Ключа.

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

Транспортное сообщение сельского поселения Два Ключа с другими  муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом по автодорогам общего пользования местного, регионального и федерального значения. Основная часть дорог имеет твердое покрытие.

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано.

Месторасположение сельского поселения Два Ключа в целом является выгодным, прежде всего в отношении транспортной доступности, что позволяет значительно расширить возможности ведения хозяйственной деятельности.

Организовано движение автобусных маршрутов, связывающих с.п.Два Ключа с областным центром – Самара, а также  населенными пунктами соседних муниципальных районов с.п.Два Ключа. Автостанции в с. Два Ключа нет.

Действует маршрут «Школьный автобус» с.Исаклы - Два Ключа - с.Исаклы (два автобуса), с.Исаклы - с.Саперкино - с.Исаклы, обеспечивающий подвоз школьников в административный центр поселения  с.Два Ключа.

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств (автозаправочные станции и станции технического обслуживания) на территории поселения отсутствуют.

На территории с.п. Два Ключа в северной части поселения расположена территория АЗС, которая в настоящее время не действует.

#### 2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населенных пунктов

Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения. К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные  в границах населённых пунктов.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожная сеть населённых пунктов) сельского поселения Два Ключа представлена в Таблице 11.

В целом улично-дорожная сеть с.п.Два Ключа характеризуется не достаточной степенью благоустройства. Средняя ширина улиц в границах линий застройки составляет 20 - 25 м.

Главной улицей административного центра д. Два Ключа является – ул.Речная, асфальтобетонное покрытие имеют ул.Новая и ул.Прямая, а также автодорога регионального или межмуниципального значения «Урал-Шентала» -Два Ключа - подъезд к н.п.

п. Зеленый - асфальтобетонное покрытие имеет автодорога регионального и межмуниципального значения «Урал-Шентала - Зеленый», в населенном пункте переходящая в ул.Центральную.

п. Пригорки – улиц местного значения с асфальтобетонным покрытием в селе нет. Через село проходит улица регионального или межмуниципального значения «Урал-Шентала» - Убейкино.

с.Саперкино – асфальтобетонное покрытие имеют ул.Октябрьская и ул.Коммунистическая. а также автодорога регионального или межмуниципального значения «Исаклы-Саперкино».

с.Убейкино – улиц местного значения с асфальтобетонным покрытием в селе нет. Через село проходит улица регионального или межмуниципального значения «Урал-Шентала» - Убейкино.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составляет 21,71 км, асфальтобетон – 3,6 км, щебень – 5,35 км, грунт – 12,76 км. Площадь проезжей части составляет 135260 кв.м. По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в перемещениях населения. Строительства, реконструкции и модернизации покрытий окажет существенное значение на обеспечение движения рейсовых и школьных автобусов, служб скорой медицинской помощи и служб МЧС России, сокращение оттока сельского населения из-за неблагоприятных условий, связанных с бездорожьем.

Таблица 11

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения с.п. Два Ключа

(улично-дорожная сеть населённых пунктов)

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория улиц и дорог |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | д. Два Ключа: |
| 1 | Ул.Школьная | 4800 | 0,8 |  | 0,8 |  | Грунто-щебеночная |
| 2 | Ул.Прямая | 6000 | 1,0 | 1,0 |  |  | асфальтовая |
| 3 | Ул.Новая | 5600 | 0,8 | 0,8 |  |  | асфальтовая |
| 4 | Ул.Речная | 2800 | 0,4 |  |  | 0,4 | грунтовая |
| 5 | Ул.Молодежная | 5400 | 0,9 |  | 0,9 |  | Грунто-щебеночная |
| 6 | Ул.Нижняя | 7200 | 1,2 |  | 0,5 | 0,7 | Грунто-щебеночная |
| 7 | Ул.Болотная | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | грунтовая |
|  | Всего: | 34200 | 5,5 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | - |
|  | с. Саперкино: |
| 1 | Ул.Кооперативная | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | грунтовая |
| 2 | Ул.Школьная | 3500 | 0,5 | 0,5 |  |  | асфальтовая |
| 3 | Ул.Лесная | 5400 | 0,9 |  |  | 0,9 | грунтовая |
| 4 | Ул.Новая | 4200 | 0,7 |  |  | 0,7 | грунтовая |
| 5 | Ул.Пионерская | 3600 | 0,6 |  |  | 0,6 | грунтовая |
| 6 | Ул.Октябрьская | 5600 | 0,8 |  | 0,8 |  | Грунто-щебеночная |
| 7 | Ул.Коммунистическая | 7800 | 1,3 |  | 1,3 |  | Грунто-щебеночная |
| 8 | Ул.Садовая | 9600 | 1,6 |  |  | 1,6 | грунтовая |
| 9 | Ул.Первомайская | 5100 | 0,850 |  |  | 0,850 | грунтовая |
| 10 | Ул.Комсомольская | 3420 | 0,570 |  |  | 0,570 | грунтовая |
| 11 | Ул.Полевая | 4200 | 0,7 |  | 0,7 |  | Грунто-щебеночная |
|  | Всего: | 54820 | 8,92 | 0,5 | 2,8 | 5,62 | - |
|  | с. Убейкино: |
| 1 | Ул.Школьная | 3600 | 0,6 |  |  | 0,6 | грунтовая |
| 2 | Ул.Центральная | 8400 | 1,2 |  |  | 1,2 | грунтовая |
| 3 | Ул.Прямая | 7140 | 1,19 |  |  | 1,19 | грунтовая |
|  | Всего: | 19140 | 2,99 |  |  | 2,99 | - |
|  | п. Пригорки: |
|  | Ул.Центральная | 7200 | 1,2 | 1,2 |  |  | асфальтовая |
|  | Ул.Лесная | 4900 | 0,7 |  |  | 0,7 | грунтовая |
|  | Ул.Полевая | 2100 | 0,350 |  | 0,350 |  | Грунто-щебеночная |
|  | Ул.Нагорная | 2400 | 0,4 |  |  | 0,4 | грунтовая |
|  | Всего: | 16600 | 2,65 | 1,2 | 0,350 | 1,1 | - |
|  | п. Зеленый: |
|  | Ул.Центральная | 4500 | 0,750 | 0,1 |  | 0,650 | Асфальто-грунтовая |
|  | Ул.Лесная | 1800 | 0,3 |  |  | 0,3 | грунтовая |
|  | Ул.Садовая | 4200 | 0,6 |  |  | 0,6 | грунтовая |
|  | Всего: | 10500 | 1,65 | 0,1 |  | 1,55 | - |
|  | Итого: | 135260 | 21,71 | 3,6 | 5,35 | 12,76 | - |

### 2.4.5. Зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Зона включает в себя:

коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП;

территорию очистных сооружений;

территорию водозаборов;

линейные участки сетей инженерного оборудования территории.

ЛЭП

Территорию с.п. Два Ключа пересекают ЛЭП напряженностью 10, 35 и 110кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

- до 20 кВ - 10 м;

- 110 кВ - 20м.

#### 2.4.5.1. Инженерное оборудование территории

Инженерное обеспечение сельского поселения Два Ключа включает в себя:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Теплоснабжение;

- Газоснабжение;

- Электроснабжение;

- Электросвязь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

деревня Два Ключа - а/ц

Централизованное водоснабжение деревни обеспечивается от родника, расположенного в юго-восточной части деревни. Родник оборудован насосом ЭЦВ6-8-110. В схему водоснабжения включена водонапорная башня V=25 м3. По уличным сетям из стальных труб диаметром 100 мм вода поступает к потребителям на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив. Износ труб до 90%.

пос.Зеленый

Централизованное водоснабжение отсутствует. Население использует воду из шахтных колодцев.

село Убейкино

Централизованное водоснабжение села обеспечивается из родника, расположенного в юге села. Родник оборудован насосом ЭЦВ6-6,3-110. В схему водоснабжения включена водонапорная башня V=25 м3. Уличные сети из стальных труб. Износ труб до 90%. На сети установлены водоразборные колонки. Вода используется на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив.

пос. Пригорки

Централизованное водоснабжение поселка обеспечивается из родника, расположенного в юге поселка. Родник оборудован насосом ЭЦВ6-10-110. В схему водоснабжения включена водонапорная башня V=25 м3. Уличные сети из полиэтиленовых, чугунных и стальных труб диаметрами 50-100 мм. Износ труб составляет до 50%. Часть изношенных трубопроводов заменена. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Вода используется на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив.

Село Саперкино

Источником централизованного водоснабжения села является водозабор подземных вод, расположенный в северной части села, состоящий из дух  артскважин, оборудованных насосами ЭЦВ6-16-110. В схему водоснабжения включены две водонапорные башни V=25 м3. Уличные сети из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм. Износ труб составляет до 50%. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Вода используется на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив.

##### 2.4.5.1.2. Водоотведение

Хозбытовая канализация

Во всех населенных пунктах сельского поселения Два Ключа централизованная система канализации отсутствует. Хозбытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда спецавтотранспортом вывозятся и сливаются в ближайшие места, отведенные санитарным надзором.

Дождевая канализация.

Во всех населенных пунктах сельского поселения отвод дождевых и талых вод  с территорий осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

деревня Два Ключа - а/ц

Источником теплоснабжения зданий школы и СДК является отопительный модуль с отопительными котлами КВА100 2 шт. с параметрами теплоносителя 90-70 С.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации.

пос.Зеленый, село Убейкино, пос. Пригорки

Централизованное теплоснабжение  в поселках отсутствует. Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации.

село Саперкино

Источником теплоснабжения зданий школы  является отопительный модуль с отопительными котлами МИКРО100 2 шт. с параметрами теплоносителя 90-70С.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации.

##### 2.4.5.1.4. Газоснабжение

деревня Два Ключа - а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, расположенная в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления 12 кгс/см2 газ поступает в ГРП№3 (с регулятором РДБК-1П-100), в котором давление снижается до 6 кгс/см2 и поступает в ШГРП№41, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.  низкого. Газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

пос.Зеленый

Источником газоснабжения сетевым природным газом поселка является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления (менее 1,2 МПа) газ поступает в ШГРП40 в котором давление снижается до низкого, по газопроводам низкого давления газ подается в поселок в ШГРП№40,76 и от ШГРП№40 -  потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

село Убейкино

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления (менее 0,3-0,6 МПа) газ от ГРП№4, в котором давление снижается до низкого, по газопроводам низкого давления газ подается в поселок в ШГРП№25 и от него -  потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

пос. Пригорки

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления  газ от ГРПБ№9, в котором давление снижается до низкого, по газопроводам низкого давления газ подается в поселок потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

село Саперкино

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления  газ подается к котельной и от ГРП№4, в котором давление снижается до низкого, по газопроводам низкого давления газ подается в поселок потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Общая протяженность сетей газоснабжения сельского поселения Два Ключа                                                                            - 49463 п.м,

Из них высокого давления                                - 25218 п.м;

низкого давления                                   - 24245 п.м;

Подземные                                             - 19082 м (сталь);

надземные                                              - 30381 м (сталь).

Всего газифицировано: 483 частных объекта.

##### 2.4.5.1.5. Электроснабжение

Сельское поселение Два Ключа (д. Два Ключа, п. Зеленый, с. Убейкино, п. Пригорки, с.Саперкино.

Источником электроснабжения населенных пунктов с.п. Два Ключа является головная подстанция ПС «Исаклинская» напряжением 110/35/10кВ с двумя трансформаторами мощностью 16000кВА, принадлежащей филиалу ПО ОАО «МРСК ВОЛГИ» Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кВ. Владельцем сетей 10кВ ,0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРСК» и ЗАО «ССК». Данные по фидерам и по подстанции приведены в таблицах 12; 13.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Таблица 12

              - Данные об электроснабжении сельского поселения  Два Ключа

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| Головные подстанции: - местоположение - количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС «Исаклинская» 110/35/10кВ. с. Исаклы 13 шт |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ: - ВЛ-10кВ, сечением АС-50 |  |

Таблица 13

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Два Ключа, питающихся по ЛЭП по состоянию на 01.01. 2011г.

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП – 10/04 кВ ИС 2212/100кВА | д. Два Ключа, Школа -ССК |
| 2 | ТП – 10/04 кВ ИС 2212/160кВА | д. Два Ключа - МРСК |
| 3 4 | КТП – 10/04 кВ ИС 1116/100кВА КТП -10/0,4кВ | д. Два Ключа - МРСК д. Два Ключа - МРСК |
| 5 6 | ТП – 10/04 кВ ИС 739/100кВА КТП- 10/0,4кВ | п. Пригорки ул. Центральная -ССК п. Пригорки ул. Центральная-МРСК |
| 7 | ТП – 10/04 кВ ИС 1017/160кВА | с. Саперкино ул. Октябрьская-МРСК |
| 8 | ТП-10/0,4кВ | с. Саперкино ул.Октябрьская -МРСК |
| 9 10 11 12 13 | ТП – 10/04 кВ ТП – 10/04 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ ТП- 10/0,4кВ | с. Саперкино ул. Школьная – МРСК с. Саперкино ул. Школьная - МРСК с. Саперкино ССК с. Убейкино - МРСК с.Убейкино - МРСК |
| 14 | ТП – 10/04 кВ ИС 2119/63кВА | п. Зеленый - МРСК |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонизация д. Два Ключа, п. Зеленый, с. Убейкино, п. Пригорки осуществляется от АТС, расположенной в д. Два Ключа по ул. Новой д.5. Телефонизация села Саперкино выполнено от АТС, расположенной в этом селе по ул.Коммунистической 2а. Линии связи выполнены кабелями и прокладываются в земле и по опорам.

Из 5 населенных пунктов поселения телефонизировано - 5. Таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам установлен в 5-и населенных пунктах: Два Ключа, Саперкино, Пригорки, Зеленый, Убейкино.

Количество пунктов коллективного доступа к Интернету в 2007 году – 1 (д.Два Ключа).

Услуги электросвязи в  районе  оказываются как Самарским филиалом «Волга Телеком», так и активно развивающимися операторами сотовой связи, такими как «Мегафон», «Смартс», «Билайн» и «МТС».

Таблица 14

              - Данные о телефоне проектируемого сельском поселении Два Ключа

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС местоположение емкость | д. Два Ключа, ул. Новая 5 с. Саперкино, ул. Коммунистическая 2 |
| Наличие распределительных телефонных шкафов | - |

### 2.4.6 Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Значительная по площади рекреационная зона расположена в пойме р.Сок, р. Каменка и р. Кармалка на территории сельского поселения. Кроме того рекреационная зона на территории поселения представлена озелененными территориями общего пользования, лесами, прибрежными зонами многочисленных прудов.

В д. Два Ключа существует заброшенный парк площадью 0,49 га. Территория сквера нуждается в реконструкции.

В с. Саперкино существует парк площадью – 0,41 га. Территории парка требуется реконструкция. В с. Саперкино существует не оборудованная волейбольная площадка. Спортивные площадки и стадионы, относятся к рекреационной зоне.

Недостающая площадь зеленых насаждений компенсируется  лесными массивами. Общая площадь лесного фонда в сельском поселении Два Ключа составляет 1737 га.

Леса, расположенные в границах поселения, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности населения. Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использование ее потенциала в туристическом бизнесе.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – это земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки.

В границах с.п.Два Ключа зоны сельскохозяйственного использования составляют - 14245 га.

- Общая площадь зоны сельскохозяйственного использования в д. Два Ключа составляет 79 га.

- Общая площадь зоны сельскохозяйственного использования в с. Саперкино  составляет 134 га.

- Общая площадь зоны сельскохозяйственного использования в с. Убейкино составляет 70 га.

- Общая площадь зоны сельскохозяйственного использования в п. Зеленый  составляет 44 га.

- Общая площадь зоны сельскохозяйственного использования в п. Пригорки составляет 11 га.

Основными отраслями производства в сельском поселении Два Ключа является зерно-мясо-молочное.

В границах с.п. Два Ключа расположены земли ООО СХП «Два Ключа», СПК «Рассвет», СПК «Дружба».

Зона сельскохозяйственного использования включает также объекты сельскохозяйственного назначения.

Объекты сельскохозяйственного назначения с.п. Два Ключа размещаются в основном за границами населенных пунктов на территории сельского поселения.

д. Два Ключа – к северу от населенного пункта расположена территория молочно-товарной фермы (МТФ) на 1200 голов ООО СХП "Два Ключа". К северо-западу  от деревни расположена территория МТС на 30 ед. техники ООО СХП "Два Ключа". В границах деревни - южной части, расположена территория, где размещаются: пекарня, склады, зерноток.

с. Саперкино - к северу от села расположена территория фермы КРС СПК «Дружба», в настоящее время не действует. К северо-востоку от н.п. – территория бывшего летнего лагеря скота.

с. Убейкино – к северо-востоку от села расположена территория овцефермы ООО СХП «Два Ключа», в настоящее время не действует.

К западу от села расположена территория мастерских, гаража ООО СПХ «Два Ключа» и территория зернотока, который в настоящее время не действует.

п. Пригорки – к юго-западу от поселка расположена территория механических мастерских и кузница.  К востоку от н.п. – территория фермы КРС, в настоящее время не действует.

п. Зеленый – к югу от поселка расположена территория СТФ на 150 голов ООО СХП «Два Ключа», КРС на 180-200 голов молодняка и 20 голов лошадей.

К юго-востоку от поселка расположена территория зернотока, семенной склад. К юго-востоку от вдоль автодороги регионального или межмуниципального значения "Урал - Шентала" – Зеленый расположена МТС «Исаклинская», которая в настоящее время не действует.

Санитарно-защитная зона от КРС и СТФ перекрывает жилую застройку,  также территория СТФ и КРС находится в водоохраной зоне от  р.Кармалка.

Таблица 15

Объекты сельскохозяйственного назначения с. п. Два Ключа

| № пп | Наименование объекта | Характер производственной деятельности и мощность | Местоположение (адрес) | Ориентировочный радиус СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | ООО СХП "Два Ключа" | молочно-товарная ферма на 1200 голов | д. Два Ключа | 300 | действует |
| 2.8 | Машинно-тракторная станция (МТС) | 30 единиц техники | д. Два Ключа | 300 | действует |
| 2.9 | Пекарня, склады, зерноток | - | д. Два Ключа | 50 | действует |
| 2.10 | ООО СХП "Два Ключа" | СТФ на 150 голов; КРС на 180-200 голов молодняка; 20 голов лошадей | п. Зеленый | 300 | действует |
| 2.11 | Зерноток, семенной склад | - | п. Зеленый | 50 | действует |
| 2.12 | Машинно-тракторная станция (МТС) | - | д. Два Ключа | - | не действует |
| 2.13 | ООО СХП «Два Ключа» | Мастерские, гаражи | с. Убейкино | 100 | действует |
| 2.14 | ООО СХП «Два Ключа» | Овцеферма | с. Убейкино | - | не действует |
| 2.15 | ООО СХП «Два Ключа» | Зерноток | с. Убейкино | - | не действует |
| 2.16 | Механические мастерские, кузница | - | п. Пригорки | 100 | действует |
| 2.17 | Ферма КРС | - | п. Пригорки | - | не действует |
| 2.18 | СПК «Дружба» | КРС | с. Саперкино | - | не действует |

Близость объектов сельскохозяйственного назначения к жилым зонам, в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно-защитной зоны. В этом случае возникает необходимость модернизации и реконструкции предприятия или необходимо вынести предприятие за пределы селитебной территории.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

### 2.4.8. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного пункта.

Кладбища

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории сельского поселения Два Ключа расположены пять кладбищ.

1. д.Два Ключа - существует одно сельское кладбище. Кладбище расположено за границами НП в юго-западной части села. Кладбище  православное площадью 1,12 га,

2. п.Зеленый кладбище расположено в западной части села, в границах НП. Площадь кладбища составляет 0.23 га.

4. В 6700  м на юго-запад от п. Зеленый. Площадь кладбища составляет - 0,35 га;

3. с.Убейкино и п.Пригорки  - кладбище расположено между НП, за границами  НП. Площадь кладбища составляет  0,73 га.

5. с.Саперкино – расположено в северной части в границах НП. Площадь кладбища 1,06 га.

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м. Разрыв до жилой застройки в НП соблюдается, только в с.Саперкино в санзону попадает несколько жилых домов.

Скотомогильник

В границах сельского поселения Два Ключа находится два скотомогильника.

Полный перечень и характеристики объектов См. в разделе 2.5. п.2.5.2.4. «Объекты размещения биологических отходов».

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г (редакц. 16.08 2007 г.) размер СЗЗ от действующего скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м

Территории, ранее используемые под скотомогильники, включая установленные для них санитарно- защитные зоны, подлежат рекультивации.

Использование этих территорий под последующее хозяйственное освоение возможно только в строгом соответствии требованиям Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1.  Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с.п. Два Ключа располагается 2 памятника археологии (таблица 16).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проекты зоны охраны объектов историко-культурного наследия с.п. Два Ключа включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица 16

Памятники археологии с.п. Два Ключа

| Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Два Ключа | кург. мог. | Два Ключа | ю окраина | не определ. |
| Два Ключа I | кург. мог. | Два Ключа | 0,75 км з | не определ. |

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Исаклинский находится 8 особо охраняемых территорий:

    - Древостой дуба;

    - Исаклинская нагорная степь;

    - Липовый древостой;

    - Озеро Молочка;

    - Озеро Солодовка;

    - Ольхово-березовая пойма;

    - Пионерский лагерь санатория-профилактория;

    - Сосновый древостой естественного происхождения.

В границах сельского поселения Два Ключа особо охраняемых природных территорий не выявлено.

### 2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Два Ключа представлен в таблице 17.

Таблица 17

Объекты производственного назначения сельского поселения Два Ключа м.р. Исаклинский

| Наименование объекта | Характер производственной деятельности и мощность | Местоположение (адрес) | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| СХП «Два Ключа» | Мастерские, гаражи | с.Убейкино | 100 |
| Механические мастерские, кузница |  | п. Пригорки | 100 |
| Ферма КРС | КРС 1200 голов | д. Два Ключа | 300 |
| Машинно-тракторная станция | 30 единиц техники | д. Два Ключа | 300 |
| ООО СХП "Два Ключа" | 350 голов | п. Зеленый | 300 |
| Зерноток |  | п. Зеленый | 50 |
| Семенной склад |  | п. Зеленый | 50 |
| ООО «Дорожник» | Производственная база | с.п. Два Ключа | 100 |
| Комбикормовый завод |  | с.п. Два Ключа | 300 |
| Молочный завод | 5 тонн в сутки | с.п. Два Ключа | 100 |
| Исаклинская ПМК |  | с.п. Два Ключа | 50 |
| Исаклинское ДРСУ |  | с.п. Два Ключа | 50 |

Нефтяные скважины

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий принимаются согласно Таблице 18.

Таблица 18

Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения

| Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Общественные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Магистральные нефте- газопроводы | Линии электропередач (ВЛ 6 кВ и выше) | Электро-подстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устья нефтяных скважин - фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | СНиП | 60 | 100 |
| Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин | 150 | 250 | 50 | СНиП | 30 | 50 |
| Здания и сооружения по добыче нефти с производством категории А, Б и Е (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | СНиП | ПУЭ | 80 |
| Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 60 | 100 |
| Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 | 30 |

Ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м (ПСН «Шунгутнефть»).

Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03)» наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В границах сельского поселения Два Ключа канализационных очистных сооружений не выявлено.

#### 2.5.2.3. Кладбища

На территории сельского поселения Два Ключа расположены кладбища:

- В 600 м на юго-запад от д. Два Ключа (площадь 1,12 га);

- Северо-восточная окраина п. Зеленый (площадь 0,23 га);

- В 6700  м на юго-запад от п. Зеленый (площадь 0,35 га);

- В 500 м на восток от с. Убейкино (площадь 0,73 га);

- Северо-западная окраина д. Саперкино (площадь 1,06 га).

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м. Разрыв до жилой застройки соблюдается.

#### 2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Два Ключа находятся 2 скотомогильника

Таблица 19

| Населенный пункт | Функционирование | Тип скотомогильника | Соответствие ВСП |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Два Ключа (300 м на СВ) | не действующий | Металлическая емкость | не соответствует |
| с. Саперкино (610 м на СВ) | не действующий | Металлическая емкость | не соответствует |

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы с.п. Два Ключа размещаются на пяти несанкционированных свалках (таблица 20).

Таблица 20

Несанкционированные свалки с.п. Два Ключа

| Адрес расположения ОРО | Нормативно-правовой акт о землеотводе | Дата ввода ОРО в эксплуатацию | Площадь ОРО в га | Вместимость, тонн | Годовой объем размещаемых отходов, м3/год или т/год | Накоплено отходов на ОРО с момента ввода в эксплуатацию, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исаклинский район, д. Два Ключа | Постановление Главы Исаклинского района №141 от 14. 07. 1997 г. | 1997 г. | 0,5 га | 0,4 тыс. тонн | 0,45 тыс. тонн | 5,4 тыс. тонн |
| Исаклинский район, п. Зеленый | Постановление Главы Исаклинского района №141 от 14. 07. 1997 г | 1997 г. | 0,4 га | 0,3 тыс. тонн | 0,4 тыс. тонн | 4,8 тыс. тонн |
| Исаклинский район, п. Пригорки | Постановление Главы Исаклинского района №141 от 14. 07. 1997 г. | 1997 г | 0,4 га | 0,3 тыс. тонн | 0,4 тыс. тонн | 4,8 тыс. тонн |
| Исаклинский район, п. Убейкино | Постановление Главы Исаклинского района №141 от 4. 07. 1997 г. | 1997 г. | 0,6 га | 0,5 тыс. тонн | 0,5 тыс. тонн | 6,0 тыс. тонн |
| Исаклинский район, с. Саперкино | Постановление Главы Исаклинского района №141 от 14. 07. 1997 г | 1997 г. | 0,9 га | 1 тыс. тонн | 0,9 тыс. тонн | 10,8 тыс. тонн |

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка в с.п. Два Ключа оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Два Ключа пересекают ЛЭП напряженностью 10, 35 и 110 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

#### 2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Через сельское поселение Два Ключа проходят дороги федерального, регионального и межмуниципального значения:

- «Москва-Челябинск» («Урал», М-5) II категории;

- «Урал»-Исаклы-Шентала» IV категории;

- «Урал-Шентала-Два ключа» IV категории;

- «Урал-Шентала-Пригорки-Убейкино» V категории;

- «Урал-Шентала-Зеленый» V категории;

- «Исаклы-Старое Вечканово-Два Ключа» IV категории;

- «Исаклы-Саперкино» V категории.

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), придорожная полоса автомобильных дорог общего пользования I, II категории, пересекающих проектируемую территорию,  принимается 75 м. Придорожная полоса автомобильных дорог III и IV категории принимается 50 м.

В границах поселений размер придорожной полосы для существующих дорог общего пользования Самарской области устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

По территории сельского поселения Два Ключа проходит трасса магистральных нефтепродуктопроводов. Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов  представлены в таблице 21.

Таблица 21

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов с.п. Два Ключа

| Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Газопровод «Челябинск-Петровск» отвод на ГРС-110 | 150 | 100 |
| Газопровод «Уренгой-Новопсковск» (нитка I) | 1000 | 250 |
| Газопровод «Уренгой-Новопсковск» (нитка II) | 1400 | 300 |
| Газопровод «Уренгой-Новопсковск» (нитка III) | 1400 | 300 |
| Газопровод «Челябинск-Петровск» | 1000 | 250 |
| Нефтепровод «Альметьевск-Самара-1» (Дружба-1) | 820 | 150 |
| Нефтепровод «Альметьевск-Самара-2» (Дружба-2) | 1020 | 200 |
| Нефтепровод «Ромашкино-Самара» | 529 | 150 |
| Нефтепровод «Калатасы-Самара» | 720 | 150 |

### 3.5.4. Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35 и 110 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м

- 110 кВ – 20 м;

- 500 кВ – 30 м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5.  Зоны охраны поверхностных водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Сок (протяженность 363 км) составляет 200 м. Для рек с протяженностью до 10 км (Каменка, Кармалка) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах проектирования составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Два Ключа расположено 4 нефтяных месторождения – Ганинско-Янгулское, Кармалкинское, Валентиновское и Шунгутское, а также Шунгутское месторождение персных подземных вод.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

В границах с.п. Два Ключа к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл.17 ст. 76.

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Населенные пункты с.п.Два Ключа обслуживает ПСЧ №118, расположенная в с.Исаклы. Общее количество пожарных автомашин составляет – 2 автомашины (1 в расчете и 1 в резерве).

Время доступа до населенных пунктов с.п. Два Ключа обеспечивается допустимым временем прибытия подразделения пожарной охраны.

В п. Пригорки существует не оборудованный пирс, обслуживающий п.Пригорки и с Убейкино.

В д. Два Ключа, с.Саперкино  оборудованных пожарных пирсов нет.

В целях обеспечения мер пожарной безопасности в границах сельского поселения предусматривается реконструкция существующего пожарного пирса в п.Пригорки и строительство противопожарного пирса в д. Два Ключа на р.Каменка по ул.Новая  и в с.Саперкино на дамбе в южной части села.

Противопожарные пирсы должны быть оборудованы съездом к водоему с твердым покрытием шириной 3,5 м, перед пирсом площадка 12x12 кв.м.

В проекте предусматривается установка пожарных гидрантов на водопроводной сети, ящиков с песком и пунктов с пожарным инвентарем у общественных зданий.

# 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА

## 3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА

Программы комплексного социально-экономического развития муниципального района Исаклинский:

1. Прогноз социально-экономического развития муниципального района Исаклинский на 2009-2011 годы.

2. Комплексная программа развития сельского хозяйства муниципального района Исаклинский на 2008 – 20012 годы, которая направлена на приоритетное развитие сельскохозяйственного производства в общественном секторе, со стабильным состоянием производства в личных подсобных хозяйствах населения.

3. Районная   целевая  программа  "Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего  пользования местного значения в муниципальном районе Исаклинский до 2025 г.».

### 3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения

Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения приняты согласно «Схеме территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г.

Осуществление территориального планирования Самарской области в соответствии с концепцией совершенствования системы расселения Самарской области способствует реализации основных направлений социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года по переходу к укрупненному социально-экономическому районированию – формированию территориальных субрегионов (кластеров).

Муниципальный район Исаклинский входит в состав Сергиевского субрегиона (центр с. Сергиевск - полюс роста первой очереди),  включает муниципальные районы Сергиевский, Исаклинский, Елховский, Кошкинский (с. Кошки – полюс роста первой очереди), Челно-Вершинский, Шенталинский (с. Шентала – полюс роста второй очереди).

1. Объекты промышленного и агропромышленного комплексов

Объект сельского хозяйства регионального значения, размещение которого планируется на территории с.п. Два Ключа муниципального района Исаклинский Самарской области: строительство свиноводческого комплекса на 25 тыс. голов в год, производительностью 3,0 тыс. тонн в год на убой в живом весе (проект Соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и открытым акционерным обществом «Росагролизинг»).

2. Объекты историко-культурного наследия

Разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области.

### 3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Исаклинский объекты местного значения и последовательность их выполнения

Планируемые для размещения на территории муниципального района Исаклинский объекты местного значения приняты согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области», утвержденной Решением Собрания Представителей муниципального района Исаклинский Самарской области от 23 ноября 2009 г. № 316.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

В целях создания благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования территории органам местного самоуправления рекомендуется планировать размещение следующих объектов:

Таблица 22

| Мероприятие | Количество голов -вместимость/ кол.голов на 01.12.08г. | Наименование хозяйства | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 2015 года |
| Строительство СТФ |  | ООО СХП «Два Ключа» | с.п. Два Ключа |
| Реконструкция СТФ | 500/ 474 | СХП «Два Ключа» | с Убейкино |
| Реконструкция МТФ | 500/ 403 | ООО СХП «Два Ключа» | д. Два Ключа |

Строительство и объектов рыбных хозяйств:

- Строительство пруда и разведение рыбы на территории сельского поселения  Два Ключа, к западу от п. Пригорки;

- Реконструкция пруда и разведение рыбы на территории сельского поселения Два Ключа к югу от с.Саперкино.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Таблица 23

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ"

НА 2005 - 2010 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Исаклинский район |
| 1 | Реконструкция водопровода в селе Саперкино | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области; Администрация Исаклинского района |
| 2 | Реконструкция водопровода в селе Убейкино | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области; Администрация Исаклинского района |
| 3 | Реконструкция водопровода в деревне Два Ключа | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области; Администрация Исаклинского района |
| 4 | Реконструкция водопровода в поселке Семь Ключей | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области; Администрация Исаклинского района |
| 5 | Реконструкция водопровода в деревне Черная Речка | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области; Администрация Исаклинского района |
| 6 | Реконструкция водопровода в поселке Пригорки | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области; Администрация Исаклинского района |

Таблица 24

Требуется реконструкция или строительство водозаборных сооружений в первую очередь (в срок до 2015 г.)

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Реконструкция |  |
| 1 | д. Два Ключа - а/ц | 443 |
| 2 | п. Пригорки | 134 |

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт  и ремонт дорог местного значения муниципального района Исаклинский Самарской области планировать согласно областной целевой программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы». Конкретный перечень объектов будет определяться в ходе реализации данной Программы на конкурсной основе.

В муниципальном районе Исаклинский за счет средств областного бюджета планируется:

- строительство и реконструкция автодорог и мостов во всех административных центрах поселений района.

Мероприятия в сфере здравоохранения

Реконструкция:

- ФАП  в д. Два Ключа, п. Пригорки, с. Саперкино, п. Зеленый.

Мероприятия в сфере культуры

Реконструкция:

- существующих клубов  в д. Два Ключа, п. Пригорки,

Мероприятия в  сфере физкультуры и спорта

Строительство:

- спортивного зала при ДК в с. Саперкино;

- открытых спортивных площадок в п. Пригорки.

Реконструкция:

- существующих плоскостных спортивных сооружений в д. Два Ключа.

Мероприятия в  сфере образования

Реконструкция

- существующих школ в д. Два Ключа, с. Саперкино.

Мероприятия по строительству административных учреждений

Реконструкция

- административных зданий в д. Два Ключа.

Мероприятия по развитию туризма и рекреации

Природно-ландшафтный туризм

Прибрежные территории рек: Сок, Сургут, Большой Суруш, Малый Суруш, Игарка наиболее благоприятны для формирования рекреационных зон,  в которых рекомендуется:

- организация в местах массового отдыха благоустроенных пляжей и пикниковых зон;

- создание условий для строительства объектов стационарного отдыха, остановочных пунктов турмаршрутов.

Лесные массивы в районе п. Зеленый, где расположены детские оздоровительные лагеря и турбазы, сохранить как рекреационные базы отдыха. С этой целью рекомендуется:

- совершенствовать базы детского отдыхав направлении повышения капитальности застройки детских  оздоровительных лагерей;

- подключение детских оздоровительных лагерей к организации познавательного туризма.

Мероприятия в сфере отдыха и туризма

Организация туристического маршрута «Родники»:  - с. Исаклы - с.п. Ключи – с. Старая Чесноковка - д. Два Ключа - п. Пригорки - д. Старый Шунгут - с. Новое Якушкино - с. Самсоновка - с. Мордово-Аделяково - д. Ганькин Матак - с. Большое Микушкино - с. Старое Вечканово – с. Исаклы.

Строительство

- помещений, защищающих источник, беседок для посетителей двух родников в д. Два Ключа и п. Пригорки.

Этнотуризм

Организация маршрута: - с. Исаклы - с. Саперкино – с. Старое Вечканово – с. Большое Микушкино – д. Малое Микушкино – с. Исаклы.

Мероприятия по охране окружающей среды

На территории м.р. Исаклинский в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами предусмотрено:

- строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Исаклы (мощностью 30 тыс. м3, II очередь).

В сфере обращения с биологическими отходами предусмотрены мероприятия:

- привести в соответствие с ВСП (реконструкция не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям) существующих скотомогильников, расположенные рядом с н.п.: с. Саперкино, д. Два Ключа.

Однако они не соответствуют требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469, генеральным планом рекомендуется их закрыть.

Генеральным планом планируется строительство ямы Беккари на территории с.п. Два Ключа к северо-востоку от д. Два Ключа.

В части охраны поверхностных вод планируется расчистка русла реки Кармалка с.п.Два Ключа.

В м.р. Исаклинский более 140 родников, многие из которых находятся в неблагоустроенном состоянии, требуют расчистки, строительства помещений, защищающих источник, беседок для посетителей родника, обустройства прилегающей территории.

На территории с.п Два Ключа  планируется строительство и обустройство:

- двух родников в д. Два Ключа и п. Пригорки.

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДВА КЛЮЧА

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Исаклинский, в том числе и в сельском поселении Два Ключа, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Два Ключа.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Два Ключа по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2009 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Два Ключа на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Два Ключа к 2020 году сократится до 1000 человек, к 2030 г. – до 904 человек. (Рис. 14 Прогноз численности населения с.п. Два Ключа по погодовому балансу)

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Два Ключа с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Два Ключа рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Два Ключа можно разместить 263 участка под индивидуальное жилищное строительство – 229 участков на 1-ю очередь и 234 участка на расчетный срок.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в м.р. Исаклинский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с.п. Два Ключа, увеличением коэффициента рождаемости и стабильно положительным сальдо миграции,  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Два Ключа, при полном их освоении будет проживать 1389 человек.

В целом численность населения с.п. Два Ключа к 2020 году возрастет до 1774 человек, к 2030 г. – до 2476 человек. (Рис. 15 Прогноз численности населения с.п. Два Ключа с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 80 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 140 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 46 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В Таблице 25 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Два Ключа с учетом освоения резервных территорий.

Таблица 25

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Два Ключа с учетом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчет-ный срок | 1-я очередь | Расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сельское поселение Два Ключа |
| I. | Общая численность населения | 1774 | 2476 | 687 | 702 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 339 | 474 | 132 | 134 |
|  | до 6 лет | 102 | 142 | 40 | 40 |
|  | от 7 до 15 | 179 | 249 | 69 | 71 |
|  | от 16 до 17 лет | 58 | 83 | 23 | 23 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 1007 | 1406 | 390 | 399 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 486 | 679 | 188 | 192 |

Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

При разработке архитектурно-планировочной организации селитебной территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения была учтена сложившаяся открытая планировочная структура с квартальной системой застройки, предусмотрены рациональные транспортные и пешеходные связи между общественным центром, жилыми кварталами и производственным площадками.

Перспективные площадки под жилищное и промышленное строительство  выбраны с учетом соблюдения санитарно-гигиенических условий проживания населения на основе  анализа современного состояния территории.

В результате анализа современного использования территории, можно сделать вывод, что имеются резервы свободных территорий для территориального развития в населенных пунктах с.п. Два Ключа.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

В северном направлении развитие д. Два Ключа ограничено санитарно-защитной зоной от производственной площадки. На первую очередь и расчётный срок планируется развитие в восточном направлении в границах населенного пункта и за границами населенного пункта, на землях сельхозназначения.

п. Пригорки. В северной части развитие села ограничено резким перепадом рельефа местности, южной и западной части – производственными территориями, примыкающими к границам н.п. На первую очередь и расчётный срок планируется развитие поселка в восточном направлении в границах и за границами населенного пункта на землях сельхозназначения.

с.Убейкино. Резерв для развития жилой застройки в границах НП имеется. Развитие населенного пункта предусматривается в существующих границах, за счет уплотнения жилой застройки и большого количества выбывших жилых домов  из жилищного фонда.

с. Саперкино. В северном направлении развитие ограничено санитарно-защитной зоной территории спецназначения и территорией производственной площадки. Развитие населенного пункта предусматривается в существующих границах в южной части села и за границами н.п. - к юго-западу, на землях сельхозназначения.

п. Зеленый. Резерв для развития жилой застройки в границах н.п. имеется. Развитие населенного пункта предусматривается в существующих границах, за счет уплотнения жилой застройки и на свободных территориях в северной и восточной части населенного пункта.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы) и объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

Проектные решения разработаны с учётом перспективы развития поселения на расчётные сроки:

1 очередь (первый период) – до 2023 года включительно;

расчетный срок  (второй период) – до 2033 года включительно.

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется как на свободных участках в существующих границах населенных пунктов с.п. Два Ключа, а также за границами. Предполагается индивидуальная жилая застройка.

Индивидуальная жилая застройка - территория преимущественно занята одно-двухквартирными 1-2 этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках, предназначенных для садоводства, огородничества, а также для содержания скота, в разрешенных случаях.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе усадебной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв.м.

Размеры приусадебных земельных участков приняты в соответствии с Решением Собрания представителей Исаклинского района №33 от 01 ноября 2006 года  «Об установлении норм земельных участков в пределах границ муниципального района Исаклинский - для индивидуального жилищного строительства в размере 0,1 - 0,15 га, личное подсобное хозяйство от 0,05 – 1,5 га.

##### 3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

Развитие малоэтажной индивидуальной застройки в сельском поселении Два Ключа предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий. Площадь земельных участков в проекте установлена в размере 0,15 га.

Количество человек в семье на I очередь и расчетный срок принято – 3 человека.

д. Два Ключа

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №1 расположена в северо-восточной части деревни по ул. Школьной, 1 очередь строительства:

Площадь проектируемой территории - 7,1 га;

Планируется размещение 34 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 102  человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит - 6800 м2.

ПЛОЩАДКА №2 расположена в юго-восточной части деревни, расчетный срок строительства.

Площадь проектируемой территории -  12,63 га,

Планируется размещение 65 индивидуальных жилых домов,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 195  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 13000 кв. м.

Всего по д. Два Ключа:

Площадь проектируемой территории - 19,73 га;

Планируется размещение 99 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 297  человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 19800 м2.

п. Зеленый

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

В центральной части поселка по ул. Центральной, 1 очередь строительства

Площадь проектируемой территории -  2,57 га;

Планируется размещение 13 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 39  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда, составит - 2600 кв. м.

В восточной части поселка по ул. Садовой, 1 очередь строительства

Площадь проектируемой территории -  0,92 га;

Планируется размещение 5 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 15  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда, составит - 1000 кв. м.

Всего по п. Зеленый:

Площадь проектируемой территории - 3,49 га;

Планируется размещение 18 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 54  человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 3600 м2.

с. Убейкино

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

В центральной части села, на 1 очередь строительств:

- По ул. Центральной планируется размещение 28 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории -  4,32 га,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 84 человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 5600 кв. м.

- По ул. Прямой планируется размещение 14 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории -  2,28 га,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 42 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2800 кв. м.

В северной части села,  на 1 очередь строительства:

- По ул. Школьной планируется размещение 20 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории -  4,06 га,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 60 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 4000 кв. м.

В южной части села, на  расчетный срок  строительства:

- По ул. Центральной  - планируется размещение 60 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 9,85 га,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 180 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1200 кв. м.

- По ул. Прямой планируется размещение 17 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 3,69 га,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 51 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 3400 кв. м.

Всего по с. Убейкино:

Площадь проектируемой территории - 24,20 га;

Планируется размещение 139 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 417  человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 17 000 м2.

п. Пригорки

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

По ул. Полевой на 1 очередь строительства планируется размещение 6 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 0,60 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 18 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1200 кв. м.

По ул. Нагорной на 1 очередь строительства планируется размещение 7 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 1,25 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 21 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1400 кв. м.

По ул. Центральной на 1 очередь строительства планируется размещение 4 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 0,70 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 12 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 800 кв. м.

В квартале между улицами Лесная, Нагорная и Центральная на 1 очередь строительства планируется размещение 11 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 2,21 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 33 человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2200 кв. м.

На свободных территориях за границей населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №3 расположена к  востоку от поселка, расчетный срок строительства.

Площадь проектируемой территории – 4,15 га;

Планируется размещение 26 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 78 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 5200 кв. м.

Всего по п. Пригорки:

Площадь проектируемой территории - 8,91 га;

Планируется размещение 54 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 162  человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 10800 м2.

с. Саперкино

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

По ул. Лесная на 1 очередь строительства планируется размещение 3 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 0,51 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 9 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 600 кв. м.

На свободных территориях в границах населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №4 расположена в южной части села по ул.Коммунистической, 1 очередь строительства.

Площадь проектируемой территории 9,36 га;

Планируется размещение 56 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 168  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 11200 м2.

ПЛОЩАДКА №5 расположена в юго-восточной части  между ул. Новая и ул. Октябрьская, 1 очередь строительства.

Площадь проектируемой территории – 7,80  га,

Планируется размещение 46 индивидуальных жилых домов,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 138  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 9200 кв. м.

ПЛОЩАДКА №6 расположена в восточной части села, расчетный срок строительства.

Площадь проектируемой территории -  9,09 га,

Планируется размещение 48 индивидуальных жилых домов,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 144  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 9600 кв.м.

Всего по с. Саперкино:

Площадь проектируемой территории - 26,76 га;

Планируется размещение 153 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 459  человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 30600 м2.

Итого в сельском поселении Два Ключа планируется:

на 1 очередь строительства:

Площадь проектируемой территории – 40,90 га;

Планируется размещение 229 индивидуальных жилых домов;

Расчетная численность населения ориентировочно составит – 687 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 45800 кв. м.

на расчетный срок строительства:

Площадь проектируемой территории – 42,19 га;

Планируется размещение ориентировочно – 234 индивидуальных жилых домов,

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 702 человек;

Площадь жилого фонда составит 3600 кв. м.

Всего по генеральному плану с.п. Два Ключа планируется увеличение:

Всего площадь проектируемой территории – 83,09 га, в т.ч. на 1 очередь строительства - 40,90 га,  на расчетный срок строительства – 42,19 га.

Планируется размещение 463 индивидуальных жилых домов, в т.ч. на 1 очередь - 229,  на расчетный срок – 234.

Общей площади жилого фонда планируемой усадебной застройки (индивидуальные жилые дома) с учётом существующего (24,600 тыс.кв.м) и проектируемого (45,800 тыс.кв.м) составит на 1 очередь - 70,400 тыс. кв. м; на расчетный срок (36,000 тыс.кв.м) -  106,400 тыс. кв. м.

Численность населения: на 1 очередь строительства составит с учётом существующего (1087 чел.) 1774 человек,  на расчетный срок строительства составит  2476 человек.

Средняя обеспеченность жилищным фондом: на 1 очередь строительства составит 39,7  кв.м /чел.; на расчетный срок 43,0 кв.м /чел.

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и транспортной инфраструктуре.

В новой застройке зарезервированы площадки под строительство учреждений культурно-бытового назначения.

Разнообразие жилой застройки достигается путем применения индивидуальных проектов жилых домов и созданием определенного ритма при их размещении, соблюдения линий застройки.

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловые зоны, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления.

Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

В целом процент обеспеченности жителей объектами обслуживания недостаточен, с учётом увеличения численности населения мощность ряда объектов необходимо реконструировать под нормативные требования.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Перспективная численность населения на расчетный срок с учетом развития территории - составит 2476 человек. Развитие общественного центра будет происходить на существующей территории и на новых площадках, в соответствии с расчетом, с учетом перспективной численности населения и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания  объектов соцкультбыта и Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области с организацией подцентров в кварталах новой застройки.

Сельское поселение Два Ключа обладает хорошо развитой   инфраструктурой, имеет потенциал для инвесторов, интересующихся свободными площадями для размещения жилья и производства.

Детские дошкольные учреждения - устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей 0-6 лет дошкольными учреждениями всех типов в пределах 70 %.

Общеобразовательные школы - следует принимать с учетом 100 %-ного охвата детей от 7 до 15 лет неполным средним образованием (I и II ступень) и до 75 % детей 16-17лет  – средним образованием – III ступень.

Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, в среднем 165 мест на 1 тыс. чел.

Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом населенного пункта.

Таблица26

Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Два Ключа

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет проведен на перспективную численность населения 2476 чел.

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования: |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (142 чел.) | 100 | - | 100 |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет (249 чел.) 75% детей от 16 до 17 лет (83 чел.) | 311 | 150 | 161 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% детей от общего числа школьников | 31 | - | 31 |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 3 | - |
| 2.2 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 3 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1,7 | 0,35 | 1,35 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола на 2 тыс. чел. | 540 | 540 | - | 540 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 248 | - | 248 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 300 | 743 | 130 | 613 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед.хранения чит. место | 5-6 4-5 | 15 12 | 17,2 22 | 0 0 |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 283 | 700 | 274 | 426 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 100 | - | 100 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 6 | 15 | - | 15 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 74 | - | 74 |
| 5.5 | Химчистки (самообслуживания) | кг вещей в смену | 1,5 | 3,7 | - | 3,7 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 17 | - | 17 |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Гостиница | место | 6 | 15 | - | 15 |

*Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 3.03.2011 г.№88. «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Проектом генерального плана предусматривается

д. Два Ключа

Реконструкция

на 1 очередь строительства:

Реконструкция  сельского дома культуры на 50 мест по ул. Новая, 5 (предусмотрено «Схемой территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области», далее - СТП района),  с увеличением вместимости до 300 места (8.1).

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в д. Два Ключа (СТП района) по ул. Новая, 6 (5.1).

Реконструкция школы на 100 мест по ул. Речная, 2 под образовательный комплекс «дошкольное образовательное учреждение – муниципальное общеобразовательное учреждение общего  образования» (СТП района) с увеличением вместимости до 300 школьников и детский сад на 50 мест (3.1; 4.1).

Реконструкция  административного здания в д. Два Ключа (СТП района) по ул. Новая, 6 (13.1).

Строительство на расчетный срок плоскостных спортивных сооружений в  д  Два Ключа, площадью 1 га (СТП района) (7.3).

Согласно расчету,  генеральным планом планируется:

Строительство на 1 очередь:

Торговый центр, площадь торгов. зала - 200 кв.м (9.1);

Поля для мини футбола - 40х20 кв.м (7.1);

На расчётный срок строительства:

Оздоровительного центра со спортивным залом на 540 м2  площади пола и бассейном на 240 м2 зеркала воды (7.2).

Кафе  на 60 пос. мест (10.1);

Предприятие бытового обслуживания – на 10 раб. мест (11.1)

С учетом обслуживания жителей всего сельского поселения Два Ключа планируется:

Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной (самообслуживания) на 74 кг белья в смену, химчисткой на 3,7 кг вещей в смену, баней на 17 мест по ул. Школьная (12.1).

п. Зеленый

Реконструкция

на 1 очередь строительства:

Реконструкция не действующего фельдшерско-акушерского пункта в п.Зеленый  по ул. Садовой (СТП района), площадь земельного участка 0,2 га (5.4);

Строительство

на 1 очередь строительства:

магазина – площадь торгов. зала 50 кв.м (9.2.)

с. Убейкино

Строительство

на 1 очередь строительства:

Плоскостных спортивных сооружений (поле для мини футбола 60х40) (7.4).

Магазин – площадь торгов. зала 100 кв.м (9.3).

п. Пригорки

Реконструкция

на 1 очередь строительства:

Реконструкция  сельского дома культуры (СДК) на 30 мест по ул.Центральная, 23 (СТП района), с увеличением вместимости до 100 мест (8.3).

Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта по ул. Центральной, 23 (СТП района),  площадь земельного участка 0,2 га (5.3).

Строительство на 1 очередь:

открытых спортивных площадок в п. Пригорки, (СТП района) (7.5).

Строительство на 1 очередь:

Магазина – площадь торгов. зала 50 кв.м (9.4).

с. Саперкино

Реконструкция

на 1 очередь строительства:

Школы на 50 мест по ул. Школьная, 23 (СТП района) (4,2);

Фельдшерско-акушерского пункта по ул. Школьная,6а (СТП района) (5.2).

Строительство:

Спортивного зала при ДК в с. Саперкино на 12х24 кв. м (СТП района) (7.6).

Реконструкция

На расчётный срок строительства:

сельского дома культуры (СДК) на 50 мест по ул. Школьная, 23, с увеличением вместимости до 100 мест (8.2).

Строительство:

на 1 очередь строительства:

Магазина – площадь торгов. зала 100 кв.м по ул. Лесная (9.5)

Детского сада на 50 мест по ул. Лесная (3.1);

Предприятие общественного питания - кафе  на 40 пос. мест (10.2);

Предприятие бытового обслуживания – на 5 раб. мест (11.2).

Учитывая, что проектируемая территория и прилегающая существующая малоэтажная застройка не охвачена нормативным радиусом пешеходной доступности к объектам образования, торговли, культуры и т.д., необходимо предусмотреть размещение данных объектов на проектируемой площадке. При выполнении проекта планировки  на данную территорию необходимо уточнить местоположения объектов.

#### 3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон (СЗЗ) таких объектов.

##### 3.3.2.3.1. Планируемые производственные и коммунально-складские объекты

В целях создания благоприятных условий для развития промышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования территории СТП Исаклинского района площадки под размещение и строительство инвестиционных объектов промышленного комплекса не планируются на территории сельского поселения Два Ключа.

#### 3.3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Два Ключа предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1. Водоснабжение;

2. Водоотведение;

3. Теплоснабжение;

4. Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

###### 3.3.2.4.1.1. Водоснабжение

д. Два Ключа, с. Убейкино, п. Пригорки, с. Саперкино

Согласно перечню мероприятий СТП муниципального района Исаклинский:

Для бесперебойного водоснабжения населения села водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду значительного увеличения населения, согласно генеральному плану, необходимо расширение водозабора, с увеличением до требуемой производительности;

- В деревне Два Ключа – водозабор, расположенный на юге, увеличить на 150 м3/сут.,

- В селе Убейкино – водозабор, расположенный на юге за границей села на 184 м3/сут.,

- В поселке Пригогки – водозабор, расположенный на юге за границей села на 110 м3/сут.,

- В селе Саперкино – водозабор, расположенный на севере за границей села на 220 м3/сут.;

- реконструкция системы водоснабжения с заменой изношенных трубопроводов на полиэтиленовые, колодцев- на колодцы из современных материалов, водозаборных колонок и пожарных гидрантов.

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

-  установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство, обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства

Новое строительство в районе существующей застройки, подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

п. Зелёный

Водоснабжение нового строительства в посёлке Зелёный, обеспечивается  от индивидуальных артезианских скважин, на участках жилых домов, школы и фельдшерско- акушерского пункта.

Таблица 27

Расходы воды на новое строительство

| N пп | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. питьевое max | Пожаротушение м3/сут | Полив м3/сут | сетей h км | м2/сут |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 5л/сек 1пожар 3 часа |  |  |  |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
|  | деревня Два ключа |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадка №1 34 инд. ж. д. |  | 102 | 24,48 | 5,3 | 54 | 7,14 | 1,13 | 24,48 |
|  | Расчётный срок строительства |
| 1.2 | Площадка №2 65 инд. ж. д. |  | 195 | 46,80 | 9,40 | 54 | 13,65 | 0,97 | 46,80 |
| 1.3 | Строит-во оздоров. центра с бассейном 240 м2 |  |  | 11,00 подпит х-быт. 12,00 | запол 16,00 х-быт. 7,00 |  |  |  | техн. м3 11,00 х-быт 12,00 |
|  | Итого |  |  | 146,07 | 2,10 | 71,28 |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
|  | Посёлок Зелёный |
| 2.1 | по ул. Центральная 13инд.ж.д. | 39 | 9,36 | 2,28 |  | 54 | 2,73 |  | 9,36 |
| 2.2 | По ул. Садовой 5 инд. ж. д. | 15 | 3,6 | 0,88 |  | 54 | 1,05 |  | 3,6 |
|  | Итого |  | 69,69 |  | 12,96 |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
|  | Село Убейкино. |
| 3.1 | по ул. Центральная 28инд.ж.д. | 84 | 20,16 | 4,91 |  | 54 | 5,88 |  | 20,16 |
| 3.2 | по ул. Прямой 14 инд.ж.д. | 42 | 10,08 | 2,46 |  | 54 | 2,94 | 0,06 | 10,08 |
| 3.3 | по ул. Школьная 20 инд.ж.д. | 60 | 14,40 | 3,51 |  | 54 | 4,20 |  | 14,40 |
|  | Расчётный срок строительства. |  |
| 3.4 | по ул. Центральная 60 инд.ж.д. | 180 | 43,20 | 9,36 |  | 54 | 12,60 |  | 43,20 |
| 3.5 | по ул. Прямой 17 инд.ж.д. | 51 | 12,24 | 2,98 |  | 54 | 3,57 |  | 12,24 |
|  | Итого |  | 183,27 | 0,06 | 100,08 |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
|  | Посёлок Пригорки. |
| 4.1 | по ул. Полевой 6 инд. ж. д. | 18 | 4,32 | 1,05 |  | 54 | 1,26 |  | 4,32 |
| 4.2 | по ул. Нагорная 7 инд. ж. д. | 21 | 5,04 | 1,23 |  | 54 | 1,47 |  | 5,04 |
| 4.3 | по ул. Центра- льная 4 инд.ж.д. | 12 | 2,88 | 0,70 |  | 54 | 0,84 |  | 2,88 |
| 4.4 | В квартале между ул. Лесной Нагор ная и Центральная 11 инд.ж.д. | 33 | 7,92 | 1,93 |  | 54 | 2,31 |  | 7,92 |
|  | Расчётный срок строительства. На свободной территории |
| 4.5 | Площадка №3 26 инд. ж. д. | 78 | 18,72 | 4,56 | 54 | 5,46 | 0,27 | 18,72 |
|  | Итого |  | 104,22 | 0,27 | 38,88 |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
|  | Село Сапёркино. |  |  |
| 5.1 | По ул. Лесная 3 инд. ж. д. | 9 | 2,16 | 0,52 | 54 | 0,63 |  | 2,16 |
| 5.2 | Площадка №4 по Коммунистиче ской 50 инд. ж. д. | 168 | 40,32 | 5,46 | 54 | 11,76 | 1,06 | 40,32 |
| 5.3 | Площадка №5 46 инд. ж. д. | 138 | 27.60 | 5.98 | 54 | 9.66 | 1.08 | 27.60 |
|  | Расчётный срок строительства. |
| 5.4 | Площадка №6 48 инд. ж. д. | 144 | 34,56 | 7,49 | 54 | 10,08 | 1,44 | 34,56 |
|  | Итого |  | 190,78 | 3,36 | 104,64 |
|  | Итого по с.п. |  | 694,03 | 5,79 | 237,84 |
|  | Т.Э.П. |  | 0,6894тыс. м3/сут | 5,79 | 0,238 тыс. м3/сут. |

Расходы воды на реконструкцию и строительство сельскохозяйственных объектов, определяются по технологическим решениям в последующих стадиях проектирования.

Канализование должно осуществляться в локальные очистные установки каждого сельскохозяйственного объекта.

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

Согласно Генерального плана всех населённых пунктов сельского поселения Два Ключа, предлагаются следующие варианты канализования проектируемой застройки:

- устройство локальных установок биологической очистки, для одного или группы домов;

- строительство водонепроницаемых выгребов для одного или группы домов с последующим вывозом спецавтотранспортом в места, отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается застройщиком на соответствующих стадиях проектирования.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

Согласно проекту генерального плана, во всех населённых пунктах, сельского поселения Два Ключа, всё новое строительство будет обеспечиваться теплом от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Ориентировочные расходы тепла по культбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица 28

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | деревня Два ключа а/ц |
|  | Первая очередь строительства. Реконструкция согласно СТП м.р. Исаклинский |
| 1.1 | Сельский дом культуры СДК | 50 мест | 80 000 |
| 1.2 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | 18 000 |
| 1.3 | Школа на 100 мест и детский сад | До 300 мест 50 мест | 681 000 |
| 1.4 | Административное здание |  | 40 000 |
|  | Первая очередь строительства. Новое строительство. |
| 1.5 | Магазин торговой площадью | 200 м2 | 32 000 |
|  | Расчётный срок строительства. |
| 1.6 | Оздоровительный центр с бассейном и спортзалом | 240 м2 540 м2 | 835 000 |
| 1.7 | Кафе | 60 мест | 456 000 |
| 1.8 | Предприятие бытового обслуживания | 10 раб. мест | 62 000 |
| 1.9 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной и баней, химчисткой на 3,7 кг вещей | 74 кг белья 17 мест | 190 000 |
|  | посёлок Зелёный. |
|  | Реконструкция согласно СТП |
| 2.1 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | 18 000 |
|  | Первая очередь строительства. Новое строительство. |
| 2.2 | Магазин торговой площадью | 50 м2 | 8 000 |
|  | Село Убейкино. |
|  | Первая очередь строительства. Новое строительство. |
| 3.1 | Магазин торговой площадью | 100 м2 | 16 000 |
|  | посёлок Пригорки. |
|  | Реконструкция согласно СТП |
| 4.1 | Сельский дом культуры СДК | 100 мест | 95 000 |
| 4.2 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | 18 000 |
|  | Первая очередь строительства. |
| 4.3 | Магазин торговой площадью | 50 м2 | 8 000 |
|  | Село Сапёркино. |
|  | Реконструкция согласно СТП |
| 5.1 | Школа | 50 мест | 100 000 |
| 5.2 | Фельдшерско-акушерский пункт |  | 18 000 |
|  | Первая очередь строительства. Новое строительство. |
| 5.3 | Спортивный зал при ДК | 288 м2 | 350 000 |
|  | Расчётный срок строительства. Реконструкция. |
| 5.4 | Сельский дом культуры СДК | 100 мест | 120 000 |
|  | Расчётный срок строительства |
| 5.5 | Магазин торговой площадью | 100 м2 | 16 000 |
| 5.6 | ДОУ | 50 мест | 120 000 |
| 5.7 | Кафе | 40 мест | 304 000 |
| 5.8 | Предприятие бытового обслуживания | 5 раб. мест | 31 000 |

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

Во всех населённых пунктах, сельского поселения Два Ключа, централизованным газоснабжением сетевым газом, всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления;

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП на площадке №1 - 1 шт. производительностью до 90 м3/час в жилой зоне).

).

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица 29

Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в качестве топлива для теплоисточ. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | деревня Два ключа а/ц |
|  | Первая очередь строительства |
| 1.1 | Сельский дом культуры СДК |  |  |  | 12,55 |  |
| 1.2 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  |  | 2,82 |  |
| 1.3 | Школа на 100 мест и детский сад |  |  |  | 106,82 |  |
| 1.4 | Административное здание |  |  |  | 6,28 |  |
|  | Первая очередь строительства. Новое строительство. |
| 1.5 | Магазин торговой площадью |  |  |  | 5,02 |  |
| 1.6 | Площадка №1 | 34 | 10,2 | 78,9 |  | В.Д-1,01 Н.Д- 2,36 |
|  | Расчётный срок строительства. |
| 1.7 | Оздоровительный центр с бассейном и спортзалом |  |  |  | 130,98 |  |
| 1.8 | Кафе |  |  |  | 71,53 |  |
| 1.9 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 9,73 |  |
| 1.10 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной и баней, химчисткой на 3,7 кг вещей |  |  |  | 29,80 |  |
|  | Площадка №2 | 65 | 16,25 | 150,83 |  | См.пл.№1 |
|  | Итого |  | 631,71 | В.Д-1,01 Н.Д- 2,36 |
|  | посёлок Зелёный |
|  | Реконструкция согласно СТП |
| 2.1 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  |  | 2,82 |  |
| 2.2 | Уплотнение застройки в центр. части | 13 | 5,2 | 30,1 |  | Н.Д.- 0,413 |
| 2.3 | Индив. ж. дома (в восточ.части) | 5 | 2,50 | 11,60 |  | Н.Д.- 0,09 |
|  | Первая очередь строительства. Новое строительство. |
| 2.4 | Магазин 50 м2 |  |  |  | 1,88 |  |
|  | Итого |  | 54,10 | Н.Д.-0,503 |
|  | Село Убейкино |
|  | Первая очередь строительства. Новое строительство. |
| 3.1 | Магазин 100 м2 |  |  |  | 3,76 |  |
| 3.2 | Уплотнение застройки по ул.Центральной | 28 | 7,66 | 64,97 |  | Н.Д.-0,236 |
| 3.3 | Уплотнение застройки по ул.Прямой | 14 | 5,43 | 32,5 |  | Н.Д.-0,49 |
| 3.4 | Уплотнение застройки по ул.Школьной | 20 | 7,0 | 46,41 |  | Н.Д.- 0,168 |
|  | Расчётный срок строительства. |
| 3.5 | Уплотнение застройки | 60 | 15,23 | 139,23 |  |  |
|  | Итого |  | 322,19 | Н.Д.-0,89 |
|  | посёлок Пригорки |
|  | Реконструкция согласно СТП |
| 4.1 | Сельский дом культуры СДК |  |  |  | 14,9 |  |
| 4.2 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  |  | 2,82 |  |
| 4.3 | Уплотнение застройки по ул.Полевой | 6 | 2,94 | 13,93 |  |  |
| 4.4 | Уплотнение застройки по ул.Нагорной | 7 | 3,24 | 16,24 |  | Н.Д.- 0,228 |
| 4.5 | Уплотнение застройки по ул.Центральной | 4 | 2,15 | 9,28 |  | Н.Д.- 0,14 |
| 4.6 | По ул. Нагорная | 11 | 4,68 | 25,53 |  | Н.Д.- 0,28 |
|  | Первая очередь строительства. |
| 4.7 | Магазин 50 м2 |  |  |  | 1,88 |  |
|  | Площадка №3 | 26 | 8,52 | 60,33 |  | Н.Д -0,85 |
|  | Итого |  | 166,44 | Н.Д.-1,5 |
|  | Село Сапёркино |
|  | Реконструкция согласно СТП |
| 5.1 | Школа |  |  |  | 15,69 |  |
| 5.2 | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  |  | 2,82 |  |
| 5.3 | Уплотнение застройки | 3 | 1,8 | 6,96 |  |  |
|  | Первая очередь строительства. Новое строительство. |
| 5.4 | Спортивный зал при ДК |  |  |  | 54,90 |  |
| 5.5 | Площадка №4 | 56 | 14,21 | 129,9 |  | Н.Д. -1,01 |
| 5.6 | Площадка №5 | 46 | 12,65 | 106,74 |  | Н.Д. -1,26 |
|  | Расчётный срок строительства. Реконструкция. |
| 5.7 | Сельский дом культуры СДК |  |  |  | 18,82 |  |
|  | Расчётный срок строительства. |
| 5.7 | Магазин 100 м2 |  |  |  | 3,76 |  |
| 5.8 | ДОУ |  |  |  | 18,8 |  |
| 5.9 | Кафе |  |  |  | 47,68 |  |
| 5.10 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 4,86 |  |
| 5.11 | Площадка №6 | 48 | 13,02 | 111,38 |  | Н.Д -1,56 |
|  | Итого |  | 563,99 | Н.Д -3,83 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 735,43 | Н.Д-9,08 В.Д-1,01 |
|  | ТЭП |  | 3,47086 млн.м3/год | Н.Д-9,08 В.Д-1,01 |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Два Ключа, которое включает в себя д. Два Ключа, п. Зеленый, с. Убейкино, п. Пригорки и с. Саперкино, является генеральный план  с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания - II-III категории, предприятия торговли - III категории, коммунальные предприятия – II категории, и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД З4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.  Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

1очередь строительства включает в себя площадки N1,N4, N5 и участки расположенные в существующей застройке.

Расчетный срок включает в себя площадки N2,N6 N3 и участки расположенные в существующей застройке.

Ожидаемая проектная мощность 1очереди строительства- 648 кВТ.

На расчетный срок -450кВТ.

Длина проектируемых ВЛ-10кВ  - 3600 м.

Количество проектируемых подстанций  - 8шт., в том числе:

1 очередь строительства:

д. Два Ключа

Площадка N1-п/ст 1 х 160кВА-1шт – жилая зона.  Длина проектируемой линии ВЛ-10Кв – 400 м.

В существующей застройке по ул.Молодежной  п/ст 2 х 160кВА - 1шт.

c. Саперкино

Площадка N4-п/ст 1 х 160кВА-1шт – жилая зона.  Длина проектируемой линии ВЛ-10Кв – 1200 м.

Площадка N5- п/ст 1 х 160кВА-1шт - общественно-деловая зона.  Длина проектируемой линии ВЛ-10Кв – 900 м.

В существующей застройке по ул.Октябрьской - п/ст 1 х 100кВА-1шт общественно-деловая зона.  Длина проектируемой линии ВЛ-10Кв – 50 м.

Расчетный срок строительства:

д. Два Ключа

Площадка N2- п/ст 1 х 160кВА-1шт - жилая зона. Длина проектируемой линии ВЛ-10Кв - 150 м.

Ул.Новая п/ст 1 х 250кВА - 1шт. - общественно-деловая зона.

п. Пригорки

Площадка N3-п/ст 1 х 100кВА-1шт жилая зона.  Длина проектируемой линии ВЛ-10Кв – 400 м.

С.  Убейкино

В существующей застройке между ул.Центральной и ул. Прямой п/ст 1 х 100кВА-1шт- жилая зона  Длина проектируемой линии ВЛ-10Кв – 500 м.

д. Два Ключа

Таблица 30

Таблица расчета мощности  на 1очередь строительства

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка №1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=34 1,3 44,2 | 0,8 | 35 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | КБО с химчисткой | 45 | 0,5 | 22,5 |  |
| 3 | Наружное освещение | 1,5 | 1 | 1,5 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 68,2 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 73,3 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160кВА-1шт, зона Ж |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,46 |  |  |
| 9 | Линия ВЛ-10кВ | 400м |  |  |  |
|  | В существующей застройке |  |  |  |  |
| 10 | Реконструкция школы с увеличением численности | 150 | 1 | 150 |  |
| 11 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 150 |  |
| 12 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 13 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 156 |  |
| 14 | Мощность трансформаторов |  |  | 2х160кВА-1шт |  |
| 15 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,49 |  |  |

Таблица 31

Таблица расчета мощности  на расчетный срок  строительства

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=63 1,05 66,2 | 1 | 66,2 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 69,2 |  |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 74,4 |  |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт. Зона Ж |  |
| 6 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,46 |  |  |
| 7 | Линия ВЛ-10кВ | 150 м |  |  |  |
| 8 | Оздоровительный центр со спортзалом | 80 | 1 | 80 |  |
| 9 | Кафе на 60м | 62,4 | 0,8 | 50 |  |
| 10 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 130 |  |
| 11 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 12 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 140 |  |
| 13 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250 кВА-1шт |  |
| 14 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,56 |  |  |
| 15 | КБО | 15 |  | Питание от существующих сетей |  |

с.  Саперкино

Таблица 32

Таблица расчета мощности  на  1очередь строительства

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N4 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=56 1,08 60,5 |  | 60,5 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 63,5 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 68,3 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160кВА-1шт. Зона Ж |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,43 |  |  |
| 8 | Линия ВЛ-10кВ | 1200 м |  |  |  |

Таблица 33

Таблица расчета мощности на 1очередь строительства

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N5 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=46 1,2 55,2 |  | 55,2 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Магазин 100 м2 | 25 | 0,8 | 20 |  |
| 4 | Дет сад на 50 мест | 45 | 0,4 | 18 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 95,2 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 103 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160кВА-1шт в зоне Ж |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,63 |  |  |
| 10 | Линия ВЛ-10кВ | 900 м |  |  |  |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 11 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=3 4,5 13,5 |  | Питание от существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 12 | Спортзал | 5 |  | Питание от существующих сетей |  |
| 13 | Реконструкция дома культуры | 23 |  |  |  |
| 14 | Кафе на 40 м | 50 | 1 | 50 |  |
| 15 | КБО | 7,5 | 0,8 | 6 |  |
| 16 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 56 |  |
| 17 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 18 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 60 |  |
| 19 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100кВА-1шт |  |
| 20 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,6 |  |  |
| 21 | Линия ВЛ-10кВ | 50 м |  |  |  |

Таблица 34

Таблица расчета мощности на расчетный срок строительства

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N6 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=48 1,10 52,8 | 1 | 52,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 54,8 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 59 питание от существующей ТП по ул.Новой в зоне Ж с увеличением мощности тр-ра |  |

п.  Пригорки

Таблица 35

Таблица расчета мощности на 1очередь строительства

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=28 1,35 37,8 |  | 37,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Магазин | 11,5 |  | 11,5 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 49,3 К существующим сетям с увеличением мощности трансформатора |  |

Таблица 36

Таблица расчета мощности на расчетный срок строительства

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=26 2,10 54,6 |  | 54,6 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 57,6 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 60 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100-1шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,60 |  |  |
| 8 | Линия ВЛ-10кВ | 400 м |  |  |  |

п. Зеленый

Таблица расчета мощности  на 1очередь строительства

Таблица 37

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=13 1,9 25 |  | 25 Питание от существующих сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=5 3,366 16,8 |  | 16,8 |  |
| 3 | Магазин | 12,5 | 0,8 | 10 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 26,8 Питание от существующих сетей |  |

c. Убейкино

Таблица 38

Таблица расчета мощности на 1очередь

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=48 1,15 55,2 |  | 55,2 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Магазин | 23 |  | 23 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 78,2 к существующим сетям с увеличением мощности трансформатора |  |

Таблица 39

Таблица расчета мощности   Расчетный срок

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Уплотнение существующей застройки |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=60 1,05 63 |  | 63 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 68 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 71 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100-1шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,71 |  |  |
| 8 | Линия ВЛ-10кВ | 500м |  |  |  |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Телефонизация д. Два Ключа

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения  Два Ключа, которое включает в себя д. Два Ключа, п. Пригорки и с. Саперкино, п. Зеленый, с. Убейкино является генеральный план с красными линиями застройки микрорайонов с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Первая очередь строительства включает в себя площадки: д. Два Ключа – площадка №1, с. Саперкино – площадка № 4, № 5. Площадки в п. Зеленый и с. Убейкино  расположены в существующей застройке. Телефонизация этих участков выполняется за счет сотовой связи.

Расчетный срок строительства включает в себя площадки: д. Два Ключа – площадки № 2, с. Саперкино – площадка  №6, п. Пригорки – площадка № 3.

Ожидаемое количество телефонов д. Два Ключа: первая очередь – 36 номера, на расчетный срок – 71 номер. Исходя из этого, проектом предусматривается расширение существующей АТС.

Проектом предусматривается телефонизация площадок по шкафной системе, путем прокладки кабелей связи в земле.

Таблица 40

| № п/п | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Вид застройки | Кол-во номеров | Вид застройки | Количество номеров |
| Площадка №1 |
| 1 | Магазин | 1 |  |  |
| 2 | Усадебная застройка 34 дома | 34 |  |  |
| Площадка №2 |
| 1 |  |  | Усадебная застройка 65 д | 65 |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Магазин | 1 |  |  |
| 1 |  |  | Оздоровительный центр с бассейном и залом | 2 |
| 2 |  |  | КБО на 10 р. мест | 1 |
|  |  |  | КБО с баней, прачечной и хим чисткой | 3 |
| Итого: | 36 |  | 71 |

1-я очередь:  Кабель связи – 0,5 км по ул. Новая, ул. Школьная, Площадка №1.  Шкаф  ШР - 150 - 1шт.

Расчетный срок:  Кабель связи – 0,7 км, Площадка №2. Шкаф  ШР - 150 - 1шт.

Телефонизация с. Саперкино

Ожидаемое количество телефонов с. Саперкино на первую очередь – 91 номеров, на расчетный срок - 66 номеров. Исходя из этого, проектом предусматривается расширение существующей АТС.

Телефонизация проектируемых площадок  выполнена по шкафной системе, путем прокладки кабеля связи в земле

Таблица 41

| № п/п | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Вид застройки | Кол-во номеров | Вид застройки | Кол-во номе ров |
| Площадка №4 |
| 1 | Усадебная застройка 56 домов | 56 |  |  |
| Площадка № 5 |
| 1 | Усадебная застройка 28 домов | 28 |  |  |
| 2 | Магазин | 1 |  |  |
| 3 | Детсад | 1 |  |  |
| Площадка № 6 |
| 1 |  |  | Усадебная застройка 66 домов | 66 |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 3 дома | 3 |  |  |
| 2 | Кафе на 40 мест | 1 |  |  |
| 3 | КБО на 5р. мест | 1 |  |  |
| Итого: | 91 |  | 66 |

1-я очередь: Кабель связи - 2,00 км по ул. Коммунистическая, ул. Школьная, ул. Октябрьская, Площадка №5.  Шкаф  ШР-150 - 2шт.

Расчетный срок:  Кабель связи - 0,500 км на Площадке №5, Площадка №6. Шкаф  ШР - 1шт.

Телефонизация новой застройки п. Зеленый, с. Убейкино, п. Пригорки будет осуществляться за счет сотовой связи.

#### 3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Два Ключа с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

###### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенного пункта принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог.

Таблица 42

Классификация улично-дорожной сети д. Два Ключа

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети | ул. Новая (часть) |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Новая (часть) ул. Речная (от ул. Новая до ул. Молодежная) |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Молодежная, ул. Прямая ул. Речная (от ул. Молодежная), проектируемая улица №1 |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | ул. Школьная, ул. Прямая (вдоль р. Каменка), ул. Болотная, ул. Эмтесская, проектируемые улицы №2-5 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам | Скотопрогоны |

Классификация улично-дорожной сети п. Зеленый

Таблица 43

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети | ул. Центральная |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Центральная ул. Садовая (часть) |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Центральная (часть) ул. Садовая (часть) |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | ул. Лесная, проектируемая улица ул. №1 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам | Скотопрогоны |

Классификация улично-дорожной сети с.Убейкино

Таблица 44

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети | Дорога регионального или межмуниципального значения |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Центральная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Школьная ул. Прямая |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | - |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам | Скотопрогоны |

Классификация улично-дорожной сети п. Пригорки

Таблица 45

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети | ул. Центральная |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Лесная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Ул. Нагорная, ул. Полевая, ул.№1 |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | ул. Центральная 2 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам | Скотопрогоны |

Классификация улично-дорожной сети с.Саперкино

Таблица 46

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети | Дорога регионального или межмуниципального значения в границах НП, ул.Школьная (часть) |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Октябрьская, ул. Школьная, ул. Коммунистическая |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Новая, ул.Полевая, ул. Садовая, ул. Лесная, продолжение ул. Октябрьская |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | ул. Кооперативная, ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Пионерская, проектируемые улицы №1-7 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам | Скотопрогоны |

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети.

д. Два Ключа

Реконструкция улиц в существующей застройке, 1 очередь строительства:

- ул. Школьная – 0,8 км,

- ул. Молодежная - 0,9 км,

- ул. Нижняя - 0,5 км.

Всего: 2,200 км.

Строительство улиц в существующей застройке, 1 очередь строительства:

- ул. Речная - 0,4 км,

- ул. Нижняя - 0,7 км,

- ул. Болотная - 0,4 км,

- ул. Эмтесская - 0,270 км.

Всего: 1,77 км.

Строительство улиц на Площадках №1-2,  1 очередь строительства, расчетный срок строительства:

- ул. №1 - 0,280 км,

- ул. №2 - 0,870 км,

- ул. №3 – 0,541 км,

- ул. №4 – 0,263 км,

- ул. №5 – 0,220 км,

- ул. №6 – 0,315 км.

Всего: 2,489 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц д. Два Ключа составит 4,259 км.

п. Зеленый

Строительство улиц в существующей застройке, 1 очередь строительства:

- ул. Центральная - 0,65 км,

- ул. Лесная - 0,30 км,

- ул. Садовая - 0,60 км,

- ул. №1 – 0,11 км.

Всего: 1,66 км.

с. Убейкино

Строительство улиц в существующей застройке, 1 очередь строительства:

- ул. Школьная - 0,60 км,

- ул. Центральная - 1,20 км,

- ул. Прямая - 1,19 км.

Всего: 2,99 км.

п. Пригорки

Реконструкция улиц в существующей застройке1 очередь строительства:

- ул. Полевая - 0,35 км.

Строительство улиц в существующей застройке, 1 очередь строительства:

- ул. Лесная - 0,70 км,

- ул. Нагорная - 0,40 км,

- ул. №1 – 0,53 км.

Всего: 1,63 км.

Строительство улицы на Площадке №3, расчетный срок строительства:

- продолжение ул. Полевой - 0,27 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых улиц п. Пригорки составит 1,90 км, в т.ч.:

- на первую очередь строительства – 1,63 км;

- на расчетный срок строительства – 0,27 км.

с. Саперкино

Реконструкция улиц в существующей застройке, 1 очередь строительства (В соответствии с перечнем планируемых к строительству (реконструкции) объектов капитального строительства сельского поселения Два Ключа):

- ул. Октябрьская - 0,8 км,

- ул. Коммунистическая - 1,3 км,

- ул. Полевая - 0,70 км.

Всего: 2,80 км.

Строительство улиц в существующей застройке, 1 очередь строительства:

- ул. Лесная - 0,90 км,

- ул. Нагорная - 0,70 км,

- ул. Пионерская - 0,60 км,

-  ул. Садовая – 1,60 км,

- ул. Первомайская - 0,85 км,

- ул. Комсомольская - 0,57 км,

Всего: 5,62 км.

Строительство улиц на Площадках №4-5,  1 очередь строительства:

- продолжение ул. Коммунистической - 0,37 км,

- продолжение ул. Октябрьской - 0,451 км,

- продолжение ул. Лесной - 0,550 км,

- продолжение ул. Первомайской - 0,253 км,

- ул. №1 – 0,342 км,

- ул.№2 -  0,345 км,

- ул.№4 – 0,211 км,

- ул. №5 – 0,165 км.

Всего: 2,687 км.

Строительство улиц на Площадке №6, расчетный срок строительства:

- продолжение ул. Школьной - 0,150 км,

- ул. №3 – 0,726 км,

- ул. №6 – 0,393 км,

- ул. №7 – 0,257 км,

Всего: 1,526 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых улиц с. Саперкино составит 9,833 км, в т.ч.:

- на первую очередь строительства – 8,307 км;

- на расчетный срок строительства – 1,526 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых улиц с.п. Два Ключа составит 20,642 км, в т.ч.:

- на первую очередь строительства – 17,542 км;

- на расчетный срок строительства – 3,100 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённого пункта составит 29,592 км.

Плотность улично-дорожной сети в проектируемых  границах населенного пункта составит 5,83 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с пунктом 11.3.3 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодорогам регионального или межмуниципального значения рекомендуется выполнить уширение дорожного полотна региональной автодороги с организацией мероприятий по безопасности дорожного движения.

###### 3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на  выходах на внешние автомобильные дороги для обеспечения безопасности и повышения скорости движения.

Генеральным планом предусматривается:

1. Строительство пешеходного  моста в районе ул. Полевой в с.Саперкино.

2. Строительство автомобильного моста через р. Кармалка по ул. Лесной в северной части п. Зеленый.

3. Строительство автомобильного моста через р. Каменка в северной части д. Два Ключа.

4. Реконструкция существующего автомобильного моста по ул. Новая в центральной  части д. Два Ключа.

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации на I очередь строительства в соответствии с пунктом 11.2.3. «Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области» - 250 автомобилей на 1000 жителей; в связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный срок строительства и перспективу условно принят уровень автомобилизации 300  автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении Два Ключа составит:

- на I очередь строительства - 444 автомобиля;

- на расчетный срок строительства - 743 автомобиля.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит:

- на I очередь строительства 400 машино-мест;

- на расчетный срок 669 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

Планируется АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей:

- на I очередь строительства - 1 колонка;

- на расчетный срок 2 колонки.

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей:

- на I очередь строительства - 2 поста;

- на расчетный срок - 4 поста.

В целях обеспечения обслуживания внепоселкового транспорта СТО следует предусмотреть на подъезде к д. Два Ключа на автодороге регионального или межмуниципального значения.

#### 3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения Два Ключа, с этой целью генеральным планом предусмотрено развитие территории  рекреационной зоны. Зеленые насаждения общего пользования служат для организации отдыха и спорта, улучшения санитарно-гигиенического состояния окружающей среды, совершенствования эстетической выразительности населенного места.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), а также существующие лесные массивы, примыкающие к территории населённого пункта, и участки, используемые для массового кратковременного и долговременного отдыха населения.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования.

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет:

Всего по поселению:

-  на 1 очередь строительства – 2,13 га,

- на расчётный срок – 2,97 га.

д. Два Ключа

-  на 1 очередь строительства и расчётный срок – 0,81 га.

п. Зеленый

-  на 1 очередь строительства и расчётный срок – 0,15 га.

с. Убейкино

-  на 1 очередь строительства и расчётный срок – 0,58 га.

п. Пригорки

-  на 1 очередь строительства и  расчётный срок – 0,34 га.

с. Саперкино

-  на 1 очередь строительства и расчётный срок – 1,09 га.

Генеральным планом предусматривается:

д. Два Ключа

На 1 очередь строительства:

- Реконструкция существующего сквера по ул. Новая, площадь земельного участка - 0,21 га (17.1).

Предусматривается создание системы открытых спортивных сооружений:

- Строительство плоскостных спортивных сооружений (поле для мини футбола 40х20) (7.1).

Строительство на расчетный срок плоскостных спортивных сооружений в  южной части д.  Два Ключа, площадью 1 га (СТП района) (7.3).

с. Саперкино

На 1 очередь строительства:

- Строительство сквера по ул. Коммунистической, площадь земельного участка -  0,33 га. Предусматривается устройство дорожно-тропиночной сети и элементов благоустройства (17.2);

- Реконструкция парка по ул.Школьной, площадь земельного участка - 0,46 га (17.3).

На расчетный срок строительства

- Благоустройство прибрежной зоны пруда, расположенной в южной части села.

п. Зеленый

На 1 очередь строительства:

- Строительство парка на пересечении ул. Центральной и ул. Садовой, площадь земельного участка - 0,1 га (17.4).

п. Пригорки

На 1 очередь строительства:

- Строительство открытых спортивных площадок (60х40) (7.4).

с.Убейкино

На 1 очередь строительства:

- Строительство сквера по ул. Прямой, площадью - 0,45 га (17.5);

- Благоустройство рекреационной зоны, расположенной в границах села;

- Строительство плоскостных спортивных сооружений (поле для мини футбола 60х40) (7.3).

Всего площадь проектируемых объектов озеленения общего пользования составит:

- на 1 очередь строительства – 2,29 га;

- на расчётный срок – 3,47 га;

В расчёте на одного жителя:

- на 1 очередь строительства – 12 м2/чел;

- на расчетный срок строительства - 14 м2/чел.

На территории  с.п.Два Ключа расположены два родника в д.Два Ключа и п.Пригорки. Вода из родника используется для питья местным и приезжим населением.

Территория родников нуждается в благоустройстве (обложении срубом, установке аншлага, подведении тропинок, размещении площадки для посетителей и др.).

В соответствии с мероприятиями СТП м.р.Исаклинский генеральным планом предусматривается:

Строительство помещений, защищающих источник, беседок для посетителей родников двух родников в д. Два Ключа и п. Пригорки.

Предлагается внести в перечень объектов памятников природы местного значения: «Двухключевской родник», «Пригорский родник».

#### 3.3.2.7. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

В соответствии со Схемой территориального планирования Самарской области, с учетом изменений: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. предусмотрено развитие агропромышленного комплекса на территории сельского поселения Два Ключа:

- строительство свиноводческого комплекса на 25 тыс. голов в год, производительностью 3,0 тыс. тонн в год на убой в живом весе, в южной части сельского поселения вдоль автодороги «Исаклы – Саперкино» (2.1).

В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района Исаклинский на территории сельского поселения Два Ключа предусматривается развитие объектов сельскохозяйственного назначения:

- Строительство свинотоварной фермы п. Зеленый (2.2).

Проектом предлагается территория к востоку от н.п., она размещается ниже по течению, рельефу и с подветренной стороны, имеет удобные связи с жилой зоной и подъездными путями. Производство III класса, СЗЗ до жилой застройки - 300 м;

- Реконструкция и техническое перевооружение молочно-товарной фермы на 1200 голов в д. Два Ключа (2.7). Производство III класса, СЗЗ - 300 м. Необходимо предусмотреть мероприятия по уменьшению санитарно-защитной зоны до существующей жилой застройки - производство IV класса, СЗЗ - 100 м;

- Реконструкция овцефермы под свинотоварную ферму на 500 голов в с. Убейкино (2.14).  Территория расположена к северо-востоку от села, Производство III класса, СЗЗ - 300 м;

Строительство прудов и разведение рыбы на территории поселений муниципального района Исаклинский Самарской области:

- сельское поселение Два Ключа, к западу от поселка Пригорки (2.3);

- сельское поселение Два Ключа, к югу от села Саперкино (2.4).

Генеральным планом планируется:

с. Саперкино - к северу от села расположена территория фермы КРС СПК «Дружба», в настоящее время не действует. Проектом предлагается реконструировать ферму с развитием территории в северной части и соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство III класса, СЗЗ не более 300 м) (2.18б) и (производство IV класса, СЗЗ не более 100 м) (2.18а).

На территории к югу от фермы КРС планируется объект сельскохозяйственного назначения с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство V класса, СЗЗ - 50 м) (2.5).

п. Пригорки – к востоку от н.п. – территория фермы КРС, в настоящее время не действует. Проектом предлагается реконструировать ферму с развитием территории в западной части (производство IV класса) и соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (не более 100 м).

п. Зеленый – к югу от поселка расположена территория СТФ на 150 голов ООО СХП «Два Ключа», КРС на 180-200 голов молодняка и 20 голов лошадей.

Санитарно-защитная зона от КРС и СТФ (300 м) перекрывает жилую застройку,  также территория СТФ и КРС находится в водоохраной зоне от  р.Кармалка. Проектом предлагается реконструировать ферму с учетом модернизации и предусмотреть мероприятия по уменьшению санитарно-защитной зоны до существующей жилой застройки – до 50 метров (2.10).

К юго-востоку от вдоль автодороги регионального или межмуниципального значения "Урал - Шентала" – Зеленый расположена МТС «Исаклинская», которая в настоящее время не действует. Проектом генерального плана планируется объект сельскохозяйственного назначения с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (не более 300 м) (2.12).

Проектируемые объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь градообразующее значение и являться  источником создания новых рабочих мест для жителей сельского поселения Два Ключа.

#### 3.3.2.8. Развитие зоны специального назначения

Сельские кладбища

Существующая площадь кладбищ составляет – 3,49 га.

Расчётные площади кладбищ, с учётом увеличения населения и социальной нормы 0,24 га на 1000 жителей, составят:

- в д.  Два Ключа – 0,16 га,

- в с. Убейкино  - 0,116 га,

- в п. Зеленый – 0,03 га,

- в п. Пригорки – 0,068 га,

- в с. Саперкино – 0,218 га.

На расчетную численность населения 2476 чел., площадь территории кладбищ должна составить  – 0,594 га.

Генеральным планом предлагается расширение существующих кладбищ:

К юго-западу от д. Два Ключа на площади – 2,0 га;

К северо-западу от с. Саперкино на площади – 1,0 га;

В п. Зеленый предлагается закрыть кладбище, расположенное в северо-восточной  части н.п., попадающее в водоохранную зону от реки Сок.

Генеральным планом предлагается строительство кладбища в 130 м к северу от п. Зеленый. Площадь территории - 0,27 га.

Скотомогильники

В соответствии с СТП м.р. Исаклинский генеральным планом предусматривается приведение действующих скотомогильников, расположенных в районе д. Два Ключа и с. Саперкино, однако они не соответствуют требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469, генеральным планом рекомендуется их закрыть.

Генеральным планом планируется строительство ямы Беккари на территории с.п. Два Ключа к северо-востоку от д. Два Ключа.

Свалки, ТБО

Твердые бытовые отходы с.п. Два Ключа размещаются на пяти несанкционированных свалках.

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка в с.п. Два Ключа оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО с. Исаклы.

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Два Ключа муниципального района Исаклинский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

      - Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

1. Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

2. Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Два Ключа предусматривается создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения:

- Долина р. Сок от с.Исаклы до с.Сергиевск;

- Пойма р. Сок у с. Исаклы;

- Преображенская степь.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Два Ключа на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам, с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м (в д. Два Ключа пожарный пирс оборудован по ул.Новая на р.Каменка, в с. Саперкино - по ул.Октябрьской на р.Каменка, реконструкция существующего пирса в западной части п.Пригорки).

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо (сельское поселение Два Ключа обслуживается подразделением пожарной охраны ПСЧ №118, расположенным в селе Исаклы. Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям пункта 1 статьи 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях).

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения Два Ключа является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В п. Зеленый требуется защита территорий, расположенных к северу и северо-востоку от ул. Центральной и ул. Садовой, от затопления паводковыми водами реки Сок.

Существует несколько способов защиты территории:

- обвалование – устройство дамбы обвалования. Применим при защите ранее застроенных территорий.

- повышение отметок поверхности территории – подсыпка или намыв до отметки, исключающей затопление с минимальными уклонами для обеспечения отвода атмосферных вод. В связи с тем, что территория является освоенной, осуществление данного мероприятия не возможно.

- понижение паводочного расхода – регулирование стока рек, устройство разгрузочного русла, обводного канала. Данный способ защиты территории применяется при использовании существующих или строительстве новых водохранилищ на небольших реках.

Таким образом, устройство дамбы обвалования является наиболее применимым способом защиты села от затопления.

2. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

3. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

4. Осушение заболоченностей. Выбор мероприятий осуществляется в зависимости от геологического строения участка и назначения территории.

5. Борьба с оврагообразованием. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Исаклинский Самарской области от твердых бытовых отходов», был выполнен ООО «ЭПСИ» в 2010 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Два Ключа образуется в год 1696 м3 твердых бытовых и 84,8м3 крупногабаритных отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО с. Исаклы.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 9 контейнеров для ТБО в д. Два Ключа, 1 контейнера в п. Зеленый, 4 контейнера  объемом 0,75 м3 в п. Пригорки, 10 контейнеров в с. Саперкино, 3 контейнеров в с. Убейкино

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Два Ключа планируется по маршрутам:

База-Багряш-Зеленый-Исаклы-Полигон-База. Протяженность – 72 км. Периодичность вывоза – 1 раз в день.

База-Самсоновка-Сухарь Матак-Новое Якушкино-Новый Шунгут-Старый Шунгут-Убейкино-Пригоркино-Полигон-База. Протяженность – 89 км. Периодичность вывоза – 1 раз в 3 дня.

База-Сокский-Черная Речка-Старое Вечканово-Саперкино-Два Ключа-Красный Берег-Новый Байтермиш-Полигон-База. Протяженность – 121 км. Периодичность вывоза – 1 раз в 3 дня.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА

В проекте генерального плана сельского поселения Два Ключа отображены:

границы сельского поселения Два Ключа;

границы населенных пунктов д. Два Ключа, п. Зеленый, с. Убейкино, п. Пригорки, с. Саперкино, входящих в границы сельского поселения Два Ключа Исаклинского района.

Границы сельского поселения Два Ключа отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области №39-ГД от 28.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта «Генерального плана сельского поселения Два Ключа - 2 этап» границы населенных пунктов скорректированы:

- д. Два Ключа - с учетом развития жилой зоны в восточном направлении (Площадка №1, Площадка №2);

- п. Пригорки - с учетом развития жилой зоны в восточном направлении (Площадка №3);

- с. Саперкино - с учетом развития жилой зоны в южном направлении (Площадка №4, Площадка №5) и в восточном направлении (Площадка №6)

при этом границы сельского поселения Два Ключа отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы деревни Два Ключа, поселка Пригорки и села Саперкино,  будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Два Ключа на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ д. Два Ключа, п. Пригорки с. Саперкино и установления их координат путем подготовки карты (плана) объекта землеустройства – д. Два Ключа, п. Пригорки и с. Саперкино.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДВА КЛЮЧА

В данном разделе представлены укрупненные параметры планируемого развития функциональных зон.

Таблица 47

| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 16655,1293 | 16655,1293 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования, в том числе: | га | 456,9362 | 487,6153 |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 300,672 | 388,2504 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 2,1586 | 3,2328 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | - | - |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 6,2911 | 6,5779 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 103,1076 | 32,8929 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 43,4165 | 55,3709 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 1,2904 | 1,2904 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 31,7406 | 34,1954 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 175,300 | 168,326 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 14196,9426 | 14170,3472 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | - | - |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 2,2099 | 2,6454 |
| 1.1.7 | Территории лесного фонда | га | 1737 | 1737 |
| 1.1.8 | Территории водного фонда | га | 55 | 55 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения, в том числе: | чел. | 1087 | 2476 |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 208 | 474 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет | чел. | 63 | 142 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 109 | 249 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 36 | 83 |
| 2.1.2. | Население трудоспособного возраста | чел. | 617 | 1406 |
| 2.1.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 298 | 679 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 24,600 | 106,400 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 22,6 | 43 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | - | 100 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащиеся | 150 | 350 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения, в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | по заданию на проектирование |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | - |  |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 3 |  |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 3 |  |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения, в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,35 | 1,70 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | - | 540 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | 248 | 240 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения, в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | посетит.место | 130 | 630 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед.хранения чит. мест | 17,2 22 | 17,2 22 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг.площади | 274 | 774 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | - | 100 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | - |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания, в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | прачечные | кг белья в смену | - | 74 |
| 4.8.2. | химчистки | кг вещей в смену | - | 3,4 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 17 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 15 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 3 | 3 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 21,71 | 41,83 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0,6894 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км |  | 5,79 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0,238 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км |  | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  | 1098 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км |  | ВЛ-10кВ -3,60 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 734,048 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км |  | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 3,47086 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км |  | Н.Д-9,08 В.Д-1,01 |

# 5. Выводы

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Два Ключа

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Два Ключа, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

Численность населения на 2011гг. приведена с учетом предварительных итогов ВПН 2010г., и будет пересчитана в 2012г.