Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 7-36/12 от 11.10. 2011 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Исаклинский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план

сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2011 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2(а), М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП)

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельсксого поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Приложение. Экспликация объектов. Описание и параметры функциональных зон.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ГП и застройки                                                       М.Г. Чекушкина

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник сантехнического отдела                                                  Р.П. Герасимова

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Инженер-эколог I категории                                                                     И.А. Никонов

Инженер I категории                                                                             О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                            А.В. Сосновская

Инженер I категории                                                                                Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                             А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Строительно-проектная компания «Строй Эксперт Проект», ООО «Проект-С».

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ. 7

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ГАНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ 21

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ГАНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ 21

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка 21

2.1.2. Место и роль сельского поселения Новое Ганькино в системе расселения Самарской области 23

2.1.3. Местоположение сельского поселения Новое Ганькино на территории Самарской области 24

2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории 26

2.1.4.1. Климат 26

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология 26

2.1.4.3. Гидрогеологические условия 27

2.1.4.4. Опасные природные процессы 28

2.1.4.5. Гидрографическая сеть 29

2.1.4.6.Полезные ископаемые 29

2.1.4.7. Почвы и растительный покров 29

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы 30

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ГАНЬКИНО 31

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Новое Ганькино муниципального района Исаклинский 31

2.2.1.1. Основные демографические тенденции 31

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Исаклинский 35

2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Новое Ганькино м.р. Исаклинский 40

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Новое Ганькино 45

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ГАНЬКИНО 46

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 46

2.4.1. Жилая зона 47

2.4.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 47

2.4.2. Общественно-деловая зона 48

2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 48

2.4.3. Зона производственного использования 54

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры 54

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ 54

2.4.4.1.1 Внешний транспорт 54

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта 55

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств 55

2.4.4.1.4. Транспортные сооружения 55

2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов 55

2.4.5. Зоны инженерной инфраструктуры 56

2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 56

2.4.5.1.1. Водоснабжение 56

2.4.5.1.2. Водоотведение 57

2.4.5.1.3. Теплоснабжение 57

2.4.5.1.4.Газоснабжение 59

2.4.5.1.5. Электроснабжение 59

2.4.5.1.6. Электросвязь 61

2.4.6. Зона рекреационного назначения 61

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования 62

2.4.8. Зона специального назначения 62

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 64

2.5.1 Зоны особо охраняемых территорий 64

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия 64

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий 66

2.5.2 Санитарно-защитные зоны 67

2.5.2.1  Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса 68

2.5.2.2 Канализационные очистные сооружения 68

2.5.2.3. Кладбища 68

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов 68

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Клявлино 69

2.5.2.6.Объекты электроснабжения 69

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура 70

2.5.3 Санитарные разрывы магистральных трубопроводов 70

2.5.4 Охранные зоны 70

2.5.5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные  полосы 71

2.5.6 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 72

2.5.7 Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 73

2.5.8 Зоны залегания полезных ископаемых 74

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ 75

2.6.ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 76

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ГАНЬКИНО 77

3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 77

3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВОЕ ГАНЬКИНО 78

3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ГАНЬКИНО 81

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение 81

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон 81

3.3.2.1. Развитие жилой зоны 84

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда 84

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны 85

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания 89

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования 90

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры 91

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры 91

3.3.2.4.1.1 Водоснабжение 91

3.3.2.4.1.2. Водоотведение 93

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение 94

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение 96

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение 98

3.3.2.4.1.6. Электросвязь 103

3.3.2.5.Развитие транспортной инфраструктуры 105

3.3.2.5.1. Проектируемые объекты транспортной инфраструктуры 105

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть 105

3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения 108

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств 108

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения 109

3.3.2.7.Развитие зоны специального назначения 111

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования 111

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 112

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ГАНЬКИНО 112

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 117

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 118

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 119

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 120

5.ВЫВОДЫ 124

# 1.ВВЕДЕНИЕ.

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения НОВОЕ ГАНЬКИНО муниципального района Исаклинский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Исаклинский Самарской области № 7-36/12 от 11.10.2011 года, заключенного с администрацией муниципального района Исаклинский

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения НОВОЕ ГАНЬКИНО муниципального района Исаклинский Самарской области». (1 этап), разработана ОАО «ГИПРОГОР».на основании муниципального контракта №81 от 05.11.2008г.;

- Схема территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 80 от 05 ноября 2008 года с администрацией муниципального района;

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения НОВОЕ ГАНЬКИНО муниципального района Исаклинский Самарской области.  Разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004г, на основании государственных контрактов  №226 от 30.04.2004 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 27 июля 2010 года), ред. 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред. 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред.11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии"

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от 08 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря 2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 N 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 N102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 N 25-ФЗ).

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р)

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерацииот 30 января 2012 г. № 19.

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года №557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Исаклинский Самарской области 28 декабря 2004 года N 187-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области ОБ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕНИИ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ И УСТАНОВЛЕНИИ ИХ ГРАНИЦ от 25 февраля 2005 года N 39-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (с изменениями от 10 июня 2010 №68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. №65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области» от 06.07.2011 N 63-ГД)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. №580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 №77 «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 №302

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, №422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, в редакции от 27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 07 июля 2010 года N 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Создание технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12.05.2010 №168

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. №536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г.№466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года №287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 23 июня 2010 г. №266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 27.05.2011 г.).

- Областная целевая программа "Развитие метрополитена в городском округе Самара на 2010 - 2018 годы" утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 №543 (в редакции от 27.05.2011 N 237)

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Исаклинский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

- Статистический сборник.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Исаклинский Самарской области.

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения НОВОЕ ГАНЬКИНО муниципального района Исаклинский Самарской области с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения «Первомайский сельсовет».

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Новое Ганькино.

- Территориальное планирование сельского поселения Новое Ганькино осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения Новое Ганькино (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Новое Ганькино являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Новое Ганькино, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Новое Ганькино исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Исаклинского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Новое Ганькино по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Новое Ганькино для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Исаклинского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Новое Ганькино;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Новое Ганькино;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Новое Ганькино;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Новое Ганькино для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Новое Ганькино в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Новое Ганькино, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Новое Ганькино;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Новое Ганькино.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ГАНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ГАНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка

На территории современного муниципального района Исаклинский есть свидетельства того, что эти места осваивались еще племенами каменного века.  Около села Исаклы, Валентиновка, Старое Вечканово, Малое Микушкино, Черная Речка археологами были найдены курганные могильники и селища, относящиеся к этому периоду. В границах сельского поселения Новое Ганькино объекты культурного (археологического) наследия не выявлены.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории Исаклинского района  существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки. В укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов,  за сотни  верст сюда приезжали «наездом» башкиры на «бобровую охоту». Лишь после строительства Самары, под ее защитой, в конце XVI – начале XVII века появились первые постоянные  поселения.

Освоение  края осуществлялось как русскими людьми, так и народами Поволжья – мордвой, татарами, чувашами. Русские  крестьяне всегда обустраивались на открытой местности, в низине, удобной для земледелия. Чуваши и мордва селились вблизи лесов, а нередко даже в самих лесах, где они, помимо земледелия, могли заниматься бортничеством и охотой. Крестьянские жилища, пашни, скотные дворы часто подвергались набегам кочевников.

Для охраны районов освоения были воздвигнуты крепости и линии укреплений, вдоль которых пролегли дороги, и возникло немало слобод и деревень. Возрастание количества крепостей, а вместе с ними и служилых людей, требовало развития собственного производства зерна. Появились первые переселенцы, осваивающие благоприятные для земледелия пойменные территории рек.

Село Новое Ганькино сложилось на берегу реки Сургут около 300 лет назад. По легенде название селу дал один их трех братьев, пришедших в эти места еще во времена правления Ивана Грозного. Старший брат, Петибаль, построил деревню и дал ей свое имя, но поскольку возраст его был значителен, деревню стали называть Старый Петибаль. Второй брат, Ганек, решил поселиться на берегу реки Сургут, постепенно здесь стали селиться люди, и поселение в противовес Старому Петибалю назвали Новое Ганькино.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. В 1775 году после подавления крестьянского восстания под руководством Емельяна Пугачева в России была проведена реформа местного самоуправления. Страна была поделена на 50 губерний. В 1851 году была образована Самарская губерния, в состав которой вошли Бузулукский, Бугурусланский и Бугульминский уезды из Оренбургской губернии, Николаевский и Новоузенский – из Саратовской губернии, Ставропольский, Самарский и часть Сызранского – из Симбирской губернии. Таким образом, территория будущего Исаклинского района вошла в состав Самарской губернии.

В XIX веке произошли значительные политические перемены (создание всесильных бюрократических ведомств-министерств), которые укрепили поместных дворян в их стремлении основать свою независимость на доходах от собственного хозяйства. Поэтому раздача земель дворянству достигла в последние 10-летия XVIII века и в начале XIX века большого размаха.

В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья. В Поволжском крае в этот момент обосновались крупные землевладельцы: Дурасовы, Максимовы, Неклюдовы, Поливановы, Куроедовы, Смольковы, Оболенские, Осоргины, Богдановы, Шелашниковы и другие.

Пространственно-планировочная структура сельских населенных мест в это время наполняется объектами, отражающими их аграрную специализацию.

В селе Новое Ганькино в этот период строится плотина и мост, которые сохранились до наших дней и в настоящий момент являются объектами культурного наследия.

Таблица № 2

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с.п. Новое Ганькино**

| №№ п/п. | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зеленый мост | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | с. Новое Ганькино | 426 |
| 2 | Плотина | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | с. Новое Ганькино | 426 |

** Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области. До настоящего времени проекты зон охраны объектов культурного наследия с.п. Новое Ганькино, включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

После провозглашения Советской власти на территории современного Исаклинского района в марте 1918 года шло интенсивное образование волостных и сельских Советов.

В 1935 году Самарская губерния была преобразована в Куйбышевскую область, в состав которой вошел вновь образованный Исаклинский район, состоящий из 23 сельских Советов со 150 населенными пунктами и численностью населения 39764 человека. Село Исаклы стало административным центром района.

22 марта 1962 году район был упразднен и вновь образован в 1967 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.12.1966 г. и решением исполкома Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 09.01.1967 года.

1.01.2006 г. на территории муниципального района Исаклинский Самарской области образовано 9 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Новое Ганькино, включающее деревню Ганькин Матак, поселок Каменка, поселок Боровка и село Новое Ганькино, являющееся административным центром сельского поселения.

Помимо памятников историко-культурного наследия, сельское поселение  Новое Ганькино является обладателем памятников природы.

Главной достопримечательностью с.п. Новое Ганькино является Святой родник. Святым он называется потому, что каждый год на праздник Крещения священник своими молитвами освящает воду в источнике, которая считается целебной. При химическом анализе воды Святого родника обнаружилось, что она минерализирована.

Еще один родник находится за пределами села Новое Ганькино. Он называется «Сиве дал», что в переводе с чувашского языка означает «Холодный родник». Такое название было ему дано из-за положения на самом дне глубокого оврага, на чьих склонах растёт множество деревьев, поэтому туда даже в солнечный день не проникает свет, и вода в роднике всегда студеная.

Также известен Цыганский родник, который получил своё название потому, что здесь в былые времена останавливался цыганский табор.

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения Новое Ганькино в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Новое Ганькино входит в состав зоны удаленной периферии.

Сельское поселение Новое Ганькино муниципального района Исаклинский, расположено в юго-восточной части района на побережье реки Сургут, в 7,5  километрах от общесистемной транспортной магистрали (федеральной автодороги М5), соединяющей сельское поселение с центром агломерации.

Сельское поселение Новое Ганькино является стабильно убывающим поселением, с постоянным оттоком внешних мигрантов. По состоянию на 1.01.2011 г. численность населения составила 1074 чел. Доля трудоспособного населения соответствует среднему показателю по сельскому населению района.

Сельское поселение Новое Ганькино располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты агропромышленного комплекса. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на административный центр района, и на центры агломерации.

Наличие ценных природных ресурсов, этнический состав населения с.п. Новое Ганькино позволили включить его в состав рекреационно-туристического кластера Самарской области.

Для сельского поселения Новое Ганькино как элемента зоны удаленной периферии рекомендовано стимулирование внешней миграции за счет предоставления  льгот на строительство жилья и развития малого бизнеса в сфере сельскохозяйственного производства, пищевой промышленности и в сфере обслуживания. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства сельских усадеб.

### 2.1.3. Местоположение сельского поселения Новое Ганькино на территории Самарской области

Муниципальный район Исаклинский расположен в северо-восточной части Самарской области.  Граничит с юга с Похвистневским районом, с запада - с Сергиевским районом,  с севера - Шенталинским районом, с востока - с Клявлинским и Камышлинским муниципальными районами. Общая площадь муниципального образования 1577 кв.км.

Сельское поселение Новое Ганькино расположено вюго-восточной части муниципального  района, в 4 км. от районного центра  - Исаклы, по обеим берегам реки Сургут.

Законом Самарской области  №39-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Исаклинский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены границы сельского поселения Новое Ганькино. Оно граничит с с.п.Старое Вечканово, с с.п.Большое Микушкино,и с.п. Мордово Ишуткино Исаклинского района, а также с с.п.Кротково и с.п.Новое Мансуркино  Похвистневского района.

Сельское поселение Новое Ганькино, включает 4 населённых пункта:

- село Новое Ганькино, относится к средним* сельским населенным пунктам с численностью жителей от 200 до 1000 человек (фактическая численность 843 человека).

- Деревня Ганькин Матак, относится к средним* сельским населенным пунктам с численностью жителей от 200 до 1000 человек (фактическая численность 228 человека).

- Посёлок Каменка, относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 50 человек (фактическая численность 3 человека).

- посёлок Боровка, без жителей

Данные о существующей численности населения сельского поселения Новое Ганькино  приведены по состоянию на 01.01.2011 г., общая численность составляет 4157 человек.

- *   пункт 4.4 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*)

Село Новое Ганькино является административным центром сельского поселения Новое Ганькино – расположено в центральной части поселения.

### 2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Поселение Новое Ганькино находится в умеренно-континентальной зоне Среднемесячная температура воздуха max (в июле) составляет +20 градусов, а min (в январе) - (-14) градуса. Сумма годового количества осадкой составляет 450-470 мм. Преобладающие направления ветров - юго-восточное. Высота снежного покрова составляет 50-60 см.

Средняя температура зимой -17. Сильные морозы в декабре, январе феврале доходят до -30,-40. Продолжительность безморозного периода равна в среднем 140 дням

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Территория Исаклинского район относится к области Высокого Заволжья, представляющая собой волнистую равнину, пересеченную глубокими речными долинами. Поверхности водоразделов поднимаются над домнами на 100-150 м.

Район полностью располагается на Сокской возвышенно-равнинной лесостепной провинции с грядово-увалистым рельефом (Ступишин, Захаров 1977г.). Территория района постепенно понижается от востока к западу, юго-западу в этом направлении текут реки Сок, Сургут, Шунгут и другие. Рельеф осложнен сетью второстепенных долин и оврагов, в результате чего территория приобретает горный вид.

На территорию Исаклинского района заходит часть юго-запада Сокско-Шешминского района на котором расположены структуры второго порядка - Серноводско-Шугуровский и Байтуганский валы

Для рельефа района характерна асимметрия склонов речных долин и водоразделов. Южный склон обычно короткий и крутой, северный - длинный и пологий. Это связано с тектоникой района и неравномерным воздействием солнечных лучей на южные и северные склоны. Особенно высоки и обрывисты правобережья реки Сок, где выделяются Сокские горы. Они тянутся с северо-запада на север относительно границ района

Коренные карбонатные породы выходят на поверхность и играют большую роль в формировании современного рельефа. Из неогеновых отложений развиты акчагыльские морские глины, пески, галечники, встречающиеся вдоль древних долин рек.

Отсутствие рыхлых наносов и распространение коренных пород - плотных пестроцветных глин и мергелей, песчаников и известняков, трудно поддающихся размыву затрудняют образование новых оврагов. И несмотря на большую крутизну склонов, свежие овраги встречаются редко. В этих климатических условиях преобладает плоскостной смыв.

Рельеф сельского поселения Новое Ганькино холмистый с общим уклоном к реке Сургут и ее притокам.

В течение нескольких геологических периодов Пермское плато сохраняло характер материковой суши. Поэтому в геологическом сложении м.р. Исаклинский не участвуют отложения последующих за юрской системой периодов. Континентальный характер пермское плато сохраняло и в четвертичное время, в течение которого произошло несколько циклов эрозионного расчленения. К этому времени относится образование широко распространенных бурых делювиальных глин и суглинков, заполнивших впадины древнего рельефа и покрывших склоны водоразделов, а также возникновение аллювиальных наносов в речных долинах.

Таким образом, в формировании современного рельефа основную роль играют коренные пермские породы каменноугольного периода, представленные частично верхним отделом казанского яруса и, в основном, осадками татарского яруса: красными и коричневыми глинами; серыми, белыми, розовато-белыми мергелями с прослойками известняков, линзами песков и песчаников.

На высоких элементах рельефа отложения пермской системы местами выходят на дневную поверхность, являясь субстратом для формирования маломощных каменисто-щебневатых почв. На обширных междуречных пространствах они в основном перекрыты более поздними делювиальными (четвертичными) и элювиальными отложениями.

Понижения древнего рельефа, как правило, слагаются неоген-четвертичными породами. Осадки неоген-четвертичного возраста представлены глинисто- суглинисто- супесчано-песчаными отложениями.

На территории сельского поселения Новое Ганькино преобладают дочетвертичные образования, а также элювиальные и делювиальные отложения нерасчлененные. Суглинки, суглинки с щебнем, суглинки лессовидные, погребенные почвы, пески.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

На большой части района проектируемой территории распространен казанский водоносный комплекс, а в южной части – татарский водоносный комплекс. Водовмещающими породами казанского водоносного комплекса являются трещиноватые доломиты и известняки, встречаются песчаники и мергели. Мощность водоносного комплекса изменяется от 20-30 м в долинах рек до 40-80 м на водоразделах. Воды преимущественно безнапорные или слабо напорные. Отсутствие перекрывающих непроницаемых отложений, хорошие фильтрационные свойства пород, большое количество осадков – все это создает благоприятные условия для питания водоносного комплекса.

Часто встречаются естественные выходы подземных вод в виде родников. Преобладают воды с минерализацией 1,0-1,5 г/дм3, общая жесткость 7-16 моль/дм3. Татарский водоносный комплекс в качестве водовмещающих пород содержит терригенно-карбонатные отложения. Благодаря высокому гипсометрическому положению и значительному расчленению рельефа проектируемый район находится в благоприятных условиях для питания. Подземные воды здесь залегают на сравнительно небольших глубинах: от 0 (родники) до 10-40 м. Воды преимущественно безнапорные. По химическому составу воды в основном пресные, гидрокарбонатные-кальциевые, магниевые.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

Учитывая наличие проявлений вышеперечисленных опасных геологических процессов, крупному строительству в границах проектирования должны предшествовать целевые изыскания, согласно требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и инженерная подготовка территорий, в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть сельского поселения Новое Ганькино достаточно густая, основной рекой является Сургут с притоками.

Сургут. Левый приток реки Сок. Истоком являются родники, находящиеся в 2 км восточнее села Семь Ключей, впадает в Сок на 173 км от устья близ поселка Сургут Сергиевского района. Общая длина - 101 км, по Исаклинскому району - 49,8 км. Площадь водосбора равна 1450 км2. Грунт либо глинистый, либо суглинистый.

Речная долина прямая, хорошо разработанная имеет форму трапеции. Ширина ее варьирует от 65 м до 4 км. Склоны имеют высоту 15-25 м (в среднем), в Исаклинском районе достигают до 45 и. На территории района правый берег более крутой, чем левый. Имеются выходы грунтовых вод плюс родники и серные источники.

Пойма в истоке отсутствует, на некоторых участках прерывистая, двухсторонняя. Растительность ее луговая, кустарниковая, лесная - в устье.

Ташлама левый приток реки Сургут. Речная долина трапециевидная, шириной до 100 м. Склоны крутые, высокие увалы в устьевой части реки Ташлама. Пойма почти отсутствует, кое-где левосторонняя на реке Ташлама, ее ширина до 400 м.

Кроме того, по территории поселения протекает река Холодная и ручей Цыганский.

#### 2.1.4.6.Полезные ископаемые

Полезные ископаемые на территории сельскогого поселения Новое-Ганькино представлены Боголюбовским месторождением нефти (восточный купол)

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород.

На территории м.р. Исаклинский выделяют следующие типы почв:

- Черноземы выщелоченные тучные особенно широко распространены в северной части м.р. Исаклинский. В южной части эти почвы покрывают лишь ровные или слабоволнистые высокие плато водоразделов и самые верхние участки пологих склонов. Содержание гумуса в пахотном слое данного типа почв обычно около 11-12%, иногда доходит до 14%.

- Черноземы выщелоченные среднегумусные распространены в основном южнее р. Сок. Обычно гумусность данной разновидности почв составляет 8-9%, но нередко и более 9%, тогда различие между тучными и среднегумусными выщелоченными черноземами сглаживается и разделение тех и других становится очень условным.

- Черноземы типичные распространены по высоким водораздельным плато, пологим склонам и древним речным долинам. По механическому составу в этих почвах преобладают глинистые и тяжелосуглинистые разновидности. Среднее содержание гумуса в пахотном слое – 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%.

- Темно-серые слабо оподзоленные почвы развиты почти исключительно под лесами. На распаханных территориях они встречаются очень редко и весьма малыми площадями.

По природно-ландшафтному районированию территория м.р. Исаклинский относится к лесостепи Высокого Заволжья. Под лесами занято 29,9 тыс. га. Участки лесов расположены почти равномерно отдельными массивами и распределены между тремя лесничествами: Исаклинским, Микушкинским и Аделяковским.

Основной видовой состав древесных пород: дуб, береза, осина, липа, клен. Имеются посадки хвойных пород: сосна, лиственница, ель. Дуб произрастает в основном в районе Исаклинского лесничества. Микушкинский лесопункт и лесничество разрабатывают деловую древесину для выработки ширпотреба и на топливо для нужд местного хозяйства.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Новое Ганькино представлены лесами, лесостепями, парками, а также акваторией и прибрежными территориями р. Сургут, Ташлама и др, озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства. Кроме того на территории поселения расположены особо охраняемая природная территория – «Сосновый древостой естественного происхождения», представляющая собой смешанный разновозрастной лес по краю водораздела.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ГАНЬКИНО

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Новое Ганькино муниципального района Исаклинский

#### 2.2.1.1. Основные демографические тенденции

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Исаклинский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Исаклинский

На территории Исаклинского района расположены 9 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Исаклы (численность населения на 01.01.10 – 4418 человек).

Сельские поселения муниципального района Исаклинский:

- Большое Микушкино  (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  1793 человека;

- Два Ключа (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1087  человек;

- Исаклы (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 4987 человек;

- Ключи (в составе 13 населенных пунктов) – общее число жителей 970 человек;

- Мордово-Аделяково (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  593 человека;

- Мордово-Ишуткино (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 552 человека;

- Новое Ганькино (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1074 человека;

- Новое Якушкино (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 1505 человек;

- Старое Вечканово (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1233 человека.

В целом в муниципальном районе Исаклинский по данным на 1.01.10 проживает 13317 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Исаклинский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1 Динамика естественного движения населения муниципального района Исаклинский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Исаклинский.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области. В районе немного выше уровень рождаемости при более высоком уровне смертности. Рис. 6.1 Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Исаклинский.

Младенческая смертность в Исаклинском районе в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1998 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района оказался выше регионального показателя. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Исаклинский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В последние годы в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако в последующий период в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Исаклинский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Исаклинского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Исаклинский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,7% против 18,4%. Таким образом, разрыв составляет 4,3%, что ниже среднего показателя по сельскому населению Самарской области (7,1%). Доля трудоспособного населения в районе на 1% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Исаклинский примерно на 2,2 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Исаклинский на протяжении последних 20 лет не отличались высокой стабильностью. В 90-х годах миграционный прирост был настолько велик, что перекрывал естественную убыль населения, В 2005 году миграционный прирост сменился оттоком населения, усугубляя процесс депопуляции. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения муниципального района Исаклинский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Исаклинский прибыло на 129 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Исаклинский.

Население муниципального района Исаклинский отличается некоторым национальным разнообразием: около 37,8% населения района – чуваши; 36,6% - русские; 19,5% - мордва; 2,7% - татары; 1,8% - украинцы; 0,4% - армяне.

#### 2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Новое Ганькино м.р. Исаклинский

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Исаклинский, в том числе в с.п. Новое Ганькино. (Рис. 11 Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Новое Ганькино м.р. Исаклинский). По данным, предоставленным администрацией с.п. Новое Ганькино, в период с 2003 по 2010 гг. показатели  уровня смертности и уровня рождаемости были близки, что выгодно отличало демографическую ситуацию в сельском поселении от ситуации в муниципальном районе Исаклинский в целом. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Новое Ганькино).

На протяжении анализируемого периода средний коэффициент рождаемости был на уровне среднего районного показателя, при этом смертность была на 6,1 промилле ниже, чем в м.р. Исаклинский. Самым низким был уровень смертности в 2006 году (7,1 чел./тыс.), в этот период в с.п. Новое Ганькино родившихся было больше, чем умерших (уровень рождаемости 15 чел./тыс.).

С 2006 года процесс депопуляции усугубился внешней миграцией – миграционные  процессы в последние годы характеризуются оттоком мигрантов. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Новое Ганькино)

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения

с.п. Новое Ганькино м.р. Исаклинский (на 1 тыс. жителей)

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Новое Ганькино

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Новое Ганькино

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Новое Ганькино, прежде всего, на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста.  В связи с ростом рождаемости заметно увеличение доли детей. Данные о возрастной структуре населения с.п. Новое Ганькино представлены в таблице 1.

Таблица № 3

Данные о возрастной структуре населения с.п. Новое Ганькино на 01.01.2011г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 249 | 23,2 |
|  | до 6 лет | 96 | 8,9 |
|  | от 7 до 15 | 120 | 11,2 |
|  | от 16 до 17 лет | 33 | 3,1 |
| II. | Из общей численности населения: | 1074 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 216 | 20,1 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 630 | 58,7 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 291 | 27,1 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 339 | 31,6 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 228 | 21,2 |
|  | женщины старше 54 лет | 155 | 14,4 |
|  | мужчины старше 59 лет | 73 | 6,8 |

По данным, предоставленным администрацией с.п. Новое Ганькино, доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 20,1% от всего населения, что на 1,7% больше среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Новое Ганькино составляет 21,2%, тогда как в среднем по м.р. Исаклинский эта доля на 1,5% больше.

Процент трудоспособного населения в с.п. Новое Ганькино находится на уровне районного показателя – 58,7%. (Рис. 12 Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

В остальном демографическая ситуация в сельском поселении Новое Ганькино складывается в русле общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации муниципального района Исаклинский.

По данным Самарастат с 2002 по 2005 гг. число жителей в с.п. Новое Ганькино росло, с 2005 года стало сокращаться. (Рис. 13 Динамика численности населения с.п. Новое Ганькино). В таблице 2 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Новое Ганькино.

Таблица № 4

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Новое Ганькино

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Новое Ганькино | 1286 | 1296 | 1240 | 1227 | 1074 |
| п. Боровка | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| д. Ганькин Матак | 288 | 314 | 274 | 269 | 228 |
| п. Каменка | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| с. Новое Ганькино - а/ц | 991 | 972 | 960 | 954 | 843 |

Рис. 13.

* Численность населения на 2011гг. приведена с учетом предварительных итогов ВПН 2010г.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Новое Ганькино численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 212 человек.

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Новое Ганькино,  о среднегодовом приросте населения с.п. Новое Ганькино и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Новое Ганькино м.р. Исаклинский.

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Новое Ганькино

Площадь земель в границах сельского поселения Новое Ганькино получена в результате компьютерной обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 8949.0 га.

Территория поселения представлена следующими категориями земель

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли населенных пунктов

- земли  промышленности, транспорта и т.д.

- земли лесного фонда

По формам собственности земли распределены следующим образом:

- земли в государственной и муниципальной собственности составляют 1553.0га (сведения по разграничению государственной и муниципальной собственности отсутствуют);

-земли в собственности юридических лиц составляют 0,0га;

-земли в собственности граждан составляют 7396,0га.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: сельскохозяйственными угодьями (пашнями, пастбищами и сенокосами), древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, часть земель данной категории находится  под лесными землями, застройкой, дорогами  и водными объектами.

Земли населённых пунктов расположены в границах села Новое Ганькино, деревни Ганькин Матак, посёлков  Боровка и Каменка. Эта категория земель представлена в основном сельскохозяйственными угодьями, а также землями под застройкой и дорогами.

Земли промышленности, энергетики и транспорта расположены под дорогами, проходящими по территории поселения, застройкой и нарушенными землями.

Земли лесного фонда расположены под лесными землями, покрытыми и не покрытыми лесами, а также под дорогами и прочими землями. Леса в границах сельского поселения Новое Ганькино относятся к Сергиевскому лесничеству Самарской области. На момент разработки Генерального плана, деятельность на территории лесничества осуществлялась в соответствии с  «Лесохозяйственным регламентом Сергиевского лесничества», в котором определены виды разрешенного использования лесов. В составе земель лесного фонда есть сельскохозяйственные угодья, лесные земли, земли под дорогами и застройкой.

Таблица № 5

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Новое Ганькино

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли населенных пунктов | 282,0 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 7858,0 |
| 3 | земли лесного фонда | 762,0 |
| 4 | Земли промышленности, транспорта и т.д. в том числе | 47,0 |
|  | Транспорта (автомобильного) | 23,0 |
|  | промышленности | 22,0 |
|  | энергетики | 2,0 |
|  | Итого: | 8949,0 |

Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области», выполненного институтом ВОЛГОНИИГИПРОЗЕМ в 2004г.

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ГАНЬКИНО

Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Новое Ганькино определяется следующими факторами: особенностями гидрографии и рельефа территории, улично-дорожной сетью населённых пунктов. Разработка  генерального плана сельского поселения  предусматривается с  учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий, отвечающих градостроительным требованиям.

Сельское поселение имеет компактную территорию, которая пересекается рекой Сургут. В центральной части расположено село Новое Ганькино, к юго-западу от него находится деревня Ганькин Матак, второй по величине населённый пункт поселения, вблизи которого размещается посёлок Боровка. И четвёртый населённый пункт расположен у западной границы поселения.

Населённые пункты фактически имеют свободную планировку, подчинённую особенностям рельефа и гидрографии. Фрагменты регулярной планировки прослеживаются только в центральной части села Новое Ганькино.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

-зона производственного использования

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения.

### 2.4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В населенных пунктах поселения Новое Ганькино преобладает  малоэтажная застройка, представленная индивидуальными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками. Фактические площади жилых зон превышают расчётные, так как размеры приусадебных участков составляют 1000кв.м- 2000кв.м  и более.

#### 2.4.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Новое Ганькино составляет 31916 кв. м, государственный и муниципальный фонд отсутствует, частный фонд составляет 31916 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 29.7кв. м/чел.

По данным о динамике ввода жилья за последние 4 года, средний ввод объемов жилья составляет 232 кв. м в год.

Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки представлена в таблицах N 6 и 7.

Данные по жилищному фонду сельского поселения Новое Ганькино

По видам собственности

Таблица № 6

| Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- |
| 1. Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 31916 |
| государственный |  |
| муниципальный |  |
| частный | 31916 |

По типам  застройки

Таблица № 7

| Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Индивидуальная застройка | 383 | 26314 | 82.4 |
| 2. Многоквартирная застройка |  |  |  |
| 2-х этажная | 3 | 1874 | 5.9 |
| 3. Блокированная застройка | 33 | 3728 | 11.7- |
| 4. Всего: | 419 | 31916 | 100 |

В сельском поселении НОВОЕ ГАНЬКИНО имеются жилые дома, отнесённые к ветхому жилищному фонду в соответствии с  законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

Таблица № 8

| №пп | Наименование | Улица | №дома | Материал стен | % износа | Общая площадь,м2 | Прожив., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дом | Ул. Иванова | 38 | дерево | 100 | 42 | - |
| 2 | Дом | Советская | 15 | дерево | 100 | 40 | - |
| 3 | Дом | Советская | 104 | дерево | 100 | 42 | - |
| 4 | Дом | Советская | 53 | дерево | 100 | 16 | - |
|  | Итого |  |  |  |  | 140 |  |

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Не во всех населённых пунктах сельского поселения  Новое Ганькино сформированы общественные центры, образующие общественно-деловую зону. Из-за отсутствия объектов социальной инфраструктуры, общественных центров нет в п.Каменка и п.Боровка. В  селе Новое Ганькино  учреждения и предприятия обслуживания сосредоточены по улице Центральной, а в деревне Ганькин Матак имеется несколько объектов обслуживания, не образующих зону.

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли не во всех случаях соответствует радиусам обслуживания населения на территории поселения.

#### 2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Полный перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приводится в Таблице № 9

Таблица № 9

|  | Объекты культурно-бытового обслуживания |
| --- | --- |
|  | Наименование | Адрес, улица | № дома | Этаж-ность | Мощность | Состоя ние |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |
| 3.1 | МДОУ детский сад «Солнышко» | (с. Новое Ганькино), ул. Центральная | 7 | 1 | 50 | уд. |
| 3.2 | Детский сад | (д.Ганькин Матак) Ул.Советская |  |  | Не фунуцианирует |  |
|  | Учебные заведения |
| 4.1 | МОУ Новоганькинская средняя общеобразовательная школа | (с. Новое Ганькино), ул. Советская | 77 | 2 | 300 | хор. |
| 4.2 | Школа | (с. Ганькин Матак), ул. Советская | - | 1- | Не функцианирует- | уд. |
|  | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно – оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |
| 5.1 | Офис врача общей практики | (с. Новое Ганькино), Ул. Гагарина | 3-А | 1 | 28 чел/смену | хор. |
| 5.2 | Аптечный пункт | (с. Новое Ганькино), ул. Центральная | 3 | -1 | - | уд. |
| 5.3 | ФАП | (д.Ганькин Матак) Ул.Советская |  | 1 |  |  |
|  | Учреждения социального обеспечения |
| 6.1 | Центр общения и здоровья | (с. Новое Ганькино), ул. Центральная | 9 | 1 | 30 | уд. |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 7.1 | Стадион СПК «Красная звезда» с трибунами | (с.Новое Ганькино), Ул.Советская,ул.Центральная . | - | 1 | 8450 м2, 200 мест | уд. |
| 7.2 | Спортивные площадки (школьный участок) | (с. Новое Ганькино), Ул. Советская |  |  | 330м2, | Уд. Хор. |
| 7.3 | Площадки для занятия физкультурой | (с. Новое Ганькино), Ул. Советская |  |  | 1860м2 | Уд. |
| 7.4 | Площадки для занятия физкультурой | (с. Новое Ганькино), Ул. Гагарина |  |  | 1260м2 | Хор. |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 8.1 | сельский Дом культуры | (с. Новое Ганькино), ул. Советская | 80 | 2 | 220 | Хор. |
| 8.2 | сельский клуб | (с. Ганькин Матак), ул. Советская | 34 | 1 | 120 | уд. |
| 8.3 | Филиал Исаклинской ЦРБ в с. Новое Ганькино | (с. Новое Ганькино), ул. Советская | 80 | 2 | 13210/10 ед. хран/ чит.мест | хор. |
| 8.4 | Филиал Исаклинской ЦРБ в д. Г-Матак | (с. Ганькин Матак), ул. Советская | 34 | 1 | 540/нет ед. хран/ чит.мест | уд. |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |
| 9.1 | Магазин ЧП Шерстнева Г.И. | (с. Новое Ганькино), ул. Советская | 78 | 1 | 70/14,4 м2 | уд. |
| 9.2 | Магазин ЧП Зинькова С.Н. | (с. Новое Ганькино), ул. Советская | 78 | 1 | 55/35 м2 | уд. |
| 9.3 | Магазин ЧП Андреев О.В. | (с. Новое Ганькино), ул. Советская | 78 | 1 | 40/20 м2 | уд. |
| 9.4 | Магазин ЧП Михайлова О.А. | (с. Новое Ганькино), ул. Советская | 78 | 1 | 20/14 м2 | хор. |
| 9.5 | Магазин «Супермаркет» | (с. Новое Ганькино), ул. Центральная | 3 | 1 | 160/113 м2 | хор. |
| 9.6 | Магазин «Товары для дома» | (с. Новое Ганькино), ул. Центральная | 3 | 1 | 180/129 м2 | хор. |
| 9.7 | Магазин «ТПС» | (с. Ганькин Матак), ул. Советская | 8 | 1 | 170/130 м2 | хор. |
|  | Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи Организации и учреждения управления |
| 13.1 | Администрация сельского поселения Новое Ганькино | (с. Новое Ганькино), ул. Центральная | 5 | 1 | 6 | уд. |
| 13.2 | Правление сельскохозяйственного производственного кооператива «Красная звезда» | (с.Новое Ганькино), ул.Центральная | 3 | 2 | 10 | Хор. |
| 13.3 | Правление сельскохозяйственного производственного кооператива «Сургут» | (Д.Ганькин Матак,) Ул.Советская | 34 | 1 | 5 | Хор. |
|  | Банки, предприятия связи |
| 14.1 | Филиал Сергиевского Сбербанка 4245 | (с. Новое Ганькино), ул. Центральная | 3 | 2 | - | уд. |
| 14.2 | Отделение связи | (с. Новое Ганькино), ул. Центральная | 3 | 2 | - | уд. |
| 14.3 | АТС | (с. Новое Ганькино), ул. Центральная | 3 | 2 | - | уд. |
|  | Культовые сооружения |
| 16.1 | Церковь во имя Святителя Тихона | (с. Новое Ганькино), ул. Гагарина | 3-а1 | 80 | - | уд. |

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице N 10.

Таблица № 10

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения НОВОЕ ГАНЬКИНО объектами обслуживания.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (96) | 67 | 50 | 74% |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 145 | 300 | 207% |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (120) | 120 |  |  |
|  |  |  | 75% от 16 до 17III ступень (33) | 25 |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | объект | по заданию | - |  |  |
|  | Поликлиническое отделение | объект | по заданию | - |  |  |
|  | ФАП | объект |  |  | 2 | 100% |
|  | аптеки | объект | по заданию |  | 1 | % |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 0.85 | 1,2 | 140% |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 215 | 0 | 0% |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 107 | 0 | 0% |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 300 | 322 | 340 | 106% |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 7.5 | 8 | 13.75 | 172% |
|  |  | чит. мест | 6 | 6 | 10 | 166% |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 283 | 304 | 462 | 152% |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 43 | 0 | 0% |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 7-8 | 0 | 0% |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 32 | 0 | 0% |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 1.6 | 0 | 0% |
|  | бани | место | 7 | 7-8 |  | 103% |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 6 | 0 | 0% |

### 2.4.3. Зона производственного использования

Земельные участки в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

Производственная зона сельского поселения Новое Ганькино представляет собой небольшую площадку, расположенную в селе Новое Ганькино по улице Советской, представленную объектами производственного назначения: кулинарным цехом, хлебопекарней мощностью 1000 буханок, маслобойней, зерно складами (2.3).

Ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны составляет 50 м. Незначительная часть жилой застройки попадает в СЗЗ. Близость производственной зоны к жилой застройке будет ограничивать развитие предприятий, так как с увеличением их мощности возможно увеличение размера санитарно защитной зоны. В этом случае возникает необходимость выноса предприятия за пределы селитебной территории.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

### 2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Новое Ганькино расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах придорожной полосы.

#### 2.4.4.1. ТРАНСПОРТ

##### 2.4.4.1.1 Внешний транспорт

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения (в соответствии с «Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области», утвержденным Постановлением Правительства Самарской области от 9 августа 2006 г. № 106) - «Урал» - Новое Ганькино – Ганькин Матак.

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. Связь с районным центром осуществляется общественным пассажирским транспортом по маршруту:

- «с. Новое Ганькино – д. Ганькин Матак – п. Семь Ключей – п. Сокский – с. Два Ключа - с. Исаклы».

Также в сельском поселении Новое Ганькино осуществляется транспортная доставка учащихся в образовательные учреждения.

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Коллективные стоянки постоянного хранения автомобилей в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

На территории поселения отсутствуют автозаправочные станции и станции технического обслуживания.

##### 2.4.4.1.4. Транспортные сооружения

На территории села Новое Ганькино имеются мостовые сооружения на пересечении реки Сургут и улиц: Советской, Центральной, Кавказской и Гагарина. Все они находятся в хорошем состоянии.

#### 2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся автомобильные дороги общего пользования, расположенные  в границах населённых пунктов (улично-дорожная сеть населённых пунктов), за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и частных автомобильных дорог (ФЗ №257 от 8 ноября 2007г. «Об автомобильных дорогах»). Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице № 11.

Таблица № 11

Характеристика улично-дорожной сети

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория улиц и дорог |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Дороги с.Новое Ганькино |  | 7,77 | 4,7 | 2,85 | 0,22 |  |
| 2 | Дороги д.Ганькин Матак |  | 3,75 | 1,1 | 1,6 | 1,05 |  |
| 3 | Дороги п. Каменка |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |

Общая протяженность улиц составляет 11.56 км, в том числе по покрытию: асфальт – 5.8 км, щебень – 4.45 км, грунт – 1.31км. По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

### 2.4.5. Зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, понизительных подстанций,  отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры

#### 2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Инженерное обеспечение сельского поселения Новое Ганькино включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

село Ново-Ганькино— а/ц

Централизованное водоснабжение села осуществляется из скважины, расположенной в районе ул.Гагарина, оборудованного насосом ЭЦВ6, окуда вода поступает в каптаж, где установлен насос ЭЦВ производительностью 16 м3/час, затем вода подается в водонапорную башню емкостью 25, затем в водопроводную сеть. Производительность скважины 175200м3/год. По программе «Маловодье» в районе ул.Иванова пробурена новая скважина глубиной 68 м оборудованная насосом ЭЦВ. Дебит скважины — 8 м3/час, производительность водозабора 192 м3/сут. На водопроводных сетях из труб диаметром 100 мм установлены водоразборные колонки и 1 пожарный гидрант по ул.Гагарина. Протяженность сетей 7 км. Вода поступает к потребителям на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив. Износ труб до 100%.

На р.Сургут в районе моста расположен пирс.

пос. Боровка

Централизованное водоснабжение отсутствует. Население использует воду из шахтных колодцев.

Дер.Ганькин Матак

Централизованное водоснабжение села осуществляется из родника, расположенного на юго-востоке деревни. Рядом расположена водонапорная башня емкостью 15 м3, оттуда вода поступает в сеть самотеком. Кроме того сущестуют еще два родника — оттуда водозабор осуществляется ведрами. На водопроводной сети установлены водоразборные колонки. Вода поступает к потребителям на хозбытовые нужды, пожаротушение и полив. Для пожаротушения на пруду имеется пирс.

пос. Каменка

Централизованное водоснабжение отсутствует. Население использует воду из двух шахтных колодцев, расположенных в поселке.

##### 2.4.5.1.2. Водоотведение

хозбытовая канализация

Во всех населенных пунктах сельского поселения Ново-Ганькино централизованная система канализации отсутствует. Хозбытовые стоки поступают в водонепроницаемые выгребы и надворные уборные, откуда спецавтотранспортом вывозятся и сливаются в ближайшие места, отведенные санитарным надзором.

Дождевая канализация.

Во всех населенных пунктах сельского поселения отвод дождевых и талых вод  с территорий осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

село Ново-Ганькино— а/ц

Централизованное теплоснабжение  в селе обеспечивается рядом котельных, сведения о которых предоставлены в таблице № 12.

Таблица № 12

| №пп | Наименование объекта | Адрес | Тип котлов | Установленная производительность Гкал/час | Потребляемый выход тепла из котельной на нужды города Гкал/час | Параметры теплоносителя С | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | КотельнаяСДК | ул.Советская 80 | КВА-80, 2шт | 0,0803 |  | 0,180 |  | 95/75 | газ |
| 2 | котельная детский сад | ул.Центральная 7а | КВА-40 2шт | 0,0297 |  | 0,073 |  | 95/75 | газ |
| 3 | Котельная 2-х этажных домов | ул.Центральная 6а | КВА-0,1Г, 3шт | 0,2379 |  | 0,584 |  | 95/75 | Газ |
| 4 | Котельная МОУ Новоганькинская СОШ | ул.Советская 77 | КВА-100 3шт | 0,1540 |  | 0,378 |  |  | газ |

Сети теплоснабжения двухтрубные стальные, с износом 80%. Теплоноситель подается потребителям на нужды отопления.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации.

Дер. Ганькин Матак

Централизованное теплоснабжение  в селе обеспечивается модульными котельными: модуль — СДК + администрация, модуль — ФАП.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации.

пос. Каменка

Централизованное теплоснабжение в поселке отсутствует. Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации.

##### 2.4.5.1.4.Газоснабжение

село Ново-Ганькино - а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №130, в с.Большое Микушкино. По газопроводу высокого давления 12 кгс/см2 газ поступает в ШГРП№44, в котором давление снижается до 6 кгс/см2 и поступает в ШГРП№34,35,36,68,86,67,87 в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.  низкого. Газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

Дер.Ганькин Матак

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №130, в с.Большое Микушкино. По газопроводу высокого давления 12 кгс/см2 газ поступает в ШГРП№45, в котором давление снижается до 6 кгс/см2 и поступает в ШГРП№39 в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.  низкого. Газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

пос.Каменка

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №130, в с.Большое Микушкино. По газопроводу высокого давления 12 кгс/см2 газ поступает в ШГРП№62, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.  низкого. Газ подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

пос.Боровка не газифицирован.

Общая протяженность сетей газоснабжения сельского поселения  Ново-Ганькино   - 32635,3 п.м.

Из них высокого давления                                -14299 п.м

низкого давления                                   -18336,3 п.м.

Подземные                                              -12840 м (сталь)

надземные                                              - 19795,3 м (сталь)

Всего газифицировано 459 частных объекта.

##### 2.4.5.1.5. Электроснабжение

Сельское поселение Новое Ганькино (п. Боровка, д. Ганькин Матак. п. Каменка, с. Новое Ганькино).

Источником электроснабжения населенных пунктов с.п. Новое Ганькино является головная подстанция ПС «Ново-Ганькино» напряжением 35/10кВ, принадлежащая филиалу ПО ОАО «МРСК ВОЛГИ» Самарские распределительные сети». Подстанция ПС-35/10кВ расположена в с. Новое Ганькино. Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кВ. Владельцем фидеров напряжением 10кВ является ОАО «МРСК. Распределительные подстанции 10/0,4кВ, ВЛ-0,4кВ принадлежат ЗАО «ССК». Данные по фидерам и по подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Таблица № 13

Данные об электроснабжении с.п. Новое Ганькино

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| Головные подстанции: - местоположение - количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС «Ново-Ганькино» 35/10кВ. с. Новое Ганькино 13 шт |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ: - ВЛ-10кВ, сечением АС-50 |  |

Таблица № 14

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с. п. Новое Ганькино, питающихся по ЛЭП-10кВ, по состоянию на 01.01. 2011г.

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП – 10/04 кВ 250кВА | с.Новое. Ганькино, ул. Гагарина-МРСК |
| 2 | ТП – 10/04 кВ 160кВА | с. Новое. Ганькино, ул. Иванова -МРСК |
| 3 | ТП – 10/04 кВ /160кВА | с. Новое. Ганькино, школа -ССК |
| 4 | ТП – 10/04 кВ 160кВА | с. Новое Ганькино, ул. Центральная -ССК |
| 5 | ТП – 10/04 кВ 100кВА | с. Новое. Ганькино, ул. Комсомольская-МРСК |
| 6 | ТП – 10/04 кВ 100кВА | с. Новое Ганькино, ул. Советская -ССК |
| 7 | ТП – 10/04 кВ 100кВА | с. Новое Ганькино, ул. Советская -МРСК |
| 8 | ТП – 10/04 кВ 100кВА | с. Новое Ганькино, ул. Гагарина -МРСК |
| 9 | ТП – 10/04 кВ 100кВА | с. Новое Ганькино, ул. Гагарина -МРСК |
| 10 | КТП – 10/04 кВ | с. Боровка -МРСК |

| 11 | КТП – 10/04 кВ | п. Каменка -ССК |
| --- | --- | --- |
| 12 | КТП – 10/04 кВ | д. Ганькин Матак ул.Советская-МРСК |

| 13 | КТП – 10/04 кВ | д. Ганькин Матак ул.Полевая -МРСК |
| --- | --- | --- |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонизация населенных пунктов с. п. Новое Ганькино осуществляется от АТС емкостью 192 номера, расположенной в с. Новое Ганькино. Линии связи - выполнены кабелями и прокладываются в земле и по опорам. Распределительные кабели распаиваются в кабельных коробках и ящиках.

Таблица № 15

Данные о телефоне, проектируемом в сельском поселении Новое Ганькино

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС местоположение емкость | с. Новое Ганькино ул. Центральная, д.3 192 номера |
| Наличие распределительных телефонных шкафов | - |

### 2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Рекреационные зоны на территории поселения представлены озелененными территориями общего пользования, лесами, прибрежными зонами реки Сургут и многочисленных прудов. Специально обустроенные зоны отдыха на территории поселения отсутствуют.

Леса, расположенные в границах поселения, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности.

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использование ее потенциала в туристическом бизнесе.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования может располагаться на землях сельскохозяйственного назначения, землях населённых пунктов и других землях, и состоит из зоны сельскохозяйственных угодий и зоны сельскохозяйственного назначения.

В зону сельскохозяйственных угодий могут включаться пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние насаждения, сады (виноградники).

В зону объектов сельскохозяйственного назначения могут включаться объекты сельскохозяйственного производства, объекты, предназначенные для ведения дачного хозяйства, садоводства и личного подсобного хозяйства.

В сельском поселении имеются действующие сельскохозяйственные производства, территории которых используются по прямому назначению, на них расположены: тракторные бригады, фермы КРС и МТФ.

Таблица № 16

|  | Наименование объекта | Характер производственной деятельности и мощность | Место положение (адрес) | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Ферма КРС | 75 голов КРС | с. Новое Ганькино | 100 |
| 2.2 | Тракторная бригада | Автопарк 35-40 машин | с. Новое Ганькино | 300 |
| 2.4 | МТФ СПК «Красная звезда» | 450 голов КРС | с. Новое Ганькино | 300 |
| 2.5 | Тракторная бригада | Автопарк 35-40 машин | Д. Ганькин Матак | 300 |
| 2.6 | МТФ СПК «Сургут» | 300 голов КРС | Д. Ганькин Матак | 300 |

### 2.4.8. Зона специального назначения

На территории поселения расположены объекты специального назначения, к которым относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории сельского поселения Новое Ганькино расположены 4 кладбища:

- у юго-восточной окраины  с. Новое Ганькино (площадь 1,41 га);

- в 500 м на северо-запад от д. Каменка (площадь 0,095 га);

- в 240 м на юго-запад от д. Каменка (площадь 0,16 га);

- юго-восточная окраина д. Боровка (площадь 0,5 га).

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м. Разрыв до жилой застройке соблюдается.

В границах сельского поселения Новое Ганькино находятся 2 действующих скотомогильника: в с. Новое Ганькино и д. Ганькин Матак. Скотомогильники не соответствуют требованиям ВСП. Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Твердые бытовые отходы с.п. Новое Ганькино размещаются на двух несанкционированных свалках, расположенных в с.Новое Ганькино и д Ганькин Матак.

Таблица № 17

| Адрес расположения ОРО | Нормативно-правовой акт о землеотводе | Дата ввода ОРО в эксплуа-тацию | Пло-щадь ОРО в га | Вмести-мость, тонн | Годовой объем размещае-мых отходов, м3/год или т/год | Накоплено отходов на ОРО с момента ввода в эксплуата-цию, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исаклинский район, с. Новое Ганькино | Постановление Главы Исаклинского района №141 от 14. 07. 1997 г. | 1997 г. | 1,5 га | 1,4 тыс. тонн | 1,5 тыс. тонн | 18,0 тыс. тонн |
| Исаклинский район, д. Ганькино-Матак | Постановление Главы Исаклинского района №141 от 14. 07. 1997 г | 1997 г. | 0,75 га | 0,7 тыс. тонн | 0,8 тыс. тонн | 9,6 тыс. тонн |

Непосредственная близость данных объектов к жилой застройке оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраняемых объектов (зоны охраны объектов культурного наследия - памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации ст. 1 ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1 Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. п. Новое Ганькино располагается  2 памятника архитектуры (таблица 1).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проект зоны охраны объектов историко-культурного наследия с.п. Новое Ганькино включающий градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица № 18

Памятники архитектуры с.п. Новое Ганькино

| Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| Зеленый мост | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | Исаклинский р., с. Новое Ганькино | 426 |
| Плотина | Конец ХIХ - начало ХХ вв. | Исаклинский р., с. Новое Ганькино | 426 |

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Исаклинский находится 8 особо охраняемых территорий:

    - Древостой дуба;

    - Исаклинская нагорная степь;

    - Липовый древостой;

    - Озеро Молочка;

    - Озеро Солодовка;

    - Ольхово-березовая пойма;

    - Пионерский лагерь санатория-профилактория;

    - Сосновый древостой естественного происхождения.

В границах сельского поселения Новое Ганькино располагается особо охраняемая природная территория -  «Сосновый древостой естественного происхождения». Согласно ст. 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ, на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

### 2.5.2 Санитарно-защитные зоны

.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1  Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень основных производственных объектов с.п. Новое Ганькино представлен в таблице №19.

Объекты производственного назначения сельского поселения Новое Ганькино

Таблица № 19

| Наименование объекта | Характер производственной деятельности и мощность | Местоположение (адрес) | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Молочно-товарная ферма | 75 голов КРС | с. Новое Ганькино | 100 |
| Тракторная бригада | Автопарк 35-40 машин | с. Новое Ганькино | 300 |
| Кулинарный цех. Хлебопекарня. Маслобойня. Зерно склады. | 1000буханок | с. Новое Ганькино | 50 |
| МТФ | 450 голов КРС | с. Новое Ганькино | 300 |
| Тракторная бригада | Автопарк 35-40 машин | Д. Ганькин Матак | 300 |
| МТФ | 300 голов КРС | Д. Ганькин Матак | 300 |

#### 2.5.2.2 Канализационные очистные сооружения

На территории с. п. Новое Ганькино канализационных очистных сооружений не выявлено.

#### 2.5.2.3. Кладбища

На территории сельского поселения Новое Ганькино расположены кладбища:

- Юго-восточная окраина с. Новое Ганькино (площадь 1,41 га);

- В 500 м на северо-запад от д. Каменка (площадь 0,095 га);

- В 240 м на юго-запад от д. Каменка (площадь 0,16 га);

- Юго-восточная окраина д. Боровка (площадь 0,5 га).

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м. Разрыв до жилой застройке соблюдается.

#### 2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Новое Ганькино находятся 2 скотомогильника

Таблица № 20

| Населенный пункт | Функционирование | Тип скотомогильника | Соответствие ВСП |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Новое Ганькино | действующий | Металлическая емкость | не соответствует |
| д. Ганькин Матак | действующий | Металлическая емкость | не соответствует |

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Клявлино

Твердые бытовые отходы с.п. Новое Ганькино размещаются на двух несанкционированных свалках (таблица №.21.)

Таблица № 21

Несакнкционированные свалки с.п. Новое Ганькино

| Адрес расположения ОРО | Нормативно-правовой акт о землеотводе | Дата ввода ОРО в эксплуа-тацию | Ппло-щадь ОРО в га | Вмести-мость, тонн | Годовой объем размещае-мых отходов, м3/год или т/год | Накоплено отходов на ОРО с момента ввода в эксплуата-цию, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исаклинский район, с. Новое Ганькино | Постановление Главы Исаклинского района №141 от 14. 07. 1997 г. | 1997 г. | 1,5 га | 1,4 тыс. тонн | 1,5 тыс. тонн | 18,0 тыс. тонн |
| Исаклинский район, д. Ганькино-Матак | Постановление Главы Исаклинского района №141 от 14. 07. 1997 г | 1997 г. | 0,75 га | 0,7 тыс. тонн | 0,8 тыс. тонн | 9,6 тыс. тонн |

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка в с. Новое Ганькино оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации.

#### 2.5.2.6.Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Новое Ганькино пересекают ЛЭП напряжением 10 и 35 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

В границах с.п. Новое Ганькино расположена электроподстанция ПС «Новое Ганькино». Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шума.

#### 2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

По территории сельского поселения проходит автодорога общего пользования регионального значения «Урал» - Новое Ганькино – Ганькин Матак (Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

Согласно  СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», расстояния от бровки земляного полотна автомобильных дорог общей сети I, II и  III категории не менее 100 м – до жилой застройки, 50 м – до садоводческих товариществ,  IV категории не менее 50 м – до жилой застройки, до садоводческих товариществ – 25 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3 Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

Магистральные трубопроводы в границах сельского поселения Новое Ганькино не выявлены.

### 2.5.4 Охранные зоны

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10 и 35 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5. Зоны охраны поверхностных водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Сургут (протяженность 100,6 км) составляет 200 м, а реки Ташлама (протяженность 13 км) – 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км (Холодная, руч. Цыганский) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах проектирования составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7 Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8 Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Новое Ганькино расположено Боголюбовское месторождение нефти (восточный купол).

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

В границах с.п. Новое Ганькино к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6.ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение Новое Ганькино обслуживается пожарно-спасательной частью №118, расположенной в селе Исаклы. Время прибытия первого подразделения к месту вызова не соответствует требованиям пункта 1 статьи 76  Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях.

Забор воды на пожаротушение производится из имеющихся водных объектов. В селе Новое Ганькино пожарный пирс оборудован на реке Сургут по улице Центральной 2, в деревне Ганькин Матак имеется съезд к реке Сургут и к существующему пруду.

# 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ГАНЬКИНО

## 3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский Самарской области в числе прочих учтены мероприятия Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему, и областных целевых программ:

в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области предусматриваются мероприятия в соответствии с перечнем (в рамках областной целевой программы «Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального  или  межмуниципального значения Самарской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 179) мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области.

в сфере историко-культурного наследия - разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области;

в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов - обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления,

повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий, инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы;

При осуществлении территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области учтены также мероприятия:

по реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области», модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы», программы газификации Самарской области и энергетической программы.

В генеральном плане сельского поселения Новое Ганькино были учтены следующие мероприятия Схемы территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области:

в сфере здравоохранения - реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в сельском поселении Ганькин Матак;

- в сфере образования - реконструкция здания общеобразовательного учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в селе Новое Ганькино (по данным администрации сельского поселения Новое Ганькино реконструкция здания не требуется), реконструкция здания дошкольного образовательного учреждения в селе Новое Ганькино;

- в сфере физкультуры, спорта и туризма - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Новое Ганькино, реконструкция плоскостных спортивных сооружений в селе Новое Ганькино (по данным администрации сельского поселения Новое Ганькино, плоскостные спортивные сооружения находятся в хорошем состоянии);

- в числе иных объектов капитального строительства местного значения - реконструкция административного здания в селе, Новое Ганькино;

- в сфере развития сельскохозяйственного производства - реконструкция и техническое перевооружение молочно-товарных ферм в селе Новое Ганькино и Ганькин Матак, реконструкция прудов и разведение рыбы на территории сельского поселения Новое Ганькино (к юго-востоку от села Новое Ганькино по реке Холодная);

- в сфере охраны окружающей среды (мероприятия межпоселенческого характера) - строительство канализационных очистных сооружений и сетей канализации межпоселенческого значения с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование) в селе, Новое Ганькино, ликвидация не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов, приведение действующих скотомогильников, расположенных в районе сел Ново-Ганькино и Ганькин Матак, в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

## 3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВОЕ ГАНЬКИНО

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Исаклинский, в том числе и в сельском поселении Новое Ганькино, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Новое Ганькино.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Новое Ганькино по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2009 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Новое Ганькино на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Новое Ганькино к 2020 году сократится до 980 человек, к 2030 г. – до 877 человек. (Рис. 14 Прогноз численности населения с.п. Новое Ганькино по погодовому балансу)

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Новое Ганькино с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Новое Ганькино рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Новое Ганькино можно разместить 589 участков под индивидуальное жилищное строительство – 237 участков на 1-ю очередь и 352 участка на расчетный срок.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человек, в м.р. Исаклинский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с.п. Новое Ганькино, снижением коэффициента смертности и увеличением коэффициента рождаемости,  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Новое Ганькино, при полном их освоении будет проживать 1767 человек.

В целом численность населения с.п. Новое Ганькино к 2020 году возрастет до 1785 человек, к 2030 г. – до 2841 человек. (Рис. 15 Прогноз численности населения с.п. Новое Ганькино с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 158 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 197 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 55 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице № 22 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Новое Ганькино с учетом освоения резервных территорий.

Таблица № 22

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Новое Ганькино

с учетом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчет-ный срок | 1-я очередь | Расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| сельское поселение Новое Ганькино |
| I. | Общая численность населения | 1785 | 2841 | 711 | 1056 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 414 | 659 | 165 | 245 |
|  | до 6 лет | 160 | 254 | 64 | 94 |
|  | от 7 до 15 | 199 | 318 | 79 | 118 |
|  | от 16 до 17 лет | 55 | 87 | 22 | 33 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 1048 | 1667 | 417 | 620 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 378 | 602 | 151 | 224 |
| с. Новое Ганькино |
| I. | Общая численность населения | 1464 | 2325 | 621 | 861 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 339 | 539 | 144 | 200 |
|  | до 6 лет | 131 | 208 | 56 | 77 |
|  | от 7 до 15 | 164 | 260 | 69 | 97 |
|  | от 16 до 17 лет | 44 | 71 | 19 | 26 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 859 | 1364 | 364 | 505 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 310 | 493 | 132 | 182 |
| д. Ганькин Матак |
| I. | Общая численность населения | 318 | 513 | 90 | 195 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 74 | 119 | 21 | 45 |
|  | до 6 лет | 28 | 46 | 8 | 17 |
|  | от 7 до 15 | 36 | 57 | 10 | 22 |
|  | от 16 до 17 лет | 10 | 16 | 3 | 6 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 187 | 301 | 53 | 114 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 67 | 109 | 19 | 42 |

Этот вариант принят в качестве основного.

## 3.3 ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ГАНЬКИНО

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы:

- развитие села Новое Ганькино запланировано на площадке в новых границах населённого пункта, и на свободных участках в существующей застройке;

- развитие деревни Ганькин Матак также планируется на площадке в новых границах населённого пункта с уплотнением существующей застройки.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

В селе Новое Ганькино запланированы площадки № 1 и № 1А, расположенные к северу от существующей территории села.

В деревне Ганькин Матак предусматриваются площадки № 2 и № 2А, расположенные к северо-востоку от существующей территории населённого пункта.

Развитие посёлков Каменка и Боровка не предусматривается.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей территории естественных природных ландшафтов, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы) и объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

Функциональные зоны сельского поселения Новое Ганькино представлены в таблице №22А.

# Описание и параметры функциональных зон

# Таблица № 22А

| №№ п/п | Вид зоны (подзоны) | Параметры функциональнх зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Назначение зоны, тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Максимальный размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилые зоны |
| 1 | Ж 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух блоков) | 332,0378 | 3 | х |
| 2 | Ж2 | Зона малоэтажной застройки | 1,7505 | 4 |  |
| 3 | Ж 5 | Зона размещения объектов дошкольного и общего образования | 3,1521 | 2 | х |
|  | Общественно-деловые зоны |
| 4 | О | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы), зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (проф.образование, спорт, культура, медицина, бытовое обслуживание), зона размещения культовых объектов. | 5,0678 | 4 | х |
|  | Зоны рекреационного назначения |
| 5 | Р1 | Зона скверов, парков, бульваров | 8,3285 | х | х |
| 6 | Р2 | Зона естественного природного ландшафта | 79,3049 | х | х |
| 7 | Р3 | Зона отдыха, занятий физкультурой и спортом | 2,8278 | 2 | до 300 м включительно |
|  | Зоны сельскохозяйственного использования |
| 8 | Сх1 | Зона сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи) | 7616,2393 | х | х |
| 9 | Сх2-0 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 9,0971 | 2 | х |
| 10 | Сх2-3 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, III-V класса опасности | 13,3834 | 2 | 300 |
| 11 | Сх2-4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, IV-V класса опасности | 24,3033 | 2 | 100 |
| 12 | Сх2-5 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, V класса опасности | 9,607 | 2 | 50 |
|  | Производственные зоны |
| 13 | П1-0 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов, не образующих СЗЗ | 0,3604 | 3 | х |
| 14 | П1-5 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов V класса опасности | 2,6682 | 3 | 50 |
| 15 | П2 | Коммунально-складская зона | 1,7665 | 3 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур |
| 16 | ИТ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 29,5229 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зоны специального назначения |
| 17 | Сп1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) | 4,1802 | х | 50 |
| 18 | Сп3 | Зона размещения биологических отходов (скотомогильников) | 0,0609 | х | 1000 |

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон предполагается на свободных участках в существующих границах населённых пунктов и  на новых площадках, в планируемых границах. Предполагается индивидуальная застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками.

Так как в индивидуальной жилой застройке расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв.м

Размеры земельных участков для индивидуального строительства (1000 – 1500 кв.м) утверждены «Решением Собрания представителей муниципального района Исаклинский Самарской области» №33 от 01 ноября 2006 года

##### 3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

В селе Новое Ганькино предусматривается:

На 1 очередь строительства;

уплотнение существующей застройки (фрагментарно) по ул. Комсомольской, ул. Иванова, ул. Гагарина,:

– строительство 12 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 2400 кв.м, расчётная численность населения составит 36 человек;

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА № 1

- на проектируемой территории (29,3 га), планируется размещение 195 индивидуальных жилых домов общей площадью 39000 кв.м, расчётная численность населения 585 человек;

На расчетный срок строительства;

ПЛОЩАДКА № 1А

- на проектируемой территории (43,1 га), планируется размещение 287 индивидуальных жилых домов общей площадью 57400 кв.м, расчётная численность населения 861 человек.

В деревне Ганькин Матак предусматривается:

На 1 очередь строительства;

- уплотнение существующей застройки (фрагментарно) по ул. Советской, ул. Садовой, ул. Боровской:

– строительство 12 индивидуальных жилых домов ориентировочной общей площадью 2400 кв.м, расчётная численность населения составит 36 человек;

Новое строительство:

ПЛОЩАДКА № 2

- на проектируемой территории (2,7 га), планируется размещение 18 индивидуальных жилых домов общей площадью 3600 кв.м, расчётная численность населения 54 человека;

На расчетный срок строительства;

ПЛОЩАДКА № 2А

- на проектируемой территории (9,75 га), планируется размещение 65 индивидуальных жилых домов общей площадью 13000 кв.м, расчётная численность населения 195 человек.

Увеличение жилищного фонда на первую очередь строительства составит 47400 кв. м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего составит 79316 кв. м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 44.4 кв.м/чел.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 70400 кв. м.

Общий жилищный фонд с учётом существующего и первой очереди строительства составит 149716 кв. м.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 52.6кв.м /чел.

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Общественные центры, формируются из объектов социальной инфраструктуры, планируемых в соответствии со статьёй 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». К ним относятся объекты библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения

на первую очередь строительства

-  в с. Новое Ганькино до 1464 чел.

- в д.Ганькин Матак до 318 чел.

Всего по поселению до 1785 человек;

на расчётный срок

-  в с. Новое Ганькино  до 2325 чел.

- в д. Ганькин Матак до 513 чел.

Всего по поселению  до 2841  человек.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт объектов обслуживания представлен в таблице № 23.

Таблица № 23

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (253) | 177 | 50 | 127 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет (318), 75% детей от 16 до 17 лет (88) | 384 | 300 | 84 |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | коек | по заданию | не указано в задании | - | - |
|  | поликлиники | Пос. в смену | по заданию | не указано в задании | - | - |
|  | ФАП, офис врача общей практики | объект | по заданию | не указано в задании | 2 | - |
|  | аптеки | объект | по заданию | не указано в задании | 1 | 1 |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 2.24 | 0.34 | 1.90 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 568 | - | 568 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 284 | - | 284 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 200 | 568 | 340 | 228 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 5.5 | 15.8 | 13.7 | 2.1 |
|  |  | чит. мест | 5 | 14-15 | 10 | -4-5 |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 283 | 803 | 455 | 348 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 113 | - | 113 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 20 | - | 20 |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 85 | - | 85 |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 4.3 | - | 4.3 |
|  | бани | место | 7 | 20 | - | 20 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 17 | - | 17 |

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Проектом генерального плана предусматривается

с. Новое Ганькино

Реконструкция

1 очередь строительства:

Реконструкция здания ДОУ с расширением до 100 мест, ул. Центральная, 7, жилая зона (3.1), ОКС местного значения муниципального района (СТП);

Реконструкция здания Администрации сельского поселения, ул. Центральная, 5, общественно-деловая зона (13.1), ОКС местного значения поселения (СТП);

Строительство

1 очередь строительства:

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство спортивного комплекса со спортивными залами общей площадью пола  300 кв.м, ул. Центральная, общественно-деловая зона (7.1), ОКС местного значения поселения (СТП);

Строительство здания комплексного использования по ул. Центральная, в общественно-деловой зоне, для размещения:

магазина торговой площадью 90 кв.м (9.1) частный;

кафе на 50 - 60 пос. мест (10.1) частное;

предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест (11.1), ОКС местного значения поселения;

расчётный срок строительства

ПЛОЩАДКА №1

Строительство ДОУ на 50 мест, жилая зона (3.2), ОКС местного значения муниципального района;

Строительство школы на 100 учащихся, жилая зона (4.1) ОКС местного значения муниципального района;

Строительство спортивного комплекса с бассейном площадью 280 кв.м зеркала воды, спортивными залами общей площадью пола 170 кв.м, общественно-деловая зона (7.2), ОКС местного значения поселения;

Строительство культурно-развлекательного центра на 250 посетительских мест, общественно-деловая зона (8.1), ОКС местного значения поселения;

Строительство магазина общей торговой площадью 150 кв.м, общественно-деловая зона (9.2), частный;

Строительство кафе на 40 пос. мест, общественно-деловая зона (10.2), частное;

Строительство предприятия бытового обслуживания на 6 рабочих мест, общественно-деловая зона (11.2), ОКС местного значения поселения;

Строительство аптеки, общественно-деловая зона (5.1), частная.

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство магазинов общей торговой площадью 100 кв.м, жилая зона (9.3), частный;

Строительство гостиницы на 20 мест, общественно-деловая зона (15.1), частная;

Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 100 кг белья в смену, химчисткой на 5 кг вещей в смену, баней на 20 мест (с учетом обслуживания жителей всего поселения), зона производственного использования (12.1), ОКС местного значения поселения.

д. Ганькин Матак

Реконструкция

1 очередь строительства:

Реконструкция здания ФАП с расширением для размещения аптечного пункта, ул.Советская, общественно-деловая зона (5.3), ОКС местного значения муниципального района (СТП).

расчётный срок строительства

Реконструкция здания ДОУ на 35 мест, ул. Советская, жилая зона (3.2), ОКС местного значения муниципального района;

Реконструкция здания сельского клуба с расширением, для размещения спортивного зала площадью 100 кв.м и библиотеки до 2.8 тыс.томов, ул. Советская, 34, общественно-деловая зона (8.2, 8.4), ОКС местного значения поселения.

Строительство

расчётный срок строительства

В СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЗАСТРОЙКЕ

Строительство кафе на 20 пос. мест, ул. Центральная, общественно-деловая зона (10.3), частное;

Строительство предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих места, ул. Центральная, общественно-деловая зона (11.3), ОКС местного значения поселения.

#### 3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

В связи с отсутствием данных о строительстве новых производственных объектов, генеральным планом не предусматривается активное развитие зоны производственного использования.

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Исаклинский, на территории сельского поселения Новое Ганькино не запланированы мероприятия по размещению предприятий промышленного назначения.

Существующая производственная зона, расположенная в селе Новое Ганькино по улице Советской и представленная объектами производственного назначения: кулинарным цехом, хлебопекарней, маслобойней, зерно складами, граничащая с жилой зоной, сохраняется в границах существующей производственной площадки при условии снижения класса опасности для уменьшения санитарно- защитной зоны.

#### 3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Новое Ганькино предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное обеспечение, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

###### 3.3.2.4.1.1 Водоснабжение

село Новое Ганькино – административный центр, деревня Ганькин Матак.

Согласно СТП Муниципального района Исаклинский:

Для бесперебойного водоснабжения населения посёлков водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

1. ввиду значительного увеличения населения, согласно генеральному плану, необходимо:

- реконструкция (расширение) существующего водозабора с увеличением до требуемой производительности 500 м3/сут., расположенного к северу от с. Новое Ганькино (за границей населённого пункта), в зоне инженерной инфраструктуры.

- строительство водозабора, производительностью 250 м3/сут., планируемого к востоку от проектируемой застройки с. Новое Ганькино (за границей населённого пункта), в зоне инженерной инфраструктуры.

2. реконструкция и строительство водопроводных сетей с сооружениями на них;

Согласно Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

-  установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана, всё новое строительство, обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив.

Новое строительство в районе существующей застройки, подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

# Таблица № 24

# Расходы воды на новое строительство

| N п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/сек 1пож. 3 ч |  |  |  |  |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
|  | село Новое Ганькино а/ц |  |  |  |  |
| 1.1 | 12 усад. ж. д. (фрагментар.) | 36 | 8,64 | 2,11 | 54 | 2,52 |  | 8,64 |  |
|  | деревня Ганькин Матак |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 12 усад. жил. домов(фрагментарно) | 36 | 8,64 | 2,11 | 54 | 2,52 |  | 8,64 |  |
|  | Первая очередь строительства. На новых площадках |
|  | село Новое Ганькино а/ц |
| 1.2 | Площадка№1 195 инд. ж. д. | 585 | 140,4 | 18,25 | 54 | 40,95 | 5,5 | 140,45 | 6,1 |
|  | деревня Ганькин Матак |
| 2.2 | Площадка№2 18 инд. ж. д. | 54 | 12,96 | 3,16 | 54 | 3,78 | 1,055 | 12,96 |  |
|  | Расчётный срок строительства. |
|  | село Новое Ганькино а/ц |
| 1.3 | Площад.№1а 287 инд. ж. д. | 861 | 206,64 | 23,51 | 54 | 60,27 | 6,4 | 206,64 | 5,8 |
|  | деревня Ганькин Матак |  |  |  |
| 2.3 | Площад.№2а 65 инд. ж. д. | 195 | 46,80 | 8,87 | 54 | 13,65 | 1,6 | 46,80 |  |
|  | Итого |  | 601,77 | 14,56 | 424,08 | 11,9 |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

Хозбытовая канализация.

село Новое Ганькино – административный центр

Согласно СТП Муниципального района Исаклинский, для улучшения условий жизни населения и для улучшения  экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

1. Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 650м3/сут., с учётом приёма стоков деревни Ганькин Матак, которые планируются к югу от с. Новое Ганькино (за границей села) в зоне инженерной инфраструктуры.

2. Строительство сетей канализации, для существующей застройки и вновь проектируемой застройки и сооружений на них:

- КНС в с. Новое Ганькино, севернее ул.Центральная, производительностью до 250 м3/сут. — 1 шт. в жилой зоне;

- КНС в с. Новое Ганькино, по ул. №12, производительностью до 600 м3/сут. — 1 шт. в зоне инженерной инфраструктуры;

Согласно проекту Генерального плана, до строительства очистных сооружений для нового строительства, предусматривается строительство установок биологической очистки, для одного или группы зданий, по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом до строительства КОС в селе Новое Ганькино в места, отведённые службой Роспотребнадзора.  Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

деревня Ганькин Матак.

Проектом генерального плана предлагаются следующие варианты канализования проектируемой застройки:

- устройство установок биологической очистки, для одного или группы домов;

- строительство водонепроницаемых выгребов для одного или группы домов, с последующим вывозом спецавтотранспортом до строительства КОС в селе Новое Ганькино в места, отведённые службой Роспотребнадзора.

Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

# Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

село Новое Ганькино – административный центр, деревня Ганькин Матак

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство, будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

# Таблица №25

# Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Первая очередь строительства. Реконструкция |
|  | село Новое Ганькино а/ц |  |  |
| 1.1 | Здание ДОУ с расширением до | 100 мест | 260 000 |
| 1.2 | Здание администрации сельского населения |  | 21 000 |
|  | деревня Ганькин Матак |  |  |
| 2.1 | Реконструкция здания ФАП с расширением для размещения аптечного пункта |  | 40 000 |
|  | Строительство в сущ. застройке |  |
|  | село Новое Ганькино а/ц |  |  |
| 1.3 | Спортивный комплекс со спортзалами | 300 м2 | 400 000 |
| 1.4 | Магазины общей торговой площадью | 90 м2 | 10 000 |
| 1.5 | Кафе | 50-60 мест | 380 000 |
| 1.6 | Предприятие бытового обслуживания | 10 раб. мест | 120 000 |
|  | Расчётный срок строительства. |
|  | село Новое Ганькино а/ц |
| 1.7 | Площадка №1 ДОУ | 50 мест | 130 000 |
| 1.8 | Школа | 100 учащ. | 210 000 |
| 1.9 | Спорткомплекс с бассейном, с зеркалом | 280 м2 | 620 000 |
|  | воды и спортзалом | 170 м2 |  |
| 1.10 | Культурно-развлекательный центр | 250-300 мест | 280 000 |
| 1.11 | Магазины общей торговой площадью | 150 м2 | 24 000 |
| 1.12 | Кафе | 40 мест | 300 000 |
| 1.13 | Предприятие бытового обслуживания | 6 раб. мест | 55 000 |
| 1.14 | Аптека |  | 28 000 |
|  | деревня Ганькин Матак. Реконструкция |
| 2.2 | Здание ДОУ | 35 мест | 140 000 |
| 2.3 | Здание сельского клуба, с расширением спортзала и библиотеки на 28000 томов | 100 м2 | 280 000 |
|  | Строительство в сущ. застройке |  |
|  | село Новое Ганькино а/ц |  |  |
| 1.15 | Магазины общей торговой площадью | 100 м2 | 16 000 |
| 1.16 | Гостиница | 20 мест | 180 000 |
| 1.17 | Комплексное предприятие коммунально- бытового обслуживания с прачечной, химчисткой и баней | 100 кг, 5 кг, 20 мест | 430 000 |
|  | деревня Ганькин Матак. |  |  |
| 2.4 | Кафе | 20 мест | 195 000 |
| 2.5 | Предприятие бытового обслуживания | 4 раб. мест | 160 000 |
|  | Итого по с.п. |  | 4 279 000 |

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

село Новое Ганькино – административный центр, деревня Ганькин Матак

Согласно проекту Генерального плана, централизованным газоснабжением сетевым газом, всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП)в с.Новое Ганькино на площадка №1 — 1 шт производительностью до 1230 м3/час в зоне сельскохозяйственного использования, в д.Ганькин Матак на юго-западе за границей деревни — 1 шт производительностью до 220 м3/час в зоне инженерной инфраструктуры.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица № 26

# Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для тепло-источ. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующих застройки |
|  | село Новое Ганькино а/ц |  |
| 1.1 | Индив. ж. дома (фрагментарно) | 12 | 4,8 | 27,85 |  |  |
| 1.2 | Реконструкция здания ДОУ |  |  |  | 40,79 |  |
| 1.3 | Реконст. здания администрации сельского насел. |  |  |  | 3,30 |  |
| 1.4 | Спорткомплекс со спортзалами 300м2 |  |  |  | 62,75 |  |
| 1.5 | Магазины общей торговой площадью 90 м2 |  |  |  | 1,57 |  |
| 1.6 | Кафе 50-60 мест |  |  |  | 59,60 |  |
| 1.7 | Предпр. бытового обслуживания 10 раб.мест |  |  |  | 18,83 |  |
|  | деревня Ганькин Матак. |  |  |  |
| 2.1 | Индив. ж. дома (фрагментарно) | 12 | 4,80 | 27,85 |  |  |
| 2.2 | Рекон. здания ФАП с расширением для размещ. апт. пункта |  |  |  | 6,28 |  |
|  | Новое строительство |
|  | село Новое Ганькино а/ц |  |
| 1.8 | Площадка №1 | 195 | 43,88 | 452,50 |  | 5,4 н.д. |  |
|  | деревня Ганькин Матак. |  |
| 2.3 | Площадка №2 | 18 | 6,53 | 41,77 |  | в.д-0,343 н.д-1,088 |  |
|  | Расчётный срок строительства |  |
|  | село Новое Ганькино а/ц |  |
| 1.9 | Площадка №1а | 287 | 60,99 | 665,98 |  | 5,9 н.д. |  |
| 1.10 | ДОУ |  |  |  | 20,39 |  |  |
| 1.11 | Школа на 100 учащ. |  |  |  | 32,94 |  |  |
| 1.12 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  | 97,25 |  |  |
| 1.13 | Культурно-развлека- тельный центр |  |  |  | 43,92 |  |  |
| 1.14 | Магазины общей торговой площадью 150 м2 |  |  |  | 3,77 |  |  |
| 1.15 | Кафе 40 мест |  |  |  | 47,06 |  |  |
| 1.16 | Предпр. бытового обслуживания 6 раб. мест |  |  |  | 8,63 |  |  |
| 1.17 | Аптека |  |  |  | 4,39 |  |  |
|  | деревня Ганькин Матак. |
| 2.4 | Площадка №2а | 65 | 16,25 | 150,83 |  | н.д-1,93 |
| 2.5 | Кафе 20 мест |  |  |  | 30,59 |  |
| 2.6 | Предпр. бытового обслуж. 4 раб. мест |  |  |  | 25,10 |  |
| 2.7 | Реконструкция здания ДОУ 35 мест |  |  |  | 21,96 |  |
| 2.8 | Реконстр. здание сельского клуба, с расширением спортзала и библиотеки |  |  |  | 43,92 |  |
|  | В существующей застройке |  |
|  | село Новое Ганькино а/ц |  |
| 1.18 | Магазины общей торговой площадью 100 м2 |  |  |  | 2,51 |  |
| 1.19 | Гостиница 20 мест |  |  |  | 2,82 |  |
| 1.20 | Комплексное предприятие коммунально-бытов. обслуживания с прачечной, химчисткой и баней |  |  |  | 67,45 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 2 136,91 | Н.Д-99,719 В.Д-4,147 |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь планируемой застройки территорий сельского поселения Новое Ганькино, которое включает в себя с. Новое Ганькино, д. Ганькин Матак, п. Боровка, п. Каменка является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории, предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД З4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г. Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

1очередь строительства включает в себя:

- в с. Новое Ганькино площадку N1 и участки уплотнения существующей застройки - 12жилых домов, магазин, гостиница, КБО с прачечной и химчисткой;

- в д. Ганькин Матак площадку N2 и 12 жилых домов.

Электроснабжение этих участков выполнить от существующих подстанций с заменой трансформатора.

Расчетный срок строительства включает с себя:

- в с. Новое Ганькино площадку N1А,

- в д. Ганькин Матак площадку N2А и площадки уплотнения существующей застройки – кафе на 20 мест, КБО на 4 рабочих места.

Электроснабжение этих участков выполнить от существующих подстанций

Ожидаемая проектная мощность 1очереди строительства- 318кВТ.

На расчетный срок -445кВТ.

Количество проектируемых подстанций на 1очередь строительства – 4 шт.

Количество проектируемых подстанций на расчетный срок – 2 шт.

Длина проектируемых ВЛ-10кВ на 1очередь строительства-570М

Длина проектируемых ВЛ-10кВ на  на расчетный срок-100М

1очередь строительства

Село Новое Ганькино

Площадка N1

п/ст 1 х 160кВА-2шт –жилая зона

п/ст 2 х 250кВА-1шт –общественно-деловая зона

Длина ВЛ-10кВ - 300м

Деревня Ганькин Матак

Площадка N2

п/ст 1 х 160кВА-1шт –жилая зона

Длина ВЛ-10кВ - 270м

Расчетный срок

Село Новое Ганькино

Площадка N1а

п/ст 1 х 250кВА-1шт – жилая зона

п/ст 1 х 160кВА-1шт1шт – жилая зона

Длина ВЛ-10кВ - 100м

Населенный пункт Новое Ганькино

Таблица расчета мощности на 1очередь

Таблица № 27

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=195 0,77 150 |  | 150 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 153 |  |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 160 |  |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-2шт 2х250кВА-1шт |  |
| 6 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,5 |  |  |
| 7 | Длина ВЛ-10кВ | 300м |  |  |  |

Таблица расчета мощности на расчетный срок

Таблица № 28

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N1а |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=210 0,75 162 |  | 162 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Детский сад | 45 | 0,4 | 18 |  |
| 3 | Школа | 70 | 0,4 | 32 |  |
| 4 | Бассейн | 50 | 0,7 | 35 |  |
| 5 | КРЦ | 60 | 0,5 | 30 |  |
| 6 | Кафе | 45 | 0,7 | 31,5 |  |
| 7 | Магазин | 15 | 0,8 | 12 |  |
| 8 | КБО | 10 | 0,6 | 6 |  |
| 9 | Аптека | 8 | 0,8 | 6 |  |
| 8 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 9 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 334 |  |
| 10 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 11 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 359 |  |
| 12 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт 1х250кВА-1шт |  |
| 13 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,4 |  |  |
| 14 | Длина ВЛ-10кВ | 100м |  |  |  |

Населенный пункт Ганькин Матак

Таблица расчета мощности на 1 очередь

Таблица № 29

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=18 1,65 29,7 |  | 29,7 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 29,7 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 31 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт С перспективой на расчетный срок |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,2 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ | 270м |  |  |  |

Таблица расчета мощности на Расчетный срок

Таблица № 30

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N2а |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=65 1,04 67,6 |  | 67,6 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 2 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 70,6 |  |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 74(+31) |  |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х160 кВА-1шт Учтена в 1 очереди строительства |  |
| 6 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,66 |  |  |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

# Телефонизация с.п. Новое Ганькино

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения  Новое Ганькино, которое включает в себя н.п. Новое Ганькино, н.п. Боровка, н.п. Ганькин Матак и н.п. Каменка, является генеральный план..

Первая очередь строительства включает в себя площадки №1 и №2

Расчетный срок строительства включает в себя площадки №1а, №2а

Ожидаемое количество телефонов н.п. Новое Ганькино: первая очередь – 190 номеров, на расчетный срок – 217 номеров. Проектом предусматривается телефонизация площадок по шкафной системе, путем прокладки кабелей связи в земле.

# Таблица №31

| № п/п | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Вид застройки | Кол-во номеров | Вид застройки | Кол-во номе ров |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 190 домов | 190 |  |  |
| Площадка №1а |
| 1 |  |  | Усадебная застройка 210 домов | 210 |
| 2 |  |  | Детский сад | 1 |
| 3 |  |  | Школа | 1 |
| 4 |  |  | Бассейн | 1 |
| 5 |  |  | Кафе | 1 |
| 6 |  |  | Магазин | 1 |
| 7 |  |  | КБО | 1 |
| 8 |  |  | Аптека | 1 |
|  | 190 |  | 217 |

# Телефонизация н.п. Ганькин Матак

Ожидаемое количество телефонов н.п. Ганькин Матак: первая очередь – 18 номеров, на расчетный срок – 65 номеров. Телефонизация планируется от  существующей АТС, расположенной в с. Новое Ганькино.

Проектом предусматривается телефонизация площадок с установкой шкафов и кабельных ящиков  Кабельсвязи прокладывается в земле и по опорам.

# Таблица №32

| № п/п | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Вид застройки | Кол-во номеров | Вид застройки | Кол-во номе ров |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка 18 домов | 18 |  |  |

Площадка №2а

| 1 |  |  | Усадебная застройка 65 домов | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 |  | 65 |

Исходя из этого, генеральным планом предусматривается:

с. Новое Ганькино

1-я очередь

Реконструкция (расширение) существующей АТС (14.3), расположенной в с. Новое Ганькино на ул. Центральная 3, в общественно-деловой зоне, до 490 номеров, с учётом д. Ганькин Матак;

Кабель связи – 1,5 км (ул. Центральная, пл. №1),

ШР-300 – 1 шт. (жилая зона, пл. №1);

Расчетный срок

Кабель связи – 1,5 км (ул. Центральная, пл. №1а),

ШР-300 – 1 шт. (жилая зона, пл. №1а);

д. Ганькин Матак

1-я очередь

Кабель связи – 0,7 км (ул. Советская, ул. Полевая, пл. №2),

Ящик ЯКГ-20 – 1 шт. (жилая зона, пл. №2);

Расчетный срок

Кабель связи – 1,0км (ул. Советская, ул. Полевая,  пл. №2а )

ШР-150 – 1 шт. (жилая зона, пл. №2 а).

В н.п. Бобровка и н.п. Каменка планирование новой жилой застройки не предусматривается.

#### 3.3.2.5.Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения  с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

Внешний транспорт

В «Схеме территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13. 12. 2007 г №261, с учётом изменений, внесённых в схему, в перечне объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования межмуниципального или регионального значения Самарской области, отражено следующее мероприятие:

- строительство в 2007-2015 г.г. участка автодороги «Урал» - Новое Ганькино - Ганькин Матак, IV категории, протяженностью 0.275 м.

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

###### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог.

Таблица № 33

Классификация улично-дорожной сети

С.Новое Ганькино

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Ул.Советская (от границы н.п. до ул.Центральной), ул.Центральная, ул. №1 ( площадка № 1, 1А); |
| 2 | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Ул. Советская, ул. Иванова, ул. Гагарина, ул. Комсомольская ( с продолжением), на площадке №1,1А ул. №№ 2 – 8; |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Ул. Советская (от ул. Гагарина), ул. Кавказская, ул. № 9 – 12, на площадке № 1, 1А ул. №№ 13 – 15; |
| 3 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 4 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

д. Ганькин Матак

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Ул. Советская; |
| 2 | Улицы в жилой застройке |  |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Ул. Советская-1, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. № 1, на площадке № 2, 2А ул. № 2, 3; |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Ул. Садовая, ул. Партизанская, ул. Боровская (с продолжением), на площадке № 2, 2А ул. № 4 – 9; |
| 3 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 4 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети:

с. Новое Ганькино

на I очередь строительства:

Строительство улиц на площадке № 1: планируемые улицы № 1 (1830 м); № 2 (1750 м); № 3 (290 м); ул. № 4 (380 м); ул. № 5 (320 м); ул. № 6 (260 м); ул. № 7 (230 м); ул. № 13 (950 м); ул. № 14 (1220 м).

Расчетный срок строительства

Строительство улиц на площадке № 1А: продолжение ул. Комсомольской от ул. № 3 до ул. № 7 (1730 м); продолжение ул. № 3 (280 м), ул. № 4 (330 м), ул. № 5 (390 м), ул. № 6 (450 м), ул. № 7 (480 м) от ул. № 1 до ул. Комсомольской; продолжение ул. № 13 (110 м) от ул. № 1 до ул. № 8; планируемые улицы № 8 (1620 м) и № 15 (1240 м) от ул. № 3 до ул. № 7; ул. № 4А (170 м), № 5А (220 м), № 6А (280 м) от ул. № 15 до ул. Комсомольской.

д. Ганькин Матак

на I очередь строительства:

Строительство улиц в существующей части посёлка: ул. № 1 (230 м) от ул. Советской до жилой застройки;

Строительство улиц на площадке № 2: продолжение ул. Боровской (150 м) и планируемая ул. № 5 (150 м) от ул. №2 до ул. № 4; планируемые улицы № 2 (375 м), № 3 (400 м), № 4 (375 м) от ул. Полевой до ул. № 6; ул. № 6 (510 м) от ул. № 4 до р. Сургут;

Расчетный срок строительства

Строительство улиц на площадке № 2А: продолжение ул. №2 (280 м), ул. № 3 (280 м), ул. № 4 (300 м) и ул. № 9 (280 м) от ул. № 6 до ул. № 8; планируемые улицы № 7 (410 м) и 8 (450 м) от ул. № 4 до ул. № 9.

Общая протяженность существующих улиц, которым требуется устройство твёрдого покрытия составляет 5.76 км

Общая протяженность новых улиц составит:

- на 1 очередь строительства 9420 км,

- на расчетный срок строительства 9300 км

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит:

- на 1 очередь строительства 20.98 км,

- на расчетный срок строительства 30.28 км.

Средняя плотность улично-дорожной сети в планируемых границах населенных пунктов составит 6,0 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодороге необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

###### 3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения. Генеральным планом не предусматриваются мероприятия по строительству и реконструкции транспортных сооружений.

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации на I очередь строительства, в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», 250 автомобилей на 1000 жителей. В связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный срок строительства условно принят уровень автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении составит:

- на I очередь строительства 446 автомобилей

- на расчетный срок 852. автомобиля

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит:

- на I очередь строительства 400 машино-мест

- на расчетный срок 767 машино-мест

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков

Вместимость и площадь стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах, уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей:

- на I очередь строительства 1 (0.3) колонка

- на расчетный срок 1 (0.7) колонка

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей:

- на I очередь строительства 2 поста

- на расчетный срок 4 поста

На расчётный срок строительства генеральным планом предусматривается:

строительство АЗС на 1 колонку и СТО на 4 поста на въезде в с. Новое Ганькино с автодороги «Урал» - Новое Ганькино – Ганькин Матак, в зоне инженерно-транспортной инфраструктуры.

#### 3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения, с этой целью генеральным планом предусмотрено развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования.

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет:

-  на 1 очередь строительства 2.1 га

- на расчётный срок 3.4 га

Генеральным планом предусматривается строительство ОКС местного значения поселения:

с. Новое Ганькино

1 очередь строительства

- строительство сквера по улице Гагарина, площадью 1.0 га, (17.1);

ПЛОЩАДКА №1

- строительство сквера, площадью 1.0 га, (17.2).

Расчетный срок строительства

ПЛОЩАДКА №1А

- строительство сквера, площадью 1.0 га, (17.3).

д. Ганькин Матак

Расчетный срок строительства

ПЛОЩАДКА №2А

- строительство сквера, площадью 0.8 га, (17.4).

Площадь планируемых объектов составит 3,8 га, в том числе:

- на 1 очередь строительства 2,0 га

- на расчётный срок 1,8 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования составит:

- на 1 очередь строительства – 2.0 га

- на расчётный срок – 3.8 га

В расчёте на одного жителя:

- на 1 очередь строительства – 11.2 м2/чел

- на расчётный срок – 13.4 м2/чел

Генеральным планом предусматривается создание открытых спортивных сооружений:

Расчётная площадь открытых спортивных сооружений (из расчёта 0,7-0,9 га на 1 тысячу жителей) составляет:

- на 1 очередь строительства 1,4 га

- на расчётный срок 2,24 га.

Генеральным планом предусматривается строительство ОКС местного значения поселения:

с. Новое Ганькино

расчётный срок строительства

ПЛОЩАДКА №1А

В связи с тем, что существующий стадион в с. Новое Ганькино расположен в санитарно-защитной зоне от кладбища, что не допустимо для объекта рекреационного назначения, генеральным планом предлагается закрытие стадиона и строительство новых открытых спортивных сооружений площадью 1.5 га (7.3);

д. Ганькин Матак

1 очередь строительства:

Строительство открытых спортивных сооружений площадью 0.24 га (7.4);

расчётный срок строительства

Строительство открытых спортивных сооружений площадью 0.16 га (7.5).

Площадь планируемых объектов составит 1,9 га, в том числе:

- на 1 очередь строительства 0.24 га

- на расчётный срок 1,66 га.

Площадь открытых спортивных сооружений с учётом существующих сохраняемых (0,34 га, без учёта площади стадиона) составит:

- на 1 очередь строительства 0.58 га

- на расчётный срок 2.24 га

Площадь открытых спортивных сооружений в расчёте на 1000 жителей составит на расчётный срок 0,79 га.

В границах населённых пунктов предусматривается благоустройство пойменных территорий.

#### 3.3.2.7.Развитие зоны специального назначения

Развитие зоны специального назначения связано с размещением планируемых на территории сельского поселения Новое Ганькино объектов капитального строительства специального назначения.

1. Генеральным планом предусматривается ликвидация несанкционированных свалок в районе села Новое Ганькино и деревни Ганькин Матак, с последующей рекультивацией территорий.

Мероприятиями проекта «Генеральная схема очистки территории муниципального района Исаклинский Самарской области от твердых бытовых отходов» предусмотрен вывоз твердых бытовых отходов на полигон ТБО с. Исаклы по маршруту: База - Нижняя Алексеевка - Мордово-Ишуткин - Малое Ишуткино - Ганькин Мата – Каменка - Новое Ганькин - Семь Ключей – Полигон - База.

2. Расчётная площадь кладбищ в сельском поселении Новое Ганькино, с учётом увеличения населения и социальной нормы 0.24 га на 1000 жителей, составит 0.67 га. Так как, на настоящий момент территории существующих кладбищ в значительной степени освоены, а также с необходимостью закрытия кладбищ в районе посёлков Боровка и Каменка, в связи с их расположением в водоохранной зоне, генеральным планом предлагается на I очередь строительства размещение нового кладбища, площадью 2 га, к югу от села Новое Ганькино, ОКС местного значения поселения.

3. В «Схеме территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области» запланированы мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды, в том числе приведение действующих скотомогильников, расположенных в районе села Новое Ганькино и деревни Ганькин Матак, в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

Генеральным планом предусматривается консервация скотомогильников с последующей рекультивацией территории в районе с. Новое Ганькино и д. Ганькин Матак, и строительство ямы Беккари на I очередь строительства, на расстоянии 2,9 км к юго-востоку от деревни Ганькин Матак, площадью 0,06 га, ОКС регионального значения.

#### 3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

В сельском поселении Новое Ганькино предприятия сельскохозяйственного назначения: ферма КРС на 75 голов с СЗЗ – 100 м (2.1), тракторная бригада с автопарком на 35-40 машин с СЗЗ – 300 м (2.2), МТФ СПК «Красная звезда» на 450 голов КРС с СЗЗ -300 м (2.4),тракторная бригада с СЗЗ - 300 м (2.5), МТФ на 300 голов с СЗЗ - 300 м (2.6), находятся в непосредственной близости от жилой застройки, попадающей в санитарно-защитные зоны от указанных предприятий.

Близость объектов сельскохозяйственного назначения к жилой застройке будет ограничивать развитие предприятий, так как с увеличением их мощности возможно увеличение размера санитарно защитной зоны. В этом случае возникает необходимость переноса предприятий за пределы селитебной территории.

Схемой территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области, в сфере развития агропромышленного комплекса предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение молочно-товарных ферм в селе Новое Ганькино и Ганькин Матак, реконструкция прудов для разведения рыбы на территории сельского поселения Новое Ганькино

С учётом этих мероприятий, генеральным планом предусматривается:

реконструкция

- фермы КРС, расположенной к юго-востоку от села Новое Ганькино (2.1) с увеличением мощности до 100 голов и корректировкой границ производственной площадки;

- реконструкция МТФ СПК «Красная звезда», расположенной к юго-западу от села Новое Ганькино (2.4), с увеличением мощности до 1200 голов и корректировкой границ производственной площадки;

Строительство

- рыбоводческого предприятия (2.1) к юго-востоку от села Новое Ганькино (по реке Холодная), в районе озера Светлого;

- перенос производственной площадки тракторной бригады, мощностью 40 машин, расположенной к югу от с. Новое Ганькино, на новую площадку юго-западнее существующей площадки, (2.2);

- перенос производственной площадки тракторной бригады, мощностью 40 машин, расположенной к югу от д. Ганькин Матак, на новую площадку южнее существующей площадки, (2.3);

- перенос производственной площадки МТФ СПК «Сургут», расположенной к юго-западу от деревни Ганькин Матак, и попадающей в водоохранную зону р. Сургут, на новую площадку, также расположенную к юго-западу от деревни Ганькин Матак, с увеличением мощности до 1200 голов (2.4).

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Новое Ганькино муниципального района Исаклинский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Закрытия скотомогильников в районе населенных пунктов Ганькин Матак и Новое Ганькино.

- Закрытия кладбищ, попадающих в водоохранную зону, в районе населенных пунктов Каменка и Боровка;

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Новое Ганькино предусматривается создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения:

- Мало-Микушкинская лесостепь;

- Ново-Ганькинская степь.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Новое Ганькино на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ГАНЬКИНО

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий противопожарного водоснабжения:

- устройством пожарных гидрантов на водопроводной сети и противопожарных резервуаров с радиусом действия 200 м, при разработке проектов водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. В селе Новое Ганькино пожарный пирс оборудован на реке Сургут по улице Центральной 2, в деревне Ганькин Матак имеется съезд к реке Сургут и к существующему пруду.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо. Так как, время прибытия первого подразделения из села Исаклы (пожарно-спасательная часть №118),к месту вызова не соответствует требованиям пункта 1 статьи 76 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях, необходима дислокация подразделения пожарной охраны на территории поселения Новое Ганькино, либо на территории ближайшего поселения. В числе мероприятий «Схемы территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 (с учётом изменений, внесённых в схему), запланировано строительство пожарного депо на 2 машино- выезда в д. Малое Микушкино сельского поселения Большое Микушкино. В связи с тем, что в настоящее время отсутствует кратчайшая транспортная связь между д. Малое Микушкино и населёнными пунктами с.п. Новое Ганькино, необходимо в проекте корректировки «Схемы территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области» отразить в мероприятиях по развитию транспортной инфраструктуры строительство участка автодороги от д. Малое Микушкино до д. Ганькин Матак.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В с Новое Ганькино и д. Ганькин Матак требуется защита территорий жилой застройки, расположенных вдоль реки Ветлянки, от затопления паводковыми водами и подтопления (точные данные о затапливаемых участках отсутствуют).

Способы и мероприятия по защите территорий следует выбирать с учётом их экономической целесообразности.

2. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

3. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

4. Осушение заболоченностей. Выбор мероприятий осуществляется в зависимости от геологического строения участка и назначения территории.

5. Борьба с оврагообразованием. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

. Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Исаклинский Самарской области от твердых бытовых отходов», был выполнен ООО «ЭПСИ» в 2010 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Новое Ганькино образуется в год 1977 м3 твердых бытовых и 99 м3 крупногабаритных отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО с. Исаклы.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрена установка 31 контейнера для ТБО в с. Новое Ганькино, 1 контейнера в п. Боровка, 1 контейнера в п. Каменка, 8 контейнеров в д. Ганькин Матак

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Новое Ганькино планируется по маршруту: База-Нижняя Алексеевка-Мордово-Ишуткино-Малое Ишуткино-Ганькин Матак-Каменка-Новое Ганькино-Семь Ключей-Полигон-База. Протяженность – 185 км. Периодичность вывоза – 1 раз в 4 дня.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Новое Ганькино;

- границы села Новое Ганькино, деревни Ганькин Матак, посёлка Боровка, посёлка Каменка, входящих в границы сельского поселения Новое Ганькино Исаклинского района.

Границы сельского поселения Новое Ганькино отображены в проекте в соответствии с положениями «Закона Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Исаклинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25 февраля 2005 года N 39-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД).

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Новое Ганькино, границы села Новое Ганькино скорректированы с учетом развития жилой зоны в северном направлении (площадка №1 и №1А).

Границы деревни Ганькин Матак скорректированы с учетом развития жилой зоны в северо-восточном направлении (площадка №2 и №2А).

Границы посёлков Каменка и Боровка не изменялись. При этом границы сельского поселения Новое Ганькино отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы села Новое Ганькино и деревни Ганькин Матак будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Новое Ганькино, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ села Новое Ганькино и деревни Ганькин Матак и установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства –. с. Новое Ганькино и д.Ганькин Матак.

Таблица № 34

# 4.ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ГАНЬКИНО

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 8949,6237 | 8949,6237 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 308,6337 | 504,4693 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 213,5929 | 336,9404 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 5,9518 | 5,0678 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 2,6682 | 4,4347 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,5983 | 1,6062 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 51,0422 | 64,0598 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 32,8811 | 90,4612 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 1,8992 | 1,8992 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 0,3604 | 0,3604 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 23,0697 | 27,9167 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 7853,1678 | 7652,5354 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 2,3921 | 2,3419 |
| 1.1.7 | Лесной фонд | га | 762,0 | 762,0 |
| 1.1.8 | Водный фонд | га | 0,0 | 0,0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | Чел. | 1074 | 2841 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 249 | 659 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 96 | 254 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 120 | 318 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 33 | 87 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста | чел. | 216 | 572 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 630 | 1667 |
| 2.1.4. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 228 | 602 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 31916 | 149716 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 29.7 | 52.6 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 50 | 185 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 300 | 400 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 2 | 2 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 1 | 3 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 1.19 (0.34) | 2.24 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | - | 570 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 280 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 340 | 590 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 13.7 | 15.8 |
|  |  | чит. мест | 10 | 10 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 455 | 795 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | - | 120 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | 20 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 100 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 5 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 20 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 20 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 1 | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 11.56 | 30.28 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0.602 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. |  | 14.56 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0.424 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. |  | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  | 763 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. |  | 0.85 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 868.64 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 3.06 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. |  | 14.66 |

# 5.ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Новое Ганькино

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Новое Ганькино, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

Численность населения на 2011гг. приведена с учетом предварительных итогов ВПН 2010г., и будет пересчитана в 2012г.