Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 07-36/12 от 11 октября 2011 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Исаклинский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план  сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2011 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

1.Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист №1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист №3a.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист №5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области.       М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Приложение. Экспликация объектов. Описание и параметры функциональных зон.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ГП и застройки                                                       М.Г. Чекушкина

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник сантехнического отдела                                                  Р.П. Герасимова

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки

(ответственный исполнитель)                                                                О.Н. Игнатова

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                          Т.В. Филанова

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Главный специалист СТО                                                                        Н.В.Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Инженер-эколог I категории                                                                     И.А. Никонов

Инженер I категории                                                                             О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                            А.В. Сосновская

Инженер I категории                                                                                Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                            А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Строительно-проектная компания «Строй Эксперт Проект», ООО «Проект-С».

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	8

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ	21

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИСАКЛИНСКИЙ	22

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка	22

2.1.2. Место и роль сельского поселения в системе расселения Самарской области	25

2.1.3.  Местоположение  сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский на территории Самарской области	26

2.1.4. Природно - климатические  условия исследуемой территории	30

2.1.4.1. Климат	30

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	30

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	31

2.1.4.4. Опасные природные процессы	31

2.1.4.5. Гидрографическая сеть	32

2.1.4.6. Полезные ископаемые	33

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	33

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы	34

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ	35

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Исаклы муниципального района Исаклинский	35

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов	35

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Исаклинский	39

2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Исаклы м.р. Исаклинский	44

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Исаклы	48

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ	52

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ	53

2.4.1. Жилая зона	54

2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда	54

2.4.2. Общественно-деловая зона	57

2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания	57

2.4.3. Зона производственного использования	71

2.4.4. Зоны транспортной инфраструктуры	75

2.4.4.1. Транспорт	75

2.4.4.1.1 Внешний транспорт	75

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	77

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	78

2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населенных пунктов	78

2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры	82

2.4.5.1. Инженерное оборудование территории	83

2.4.5.1.1. Водоснабжение	83

2.4.5.1.2. Водоотведение	84

2.4.5.1.3. Теплоснабжение	85

2.4.5.1.4. Газоснабжение	87

2.4.5.1.5. Электроснабжение	88

2.4.5.1.6. Электросвязь	90

2.4.6. Зона рекреационного назначения	90

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования	91

2.4.8. Зона специального назначения	95

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	96

2.5.1  Зоны особо охраняемых территорий	96

2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия	96

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	99

2.5.2. Санитарно-защитные зоны	100

2.5.2.1 Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	100

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения	102

2.5.2.3. Кладбища	103

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов	103

2.5.2.5. Объекты размещения биологических отходов	103

2.5.2.6. Объекты электроснабжения	104

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура	104

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов	105

2.5.4. Охранные зоны	105

2.5.5.  Зоны охраны поверхностных водных объектов	106

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	107

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	108

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых	109

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	110

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	116

2.7.  АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	117

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ	118

3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ	118

3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения	118

3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Исаклинский объекты местного значения и последовательность их выполнения	119

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ИСАКЛЫ	122

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ	125

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение	125

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон	125

3.3.2.1. Развитие жилой зоны	126

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда	127

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	130

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания	134

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования	135

3.3.2.3.1. Планируемые производственные и коммунально-складские объекты	136

3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры	137

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры	137

3.3.2.4.1.1. Водоснабжение	137

3.3.2.4.1.2. Водоотведение	139

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение	140

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение	142

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение	144

3.3.2.4.1.6. Электросвязь	148

3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры	149

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры	150

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть	150

3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения	155

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	155

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения	156

3.3.2.7. Развитие зоны сельскохозяйственного использования	157

3.3.2.8. Развитие зоны специального назначения	158

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	159

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ	162

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	163

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	164

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ	166

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ	167

5. Выводы	170

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Исаклинский Самарской области № 07-36/12 от 11 октября 2011 г., заключенного с администрацией муниципального района Исаклинский.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году, утверждена постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №26, с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261», проект разработан ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2011 г.;

- Схема территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта №80 от 05 ноября 2008 года с администрацией муниципального района, утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Исаклинский Самарской области от 23 ноября 2009 г. № 316;

- «Анализ состояния территории сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области» (1 этап), разработан ОАО «ГИПРОГОР», 2008 г.;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области. Книга 8, разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004 г, на основании государственного контракта №226 от 30.04.2004 г.

- «Концепция генерального плана р.ц. Исаклы», разработана ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2000 г., г. Самара.

- «Генеральный план села Багряш”, разработан «Росгипрозем» в 1970 г., г. Самара.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями от 27 июля 2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 22 июля 2010 года), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года), ред.18.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. 19.07.2011 г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии"

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от 08 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря 2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 N 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 N102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 N 25-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; (в ред. распоряжения" распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р)

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».); Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года №557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Исаклинский Самарской области №187-ГД от 28.12.2004 (в ред. Закона" Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области ОБ ОБРАЗОВАНИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕНИИ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ И УСТАНОВЛЕНИИ ИХ ГРАНИЦ 25 февраля 2005 года N 39-ГД (в ред. Закона" Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (с изменениями от 10 июня 2010 №68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. №65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области» от 06.07.2011 N 63-ГД)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. №580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 №77 «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 №302

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, №422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, в редакции от 27.05.2011г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».

- Правительство Самарской области. Постановление от 3 марта 2011 г. №88. О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 07 июля 2010 года N 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Создание технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» в городском округе Тольятти на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12.05.2010 №168

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. №536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г.№466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года №287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 23 июня 2010 г. №266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 27.05.2011 г.).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Исаклинский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- "Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения" утверждены:  приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. №19.

•           Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2011 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Исаклы,  о среднегодовом приросте населения с.п. Исаклы и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Исаклы м.р. Исаклинский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Исаклинский  Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Исаклы»

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Исаклы с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Проектное решение разработано с учётом перспективы развития поселения на расчётные сроки:

1 очередь строительства – до 2023 года, включительно.

Расчётный срок строительства – до 2033 года, включительно.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Исаклы.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Исаклы.

- Территориальное планирование сельского поселения Исаклы осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Исаклы (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Исаклы являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Исаклы, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Исаклы исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Исаклинского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Исаклы по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Исаклы для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Исаклинского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Исаклы;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Исаклы;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Исаклы;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Исаклы для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Исаклы в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Исаклы, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Исаклы;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Исаклы.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИСАКЛИНСКИЙ

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка

На территории современного муниципального района Исаклинский есть свидетельства того, что эти места осваивались еще племенами каменного века.  Около села Исаклы археологами были найдены курганные могильники и селища, относящиеся к этому периоду.

Памятники археологии на территории с.п. Исаклы*

Таблица 1

| № пп | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 1 | Багряш | кург. один. | Багряш | 3,3 км юв | не определена | 0,00 |
| 2 | Байтермиш | м/нах.кер. | Байтермиш | 3 км ю | не определена | 0,00 |
| 3 | Валентиновка I | селище | Валентиновка | 0,16 км ю | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 4 | Валентиновка II | селище | Валентиновка | 4 км сз | II тыс. до н.э. | 1,30 |
| 5 | Два Ключа | кург. мог. | Исаклы | юв окраина | не определена | 0,00 |
| 6 | Исаклы | кург. один. | Исаклы | 6,5 км ? | не определена | 0,00 |
| 7 | Исаклы I | селище | Исаклы | 1,5 км ? | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 8 | Исаклы I | кург. мог. | Исаклы | 3,5 км в | не определена | 0,00 |
| 9 | Исаклы II | селище | Исаклы | в окраина | II тыс. до н.э. | 0,60 |
| 10 | Исаклы II | кург. мог. | Исаклы | 4,5 км ? | не определена | 0,00 |
| 11 | Исаклы III | кург. мог. | Исаклы | 8,5 км ? | не определена | 0,00 |
| 12 | Новый Байтермиш | кург. один. | Новый Байтермиш | 0,5 км ю | не определена | 0,00 |
| 13 | Новый Байтермиш | селище | Новый Байтермиш | 2,5 км ю | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 14 | Старое Вечканово I | селище | Старое Вечканово | 6 км сз | II тыс. до н.э. | 1,50 |
|  | Всего: 14 |  |  |  |  |  |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |
| 11 | Красный Берег | м/нах. кер. | Красный Берег | 0,55 км юв | не определена | 0,00 |
|  | Всего: 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого:15 |  |  |  |  |  |

* Данные предоставлены министерством культуры Самарской области.

Примечание: Памятник археологии «Байтермиш» не отражен на карте, т.к. на территории с.п. Исаклы (а также на территории Самарской области) нет н.п. Байтермиш.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории Исаклинского района  существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки. В укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов,  за сотни  верст сюда приезжали «наездом» башкиры на «бобровую охоту». Лишь после строительства Самары, под ее защитой, в конце XVI – начале XVII века появились первые постоянные  поселения.

Освоение  края осуществлялось как русскими людьми, так и народами Поволжья – мордвой, татарами, чувашами. Русские  крестьяне всегда обустраивались на открытой местности, в низине, удобной для земледелия. Чуваши и мордва селились вблизи лесов, а нередко даже в самих лесах, где они, помимо земледелия, могли заниматься бортничеством и охотой. Крестьянские жилища, пашни, скотные дворы часто подвергались набегам кочевников.

Для охраны районов освоения были воздвигнуты крепости и линии укреплений, вдоль которых пролегли дороги, и возникло немало  слобод и деревень. Возрастание количества крепостей, а вместе с ними и служилых людей, требовало развития собственного производства зерна. Появились первые переселенцы, осваивающие благоприятные для земледелия пойменные территории рек.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. В 1775 году после подавления крестьянского восстания под руководством Емельяна Пугачева в России была проведена реформа местного самоуправления. Страна была поделена на 50 губерний. В 1851 году была образована Самарская губерния, в состав которой вошли Бузулукский, Бугурусланский и Бугульминский уезды из Оренбургской губернии, Николаевский и Новоузенский – из Саратовской губернии, Ставропольский, Самарский и часть Сызранского – из Симбирской губернии. Таким образом, территория будущего Исаклинского района вошла в состав Самарской губернии.

В XIX веке произошли значительные политические перемены (создание всесильных бюрократических ведомств-министерств), которые укрепили поместных дворян в их стремлении основать свою независимость на доходах от собственного хозяйства. Поэтому раздача земель дворянству достигла в последние 10-летия XVIII века и в начале XIX века большого размаха.

В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья. В Поволжском крае в этот момент обосновались крупные землевладельцы: Дурасовы, Максимовы, Неклюдовы, Поливановы, Куроедовы, Смольковы, Оболенские, Осоргины, Богдановы, Шелашниковы и другие.

В 1795 году владельцем  с. Исаклы стал  капитан артиллерии князь Александр Петрович  Дадиан,  принадлежащий к одной из ветвей старинного мингрельского княжеского рода, с  1801 г. - Николай Алексеевич Дурасов, а с середины XIX века Исаклы со многими деревнями принадлежали братьям Шелашниковым.

Шелашниковы пользовались авторитетом среди самарских дворян. Первым губернским предводителем дворянства, вновь образованной в 1851 году, Самарской губернии был избран Степан Петрович Шелашников. Его племянник, Александр Николаевич Шелашников, постоянно проживающий в с. Исаклы, был  избран на эту должность в январе 1916 года, и оказался последним Самарским губернским предводителем дворянства.

Село Исаклы получило свое название от протекающей здесь речки Исаклы, правого притока Сока. Название закрепилось, предположительно, со времен татаро-монгольского ига. Существует две версии его происхождения: 1 -  в основе лежит татарское слово «ясак», что означает «дань», которую население платило за пользование землей; 2 - татарское слово «усаклык», которое переводится как «осиновая роща», что тоже логично, поскольку эта земля богата лиственными лесами.

В 1857 году в с. Исаклы  приступили к строительству церкви. Во время первого богослужения,19 августа 1859 года, на иконе Казанской Божьей Матери чудесным образом стал проявляться лик Спасителя. 22 августа, во время Всенощного богослужения, люди увидели на небе светлые лучи, а затем сверху, над тем местом, где был родник, появились два больших столба красного цвета. Молящийся народ принял это явление за особый знак Божьей милости, и с тех пор родник считается святым местом.

Помимо памятников историко-культурного наследия, сельское поселение  Исаклы является обладателем памятников природы. Главной достопримечательностью с.п. Исаклы является Родник в честь Спаса Нерукотворного. В документах Самарской духовной епархии описана история его освящения.

В конце XIX века с. Исаклы являлось крупным селом. Здесь проживало 1 700 человек. В селе были построены: церковь, 3 школы (церковно-приходская, 2-х классная мужская и земская), 2 водяные мельницы, земская станция, больница, библиотека, сельскохозяйственное общество кредитных товаров.

В это время село было центральной усадьбой помещиков Шелашниковых. Господский дом находился на вершине холма над речкой Исаклинкой и представлял собой дворянский особняк эпохи классицизма. В настоящее время здание находится на реставрации. А искусственный пруд, как и ряд других объектов, сохранился до нашего времени.

Таблица 2

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с.п. Исаклы**

| № пп | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс: 1) Архангельская церковь; 2) церковно-приходская школа; 3) церковная сторожка | Конец ХIХ в. | с. Исаклы | 426 |
| 2 | Усадьба дворян Шелашниковых (комплекс): 1) дом в усадьбе; 2) пруд | Середина ХIХ в. | с. Исаклы, ул.Новомосковская | 426 |

** Данные предоставлены министерством культуры Самарской области.

До настоящего времени проекты зон охраны объектов культурного наследия с.п. Исаклы, включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

В начале XX века  в с. Исаклы проживало 1483 человека, имелось 249 дворов, церковь, 2 школы. Ежегодная ярмарка проводилась 15 июня. Работали лавки с мануфактурой и продуктовые. Содержание и перевозку почтовых грузов по дороге «Сергиевск - Исаклы» обеспечивал двор Шелашниковых, бесплатно и в течение года.

После провозглашения Советской власти на территории современного Исаклинского района в марте 1918 года шло интенсивное образование волостных и сельских Советов.

В 1935 году Самарская губерния была преобразована в Куйбышевскую область, в состав которой вошел вновь образованный Исаклинский район, состоящий из 23 сельских Советов со 150 населенными пунктами и численностью населения 39764 человека. Село Исаклы стало административным центром района.

Пять предвоенных лет, с 1935 по 1940 год, - период качественных преобразований в развитии сельского хозяйства. Во время Великой Отечественной войны 7000 исаклинцев ушли добровольцами на фронт, 5800 человек были награждены орденами и медалями. Трое из них, Михаил Кузьмич Овсянников, Иван Гордеевич Зиненко, Василий Степанович Чекмасов, удостоены звания Героя Советского Союза.

22 марта 1962 году район был упразднен и вновь образован в 1967 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.12.1966 г. и решением исполкома Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 09.01.1967 года.

1.01.2006 г. на территории муниципального района Исаклинский Самарской области образовано 9 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Исаклы, включающее село Багряш, деревню Владимировка, деревню Красный Берег, деревню Новый Байтермиш и село Исаклы, являющееся одновременно административным центром сельского поселения.

На территории с.п. Исаклы находится еще один памятник природы - Партизанский родник, а два других памятника - Комсомольский родник и Зеркальный родник - располагаются в окрестностях с. Исаклы.

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Исаклы входит в состав зоны удаленной периферии.

Сельское поселение Исаклы муниципального района Исаклинский, расположено в северной части района на побережье реки Исаклинки, в 15-и  километрах от общесистемной транспортной магистрали (федеральной автодороги М5), соединяющей сельское поселение с центром агломерации.

Сельское поселение Исаклы является стабильно растущим поселением, с постоянным притоком внешних мигрантов. По состоянию на 1.01.2011 г. численность населения составила 4987 чел. Доля трудоспособного населения ниже среднего показателя по сельскому населению района и области.

Сельское поселение Исаклы располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты агропромышленного комплекса. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на центр агломерации, и на центры МСР (г.о. Похвистнево и с.п.Сергиевск – пгт. Суходол).

Наличие ценных природных ресурсов и историко-культурный потенциал сельского поселения позволили включить его в состав рекреационно-туристического кластера Самарской области.

Для сельского поселения Исаклы как элемента зоны удаленной периферии рекомендовано стимулирование внешней миграции за счет предоставления  льгот на строительство жилья и развития малого бизнеса в сфере сельскохозяйственного производства, пищевой промышленности и в сфере обслуживания. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства сельских усадеб.

### 2.1.3.  Местоположение  сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский на территории Самарской области

Муниципальный район Исаклинский расположен в северо-восточной части Самарской области. Протяженность района с севера на юг составляет 62 км, с запада на восток 52 км. Район граничит на востоке с Клявлинским и Камышлинским, на севере с Шенталинским, на западе с Сергиевским, и юге с  Похвистневским районами. Общая площадь района составляет 157730  га.

Сельское поселение Исаклы расположено в северной части муниципального района Исаклинский Самарской области.

Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Исаклинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 39-ГД и в соответствии с внесенными изменениями по границам муниципальных образований Самарской области, установленные Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области», установлены границы сельского поселения Исаклы.

Сельское поселение Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области, включает село Багряш, деревню Владимировка, село Исаклы, деревню Красный Берег, деревню Новый Байтермиш.

Общая площадь земель сельского поселения Исаклы в установленных границах составляет 23 848 га.

Сельское поселение Исаклы граничит:

- с сельским поселением Старое Вечканово муниципального района Исаклинский;

- с сельским поселением Два Ключа муниципального района Исаклинский;

- с сельским поселением Ключи муниципального района Исаклинский;

- с сельским поселением Васильевка муниципального района Шенталинский;

- с сельским поселением Борискино-Игар муниципального района Клявлинский

Административным центром сельского поселения Исаклы является село Исаклы. Расстояние от областного центра – г. Самары - 162 км.

Численность населения сельского поселения Исаклы по состоянию на 01.01.2011 г. составляет 4,987 тыс. чел.

Сельское поселение Исаклы включает в себя 5 населённых пунктов:

- село Исаклы относится к крупным*, сельским населенным пунктам с численностью жителей от 0,3 тыс. чел. до 5 тыс. чел. (фактическая численность 4,418 тыс. чел.) расположено в юго-западной части территории сельского поселения;

- село Багряш относится к большим* сельским населенным пунктам с численностью жителей от 0,2 до 1 тыс. человек (фактическая численность 0,312 тыс. чел.), расположено в северо-восточной части территории сельского поселения;

- деревня Красный Берег относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 0,05 тыс. чел. (фактическая численность 0,191 тыс. чел.), расположено в южной части территории сельского поселения;

- деревня  Новый Байтермиш относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 0,05 тыс. чел. (фактическая численность 0,06 тыс. чел.), расположено в восточной части территории сельского поселения;

- деревня Владимировка относится к малым* сельским населенным пунктам с численностью жителей до 0,05 тыс. чел. (фактическая численность 0,006 тыс.чел.), расположено в западной части территории сельского поселения;

*   Пункт 4.4 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), данные о численности населения приведены на 01.01 2011 г.

Внешнее сообщение сельского поселения Исаклы с областным центром осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «Урал» (М-5) – Исаклы – Шентала (км 0 - км 25,5).

По территории сельского поселения Исаклы проходят:

- автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения:

1. «Исаклы-Багряш»;

2. Багряш-Новый Байтермиш;

3. «Исаклы-Старое Вечканово» - Красный Берег.

Межселенные перемещения населения осуществляются автомобильным  транспортом по дорогам общего пользования местного значения, обеспечивая связь населенных пунктов между собой и с центром административного района.

На территории Самарской области выделено три сельскохозяйственные природно-экономические зоны с характерной специализацией каждой из них. Муниципальный район Исаклинский относится к «Северной» природно-экономической зоне (Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский, Челно-Вершинский и Шенталинский районы) определилась, как молочно-зерновая с развитым свиноводством;

Ведущей отраслью экономики сельского поселения Исаклинский является сельскохозяйственное производство.

Производственное направление сельскохозяйственных предприятий - молочно-зерновое с развитым производством мяса.

Национальность населения с.п. Исаклы: русские, мордва, чуваши.

### 2.1.4. Природно - климатические  условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Сельское поселение Исаклы расположено в умеренно-континентальной зоне с холодной зимой и жарким летом.

Среднегодовые температуры: июля +20,2°С; января -14,8°С. Продолжительность морозного периода - 140 дней. Среднегодовое количество осадков - 426 мм. Глубина сезонного промерзания - 170 см. Преобладающими ветрами зимой являются восточные и юго-западные; летом - северные, северозападные и западные. Средняя скорость ветра за три самых холодных месяца достигает 4,9 м/сек., а за 3 самых жарких - 3,6 м/сек.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Рельеф села Исаклы сильно расчленен и окружен возвышенностями. Относительная разность высот на проектируемой территории составляет 87 метров. Протекающие по территории села речки Ганинка и Исаклинка обуславливают наличие сильно изрезанного рельефа.

Территория Исаклинского района относится к области Высокого Заволжья, представляющая собой волнистую равнину, пересеченную глубокими речными долинами. Поверхности водоразделов поднимаются над домнами на 100-150 м.

Район полностью располагается на Сокской возвышенно-равнинной лесостепной провинции с грядово-увалистым рельефом (Ступишин, Захаров 1977г.). Территория района постепенно понижается от востока к западу, юго-западу в этом направлении текут реки Сок, Сургут, Шунгут и другие. Рельеф осложнен сетью второстепенных долин и оврагов, в результате чего территория приобретает горный вид.

На территорию Исаклинского района заходит часть юго-запада Сокско-Шешминского района на котором расположены структуры второго порядка - Серноводско-Шугуровский и Байтуганский валы

Для рельефа района характерна асимметрия склонов речных долин и водоразделов. Южный склон обычно короткий и крутой, северный - длинный и пологий. Это связано с тектоникой района и неравномерным воздействием солнечных лучей на южные и северные склоны. Особенно высоки и обрывисты правобережья реки Сок, где выделяются Сокские горы. Они тянутся с северо-запада на север относительно границ района

Коренные карбонатные породы выходят на поверхность и играют большую роль в формировании современного рельефа. Из неогеновых отложений развиты акчагыльские морские глины, пески, галечники, встречающиеся вдоль древних долин рек.

Отсутствие рыхлых наносов и распространение коренных пород - плотных пестроцветных глин и мергелей, песчаников и известняков, трудно поддающихся размыву затрудняют образование новых оврагов.  И несмотря на большую крутизну склонов, свежие овраги встречаются редко. В этих климатических условиях преобладает плоскостной смыв.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

На большой части района проектируемой территории распространен казанский водоносный комплекс, а в южной части – татарский водоносный комплекс. Водовмещающими породами казанского водоносного комплекса являются трещиноватые доломиты и известняки, встречаются песчаники и мергели. Мощность водоносного комплекса изменяется от 20-30 м в долинах рек до 40-80 м на водоразделах. Воды преимущественно безнапорные или слабо напорные. Отсутствие перекрывающих непроницаемых отложений, хорошие фильтрационные свойства пород, большое количество осадков – все это создает благоприятные условия для питания водоносного комплекса.

Часто встречаются естественные выходы подземных вод в виде родников. Преобладают воды с минерализацией 1,0-1,5 г/дм3, общая жесткость 7-16 моль/дм3. Татарский водоносный комплекс в качестве водовмещающих пород содержит терригенно-карбонатные отложения. Благодаря высокому гипсометрическому положению и значительному расчленению рельефа проектируемый район находится в благоприятных условиях для питания. Подземные воды здесь залегают на сравнительно небольших глубинах: от 0 (родники) до 10-40 м. Воды преимущественно безнапорные. По химическому составу воды в основном пресные, гидрокарбонатные-кальциевые, магниевые.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

Долина р. Сок подвержена паводковому подпору, подтоплению и затоплению паводковыми водами.

В бассейне верхнего течения р. Сок нередки поверхностные проявления карста - воронки, впадины. В междуречьях карстовые воронки встречаются по местным эрозионным врезам: оврагам и балкам, особенно в их верховьях.

Учитывая наличие проявлений вышеперечисленных опасных геологических процессов, крупному строительству в границах проектирования должны предшествовать целевые изыскания, согласно требованиям СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и инженерная подготовка территорий, в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Южнее райцентра протекает река Сок, общая протяженность которой составляет 363 км. Пойма реки, шириной около 1 километра, занята в основном, пашней и садовыми участками, а вдоль реки, полосой 200 - 400 м - залесена лиственным лесом и кустарником.

С северо-запада и с северо-востока на юг территорию райцентра пересекают две речки - Ганинка и Исаклинка, впадающие в р. Сок. Истоки этих речек приурочены к подошве коренного склона, а питание их обязано выходом грунтовых вод на поверхность. В настоящее время русло реки Исаклинка перегорожено земляной плотиной, в результате чего в центре села образован пруд.

Сок. Река является притоком Волги, одна из крупных рек Самарской области. Общая площадь водосбора - 11700 км2. Исток Сока находится в Оренбургской области.

Протяженность реки Сок -  363 км. Речная долина широкая (от 1,6 до 3 км), развитая и асимметрична. Ширина реки варьирует от 2,5 до 4 км. Правый берег более крутой, высокий (30-50 м), сильно рассечен долинами притоков и оврагами. Левый склон низкий (10-20 м) и полый.

Пойма реки достаточно широкая, покрыта луговой и древесно-кустарниковой растительностью.

Характерной особенностью реки Сока является повышенная минерализация в летнее время, когда река питается за счет ключей, содержащих большое количество сернистых соединений. Эти соединения обуславливают особый цвет и вкус воды. Речная долина имеет корытообразную форму. Правый склон крутой, левый - пологий. Пойма двухсторонняя шириной 150-200 м. Ширина русла 1,5-4 м. Берега покрыты древесно-кустарниковой растительностью, пойменные участки заболочены.

Исаклинка является правым притоком р. Сок. Берет начало от слияния ручьев и впадает в р. Сок ниже с. Исаклы. Длина ее составляет 11,0 км.

Багряшка. Исток на территории гослесфонда. Впадает справа в реку Игарка в 2,5 км от села Багряш. Протяженность 14 км. В верхнем течении речная долина узкая (200-300 м), ниже ширина долины равняется 1 км. Пойма двухсторонняя, заболоченная закочкаренная, ее ширина от 50 до 250м.

Чесноковка (приток I порядка) - берет начало на территории м.р. Клявлинский и впадает справа в р. Сок в 2,3 км ниже с. Новый Байтермиш. Протяженность реки 7,5 км.

Река Игарка - правый приток р. Сок. Берет начало в м.р. Клявлинский и впадает в р. Сок к северо-востоку от с. Красный Берег. Длина ее в 22,7 км. Речная долина корытообразной формы. В устьевой части ширина ее достигает 2 км.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

В границах проектирование располагается 4 нефтяных месторождения – Новоисаклинское, Среднедубровское, Валентиновское и Смагинское (Артамоновский купол).

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород.

На территории м.р. Исаклинский выделяют следующие типы почв:

- Черноземы выщелоченные тучные особенно широко распространены в северной части м.р. Исаклинский. В южной части эти почвы покрывают лишь ровные или слабо волнистые высокие плато водоразделов и самые верхние участки пологих склонов. Содержание гумуса в пахотном слое данного типа почв обычно около 11-12%, иногда доходит до 14%.

- Черноземы выщелоченные среднегумусные распространены в основном южнее р. Сок. Обычно гумусность данной разновидности почв в границах проетирования составляет 8-9%, но нередко и более 9%, тогда различие между тучными и среднегумусными выщелоченными черноземами сглаживается и разделение тех и других становится очень условным.

- Черноземы типичные распространены по высоким водораздельным плато, пологим склонам и древним речным долинам. По механическому составу в этих почвах преобладают глинистые и тяжелосуглинистые разновидности. Среднее содержание гумуса в пахотном слое – 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%.

- Темно-серые слабо оподзоленные почвы в развиты почти исключительно под лесами. На распаханных территориях они встречаются очень редко и весьма малыми площадями.

В м.р. Исаклинский черноземы типичные тучные распространены очень широко, являясь основным компонентом почвенного покрова. При существенных морфологических различиях черноземы типичные тучные исследуемой территории весьма однообразны по механическому составу. Они главным образом глинистые, редко тяжелосуглинистые и никогда не бывают легкосуглинистыми и супесчаными. Содержание гумуса, как правило, порядка 10-12%.

Черноземы карбонатные тучные распространены, как правило, в условиях пересеченного рельефа. По механическому составу встречаются черноземы карбонатные глинистые, тяжелосуглинистые и среднесуглинистые.

На территории м.р. Исаклинский черноземы долинные представлены несколькими разновидностями. Из них главное значение имеют черноземы долинные перерытые глинистого или тяжелосуглинистого механического состава. В местах близкого уровня грунтовых вод или выходов верховодок на террасах Сока и Сургута спорадически наблюдается долинный солончаковый чернозем. Он с качественной стороны характеризуется как кальциево-сульфатный, что связывается с обилием гипсов в составе пород, слагающих водоразделы в области развития цехштейна.

Пойменные аллювиально-луговые почвы имеют небольшое распространение (0,9%). Их важнейшей особенностью является высокая гумусность, как по процентному содержанию органического вещества относительно минеральной массы, так и по суммарному запасу его в почвенной толще.

По природно-ландшафтному районированию территория м.р. Исаклинский относится к лесостепи Высокого Заволжья. Под лесами занято 29,9 тыс. га. Участки лесов расположены почти равномерно отдельными массивами и распределены между тремя лесничествами: Исаклинским, Микушкинским и Аделяковским.

Основной видовой состав древесных пород: дуб, береза, осина, липа, клен. Имеются посадки хвойных пород: сосна, лиственница, ель. Дуб произрастает в основном в районе Исаклинского лесничества. Микушкинский лесопункт и лесничество разрабатывают деловую древесину для выработки ширпотреба и на топливо для нужд местного хозяйства.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Исаклы представлены лесами, лесостепями, парками, а также акваторией и прибрежными территориями р. Сок, Игарка и др, озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства. Кроме того на территории поселения расположены две особо охраняемых природных территории - Ольхово-березовая пойма – участок поймы р. Сок, включающий русло реки, старицу, пойменные болота, а также пойменный лес и Пионерский лагерь санатория-профилактория – участок материкового склона круто опускающегося в долину р. Сок (Сокские яры).

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Исаклы муниципального района Исаклинский

#### 2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Исаклинский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Исаклинский

На территории Исаклинского района расположены 9 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Исаклы (численность населения на 01.01.11 – 4418 человек).

Сельские поселения муниципального района Исаклинский:

- Большое Микушкино  (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  1793 человека;

- Два Ключа (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1087  человек;

- Исаклы (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 4987 человек;

- Ключи (в составе 13 населенных пунктов) – общее число жителей 970 человек;

- Мордово-Аделяково (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  593 человека;

- Мордово-Ишуткино (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 552 человека;

- Новое Ганькино (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1074 человека;

- Новое Якушкино (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 1505 человек;

- Старое Вечканово (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1233 человека.

В целом в муниципальном районе Исаклинский по данным на 1.01.11 проживает 13317 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Исаклинский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1 Динамика естественного движения населения муниципального района Исаклинский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Исаклинский.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области. В районе немного выше уровень рождаемости при более высоком уровне смертности. Рис. 6.1 Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Исаклинский.

Младенческая смертность в Исаклинском районе в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1998 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района оказался выше регионального показателя. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Исаклинский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В последние годы в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако в последующий период в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Исаклинский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Исаклинского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Исаклинский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,7% против 18,4%. Таким образом, разрыв составляет 4,3%, что ниже среднего показателя по сельскому населению Самарской области (7,1%). Доля трудоспособного населения в районе на 1% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Исаклинский примерно на 2,2 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Исаклинский на протяжении последних 20 лет не отличались высокой стабильностью. В 90-х годах миграционный прирост был настолько велик, что перекрывал естественную убыль населения. В 2005 году миграционный прирост сменился оттоком населения, усугубляя процесс депопуляции. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения муниципального района Исаклинский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Исаклинский прибыло на 129 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Исаклинский.

Население муниципального района Исаклинский отличается некоторым национальным разнообразием: около 37,8% населения района – чуваши; 36,6% - русские; 19,5% - мордва; 2,7% - татары; 1,8% - украинцы; 0,4% - армяне.

#### 2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Исаклы м.р. Исаклинский

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Исаклинский, в том числе в с.п. Исаклы. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Исаклы муниципального района Исаклинский). По данным, предоставленным администрацией с.п. Исаклы, за период с 2003 по 2010 гг. показатели  уровня смертности и уровня рождаемости были близки, что выгодно отличало демографическую ситуацию в сельском поселении от ситуации в муниципальном районе Исаклинский в целом. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Исаклы).

На протяжении анализируемого периода средний коэффициент рождаемости был на 3,3 промилле ниже, чем в м.р. Исаклинский, при этом на 9,1 промилле ниже была и смертность. Самым низким был уровень смертности в 2006 г. (8,0 чел./тыс.), в этот период в с.п. Исаклы родившихся было несколько больше, чем умерших (уровень рождаемости 8,3 чел./тыс.).

Процесс депопуляции сглаживался внешней миграцией, которая с 2003 по 2009 гг. покрывала естественную убыль. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Исаклы).

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения

с.п. Исаклы м.р. Исаклинский (на 1 тыс. жителей)

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Исаклы

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Исаклы

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Исаклы, прежде всего, на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста.  Данные о возрастной структуре населения с.п. Исаклы представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Данные о возрастной структуре населения с.п. Исаклы на 01.01.2011г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 1082 | 21,7 |
|  | до 6 лет | 379 | 7,6 |
|  | от 7 до 15 | 583 | 11,7 |
|  | от 16 до 17 лет | 120 | 2,4 |
| II. | Из общей численности населения: | 4987 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 962 | 19,3 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 2833 | 56,8 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 1466 | 29,4 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 1367 | 27,4 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 1192 | 23,9 |
|  | женщины старше 54 лет | 638 | 12,8 |
|  | мужчины старше 59 лет | 554 | 11,1 |

По данным, предоставленным администрацией с.п. Исаклы, доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 19,3% от всего населения, что на 0,9% выше среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Исаклы составляет 23,9%, тогда как в среднем по м.р. Исаклинский эта доля на 1,2% меньше.

Процент трудоспособного населения в с.п. Исаклы, напротив, на 2,1% меньше районного показателя – 56,8%. (Рис. 12 Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

В остальном демографическая ситуация в сельском поселении Исаклы складывается в русле общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации муниципального района Исаклинский.

По данным Самарастат с 2002 по 2005 гг. число жителей в с.п. Исаклы росло, в последние годы стало сокращаться. (Рис. 13 Динамика численности населения с.п. Исаклы). В Таблице 4 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Исаклы..

Таблица 4

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Исаклы

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Исаклы | 5219 | 5492 | 5390 | 5478 | 4987 |
| с. Багряш | 311 | 360 | 336 | 345 | 312 |
| д. Владимировка | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| с. Исаклы - а/ц | 4612 | 4846 | 4780 | 4827 | 4418 |
| д. Красный Берег | 195 | 203 | 193 | 229 | 191 |
| д. Новый Байтермиш | 92 | 77 | 75 | 72 | 60 |

Рис. 13.

* Численность населения на 2011гг. приведена с учетом предварительных итогов ВПН 2010г.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Исаклы численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 232 человека.

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Исаклы

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, N 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель:

1) земли сельскохозяйственного" сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных" населенных пунктов;

(в ред. Федерального закона" закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

3) земли" земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий" территорий и объектов;

5) земли лесного" лесного фонда;

6) земли водного" водного фонда;

7) земли запаса" запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования городского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

Земли населенных пунктов, к ним  относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населенных пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоемами и болотами; земли под захоронениями и свалками неутилизируемых промышленных и бытовых отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий, к ним  относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда

Земли водного фонда, к ним  относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределенных свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам (брошенные карьеры, земли, загрязненные вредными, в том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Всего площадь территории сельского поселения Исаклы составляет – 23848 га, представлена следующими категориями земель:

- земли сельскохозяйственного" сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли" земли промышленности, транспорта (автомобильного);

- земли обороны и безопасности

- земли лесного фонда;

- земли особо охраняемых территорий" территорий и объектов.

По формам собственности земли в границах с.п. Исаклы распределены следующим образом:

- земли в государственной и муниципальной собственности составляют -  12086 га (сведения по разграничению государственной и муниципальной собственности отсутствуют);

- земли в собственности юридических лиц – 2 га;

- земли в собственности граждан составляют - 11760 га.

Большая часть территории сельского поселения Исаклы занята землями сельскохозяйственного назначения - 17086 га.

Таблица 5

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Исаклы

| № № п/п | Категории земель | Площадь, в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земли населенных пунктов, в том числе в собств. граждан в государственной и муниципальной в собственности юридических лиц | 843 284 557 2 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения, в том числе: фонд перераспределения земель | 17086 17 |
| 3 | Земли лесного фонда | 5767 |
| 4 | Земли водного фонда | 39 |
| 5 | Земли промышленности, энергетики транспорта, специального назначения и т.д., в том числе: Земли промышленности Земли энергетики Земли транспорта, в том числе: автомобильного | 91 7 1 83 83 |
| 6 | Земли обороны и безопасности | 5 |
| 7 | Земли особо охраняемых территорий" территорий и объектов, в том числе: Земли рекреационного назначения | 22 22 |
|  | Итого: | 23848 |

Таблица 3 разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области», выполненного ОАО «ВОЛГОНИИГИПРОЗЕМ»,  2004 г.

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ

Генеральный план сельского поселения Исаклы разработан с учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов; наличия свободных территорий, пригодных для  градостроительного освоения;  внешних и внутренних транспортных связей; инженерного, промышленного и социального потенциала территории.

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения Исаклы подчинена особенностям рельефа, гидрографической ситуации.

Главный въезд в сельское поселение Исаклы осуществляется с юго-западной стороны по автомобильной дороге регионального значения «Урал» (М-5) – Исаклы – Шентала.

В юго-западной части сельского поселения расположено село Исаклы, являющееся административным центром с численностью населения - 4418 чел.

Село Исаклы расположено в долине р. Сок и в долинах ее притоков: речек Исаклинка и Ганинка. Территория села представляет собой замкнутую долину, окруженную со всех сторон невысокими, но крутыми холмами и только к югу и юго-востоку открыта в сторону заливаемой поймы р. Сок.

Кварталы застройки подчиняются рельефу, улицы простираются вдоль рек Исаклинка и Ганинка, Общественный центр села находится в геометрическом центре населенного пункта по ул. Куйбышевской. Рядом расположен пруд с парковой зоной отдыха. Новые кварталы застройки развиваются на северо-восток и имеют динамичную, живописную планировочную структуру.

Жилая застройка представлена многоквартирными (2-х - 3-х этажными) и индивидуальными жилыми домами (1-2х этажными) с приусадебными участками.

Производственная и коммунально-складская зоны расположены в границах населенного пункта: в северо-восточной, северо-западной и юго-западной частях с. Исаклы. К северо-западу и северо-востоку от села расположены территории МТФ, МТС.

Село Багряш (с численностью населения - 312 чел.) расположено в северо-восточной части сельского поселения Исаклы.  Планировочная структура линейная, Кварталы застройки сформированы по ул. Октябрьская, вдоль р. Багряшка.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами (1-2х этажными) с приусадебными участками. Производственная и коммунально-складская зоны расположены за границей села к  югу, северо-западу от населенного пункта. На территории производственной зоны расположены молочно-товарная ферма (МТФ), свиноферма (СФ), МТС, элеватор, зерносклад.

Деревня Красный Берег (191 чел.)  расположена  в южной части сельского поселения. Для застройки характерна линейная планировочная структура, низкой плотности.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами (1-2х этажными) с приусадебными участками. Производственная и коммунально-складская зоны расположены за границей деревни к югу от населенного пункта. На территории производственной зоны размещена недействующая молочно-товарная ферма.

Деревня Новый Байтермиш (60 чел.) расположена в восточной части сельского поселения.  Улицы располагаются вдоль реки по обоим берегам. Низкая плотность застройки.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами (1-2х этажными) с приусадебными участками. Производственная и коммунально-складская зоны расположены за границей деревни к северо-западу от населенного пункта. На территории производственной зоны размещена молочно-товарная ферма.

Деревня Владимировка (6 чел.) расположена в западной части сельского поселения. Низкая плотность застройки.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами (1-2х этажными) с приусадебными участками. Производственная зона расположена за границей деревни к востоку от населенного пункта. На территории производственной зоны расположена недействующая МТФ.

Отсутствие транспортной связи (автодороги с твёрдым покрытием) д. Владимировка с другими населёнными пунктами не  даёт возможности этим населённым пунктам территориально развиваться.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ

Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения Исаклы

Территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом их предназначения и характера использования:

- жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных  с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- зона производственного использования, предназначенная для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

- зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты  обращения с отходами.

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.

### 2.4.1. Жилая зона

#### 2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая застройка с.п. Исаклы представлена многоквартирной (2х - 3-х этажной) застройкой и индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.

Общий жилой фонд сельского поселения Исаклы составляет 107 893  м2 общей площади.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда на 2011 г. составила 21,6 м2  на человека, при численности постоянного населения 4987 человек.

Обеспеченность населения с.п. Исаклы общей площадью жилого фонда ниже среднего показателя обеспеченности жильем в Самарской области – 22,2 м2/чел. и среднероссийского показателя - 22,4 м2 на человека.

Согласно областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576, показатель обеспеченности жильем на 1 человека в Самарской области к 2015 году планируется увеличить до 25,3 кв.метра.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения  Исаклы представлены в таблицах  6,7,8.

Таблица 6

Данные о существующем жилом фонде и динамике ввода жилья по годам

| №№ п/л | Наименование | На 01.01. 2011 г. | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 | - |
| 2 | Общий жилой фонд, тыс. м2 общ. площади, в т.ч. | 107,893 | 100 |
|  | государственный | 0,520 | 0,48 |
|  | муниципальный | 1,565 | 1,45 |
|  | частный | 105,808 | 98,07 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 21,6 |  |
| 4 | Ввод жилья по годам, тыс. м2 общ. площади: |  |  |
|  | 2007 г. | 1,810 |  |
|  | 2008 г. | 1,426 |  |
|  | 2009 г. | 1,237 |  |
|  | 2010 г. | 1,303 |  |
| 5 | Ветхий жилой фонд, тыс. м2 общей площади | 1,032 |  |

Таблица 7

Характеристика жилого фонда по этажности

| №№ п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, тыс.м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 1512 | 82,4319 |  |
| 2 | Блокированная застройка | - | - |  |
| 3 | Секционная застройка: |  |  |  |
| 3.1 | 2-х этажная | 33 | 23,3738 |  |
| 3.2 | 3-х этажная | 2 | 2,0873 |  |
| 3.3 | 4-х этажная | - | - |  |
| 3.4 | 5-ти этажная | - | - |  |
| 4 | Всего: | 1547 | 107,893 | 100 |

По данным Отдела градостроительства и архитектуры м.р. Исаклы с 2007 по 2010 гг. введено в эксплуатацию – 44,1тыс. м2  общей площади.

Жилищный фонд, отнесенный к ветхому жилому фонду в соответствии с законодательством РФ (ст. 28 и 29 Жилищного кодекса РФ), в с.п. Исаклы составляет - 1,032 тыс. м2.

Таблица 8

Ветхий фонд, подлежащий сносу

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Матер-иал стен | % изно-са | Общая площадь м2 | Прожив. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Исаклы |
| 1 | с.Исаклы, | Мелиоративная | 14, кв.2 | кирпич | 80 | 56,41 | 4 |
| 2 | с.Исаклы | Куйбышевская | 86, кв.1 | дерево | 67 | 29 | 2 |
| 3 | с.Исаклы | Куйбышевская | 86, кв.2 | дерево | 67 | 46 | 4 |
| 4 | с.Исаклы | Куйбышевская | 86, кв.3 | дерево | 67 | 18 | 1 |
| 5 | с.Исаклы | Куйбышевская | 86, кв.4 | дерево | 67 | 23,4 | 1 |
| 6 | с.Исаклы | Куйбышевская | 86, кв.6 | дерево | 67 | 38,3 | 2 |
| 7 | с.Исаклы | Куйбышевская | 86, кв.7 | дерево | 67 | 29 | 1 |
| 8 | с.Исаклы | Куйбышевская | 57, кв.1 | дерево | 63 | 21,42 | 2 |
| 9 | с.Исаклы | Куйбышевская | 57, кв.2 | дерево | 63 | 22,1 | 1 |
| 10 | с.Исаклы | Куйбышевская | 57, кв.3 | дерево | 63 | 17 | 1 |
| 11 | с.Исаклы | Куйбышевская | 57, кв.4 | дерево | 63 | 17 | 3 |
| 12 | с.Исаклы | Куйбышевская | 57, кв.5 | дерево | 63 | 41,5 | 1 |
| 13 | с.Исаклы | Чапаевская | 29 | дерево | 65 | 45,2 | 1 |
| 14 | с.Исаклы | Красноармейская | 13 | дерево | 68 | 72,13 | 3 |
| 15 | с.Исаклы | Кавказская | 26 | дерево | 68 | 51,3 | 4 |
| 16 | с.Исаклы | Суркова | 15 | дерево | 68 | 40,5 | 4 |
| 17 | с.Исаклы | Ново-Московскя | 30 | дерево | 68 | 49 | 2 |
| 18 | с.Исаклы | Куйбышевская | 136 | дерево | 63 | 50 | 5 |
| 19 | с.Исаклы, | 1-ый км автодороги Исаклы, Два Ключа, дом 1 | 1 | кирпич | 73 | 126,5 | 8 |
| 20 | с.Исаклы | Первомайская | 114, кв.1 | дерево | 72 | 101,82 | 2 |
| 21 | с.Исаклы | Кавказская | 17, кв.2 | дерево | 72 | 30,6 | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 679,26 | 54 |

Размеры приусадебных земельных участков выделяются в соответствии с Решением от 01.11. 2006 года №33 Собрания  представителей  муниципального района Исаклинкий Самарской области «Об установлении норм предоставления земельных участков в пределах границ на территории муниципального района Исаклинкий»:

  - Для индивидуального жилищного строительства в размере от 0,1 га до 0,15 га.

  - Для ведения личного подсобного хозяйства в размере от 0,05 га до 1,5 га.

Согласно внесению изменений в решение Собрания представителей муниципального района Исаклинкий Самарской области «Об установлении норм предоставления земельных участков в пределах границ на территории муниципального района Исаклинкий» от 24.10.2011 г.:

- Максимальный размер земельного участка, предоставляемого гражданам, имеющих 3-х или более детей, в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляет 0,1 га.

- Минимальный размер земельного участка, предоставляемого гражданам, имеющих 3-х или более детей, в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляет 0,01 га.

Фактически площадь приусадебных участков сельского поселения составляет от 6 до 40 соток.

Согласно пункту 5.3 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), расчётные площади жилой зоны должны составлять: с. Исаклы - 177 га, с. Багряш – 12,5 га, д. Красный Берег – 7,6 га, д. Новый Байтермиш – 2,4 га, д. Владимировка – 0,24 га.

В настоящее время фактические площади жилых зон населенных пунктов - превышают расчётные, т.к. выделяемые размеры приусадебных участков, согласно действующим ранее постановлениям (уставу колхозника и др.), составляли больше принятых показателей в настоящее время.

Причинами, определяющими недостаточный уровень жилищного строительства в сельском поселении Исаклы, являются: отсутствие свободных земель в границах НП, недостаточное количество земельных участков, подготовленных для освоения под жилищное строительство; высокий уровень износа инженерных сетей; отсутствие разработанных документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки.

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

#### 2.4.2.1. Учреждения и предприятия обслуживания

Общественный центр сельского поселения Исаклы сформирован в селе Исаклы на улице Куйбышевской. Главную площадь формируют: административные здания муниципального района и сельского поселения, РДК, торговый центр, магазины

Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения на территории административного центра размещаются объекты школьного и дошкольного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

Центр детского творчества в с. Исаклы планируют реконструировать и перевести (2012 г.) под детский сад.

В с. Багряш общественно-деловой центр расположен в центре села на перекрестке ул. Молодежная и ул. Октябрьская.

В деревне Новый Байтермиш  общественного центра отсутствует, но по ул. Мира  расположен клуб и магазин.

Деревня Красный Берег обладает общественно деловым центром по улице Молодежная.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Бытовые услуги, такие как ремонт: теле- и радиоаппаратуры, обуви, изготовление и ремонт одежды, ремонт холодильников, услуги по ремонту часов, фотографирование, парикмахерские услуги оказывают индивидуальные предприниматели.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приведен в Таблице 8.

Расчет объектов культурно-бытового назначения произведен по действующим нормам  (СНиП 2.07.01-89*) на численность населения 4987 чел. и представлен в Таблице 9,10.

Таблица 9

Объекты культурно-бытового назначения с.п. Исаклы (существующие объекты)

| №пп | Наименование | Адрес, улица | № дома | Этажность | Мощность | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Учреждения народного образования Детские дошкольные учреждения |
| 3.1 | МДОУ «Теремок» | с. Исаклы, ул. Рабочая | 4а | 2 | 120 (36) мест | хорошее |
| 3.2 | МДОУ «Алёнушка» | с. Исаклы, ул. Первомайская | 2 | 2 | 105 (40) мест | удовлетв., требуется ремонт |
|  | Учебные заведения |
| 4.1 | МОУ Исаклинская СОШ | с. Исаклы, ул. Первомайская | 4 а | 3 | 586 учащихся | хорошее |
| 4.2 | МОУ Исаклинский экономический лицей | с. Исаклы, ул. Первомайская | 4 а | 3 | 128 учащихся | хорошее |
| 4.3 | Центр детского творчества | с. Исаклы, ул. Спортивная | 14 | 2 | 1587 мест (29 раб. мест) | хорошее |
| 4.4 | Детская школа искусств | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 102 | 2 | 150 мест | хорошее |
| 4.5 | Детский юношеский клуб физической подготовки | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 63 а | 2 | 753 мест (3 раб. мест) | хорошее |
| 4.6 | Интернат | с. Исаклы, ул. Первомайская |  |  |  |  |
| 4.7 | МОУ Багряшинская СОШ | с. Багряш, ул. Октябрьская | 33 | 2 | 197 учащихся | хорошее |
|  | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно - оздоровительные сооружения Учреждения здравоохранения |
| 5.1 | Исаклинская ЦРБ | с. Исаклы, ул. Ленинская | 119 | 2 | 289 чел/смену | удовлетв., требуется ремонт |
| 5.2 | Поликлиника | с. Исаклы, ул. Ленинская | 119 | 2 | 329 чел. | удовлетв. |
| 5.3 | Аптека №138 | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 85 | 2 | - | требуется ремонт |
| 5.4 | Аптечный пункт | с. Исаклы, ул. Ленинская | 76 | 2 | 3 раб. мест | удовлетв. |
| 5.5 | Аптека ООО «Астра» | с. Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 6 раб. мест | удовлетв. |
| 5.6 | Стоматология | с. Исаклы, ул. Ленинская | 76 | 2 | 4 | хорошее |
|  | Учреждения социального обеспечения |
| 6.1 | ГУ СО «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Исаклинский» | с. Исаклы, ул. Ленинская | 76 а | 1 | 680 чел. | хорошее |
| 6.2 | Управление социальной защиты населения м.р. Исаклинский | с. Исаклы, ул. Первомайская | 8 а | 1 | 16 чел. | требуется ремонт |
| 6.3 | ГУ Самарской области «Исаклинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Светлячок» | с. Исаклы, ул. Ленинская | 1 е | 1 | 30 | хорошее |
| 6.4 | МУ «Исаклинский центр социальной помощи семье и детям» | с. Исаклы, ул. Спортивная | 14 | 2 | 14 | хорошее |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 7.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) | с. Исаклы, ул. Ленинская | 90а | 2 | 42х24 м2 площ. пола | строится |
| 7.2 | Спортивно-техническая организация СТК РОСТО (ДОСААФ) | с. Исаклы, ул. Первомайская | 12 | 1 | 5 | хорошее |
| 7.3 | Стадион | с. Исаклы, ул. Первомайская | - | 1 | - | удовлетв. |
|  | Учреждения культуры и искусства |
| 8.1 | Багряшинский СДК | с. Багряш, ул.Лесная | 6 | 1 | 90 | удовлетв., требуется капитальный ремонт |
| 8.2 | Ново-Байтермишенский сельский клуб | д. Новый-Байтермиш, ул. Мира | 23 | 1 | 50 | не действует |
| 8.3 | Краснобережный сельский клуб | д. Красный Берег, ул. Молодежная | 2 | 1 | 50 | удовлетв., требуется капитальный ремонт |
| 8.4 | Сельский дом культуры | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 63 а | 2 | 300 | удовлетв., требуется капитальный ремонт |
| 8.5 | Центральная районная библиотека | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 100 | 1 | 46000/ 16 ед. хран./ чит. место | хорошее |
| 8.6 | Детская библиотека | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 63 | 2 | 25000/16 ед. хран./ чит. место | хорошее |
| 8.7 | Багряшинская библиотека | с. Багряш, ул. Лесная | 6 | 1 | 2000/6 ед. хран./ чит. место | удовлетв., требуется капитальный ремонт |
| 8.8 | Краснобережная библиотека | д. Красный Берег, ул. Молодежная | 6 | 1 | 2200/6 ед. хран./ чит. место | удовлетв. |
| 8.9 | Историко-краеведческий музей (в СДК) | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 63 а | 2 | - | удовлетв. |
| 8.10 | Историко-краеведческий музей | с. Исаклы, ул.Куйбышевская | 12 | 2 | 3 раб. места | хорошее |
| 8.11 | Дом молодежных организаций | с. Исаклы, ул.Куйбышевская | 63 а | 2 | 5 раб. мест | хорошее |
|  | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания Предприятия торговли |
| 9.1 | Торговый центр (бывший к/т «Родина») | с. Исаклы, ул. Первомайская | 12 | 1 | общая площадь/м2 торг. площ. | удовлетв. |
| 9.2 | магазин «Ксения» ИП «Вардикян» продовольственный | с. Исаклы, ул. Ленинская | 46 | 1 | 23/15 | хорошее |
| 9.3 | магазин «Каспий» ИП Магомедов продовольственный | с. Исаклы, ул. Ленинская | 67 | 1 | 50/50 | хорошее |
| 9.4 | ИП «Сысоева» м/н «Дорожник» продуктовый | с. Исаклы, ул. Ленинская | 61 | 1 | 45/35 | хорошее |
| 9.5 | магазин «Тафко» магазин №3 Продукты | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 109 а | 1 | 50/30 | хорошее |
| 9.6 | Магазин, кафе | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 67 | 1 | - | удовлетв. |
| 9.7 | ИП «Тихонов» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 46 | 1 | 60,5/44 | хорошее |
| 9.8 | ООО «Трафик», салон сотовой связи «Мегафон» | с.Исаклы, ул.Ленинская | 66 | 1 | 35/35 | хорошее |
| 9.9 | Магазин «Надежда» ИП «Асланова» | с.Исаклы, ул.Ленинская | 66 | 1 | 50/25 | хорошее |
| 9.10 | ООО «Виктория», магазин «Елена» | с.Исаклы ул.Куйбышевская | 109 «а» | 1 | 25/12,5 | хорошее |
| 9.11 | ИП «Лазуткин» магазин «Семь+Я» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 76 | 2 | 159/159 | хорошее |
| 9.12 | ИП «Туркин И.В.», магазин «Обжорка» | с.Исаклы, ул. Нагорная | 1 | 2 | 144/60 | хорошее |
| 9.13 | Салон сотовой связи «Дельта-С» | с.Исаклы, ул.Ленинская | 76 | 1 | 38/38 | хорошее |
| 9.14 | ИП «Тихонова А.Р.», магазин «Диана» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 71 | 1 | 45/36 | хорошее |
| 9.15 | ИП «Тихонова А.Р.», магазин «Русь» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 109 «а» | 1 | 20/20 | хорошее |
| 9.16 | ИП Зинькова | с.Исаклы, ул. Чапаевская | 3 | 1 | 65,78/57,72 | хорошее |
| 9.17 | ООО «Золушка», магазин «Продукты» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 76 | 1 | 69,17/56 | хорошее |
| 9.18 | ИП «Парфенов» магазин «Аладдин» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 109 «а» | 1 | 25/15 | хорошее |
| 9.19 | ИП «Парфенов», магазин «Колорит» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 109 «а» | 1 | 25/15 | хорошее |
| 9.20 | ООО «Вита», ИП «Зевалева» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 109 «а» | 1 | 9/9 | хорошее |
| 9.21 | ИП Шишкина, магазин «Наталья» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 109 «а» | 1 | 25/25 | хорошее |
| 9.22 | ИП Ильин | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 109 «а» | 1 | 25/15 | хорошее |
| 9.23 | ИП «Азязова», магазин «Обувной рай» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 70/1 | 1 | 19/16 | хорошее |
| 9.24 | ИП «Азязова», магазин «Снежок» | с.Исаклы , ул.Нагорная | 33 | 1 | 16/11 | хорошее |
| 9.25 | ООО «Волга -Торг», торговый павильон | с.Исаклы, ул. Куйбышевская | 119 | 1 | 33/33 | хорошее |
| 9.26 | ИП «Налбандян» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 119 | 1 | 10/9 | хорошее |
| 9.27 | ИП «Анчикова» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 76 | 2 | 28/28 | хорошее |
| 9.28 | ИП «Анчикова» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 109 | 1 | 8,58/8,58 | хорошее |
| 9.29 | ИП «Бирюков» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 1 «б» | 1 | 50/16,5 | хорошее |
| 9.30 | магазин Хозтовары | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 82/82 | хорошее |
| 9.31 | магазин «Все для дома» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 35/25 | хорошее |
| 9.32 | магазин «Мясная лавка» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 53 | 1 | 30/30 | хорошее |
| 9.33 | магазин «Карамелька» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 53 | 1 | 45/45 | хорошее |
| 9.34 | Сельпо Возрождение магазин «Продукты» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 1 | 417,1/270 | хорошее |
| 9.35 | ИП «Козина» магазин Витаминка | с.Исаклы, ул. Куйбышевская | 119 | 1 | 35/35 | хорошее |
| 9.36 | ООО «Профит-С» салон сотовой связи | с.Исаклы ул.Ленинская | 55 | 2 | 16/16 | хорошее |
| 9.37 | Торговый комплекс: ИП Ерофеева | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 40/40 | хорошее |
| 9.38 | ИП Громыко | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 8/8 | хорошее |
| 9.39 | ИП Сорокина | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 11/11 | хорошее |
| 9.40 | «Деловое сотрудничество» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 10/10 | хорошее |
| 9.41 | ИП Краснова | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 7 | хорошее |
| 9.42 | ИП Овчинников | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 37/37 | хорошее |
| 9.43 | Ветаптека | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 3/3 | хорошее |
| 9.44 | ИП «Минеева» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 25/25 | хорошее |
| 9.45 | ИП «Бородавина» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 25/25 | хорошее |
| 9.46 | ИП «Павлов» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 10/10 | хорошее |
| 9.47 | ИП «Павлов», магазин «Радуга» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 76 | 2 | 35/35 | хорошее |
| 9.48 | ИП «Большакова» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 32/32 | хорошее |
| 9.49 | ИП «Жидова» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 19/19 | хорошее |
| 9.50 | ИП «Ангалышева» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 15/15 | хорошее |
| 9.51 | ИП «Ангалышева» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 109 | 1 | 18/18 | хорошее |
| 9.52 | ИП «Ангалышев» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 16/16 | хорошее |
| 9.53 | ИП «Заляева» | с.Исаклы ул.Куйбышевская | 109 | 1 | 11/11 | хорошее |
| 9.54 | ИП «Ганжа» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 109 | 1 | 19,43/19,43 | хорошее |
| 9.55 | ИП «Иванов» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 109 | 1 | 19,43/19,43 | хорошее |
| 9.56 | ИП «Баранова» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 109 | 1 | 14/14 | хорошее |
| 9.57 | ИП «Мухаметгалиева» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 109 | 1 | 8,58/8,58 | хорошее |
| 9.58 | ИП «Индерейкина» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 109 | 1 | 14/14 | хорошее |
| 9.59 | ИП «Парфенов» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 109 | 1 | 20,25/20,25 | хорошее |
| 9.60 | ИП «Большакова» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 109 | 1 | 20,25/20,25 | хорошее |
| 9.61 | ООО «Агроторг-Самара» магазин №208 «Пятерочка» | с.Исаклы, ул.Ленинская | 57 «а» | 1 | 340/270 | хорошее |
| 9.62 | Салон сотовой связи «Реал Связь» | с.Исаклы, ул.Ленинская | 57 «а» | 1 | 6/6 | хорошее |
| 9.63 | ИП Гибадуллин, «Свежее мясо» | с.Исаклы, ул.Ленинская | 57 «а» | 1 | 30/15 | хорошее |
| 9.64 | ИП «Чукмарева» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 121 | 1 | 60/38 | хорошее |
| 9.65 | ООО «Родник» магазин №15 филиал | с.Исаклы, ул.Ленинская | 53 | 1 | 40/40 | требуется ремонт |
| 9.66 | Хлебокомбинат Райпо | с.Исаклы, ул.Ленинская | 53 | 1 | 750 | требуется ремонт |
| 9.67 | ИП Николаев | с.Исаклы, ул.Ленинская |  | 1 | 30/30 | хорошее |
| 9.68 | ИП «Шигапов», магазин «Ассорти» | с.Исаклы, ул.Куйбышевская | 64 | 1 | 28/28 | хорошее |
| 9.69 | ООО «Астра» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 1 | 54/20 | хорошее |
| 9.70 | ИП «Николаев», магазин «Компакт» | с.Исаклы, ул.Первомайская | 12 | 1 | 70/70 | хорошее |
| 9.71 | ИП «Кичатова», магазин «Надежда» | д. Красный Берег, ул.Озерная | 6 | 1 | 20/20 | хорошее |
| 9.72 | Потребительский кооператив | д. Красный Берег, ул.Молодежная | 4 | 1 | 103 | хорошее |
| 9.73 | ТПС | с.Багряш, ул.Октябрьская | 31 | 1 | 80/70 | хорошее |
| 9.74 | ЧП «Лачин» продовольственный | с. Багряш, ул. Молодежная | 2 | 1 | 25/22 | хорошее |
| 9.75 | Магазин | с. Багряш, ул. Октябрьская | 31 | 1 | 80/70 | удовлетв. |
| 9.76 | Магазин | д. Новый Байтермиш, ул. Мира | 23 | 1 | 15/10 | не действует |
|  | Предприятия общественного питания |
| 10.1 | Столовая Исаклинского РайПо | с.Исаклы, ул. Ленинская | 53 | 1 | 120 мест | удовлетв.,требуется ремонт |
| 10.2 | Кафе «Элада» | с.Исаклы, ул.Ленинская | 66 | 1 | 35 мест |  |
| 10.3 | Кулинария Райпо | с.Исаклы, ул. Ленинская | 53 | 1 | 120 мест |  |
| 10.4 | ООО «Вектор-С» Кафе | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 83 | 1 | 35 мест |  |
| 10.5 | Кафе «Серебро» | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | - | 1 | 50 мест | хорошее |
| 10.6 | Кафе «Мясной рай» | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 3 | 1 | 50 мест | хорошее |
|  | Предприятия бытового обслуживания |
| 11.1 | ИП Евдокимова | с.Исаклы, ул. Ленинская | 76 | 2 | 2 раб. места | удовлетв |
| 11.2 | ИП Шухова | с.Исаклы, ул. Чапаевская | 5 | 1 | 1 раб. место | хорошее |
| 11.3 | Салон - парикмахерская "Елена" | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 2 раб. места | удовлетв. |
| 11.4 | Салон – ателье «Соня» | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 2 | 1 раб. место | удовлетв. |
| 11.5 | Исаклинское РайПо | с.Исаклы, ул. Ленинская | 55 | 1 | 1 раб. место | удовлетв. |
|  | Предприятия коммунального обслуживания |
| 12.1 | Баня | с.Исаклы, ул. Колхозная | 15 | 1 | 90 | не действует |
|  | Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи Организации и учреждения управления |
| 13.1 | Администрация муниципального района Исаклинский | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 75 а | 2 | 17 раб. мест | удовлетв., требуется ремонт |
| 13.2 | Административное здание (отдел образования, пенсионный фонд, рег.палата, нотариус) | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 75 | 1 | - | удовлетв. |
| 13.3 | Прокуратура Исаклинского района | с.Исаклы, ул. Ленинская | 117 | 1 | 6 раб. мест | требуется ремонт |
| 13.4 | Муниципальный информационный центр "СОК" | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 75б | 1 | 12 раб.мест | удовлетв. |
| 13.5 | Комитет по земельным ресурсам | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | - | 1 | - | удовлетв. |
| 13.6 | Исаклинский районный военкомат | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 59 а | 2 | 3 | хорошее |
| 13.7 | Администрация сельского поселения Исаклы | с. Исаклы, ул. Ленинская | 84а | 1 | 12 | удовлетв., требуется ремонт |
| 13.8 | Исаклинская ГОСНИ | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 94 | 1 | - | удовлетв. |
| 13.9 | Административное здание КФХ «Емельянова» | с. Исаклы, ул.Куйбышевская |  | 1 | 32 | хорошее |
| 13.10 | ГИБДД МРЭО | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 91а | 2 | 17 | требуется ремонт |
| 13.11 | Отдел внутренних дел | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 89 | 2 | 117 | требуется ремонт |
| 13.12 | Федеральный районный суд | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 88 | 2 | 7 | хорошее |
| 13.13 | Мировой судебный участок №1 | с. Исаклы, ул.Куйбышевская | 88 | 2 | 7 | хорошее |
| 13.14 | Исаклинский районный отдел капитального строительства | с. Исаклы, пер. Куйбышевский | 1а | 1 | - | удовлетв. |
| 13.15 | Отделение по Исаклинскому району Управление Федерального казначейства по Самарской области | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 75 | 2 | 13 | хорошее |
| 13.16 | ООО «Дорожник» | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 12 | 1 | 30 | хорошее |
| 13.17 | Госстрах | с. Исаклы, ул. Первомайская | 90 а | 1 | 3 раб. места | хорошее |
| 13.18 | Управление №4 «Исаклырайгаз» | с. Исаклы, ул. Мичуринская | 1 а | 1 | 90 | хорошее |
| 13.19 | Гостехнадзор | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 75 а | 2 | 2 | хорошее |
| 13.20 | Отдел ЗАГС | с. Исаклы, ул. Куйбышевская |  | 2 | 2 | хорошее |
| 13.21 | Земельно-кадастровая палата | с. Исаклы, ул. Куйбышевская |  | 2 | 2 | хорошее |
| 13.22 | МУП «Земля» | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 75 а | 2 | 2 | хорошее |
| 13.23 | Территориальный отдел №14 управление Роснедвижимости по Самарской области | с. Исаклы, ул. Куйбышевская |  | 2 | 1 | хорошее |
| 13.24 | Лесничество | ул.Лесная |  | 1 | 13 | требуется ремонт |
| 13.25 | Исаклинский отдел департамента исполнения областного бюджета и отчетности Министерства управления финансами Самарской области | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 75 а |  | 2 | хорошее |
| 13.26 | Нотариус Исаклинского нотариального округа | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 96 | 2 | 1 | хорошее |
| 13.27 | Межрайонная инспекция ФНС России №17 по Самарской области | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 61 а | 2 | 4 | хорошее |
| 13.28 | Отдел информации и баз данных | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 75 а | 2 | 3 | хорошее |
| 13.29 | Территориальный пункт УФМС России по Самарской области в Исаклинском районе | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 89 | 2 | 3 раб. места | требуется ремонт |
| 13.30 | Отдел судебных приставов | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 59 а | 2 | 10 | хорошее |
| 13.31 | Роспотребнадзор | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 79 | 1 | 2 | требуется ремонт |
| 13.32 | Уголовно - исполнительная инспекция №28 ФБУ и МРУИИ-5 ГУФСИН России по Самарской области | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 59 а | 2 | 2 | хорошее |
| 13.33 | Отдел образования Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области | с. Исаклы, ул. Первомайская | 4 а | 2 | 7 | хорошее |
| 13.34 | Отдел гигиены и эпидемиологии в Исаклинском районе филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Сергиевском районе» | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 79 | 1 | 3 | требуется ремонт |
| 13.35 | ОАО «МРСК Волги»- «Самарские распределительные сети» | с. Исаклы, ул. Ленинская | 1 | 1 | 34 | хорошее |
| 13.36 | ООО «Профдезинфекция» | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 77 | 1 | 3 | требуется ремонт |
| 13.37 | Исаклинское районное потребительское общество | с. Исаклы, ул. Ленинская | 53 | 2 | 140 | хорошее |
| 13.38 | Регистрационная палата | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 96 | 2 | 4 | хорошее |
| 13.39 | ОАО «Самараинвестнефть» | с.Исаклы | - | - | 2 | - |
| 13.40 | ОАО «Исаклинсксельхозтранс» | с.Исаклы, ул. Первомайская | 68 | 1 | 8 | хорошее |
| 13.41 | МУП «Служба единого заказчика» | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 75 а | 2 | 3 | хорошее |
| 13.42 | Исаклинский районный отдел филиал ФГУ «Госсельхозцентр» по Самарской области | с. Исаклы, пер. Куйбышевский | 5 а | 1 | 4 | требуется ремонт |
| 13.43 | Сергиевское полиграфпредприятие Исаклинская типография | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 113 | 1 | 3 | хорошее |
| 13.44 | Северо-Восточное управление Государственной жилищной инспекции Самарской области | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 96 | 2 | 3 | хорошее |
| 13.45 | МУ «Управление сельского хозяйства и продовольствия муниципального района Исаклинский» | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 75 а | 2 | 10 | хорошее |
| 13.46 | Управление культуры | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 102 | 2 |  | хорошее |
| 13.47 | ГУ Центр занятости населения муниципального района Исаклинский | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 96 | 2 | 7 | хорошее |
| 13.48 | Исаклинский филиал Государственного унитарного предприятия «Центр технической инвентаризации» | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 96 | 2 | 5 | хорошее |
| 13.49 | ОАО «Самараэнерго» Отрадненское отделение (Исаклинский участок) | с. Исаклы, ул. Ленинская | 53 | 2 | 5 | хорошее |
| 13.50 | ССК – Самарская сетевая компания | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 1 «а» | 1 | 20 | хорошее |
| 13.51 | ООО «Преображение» - вахта | с. Исаклы, ул. Ново-Московская | - | 2 | 22 | хорошее |
| 13.52 | Многофункциональный центр | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 96 | 2 | 5 | хорошее |
| 13.53 | ГУ Управление Пенсионного фонда в Исаклинском районе | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 96 |  | 15 | хорошее |
| Банки, предприятия связи |
| 14.1 | Самарский филиал ОАО «Ростелеком» | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 100 | 3 | 2 окна | удовлетв., требуется ремонт |
| 14.2 | Дополнительный офис Самарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 85 | 2 | 3 окна (18 мест) | хорошее |
| 14.3 | Дополнительный офис №063 Сергиевского отделения №4245 Сбербанка России | с. Исаклы, ул. Чапаевская | 5 а | 2 | 3 окна | хорошее |
| 14.4 | УФПС Самарской области - филиал ФГУП «Почта России» | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 100 | 3 | 11 | хорошее |
| 14.5 | ОАО «ВолгаТелеком Самарский филиал Похвистневского МТУ Исаклинский РТУ | с. Исаклы, ул. Куйбышевкская | 100 | 3 | 23 | хорошее |
| 14.6 | ООО «Трафик» ООО «Связьком» | с. Исаклы, ул. Ленинская | 76 | 1 | 3 | хорошее |
|  | Предприятия коммунального обслуживания |
| 15.1 | Пожарно-спасательная часть №118 | с.Исаклы, ул. Ленинская | 77 | 1 | 4 | хорошее |
| 15.2 | Гостиница ООО «Вектор-С» | с. Исаклы, ул. Куйбышевская | 83 | 2 | 24 места | хорошее |
| 15.3 | ООО «СовМежХоз» ЖЭУ | с. Исаклы, ул. Ленинская | 1д | 2 | 77 раб. мест | требуется ремонт |
| 15.4 | Исаклинская районная станция по борьбе с болезнями животных | с. Исаклы, ул. Спортивная | 53 | 1 | 18 раб. мест | удовлетв., требуется ремонт |
| 15.5 | Автостанция | с.Исаклы, ул. Ленинская |  | 1 | 2 | хорошее |
|  | Культовые сооружения |
| 16.1 | Храм в честь Архангела Михаила | с.Исаклы, ул. Ново-Московская | 1 | 250 | 2 | хорошее |
| 16.2 | Молельный дом в честь Архангела Михаила | с.Исаклы, ул. Ленинская | 78 | 1 | 1 | удовлетв. |

Таблица 10

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Исаклы

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

4987 чел.

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (379 детей) | 265 | 225 | 85 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы) | 673 | 911 | 135 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | 91 | 150 | 165 |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | - | 329 | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | - | 289 | - |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | - | 3 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 3,5-4,5 | 1,3 | 37 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2площади пола | 200 | 997,4 | строится | - |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 498,7 | нет | - |
| 4 | Учреждения культуры и искусства: |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 190 | 947,53 | 490 | 52 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 4,5 3 | 22,442 15 | 75,2 44 | 335 293 |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 283 | 1411,3 | 3377,24 | 240 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 199 | 434 | 218 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 20 | 7 | 35 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 149,6 | нет | - |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 1,5 | 7,5 | нет | - |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 35 | 90 (не действует) | 0 |
| 6 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 6.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операц. место (окно) | на 1-2 тыс. чел. | 5-3 | 8 | 160 |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 7.1 | Гостиница | место | 6 | 30 | 24 | 80 |
| 7.2 | Пожарное депо | автомобиль | 0,4 | 2 | 4 | 200 |
| 7.3 | Кладбище традиционного захоронения | га на 1 тыс.чел. | 0,16 | 0,7979 | 8,01 |  |

*Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 3.03.2011 г.№88. «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

### 2.4.3. Зона производственного использования

В состав зоны производственного использования включаются:

- производственная  зона – зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

- коммунально-складская зона – зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов оптовой торговли, складов ГСМ, нефтебаз.

Основными отраслями экономики сельского поселения Исаклы является сельскохозяйственное производство и пищевая промышленность.

Зоны производственного использования с. Исаклы, размещаются в границах населенного пункта:

На первой площадке (в северо-восточной части села) расположено:

- ООО "Преображение" (разлив минеральной воды)

На второй площадке (к югу от пруда, по ул. Первомайская) расположены:

- АООТ «Исаклинскремтех»;

- ОАО «Исаклинсксельхозтранс»;

- ООО "Агроснаб";

- СТО.

На третьей площадке (в северо-западной части села) расположены:

- ЗАО «ССК»;

- Трест «Исаклырайгаз».

На четвертой площадке (в юго-западной части села) расположены:

- АЗС «Роснефть»;

- ООО «СовМежХоз»;

- Филиал ПО ОАО «МРСК ВОЛГИ» Самарские распределительные сети»;

- Автогараж Исаклинского потребительского общества;

- Заготконтора Исаклинского РАЙПО;

- Хлебокомбинат;

- Кондитерский цех;

- Колбасный цех.

Общая площадь земельных участков, занятых объектами зоны производственного использования по сельскому поселению Исаклы составляет 14,25 га.

На территории с. п. Исаклы, в двух км от с. Исаклы, вдоль автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Исаклы-Саперкино» расположен:

- часть территории маслосыродельного завода ОАО «Исаклинский» (другая часть – на территории с.п. Два Ключа). В 1998 году выдано АПЗ институту «Агропромпроект» на проект реконструкции завода. Площадь участка 0,50 га.

Рядом, на территории с.п. Два Ключ, в двух км от с. Исаклы, вдоль автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Исаклы-Саперкино» расположены:

- часть территории маслосыродельного завода ОАО «Исаклинский» (2.13);.

На территории с.п. Два Ключа расположены:

- Комбикормовый завод (не действует);

- Исаклинский ООО ПМК;

- Исаклинский ДЭУ.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Из объектов производственных предприятий на территории с. Исаклы, характеристики объекта представлены в таблице 11.

Таблица 11

Объекты производственного назначения сельского поселения Исаклы

| № пп | Наименование объекта | Характер производственной деятельности и мощность | Местоположение (адрес) | Ориентировочный радиус СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 | Трест "Исаклырайгаз" |  | с. Исаклы | 50 |  |
| 2.2 | Склад РайПо |  | с. Исаклы | 50 |  |
| 2.3 | Хлебокомбинат | 3 т/сут | с. Исаклы, ул. Рабочая | 100 |  |
| 2.4 | ООО "Преображение" (ведется реконструкция) | разлив минеральной воды | с. Исаклы, ул. Ново-Московская | 50 |  |
| 2.5 | ООО "Агроснаб" | 3 раб. места | с. Исаклы, ул. Первомайская, 90а | 50 |  |
| 2.6 | Кондитерский цех | Производство кондитерских изделий | с. Исаклы, ул. Ленинская | 50 |  |
| 2.7 | Колбасный цех | Переработка мясной продукции с копчением | с. Исаклы, ул. Ленинская | 100 |  |
| 2.8 | ОАО "Исаклинсксельхозтранс" | Гаражи для грузовой техники и автобусов | с. Исаклы, ул. Первомайская | 100 |  |
| 2.9 | СТО | 4 машино-места | с. Исаклы, ул. Первомайская | 50 |  |
| 2.10 | Автогараж Исаклинского потребительского общества | 15 машин | с. Исаклы | 50 |  |
| 2.11 | ТОО "Вертикаль" | цех не действующий | с. Исаклы | 50 |  |
| 2.12 | АЗС "Роснефть" |  | с. Исаклы | 50 |  |
| 2.13 | ФГУ «Госсеминспекция» |  | с. Исаклы, пер. Куйбышевский, 5а |  |  |
| 2.14 | Филиал ПО ОАО «МРСК ВОЛГИ» Самарские распределительные сети» | электросети | с. Исаклы, ул. Ленинская |  |  |
| 2.15 | ЗАО «ССК» | электросети | с. Исаклы, ул. Куйбышевская, 1а |  |  |
| 2.16 | Редакция газеты «Ленинское знамя» |  | с. Исаклы, ул. Куйбышевская |  |  |
| 2.17 | СТО | 5 постов | с. Исаклы, ул. Рабочая | 50 | не действует |
|  | Маслосыродельный завод ОАО «Исаклинский» |  | на территории с.п. Исаклы и с.п. Два Ключа |  |  |

### 2.4.4. Зоны транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории с.п. Исаклы расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель и трубопроводный транспорт (магистральные газопроводы).

Внешняя транспортная инфраструктура представлена на территории с.п. Исаклы автомобильным и трубопроводным транспортом.

Наибольшее развитие в с.п. Исаклы получил автомобильный вид транспорта. Через с.п. Исаклы проходят пять автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также дороги местного значения муниципального района.

#### 2.4.4.1. Транспорт

##### 2.4.4.1.1 Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Федеральные железные дороги, проходящие в переделах Самарской области не пересекают территорию м.р.Исаклинский.

Расстояние до станции «Самара» железной дороги «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск» составляет – 155 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции «Пронино» (Клявлинский район) железной дороги «Чишмы-Ульяновск-Инза» - 30,0 км. Общий грузооборот станции составляет – 110 тыс.тонн.

Авиатранспорт

Пассажирские перевозки авиатранспортом жители м.р.Искалинский  осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

Расстояние от административного центра с.Исаклы до международного аэропорта «Курумоч» около - 140 км.

Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории с.п.Исаклы:

- «Урал»-Исаклы-Шентала» IV категории;

- «Исаклы-Багряш» IV категории;

- «Багряш-Новый Байтермиш» IV категории;

- «Исаклы-Старое Вечканово» - Красный Берег» V категории;

- «Исаклы-Саперкино» IV категории.

Расстояние от административного центра поселения - с. Исаклы до автомагистрали федерального значения «Москва-Урал» М-5» составляет – 14,2 км.

с.п. Исаклы имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 100% из них имеют твердое (асфальто-бетонное) покрытие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории с.п.Исаклы составляет около 36,110 км.

Таблица 12

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения проходящих по территории

с.п. Исаклы

| № пп | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяжен-ность, км | Асфальто-бетонные, км | Грунто-щебен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6310441000191 | "Урал" - Исаклы - Шентала (км 0 - км 25,5) | 8,740 | 8,740 |  |
| 2 | 6310441000197 | Исаклы - Багряш | 13,700 | 13,700 |  |
| 3 | 6310441000198 | Багряш - Новый Байтермиш | 8,400 | 8,400 |  |
| 4 | 6310441000202 | "Исаклы - Старое Вечканово" - Красный Берег | 1,500 | 1,500 |  |
| 5 | 6310441000203 | Исаклы - Саперкино | 3,770 | 3,770 |  |
|  | Итого: |  | 36,110 | 36,110 |  |

Деревня Владимировка с постоянно проживающим населением (6 чел.) не имеет дорогу с твердым покрытием.

Наиболее высокая интенсивность движения автотранспортных средств (до 1000 авт. в сутки) на территории района отмечена на автодороге общего пользования, проходящих через с.п. Исаклы является:

- "Урал" - Исаклы - Шентала (км 0 - км 25,5).

В границах территории с.п. Исаклы проходят автодороги общего пользования местного значения муниципального района:

- «Исаклы-Ключи»;

- «Исаклы – Ильинский».

Примыкания и пересечения улиц и дорог местного значения поселения с автодорогами регионального и межмуниципального  значения решены в одном уровне, но не соответствуют техническим требованиям и требованиям безопасности дорожного движения. В местах примыкания отсутствует уширение проезжей части региональной дороги, в местах пересечений отсутствует светофорное регулирование.

Искусственным дорожным сооружением в границах с.п. Исаклы является мост через р. Исаклинка, мост расположен на автодороге общего пользования местного значения – ул. Ленинской.

Территорию с.п. Исаклы пересекают трассы магистральных газопроводов:

Таблица 13

| № пп | Трубопровод | Диаметр, мм | Санитарный разрыв, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Челябинск-Петровск Отвод на ГРС-33 р.ц. Шентала» | 200 | 100 |
| 2 | «Челябинск-Петровск Отвод на ГРС-110 р.ц. Исаклы | 150 | 100 |

Магистральных нефтепроводов на территории проектирование не выявлено.

Автозаправочная станция расположена по ул. Ленинская,1а.

Смотри лист: «М 1:10000 (ДСП). Лист № _____.

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог не общего пользования и бесхозяйных автодорог и их перевод в сеть автомобильных дорог общего пользования местного либо регионального или межмуниципального значения окажет существенное  воздействие на обеспечение движения рейсовых и школьных автобусов, служб скорой медицинской помощи и служб МЧС России, снижение влияния транспортных затрат на себестоимость продукции, сокращение оттока сельского населения из-за неблагоприятных условий, связанных с бездорожьем.

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

По территории поселения осуществляются перевозки рейсовыми автобусами по дорогам общего пользования постоянными маршрутами, связывая населенные пункты поселения между собой.

Предприятием, осуществляющим транспортное обслуживание населения и предприятий Исаклинского района, является ОАО «Исаклинсксельхозтранс».  На балансе предприятия 13 автомобилей КАМАЗ с износом более 90 процентов. Кроме того, в аренде находятся 5 автобусов осуществляющих внутрирайонные пассажирские перевозки.

В настоящее время имеется автобусное сообщение со всеми населенными пунктами района.

Организовано движение автобусных маршрутов, связывающих ст. Исаклы с областным центром – г. Самара, а также  населенными пунктами соседних муниципальных районов с.п. Исаклы.

Таблица 14

| №№ п/п | Исходный и конечный пункт | Количество рейсов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исаклы – Красный Берег | 10 |
| 2 | Исаклы - Багряш | 28 |
| 3 | Исаклы – Новый Байтермиш | 44 |

Автостанция расположена в центральной части с. Исаклы по ул. Ленинская.

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств на территории сельского поселения представлены:

- АЗС "Роснефть" расположена в южной части с. Исаклы.

- СТО на 4 маш-мест - в с. Исаклы, ул. Первомайской;

- СТО на 5 маш-мест - с. Исаклы, ул. Рабочая.

#### 2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населенных пунктов

В целом улично-дорожная сеть с.п. Исаклы характеризуется не достаточной степенью благоустройства.

Средняя ширина улиц в границах линий застройки составляет 25 м.

Главной улицей с. Исаклы является – ул. Куйбышевская.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составляет 28,485 км, в том числе по покрытию: асфальтобетон – 21,365 км, без бетонного покрытия (грунт) – 7,120 км.

Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения Исаклы представлена в Таблице 15.

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения усугубляет проблемы в социальной сфере, из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в перемещениях населения. Автомобильные дороги общего пользования местного значения требуют проведения строительства, реконструкции и модернизации покрытий.

Таблица 15

Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения Исаклы

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть | Значение/ категория |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (кв.м) | Протяженность (м) | В том числе протяженность по покрытию (м) |  |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр./щеб. | Грунт |  |
| с. Исаклы |
| 1 | ул. Куйбышевская | 10850 | 1550 | 1450 |  | 100 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 2 | пер. Куйбышевский | 2580 | 430 | 430 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 3 | ул. Колхозная | 3180 | 530 | 530 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 4 | ул. Красноармейская | 3408 | 568 | 568 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 5 | ул. Кавказская | 12000 | 2000 | 2000 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 6 | ул. Комсомольская | 5950 | 850 | 850 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 7 | ул. Лесная | 4680 | 780 | 780 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 8 | ул. Мелиоративная | 4200 | 700 | 700 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 9 | ул. Ленинская | 4200 | 600 | 500 |  | 100 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 10 | ул. Мичуринская | 3000 | 500 | 500 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 11 | ул. Молодежная | 7320 | 1220 | 1220 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 12 | ул. Ново-Московская | 5700 | 950 | 950 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 13 | ул. Нагорная | 7700 | 1100 | 1000 |  | 100 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 14 | ул. Первомайская | 1050 | 150 | 50 |  | 100 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 15 | ул. Рабочая | 5580 | 930 | 930 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 16 | ул. Суркова | 1800 | 300 | 150 |  | 150 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 17 | ул. Спортивная | 7500 | 1250 | 1250 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 18 | пер. Чапаевский | 1380 | 230 | - |  | 230 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 19 | ул. Чапаевская | 4980 | 830 | 830 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 20 | пер. Октябрьский | 2700 | 450 | 250 |  | 200 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 21 | ул. Новая | 1380 | 230 | - |  | 230 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 22 | пер. Ленинский | 1980 | 330 | 330 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 23 | ул. Мира | 2400 | 400 | 400 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 24 | ул. Победа | 4760 | 680 | 580 |  | 100 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 25 | ул. Губернская | 2202 | 367 | 267 |  | 100 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 26 | ул. Братьев Лагода | 4320 | 720 | 720 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
|  | Всего: | 116 800 | 18 645 | 17 235 | - | 1 410 |  |
| с. Багряш |
| 1 | ул. Октябрьская | 12740 | 1820 | 1820 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 2 | ул. Лесная | 4200 | 700 | 110 |  | 590 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 3 | ул. Молодежная | 1920 | 320 | - |  | 320 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 4 | ул. Школьная | 2400 | 400 | - |  | 400 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 5 | пер. Садовый | 900 | 150 | - |  | 150 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
|  | Всего: | 22 160 | 3 390 | 1 930 |  | 1 460 |  |
| д. Новый Байтермиш |
| 1 | ул. Заречная | 5 400 | 900 | - |  | 900 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 2 | ул. Мира | 14350 | 2050 | 900 |  | 1150 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
|  | Всего: | 19 750 | 2 950 | 900 | - | 2 050 |  |
| д. Красный Берег |
| 1 | ул. Центральная | 6860 | 980 | 500 |  | 480 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 2 | ул. Молодежная | 4800 | 800 | 800 |  | - | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| 3 | ул. Озерная | 630 | 1050 | - |  | 1050 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
|  | Всего: | 17 960 | 2 830 | 1 300 |  | 1 530 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
| д. Владимировка |
| 1 | ул. Центральная | 4020 | 670 | - |  | 670 | Муниципальная/улица в жилой застройке |
|  | Всего: | 4 020 | 670 |  |  | 670 |  |
|  | Итого по сельскому поселению: | 180 690 | 28 485 | 21 365 |  | 7 120 |  |

### 2.4.5. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Зона включает в себя:

коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП;

территорию очистных сооружений;

территорию водозаборов;

линейные участки сетей инженерного оборудования территории.

ЛЭП

Территорию с.п. Исаклы пересекают ЛЭП напряженностью 10, 35 и 110 и 500 кВ. В границах с.п. Исаклы расположена электроподстанция ПС «Исаклинская».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м

- 110 кВ – 20 м;

- 500 кВ – 30 м.

Трубопроводный транспорт

С юго-востока на северо-запад территорию сельского поселения Исаклы пересекают магистральные трубопроводы: 2 магистральных газопровода «Челябинск-Петровск Отвод на ГРС-33 р.ц. Шентала», диаметром 200 мм и «Челябинск-Петровск Отвод на ГРС-110 р.ц. Исаклы», диаметром 150 мм. Магистральных нефтепроводов на территории с.п. Исаклы  нет.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» санитарный разрыв от газопроводов-отводов составит 100 м. Санитарный разрыв от ГРС-110 составит 150 м.

Территория водозаборных сооружений, очистных сооружений

Очистные сооружения расположены на юго-западе административного центра с. Исаклы. Мощность очистных сооружений составляет 1200 м2/сут. В настоящее время планируется строительство II очереди строительства.

Водоснабжение населенных пунктов с.п. Исаклы осуществляется из подземных источников:

- каптированных родников, расположенных в северо-восточной части с. Исаклы.

- родника, расположенного в восточной части с. Багряш;

- атрскважины, расположенной в западной части д. Красный Берег.

#### 2.4.5.1. Инженерное оборудование территории

Инженерное обеспечение сельского поселения Исаклы включает в себя:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Теплоснабжение;

- Газоснабжение;

- Электроснабжение;

- Электросвязь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

село Исаклы

Водоснабжение села осуществляется из подземных источников — каптированных родников, расположенных в его северо-восточной села Исаклы в районе ул.Ленинской. Дебит родника составляет 13,2 л/сек, мощность 155 тыс.м3/час. Там же расположена артезианская скважина, оборудованная насосом ЭЦВ6-6.5-110, построенная по программе «Маловодье».

Подача воды осуществляется в две емкости по 250 м3, расположенных  западной части села и в две емкости по 150 м3, расположенные в северной части села, при помощи водопроводных насосных станций. Водоснабжение «Райпищекомбината» осуществляется из своего водозабора — каптажа родников, расположенных рядом с территорией. Родник оборудован насосом ЭЦВ8-40-120. Кроме того на территории ПМК имеется одна артезианская скважина, оборудованная насосом ЭЦВ.

Общая протяженность водопроводных сетей диаметром 100-150 мм составляет 22900 м. Износ — 90%.

Трубы стальные, чугунные, полиэтиленовые и асбестоцементные. На сети установлены пожарные гидранты. Подача воды осуществляется на хозпитьевые нужды, пожаротушение и полив.

В настоящее время построено 2 км нового водопровода.

село Багряш

Централизованным водоснабжением село обеспечивается подземным водозабором, расположенным в восточной части села, состоящим из родника, оборудованного насосом ЭЦВ6-10-110. Кроме того по программе «Маловодье» пробурена скважина, оборудованная насосом ЭЦВ6-6,3-110. В схему водоснабжения включена емкость V=100 м3, откуда вода подается в сеть. На сети установлены водоразборные колонки и пожгидранты. По уличным сетям из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм вода поступает к потребителям на хозпитьевые нужды, пожаротушение и полив. Износ труб до 70%.

Для пожаротушения на р.Багрянка расположен пирс.

деревня Красный Берег

Централизованное водоснабжение деревни обеспечивается из атрскважины, расположенной в западной части н.п. Скважина оборудована насосом ЭЦВ6-25-110. Рядом расположена водонапорная башня V=25 м3, откуда вода поступает в водопроводную сеть. На сети установлены водоразборные колонки в количестве 8 шт. и пожгидранты. По уличным сетям из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм протяженностью около 2,0 км  вода поступает к потребителям на хозпитьевые нужды, пожаротушение и полив. Износ труб до 30%.

деревня Владимировка, деревня Новый Байтермиш

Централизованное водоснабжение отсутствует. Население использует воду из шахтных колодцев.

##### 2.4.5.1.2. Водоотведение

Хозбытовая канализация

село Исаклы

В селе Исаклы очистные сооружения расположены к юго-западу от села Исаклы. В 1997 г. началось их строительство по проекту, разработанному институтом «Самарагражданпроект». Мощность очистных сооружений составляет 1200 м2/сут. В настоящее время планируется строительство II очереди строительства. На очистных сооружениях запроектирована полная биологическая очистка сточных вод. Согласно проекту, на территории села построены 5 канализационных насосных станций:

КНС№1, производительностью 50 м3/час, расположена на территории районной больницы;

КНС№2, производительностью 100 м3/час, расположена на территории музыкальной школы;

КНС№2.1  расположена на территории общеобразовательной школы;

КНС№3 производительностью 110 м3/час, расположена на территории  музыкальной школы;

КНС№4 расположена на территории АЗС;

КНС№4 перекачивает стоки на очистные сооружения. Рядом с КНС№4 расположена водопроводная насосная станция, которая перекачивает воду на очистные сооружения.

Канализационные стоки от индивидуальных жилых домов сбрасываются в водонепроницаемые выгребы, с последующей откачкой и вывозом спецавтотранспортом из села.

Из-за долгой эксплуатации выгребы потеряли свою водонепроницаемость и хоз.стоки попадают в почву.

Диаметры уличных сетей от 200 до 300 мм. Общая протяженность напорных сетей хозяйственно-бытовой канализации около 9,174 км.

В  населенных пунктах село Багряш, деревня Владимировка, деревня Новый Байтермиш, деревня Красный Берег централизованная система канализации отсутствует. Хозбытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда спецавтотранспортом вывозятся и сливаются в ближайшие места, отведенные санитарным надзором.

Дождевая канализация

Во всех населенных пунктах сельского поселения отвод дождевых и талых вод  с территорий осуществляется по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

село Исаклы

Централизованное теплоснабжение общественных зданий и секционной застройки в селе обеспечивается рядом котельных, сведения о которых предоставлены в Таблице 16.

Сети теплоснабжения двухтрубные стальные диаметрами от 57 до 219 мм и износом 80%. Теплоноситель подается потребителям на нужды отопления.

Котельная №1  будет  заменена на модуль производительностью около 4 МВт.

Способ прокладки тепловых сетей - подземный на 90%. Горячее водоснабжение отсутствует.

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собственные автономные тепловые источники различной модификации.

В  населенных пунктах село Багряш, деревня Владимировка, деревня Новый Байтермиш,   деревня Красный Берег централизованное теплоснабжение  отсутствует. Источниками теплоснабжения Источниками теплоснабжения  служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на газе, там где есть газоснабжение. Остальные используют твердое топливо.

Таблица16

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Тип котлов | Установленная производительность Гкал/час | Потребляемый выход тепла из котельной на нужды города Гкал/час | Параметры теплоносителя С | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная№1 | ул. Чапаевская | НР-18/80, 4шт. КСВ-2,9 | 6,0 |  | 90/70 | газ |
| 2 | Котельная№2 |  | НР-18/50, 4шт. | 1,96 |  | 90/70 | газ |
| 3 | Котельная больничная |  | НР-18/50, 3шт | 1,47 |  | 90/70 | газ |
| 4 | Школа |  | КВГМ-1, 3шт. | 2,57 |  | 90/70 | газ |
| 5 | МОУ ДОДДШ | ул. Кубышевская, 102 | МИКРО-100, 2 шт | 0,258 | 0,243 | 60 | газ |
| 6 | Офис | ул. Ленинская, 53 | МИКРО-100, 2 шт. | 0,3 | 0,32 |  | газ |
| 7 | База ЖКХ |  | КВАР-100, 2шт. | 0,2 |  |  | газ |
| 8 | Районная администрация | ул. Кубышевская |  |  |  |  | газ |
| 9 | Военкомат | ул.Кубышевская | КВА |  |  |  | газ |

##### 2.4.5.1.4. Газоснабжение

село Исаклы

Газоснабжение в селе Исаклы осуществляется от Уренгойского месторождения природного газа. Для понижения давления газа Ру=75 кг/см2 в юго-западной части села расположена газораспределительная станция  АГРС №110, от которой по газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП№1 (с регулятором РДБК-100), в котором давление снижается до 6 кгс/см2 и поступает в ШГРП80 (с регулятором РДГ- 80В), ШГРП (19шт - РДНК-400) в которых давление снижается до низкого. Всего по райцентру 20 шт. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

деревня Красный Берег

Источником газоснабжения сетевым природным газом поселка является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления газ поступает в ШГРП47, в котором давление снижается до низкого, по газопроводам низкого давления газ подается в поселок  потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

село Багряш

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления (менее 1,2 МПа) газ от ГРП№25, в котором давление снижается до менее 0,6 МПа поступает в ШГРП55, в котором давление снижается до низкого, по газопроводам низкого давления газ подается в поселок потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

деревня Новый Байтермиш

Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления (менее 0,6 МПа) газ от ШГРП №57 и ШГРП №7, в которых давление снижается до низкого, по газопроводам низкого давления газ подается в поселок потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

деревня Владимировка

Централизованная система газоснабжения отсутствует.

Общая протяженность сетей газоснабжения

сельского поселения Исаклы,                         - 147772,86 п.м.

из них высокого давления                               - 43276,15 п.м

низкого давления                                  - 72939,98 п.м.

подземные                                     - 2912,93 м (сталь), (в т.ч.9205,3 п/э)

надземные                                             - 87095,2 м (сталь)

Всего газифицировано 2092 частных объекта.

##### 2.4.5.1.5. Электроснабжение

Сельское поселение Исаклы (с. Багряш, д. Владимировка, с. Исаклы, д. Красный Берег, д. Новый Байтермиш).

Источником электроснабжения населенных пунктов с.п. Исаклы является головная подстанция ПС «Исаклинская» напряжением 110/35/10кВ с двумя трансформаторами мощностью 16000кВА, принадлежащей филиалу ПО ОАО «МРСК ВОЛГИ» Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии осуществляется по воздушным фидерам напряжением 10кВ. Питание потребителей выполнено от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кВ. Владельцем сетей 10кВ, 0,4кВ и подстанций являются ОАО «МРСК» и ЗАО «ССК».

Подстанции в с. Исаклы загружены (резерва мощности нет). Данные по фидерам и по подстанции приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Таблица 17

              - Данные об электроснабжении сельского поселения Исаклы

| Сооружения, характеристика | Современное положение |
| --- | --- |
| Головные подстанции: - местоположение - количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС «Исаклинская» 110/35/10кВ. с. Исаклы 46 шт |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 10 кВ: - ВЛ-10кВ, сечением АС-50 | 53 км |

Таблица 18

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с. Исаклы, питающихся по ЛЭП-10кВ, по состоянию на 01.01. 2011г.

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Современное положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | КТП – 10/04 кВ ИС 1601/100кВА | с. Исаклы, ул. Мелиоративная - ССК |
| 2 3 | КТП – 10/04 кВ ИС 1602/250кВА КТП -10/0,4кВ | с. Исаклы, ул Комсомольская - ССК с. Исаклы,ул. Комсомольская - ССК |
| 4 5 6 7 | КТП – 10/04 кВ ИС 1603/315кВА КТП -10/0,4кВ КТП -10/0,4кВ | с. Исаклы, ул. Первомайская - ССК с. Исаклы, ул. Первомайская - ССК с. Исаклы, КНС-2 - ССК с. Исаклы, КНС-2 - ССК |
| 8 | КТП – 10/04 кВ ИС 1606/250кВА | с. Исаклы ул. Ново-Московская - ССК |
| 9 | КТП – 10/04 кВ ИС 1607/250кВА | с. Исаклы ул. Молодежная - ССК |
| 10 | КТП – 10/04 кВ ИС 1609/400кВА | с. Исаклы ул. Ново-Московская - ССК |
| 11 | КТП – 10/04 кВ ИС 1702/100кВА | с. Исаклы ул. Ленинская |
| 12 | КТП – 10/04 кВ ИС 1703/315кВА | с. Исаклы ул. Куйбышевская |
| 13 | КТП – 10/04 кВ ИС 1704/400кВА | с. Исаклы ул.Ленинская - ССК |
| 14 | КТП – 10/04 кВ ИС 1705/250кВА | с. Исаклы ул. Кавказская - ССК |
| 15 | КТП – 10/04 кВ ИС 1706/400кВА | с. Исаклы ул. Первомайская |
| 16 | КТП – 10/04 кВ ИС 1707/400кВА | с. Исаклы ул. Кавказская - ССК |
| 17 | КТП – 10/04 кВ ИС 1710/160кВА | с. Исаклы ул. Ленинская - ССК |
| 18 | КТП – 10/04 кВ ИС 1712/160кВА | с. Исаклы ул. Кавказская - ССК |
| 19 | КТП – 10/04 кВ ИС 1713/315кВА | с. Исаклы ул. Спортивная - ССК |
| 20 | КТП – 10/04 кВ ИС 1717/250кВА | с. Исаклы - ССК |
| 21 | КТП – 10/04 кВ ИС 2101/250кВА | с. Исаклы ул. Чапаевская |
| 22 | КТП – 10/04 кВ ИС 2102/160кВА | с. Исаклы ул. Колхозная |
| 23 | КТП – 10/04 кВ ИС 2103/250кВА | с. Исаклы ул. Куйбышевская |
| 24 | КТП – 10/04 кВ ИС 2105/100кВА | с. Исаклы ул. Куйбышевская |
| 25 | КТП – 10/04 кВ ИС 1604/2х400/кВА | с. Исаклы. ул. Первомайская, Школа |
| 26 | КТП – 10/04 кВ ИС 1720/63кВА | с. Исаклы, ул. Ленинская, Очистные сооружения |
| 27 28 29 30 31 32 33 | КТП – 10/04 кВ ИС 1721/25кВА КТП -10/0,4кВ КТП -10/0,4кВ КТП -10/0,4кВ КТП -10/0,4 кВ КТП -10/0,4кВ КТП -10/0,4 кВ | с. Исаклы ул. Ленинская. Очистные сооружения с. Исаклы, КНС-4 - ССК с. Исаклы, КНС-4 - МРСК с. Исаклы, Родник - ССК с. Исаклы, ул. Братьев Лаго - ССК с. Исаклы, ул. Мира - ССК с. Исаклы, АЗС - Абонент ССК |
| 34 | КТП -10/0,4 кВ | с. Исаклы , Агропромэнерго - ССК |
| 35 | КТП -10/0,4 кВ | с. Исаклы , Агропромэнерго - ССК |
| 36 | КТП -10/0,4кВ | с. Исаклы , ул. Суркова - Абонент |
| 37 38 39 | КТП – 10/04 кВ ИС 1509/250кВА КТП 10/0,4 кВ КТП -10/0,4кВ | с. Багряш, школа - ССК с. Багряш ул. Октябрьская МРСКс. с.Багряш ул. Октябрьская МРСК |
| 40 41 42 | КТП – 10/04 кВ ИС 1024/100/кВА КТП -10/0,4кВ КТП 10/0,4кВ | с. Красный Берег ул. Молодежная ССК с. Красный Берег магазин РАЙПО МРСК д. Владимировка |
| 43 | КТП 10/0,4кВ | д. Новый Байтермиш ул. Мира - МРСК |
| 44 | КТП 10/0,4кВ | д. Новый Байтермиш ул. Мира - МРСК |
| 45 | КТП 10/0,4кВ | д. Новый Байтермиш ул. Мира - МРСК |
| 46 | КТП 10/0,4кВ | д. Новый Байтермиш ул. Заречная - МРСК |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонизация с. Исаклы, д. Красный Берег и д. Владимировка осуществляется от АТС, расположенной в с. Исаклы. Село Багряш и д. Новый Байтермиш телефонизированы от АТС, расположенной в с. Багряш. На обеих АТС имеются свободные номера. Линии связи выполнены кабелями и прокладываются в земле и по опорам.

Таблица 19

Данные о телефоне сельского поселения Исаклы

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС местоположение емкость АТС местоположение емкость | с. Исаклы с. Исаклы 1300 номеров с.Багряш |
| Наличие распределительных телефонных шкафов | с. Исаклы - 5шт. |

Услуги электросвязи в районе оказываются как Самарским филиалом «Волга Телеком», так и активно развивающимися операторами сотовой связи, такими как «Мегафон», «Смартс», «Билайн» и «МТС».

Абоненты фиксированной телефонной сети Самарского филиала «Волга Телеком» составляют по району 2682 номеров. Общий объем услуг связи составил 24,3 млн. руб., возрос за счет повышения тарифов и увеличением доступа к сети Интернет.

Исаклинский почтамт имеет в своей структуре 20 отделений. Улучшено техническое оснащение, приобретена новая компьютерная техника, внедрена информационная система.

В рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия» реализуются проекты «Киберденьги» и «Киберпочта» по которым открыты пункт единой системы почтовых переводов и 4 пункта коллективного доступа в сеть Интернет.

В районе устойчивый прием двух программ телевидения.

Продолжает стабильно функционировать муниципальный информационный центр «Сок». Особое внимание уделялось качеству материалов и разнообразию тем, отражаемых в местных средствах массовой информации. Значительно увеличился объем информации по приоритетным национальным проектам, о жизнедеятельности сельхозпредприятий и, в частности, внедрения эффективных, ресурсосберегающих технологий в агропромышленном производстве.

### 2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Площадь озеленённых территорий общего пользования населенных пунктов с. п. Исаклы, в состав которой входят парки и скверы составляет – 6,32 га, из них:

- с. Исаклы - парк по ул. Первомайская, площадью – 2,19 га и 2 сквера по ул. Куйбышевская, площадью – 1,56 га;

- с. Багряш – сквер по ул. Лесной, на территории которого расположен памятник-обелиск ВОВ, площадью – 0,13 га;

- д. Красный Берег - сквер по ул. Центральной, площадью – 0,35 га;

- д. Новый Байтермиш - сквер по ул. Мира, площадью – 0,25 га.

В населённых пунктах – с. Багряш, д. Красный Берег, д. Новый Байтермиш - площадь насаждений общего пользования не обеспечивает нормативный уровень.

К рекреационной зоне относятся также территория стадиона со спортивными площадками (с. Исаклы, ул. Ленинская) площадью – 1,33 га.

В д. Владимировка - озеленение общего пользования отсутствует.

Леса, расположенные в границах поселения, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности населения.

Наличие лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использование ее потенциала в туристическом бизнесе.

Всего площадь рекреационных территорий в с. п. Исаклы составляют – 12,13 га.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – это земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки.

В границах с.п. Исаклы земли сельскохозяйственного назначения составляют - 17086 га, из них: сельскохозяйственные угодья – 15384 га, в том числе:  пашни – 9758 га; сенокосы - 666 га; пастбища – 4960 га.

5 населенных пунктов сельского поселения Исаклы расположены на землях СПК «Путь Ленина», СПК им. Крупской, СПК «Заря».

Основные направления специализации сельскохозяйственного производства в сельском поселении Исаклы – зерно-молочное, свиноводство, растениеводство.

Зона сельскохозяйственного использования включает также объекты сельскохозяйственного назначения (общая площадь территории – 90,56 га).

Объекты сельскохозяйственного назначения с.п. Исаклы размещаются в основном за границами населенных пунктов на территории сельского поселения.

с. Исаклы

– в границах населенного пункта по ул Первомайской расположена территория МТС СПК «Заря».

- к северо-западу от населенного пункта расположена территория молочно-товарной фермы (МТФ) на 200 голов КРС КФХ "Емельянов". Ферма действующая.

-  к северо-востоку  от села, между МТФ и жилой зоной расположена территория МТС СПК «Заря». Санитарно-защитная зона от МТС перекрывает жилую застройку.

-  к северо-востоку  от села расположена территория молочно-товарной фермы (МТФ) на 80 голов КРС. Ферма действующая.

с. Багряш

- в юной части села размещается МТС, кузнеца, зерноток.  Санитарно-защитная зона от объектов перекрывает жилую застройку.

- к западу от населенного пункта расположена территория животноводческого комплекса. Комплекс не действующий. В настоящее время часть территории занимает фермерское хозяйство, где размещаются свиноферма и молочно-товарная ферма (МТФ).

- к юго-востоку от села расположено фермерское хозяйство КФХ "Кузаев", направление деятельности – растениеводство.

д. Красный Берег

- к югу от населенного пункта расположена территория молочно-товарной фермы  на 56 голов КРС. КФХ «Киргизов». Ферма  действующая.

д. Новый Байтермиш

- к северу от населенного пункта расположено фермерское хозяйство, где размещается территория молочно-товарной фермы на 200 голов КРС. Ферма  действующая.

д. Владимировка

-  к востоку от села расположена территория молочно-товарной фермы. Ферма не действующая.

Таблица 20

Объекты сельскохозяйственного назначения сельского поселения Исаклы

| № пп | Наименование объекта | Характер производственной деятельности и мощность | Местоположение (адрес) | Ориентировочный радиус СЗЗ, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.18 | Молочно-товарная ферма (МТФ) КФХ «Лобашов» | 54 - 80 голов КРС | с. Исаклы | 100 | действующая |
| 2. 19 | МТС (СПК «Заря») |  | с. Исаклы, ул. Первомайская | 100 | действующая |
| 2.20 | Молочно-товарная ферма КФХ "Емельянов" | 185 - 200 голов КРС | с. Исаклы | 300 | действующая |
| 2.21 | Мастерские МТС |  | с. Исаклы | 100 | действующая |
| 2.22 | МТС, кузница, зерноток ЗАВ-20 |  | с. Багряш | 50 | действующая |
| 2.23 | Фермерское хозяйство КФХ "Кузаев" | растениеводство | с. Багряш | 50 | действующая |
| 2.24 | Фермерское хозяйство свиноферма и молочно-товарная ферма КФХ «Кузаев» | 156 - 200 голов КРС | с. Багряш | 300 | действующая |
| 2.25 | Молочно-товарная ферма (МТФ) КФХ «Киргизов» | 56 голов КРС | д.Красный Берег |  | действующая |
| 2.26 | Фермерское хозяйство МТФ | 200 голов КРС | с. Новый Байтермиш | 300 | действующая |
| 2.27 | Молочно-товарная ферма | - | д. Владимировка | - | не действующая |

э

Таблица 21

Характеристики объектов сельскохозяйственного назначения сельского поселения  Исаклы

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Показатели | Местоположение | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КРС | Лошади | Свиньи | Овцы | Птица | Прочие |  |  |
|  |  |  | коровы | молодняк |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Фермы |
| а) существующие: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | действующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КФХ «Киргизов» | 56 | 20 | 36 | 2 | 5 | - | - | - | д.Красный Берег | 460 |
| 2 | КФХ «Емельянов» | 185 | 54 | 131 | 2 | - | - | - | - | с.Исаклы | 4772 |
| 3 | КФХ «Лобашов» | 54 | 27 | 27 | 1 | - | - | - | - | с.Исаклы | 88 |
| 4 | КФХ «Кузаев» | 156 | 101 | 55 | 2 | - | - | - | - | с.Багряш | - |
|  | Итого: | 451 | 202 | 249 | 7 | 5 |  |  |  |  |  |

### 2.4.8. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного пункта.

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

Кладбища

На территории сельского поселения Исаклы расположены кладбища:

- Западная окраина с. Исаклы, площадь - 2,37 га;

- В 140 м на запад от с. Исаклы, площадь - 2,8 га;

- К западу от с. Исаклы (мусульманское) – 1,27 га;

- К юго-западу от д. Красный Берег (площадь 0,39 га);

- К югу от с. Багряш (площадь 0,91 га);

- В 265 м на восток от д. Владимировка (площадь 0,14 га);

- В 40 м на запад от д. Новый Байтермиш (площадь 0,69 га).

Итого общая площадь кладбищ с.п. Исаклы - 8,257га.

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м. Разрыв до жилой застройки соблюдается.

Полигон твердых бытовых и промышленных отходов

Централизованно твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО, расположенный в 3,2 км к западу от р.ц. Исаклы и  0,8 км от автодороги с. Исаклы – с. Ключи. Полигон введен в эксплуатацию в 2003 г.,  занимает площадь 2,28 га,  рассчитан на складирование 2000 т отходов. Расчетный срок эксплуатации полигона – 20 лет. Ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны объекта – 500 м.

Кроме того на территории с.п. Исаклы расположено 2 несанкционированных свалки в районе населенных пунктов Багряш и Красный Берег площадью 0,5 и 0,4 га соответсвенно.

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка в н. п. Багряш и Красный Берег оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации.

Скотомогильники

На территории сельского поселения Исаклы расположено 2 скотомогильника:

- За границами с. Багряш (территория бывшей МТФ) – недействующий;

- К юго-востоку в 640 м от с. Исаклы  - действующий.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Территории, ранее используемые под скотомогильники, включая установленные для них санитарно- защитные зоны, подлежат рекультивации.

Использование этих территорий под последующее хозяйственное освоение возможно только в строгом соответствии требованиям Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1  Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. п. Исаклы располагается  3 памятника архитектуры и 11 памятников археологии (таблицы 22 и 23).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проект зоны охраны объектов историко-культурного наследия с.п. Исаклы включающий градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица 22

Памятники архитектуры с.п. Исаклы

| Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплекс: 1/Архангельская церковь; 2/церковно-приходская школа; 3/церковная сторожка | Конец ХIХ в. | Исаклинский р., с. Исаклы | 426 |
| Усадьба дворян Шелашниковых (комплекс): 1/дом в усадьбе; 2/пруд | Середина ХIХ в. | Исаклинский р., с. Исаклы, Новомосковская | 426 |
| Религиозный центр села (комплекс) | ХIХ в. | Исаклинский р., c. Ключи | 426 |

Таблица 23

Памятники археологии с.п. Исаклы

| № пп | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 1 | Багряш | кург. один. | Багряш | 3,3 км юв | не определена | 0,00 |
| 2 | Байтермиш | м/нах.кер. | Байтермиш | 3 км ю | не определена | 0,00 |
| 3 | Валентиновка I | селище | Валентиновка | 0,16 км ю | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 4 | Валентиновка II | селище | Валентиновка | 4 км сз | II тыс. до н.э. | 1,30 |
| 5 | Два Ключа | кург. мог. | Исаклы | юв окраина | не определена | 0,00 |
| 6 | Исаклы | кург. один. | Исаклы | 6,5 км ? | не определена | 0,00 |
| 7 | Исаклы I | селище | Исаклы | 1,5 км ? | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 8 | Исаклы I | кург. мог. | Исаклы | 3,5 км в | не определена | 0,00 |
| 9 | Исаклы II | селище | Исаклы | в окраина | II тыс. до н.э. | 0,60 |
| 10 | Исаклы II | кург. мог. | Исаклы | 4,5 км ? | не определена | 0,00 |
| 11 | Исаклы III | кург. мог. | Исаклы | 8,5 км ? | не определена | 0,00 |
| 12 | Новый Байтермиш | кург. один. | Новый Байтермиш | 0,5 км ю | не определена | 0,00 |
| 13 | Новый Байтермиш | селище | Новый Байтермиш | 2,5 км ю | II тыс. до н.э. | 0,00 |
| 14 | Старое Вечканово I | селище | Старое Вечканово | 6 км сз | II тыс. до н.э. | 1,50 |
|  | Всего: 14 |  |  |  |  |  |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |
| 11 | Красный Берег | м/нах. кер. | Красный Берег | 0,55 км юв | не определена | 0,00 |
|  | Всего: 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого:15 |  |  |  |  |  |

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Исаклинский находится 8 особо охраняемых территорий:

    - Древостой дуба;

    - Исаклинская нагорная степь;

    - Липовый древостой;

    - Озеро Молочка;

    - Озеро Солодовка;

    - Ольхово-березовая пойма;

    - Пионерский лагерь санатория-профилактория;

    - Сосновый древостой естественного происхождения.

В границах сельского поселения Исаклы располагается 2 особо охраняемых природных территории -  Ольхово-березовая пойма и Пионерский лагерь санатория-профилактория.

Согласно ст. 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ, на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

### 2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008 г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1 Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Исаклы представлен в Таблице 24.

Таблица 24

Объекты производственного назначения сельского поселения Исаклы м.р. Исаклинский

| Наименование объекта | Характер производственной деятельности и мощность | Местоположение (адрес) | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Молочно-товарная ферма | 80 голов КРС | с. Исаклы | 100 |
| ООО "Преображение" | разлив воды | с. Исаклы | 50 |
| Трест "Исаклырайгаз" |  | с. Исаклы | 50 |
| ЗАО "ССК" |  | с. Исаклы | 50 |
| МТС |  | с. Исаклы | 300 |
| МТФ ИП "Емельянов" | 200 голов КРС | с. Исаклы | 300 |
| Мастерские МТС |  | с. Исаклы | 300 |
| СТО | 4 машино-места | с. Исаклы | 50 |
| ООО "Агроснаб" |  | с. Исаклы | 50 |
| ОАО "Исаклинсксельхозтранс" | Гаражи для грузовой техники и автобусов | с. Исаклы | 100 |
| ТОО "Вертикаль" |  | с. Исаклы | 50 |
| Склад РайПо |  | с. Исаклы | 50 |
| Хлебокомбинат | 3 т/сут | с. Исаклы | 100 |
| Гараж | 15 машин | с. Исаклы | 50 |
| Кондитерский цех |  | с. Исаклы | 50 |
| Колбасный цех | Переработка мясной продукции с копчением | с. Исаклы | 100 |
| АЗС "Роснефть" |  | с. Исаклы | 50 |
| Фермерское хозяйство МТФ | 200 голов | с. Новый Байтермиш | 300 |
| Зерноток |  | с. Багряш | 50 |
| Фермерское хозяйство "Кузаев" | растениеводство | с. Багряш | 50 |

Нефтяные скважины

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03 «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения от зданий и сооружений соседних предприятий принимаются согласно Таблице 25.

Таблица 25

Наименьшие расстояния объектов обустройства нефтяного месторождения

| Объекты | Жилые здания, общежития, вахтовые поселки | Общественные здания (клубы, здравпункт и др.) | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия (РМО, БПО, НПС, ГПЗ, фермы и др.) | Магистраль-ные нефте-, газопроводы | Линии электропередач (ВЛ 6 кВ и выше) | Электро-подстанции (35/6/110/35 кВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Устья нефтяных скважин - фонтанных, газлифтных, оборудованных ЭЦН или ШГН | 300 | 500 | 100 | СНиП | 60 | 100 |
| Устья нефтяных скважин со станками-качалками, устья нагнетательных скважин | 150 | 250 | 50 | СНиП | 30 | 50 |
| Здания и сооружения по добыче нефти с производством категории А, Б и Е (ЗУ, СУ, ДНС, КНС, КС, УПН, УПС, ЦИС) | 300 | 500 | 100 | СНиП | ПУЭ | 80 |
| Факел для сжигания газа | 300 | 500 | 100 | 60 | 60 | 100 |
| Свеча сброса газа | 300 | 500 | 100 | 30 | 30 | 30 |

Ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м (ПНН «Валентиновский»).

Согласно «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03)» наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

Характеристика КОС сельского поселения Исаклы представлена в Таблице 26. Ориентировочные радиусы санитарно-защитных зон канализационных очистных сооружений устанавливаются согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, в зависимости от расчетной производительности.

Таблица 26

Канализационные очистные сооружения с.п. Исаклы

| Местоположение КОС | Производительность, м3/сут |
| --- | --- |
|  | проектная | фактическая |
| Исаклинский район, "Маслосыродельный завод Исаклинский" | 200 | 193 |

#### 2.5.2.3. Кладбища

На территории сельского поселения Исаклы расположены кладбища:

- 1. Западная окраина с. Исаклы, площадь - 2,37 га;

- В 140 м на запад от с. Исаклы, площадь - 2,8 га;

- К западу от с. Исаклы (мусульманское) – 1,27 га;

- К юго-западу от д. Красный Берег (площадь 0,39 га);

- К югу от с. Багряш (площадь 0,91 га);

- В 265 м на восток от д. Владимировка (площадь 0,14 га);

- В 40 м на запад от д. Новый Байтермиш (площадь 0,69 га).

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м. Разрыв до жилой застройки соблюдается.

#### 2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Исаклы находятся 2 скотомогильника

Таблица 27

| Населенный пункт | Функционирование | Тип скотомогильника | Соответствие ВСП |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Багряш (территория бывшей МТФ) | не действующий | Металлическая емкость | не соответствует |
| 2.с. Исаклы (640 м на ЮВ) | действующий | Металлическая емкость | не соответствует |

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения биологических отходов

Централизованно твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО, расположенный в 3,2 км к западу от р.ц. Исаклы и  0,8 км от автодороги с. Исаклы – с.Ключи. Полигон введен в эксплуатацию в 2003 г.,  занимает площадь 2,28 га,  рассчитан на складирование 2000 т отходов. Расчетный срок эксплуатации полигона – 20 лет. Ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны объекта – 500 м.

Кроме того на территории с.п. Исаклы расположено 2 несанкционированных свалки в районе населенных пунктов Багряш и Красный Берег площадью 0,5 и 0,4 га соответственно.

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка в населенных пунктах Багряш и Красный Берег оказывает негативное комплексное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Исаклы пересекают ЛЭП напряженностью 10, 35 и 110 и 500 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

30 м – для ВЛ, напряжением более 330 кВ.

В границах с.п. Исаклы расположена электроподстанция ПС «Исаклинская». Для электроподстанций размер СЗЗ устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

В местах расположения существующих подстанций открытого типа напряжением 110/10-6 кВ в непосредственной близости от жилой зоны следует проводить замеры по уровню шума от данных объектов. Если он превышает допустимые значения (45 Дб на расстоянии 2 м от окна) следует устанавливать защитные барьеры от источника шума.

#### 2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Через сельское поселение Исаклы проходят дороги регионального и межмуниципального значения:

- «Урал»-Исаклы-Шентала» IV категории;

- «Исаклы-Багряш» IV категории;

- «Багряш-Новый Байтермиш» IV категории;

- «Исаклы-Старое Вечканово» - Красный Берег» V категории;

- «Исаклы-Саперкино» IV категории.

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), придорожная полоса автомобильных дорог общего пользования III и IV категории принимается 50 м.

В границах поселений размер придорожной полосы для существующих дорог общего пользования Самарской области устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

В границах проектирования проходит 2 магистральных газопровода «Челябинск-Петровск Отвод на ГРС-33 р.ц. Шентала» диаметром 200 мм и «Челябинск-Петровск Отвод на ГРС-110 р.ц. Исаклы» диаметром 150 мм. Магистральных нефтепроводов на территории проектирование не выявлено.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса; расстояния от КС, ГРС, НПС газопроводов  до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода и необходимости обеспечения их безопасности.

Таким образом, санитарный разрыв от газопроводов-отводов составит 100 м. Санитарный разрыв от ГРС-110 составит 150 м.

### 2.5.4. Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35, 110  и 500 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м

- 110 кВ – 20 м;

- 500 кВ – 30 м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5.  Зоны охраны поверхностных водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Сок (протяженность 363 км) составляет 200 м, а рек Исаклинка, Игарка и Багряшка (протяженность 10,8, 22,7 и 14 км соответсвенно) – 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км (Ганинка, Чесноковка, Винолей) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах проектирования составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Исаклы расположено 4 нефтяных месторождения – Новоисаклинское, Среднедубровское, Валентиновское и Смагинское (Артамоновский купол).

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

В границах с.п. Исаклы к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

Передающие радиотехнические объекты

Источниками воздействия на здоровье населения и условия его проживания являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения превышают предельно допустимые концентрации и уровни или вклад в загрязнении жилых зон превышает 0,1 ПДК. В границах проектирования это РТС в с. Исаклы и п. Багряш.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки с учетом перспективного развития ПРТО (за исключением случаев размещения одной стационарной радиостанции с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт вне здания).

Границы санитарно-защитной зоны определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ, указанным в таблице: Предельно допустимые уровни воздействия ЭМП

.

Предельно допустимые уровни воздействия ЭМП

| Диапазон частот | 30– 300 кГц | 0,3–3 МГц | 3 – 30 МГц | 30 – 300 МГц | 0,3 – 300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, Е (В/м) | Плотность потока энергии, мкВт/см2 |
| Предельно допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3 | 10 25 |

Зона ограничения застройки представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает ПДУ.

Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки не могут использоваться в качестве территории жилой застройки, для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п., а также не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки. Схема зон ограничения застройки в с. Исаклы, и п. Багряш показана на рис. 1, 2 и 3.

Рис.1. Горизонтальное сечение ЗОЗ в с. Исаклы на высоте 42 м.

Рис.2. Горизонтальное сечение ЗОЗ в с. Исаклы на высоте 25 м.

Рис.3. Горизонтальное сечение ЗОЗ в п. Багряш.

## 2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл.17 ст. 76.

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Населенные пункты с.п. Исаклы обслуживает пожарно-спасательная часть ПСЧ № 118.

Общее количество пожарных автомашин составляет – 2 автомашины. Пожарное депо, расположено в с. Исаклы, ул. Ленинская д. 75.

Время доступа пожарного расчета до населенных пунктов с.п. Исаклы обеспечивается допустимым временем прибытия подразделения пожарной охраны.

Для пожаротушения на водопроводных сетях установлены пожарные гидранты.

В с. Багряш (р.Багряшинка) и д.Красный Берег (р.Сок) для пожаротушения имеются пирсы. Пожарные пирсы - не оборудованы.

В проекте предусматривается установка пожарных гидрантов на водопроводной сети, ящиков с песком и пунктов с пожарным инвентарем у общественных зданий.

Таблица 28

Сведения о системе обеспечения пожарной безопасности

| №№ пп | Наименование | Местоположение (адрес) | Технические параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Пождепо ПСЧ - 118 | с. Исаклы, ул.Ленинская, дом 75 | 2 машины |
| 2 | Пожрезервуар | с.Исаклы РДК | 75/м куб |
|  |  | МОУ Исаклинская СОШ | 50 |
|  |  | АЗС - 84 | 2х25 м.куб, 1х10 м.куб |
| 3 | Пожарный пирс | - | - |
| 4 | Водные объекты, используемые для целей пожаротушения: р. Исаклинка | с.Исаклы (р.Сок, пруд) д.Красный Берег (р.Сок) с.Багряш (р.Багряшинка) |  |

## 2.7.  АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«Концепция генерального плана р.ц Исаклы», разработана ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2000 г., г. Самара.

Архитектурно – планировочное  решение  генерального  плана  с. Исаклы, предусматривало  создание  села,  отвечающего  современным,  для  того  времени,  градостроительным  требованиям.

Проект планировки и застройки села Исаклы в основных своих задачах предусматривал функциональное зонирование, организацию транспортно-дорожной сети; размещение жилищного строительства и объектов культурно-бытового обслуживания; организацию инженерной подготовки территории.

Новое жилищное строительство планировалось:

1. За счет реконструкции жилого фонда.

2.  На свободных территориях:

-  в северо – восточной части села - 76 усадебных участка, численность населения ориентировочно - 228 чел.

В кварталах новой застройки запроектирован общественный подцентр в составе: магазин смешанной торговли, отделение связи, спортивные площадки, детский сад на 140 мест.

-  в северо – западной части села по улице Куйбышева - 9 усадебных участков, численность населения ориентировочно - 27 чел.

Всего: 85 усадебных участка, численность населения ориентировочно - 255 чел.

Демографический прирост населения предусматривался за счет роста численности градообразующих кадров, занятых в отраслях народного хозяйства.

В  целом  прогноз  оправдался.  Численность  населения  в  селе  на 01.01.2000г. составляла 4721  чел.; с приростом населения -  4976 человек.

В  2000 году размер существующего жилого фонда составлял 99,304 тыс.м2. В  среднем на одного жителя  приходилось - 21,03 м2 общей  площади.

Численность  населения  в  селе  на 01.01.2011 г. составляет 4987 чел.

Общий жилой фонд сельского поселения Исаклы на 0.1.01.2011 г. составляет 107 893  м2 общей площади.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда на 2011 г. составила 21,6 м2  на человека.

За период реализации проекта концепции генерального плана села освоено 8,589 тыс. м2 жилого фонда.

За период реализации проекта генерального плана развитие территорий жилой застройки происходило в северо-западном направлении – по ул. Куйбышева, в северо-восточном направлении – по ул. Победы, ул. Мира, ул. Губернская, Братьев Лагода. Село застраивалось индивидуальными жилыми домами.

В кварталах новой застройки вновь планируемый общественный подцентр в составе: магазин смешанной торговли, отделение связи, спортивные площадки, детский сад на 140 мест, не получил своего развития.

В с. Исаклы по ул. Ленинской строится физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

Производственная и коммунально-складская зона развивалась на своих площадках  в соответствии с генеральным планом.

В целом село Исаклы развивалось по генеральному плану.

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ

## 3.1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ

Программы комплексного социально-экономического развития муниципального района Исаклинский:

1. Прогноз социально-экономического развития муниципального района Исаклинский на 2009-2011 годы.

2. Комплексная программа развития сельского хозяйства муниципального района Исаклинский на 2008 – 20012 годы, которая направлена на приоритетное развитие сельскохозяйственного производства в общественном секторе, со стабильным состоянием производства в личных подсобных хозяйствах населения.

3. Районная   целевая  программа  "Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе Исаклинский до 2025 г.».

### 3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения

Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения приняты согласно «Схеме территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г.

Осуществление территориального планирования Самарской области в соответствии с концепцией совершенствования системы расселения Самарской области способствует реализации основных направлений социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года по переходу к укрупненному социально-экономическому районированию – формированию территориальных субрегионов (кластеров).

Муниципальный район Исаклинский входит в состав Сергиевского субрегиона (центр с. Сергиевск - полюс роста первой очереди),  включает муниципальные районы Сергиевский, Исаклинский, Елховский, Кошкинский (с. Кошки – полюс роста первой очереди), Челно-Вершинский, Шенталинский (с. Шентала – полюс роста второй очереди).

1. Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области.

Таблица 29

Перечень объектов строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования межмуниципального или регионального значения Самарской области

| N п/п | Наименование автомобильной дороги | Кате- гория автомо- биль- ной дороги | Вид работ | Выполнение работ по годам | Общая протяженность автомо- бильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 - 2015 | 2016 - 2025 | км | п.м |
|  |  |  |  | км | п.м | км | п.м |  |  |
|  | Исаклинский муниципальный район |
| 1 | с. Багряш - с. Борискино-Игар | IV | строительство |  |  | 8,5 |  | 8,5 |  |

2. Объекты историко-культурного наследия

Разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области.

3. Объекты охраны окружающей среды и природных ресурсов

- Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Сок в селе Исаклы муниципального района Исаклинский.

### 3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Исаклинский объекты местного значения и последовательность их выполнения

Планируемые для размещения на территории муниципального района Исаклинский объекты местного значения приняты согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области», утвержденной Решением Собрания Представителей муниципального района Исаклинский Самарской области от 23 ноября 2009 г. № 316.

Строительство и реконструкция объектов рыбных хозяйств:

- Строительство пруда и разведение рыбы на р. Исаклинка на территории сельского поселения Исаклы, к северу от с. Исаклы;

- Реконструкция пруда и разведение рыбы на территории сельского поселения Исаклы, к востоку от с. Исаклы.

Мероприятия по развитию систем водоснабжения и канализации

- Строительство 2-ой очереди канализационных очистных сооружений в с. Исаклы (в 2011 г. 2-ая очередь введена);

- Строительство водопровода в деревне Новый Байтермиш – 1,5 км.

Мероприятия по обеспечению теплоснабжения зданий муниципальных учреждений муниципального района Исаклинский:

Реконструкция котельных муниципальных учреждений муниципального района Исаклинский Самарской области в селе Исаклы:

- Центральной районной больницы;

- МКП ПОЖКХ (котельная №1).

Строительство автономного источника теплоснабжения для центральной районной библиотеки в селе Исаклы.

Перевод дошкольных образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования), иных муниципальных учреждений муниципального района Исаклинский Самарской области в селе Исаклы на автономное теплоснабжение путем строительства автономных теплоисточников.

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения

- Строительство учреждения скорой медицинской помощи  в селе Исаклы.

- Реконструкция центральной районной больницы в селе Исаклы.

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере образования

- Строительство общеобразовательного культурного центра в с. Исаклы (Согласно исходных данных мероприятие выполнено, по ул. Первомайской).

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере физкультуры, спорта и туризма

- Строительство открытой спортивной площадке в деревне Красный Берег.

Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере культуры и молодежной политики

- Строительство дома молодежных организаций в с. Исаклы;

- Реконструкция историко-краеведческого музея в с. Исаклы (Согласно исходных данных Заказчика перевели в РДК);

- Реконструкция кинотеатра в с. Исаклы (Согласно исходных данных Заказчика мероприятие выполнено, перевели под торговый центр)

Мероприятия по развитию иных объектов капитального строительства местного значения

- Реконструкция административных зданий в селах Исаклы,

Мероприятия по развитию жилищного строительства

- Площадка площадью 100 га, расположенная к северо-востоку от села Исаклы.

Мероприятия по развитию туризма и рекреации

Мероприятия по сохранению историко-культурного наследия

Реконструкция памятников историко-культурного наследия:

- церковно-приходская школа – фрагмент комплекса утраченной Архангельской церкви в с. Исаклы.

Мероприятия в сфере отдыха и туризма

Прибрежные территории рек: Сок, Сургут, Большой Суруш, Малый Суруш, Игарка наиболее благоприятны для формирования рекреационных зон, в которых рекомендуется:

- организация в местах массового отдыха благоустроенных пляжей и пикниковых зон;

- создание условий для строительства объектов стационарного отдыха, остановочных пунктов турмаршрутов.

Организация туристического маршрута «Родники»:  - с. Исаклы - с.п. Ключи – с. Старая Чесноковка - с. Два Ключа - п. Пригорки - д. Старый Шунгут - с. Новое Якушкино - с. Самсоновка - с. Мордово-Аделяково - д. Ганькин Матак - с. Большое Микушкино - с. Старое Вечканово – с. Исаклы.

Строительство

- круглогодичного лечебно-туристического комплекса на базе летнего оздоровительного лагеря «Колос» в районе с. Исаклы;

- лыжной турбазы в районе с. Исаклы к западу от р. Игарка.

Этнотуризм

- Организация маршрута: - с. Исаклы - с. Саперкино – с. Старое Вечканово – с. Большое Микушкино – д. Малое Микушкино – с. Исаклы.

Мероприятия межпоселенческого характера

по охране окружающей среды

- Ликвидация не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов (в первую очередь объектов, попадающих в область питания каптированных родников – источников водоснабжения населенных пунктов): несанкционированных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и других с  рекультивацией занимаемых ими территорий.

- Строительство второй очереди канализационных очистных сооружений в селе Исаклы.

- Строительство  второй очереди полигона твердых бытовых отходов в селе Исаклы.

- Приведение действующих скотомогильников, расположенных в районе села Багряш и ямы Беккари, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

Однако СЗЗ (1000 м) от них перекрывает жилую застройку. Поэтому действующие скотомогильники к юго-востоку от с. Исаклы и к западу от с. Багряш необходимо закрыть и рекультивировать территорию.

Генеральным планом предусматривается строительство скотомогильника в 1200 м на север от с. Исаклы, около дороги на д. Владимировку.

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ИСАКЛЫ

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Исаклинский, в том числе и в сельском поселении Исаклы, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Исаклы.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Исаклы по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2011 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Исаклы на прогнозный период ожидается увеличение численности населения.

Численность населения с.п. Исаклы к 2020 году возрастет до 5239 человек, к 2030 г. – до 5519 человек. (Рис. 14 Прогноз численности населения с.п. Исаклы по погодовому балансу)

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Исаклы с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Исаклы рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Исаклы можно разместить 708 участков под индивидуальное жилищное строительство – 311 участков на 1-ю очередь и 398 участков на расчетный срок.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человека, в м.р. Исаклинский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с.п. Исаклы, увеличением коэффициента рождаемости и стабильно положительным сальдо миграции,  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с. п. Исаклы, при полном их освоении будет проживать 2124 человека.

В целом численность населения с.п. Исаклы к 2020 году возрастет до 5920 человек, к 2030 г. – до 7112 человек. (Рис. 15 Прогноз численности населения с.п. Исаклы с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 162 ребенка в возрасте от 0 до 6 лет;

- 248 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 51 подросток в возрасте 16 - 17 лет.

В Таблице 30 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Исаклы с учетом освоения резервных территорий.

Этот вариант принят в качестве основного.

Таблица 30

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Исаклы с учетом освоения резервных территорий, чел.

| № п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчет-ный срок | 1-я очередь | Расчет-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| сельское поселение Исаклы |
| I. | Общая численность населения | 5920 | 7111 | 933 | 1191 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 1285 | 1544 | 202 | 259 |
|  | до 6 лет | 450 | 541 | 71 | 91 |
|  | от 7 до 15 | 693 | 832 | 109 | 139 |
|  | от 16 до 17 лет | 142 | 171 | 22 | 29 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 3363 | 4040 | 530 | 676 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 1414 | 1700 | 223 | 285 |
| с. Исаклы |
| I. | Общая численность населения | 5042 | 6194 | 624 | 1152 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 1094 | 1345 | 135 | 251 |
|  | до 6 лет | 383 | 471 | 47 | 88 |
|  | от 7 до 15 | 590 | 725 | 73 | 135 |
|  | от 16 до 17 лет | 121 | 149 | 15 | 28 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 2864 | 3518 | 354 | 654 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 1205 | 1480 | 149 | 275 |
| с. Багряш |
| I. | Общая численность населения | 435 | 435 | 123 | - |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 94 | 94 | 28 | - |
|  | до 6 лет | 33 | 33 | 9 | - |
|  | от 7 до 15 | 51 | 51 | 14 | - |
|  | от 16 до 17 лет | 10 | 10 | 3 | - |
| III. | Население трудоспособного возраста | 247 | 247 | 70 | - |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 104 | 104 | 29 | - |
| д. Красный Берег |
| I. | Общая численность населения | 305 | 305 | 114 | - |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 66 | 66 | 25 | - |
|  | до 6 лет | 23 | 23 | 9 | - |
|  | от 7 до 15 | 36 | 36 | 13 | - |
|  | от 16 до 17 лет | 7 | 7 | 3 | - |
| III. | Население трудоспособного возраста | 173 | 173 | 65 | - |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 73 | 73 | 27 | - |
| д. Новый Байтермиш |
| I. | Общая численность населения | 132 | 171 | 72 | 39 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 29 | 37 | 16 | 9 |
|  | до 6 лет | 11 | 13 | 5 | 3 |
|  | от 7 до 15 | 15 | 20 | 9 | 5 |
|  | от 16 до 17 лет | 3 | 4 | 2 | 1 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 75 | 97 | 41 | 22 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 32 | 41 | 17 | 9 |

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

Планировочная структура сельского поселения Исаклы предусматривает:

- компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон с учетом их допустимой совместимости;

- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой;

- эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров земельных участков;

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных, этнографических и других местных особенностей;

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресурсов;

- охрану окружающей среды, памятников истории и культуры;

- охрану недр и рациональное использование природных ресурсов;

- условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы:

- в настоящее время село Исаклы практически исчерпало свои территориальные резервы в границах населенного пункта.  Для перспективного строительства необходимо выходить за границы н.п., в пределах сельского поселения Исаклы.

- развитие села Багряш,  деревни Красный Берег, деревни  Новый Байтермиш, деревни Владимировка планируется в установленных границах.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы) и объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

Проектные решения разработаны с учётом перспективы развития поселения на расчётные сроки:

1 очередь (первый период) – до 2023 года включительно;

расчетный срок  (второй период) – до 2033 года включительно.

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих границах населённых пунктов сельского поселения Исаклы,  а также за границами н.п. На новых участках предполагается усадебная застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв.м.

Размеры земельных участков для индивидуального строительства (1000 – 1500 кв.м для) и ведения личного подсобного хозяйства (500 – 5000 кв.м) утверждены Решением Собрания  представителей  муниципального района Исаклинкий Самарской области «Об установлении норм предоставления земельных участков в пределах границ на территории муниципального района Исаклинкий» от 01.11. 2006 года №33. Для расчётов принят средний  размер участка 2000 кв.м.

Согласно областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 27.05.2011 г.) на территории сельского поселения Исаклы планируется освоение земельных участков, пригодных для жилой застройки, имеющих перспективные возможности подключения к действующим инженерным сетям:

1. Земельный участок, площадью 100 га, расположенный к северо-востоку от села Исаклы (паевые земли колхоза «Путь Ленина»);

2.    Земельный участок, площадью 3 га, расположенный к северо-востоку от села Исаклы (ИЖС).

##### 3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

с. Исаклы

Развитие малоэтажной индивидуальной застройки в сельском поселении Исаклы предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий. Площадь земельных участков в проекте установлена в размере 0,15 га.

Количество человек в семье на I очередь и расчетный срок принято – 3 человека.

За счет уплотнения существующей застройки:

– В северо-западной части села: строительство  индивидуальных жилых домов - 3 участка, ориентировочно общей площадью 600 кв.м, расчётная численность населения составит 9  человек, 1 очередь строительства;

- В северо-восточной части села: строительство  индивидуальных жилых домов - 19  участков, ориентировочно общей площадью 3800 кв.м, расчётная численность населения составит 57 человека, 1 очередь строительства.

На свободных территориях за границей населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №1 расположена к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой «Исаклы-Багряш», 1 очередь строительства.

Площадь проектируемой территории - 42 га;

Планируется размещение 186 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 37200  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 558  человека.

ПЛОЩАДКА №2 расположена к северо-востоку от села Исаклы, к между р. Исаклинка и автомобильной дорогой «Исаклы-Багряш», расчетный срок строительства.

Площадь проектируемой территории - 61 га;

Планируется размещение 270 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 54000  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 810  человек.

ПЛОЩАДКА №3 расположена к северо-востоку от села Исаклы, южнее автомобильной дороги «Исаклы-Багряш», расчетный срок строительства.

Площадь проектируемой территории - 26,8  га;

Планируется размещение 114  индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 22800  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 342  человека.

Всего в с. Исаклы:

Площадь проектируемой территории - 133,1 га;

Планируется размещение 592 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 1776  человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 118400 м2.

с.  Багряш

За счет уплотнения существующей застройки:

– В северной части села на территории – 1,58 га: строительство  индивидуальных жилых домов - 6  участков, ориентировочно общей площадью 1200 кв.м, расчётная численность населения составит 18 человек, 1 очередь строительства;

- В центральной части села на территории – 0,255 га: строительство  индивидуальных жилых домов - 2  участка, ориентировочно общей площадью 400 кв.м, расчётная численность населения составит 6 человека, 1 очередь строительства.

На свободных территориях в границах населенного пункта

ПЛОЩАДКА №4 расположена в восточной части с. Багряш, 1 очередь строительства.

Площадь проектируемой территории – 6,5  га;

Планируется размещение 33  индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 6600  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 99  человека.

Всего в с. Багряш:

Площадь проектируемой территории - 8,335 га;

Планируется размещение 41 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 123  человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 8200 м2.

д.  Красный Берег

За счет уплотнения существующей застройки:

- В центральной части деревни на территории – 1,02 га: строительство  индивидуальных жилых домов - 5  участков, ориентировочно общей площадью 1000 кв.м, расчётная численность населения составит 15 человека, 1 очередь строительства.

На свободных территориях в границах населенного пункта

ПЛОЩАДКА №5 расположена в южной части д. Красный Берег, 1 очередь строительства.

Площадь проектируемой территории – 5,97  га;

Планируется размещение 33  индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 6600  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 99  человека.

Всего в д. Красный Берег:

Площадь проектируемой территории - 6,990 га;

Планируется размещение 38 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 114  человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 7600 м2.

д.  Новый Байтермиш

За счет уплотнения существующей застройки:

- В центральной части деревни на территории – 0,56 га: строительство  индивидуальных жилых домов - 3  участка, ориентировочно общей площадью 600 кв.м, расчётная численность населения составит 9 человека, 1 очередь строительства;

- В северо-восточной части деревни на территории – 0,57 га: строительство  индивидуальных жилых домов - 3  участка, ориентировочно общей площадью 600 кв.м, расчётная численность населения составит 9 человека, 1 очередь строительства;

- В южной части деревни на территории – 3,62 га: строительство  индивидуальных жилых домов - 18  участков, ориентировочно общей площадью 3600 кв.м, расчётная численность населения составит 54 человека, 1 очередь строительства.

На свободных территориях в границах населенного пункта

ПЛОЩАДКА №6 расположена в восточной части д. Новый Байтермиш, расчетный срок строительства.

Площадь проектируемой территории –  3,18 га;

Планируется размещение 13  индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2600  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 39 человека.

Всего в д. Новый Байтермиш:

Площадь проектируемой территории - 7,930 га;

Планируется размещение 37 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 111  человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 7400 м2.

В д. Владимировка сельского поселения Исаклы жилищное строительство не планируется.

Увеличение жилищного фонда на первую очередь строительства составит 62200 кв. м.

Численность населения увеличится на 933 человек.

Общий жилищный фонд, с учётом существующего, составит 170 093 кв. м.

Численность населения, с учётом существующего, составит 5920 чел.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 28,7  кв.м/чел.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 79400 кв. м.

Численность населения увеличится на 1191 человека.

Общий жилищный фонд с учётом первой очереди и расчётного срока строительства составит 249 493 кв. м.

Численность населения с учётом первой очереди и расчётного срока строительства составит 7111 чел.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 35 кв.м /чел.

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления.

Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения.

Перспективная численность населения на первую очередь строительства составит - 5920 чел., на расчетный срок с учетом развития территории - составит 7111 чел. Развитие общественного центра будет происходить на существующей территории и на новых площадках, в соответствии с расчетом, с учетом перспективной численности населения и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания объектов соцкультбыта и Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области с организацией подцентров в кварталах новой застройки.

Сельское поселение Исаклы обладает хорошо развитой инфраструктурой, имеет потенциал для инвесторов, интересующихся свободными площадями для размещения жилья и производства.

Детские дошкольные учреждения - устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей 0-6 лет дошкольными учреждениями всех типов в пределах 70 %.

Общеобразовательные школы - следует принимать с учетом 100 %-ного охвата детей от 7 до 15 лет неполным средним образованием (I и II ступень) и до 75 % детей 16-17лет  – средним образованием – III ступень.

Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, в среднем 165 мест на 1 тыс. чел.

Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом населенного пункта.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

В целом процент обеспеченности жителей объектами обслуживания достаточно высок, даже с учётом увеличения численности населения мощность ряда объектов превышают необходимые нормативные требования.

Таблица 31

Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Исаклы

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет приведен на перспективную численность населения 7111 чел.

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования: |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (541 чел.) | 379 | 225 | 154 |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет (832 чел.) 75% детей от 16 до 17 лет (171 чел.) | 960 | 911 | 49 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% детей от общего числа школьников | 96 | 150 | 0 |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники | посещ. в смену | по заданию на проектирование | не указано в задании | 329 | - |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | не указано в задании | 289 | - |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 3 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 5 | 1,3 | 3,7 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 1422 | - | 1422 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 711 | нет | 711 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 160 | 1137 | 490 | 648 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед.хранения чит. место | 4,5 3 | 32 21 | 75,2 44 | 0 0 |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 283 | 2012,4 | 3377,2 | 0 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 284 | 434 | 0 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 28 | 7 | 21 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 213 | нет | 213 |
| 5.5 | Химчистки (самообслуживания) | кг вещей в смену | 1,5 | 10,7 | нет | 10,7 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 50 | 90 (не действует) | 50 |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Гостиница | место | 6 | 43 | 24 | 19 |
| 6.2 | Пождепо | автомобиль | 0,4 | 3 | 4 | 0 |

*Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 3.03.2011 г.№88. «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Проектом генерального плана предусматривается

с.Исаклы

Реконструкция:

на 1 очередь строительства:

Реконструкция центральной районной больницы по ул.Ленинская, 119 (согласно «Схемы территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области», далее - СТП района) (5.1);

Реконструкция  стадиона, площадью 1,8091 га по ул. Первомайской (СТП района) (7.3);

Реконструкция административного здания на 20 раб.мест сельского поселения Исаклы по ул. Ленинская, 84а (СТП района) (13.7).

Реконструкция центра детского творчества под детский сад на 90 мест по ул. Спортивная, 14 (4.3).

Строительство:

на 1 очередь строительства планируется:

Строительство учреждения скорой медицинской помощи на территории центральной районной больницы по ул.Ленинская, 119 (СТП района) (5.1);

Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Ленинская, 90а на 1750 мест, спортзал площадью – 1008 м2 площади пола, футбольное поле - 0,5 га (7.1);

Строительство образовательного комплекса «дошкольное образовательное учреждение – муниципальное общеобразовательное учреждение начального общего  образования на 120 мест на Площадке №1 по ул. Мира (4.1);

Строительство спортивного комплекса с бассейном площадью 700 кв.м зеркала воды,  спортивными залами общей площадью пола 540 кв.м на Площадке №1 (7.1);

Строительство открытых спортивных сооружений площадью 1,7 га на Площадке №1 (7.2);

Строительство предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест на Площадке №1 (11.1).

Строительство магазина торговой площадью 200 кв.м на Площадке №1 (9.1).

На расчётный срок строительства:

Строительство круглогодичного лечебно-туристического комплекса на базе летнего оздоровительного лагеря «Колос» в районе с. Исаклы (СТП района), площадью 12,6910 га (5.2);

Строительство дома молодежных организаций на 650 мест (СТП района) (8.1);

Строительство лыжной турбазы в районе с. Исаклы к западу от р. Игарка (СТП района), площадью 12,4760 га (7.3).

Строительство открытых спортивных сооружений площадью 2 га на Площадке №2 (7.4);

Строительство предприятия бытового обслуживания на 11 рабочих мест на Площадке №2 (11.2);

Строительство гостиницы на 19 мест на Площадке №2 (15.1);

Строительство магазина торговой площадью 100 кв.м на Площадке №3 (9.2).

Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 213 кг белья в смену, химчисткой на 10,7 кг вещей в смену, баней на 50 мест (с учетом обслуживания жителей всего поселения) на Площадке №1. На 1 очередь строительства (12.1).

с.Багряш

Реконструкция:

на 1 очередь строительства:

Реконструкция Багряшинского СДК  по ул.Лесная, 6 (8.1).

д. Красный Берег

Реконструкция:

на 1 очередь строительства:

Реконструкция Краснобережного сельского клуба по ул. Молодежная,2 (8.3).

Строительство:

на 1 очередь строительства:

Строительство открытой спортивной площадки площадью 0,24 га (СТП района) (7.5).

д. Новый-Байтермиш

Реконструкция:

на 1 очередь строительства:

Реконструкция Ново-Байтермишенского сельского клуба по ул. Мира, 23 (8.2).

#### 3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Производственные и коммунально-складские зоны планируется развивать на существующих площадках, как в границах населённых пунктов, так и за их пределами. Производственным предприятиям, имеющим санитарно-защитную зону (СЗЗ), распространяющейся на жилую, рекреационную, общественно-деловую зоны, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции и модернизации производства, либо изменить вид производства, для уменьшения класса опасности и, соответственно, размера СЗЗ.

##### 3.3.2.3.1. Планируемые производственные и коммунально-складские объекты

В соответствии со «Схемой территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области» предусмотрены мероприятия по развитию объектов рыбных хозяйств:

- Строительство пруда и разведение рыбы на р. Исаклинка на территории сельского поселения Исаклы, к северу от с. Исаклы (2.1);

- Реконструкция пруда и разведение рыбы на территории сельского поселения Исаклы, к востоку от с. Исаклы (2.2).

Генеральным планом предусматривается:

с. Исаклы

В юго-восточной части села по ул. Первомайской расположена территория, включающая: АООТ «Исаклинскремтех»; ОАО «Исаклинсксельхозтранс»; ООО "Агроснаб" и СТО.  Санитарно-защитная зона от этих объектов (100 м) распространяется на жилую и общественную застройку, также территория находится в прибрежной и водоохраной зоне от  пруда.

Проектом предлагается вынести объекты, загрязняющую окружающую среду на территорию, расположенную к северо-западу от с. Исаклы (2.3),  гаражи для грузовой техники и автобусов ОАО «Исаклинсксельхозтранс» на территорию, расположенную в юго-западной части от н.п. (2.4).

По ул. Первомайской – сократить производственную площадку с учетом водоохраной зоны и размещать производственные, коммунально-складские объекты с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство V класса, СЗЗ - 50 м).

В юго-западной части с. Исаклы по ул. Рабочая расположена территория хлебокомбината. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - 100 м также распространяется на жилую зону. Необходимо выполнить мероприятия по реконструкции и модернизации производства, либо изменить вид производства, для уменьшения класса опасности и, соответственно, размера СЗЗ.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Проектируемые предприятия производственного назначения должны иметь градообразующее значение и являться  источником создания новых рабочих мест для жителей сельского поселения Исаклы.

Необходимо выполнять озеленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий. Согласно СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», 2011 г. минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины  СЗЗ:

До 300 м   -  60%,

Свыше 300 м до 1000 м    -  50%.

Проектом предлагается создать озеленение лесопосадками защитного и фильтрующего типа в санитарно-защитной зоне от производственных предприятий. Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

Структура санитарно-защитных насаждений определяется характером загрязнения атмосферы, направлением господствующих ветров, климатическим и почвенным условиям местности, размерами и конфигурацией самой зоны, использованием смежных территорий и является различной в каждом конкретном случае.

#### 3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Исаклы предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1. Водоснабжение;

2. Водоотведение;

3. Теплоснабжение;

4. Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

###### 3.3.2.4.1.1. Водоснабжение

село Исаклы – административный центр, село Багряш, деревня Красный Берег, деревня Новый Байтермиш.

Согласно СТП муниципального района Исаклинский для бесперебойного водоснабжения населения села водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду значительного увеличения населения и строительства бассейна по проекту Генерального плана; необходимо расширение водозабора с увеличением до требуемой производительности в селе Исаклы, в селе Багряш и деревне Новый Байтермиш.

- строительство водопровода 1,5 км в деревне Новый Байтермиш.

- реконструкция  водопроводных сетей в селе Исаклы, в селе Багряш;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства во всех населённых пунктах сельского поселения Исаклы;

-  установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хозпитьевые цели, пожаротушение и полив.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Водопотребление и водоотведение новой застройки посчитано отдельно по площадкам и очередям строительства.

Для круглогодичного лечебно-туристического комплекса на базе летнего лагеря и лыжной турбазы к западу от реки Игарка должны быть организованы собственные источники водоснабжения и установки водоотведения.

Всё это решается на соответствующих стадиях проектирования на основании технологических решений комплексов.

Таблица 32

Расходы воды на новое строительство

| N п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяж. сетей h км | Водоотведение м2/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/сек1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
|  | село Исаклы а/ц |  |  |  |  |
| 1.1 | 22 инд. ж. д. фрагментар. | 66 | 15,84 | 3,86 | 54 | 4,62 |  | 15,84 |  |
|  | На свободных территориях за границей населённого пункта |  |
| 1.2 | Площадка№1 186 инд. ж. д. | 558 | 133,92 | 29,02 | 54 | 39,06 | 5,1 | 133,92 | К1-4,71 КН1-1,18 |
|  | Расчётный срок строительства |
| 1.3 | Площадка№2 270 инд. ж. д. | 810 | 194,40 | 22,11 | 54 | 56,70 | 5,5 | 194,40 | К1-6,028 КН1-0,56 |
| 1.4 | Площадка№3 114 инд. ж. д. | 342 | 82,08 | 13,34 | 54 | 23,94 | 2,6 | 82,08 | К1-3,3 |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
|  | село Багряш |
| 2.1 | 8 инд. ж. д. фрагментар. | 24 | 5,76 | 1,4 | 54 | 1,68 | 0,2 | 5,76 |  |
|  | На свободных территориях в границах населённого пункта |  |
| 2.2 | Площадка№4 инд. ж. д. | 99 | 23,76 | 5,79 | 54 | 6,93 | 1,3 | 23,76 |  |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
|  | деревня Красный Берег |  |  |  |  |
| 3.1 | 8 инд. ж. д. фрагментар. | 15 | 3,60 | 0,88 | 54 | 1,05 |  | 3,60 |  |
|  | На свободных территориях в границах населённого пункта |  |
| 3.2 | Площадка№3 -33 инд. ж. д. | 99 | 23,76 | 5,79 | 54 | 6,93 | 0,87 | 23,76 |  |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
|  | деревня Новый Байтермиш |  |  |  |
| 4.1 | 24 инд. ж. д. фрагментар. | 72 | 17,28 | 4,21 | 54 | 5,04 | 1,7 | 17,28 |  |
|  | Расчётный срок строительства |  |  |
|  | На свободных территориях в границах населённого пункта |  |
| 4.2 | Площадка№6 - 13 инд. ж. д. | 39 | 9,36 | 2,28 | 54 | 2,73 | 0,6 | 9,36 |  |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

село Исаклы  – административный центр

Согласно СТП Муниципального района Исаклинский для создания комфортных условий для существующей и новой застройки,  для улучшения  экологической обстановки в селе необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- выполнить строительство II-ой очереди очистных сооружений (общей мощностью - 1200 м3/сут.), расположены к юго-западу от села Исаклы в зоне «ИТ»;

Согласно Генеральному плану – построить уличные сети канализации с сооружениями на них для новой застройки:

- строительство КНС по ул.№4, производительностью 340 м3/сут в зоне ИТ;

- реконструкция КНС (2 шт.) по ул.Ленинская в районе парка; реконструкция КНС (1 шт.)  по ул.Ленинская/ул.Суркова; реконструкция КНС (1 шт.)  на юге села по ул.Ленинской с увеличением их производительности на 340 м3/сут.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

село Багряш, деревня Красный Берег, деревня Новый Байтермиш

Канализование новой застройки предусматривается в двух вариантах:

- устройство установок биологической очистки для одного или группы зданий;

-  строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом на очистные сооружения села Исаклы. Вариант выбирает застройщик в рабочем проектировании.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

село Исаклы – административный центр, село Багряш, деревня Красный Берег, деревня Новый Байтермиш

Согласно СТП Муниципального района Исаклинский  по развитию системы теплоснабжения выполняются следующие мероприятия:

- реконструкция котельной ЦРБ села Исаклы;

- реконструкция котельной №1 МКП ПОЖКХ села Исаклы;

- реконструкция котельной №2 МКП ПОЖКХ села Исаклы;

- строительство автономного источника теплоснабжения для РОВД села Исаклы;

- строительство автономного источника теплоснабжения для центральной районной библиотеки села Исаклы;

- перевод многоквартирных жилых домов на автономное теплоснабжение села Исаклы;

- перевод объектов соцкультбыта села Исаклы на автономное теплоснабжение.

Согласно проекту генерального плана во всех населённых пунктах сельского поселения Исаклы всё новое строительство будет обеспечиваться теплом от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием с высоким КПД для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать приборы попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по вновь проектируемому культбыту приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица 33

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Первая очередь строительства. Реконструкция |
|  | село Исаклы а/ц |  |  |
| 1.1 | Центр детского творчества под детский сад на 90 мест по ул. Спортивная 14 | 90 мест | 228 000 |
| 1.2 | Учреждение скорой медецинской помощи на территории ЦРБ по ул. Ленинская |  | 260 000 |
| 1.3 | Физкультурно-оздоровительный комплекс |  | 490 000 |
| 1.4 | Образовательный комплекс ДОУ | 120 мест | 300 000 |
| 1.5 | Площ. №1. Спорткомплекс с бассейном и спортзалом общей площадью | 700 м2 540 м2 | 1700 000 |
| 1.6 | Площадка №1 Предприятие бытового обслуживания | 10 раб. мест | 95 000 |
| 1.7 | Площадка №1 Магазины общей торговой площадью | 200 м2 | 32 000 |
|  | Расчётный срок строительства |
| 1.8 | Лечебно туристический комплекс на базе оздоровительного лагеря «Колос» | Решается в рабочем проектир. по технологии комплекса |
| 1.9 | Дом молодёжных организаций |  | 100 000 |
| 1.10 | Лыжная турбаза к западу от реки Игарка | В раб. проекте по технологии |
| 1.11 | Площадка №2. Предприятие бытового обслуживания | 11 раб. мест | 110 000 |
| 1.12 | Площадка №2. Гостиница | 19 мест | 198 000 |
| 1.13 | Площадка №3. Магазин общей торг. пл. | 100 м2 | 16 000 |
|  | В проектируемой коммунальной зоне |  |  |
| 1.14 | Предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой и баней | 213 кг 10,7 кг 50 мест | 900 000 |
|  | Первая очередь строительства. Реконструкция |
|  | село Багряш |
| 2.1 | Реконструкция СДК по ул. Лесная |  | 100 000 |
|  | Первая очередь строительства. Реконструкция |  |
|  | деревня Красный Берег |  |  |
| 3.1 | Реконструкция СДК по ул. Молодёжная |  | 100 000 |
|  | Первая очередь строительства. Реконструкция |  |
|  | деревня Новый Байтермиш |  |  |
| 4.1 | Реконструкция СДК по ул. Мира |  | 100 000 |

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

село Исаклы – административный центр, село Багряш, деревня Красный Берег, деревня Новый Байтермиш

Согласно СТП Муниципального района Исаклинский  в селе Исаклы необходимо проложить 3,1 км внутрипоселкового газопровода.

Согласно проекту Генерального плана централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство в населённых пунктах сельского поселения Исаклы обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторный пункт (ШГРП на площадке №2 производительностью 370 м3/ч в зоне Р).

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

Используется газ на хозбытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо подземной  из полиэтиленовых труб, либо надземной– на опорах из стальных труб.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица 34

Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для тепло-источ. | На соцкультбыт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
|  | село Исаклы |  |
| 1.1 | 22 индив. жил. дома (фрагментарно) | 22 | 7,70 | 51,05 |  |  |
| 1.2 | Центр детского творчества под детский сад на 90 мест по ул. Спортивная, 14 |  |  |  | 35,76 |  |
| 1.3 | Учреждение скорой медецинской помощи на территории ЦРБ по ул. Ленинская |  |  |  | 40,78 |  |
| 1.4 | Физкультурно-оздоров. комплекс |  |  |  | 76,86 |  |
| 1.5 | Образовательный комплекс ДОУ |  |  |  | 47,06 |  |
|  | На свободных территориях за границей населённого пункта |  |
| 1.6 | Площадка №1 | 186 | 43,02 | 431,61 |  | 4,4 |
| 1.7 | Спорткомплекс с бассейном и спортзалом |  |  |  | 266,67 |  |
| 1.8 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 14,90 |  |
| 1.9 | Магазины 200 м2 |  |  |  | 5,02 |  |
|  | Расчётный срок строительства |  |
| 1.10 | Дом молодёжных организаций |  |  |  | 15,69 |  |  |
| 1.11 | Площадка №2 | 144 | 33,3 | 334,15 |  | Г1-5,5 Г3-0,24 |  |
| 1.12 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 17,26 |  |  |
| 1.13 | Гостиница 19 мест |  |  |  | 31,06 |  |  |
| 1.14 | Магазины 100 м2 |  |  |  | 2,51 |  |  |
| 1.15 | Предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой и баней |  |  |  | 141,18 |  |  |
| 1.16 | Площадка №3 | 114 | 25,65 | 264,54 |  | 2,8 |  |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
|  | село Багряш |
| 2.1 | Индив. жил. дома (фрагментарно) | 8 | 3,6 | 18,56 |  | 0,2 |
| 2.2 | Реконструкция СДК по ул. Лесная |  |  |  | 15,69 |  |
|  | На свободных территориях в границах населённого пункта |  |
| 2.3 | Площадка №4 | 33 | 10,31 | 76,58 |  | 1,14 |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
|  | деревня Красный Берег |  |
| 3.1 | Индив. жил. дома (фрагментарно) | 5 | 2,50 | 11,60 |  | Г1-0,20 |
| 3.2 | Реконструкция СДК по ул. Молодёжная |  |  |  | 15,69 |  |
|  | На свободных территориях в границах населённого пункта |  |
| 3.3 | Площадка №5 | 33 | 10,31 | 76,58 |  | 0,87 |
|  | Первая очередь строительства. Уплотнение существующей застройки |
|  | деревня Новый Байтермиш |  |  |  |
| 4.1 | Индив. жил. дома (фрагментарно) | 24 | 8,10 | 55,69 |  | 0,40 |
| 4.2 | Реконструкция СДК по ул. Мира |  |  |  | 15,69 |  |
|  | Расчётный срок строительства. На свободных территориях в границах населённого пункта |
| 4.3 | Площадка №6 | 13 | 5,20 | 30,17 |  | 0,20 |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Исаклы, которое включает в себя н.п. Исаклы, н.п. Багряш, н.п. Красный берег, н.п. Байтермиш и н.п. Владимировка, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения;

- общественные здания – II-III категории, предприятия торговли - III категории, коммунальные предприятия –II категории;

- наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД З4.20.185-94 с изменениями и дополнениями, согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

1очередь строительства включает в себя площадки  N1, N4, N5, N6  и площадки в существующей застройке (учреждение скорой медицинской помощи на территории центральной районной больницы и Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул Ленинская в с. Исаклы).

Расчетный срок строительства включает с себя площадки N2 ,N3.

Ожидаемая проектная мощность 1очереди строительства - 497кВТ.

На расчетный срок - 451кВТ.

Участки площадки N6 находятся в разных концах существующего села.

Электроснабжение этих участков выполнить от существующих подстанций.

Количество проектируемых подстанций на 1очередь строительства - 6шт.

Количество проектируемых подстанций на расчетный срок - 5шт.

Длина проектируемых ВЛ-10кВ на 1очередь строительства – 2800 М.

Длина проектируемых ВЛ-10кВ на  расчетный срок – 200 М.

В инвестиционную программу проектов ЗАО «Самарская сетевая компания» входит реконструкция подстанций и ВЛ-0,4кВ к ним: ВЛ-0,4кВ от КТП ИС1705/250 с заменой на КТП 400Ква; ВЛ-0,4кВ от КТП ИС1606/250 с заменой на КТП400Ква;

ВЛ-0,4кВ от КТП ИС1712/100кВА с заменой на КТП 250кВА; ВЛ-0,4кВ от КТП ИС1601/100кВА с заменой на КТП 160кВА; ВЛ-0,4кВ от КТП ИС 1702/100кВА с заменой на КТП 250кВА; ВЛ-0,4кВ от КТП ИС 1701/315кВА с заменой на КТП 630кВА; ВЛ-0,4кВ от КТП ИС1704/315 кВА с заменой на КТП 630 кВА.

с. Исаклы

Таблица расчета мощности на 1очередь строительства

Таблица 35

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=186 0,8 148,8 |  | 148,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Детский сад на 120мест | 100 | 0,4 | 40 |  |
| 3 | Бассейн | 145 | 0,6 | 87 |  |
| 4 | КБО на 11мест | 10 | 0,5 | 5 |  |
| 5 | КБО с баней | 50 | 0,5 | 25 |  |
| 6 | Молодежный центр | 30 | 0,9 | 27 |  |
| 7 | Магазин | 10 | 0,5 | 5 |  |
| 8 | Наружное освещение | 10 | 1 | 10 |  |
| 9 | Суммарная нагрузка |  |  | 348 |  |
| 10 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 11 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 374 |  |
| 12 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт 2х250кВА-1шт 1х160кВА-1шт |  |
| 13 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,5 |  |  |

Таблица расчета мощности  на расчетный срок  строительства

Таблица 36

№ пп Наименование Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка кВт/чел. Кол-во жителей Площадь застр., га Расчетная нагрузка кВт Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Площадка N2 1 Расчетная нагрузка индивидуальных жилых домов, наружного освещения 0,39 810 316 РД34.20.185-94 изменения и дополнения 2 Коэффициент мощности cosY 0,96 3 Полная нагрузка на подстанции,кВА 329 4 Мощность трансформатора 1х100кВА-1шт 1Х250кВА-1шт 1Х160кВА-1шт 5 Коэффициент загрузки трансформаторов 0,65

Таблица расчета мощности  на расчетный срок  строительства

Таблица 37

Наименование Удельная расчет. ком.-быт. нагрузка кВт/чел. Кол-во жителей Площадь застр., га Расчетная нагрузка кВт Примечание 1 2 3 4 5 6 7 Площадка N3 1 Расчетная нагрузка индивидуальных жилых домов, наружного освещения 0,39 342 135 РД34.20.185-94 изменения и дополнения 2 Коэффициент мощности cosY 0,96 3 Полная нагрузка на подстанции,кВА 141 4 Мощность трансформатора 1Х250кВА-1шт 5 Коэффициент загрузки трансформаторов 0,56

с. Багряш

Таблица расчета мощности  на  1очередь строительства

Таблица 38

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N4 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=41 1,2 49,2 |  | 49,2 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка |  |  | 52,2 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 54,4 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,54 |  |  |

д. Красный Берег

Таблица расчета мощности  на  1очередь строительства

Таблица 39

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Площадка N5 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=38 1,2 46 |  | 46 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 2 | Суммарная нагрузка |  |  | 49 |  |
| 3 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 4 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 51 |  |
| 5 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт. |  |
| 6 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,51 |  |  |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Исаклы, которое включает в себя с. Исаклы, с. Багряш, д. Красный Берег, д. Новый Байтермиш и д. Владимировка, является генеральный план с красными линиями застройки микрорайонов с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Первая очередь строительства включает в себя площадки № 1, № 4, № 6. Расчетный срок включает в себя площадки № 2 и № 3.

Ожидаемое количество телефонов с. Исаклы: первая очередь – 200 номеров, на расчетный срок – 390 номеров. Исходя из этого, проектом предусматривается расширение существующей АТС до 1568 номеров.

Проектом предусматривается телефонизация площадок по шкафной системе, путем прокладки кабельной связи в существующей проектируемой телефонной канализации.

Таблица 40

| № п/п | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Вид застройки | Кол-во номеров | Вид застройки | Кол-во номеров |
| Площадка №1 |
| 1 | Спортивный комплекс | 5 |  |  |
| 2 | Школа на 120 мест | 5 |  |  |
| 3 | КБО на 10 р/мест | 1 |  |  |
| 4 | Магазин 200 м2 | 1 |  |  |
| 5 | Усадебная застройка 181 дома | 181 |  |  |
| Площадка №2 |
| 1 |  |  | КБО на 11 р/мест | 1 |
| 2 |  |  | Гостиница на 19 мест | 2 |
| 3 |  |  | Усадебная застройка 270 домов | 270 |
| Площадка №3 |
| 1 |  |  | Магазин |  |
| 3 |  |  | Усадебная застройка 114 д. | 114 |
| Итого: | ≈200 |  | ≈390 |

Кабель связи: 1-я очередь – 3,2 км.

Расчетный срок – 2,9 км.

ШР-600 – 1 шт. на 1 очередь – 1 шт.

ШР-600 – на расчетный срок – 1 шт.

ШР-300 -                                   - 1 шт.

Телефонизация с. Багряш

Ожидаемое количество телефонов с. Багряш на первую очередь – 33 номера, исходя из этого, проектом предусматривается расширение существующей АТС с 50 номеров до 100 номеров.

Телефонизация проектируемой площадки №4 выполнена по шкафной системе, путем прокладки кабеля связи в грунте.

Таблица 41

| № п/п | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Вид застройки | Кол-во номеров | Вид застройки | Кол-во номе ров |
| Площадка №4 |
| 1 | Усадебная застройка 33 домов | 33 |  |  |
| Итого: | 33 |  |  |

Кабель связи: 1-я очередь – 1 км.

ШР – 150                              - 1 шт.

#### 3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Исаклы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

Внешний транспорт

В Схеме территориального планирования Самарской области, в перечне мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры отражено строительство автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области на территории с.п. Исаклы - «с. Багряш - с. Борискино-Игар», IV категории, протяженностью 8,5 км.

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

###### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог.

с. Исаклы

Таблица 42

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | Улица Ленинская |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Улицы Куйбышевская, Ленинская, Нагорная, Первомайская, Победы, Комсомольская |
| 3 | Улицы в жилой застройке |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Улицы: Рабочая, Чапаевская, Суркова, Спортивная, Октябрьская, Колхозная, Мелиоративная, Красноармейская, Мичуринская, Кавказская, Ново-Московская, Лесная, Молодежная, Братьев Пагода, Мира, Губернская, Пер. Ленинский |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Пер. Чапаевский, часть ул. Мичуринская, часть ул. Кавказская, ул. Ленинская, ул. Новая |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

с. Багряш

Таблица 43

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | Автодорога «Исаклы-Багряш», Ул. Октябрьская |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Улица Октябрьская |
| 3 | Улицы в жилой застройке |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Улицы: Молодежная-1, Школьная, улица №1 |
| 33.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Улицы: Лесная, Молодежная-2, улица №2 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

д. Красный Берег

Таблица 44

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | Автодорога "Исаклы - Старое Вечканово" - Красный Берег |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Улица Центральная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Улица Молодежная |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Улица Озерная, улица №3 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

д. Новый Байтермиш

Таблица 45

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | Автодорога «Багряш - Новый Байтермиш» |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Улица Мира |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Улица Заречная |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | --- |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

д. Владимировка

Таблица 46

Классификация улично-дорожной сети

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | Автодорога «Багряш - Новый Байтермиш» |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Улица Центральная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |  |
| 3.1 | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | -- |
| 3.2 | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | --- |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала |  |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети.

с. Исаклы

Строительство улиц в существующей застройке, 1 очередь строительства:

- продолжение ул. Куйбышевской - 0,10 км,

- продолжение ул. Ленинской - 0,10 км;

- продолжение ул. Нагорной - 0,10 км;

- продолжение ул. Первомайской - 0,10 км;

- продолжение ул. Суркова - 0,15 км;

- пер. Чапаевский – 0,23 км;

- продолжение пер. Октябрьской – 0,20 км;

- ул. Новая – 0,23 км;

- продолжение ул. Победы – 0,10 км;

- продолжение ул. Губернской – 0,10 км;

Всего: 1,410 км.

Строительство улиц на Площадке №1,  1 очередь строительства:

- продолжение ул. Губернской – 0,58 км;

- продолжение ул. Мира – 0,73 км;

- продолжение ул. Победы – 0,71 км;

- продолжение ул. Братьев Лагода – 0,72 км;

- ул. №1 - 0,67 км;

- ул. №2 - 0,57 км;

- ул. №3 – 0,64 км;

- ул. №4 – 0,63 км;

- ул. №5 – 0,65 км.

Всего: 5,90 км.

Строительство улиц на Площадке №2, расчетный срок строительства:

- продолжение ул. Губернской – 0,81 км;

- продолжение ул. Мира – 0,81 км;

- продолжение ул. Победы – 0,81 км;

- продолжение ул. Братьев Лагода – 0,81 км;

- продолжение ул. №5 – 0,81 км;

- ул. №6 – 0,80 км;

- ул. №7 – 0,70 км;

- ул. №8 – 0,31 км;

- ул. №9 – 0,28 км.

Всего: 6,14 км.

Строительство улиц на Площадке №3, расчетный срок строительства:

- ул. № 10 – 0,68 км;

- ул. № 11 – 0,70 км;

- ул. № 12 – 0,58 км;

- ул. № 13 – 0,50 км;

- ул. № 14 – 0,45 км;

- ул. № 15 – 0,30 км.

Всего: 3,21 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц с. Исаклы составит 16,66 км, в т.ч.:

- на первую очередь строительства –7,31 км;

- на расчетный срок строительства –9,35 км.

с. Багряш

Строительство улиц в существующей застройке, 1 очередь строительства:

- продолжение ул. Лесной - 0,59 км;

- ул. Молодежная – 0,32 км;

- ул. Школьная – 0,40 км;

- пер. Садовый – 0,15 км.

Всего: 1,460 км.

Строительство улиц на Площадке №4,  1 очередь строительства:

- продолжение ул. Лесной – 0,89 км;

- ул. №1 - 0,54 км.

Всего: 1,43 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц на первую очередь строительства в с. Багряш составит 2,89 км, в т.ч.:

д. Красный Берег

Строительство улиц в существующей застройке, 1 очередь строительства:

- продолжение ул. Центральной - 0,48 км;

- ул. Озерная – 1,05 км.

Всего: 1,530 км.

Строительство улиц на Площадке №5,  1 очередь строительства:

- продолжение ул. Озерной – 0,06 км;

- ул. №1 - 0,33 км.

Всего: 0,39 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц на первую очередь строительства в д. Красный Берег составит 1,92 км.

д. Новый Байтермиш

Строительство улиц в существующей застройке, 1 очередь строительства:

- продолжение ул. Мира - 1,15 км;

- ул. Заречная – 0,90 км.

Всего: 2,05 км.

Строительство улиц на Площадке №6,  расчетный срок строительства:

- продолжение ул. Мира – 0,125 км;

- продолжение ул. Заречной – 0,20 км.

Всего: 0,325 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц в д. Новый Байтермиш составит - 2,375 км.

- на первую очередь строительства – 2,05 км;

- на расчетный срок строительства – 0,325 км.

д. Владимировка

Строительство улиц в существующей застройке, 1 очередь строительства:

- ул. Центральная - 0,67 км.

Всего: 0,670 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц в с.п. Исаклы составит - 24,515 км, в т.ч.:

- на первую очередь строительства - 14,84 км;

- на расчетный срок строительства - 9,675 км.

Плотность улично-дорожной сети в проектируемых  границах населенного пункта составит 4,3 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодороге необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

###### 3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения.

Генеральным планом предусматривается:

с. Багряш

1 очередь строительства

- реконструкция автомобильного моста  через реку Багряшка в центральной части села.

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации на I очередь строительства в соответствии с пунктом «Нормативов градостроительного проектирования Самарской области» - 250 автомобилей на 1000 жителей; в связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный срок строительства условно принят уровень автомобилизации 300 и 350 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении  Исаклы составит:

- на I очередь строительства - 1480 автомобилей;

- на расчетный срок - 2133 автомобилей.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит:

- на I очередь строительства 1332 машино-мест;

- на расчетный срок 1920 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей:

- на I очередь строительства - 1 колонка;

- на расчетный срок - 2 колонки.

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей:

- на I очередь строительства - 7 постов;

- на расчетный срок - 11 постов.

#### 3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения Исаклы, с этой целью генеральным планом предусмотрено развитие территории  рекреационной зоны. Зеленые насаждения общего пользования служат для организации отдыха и спорта, улучшения санитарно-гигиенического состояния окружающей среды, совершенствования эстетической выразительности населенного места.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), а также существующие лесные массивы, примыкающие к территории населённого пункта, и участки, используемые для массового кратковременного и долговременного отдыха населения.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования.

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет:

Всего по поселению:

-  на 1 очередь строительства и расчётный срок – 8, 526 га.

с. Исаклы

-  на 1 очередь строительства и расчётный срок – 7,433 га.

с. Багряш

-  на 1 очередь строительства и расчётный срок – 0,522 га.

д. Красный Берег

-  на 1 очередь строительства и расчётный срок – 0,366 га.

д. Новый Байтермиш

-  на 1 очередь строительства и  расчётный срок – 0,205 га.

Генеральным планом предусматривается:

с. Исаклы

На 1 очередь строительства:

Реконструкция  стадиона по ул. Первомайская (СТП района);

Строительство открытых спортивных сооружений площадью 1,7 га на Площадке №1;

На расчетный срок строительства:

Строительство открытых спортивных сооружений площадью 2 га на Площадке №2.

с. Багряш

На 1 очередь строительства:

- Строительство парка по ул.Лесной, площадь земельного участка -  0,25 га. Предусматривается устройство дорожно-тропиночной сети и элементов благоустройства (17.1);

д. Красный Берег

На 1 очередь строительства:

- Строительство открытой спортивной площадки (60х40 м);

- Реконструкция сквера по ул. Центральной, площадь земельного участка - 0,35 га (17.2).

д. Новый Байтермиш

На 1 очередь строительства:

- Строительство парка по ул.Мира, площадь земельного участка -  0,38 га (17.3);

- Благоустройство рекреационной зоны, расположенной в границах деревни.

Всего площадь проектируемых объектов озеленения общего пользования составит:

- на 1 очередь строительства – 2,57 га;

- на расчётный срок – 2 га.

#### 3.3.2.7. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Проектом генерального плана на расчетный срок планируется развитие и реконструкция недействующих молочно-товарных ферм, расположенных  к западу  от с. Багряш, к югу от д. Красный Берег, к востоку от д. Владимировка сельского поселения Исаклы.

Развитие существующих сельскохозяйственных предприятий в с. Исаклы, д, Новый Байтермиш, с.Багряш будет производиться на  своих  площадках  за  счет  реконструкции и модернизации.

При этом промышленные предприятия должны быть не выше III класса, с санитарно-защитной зоной не более 300 м или IV класса, с санитарно-защитной зоной  не более 100 м до жилой застройки.

с. Исаклы

-  к северо-востоку  от села, между МТФ и жилой зоной расположена территория МТС СПК «Заря». Санитарно-защитная зона от МТС (100 м) распространяется на жилую зону.  Территорию необходимо развивать к западу от населенного пункта и предусмотреть мероприятия по уменьшению санитарно-защитной зоны до существующей жилой застройки (2.18).

с. Багряш

- в южной части села размещается МТС, кузнеца, зерноток.  Санитарно-защитная зона от объектов перекрывает жилую застройку. Предусмотреть мероприятия по уменьшению санитарно-защитной зоны до существующей жилой застройки (2.22).

- к западу от населенного пункта расположена территория животноводческого комплекса. Комплекс не действующий. В настоящее время часть территории занимает фермерское хозяйство, где размещаются свиноферма и молочно-товарная ферма (МТФ). Развитие территории предусмотреть в западном направлении от н.п., с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (не более 300 м) (2.24).

Планируемые предприятия сельскохозяйственного использования должны иметь градообразующее значение и являться  источником создания новых рабочих мест для жителей сельского поселения Исаклы.

Необходимо выполнять озеленение санитарно-защитных зон производственных предприятий. Согласно СНиП 2.07.01.-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», 2011 г. минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины  СЗЗ:

До 300 м   -  60%,

Свыше 300 м до 1000 м    -  50%.

Проектом предлагается создать озеленение лесопосадками защитного и фильтрующего типа в санитарно-защитной зоне от производственных предприятий. Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м.

Структура санитарно-защитных насаждений определяется характером загрязнения атмосферы, направлением господствующих ветров, климатическим и почвенным условиям местности, размерами и конфигурацией самой зоны, использованием смежных территорий и является различной в каждом конкретном случае.

#### 3.3.2.8. Развитие зоны специального назначения

Сельские кладбища

Существующая площадь кладбищ составляет – 8,257га.

Расчётные площади кладбищ, с учётом увеличения населения и социальной нормы 0,24 га на 1000 жителей, составят:

- в с.  Исаклы – 0,426 га,

- в с. Багряш  - 0,030 га,

- в д. Красный Берег – 0,027 га,

- в д. Новый Байтермиш – 0,027 га.

На расчетную численность населения 2124 чел., площадь территории кладбищ должна составить  – 0,51 га.

Генеральным планом предлагается расширение существующих кладбищ:

К западу от с. Исаклы на площади – 0,426 га;

К югу от с. Багряш на площади - 0,030 га,

К юго-западу от д. Красный Берег на площади – 0,027 га;

К западу от д. Новый Байтермиш на площади – 0,027 га.

Скотомогильники

В соответствии с СТП м.р. Исаклинский предусматривается приведение действующих скотомогильников, расположенных в районе с. Исаклы, в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469, однако СЗЗ (1000 м) от них перекрывает  жилую застройку. Поэтому действующие скотомогильники к юго-востоку от с. Исаклы и к западу от с. Багряш необходимо закрыть и рекультивировать территорию.

Генеральным планом предусматривается строительство скотомогильника в 1200 м на север от с. Исаклы, около дороги на д. Владимировку.

Свалки, ТБО

Централизованно твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО, расположенный в 3,2 км к западу от р.ц. Исаклы и  0,8 км от автодороги с. Исаклы – с. Ключи. Полигон введен в эксплуатацию в 2003 г.,  занимает площадь 2,28 га,  рассчитан на складирование 2000 т отходов. Расчетный срок эксплуатации полигона – 20 лет. Ориентировочный радиус санитарно-защитной зоны объекта – 500 м. В соответствии с СТП м.р. Исаклинский генеральным планом предусматривается строительство 2-ой очереди полигон ТБО.

Кроме того на территории с.п. Исаклы расположено 2 несанкционированных свалки в районе населенных пунктов Багряш и Красный Берег площадью 0,5 и 0,4 га соответственно.

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с. Багряш и д. Красный Берег оказывают негативное комплексное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации.

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин.

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Исаклы предусматривается создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения:

- Исаклинские яры;

- Пойма р. Сок у с. Исаклы;

- Комаровская лесостепь.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Исаклы на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам, с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. Генеральным планом предусматривается реконструкция существующих пожарных пирсов (с. Багряш, д. Красный Берег). Пирс должен быть оборудован съездом к водоему с твердым покрытием шириной 3,5 м, перед пирсом площадка – размером не менее 12x12м2.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо (сельское поселение Исаклы обслуживается подразделением пожарной охраны №118, расположенным в селе Исаклы, ул. Ленинская, д.75. Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям пункта 1 статьи 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях).

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения Исаклы является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В н.п. Исаклы, Зеленый, Красный Берег требуется защита территорий от затопления паводковыми водами (1 % обеспеченность) от реки Сок:

-  с. Исаклы - южная и юго-западные части до ул. Мелиоративная;

-  д. Красный Берег - северная часть до ул. Озерная.

Существует несколько способов защиты территории:

- обвалование – устройство дамбы обвалования. Применим при защите ранее застроенных территорий.

- повышение отметок поверхности территории – подсыпка или намыв до отметки, исключающей затопление с минимальными уклонами для обеспечения отвода атмосферных вод. В связи с тем, что территория является освоенной, осуществление данного мероприятия не возможно.

- понижение паводочного расхода – регулирование стока рек, устройство разгрузочного русла, обводного канала. Данный способ защиты территории применяется при использовании существующих или строительстве новых водохранилищ на небольших реках.

Таким образом, устройство дамбы обвалования является наиболее применимым способом защиты села от затопления.

2. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

3. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

4. Осушение заболоченностей. Выбор мероприятий осуществляется в зависимости от геологического строения участка и назначения территории.

5. Борьба с оврагообразованием. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

Согласно «Схеме территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. планируется:

- Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Сок в селе Исаклы муниципального района Исаклинский.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Исаклинский Самарской области от твердых бытовых отходов», был выполнен ООО «ЭПСИ» в 2010 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Исаклы образуется в год 10874 м3 твердых бытовых и 543,7 м3 крупногабаритных отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО с. Исаклы.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 48 контейнеров для ТБО в с. Исаклы, 1 контейнера в д. Владимировка, 5 контейнеров  в п. Красный Берег, 2 контейнеров в с. Новый Байтермиш, 3 контейнеров в с. Багряш.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Исаклы планируется по маршрутам:

- База-Багряш-Зеленый-Исаклы-Полигон-База. Протяженность – 72 км. Периодичность вывоза – 1 раз в день.

- База-Владимировка-Клин-Зеленовский-Верхний-Старая Чесноковка-Вербовка-Смольково-Новая Чесноковка-Ильинский-Ключи-Новоключевский-Полигон-База. Протяженность – 83 км. Периодичность вывоза – 1 раз в 7 дней.

- База-Сокский-Черная Речка-Старое Вечканово-Саперкино-Два Ключа-Красный Берег-Новый Байтермиш-Полигон-База. Протяженность – 121 км. Периодичность вывоза – 1 раз в 3 дня.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ

В проекте генерального плана сельского поселения Исаклы отображены:

границы сельского поселения Исаклы;

границы с. Исаклы, с. Багряш, д. Владимировка, д. Красный Берег, д. Новый Байтермиш – населенных пунктов, входящих в границы сельского поселения Исаклы Исаклинского района.

Границы сельского поселения Исаклы отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области №39-ГД от 25.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области»).

При разработке проекта генерального плана сельского поселения Исаклы,  2 этап,  границы села Исаклы скорректированы с учетом развития жилой зоны в северо-восточном направлении за границами НП вдоль автодороги общего пользования «Исаклы-Багряш», при этом границы сельского поселения Исаклы отображены без изменений. Границы населенных пунктов: с. Багряш, д. Владимировка, д. Красный Берег, д. Новый Байтермиш остаются без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы села Исаклы будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенного пункта в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Исаклы на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ села Исаклы и установления их координат путем подготовки карты (плана) объекта землеустройства – села Исаклы.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ

В данном разделе представлены укрупненные параметры планируемого развития функциональных зон.

Таблица 47

| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 23850,4121 | 23850,4121 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования, в том числе: | га | 907,9579 | 1052,976 |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 436,0335 | 585,6157 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 16,5315 | 17,3900 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 14,6376 | 15,4406 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 11,0577 | 11,8397 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 333,5861 | 320,2122 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 93,7374 | 100,1037 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 2,3741 | 2,3741 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 1,8725 | 1,8725 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 361,3108 | 356,8001 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 16764,2773 | 16598,1133 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | - | 25,1673 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 8,9936 | 9,4829 |
| 1.1.7 | Территории лесного фонда | га | 5767 | 5767 |
| 1.1.8 | Территории водного фонда | га | 39 | 39 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения, в том числе: | чел. | 4987 | 7111 |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 1082 | 1544 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 379 | 541 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 583 | 832 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 120 | 171 |
| 2.1.2. | Население трудоспособного возраста | чел. | 2833 | 4040 |
| 2.1.3. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 1192 | 1700 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс.м2 общей площади | 107,893 | 249,493 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 21,6 | 35,0 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения(общего типа) | место | 225 | 385 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащиеся | 911 | 961 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | 329 | по заданию на проектирование |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | 289 |  |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | - |  |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 3 | 3 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 1,3 | 5,74 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | - | 1548 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 700 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения, в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | посетительское место | 490 | 1140 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед.хранения чит. мест | 75,2 44 | 75,2 44 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 3377,2 | 3677,2 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 434 | 434 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | 24 | 43 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | прачечные | кг белья в смену | - | 213 |
| 4.8.2. | химчистки | кг вещей в смену | - | 10,7 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 50 |
| 4.8.4. | предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 28 |
| 4.9. | Объекты связи | объект |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 28,485 | 53,0 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0,712 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км |  | 17,87 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0,51 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. |  | 15,78 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  | 948 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км |  | ВЛ-10кВ - 3,0 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 959,99 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 3,19116 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. |  | 15,35 |

# 5. Выводы

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Исаклы

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Исаклы, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

Численность населения на 2011гг. приведена с учетом предварительных итогов ВПН 2010г., и будет пересчитана в 2012г.