# Правительство Самарской области

# Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 07-36/23 от 07.09. 2012 г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Исаклинский

# УТВЕРЖДАЮ:

# Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план

сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский

# Самарской области

# Пояснительная записка

# (актуализированная)

# ТОМ 3

# Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

# СОСТАВ ПРОЕКТА

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

1. Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.

2. Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в СОСТАВ сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

3. Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

4. Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

5. Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в границах сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

7. Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                            Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                           И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                             О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                        О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                              С.В.Позняк

Главный специалист отдела ИСОГД                                                          А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                         И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                  А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                         Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                         Т.Л.Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                          Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                        Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                         И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                         Л.А.Гришина

Архитектор отдела ГП и застройки                                                          А.Д.Полякова

Архитектор отдела ГП и застройки                                                      О.А.Кольжанова

Ведущий инженер                                                                                  О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                                    Е.А. Андреева

Ведущий инженер                                                                                 А.А. Бундеряков

# Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

# ОГЛАВЛЕНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ. 8

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ 22

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ 22

2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка 22

2.1.2. Место и роль сельского поселения Большое Микушкино в системе расселения Самарской области 25

2.1.3. Местоположение сельского поселения Большое Микушкино на территории Самарской области 26

2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории 28

2.1.4.1. Климат 28

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология 28

2.1.4.3. Гидрогеологические условия 28

2.1.4.4. Опасные природные процессы 29

2.1.4.5. Гидрографическая сеть 30

2.1.4.6.Полезные ископаемые 30

2.1.4.7. Почвы и растительный покров 30

2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы 31

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО 32

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Большое Микушкино муниципального района Исаклинский 32

2.2.1.1. Основные демографические тенденции 32

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Исаклинский 36

2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Большое Микушкино м.р. Исаклинский 41

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Большое Микушкино 45

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО 46

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 47

2.4.1. Жилая зона 47

2.4.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 47

2.4.2. Общественно-деловая зона 49

2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 49

2.4.3. Зона производственного использования 57

2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры 57

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ 57

2.4.4.1.1 Внешний транспорт 57

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта 58

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств 58

2.4.4.1.4. Транспортные сооружения 58

2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов 58

2.4.5. Зоны инженерной инфраструктуры 61

2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 61

2.4.5.1.1. Водоснабжение 61

2.4.5.1.2. Водоотведение 62

2.4.5.1.3. Теплоснабжение 62

2.4.5.1.4.Газоснабжение 62

2.4.5.1.5. Электроснабжение 63

2.4.5.1.6. Электросвязь 64

2.4.6. Зона рекреационного назначения 65

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования 66

2.4.8. Зона специального назначения 68

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 69

2.5.1 Зоны особо охраняемых территорий 69

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия 69

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий 71

2.5.2 Санитарно-защитные зоны 72

2.5.2.1  Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса 73

2.5.2.2 Канализационные очистные сооружения 74

2.5.2.3. Кладбища 74

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов 74

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Большое Микушкино 75

2.5.2.6. Объекты электроснабжения 75

2.5.2.7.	Транспортная инфраструктура 75

2.5.3 Санитарные разрывы магистральных трубопроводов 76

2.5.4 Охранные зоны 76

2.5.5. Зоны охраны поверхностных водных объектов 78

2.5.6 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 78

2.5.7 Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 80

2.5.8 Зоны залегания полезных ископаемых 80

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ 82

2.6.ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 83

3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ 84

3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 84

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО 86

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО 88

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение 88

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон 88

3.3.2.1. Развитие жилой зоны 93

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда 95

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны 98

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания 101

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования 105

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры 105

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры 105

3.3.2.4.1.1 Водоснабжение 106

3.3.2.4.1.2. Водоотведение 108

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение 113

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение 114

3.3.2.4.1.5. Электроснабжение 120

3.3.2.4.1.6. Электросвязь 128

3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры 132

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры 132

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть 132

3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения 137

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств 137

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения 138

Зона рекреационного назначения 139

Зона рекреационного назначения 139

Зона рекреационного назначения 140

3.3.2.7.Развитие зоны специального назначения 141

3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования 141

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 145

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО 148

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 149

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 151

3.8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 152

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО 153

5. ВЫВОДЫ 157

# 1.ВВЕДЕНИЕ.

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Исаклинский Самарской области № 07-36/23 от 07.09.2012 года, заключенного с администрацией муниципального района Исаклинский

При проектировании были учтены и использованы:

материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области». (1 этап), разработана ОАО «ГИПРОГОР».на основании муниципального контракта № 81 от 05.11.2008г.;

- Схема территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» на основании муниципального контракта № 80 от 05 ноября 2008 года с администрацией муниципального района; утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Исаклинский Самарской области №316 от 23.11.2009 г.;

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.  Разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004г, на основании государственных контрактов  №226 от 30.04.2004 г.

# Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ).Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии", 21.05.2012г. №636

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" ( 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" ( 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»( ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(10.07.2012г. №117-ФЗ)

# Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

# Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

# Федеральные Целевые программы

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (от 14.07..2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (09.06.2010г. №403).

# Законы Самарской области:

- Закон Самарской области «Об установлении границ муниципального района Исаклинский Самарской области» от 28 декабря 2004 года N 187-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Исаклинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25 февраля 2005 года N 39-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (04.05.2012г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(07.03.2012г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

# Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».(редак.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», 02.05.2012г. №226

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- т«План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (22.02.2012г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

# Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217, от 23.06.2010г. №293, от 10.09.2010г. №415, от 27.09.2010г.№ 456, от 29.10.2010г. №572, от 15.11.2010г. №595, от 29.11.2010 №621, от 14.12.2010 №650, от 17.02.2011 №63, от 25.03.2011 №112, от 21.04.2011 №140, от 28.04.2011 №156, от 27.05.2011 №248, от 11.08.2011 № 375, от 07.09.2011 №442, от 29.09.2011 №472, от 29.09.2011 №487, от 19.12.2011 №817, от 22.02.2012 №93, от 11.04.2012 №187, от 26.06.2012 №306, от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

# Ведомственные целевые программы и приказы Самарской области:

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Большое Микушкино,  о среднегодовом приросте населения с.п. Большое Микушкино и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Большое Микушкино м.р. Исаклинский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Исаклинский Самарской области.

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения «Первомайский сельсовет».

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Большое Микушкино.

- Территориальное планирование сельского поселения Большое Микушкино осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения Большое Микушкино (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Большое Микушкино являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Большое Микушкино, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Большое Микушкино исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Исаклинского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Большое Микушкино по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Большое Микушкино для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Исаклинского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Большое Микушкино;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Большое Микушкино;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Большое Микушкино;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Большое Микушкино для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Большое Микушкино в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Большое Микушкино, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Большое Микушкино;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Большое Микушкино.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ

### 2.1.1. История формирования структуры расселения. Краткая историческая справка

На территории современного муниципального района Исаклинский есть свидетельства того, что эти места осваивались еще племенами каменного века.  Около села Исаклы археологами были найдены курганные могильники и селища.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории Исаклинского района  существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки. В укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов,  за сотни  верст сюда приезжали «наездом» башкиры на «бобровую охоту». Лишь после строительства Самары, под ее защитой, в конце XVI – начале XVII века появились первые постоянные  поселения.

Освоение  края осуществлялось как русскими людьми, так и народами Поволжья – мордвой, татарами, чувашами. Русские  крестьяне всегда обустраивались на открытой местности, в низине, удобной для земледелия. Чуваши и мордва селились вблизи лесов, а нередко даже в самих лесах, где они, помимо земледелия, могли заниматься бортничеством и охотой. Крестьянские жилища, пашни, скотные дворы часто подвергались набегам кочевников.

Для охраны районов освоения были воздвигнуты крепости и линии укреплений, вдоль которых пролегли дороги, и возникло немало слобод и деревень. Возрастание количества крепостей, а вместе с ними и служилых людей, требовало развития собственного производства зерна. Появились первые переселенцы, осваивающие благоприятные для земледелия пойменные территории рек.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. В 1775 году после подавления крестьянского восстания под руководством Емельяна Пугачева в России была проведена реформа местного самоуправления. Страна была поделена на 50 губерний. В 1851 году была образована Самарская губерния, в состав которой вошли Бузулукский, Бугурусланский и Бугульминский уезды из Оренбургской губернии, Николаевский и Новоузенский – из Саратовской губернии, Ставропольский, Самарский и часть Сызранского – из Симбирской губернии. Таким образом, территория будущего Исаклинского района вошла в состав Самарской губернии.

В XIX веке произошли значительные политические перемены (создание всесильных бюрократических ведомств-министерств), которые укрепили поместных дворян в их стремлении основать свою независимость на доходах от собственного хозяйства. Поэтому раздача земель дворянству достигла в последние 10-летия XVIII века и в начале XIX века большого размаха.

В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья. В Поволжском крае в этот момент обосновались крупные землевладельцы: Дурасовы, Максимовы, Неклюдовы, Поливановы, Куроедовы, Смольковы, Оболенские, Осоргины, Богдановы, Шелашниковы и другие.

Пространственно-планировочная структура сельских населенных мест в это время наполняется объектами, отражающими их аграрную специализацию.

После провозглашения Советской власти на территории современного Исаклинского района в марте 1918 года шло интенсивное образование волостных и сельских Советов.

В 1935 году Самарская губерния была преобразована в Куйбышевскую область, в состав которой вошел вновь образованный Исаклинский район, состоящий из 23 сельских Советов со 150 населенными пунктами и численностью населения 39764 человека. Село Исаклы стало административным центром района.

22 марта 1962 году район был упразднен и вновь образован в 1967 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.12.1966 г. и решением исполкома Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 09.01.1967 года.

25.02.2005 г. на территории муниципального района Исаклинский Самарской области образовано 9 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Большое Микушкино, включающее деревню Малое Микушкино, поселок Лесной и село Большое Микушкино, являющееся административным центром сельского поселения.

# Выявленные объекты культурного (археологического) наследия, расположенные

на территории с. п. Большое Микушкино м. р. Искалинский Самарской области *

Таблица №1

| № п/п | Наименование | Типология | Населённый пункт | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 1 | Большое Микушкино | кург. мог. | Большое Микушкино | 8 км ссв | не определ. | 0,00 |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |
| 2 | Малое Микушкино I | селище | Малое Микушкино | 1,2 км ю | II тыс. до н.э. | 2,75 |
| 3 | Малое Микушкино II | селище | Малое Микушкино | 1,3 км ю | II тыс. до н.э. | 3,84 |
| 4 | Малое Микушкино III | селище | Малое Микушкино | 1,2 км ю | II тыс. до н.э. | 1,6 |
| 5 | Малое Микушкино IV | селище | Малое Микушкино | 0,6 км ю | II тыс. до н.э. | 1 |

список выявленных объектов культурного наследия,

расположенных на территории с. п. Большое Микушкино м. р. Искалинский Самарской области*

Таблица №2

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь | Конец ХIХ в. | c. Большое Микушкино |
| 2 | Кордон лесника (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | п. Лесной |

* Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области.

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения Большое Микушкино в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

### 2.1.3. Местоположение сельского поселения Большое Микушкино на территории Самарской области

Муниципальный район Исаклинский расположен в северо-восточной части Самарской области. Согласно закону Самарской области «Об установлении границ муниципального района Исаклинский Самарской области» от 28.12.2004 года N 187-ГД, установлены границы района:

- с юга с Похвистневским районом,

- с запада - с Сергиевским районом,

- с севера - Шенталинским районом,

- с востока - с Клявлинским и Камышлинским муниципальными районами. Общая площадь муниципального образования 1577 кв.км.

Сельское поселение Большое Микушкино расположено в южной части муниципального района Исаклинский, в 25 км. от районного центра.

Законом Самарской области №39-ГД от 25.02.2005 г. «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Исаклинский, Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ», установлены границы сельского поселения Большое Микушкино:

- на юге с сельскими поселениями Мордово-Аделяково и Мордово-Ишуткино муниципального района Исаклинский;

- на западе с сельским поселением Новое Якушкино муниципального  района Исаклинский;

- на северо-западе с сельским поселением Два Ключа муниципального района Исаклинский;

- на северо-востоке с сельским поселением Старое Вечканово муниципального района Исаклинский;

- на востоке с сельским поселением Новое Ганькино муниципального района Исаклинский.

Сельское поселение Большое Микушкино, включает 3 населённых пункта: село Большое Микушкино, поселок Лесной, деревня Малое Микушкино.

### 2.1.4. Природно-климатические условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Территория сельского поселения расположена в умеренно-континентальной зоне с холодной зимой и жарким летом.

Среднегодовые температуры: июля +20,2°С; января -14,8°С. Продолжительность морозного периода - 140 дней. Среднегодовое количество осадков - 426 мм. Глубина сезонного промерзания - 170 см. Преобладающими ветрами зимой являются восточные и юго-западные; летом - северные, северо-западные и западные. Средняя скорость ветра за три самых холодных месяца достигает 4,9 м/сек., а за 3 самых жарких - 3,6 м/сек

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Территория Исаклинского района относится к области Высокого Заволжья, представляющая собой волнистую равнину, пересеченную глубокими речными долинами. Поверхности водоразделов поднимаются над домнами на 100-150 м.

Район полностью располагается на Сокской возвышенно-равнинной лесостепной провинции с грядово-увалистым рельефом (Ступишин, Захаров 1977г.). Территория района постепенно понижается от востока к западу, юго-западу в этом направлении текут реки Сок, Сургут, Шунгут и другие. Рельеф осложнен сетью второстепенных долин и оврагов, в результате чего территория приобретает горный вид.

На территорию Исаклинского района заходит часть юго-запада Сокско-Шешминского района на котором расположены структуры второго порядка - Серноводско-Шугуровский и Байтуганский валы

Для рельефа района характерна асимметрия склонов речных долин и водоразделов. Южный склон обычно короткий и крутой, северный - длинный и пологий. Это связано с тектоникой района и неравномерным воздействием солнечных лучей на южные и северные склоны. Особенно высоки и обрывисты правобережья реки Сок, где выделяются Сокские горы. Они тянутся с северо-запада на север относительно границ района

Коренные карбонатные породы выходят на поверхность и играют большую роль в формировании современного рельефа. Из неогеновых отложений развиты акчагыльские морские глины, пески, галечники, встречающиеся вдоль древних долин рек.

Отсутствие рыхлых наносов и распространение коренных пород - плотных пестроцветных глин и мергелей, песчаников и известняков, трудно поддающихся размыву затрудняют образование новых оврагов. И несмотря на большую крутизну склонов, свежие овраги встречаются редко. В этих климатических условиях преобладает плоскостной смыв.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

На большой части района проектируемой территории распространен казанский водоносный комплекс, а в южной части – татарский водоносный комплекс. Водовмещающими породами казанского водоносного комплекса являются трещиноватые доломиты и известняки, встречаются песчаники и мергели. Мощность водоносного комплекса изменяется от 20-30 м в долинах рек до 40-80 м на водоразделах. Воды преимущественно безнапорные или слабо напорные. Отсутствие перекрывающих непроницаемых отложений, хорошие фильтрационные свойства пород, большое количество осадков – все это создает благоприятные условия для питания водоносного комплекса.

Часто встречаются естественные выходы подземных вод в виде родников. Преобладают воды с минерализацией 1,0-1,5 г/дм3, общая жесткость 7-16 моль/дм3. Татарский водоносный комплекс в качестве водовмещающих пород содержит терригенно-карбонатные отложения. Благодаря высокому гипсометрическому положению и значительному расчленению рельефа проектируемый район находится в благоприятных условиях для питания. Подземные воды здесь залегают на сравнительно небольших глубинах: от 0 (родники) до 10-40 м. Воды преимущественно безнапорные. По химическому составу воды в основном пресные, гидрокарбонатные-кальциевые, магниевые.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

#### 2.1.4.5. Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть территории с.п. Большое Микушкино представлена реками Сургут, протекающей на юге поселения и являющейся ее естественной границей; Ташлама – впадающей в р. Сургут в юго-восточной части поселения и являющейся ее естественной границей на востоке; Чембулатка – протекающей в центральной части сельского поселения через населенные пункты Лесной, Малое Микушкино и Большое Микушкино; Черная (Молочка), берущей свеое начало на северо-западе территории проектирования и впадающей в р. Сургут в юго-западной части поселения.

#### 2.1.4.6.Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Большое Микушкино представлены Боголюбовским месторождением нефти.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород.

На территории м.р. Исаклинский выделяют следующие типы почв:

- Черноземы выщелоченные тучные особенно широко распространены в северной части м.р. Исаклинский. В южной части эти почвы покрывают лишь ровные или слабо волнистые высокие плато водоразделов и самые верхние участки пологих склонов. Содержание гумуса в пахотном слое данного типа почв обычно около 11-12%, иногда доходит до 14%.

- Черноземы выщелоченные среднегумусные распространены в основном южнее р. Сок. Обычно гумусность данной разновидности почв в границах проетирования составляет 8-9%, но нередко и более 9%, тогда различие между тучными и среднегумусными выщелоченными черноземами сглаживается и разделение тех и других становится очень условным.

- Черноземы типичные распространены по высоким водораздельным плато, пологим склонам и древним речным долинам. По механическому составу в этих почвах преобладают глинистые и тяжелосуглинистые разновидности. Среднее содержание гумуса в пахотном слое – 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%.

- Темно-серые слабо оподзоленные почвы в развиты почти исключительно под лесами. На распаханных территориях они встречаются очень редко и весьма малыми площадями.

В м.р. Исаклинский черноземы типичные тучные распространены очень широко, являясь основным компонентом почвенного покрова. При существенных морфологических различиях черноземы типичные тучные исследуемой территории весьма однообразны по механическому составу. Они главным образом глинистые, редко тяжелосуглинистые и никогда не бывают легкосуглинистыми и супесчаными. Содержание гумуса, как правило, порядка 10-12%.

Черноземы карбонатные тучные распространены, как правило, в условиях пересеченного рельефа. По механическому составу встречаются черноземы карбонатные глинистые, тяжелосуглинистые и среднесуглинистые.

На территории м.р. Исаклинский черноземы долинные представлены несколькими разновидностями. Из них главное значение имеют черноземы долинные перерытые глинистого или тяжелосуглинистого механического состава. В местах близкого уровня грунтовых вод или выходов верховодок на террасах Сока и Сургута спорадически наблюдается долинный солончаковый чернозем. Он с качественной стороны характеризуется как кальциево-сульфатный, что связывается с обилием гипсов в составе пород, слагающих водоразделы в области развития цехштейна.

Пойменные аллювиально-луговые почвы имеют небольшое распространение (0,9%). Их важнейшей особенностью является высокая гумусность, как по процентному содержанию органического вещества относительно минеральной массы, так и по суммарному запасу его в почвенной толще.

По природно-ландшафтному районированию территория м.р. Исаклинский относится к лесостепи Высокого Заволжья. Под лесами занято 29,9 тыс. га. Участки лесов расположены почти равномерно отдельными массивами и распределены между тремя лесничествами: Исаклинским, Микушкинским и Аделяковским.

Основной видовой состав древесных пород: дуб, береза, осина, липа, клен. Имеются посадки хвойных пород: сосна, лиственница, ель. Дуб произрастает в основном в районе Исаклинского лесничества. Микушкинский лесопункт и лесничество разрабатывают деловую древесину для выработки ширпотреба и на топливо для нужд местного хозяйства.

#### 2.1.4.8. Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Большое Микушкино представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Сургут, Ташлама, Черная; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Кроме того, на территории сельского поселения располагается пять памятников природы регионального значения:

- «Озеро Молочка» - пруд, сформировавшийся выше плотины на р. Черная, и прилегающие к нему склоны. Наибольшую природоохранную ценность представляет склон левого коренного берега, который заболочен, наблюдается выход грунтовых вод. Озеро получило свое название  за мутно-белый цвет воды, напоминающий молоко, из-за присутствия в ней коллоидной серы, образующейся при смешении воды сероводородных источников, выходящих вдоль русла реки. Прозрачность воды 0,3-0,5 м. Сероводородный ил со дна озера добывается курортом «Сергиевские минеральные воды» в качестве лечебной грязи;

- «Озеро Солодовка» - водно-болотный комплекс, сформировавшийся в русле р. Сургут, и прилегающие к нему материковые склоны. Несколько старичных озер, сложной вытянутой формы, соединенных протоками. В подножии материкового склона и в пойме выходят на поверхность не менее трех источников с минерализованной сероводородной водой;

- «Древостой дуба» - памятником природы являются два участка – фрагменты водораздела и прилегающие к нему увалы, опускающиеся в долину р. Черная. Водораздел занят широколиственными лесами;

- «Исаклинская нагорная степь» - фрагмент водораздела и прилегающие увалы, опускающиеся в долину р. Шунгут.  Водораздел занят широколиственными лесами;

- «Липовый древостой» - участок липового леса на пологом склоне северной экспозиции водораздела Сок-Сургут, в центре лесного массива. Границы между положительными и отрицательными формами рельефа слабовыраженные. Лесной массив неоднократно пройден различными видами рубок.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Большое Микушкино муниципального района Исаклинский

#### 2.2.1.1. Основные демографические тенденции

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Исаклинский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Исаклинский

На территории Исаклинского района расположены 9 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Исаклы (численность населения на 01.01.10 – 4418 человек).

# Сельские поселения муниципального района Исаклинский:

- Большое Микушкино  (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  1793 человека;

- Два Ключа (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1087  человек;

- Исаклы (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 4987 человек;

- Ключи (в составе 13 населенных пунктов) – общее число жителей 970 человек;

- Мордово-Аделяково (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  593 человека;

- Мордово-Ишуткино (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 552 человека;

- Новое Ганькино (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1074 человека;

- Новое Якушкино (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 1505 человек;

- Старое Вечканово (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1233 человека.

В целом в муниципальном районе Исаклинский по данным на 1.01.10 проживает 13317 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Исаклинский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1 Динамика естественного движения населения муниципального района Исаклинский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Исаклинский.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области. В районе немного выше уровень рождаемости при более высоком уровне смертности. Рис. 6.1 Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Исаклинский.

Младенческая смертность в Исаклинском районе в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1998 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района оказался выше регионального показателя. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Исаклинский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В последние годы в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако в последующий период в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Исаклинский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Исаклинского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Исаклинский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,7% против 18,4%. Таким образом, разрыв составляет 4,3%, что ниже среднего показателя по сельскому населению Самарской области (7,1%). Доля трудоспособного населения в районе на 1% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Исаклинский примерно на 2,2 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Исаклинский на протяжении последних 20 лет не отличались высокой стабильностью. В 90-х годах миграционный прирост был настолько велик, что перекрывал естественную убыль населения, В 2005 году миграционный прирост сменился оттоком населения, усугубляя процесс депопуляции. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения муниципального района Исаклинский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Исаклинский прибыло на 129 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Исаклинский.

Население муниципального района Исаклинский отличается некоторым национальным разнообразием: около 37,8% населения района – чуваши; 36,6% - русские; 19,5% - мордва; 2,7% - татары; 1,8% - украинцы; 0,4% - армяне.

#### 2.2.1.3 Демографическая ситуация в сельском поселении Большое Микушкино м.р. Исаклинский

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Исаклинский, в том числе в с.п. Большое Микушкино. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Большое Микушкино м.р. Исаклинский). По данным, предоставленным администрацией с.п. Большое Микушкино, в период с 2003 по 2011 гг. уровень смертности в основном превышал уровень рождаемости. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Большое Микушкино).

На протяжении анализируемого периода средний коэффициент рождаемости был на 0,5 промилле больше, чем в м.р. Исаклинский, при этом средний уровень смертности был ниже на 2,1 промилле. Самым низким был уровень смертности в 2005 году (6,0 чел./тыс.), в этот период в с.п. Большое Микушкино родившихся было несколько больше, чем умерших (уровень рождаемости 12 чел./тыс.).

В 2006-2009 годах процесс депопуляции сглаживался внешней миграцией, которая покрывала естественную убыль. В последние годы миграционные процессы в с.п. Большое Микушкино нестабильны и характеризуются оттоком мигрантов. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Большое Микушкино).

# Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения

с.п. Большое Микушкино м.р. Исаклинский (на 1 тыс. жителей)

# 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Большое Микушкино

# 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Большое Микушкино

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Большое Микушкино, прежде всего, на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста.  Заметно увеличение доли пожилого населения. Данные о возрастной структуре населения с.п. Большое Микушкино представлены в таблице .№3.

# Таблица №3

Данные о возрастной структуре населения с.п. Большое Микушкино на 01.01.2012г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 352 | 20,5 |
|  | до 6 лет | 147 | 8,5 |
|  | от 7 до 15 | 168 | 9,8 |
|  | от 16 до 17 лет | 37 | 2,2 |
| II. | Из общей численности населения: | 1722 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 315 | 18,3 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 884 | 51,3 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 406 | 23,6 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 478 | 27,7 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 523 | 30,4 |
|  | женщины старше 54 лет | 317 | 18,4 |
|  | мужчины старше 59 лет | 206 | 12,0 |

По данным, предоставленным администрацией с.п. Большое Микушкино, доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 18,3% от всего населения, то есть находится на уровне среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Большое Микушкино составляет 30,4%, тогда как в среднем по м.р. Исаклинский эта доля на 7,7% меньше.

Процент трудоспособного населения в с.п. Большое Микушкино значительно меньше районных показателей (на 7,6%), он составляет 51,3%. Таким образом, нетрудоспособное население составляет почти половину всего населения с.п. Большое Микушкино. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

В остальном демографическая ситуация в сельском поселении Большое Микушкино складывается в русле общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации муниципального района Исаклинский.

По данным Самарастат, число жителей в с.п. Большое Микушкино было непостоянным, с 2005 по 2009 гг. отмечался рост, в последние годы – сокращение численности населения. (Рис. 13 Динамика численности населения с.п. Большое Микушкино). В таблице №4 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Большое Микушкино.

# Таблица №4…

# Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Большое Микушкино

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Большое Микушкино | 1940 | 1831 | 1926 | 1973 | 1793 | 1722 |
| с. Большое Микушкино | 1115 | 1019 | 1078 | 1120 | 1007 |  |
| п. Лесной | 96 | 103 | 99 | 100 | 74 |  |
| д. Малое Микушкино | 729 | 709 | 749 | 753 | 712 |  |

Рис. 13.

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Большое Микушкино численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 218 человек.

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Большое Микушкино

Площадь земель в границах сельского поселения Большое Микушкино получена в результате компьютерной обработки данных (ГИС ИНГЕО) и составляет 14658,0 га.

# Территория поселения представлена следующими категориями земель

- земли сельскохозяйственного назначения

- земли населенных пунктов

- земли  промышленности, энергетики, транспорта и т.д.

- земли особо охраняемых территорий и объектов

- земли лесного фонда

По формам собственности земли распределены следующим образом:

- земли в государственной и муниципальной собственности составляют 6788,0 га (сведения по разграничению государственной и муниципальной собственности отсутствуют);

-земли в собственности юридических лиц составляют 0,0 га;

-земли в собственности граждан составляют 7870,0 га.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения: сельскохозяйственными угодьями (пашнями, пастбищами и сенокосами), древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, часть земель данной категории находится  под лесными землями, застройкой, дорогами  и водными объектами.

Земли населённых пунктов расположены в границах села Большое Микушкино, поселка Лесной, деревни Малое Микушкино. Эта категория земель представлена в основном сельскохозяйственными угодьями, а также землями под застройкой и дорогами.

Земли особо охраняемых территорий и объектов представлены землями ООПТ, а именно лечебно-оздоровительными местностями и курортами.

Земли промышленности, энергетики и транспорта расположены под дорогами, проходящими по территории поселения, под водой и нарушенными землями.

Земли лесного фонда расположены преимущественно под лесными землями, покрытыми и не покрытыми лесами. Леса в границах сельского поселения Большое Микушкино относятся к Сергиевскому лесничеству Самарской области. На момент разработки Генерального плана, деятельность на территории лесничества осуществлялась в соответствии с «Лесохозяйственным регламентом Сергиевского лесничества», в котором определены виды разрешенного использования лесов. В составе земель лесного фонда есть сельскохозяйственные угодья, земли под дорогами и застройкой.

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Большое Микушкино

Таблица № 5

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли сельскохозяйственного назначения | 8661,0 |
| 2 | земли населенных пунктов | 476,0 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта и т.д., в том числе | 74,0 |
| 3.1 | промышленности | 33,0 |
| 3.2 | энергетики | 1,0 |
| 3.3 | транспорта (автомобильного) | 38,0 |
| 3.4 | Связи, радиовещания | 2.0 |
| 4 | земли особо охраняемых территорий и объектов, в том числе | 37,0 |
| 4.1 | ООПТ (лечебно-оздоровительные местности) | 37,0 |
| 5 | земли лесного фонда | 5410,0 |
|  | Итого: | 14658,0 |

Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области», выполненного ОАО «ВолгоНИИгипрозем» в 2004г.

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО

Планировочная структура населённых пунктов сельского поселения Большое Микушкино определяется следующими факторами: особенностями гидрографии и рельефа территории, улично-дорожной сетью населённых пунктов. Разработка генерального плана сельского поселения  предусматривается с  учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий, отвечающих градостроительным требованиям.

Сельское поселение имеет компактную территорию, которая пересекается с севера на юг автодорогой регионального или межмуниципального значения "Похвистнево - Сосновка" - "Урал". Все населённые пункты сельского поселения расположены на этой автодороге. В центральной части поселения находится село Большое Микушкино, к северу от него – посёлок Лесной, к югу – деревня Малое Микушкино.

Населённые пункты имеют линейную планировочную структуру, подчинённую особенностям рельефа и гидрографии.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона

- общественно-деловая зона

-зона производственного использования

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона рекреационного назначения

- зона специального назначения.

### 2.4.1. Жилая зона

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

В населенных пунктах поселения Большое Микушкино преобладает  малоэтажная застройка, представленная индивидуальными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками.

#### 2.4.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Большое Микушкино составляет 42079 кв. м, государственный и муниципальный фонд отсутствует, частный фонд составляет 42079 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 24,4 кв. м/чел.

Характеристика жилищного фонда по видам собственности и типам застройки представлена в таблицах № 6 и №7.

Данные по жилищному фонду сельского поселения Большое Микушкино

# По видам собственности

# Таблица № 6

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2008 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общий жилой фонд, тыс. м2 общ. площади, в т.ч. | 42079 |
|  | государственный | - |
|  | муниципальный | - |
|  | частный, в том числе: | 42079 |
|  | в с. Большое Микушкино | 24317 |
|  | в д. Малое Микушкино | 16427 |
|  | в п. Лесной | 1335 |
| 2 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 24,4 |

# По типам  застройки

# Таблица №7

| № п/п | Наименование | Кол-во домов | Общая площадь (тыс. м2) | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 558 | 36715 | 87 |
| 2 | Блокированная застройка | 31 | 5364 | 13 |
| 3 | Застройка многоквартирными домами |  |  |  |
|  | Всего: | 589 | 42079 | 100 |

В сельском поселении Большое Микушкино имеются жилые дома, отнесённые к ветхому жилищному фонду в соответствии с законодательством Российской Федерации и законом Самарской области «О жилище».

# Ветхий фонд, подлежащий сносу.

# Таблица №8

| № пп | Наименование | Улица | № дома | Мате риал стен | Износ (%) | Общая площадь м2 | Кол-во прож. (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Большое Микушкино |
| 1 | с.Большое Микушкино | ул.Советская | 83 | дерево | 65 | 60 | 1 |
| 2 | с.Большое Микушкино | ул.Советская | 69 | Дерево | 65 | 32,3 | 1 |
| 3 | с.Большое Микушкино | ул.Советская | 30 | Дерево | 65 | 25 | 1 |
| 4 | с.Большое Микушкино | ул.Советская | 36 | Дерево | 65 | 38 | 1 |
| 5 | с.Большое Микушкино | ул.Переулочная | 41 | Дерево | 65 | 10 | 1 |
| 6 | с.Большое Микушкино | ул.Чекмасов ская | 4а | дерево | 70 | 30 | 1 |
| д. Малое Микушкино |
| п. Лесной |

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Из-за незначительного количества объектов социальной инфраструктуры, общественно-деловые зоны сформированы не во всех населённых пунктах сельского поселения Большое Микушкино. В селе Большое Микушкино учреждения и предприятия обслуживания сосредоточены по улице Советской, образуя общественный центр села.

Размещение объектов образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли не во всех случаях соответствует радиусам обслуживания населения на территории поселения.

#### 2.4.2.1.УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Полный перечень существующих объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками приводится в Таблице № 9.

# Существующие объекты капитального строительства, расположенные в границах сельского поселения

# Таблица № 9

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | СОСТОЯНИЕ (аварийное удовлетворит. хорошее треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | Структурное подразделение «Березка» ГБОУ СОШ с.Большое Микушкино | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.106 | 150 | место | хорошее | муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | ГБОУ СОШ с.Большое Микушкино | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.104 | 480 | учащиеся | хорошее | муниципального района |
| 4.2 | Маломикушкинский филиал МГБУ СОШ с.Большое Микушкино | д. Малое Микушкино, ул. Октябрьская, д.16 | 280 | учащиеся | требуется капитальный ремонт | муниципального района |
|  | Объекты здравоохранения |
| 5.1 | Отделение общей врачебной практики села Большое Микушкино | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.120а | 30 | посещение в смену | хорошее | муниципального района |
| 5.2 | Аптека | с. БольшоеМикушкино, ул. Советская, д.96 | 1 | объект |  | муниципального района |
| 5.3 | ФАП дер.Малое Микушкино | д. Малое Микушкино, ул. Октябрьская, д.16 | 15 | посещение в смену | хорошее | муниципального района |
| Объекты социального обеспечения |
| 6.1 | Большемикушкинское отделение социального обслуживания на дому | с. Большое Микушкино, Ул. Советская. д.96 | 70 | место | удовлетворительное | сельского поселения |
| 6.2 | Центр общения и здоровья | д. Малое Микушкино, ул. Октябрьская, д.22 | 10 | место | требуется капитальный ремонтремонт | муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.2 | Школьная спортивная площадка | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.104 | 0,1 | га |  | муниципального района |
| 7.3 | Школьный спортивный зал | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.104 | 128 | м2 площади пола | хорошее | муниципального района |
| 7.4 | Спортивный зал | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.102 | 300 | м2 площади пола | хорошее | сельского поселения |
| 7.5 | Школьный спортивный зал | д. Малое Микушкино, ул. Октябрьская, д.16 | 128 | м2 площади пола | требуется капитальный ремонт | муниципального района |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | Большемикушкинский сельский дом культуры | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.102 | 270 | место | хорошее | сельского поселения |
| 8.2 | Большемикушкинская сельская библиотека | с. Большое Микушкино. Ул. Советская, д.102 | 14200 | тыс. ед. хранения/ читательское место | хорошее | сельского поселения |
| 8.3 | Маломикушкинский сельский дом культуры | д. Малое Микушкино, ул. Октябрьская, д.22 | 120 | место | удовлетворительное | сельского поселения |
| 8.4 | Маломикушкинская сельская библиотека | дер.Малое Микушкино, ул. Октябрьская, д.22 | 6200 | тыс. ед. хранения/ читательское место | удовлетворительное | сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | Супермаркет | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.118 | 180 | м2 торговой площади | хорошее | муниципального района |
| 9.1 | Магазин «Бриз» ИП Минелбаева Э.А. | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.118 | 35 | м2 торговой площади | хорошее | частное |
| 9.2 | Магазин ИП Зинькова | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.120 | 48 | м2 торговой площади | Удовлетворительное | Частное |
| 9.2 | Промтовары ЧП Ларионов | с.Большое Микушкино, ул. Советская, д.120 | 32 | м2 торговой площади | Удовлетворительное | частное |
| 9.3 | Магазин ИП Яковлева Л.А. | с.Большое Микушкино, ул. Советская, д.116а | 35 | м2 торговой площади | хорошее | частное |
| 9.3 | Магазин ИП Яковлева Л.А. | с.Большое Микушкино, ул. Советская, д.116а | 35 | м2 торговой площади | хорошее | частное |
| 9.4 | Магазин №1 ООО «Тафко» | с.Большое Микушкино, ул. Советская, д.101 | 50 | м2 торговой площади | Удовлетворительное | частное |
| 9.5 | Магазин «Продукты» ЧП Ларионов | с.Большое Микушкино, ул. Советская, д.103а | 32 | м2 торговой площади | удовлетворительное | частное |
| 9.6 | Магазин «Продукты» ИП Григорьев | с.Большое Микушкино, ул. Советская, д.103 | 20 | м2 торговой площади | удовлетворительное | частное |
| 9.7 | Магазин «Продукты» ЧП Ларионов | д. Малое Микушкино, ул. Октябрьская, д.20 | 40 | м2 торговой площади | удовлетворительное | частное |
| 9.8 | Магазин № 1 | д. Малое Микушкино, ул. Октябрьская, д.22 | 48 | м2 торговой площади | Удовлетворительное | частное |
| 9.9 | Магазин ООО «Тафко» | д. Малое Микушкино | 20 | м2 торговой площади | Удовлетворительное | частное |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Бар ЧП Ларионов | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.120 | 32 | м2 торговой площади | Удовлетворительное | частное |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11 |  |  |  | Рабочее место |  |  |
| 12 |  |  |  | кг белья в смену, кг вещей в смену,место |  |  |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Администрация сельского поселения Большое Микушкино | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.96 | 7 | Объект, рабочее место | удовлетворительное | сельского поселения |
| 13.2 | Правление СПК «Коммунар» | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.96 |  |  | удовлетворительное | частное |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |
| 14.1 | Большемикушкинский филиал ОАО «Сбербанка России» | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.96 | 1 | Объект, операционная касса (место) | хорошее | сельского поселения |
| 14.2 | Отделение почтовой связи ФГУП «Почта России» с.Большое Микушкино | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.116 | 1 | Объект, операционная касса (место) | удовлетворительное | федеральное |
| 14.3 | Отделение почтовой связи ФГУП «Почта России» дер.Малое Микушкино | д. Малое Микушкино, ул. Первомайская, д.52 | 1 | Объект, операционная касса (место) | удовлетворительное | федеральное |
| 14.4 | Маломикушкинский филиал ОАО «Сбербанк России» | д. Малое Микушкино, ул. Первомайская, д.52 | 1 | Объект, операционная касса (место) | хорошее | сельского поселения |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | Пожарное депо | с. Большое Микушкино, территория СПК «Коммунар» | 1 | Машино-выезд |  | частное |
| 15.2 | Пожарное депо | д. Малое Микушкино, территория ООО «Тафко» | 1 | Машино-выезд |  | частное |
| Объекты культового назначения |
| 16.1 | Церковь Святой Троицы | с. Большое Микушкино, ул. Степная, д.2б | 100 | Объект | хорошее | частная |

.

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице №10

# Обеспеченность жителей сельского поселения Большое Микушкино объектами обслуживания.

# Таблица № 10

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (147) | 103 | 150 | 145 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 196 | 760 | 388 |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (168) |  |  |  |
|  |  |  | 75% от 16 до 17III ступень (37) |  |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | объект | по заданию | по заданию | - | - |
|  | Поликлиническое отделение | объект | по заданию | по заданию | - | - |
|  | ФАП | объект | по заданию | по заданию | 2 | - |
|  | аптеки | объект | по заданию | по заданию | 1 | - |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1,4 | 3,1 | 221 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 344 | 556 | 162 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 172 | - | 0 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 230 | 396 | 390 | 98 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 10 | 20,4 | 204 |
|  |  | чит. мест | 5 | 9 | - | 0 |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 283 | 487 | 575 | 118 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 69 | 32 | 46 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 12 | - | 0 |
| 9 | Предприятия коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные самообслуживания | кг белья в смену | 30 | 52 | - | 0 |
|  | Химчистки самообслуживания | кг вещей в смену | 1,5 | 2,5 | - | 0 |
|  | бани | место | 7 | 12 | - | 0 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 10 | - | 0 |

### 2.4.3. Зона производственного использования

Земельные участки в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

Производственная зона сельского поселения Большое Микушкино представлена двумя объектами: складами, расположенными у восточной границы села Большое Микушкино, и колбасным цехом, расположенными у восточной границы деревни Малое Микушкино.

Близость производственной зоны к жилой застройке будет ограничивать развитие предприятий, так как с увеличением их мощности возможно увеличение размера санитарно защитной зоны. В этом случае возникает необходимость выноса предприятия за пределы селитебной территории.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Объекты производственного назначения сельского поселения Большое Микушкино

Таблица №11

| № ГП | Наименова ние | Местоположение | Характер производимой продукции, мощность | Единицы измерения | Состояние | Значение (собствен ность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6 | Склады | С. Большое Микушкино |  |  | действующее | частная |
| 2.12 | Колбасный цех | Д. Малое Микушкино. | Производство колбасных изделий |  | действующее | частная |

### 2.4.4. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Большое Микушкино расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах придорожной полосы.

#### 2.4.4.1. ТРАНСПОРТ

##### 2.4.4.1.1 Внешний транспорт

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения "Урал" и дороги регионального или межмуниципального значения: "Похвистнево - Сосновка" - "Урал", "Похвистнево - Урал" - Малое Микушкино (в соответствии с «Перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области», утвержденным Постановлением Правительства Самарской области от 9 августа 2006 г. № 106).

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано. Связь с районным центром осуществляется общественным пассажирским транспортом по маршруту: «с. Мордово-Аделяково – г. Самара», «с. Мордово-Аделяково – с. Исаклы».

Также в сельском поселении Большое Микушкино осуществляется транспортная доставка учащихся в образовательные учреждения по маршрутам:

с. Малое Ишуткино – д. Малое Микушкино – с.Большое Микушкино,

п. Лесной - с.Большое Микушкино.

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Коллективные стоянки постоянного хранения автомобилей в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

На территории поселения имеется автозаправочная станция на въезде в деревню Малое Микушкино по автодороге "Похвистнево - Сосновка" - "Урал";

##### 2.4.4.1.4. Транспортные сооружения

На территории сельского поселения Большое Микушкино имеются мостовые сооружения:

- на пересечении реки Сургут и автодороги "Похвистнево - Сосновка" - "Урал";

- в деревне Малое Микушкино по автодороге "Похвистнево - Урал" - Малое Микушкино.

#### 2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населённых пунктов

К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся автомобильные дороги общего пользования, расположенные  в границах населённых пунктов (улично-дорожная сеть населённых пунктов), за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения и частных автомобильных дорог (ФЗ №257 от 8 ноября 2007г. «Об автомобильных дорогах»). Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице №12.

Существующие объекты улично-дорожной сети, расположенные в границах населённых пунктов сельского поселения Большое Микушкино

(автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения (ФЗ №257 от 08.11.2007г.)

# Таблица № 12

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория улиц и дорог |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Большое Микушкино |
| 1 | ул.Советская | 17700 | 2,95 | 2,95 |  |  | Автомобильная дорога общего пользования местного значения поселения (совмещена с региональной дорогой) |
| 2 | ул.Чекмасовская | 10720 | 2,68 |  |  | 2,68 | автомобильная дорога общего пользования местного значения поселения |
| 3 | л.Коммунаровская | 6680 | 1,67 |  |  | 1,67 | автомобильная дорога общего пользования местного значения поселения |
| 4 | ул.Переулочная | 6800 | 1,7 |  |  | 1,7 | автомобильная дорога общего пользования местного значения поселения |
| 5 | ул.Степная | 2800 | 0,7 |  |  | 0,7 | автомобильная дорога общего пользования местного значения поселения |
|  | Итого | 44700 | 9,7 | 2,95 | 0,0 | 6,75 |  |
| д. Малое Микушкино |
| 6 | ул.Комсомольская | 7200 | 1,8 |  |  | 1,8 | автомобильная дорога общего пользования местного значения поселения |
| 7 | ул.Октябрьская | 9600 | 2,4 |  |  | 2,4 | автомобильная дорога общего пользования местного значения поселения |
| 8 | ул.Первомайская | 7600 | 1,9 |  |  | 1,9 | автомобильная дорога общего пользования местного значения поселения |
| 9 | ул.Молодежная | 3200 | 0,8 |  |  | 0,8 | автомобильная дорога общего пользования местного значения поселения |
|  | Итого | 26700 | 6,9 | 0,0 | 0.0 | 6,9 |  |
| п. Лесной |
| 10 | ул.Лесная | 4000 | 1 | 1 |  |  | автомобильная дорога общего пользования местного значения поселения (совмещена с региональной дорогой) |
| 11 | ул.Заречная | 3200 | 0,8 |  |  | 0,8 | автомобильная дорога общего пользования местного значения поселения |
|  | Итого | 7200 | 1,8 | 1.0 | 0,0 | 0,8 |  |
|  | Всего по с. п. Большое Микушкино | 78600 | 18.4 | 3,95 | 0,0 | 14.45 |  |

### 2.4.5. Зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения водозаборных сооружений, участков очистных сооружений канализации, понизительных подстанций, отопительных котельных, ГРС, магистральных газопроводов и других объектов инженерной инфраструктуры

#### 2.4.5.1. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Инженерное обеспечение сельского поселения Большое Микушкино включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

село Большое Микушкино – а/ц

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 2 родников: 1. по ул. Советская, мощностью 18250 тыс. м3/год, 2. по ул. Чекмасовская, мощностью 91250 тыс. м3/год.

В схему системы водоснабжения включены: ВБ по ул. Степная (новая) ёмкостью 25 м3, резервуар на востоке села ёмкостью 50 м3, кольцевые и тупиковые сети водопровода диаметром 50-75 мм, общей протяженностью 18,5 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб - сталь. Износ труб 90%.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 1пожарного гидранта. Требуется установка дополнительных пож. гидрантов.

деревня Мало Микушкино

Централизованным водоснабжением деревня обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 скважины:  по ул. Октябрьская, мощностью 86724 тыс. м3/год.

В схему системы водоснабжения включены: 1 резервуар (на востоке за границей села ёмкостью 50 м3, кольцевые и тупиковые сети водопровода диаметром 50-75 мм, общей протяженностью 6,575 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб - чугун, сталь. Износ труб 80%.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 1пожарного гидранта.

# Посёлок Лесной

Централизованное водоснабжение в посёлке отсутствует. Обеспечение водой осуществляется из колодцев и родников. Пожаротушение — пирс.

##### 2.4.5.1.2. Водоотведение

село Большое Микушкино – а/ц, посёлок Лесной, деревня Мало Микушкино.

Централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора. Дождевая канализация – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

село Большое Микушкино – а/ц

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здание  школы и детского сада, СДК, администрация.

Источником тепла школы и СДК является встроенная котельная, оборудованная котлами КВА-100, 3 шт + 3 шт (установленная мощность  по 300 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С.

Источником тепла детского сада является встроенная котельная, оборудованная котлами КВА-80, 1 шт (установленная мощность 80 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С.

Источником тепла администрации является встроенная котельная, оборудованная котлами КВА-40, 2 шт (установленная мощность 80 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

п.Лесной,  д. Малое Микушкино.

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Все потребители оборудованы собственными автономными тепловыми источниками – котлами различной модификации на газовом топливе.

##### 2.4.5.1.4.Газоснабжение

село Большое Микушкино – а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №130, в с.Большое Микушкино. По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП№13, в котором давление снижается до (менее 1,2 Мпа) и снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

п.Лесной.

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №130, в с.Большое Микушкино. По газопроводу высокого давления ( 0,3-0,6 МПа) газ поступает в ШГРП№54, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

д. Малое Микушкино

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №130, в с.Большое Микушкино. По газопроводу высокого давления (менее 1,2 Мпа) газ поступает в ГРП№12 д.Малое Микушкино в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

##### 2.4.5.1.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения сельского поселения Большое Микушкино(село Большое Микушкино,поселок Лесной,деревня Малое Микушкино) является головная подстанция ПС «Ново-Ганькино» напряжением 35/10кВ ,  .Балансовая принадлежность подстанции филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ»  «Самарские распределительные сети».Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по сетям 0,4кв. Владельцами сетей 10кв и 0,4кв,подстанций 10/0,4кв являются ОАО»МРСК ВОЛГИ»  »Самарские распределительные сети» и ЗАО»ССК».Данные по сетям и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- 	общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Большое Микушкино

# Таблица №13

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: местоположение количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС «Новое Ганькино» ПС 35/10кВ Село Новое Ганькино ПС «Морд. Ишуткино» ПС 35/10кВ |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6-10 кВ: кабельные, сечением… воздушные, сечением… |  |

# Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в сельском поселении Большое Микушкино

Таблица №14

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАО «ССК». |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | КТП 127/250 КТП 130/160 КТП 131/160 КТП 101/160 КТП 109/400 КТП 110/400 КТП 111/250 КТП 112/400 КТП 113/315 | Б.Микушкино,Ул.Степная ул.Пролетарская,ул.Дачная Б.Микушкино,Ул.Озерное п.Лесной М.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино |
|  | ОАО»МРСК ВОЛГИ» |  |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | КТП 123/100 КТП 124/100 КТП 125/100 КТП 126/160 КТП 128/160 КТП 129/100 КТП 117/100 КТП 118/100 КТП 119/160 КТП 120/100 КТП 121/250 КТП 201/63 | Б.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино М.Микушкино М.Микушкино М.Микушкино М.Микушкино М.Микушкино М.Микушкино |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Большое Микушкино обеспечивают АТС   в с.Большое Микушкино и Малое Микушкино.

При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Большое Микушкино к АТС были проложены соединительные кабели связи. По селам района проведена прокладка распределительной кабельной сети.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон», строятся базисные станции операторов сотовой связи «Билайн», «Смартс», «МТС».

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Большое Микушкино

Таблица №15

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС 50/200 местоположение емкость Вид собственность | с. Большое Микушкино ул. Советская 116 …120 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных ящиков ЯКГ-10 Протяжённость линий связи |  |
| АЛС 4096С местоположение емкость Вид собственность | с. Малое Микушкино ул. Молодежная 14 …128 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных ящиков ЯКГ-10 Протяжённость линий связи |  |

### 2.4.6. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Рекреационные зоны на территории поселения представлены озелененными территориями общего пользования, лесами, прибрежными зонами реки Сургут, реки Чембулатка и многочисленных прудов. Специально обустроенные зоны отдыха на территории поселения отсутствуют.

# Озелененные территории общего пользования представлены:

- в с. Большое Микушкино сквером по ул. Советской (17.1), площадью 0,7 га;

- в д. Малое Микушкино сквером по ул. Октябрьской (17.2), площадью 0,2 га,

и сквером по ул. Молодёжной (17.3), площадью 0,8 га.

# Плоскостные спортивные сооружения представлены:

- футбольным полем, расположенным к западу от с. Большое Микушкино (7.1), площадью 1,7 га;

- спортивной площадкой, расположенной за границей д. Малое Микушкино (7.6), площадью 1,3 га.

Леса, расположенные в границах поселения, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности.

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использование ее потенциала в туристическом бизнесе.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования может размещаться, как за пределами населённых пунктов, так и в их границах, и включает в себя преимущественно территории сельскохозяйственных угодий (Cх 1): пашни, пастбища, сенокосы, земли, занятые многолетними насаждениями и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд, а также территории предприятий сельскохозяйственного назначения, дачные массивы, участки, предназначенные для садоводства и огородничества (Сх 2).

Зона сельскохозяйственного использования (Сх 2) сельского поселения Большое Микушкино представлена площадками, рассредоточенными по территории поселения. Близость производственных площадок к жилым зонам может ограничивать развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно защитной зоны.

# Перечень объектов сельскохозяйственного назначения

# Таблица № 16

| № ГП | Наименование объекта | Место положение (адрес) | Характер производимой продукции, мощность | Единицы измерения | Состояние | Значение (собствен ность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Откормочная база | с. Большое Микушкино | 200 | голов КРС | действующее | частная |
| 2.2 | МТМ | с. Большое Микушкино |  | Единиц техники | действующее | частная |
| 2.3 | Зерноток | с. Большое Микушкино |  |  | действующее | частная |
| 2.4 | МТФ | с. Большое Микушкино | 400 | голов КРС | действующее | частная |
| 2.5 | Зерноток | с. Большое Микушкино |  |  | действующее | частная |
| 2.7 | МТФ | д. Малое Микушкино | 200 | голов КРС | действующее | частная |
| 2.8 | МТМ | д. Малое Микушкино |  |  | действующее | частная |
| 2.9 | Зерноток | д. Малое Микушкино |  |  | действующее | частная |
| 2.10 | СТФ | д. Малое Микушкино |  |  | действующее | частная |
| 2.11 | ОТФ | д. Малое Микушкино | 200 | овец | действующее | частная |

### 2.4.8. Зона специального назначения

На территории сельского поселения расположены объекты специального назначения, к которым относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории сельского поселения Большое Микушкино расположено три действующих кладбища:

- к западу от с. Большое Микушкино, в 160 м от границы населённого пункта, площадью 2,29 га;

- к западу от д. Малое Микушкино, в 120 м. от границы населённого пункта, площадью 1,56 га;

- в северной части п. Лесной, площадью 0.14 га.

Санитарно – защитная зона от сельских кладбищ согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 50 метров. Санитарно-гигиенические разрывы до жилой застройки выдержаны.

В границах сельского поселения Большое Микушкино находятся 2 действующих скотомогильника:

- к юго-западу от с. Большое Микушкино, в 500 м от границы населённого пункта, не соответствующий требованиям ВСП;

- к северо-востоку от д. Малое Микушкино, в 60 м от границы населённого пункта, не соответствующий требованиям ВСП.

Для всех скотомогильников, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона составляет 1000 метров.

На территории скотомогильников запрещается:

- пасти скот и косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю за пределы скотомогильника;

- использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения прошло менее 25 лет;

- строительство промышленных объектов, связанных с приемом и переработкой продуктов питания и кормов.

Твердые бытовые отходы с.п. Большое Микушкино размещаются на двух несанкционированных свалках, расположенных в южной части с. Большое Микушкино и в районе кладбища д. Малое Микушкино.

Непосредственная близость данных объектов к жилой застройке оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

### 2.5.1 Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. Большое Микушкино  располагается 2 памятника архитектуры и 5 памятников археологии (таблицы 2,3).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

# Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проект зоны охраны объектов историко-культурного наследия с.п. Большое Микушкино включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

# Таблица №17

Выявленные объекты культурного (археологического) наследия, расположенные на территории с. п. Большое Микушкино м. р. Искалинский Самарской области

| № п/п | Наименование | Типология | Населённый пункт | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Большое Микушкино | кург. мог. | Большое Микушкино | 8 км ссв | не определ. | 0,00 |
| 2 | Малое Микушкино I | Селище | Малое Микушкино | 1,2 км ю | II тыс. до н.э | 2,75 |
| 3 | Малое Микушкино II | селище | Малое Микушкино | 1,3 км ю | II тыс. до н.э | 3,84 |
| 4 | Малое Микушкино III | селище | Малое Микушкино | 1,2 км ю | II тыс. до н.э | 1,6 |
| 5 | Малое Микушкино IV | селище | Малое Микушкино | 0,6 км ю | II тыс. до н.э | 1 |

# Таблица №18

список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с. п. Большое Микушкино м. р. Искалинский Самарской области

| № п/п | Наименование объекта | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Церковь | Конец ХIХ в. | c. Большое Микушкино |
| 2 | Кордон лесника (комплекс) | Конец ХIХ -начало ХХ вв. | п. Лесной |

В настоящее время проекты охранных зон объектов историко-культурного наследия с.п. Большое Микушкино не разработаны.

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Исаклинский находится 8 особо охраняемых территорий:

    - Древостой дуба;

    - Исаклинская нагорная степь;

    - Липовый древостой;

    - Озеро Молочка;

    - Озеро Солодовка;

    - Ольхово-березовая пойма;

    - Пионерский лагерь санатория-профилактория;

    - Сосновый древостой естественного происхождения.

В границах сельского поселения Большое Микушкино располагается 5 особо охраняемых природных территории -  «Озеро Молочка», «Микушкинская дубрава», «Исаклинская нагорная степь», «Озеро Солодовка», «Липовый древостой».

Согласно ст. 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ, на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

### 2.5.2 Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1  Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Большое Микушкино представлен в таблице №19

Таблица №19

Объекты производственного назначения сельского поселения Большое Микушкино

| № ГП | Наименование объекта | Место положение (адрес) | Характер производимой продукции, мощность | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Откормочная база | с. Большое Микушкино | 200 голов КРС | 300 |
| 2.2 | МТМ | с. Большое Микушкино |  | 300 |
| 2.3 | Зерноток | с. Большое Микушкино |  | 100 |
| 2.4 | МТФ | с. Большое Микушкино | 400 голов КРС | 300 |
| 2.5 | Зерноток | с. Большое Микушкино |  | 100 |
| 2.6 | Склады | с. Большое Микушкино |  | 50 |
| 2.7 | МТФ | д. Малое Микушкино | 200 голов КРС | 300 |
| 2.8 | МТМ | д. Малое Микушкино |  | 300 |
| 2.9 | Зерноток | д. Малое Микушкино |  | 100 |
| 2.10 | СТФ | д. Малое Микушкино |  |  |
| 2.11 | ОТФ | д. Малое Микушкино | 200 овец | 100 |
| 2.12 | Колбасный цех | д. Малое Микушкино |  | 50 |

# Нефтяные скважины

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

#### 2.5.2.2 Канализационные очистные сооружения

В населенных пунктах сельского поселения Большое Микушкино наличия канализационных очистных сооружений не выявлено

#### 2.5.2.3. Кладбища

В границах сельского поселения Большое Микушкино расположены кладбища:

- В 120 м на запад от д. Малое Микушкино (площадь 1,56 га);

- В 160 м на запад от с. Большое Микушкино (площадь 2,29 га);

- Северная окраина п. Лесной (площадь 0,14 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

#### 2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Большое Микушкино расположены 2 скотомогильника:

- В 500 м на запад от с. Большой Микушкино. Объект представляет собой металлическую емкость и не соответствует требованиям ВСП;

- В 50 м на северо-восток от с. Малое Микушкино. Объект представляет собой металлическую емкость и не соответствует требованиям ВСП;

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов с.п. Большое Микушкино

Твердые бытовые отходы с. Большое Микушкино размещаются на двух несанкционированных свалках:

- Юго-западная окраина с. Большое Микушкино

- В 50 м на юго-запад от д. Малое Микушкино

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Большое Микушкино оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Большое Микушкино пересекают ЛЭП напряженностью 10 и 110 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

#### Транспортная инфраструктура

# Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п Большое Микушкино представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Федерального значения:

«Москва – Челябинск» (Урал, М5) (2 категория)

Регионального значения:

- «Похвиснево – Сосновка» - «Урал» (4 категории,2 полосы движения);

- «Похвистнево – Урал» - Малое Микушкино» (4 категории,2 полосы движения);

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 4 категории с двумя полосами движения составляет 65 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3 Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

Территорию сельского поселения Большое Микушкино пересекает трасса магистральных трубопроводов.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов  представлены в таблице №20.

# Санитарные разрывы магистральных трубопроводов с.п. Большое Микушкино

# Таблица №20

| Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Нефтепровод «Альметьевск – Самара» «Дружба-1» | 820 | 150 |
| Нефтепровод «Альметьевск – Самара» «Дружба-2» | 1020 | 200 |
| Нефтепровод «Ромашкино - Самара» | 529 | 150 |
| Нефтепровод «Калтасы – Самара» | 720 | 150 |
| Газопровод «Челябинск – Петровск отвод на ГРС-130» | 150 | 100 |

# Газораспределительные станции

В границах проектирования расположена газораспределительная станция АГРС-130.

Минимальное расстояние от автономных газораспределительных станций до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопровода согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», следовательно, санитарный разрыв от АГРС-130 составляет 150 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона от газораспределительных станций магистральных газопроводов составляет 300 м.

### 2.5.4 Охранные зоны

# Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

Для автономных газораспределительных станций охранная зона составляет 100 м.

# ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10 и 110 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 110 кВ – 20 м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

# Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5. Зоны охраны поверхностных водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Сургут (протяженность 100,6 км) составляет 200 м. Для рек  Ташлама, Чембулатка и Черная (протяженность 13, 16,5  и 26,7 км соответственно) составляет 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах сельского поселения Большое Микушкино составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения Большое Микушкино используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

# Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7 Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8 Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Большое Микушкино расположены месторождения нефти.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

# Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

# Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

# Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

## 2.6.ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Сельское поселение Большое Микушкино обслуживается пожарно-спасательной частью №118, расположенной в с. Исаклы, ул. Ленинская д. 75.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова не соответствует требованиям пункта 1 статьи 76  Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях.

На территории поселения имеется 2 частных пожарных депо:

- в с. Большое Микушкино, на территории СПК «Коммунар», на 1 машино-выезд (15.1)

- в д. Малое Микушкино, на территории ООО «Тафко», на 1 машино-выезд (15.2).

Забор воды на пожаротушение производится из имеющихся водных объектов.

# 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПОСЕЛЕНИЯ

## 3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

При осуществлении территориального планирования сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области, в числе прочих учтены мероприятия «Схемы территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261 с учётом изменении, внесённых в схему, и областных целевых программ:

в сфере развития транспортной инфраструктуры Самарской области предусматриваются мероприятия в соответствии с перечнем (в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 179) мероприятий, ежегодно утверждаемым приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области:

в сфере историко-культурного наследия - разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области;

в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов - обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения, совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления,

повышение лесистости территорий Самарской области (увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопосадочных работ), разработка проектов по реабилитации прибрежных территорий и долин малых рек (озеленение, залесение, рекультивация почвы, благоустройство) с учетом функционального назначения территорий, инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия по организации рельефа, мелиорации, берегоукрепление, противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы;

в сфере обеспечения пожарной безопасности - строительство пожарного депо в д. Малое Микушкино на 2 машино-выезда.

При осуществлении территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области учтены также мероприятия:

по реализации приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жильё – гражданам России» на территории Самарской области», модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, по реализации областной целевой программы «Чистая вода» на 2010-2015 годы», программы газификации Самарской области и энергетической программы.

В генеральном плане сельского поселения Большое Микушкино были учтены следующие мероприятия «Схемы территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области»:

в сфере развития транспортной инфраструктуры - строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального района Исаклинский, согласно мероприятиям областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы»,. Конкретный перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения определяется в ходе реализации данной программы на конкурсной основе;

в сфере услуг связи - создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации; внедрение новейших технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории муниципального района Исаклинский Самарской области;

в сфере развития системы газоснабжения - техническая реконструкция линейной части и компрессорных станций с применением энерго- и газосберегающих технологий; развитие газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей; строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления;

в сфере развития здравоохранения - реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в деревне Малое Микушкино;

в сфере развития образования – реконструкция зданий общеобразовательных учреждений (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в селе Большое Микушкино и деревне Малое Микушкино,

реконструкция здания дошкольного образовательного учреждения в селе Большое Микушкино;

в сфере развития физкультуры и спорта – реконструкция плоскостных спортивных сооружений в селе Большое Микушкино;

по развитию иных объектов капитального строительства местного значения - реконструкция административного здания в селе Большое Микушкино;

в сфере развития сельскохозяйственного производства - реконструкция и техническое перевооружение молочно-товарных ферм в селе Большое Микушкино и деревне Малое Микушкино,

реконструкция свино-товарной фермы в деревне Малое Микушкино,

реконструкция овцеводческой фермы в деревне Малое Микушкино,

реконструкция прудов и разведение рыбы на территории сельского поселения Большое Микушкино (реконструкция двух прудов, один из которых расположен к северу от деревни Малое Микушкино, второй – к северу от села Большое Микушкино);

в сфере охраны окружающей среды (мероприятия межпоселенческого характера) - строительство канализационных очистных сооружений и сетей канализации межпоселенческого значения с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование) в селе Большое Микушкино,

ликвидация не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов с  рекультивацией занимаемых ими территорий,

приведение действующих скотомогильников, расположенных в районе села Большое Микушкино и деревни Малое Микушкино, в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Исаклинский, в том числе и в сельском поселении Большое Микушкино, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Большое Микушкино.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Большое Микушкино по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Большое Микушкино на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Большое Микушкино к 2020 году сократится до 1520 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – до 1191 человек. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Большое Микушкино по погодовому балансу).

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Большое Микушкино с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Большое Микушкино рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Большое Микушкино можно разместить 597 индивидуальных участков.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человек, в сельских поселениях м.р. Исаклинский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с.п. Большое Микушкино, при полном их освоении будет проживать 1791 человек.

В целом численность населения с.п. Большое Микушкино к 2020 году возрастет до 2404 человек, к 2033 г. – до 3513 человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Большое Микушкино с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 152 ребенка в возрасте от 0 до 6 лет;

- 175 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 39 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице №21 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Большое Микушкино с учетом освоения резервных территорий.

# Таблица №21

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Большое Микушкино с учетом освоения резервных территорий, чел.

| №№ п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях к р. сроку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок 2033г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.п. Большое Микушкино |
| 1 | Общая численность населения | 1722 | 3513 | 1791 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 352 | 718 | 366 |
|  | до 6 лет | 147 | 299 | 152 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 168 | 343 | 175 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 37 | 76 | 39 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 884 | 1803 | 919 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 523 | 1068 | 545 |

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Большое Микушкино принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

В результате анализа современного использования территории, можно сделать следующие выводы:

- для развития села Большое Микушкино и Малое Микушкино требуются новые территории;

- развитие села Большое Микушкино планируется на двух площадках, расположенных к юго-западу и северо-западу от села;

- развитие деревни Малое Микушкино планируется на площадке, расположенной к юго-западу от села;

- развитие посёлка Лесной планируется в существующих границах.

Планировка новых территорий выполнена с учётом сложившейся застройки и существующей улично-дорожной сети.

Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование территории сельского поселения выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы) и объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

Функциональные зоны сельского поселения Большое Микушкино представлены в таблице № 22.

# Описание и параметры функциональных зон

# Таблица № 22

| №№ п/п | Вид зоны (подзоны) | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Назначение зоны, тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Максимальный размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилая зона |  |
| 1 | Ж | Застройка индивидуальными, блокированными и многоквартирными жилыми домами, объектами дошкольного и общего образования | 415.9331 | 3 | х |
|  | Общественно-деловая зона |  |
| 2 | О | Объекты делового, общественного и коммерческого назначения (торговые и административные здания, офисы), объекты социального и коммунально-бытового назначения (профессиональное образование, спорт, культура, здравоохранение, бытовое обслуживание), культовые объекты | 9.0529 | 4 | х |
|  | Зона рекреационного назначения |  |
| 3 | Р | Скверы, парки, бульвары, объекты отдыха, физкультуры и спорта, естественные природные ландшафты, объекты туризма | 86.2020 | х | х |
|  | Зона сельскохозяйственного использования |  |
| 4 | Сх1 | Сельскохозяйственные угодья (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи) | 8415.3737 | х | х |
| 5 | Сх2-0 | Объекты сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 60.0422 | 2 | Определяет ся классом опасности объекта |
| 6 | Сх2-3 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, III-V класса опасности | 18.5522 | 2 | 300 |
| 7 | Сх2-4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, IV-V класса опасности | 25.7970 | 2 | 100 |
| 8 | Сх2-5 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения V класса опасности | 10.7214 | 2 | 50 |
|  | Зона производственного использования |  |
| 9 | П1-3 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов III-V класса опасности | 10.6179 | 3 | 300 |
| 10 | П1-5 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов V класса опасности | 2.6107 | 3 | 50 |
| 11 | П2 | Коммунально-складская зона | 1.9705 | 3 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |
| 12 | ИТ | Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры | 185.2143 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зона специального назначения |  |
| 13 | Сп1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) | 5.9196 | х | 50 |
| 14 | Сп3 | Зона размещения скотомогильников | 0,0625 | х | 1000 |

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилой зоны планируется на свободных участках в существующих границах населённого пункта и на новых территориях в планируемых границах. Предполагается застройка одноквартирными и двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе индивидуальной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 кв.м

Размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства (1000 – 1500 кв.м) утверждены «Решением Собрания представителей муниципального района Исаклинский Самарской области» №33 от 01 ноября 2006 года

Для ориентировочных расчётов жилищного строительства и численности населения принята площадь участка –1500 кв. м.

Для развития жилой зоны запланированы территории на трёх площадках:

- в юго-западной части с. Большое Микушкино площадка №1, площадью 18,5 га;

- в северо-западной части с. Большое Микушкино площадка №2, площадью 24,89 га;

- - в юго-западной части д. Малое Микушкино площадка №3, площадью 26,81 га;

Генеральным планом предусматривается уплотнение существующей застройки:

- в с. Большое Микушкино по ул. Чекмасовская, ул. Коммунаровская, ул. Переулочная и ул. Степная, на участках общей площадью 16,02 га.

- в д. Малое Микушкино по ул.Комсомольская, на участках общей площадью 1,81 га.

- в п. Лесной по ул. Лесная и ул. Заречная, на участках общей площадью 1,55 га.

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит 89550,0 кв. м. общей площади.

Общий жилищный фонд с учётом существующего фонда составит 131629,0 кв. м. общей площади.

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 37,5 кв. м/чел.

##### 3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

Таблица №23

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ ( кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| С. Большое Микушкино |
| 1 | 123 одноквартирных жилых дома (18,5 га) | Площадка №1 | 18450 кв. м. общей площади. (369 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| 2 | 166 одноквартирных жилых домов (24,89 га) | Площадка №2 | 24900 кв. м. общей площади. (498 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| 3 | 14 одноквартирных жилых домов (2,08 га) | Уплотнение застройки по ул. Чекмасовская | 2100 кв. м. общей площади. (42 человека) | Жилая зона | строительство | частная |
| 4 | 32 одноквартирных жилых дома (4,82 га) | Уплотнение застройки по ул. Коммунаровская | 4800 кв. м. общей площади. (96 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| 5 | 23 одноквартирных жилых дома (3,51 га) | Уплотнение застройки по ул. Переулочная | 3450 кв. м. общей площади. (69 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| 6 | 38 одноквартирных жилых домов (5,61 га) | Уплотнение застройки по ул. Степная | 5700 кв. м. общей площади. (114 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| Итого | 396 одноквартирных жилых домов (59,41 га) |  | 59400 кв. м. общей площади. (1188 человек) |  |  |  |
| Д. Малое Микушкино |
| 7 | 179 одноквартирных жилых домов (26,81 га) | Площадка №3 | 26850 кв. м. общей площади. (537 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| 8 | 12 одноквартирных жилых домов (1,81 га) | Уплотнение застройки по ул. Комсомольская | 1800 кв. м. общей площади. (36 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| Итого | 191 одноквартирный жилой дом (28,62 га) |  | 28650 кв. м. общей площади. (573 человека) |  |  |  |
| П. Лесной |
| 9 | 3 одноквартирных жилых дома (0,45 га) | Уплотнение застройки по ул. Лесная | 450 кв. м. общей площади. (9 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| 10 | 7 одноквартирных жилых домов (1,1 га) | Уплотнение застройки по ул. Заречная | 1050 кв. м. общей площади. (21 человек) | Жилая зона | строительство | частная |
| Итого | 10 одноквартирных жилых домов (1,55 га) |  | 1500 кв. м. общей площади. (30 человек) |  |  |  |
| Всего | 597 одноквартирных жилых домов (89,58 га) |  | 89550 кв. м. общей площади. (1791 человек) |  |  |  |

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения на расчётный срок:

с. Большое Микушкино до 2156 человек,

д. Малое Микушкино до 1257 человек,

п. Лесной до 100 человек.

Всего по поселению до 3513 человек.

Общественно-деловую зону предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт объектов обслуживания представлен в таблице №24.

Таблица № 24

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 70% детей дошкольного возраста (299) | 209 | 150 | 59 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | 100% детей от 7 до 15 лет (344), 75% детей от 16 до 17 лет (77) | 402 | 760 | - |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | стационары | коек | по заданию |  |  |  |
|  | поликлиники | посещений в смену | по заданию |  |  |  |
|  | ФАП, офис врача общей практики | объект | по заданию | 2 | 2 | - |
|  | аптеки | объект | по заданию | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 2,8 | 3.1 | - |
|  | спортивные залы | м2 площади пола | 200 | 702 | 556 | 146 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 351 | - | 351 |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |
|  | клубы | Посетительское место | 210 | 738 | 390 | 348 |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения | 5.5 | 19,3 | 20,4 | - |
|  |  | чит. мест | 4,5 | 16 | - | 16 |
| 6 | Магазины | м2 торг. площади | 283 | 994 | 575 | 419 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 140 | 32 | 108 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 25 | - | 25 |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | Прачечные | кг белья в смену | 30 | 106 | - | 106 |
|  | Химчистки | кг вещей в смену | 1,5 | 5,3 | - | 5,3 |
|  | бани | место | 7 | 25 | - | 25 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | гостиница | место | 6 | 21 | - | 21 |

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Схемой территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области на территории сельского поселения Большое Микушкино предусматривается:

Таблица № 25

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | ДОУ | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.106 | 150 мест | Жилая зона | Реконструкция (без увеличения вместимости) | Муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | ГБОУ СОШ с.Большое Микушкино | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.104 | 480 учащихся | Жилая зона | Реконструкция (без увеличения вместимости) | Муниципального района |
| 4.2 | Маломикушкинский филиал МГБУ СОШ с.Большое Микушкино | д. Малое Микушкино, ул. Октябрьская, д.16 | 280 учащихся | Жилая зона | Реконструкция (без увеличения вместимости) | Муниципального района |
| Объекты здравоохранения |
| 5.3 | ФАП (с размещением аптеки при ФАП) | д. Малое Микушкино, ул. Октябрьская, д.16 | 15 посещений в смену | Жилая зона | Реконструкция | Муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.2 | Школьная спортивная площадка | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.104 | 0,1 га | Жилая зона | Реконструкция | Муниципального района |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Администрация сельского поселения Большое Микушкино | с. Большое Микушкино, ул. Советская, д.96 | 7 рабочих мест | Общественно-деловая зона | Реконструкция | Сельского поселения |

# Генеральным планом на территории сельского поселения Большое Микушкино планируется:

# Таблица № 26

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниц. района, поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | ДОУ | д. Малое Микушкино, ул. Первомайская | 60 мест | Жилая зона | строительство | Муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | Бассейн | с. Большое Микушкино, площадка №2 | 350 м2 зеркала воды | Общественно-деловая зона | строительство | Сельского поселения |
| 7.2 | ФОК | д. Малое Микушкино, площадка №3 | 150 м2 площади пола | Общественно-деловая зона | строительство | Сельского поселения |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | Культурно-развлекательный центр | с. Большое Микушкино, площадка №2 | 180 мест | Общественно-деловая зона | строительство | Сельского поселения |
| 8.2 | Культурно-развлекательный центр | д. Малое Микушкино, площадка №3 | 150 мест | Общественно-деловая зона | строительство | Сельского поселения |
| 8.3 | Помещения для досуга (в многофункциональном здании) | п. Лесной, ул. Лесная | 20 мест | Жилая зона | строительство | Сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | Магазин | с. Большое Микушкино, площадка №2 | 70 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | частная |
| 9.2 | Магазин | с. Большое Микушкино, площадка №1 | 70 кв. м торговой площади | Жилая зона | Строительство | частная |
| 9.3 | Магазин | д. Малое Микушкино, площадка №3 | 250 кв. м торговой площади | Общественно-деловая зона | Строительство | частная |
| 9.4 | Магазин (в многофункциональном здании) | п. Лесной, ул. Лесная | 30 кв. м торговой площади | Жилая зона | Строительство | частная |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Кафе | с. Большое Микушкино, площадка №2 | 60 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | частная |
| 10.2 | Кафе | д. Малое Микушкино, площадка №3 | 50 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | частная |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11.1 | Предприятие бытового обслуживания | с. Большое Микушкино, площадка №2 | на 15 рабочих мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 11.2 | Предприятие бытового обслуживания | д. Малое Микушкино, площадка №3 | на 10 рабочих мест | Общественно-деловая зона | Строительство | Сельского поселения |
| 12.1 | комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания (малой мощности) с прачечной самообслуживания, химчисткой, баней | с. Большое Микушкино, площадка №2 | на 106 кг белья в смену, на 5,3 кг вещей в смену, на 20 мест | Зона производственного использования | Строительство | Сельского поселения |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.2 | Гостиница | с. Большое Микушкино, площадка №2 | 20-25 мест | Общественно-деловая зона | Строительство | частная |

#### 3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом «Схема территориального планирования Самарской области» запланировано строительство пожарного депо в д. Малое Микушкино на 2 машино-выезда (15.1), в восточной части населённого пункта, в зоне производственного использования (П2).

Генеральным планом на территории сельского поселения планируется размещение комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания (малой мощности) с прачечной самообслуживания на 106 кг белья в смену, химчисткой на 5,3 кг вещей в смену, баней на 20 мест (12.1), в зоне производственного использования (П2) на площадке №2.

#### 3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Большое Микушкино предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное обеспечение, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

###### 3.3.2.4.1.1 Водоснабжение

село Большое Микушкино – а/ц, деревня Малое Микушкино

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- - ввиду увеличения численности населения необходимы реконструкция и расширение существующего водозабора, увеличив производительность

- - в  с. Большое Микушкино на 439 м3/сут.,

- - в  д. Малое Микушкино на 213 м3/сут

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё вышеперечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов . Запроектировано строительство пирса

# Посёлок Лесной

Централизованное водоснабжение отсутствует. Обеспечение водой из колодцев и родников. Пожаротушение — пирс(реконструкция).

# Таблица № 27

# Расходы воды на новое строительство

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | Село Большое Микушкино – а/ц Уплотнение существующей застройки |
| 1,1 | ул. Чекмасовская 14 однокв. ж. д | 42 | 10,08 | 2,46 | 54 | 2,94 |  | 10,08 |  |
| 1,2 | ул. Коммунаровская 32 однокв. ж. д | 96 | 23,04 | 5,62 | 54 | 6,72 |  | 23,04 |  |
| 1,3 | ул. Переулочная 23 однокв. ж. д | 69 | 16,56 | 4,04 | 54 | 4,83 |  | 16,56 |  |
| 1,4 | ул. Степная 38 однокв. ж. д | 114 | 27,36 | 5,93 | 54 | 7,98 |  | 27,36 |  |
| 1,5 | Вне площад. сети |  |  |  |  |  | 3,012 |  | К-5,833НК-3,909 |
|  | Новое строительство |
| 1,6 | Площадка № 1 123 однокв. ж. д. | 369 | 88,56 | 14,39 | 54 | 12,92 | 2,920 | 88,56 | 3,370 |
| 1,7 | Площадка № 2 166 однокв. ж. д. | 498 | 119,52 | 16,19 | 54 | 17,43 | 3,832 | 119,52 | 3,295 |
| 1,8 | Строительство бассейна 350м2 |  | 20,00 подпит х-быт. 22,00 | запол 30,00 х-Быт. 12,00 |  |  |  | техн. 20,00 х-быт 22,00 |  |
| 1,9 | Гостиница на 20 мест |  | 4,6 |  |  |  |  | 4,6 |  |
|  | Итого |  | 438,54 | 9,764 | 331,72 | К-12,498НК-3,909 |
|  | Деревня Малое Микушкино Уплотнение существующей застройки |
| 2,1 | ул. Комсомольская 12 однокв. ж. д | 36 | 8,64 | 2,10 | 54 | 2,52 |  | 8,64 |  |
| 2,2 | Вне площад. сети |  |  |  |  |  | 0,712 |  | К-1,901НК-2,873 |
|  | Новое строительство |
| 2,3 | Площадка № 3 179 инд. ж. д. | 537 | 128,88 | 17,45 | 54 | 18,80 | 2,948 | 128,88 | 2,943 |
|  | Итого |  | 212,84 | 3,660 | 137,52 | К-4,844НК-2,873 |
|  | посёлок Лесной Уплотнение существующей застройки |
| 3,1 | Ул. Лесная 3 однокв. ж. д | 9 | 2,16 | 0,53 | 54 | 0,63 |  | 2,16 |  |
| 3,2 | ул. Заречная 7 однокв. ж. д | 21 | 5,04 | 1,23 | 54 | 1,47 |  | 5,04 |  |
|  | Итого |  | 63,30 |  | 7,20 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 714,68 | 13,424 | 476,44 | К-17,342НК-6,782 |
|  | Т.Э.П. |  | 0,715 тыс. м3/сут | 13,424 | 0,476 тыс. м3/сут. | К-17,342НК-6,782 |
|  | Ферма по выращиванию молодняка КРС до 100 голов |  | 6,5 |  |  |  |  | 6,5 |  |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

село Большое Микушкино – а/ц, деревня Малое Микушкино

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- всвязи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки, с учетом стоков всего сельского поселения. Производительность КОС 700м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них

- Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой застройки до строительство канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

# Посёлок Лесной

Централизованная канализация отсутствует.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

Для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора. В последствии на КОС селького поселения Б. Микушкина.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение

# Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в таблице №28

Таблица №28

# Объекты капитального строительства

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА- | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор с. Большое Микушкино | Расположен по ул. Советская | Увеличить производительность на 439 м3/сут. | В жилой зоне | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.2 | Водозабор с. Большое Микушкино | Расположен по ул. Чекмасовская |  | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.3 | Водозабор д. Малое Микушкино | Расположен по ул. Октябрьская | Увеличить производительность на 213 м3/сут. | В жилой зоне | Реконструкция | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Большое Микушкино | По ул. Степная, Переулочная, Коммунаровская | L= 3,012 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Большое Микушкино | Площадка N 1 | L= 2,920 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Большое Микушкино | Площадка N 2 | L= 3,832 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода д. Малое Микушкино | По ул. Октябрьская, Комсомольская | L= 0,712 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода д. Малое Микушкино | Площадка N 3 | L= 2,948 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 20.4 | КОС с. Большое Микушкино и д. Малое Микушкино | На юго-западе за границей деревни Малое Микушкино на тер. с.п. Большое Микушкино | Производительность 700 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Большое Микушкино | по ул. Советская, Степная, Чекмасовская, Коммунаровская, от КНС у пл.N 1 до пересечения ул. Первомайской и региональной дороги «Похвистнево-Урал» и М. Микушкино в д. Малое Микушкино | К-L=5,833 км КН-L=3,909 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Большое Микушкино | Площадка N 1 | К-L=3,370 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Большое Микушкино | Площадка N 2 | К-L=3,295 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации д. Малое Микушкино | По ул. Первомайская, Октябрьская, от КНС у пл. N 3 до КОС и от КОС до р. Чембулатка | К-L=1,901 км КН-L=2,873 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации д. Малое Микушкино | Площадка N 3 | К-L=2,943 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Большое Микушкино | Ул. Чекмасовская | Производительность 50 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Большое Микушкино | Ул. Советская | Производительность 290 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Большое Микушкино а | На юге ул. Советская | Производительность 420 м3/сут. | В зоне сельскохоз. использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС д. Малое Микушкино | На ул. Октябрьской | Производительность 460 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС д. Малое Микушкино | На севере площадки N 3 | Производительность 600 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

Село Большое Микушкино – а/ц, деревня Малое Микушкино, поселок Лесной

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

# Таблица №29

# Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Большое Микушкино |
| 1.1 | Бассейн | 350 м2 зеркала воды | 880 000 |
| 1.2 | Культурно-развлекательный центр | 180 мест | 207 500 |
| 1.3 | Магазин общей торговой площадью | 70 м2 | 12 800 |
| 1.4 | Магазин общей торговой площадью | 70 м2 | 12 800 |
| 1.5 | Кафе | 60 мест | 456 000 |
| 1.6 | Предприятие бытового обслуживания | 15 раб. мест | 116 250 |
| 1.7 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 106 кг белья 5,3 кг 20 места, | 152 000 |
| 1.8 | Гостиница | 20 мест | 120 000 |
| 1.9 | Ферма молодняка КРС | На 100 голов | 15 500 |
|  | Итого |  | 1 972 850 |
|  | Деревня Малое Микушкино |
| 2.1 | Детский сад | 60 мест | 193 000 |
| 2.2 | ФОК | 150 м2 | 51 700 |
| 2.3 | Культурно-развлекательный центр | 150 мест | 173 000 |
| 2.4 | Магазин общей торговой площадью | 250 м2 | 45 000 |
| 2.5 | Кафе | 50 мест | 380 000 |
| 2.6 | Предприятие бытового обслуживания | 10 раб. мест | 77 500 |
| 2.7 | Пожарное депо | 2 выезд | 250 000 |
|  | Итого |  | 1 170 200 |
|  | Поселок Лесной |
| 3.1 | Помещения для досуга | 20 мест | 40 000 |
| 3.2 | Магазин общей торговой площадью | 30 м2 | 6 750 |
|  | Итого |  | 46 750 |
|  | Итого по с.п. |  | 3 189 800 |
|  | ТЭП |  | 647,5294 Гкал/год |

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

Село Большое Микушкино – а/ц, деревня Малое Микушкино, поселок Лесной

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица №30

# Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Большое Микушкино |
| 1.1 | Бассейн |  |  |  | 138,04 |  |
| 1.2 | Культурно-развлекательный центр |  |  |  | 32,55 |  |
| 1.3 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,01 |  |
| 1.4 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,01 |  |
| 1.5 | Кафе |  |  |  | 71,53 |  |
| 1.6 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 18,24 |  |
| 1.7 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 23,84 |  |
| 1.8 | Гостиница |  |  |  | 18,82 |  |
| 1.9 | Ферма молодняка КРС |  |  |  | 2,43 |  |
| 1.10 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Чекмасовская | 14 | 5,25 | 32,49 |  |  |
| 1.11 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Коммунаровская | 32 | 9,80 | 74,26 |  | Н.Д-1,22 |
| 1.12 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Переулочная | 23 | 7,76 | 53,37 |  | Н.Д-0,8 |
| 1.13 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Степная | 38 | 10,92 | 88,18 |  | Н.Д-0,88 |
| 1.14 | Площадка №1 | 123 | 28,05 | 285,42 |  | Н.Д-3,37 В.Д-1,13 |
| 1.15 | Площадка №2 | 166 | 37,15 | 385,20 |  | Н.Д-3,3 В.Д-0,71 |
|  | Итого |  | 1 327,32 | Н.Д-9,57 В.Д-1,84 |
|  | Деревня Малое Микушкино |
| 2.1 | Детский сад |  |  |  | 30,27 |  |
| 2.2 | ФОК |  |  |  | 8,11 |  |
| 2.3 | Культурно-развлекательный центр |  |  |  | 27,14 |  |
| 2.4 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 70,59 |  |
| 2.5 | Кафе |  |  |  | 59,61 |  |
| 2.6 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 12,16 |  |
| 2.7 | Пожарное депо |  |  |  | 39,22 |  |
| 2.8 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Комсомольская | 12 | 5,1 | 27,85 |  | Н.Д-0,45 |
| 2.9 | Площадка №3 | 179 | 39,58 | 415,37 |  | Н.Д-3,22 В.Д-0,42 |
|  | Итого |  | 735,0 | Н.Д-3,67 В.Д-0,42 |
|  | Поселок Лесной |
| 3.1 | Помещения для досуга |  |  |  | 6,27 |  |
| 3.2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,06 |  |
| 3.3 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Лесная | 3 | 1,8 | 6,96 |  |  |
| 3.4 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Заречная | 7 | 3,24 | 16,25 |  | Н.Д-0,2 |
|  | Итого |  | 35,58 | Н.Д-0,2 |
|  | Итого по с.п. |  | 2 097,9 | Н.Д-13,44 В.Д-2,26 |
|  | ТЭП |  | 4,1958 млн.м3/год | Н.Д-13,44 В.Д-2,26 |

Мероприятия по организации в границах поселения тепло - и газоснабжения населения представлены в таблице №31.

# Объекты капитального строительства.

# Таблица №31

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ШГРП | С.Большое Микушкино на площадке №1 | производительность до 320 м3/час. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Большое Микушкино на площадке №2 | производительность до 430 м3/час. | В зоне рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | Д.Малое Микушкино на площадке №3 | производительность до 460 м3/час. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Большое Микушкино Уплотнение существ. Застройки по ул.Коммунаровская | L= 1,22 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Большое Микушкино на площадке №1 | L= 1,13 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Большое Микушкино на площадке №1 | L=3,37 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Большое Микушкино на площадке №2 | L=3,3 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Большое Микушкино на площадке №2 | L=0,71 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Большое Микушкино Уплотнение существ. Застройки по ул.Переулочная | L=0,8 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Большое Микушкино Уплотнение существ. Застройки по ул.Степная | L=0,88 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | Д.Малое Микушкино Уплотнение существ. Застройки по ул.Комсомольская | L=0,45 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | Д.Малое Микушкино на площадке №3 | L=0,42 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | Д.Малое Микушкино на площадке №3 | L=3,22 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Лесной Уплотнение существ. Застройки по ул.Заречная | L=0,2 км |  | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.5. Электроснабжение

# Сельское поселение Большое Микушкино

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Большое Микушкино, которое включает в себя село Большое Микушкино, поселок Лесной, деревню Малое Микушкино, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г. Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

# Таблица расчета мощности

# Таблица №32

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Село Б.Микушкино по ул.Чекмасовской |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=14 1,8 26 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | по ул.Коммунаровской |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=32 1,3 42 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | по ул.Переулочной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=23 1,4 32 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | по ул.Степной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=38 1,28 49 | 1 | 49 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 4 | 1 | 4 |  |
| 3 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 55 |  |
| 4 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в жилой зоне на ул.Степной |  |
| 5 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,55 |  |  |
| 6 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50м по ул.Степной |  |  |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=123 0,82 101 | 1 | 101 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 7 | 1 | 7 |  |
| 3 | Магазин 70м2 | 17,5 | 0,8 | 14 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 122 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 131 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт в жилой зоне на пл 1 1 х 100кВА-1шт в жилой зоне на пл 1 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 80м |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=166 0,8 133 | 1 | 133 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 16 | 1 | 16 |  |
| 3 | Бассейн 350м2 | 120 | 0,8 | 96 |  |
| 4 | Магазин 70м2 | 17,5 | 0,8 | 14 |  |
| 5 | Кафе на 60м | 62,4 | 0,8 | 50 |  |
| 6 | Предприятие бытового обслуживания на 15м | 25 | 0,5 | 12,5 |  |
| 7 | Комплексное предприятие бытового обслуж. С прачечн. Самообслуж.,химчисткой и баней на 20м | 60 | 0,5 | 30 |  |
| 8 | Гостиница на 25м | 17,5 | 0,9 | 16 |  |
| 9 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 426 |  |
| 10 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 11 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 458 |  |
| 12 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в жилой зоне на пл 2 1 х 100кВА-1шт в зоне П2на пл 2 1 х 250кВА-1шт в жилой зоне на пл 2 1 х 400кВА-1шт в зоне О на пл 2 |  |
| 13 | Длина ВЛ-10кВ |  | 400м |  |  |
| 14 | Очистные сооружения | 25 |  | 1 х 63кВА-1шт в ИТ зоне |  |
| 15 | Длина ВЛ-10кВ |  | 150м |  |  |
|  | Д.Малое Микушкино |  |  |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=179 0,8 143 | 1 | 143 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 10 | 1 | 10 |  |
| 3 | ФОК 150М2 | 20 | 0,8 | 16 |  |
| 4 | КРЦ на 150м | 69 | 0,7 | 48 |  |
| 5 | Магазин 250м2 | 62,5 | 0,8 | 50 |  |
| 6 | Кафе на 50м | 52 | 0,8 | 42 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 309 |  |
| 8 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 332 |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 250кВА-1шт в жилой зоне на пл 3 1 х 400кВА-1шт в зоне О на пл 3 |  |
| 11 | Длина ВЛ-10кВ |  | 250м |  |  |
| 1 | ДОУ на 60м | 50 |  | Питание от сущ.ТП-119с увеличением мощности тр-ра до 250КВА зоне О на ул.Первомайской |  |
|  | Уплотнение |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=12 2 24 |  | К сущ. сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | П.Лесной Уплотнение в разных местах |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=20 1,5 30 |  | К сущ. сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 1 | Многофункциональное здание с помещением для досуга на 20м,магазином на 30м2 | 25 |  | К сущ. ТП131 на ул.Лесной |  |

# Объекты капитального строительства

# Таблица №34

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЬЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | Село Б.Микушкино ул.Степная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 2 | Воздушная линия | Село Б.Микушкино ул.Степная | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 3 | Подстанция | Село Б.Микушкино Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 4 | Подстанция | Село Б.Микушкино Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 5 | Воздушная линия | Село Б.Микушкино Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 80М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 6 | Подстанция | Село Б.Микушкино Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 7 | Подстанция | Село Б.Микушкино Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Зона производственного использования | строительство | Собственность сельского поселения |
| 8 | Подстанция | Село Б.Микушкино Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 9 | Подстанция | Село Б.Микушкино Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Общественно деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 10 | Воздушная линия | Село Б.Микушкино Площадка N2 | Длина ВЛ-10кВ- 400М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 11 | Подстанция | Село Б.Микушкино Очистные сооружение | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | строительство | Собственность сельского поселения |
| 12 | Воздушная линия | Село Б.Микушкино за границей села | Длина ВЛ-10кВ- 150М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 13 | Подстанция | Село М.Микушкино Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 14 | Подстанция | Село М.Микушкино Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Общественно деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 15 | Воздушная линия | Село М.Микушкино Площадка N2 | Длина ВЛ-10кВ- 250М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 16 | Подстанция N119 (существующая) | Село М.Микушкино ул.Первомайская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| 17 | Ожидаемая мощность |  | 1200кВТ |  |  |  |
| 18 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 880М |  |  |  |
| 19 | Кол-во подстанций |  | 9шт |  | строительство |  |
| 20 | Кол-во подстанций (существующих) |  | 1шт |  | реконструкция |  |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Большое Микушкино, которое включает в себя: с. Большое Микушкино, п. Лесной, д. Малое Микушкино, является генеральный план

Ожидаемое количество телефонов с.Большое Микушкино 409 номеров. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул. Советская 116, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена путем установки кабельного шкафа ШР-150 Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

# Таблица №35

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка107 домов | 107 |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 123 дома | 123 |
| 2 | Магазин 70 м. кв. | 1 |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка 166 домов | 166 |
| 2 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживанияна с прачечной, химчисткой, баня на 20 мест | 3 |
| 3 | Предприятие бытового обслуживания на 15 р. мест | 2 |
| 4 | Кафе на 60 мест | 1 |
| 5 | Магазин 70 м.кв. | 1 |
| 6 | Культурно-развлекательный центр на 180 мест | 3 |
| 7 | Бассейн 350м.кв. Зеркала воды | 1 |
| 8 | Гостиница на25 мест | 1 |
| Итого: | 409 |

Ожидаемое количество телефонов с.Малое Микушкино 201 номер. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул. Молодежная 14, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена путем установки кабельного шкафа ШР-150 Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

# Таблица №36

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 12 домов | 12 |
| 2 | ДОУ на 60 мест | 1 |
| Площадка №3 |
| 1 | Усадебная застройка 179 домов | 1 |
| 2 | Кафе на 50 мест | 1 |
| 3 | Предприятие бытового обслуживания на 10 р. мест | 2 |
| 4 | ФОК | 1 |
| 5 | Культурно-развлекательный центр на 150 мест | 3 |
| 6 | Магазин 70 м.кв. | 1 |
| Итого: | 201 |

# Телефонизация  п. Лесной планируется за счет сотовой связи.

# Объекты капитального строительства

# Таблица №37

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (кап. ремонт, реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Шкаф кабльный - 1шт. | с. Большое Микушкино пл. №1 | ШР-300 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Шкаф кабльный - 1шт. | с. Большое Микушкино пл. №2 | ШР-300 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Ящик кабльный - 1шт. | с. Большое Микушкино ул. Коммунарская | ЯКГ-20 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Ящик кабльный - 1шт. | с. Большое Микушкино ул. Переулочная | ЯКГ-20 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Ящик кабльный - 2шт. | с. Большое Микушкино ул.Чекмасовская | ЯКГ-20 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Кабель связи — 7,5 км | с. Большое Микушкино ул. Советская |  | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | АТСК 50/200 | с. Большое Микушкино ул. Советская 116 | Увеличение емкости на 400 номеров | Общественно-деловая зона | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |
|  | Шкаф кабльный - 1шт. | д. Малое Микушкин пл. №3 | ШР-300 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Ящик кабльный - 1шт. | д. Малое Микушкино, ул. Комсомольская | ЯКГ-10 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Ящик кабльный - 1шт. | д. Малое Микушкино ул. Комсомольская | ЯКГ-10 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Кабель связи — 3,3км | с. Малое Микушкино ул. Молодежная,ул. Комсомольская |  | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | АТСК 50/200 | д. Малое Микушкино ул. Молодежная 14 | Увеличение емкости на 150 номеров | Жилая зона | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |

#### 3.3.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Большое Микушкино, с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог в застроенной части поселка;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

# Внешний транспорт

Проектами: «Схема территориального планирования Самарской области» и «Схема территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области», мероприятия в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Большое Микушкино не запланированы.

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

##### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети, представленные в таблице №…

Протяженность планируемых улиц на расчетный срок строительства составит 16,630 км.

В том числе:

Главные – 2,070 км

основные – 10,585 км,

второстепенные – 3,975 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых  пунктов составит на расчетный срок строительства 35,030 км.

Средняя плотность улично-дорожной сети в проектируемых границах населенных пунктов составит 5,5 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодорогам общего пользования необходимо предусматривать мероприятия по безопасности дорожного движения.

Таблица № 38

| № п/п | Наименование | Местоположение (населённый пункт, № площадки) | Характеристика объекта (протяжённость) | Категория улицы | Мероприятие (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | Значение (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | С. Большое Микушкино |  |  |  |  |  |
| 1 | Продолжение улицы Степная | Площадка №1 | 685 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 2 | Продолжение улицы Степная | В северном направлении к площадке №2 | 1135 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 3 | Продолжение улицы Переулочная | В существующей застройке | 150 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 4 | Ул.№1 | Площадка №1 | 2335 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 5 | Ул.№2 | Площадка №1 | 975 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 6 | Ул.№3 | Площадка №1 | 200 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 7 | Ул.№4 | Площадка №2 | 800 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 8 | Ул.№5 | Площадка №2 | 550 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 9 | Ул.№6 | Площадка №2 | 525 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 10 | Ул.№7 | Площадка №2 | 500 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 11 | Ул.№8 | Площадка №2 | 600 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 12 | Ул.№9 | Площадка №2 | 555 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 13 | Продолжение ул.№10 | В существующей застройке | 150 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 14 | Продолжение улицы Коммунаровская | В существующей застройке | 150 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 15 | Продолжение улицы Коммунаровская | В существующей застройке | 215 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 16 | Ул.№11 | Площадка №1 | 215 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 17 | Ул.№12 | Площадка №1 | 160 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 18 | Ул.№13 | Площадка №1 | 100 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 19 | Ул.№14 | Площадка №1 | 265 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 20 | Ул.№15 | Площадка №2 | 615 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 21 | Ул.№16 | Площадка №2 | 315 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 22 | Ул.№17 | В существующей застройке | 150 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 23 | Ул.№18 | В существующей застройке | 245 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого: |  | 11590 м |  |  |  |
|  | Д. Малое Микушкино |  |  |  |  |  |
| 24 | Продолжение улицы Октябрьская | Площадка №3 | 250 м | главная | строительство | сельского поселения |
| 25 | Продолжение улицы Молодёжная | Площадка №3 | 1250 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 26 | Продолжение улицы Комсомольская | в существующей застройке | 150 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 27 | Ул.№1 | Площадка №3 | 560 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 28 | Ул.№2 | Площадка №3 | 455 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 29 | Ул.№3 | Площадка №3 | 830 м | основная | строительство | сельского поселения |
| 30 | Ул.№4 | Площадка №3 | 735 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 31 | Ул.№5 | Площадка №3 | 435 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 32 | Ул.№6 | Площадка №3 | 195 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
| 33 | Ул.№7 | Площадка №3 | 180 м | второстепенная | строительство | сельского поселения |
|  | Итого: |  | 5040 м |  |  |  |
|  | П. Лесной |  |  |  |  |  |
|  | Не планируются |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  | 16630 м |  |  |  |

###### 3.3.2.5.1.2. Транспортные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на магистральных улицах и выходах на внешние автомобильные дороги, для обеспечения безопасности и повышения скорости передвижения, а также преодоления естественных и искусственных препятствий.

Документами территориального планирования Самарской области и муниципального района Челно-Вершинский на территории сельского поселения Большое Микушкино не запланированы мероприятия по размещению транспортных сооружений.

Генеральным планом также не предусматривается строительство транспортных сооружений в границах сельского поселения.

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

В связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, для определения расчетного парка автомобилей на расчетный срок строительства условно принят уровень автомобилизации 300 автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении составит на расчетный срок 1054 автомобиля.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит на расчетный срок 949 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания:

АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей - на расчетный срок 1 колонка.

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей - на расчетный срок 5 постов.

Генеральным планом предлагается строительство АЗС на 2 колонки и СТО на 5 постов, в зоне транспортной инфраструктуры от автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения "Похвистнево - Сосновка" - "Урал, к северу от с. Большое Микушкино.

#### 3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

В генеральном плане предусматривается создание озеленённых территорий общего пользования:

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет на расчётный срок 4,2 га

Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, представлены в таблице №39.

Площадь планируемых озеленённых территорий общего пользования составит на расчётный срок 2,9 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования с учётом существующих составит на расчётный срок 4,6 га.

Площадь озеленённых территорий общего пользования в расчёте на одного жителя составит на расчётный срок 13,0 м2/чел.

Генеральным планом предусматривается создание открытых спортивных сооружений:

Расчётная площадь открытых спортивных сооружений (из расчёта 0,7-0,9 га на 1 тысячу жителей) составляет на расчётный срок 2,8 га.

Мероприятия, предусмотренные проектом «Схема территориального планирования муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и генеральным планом, представлены в таблице №39.

Площадь планируемых объектов составит на расчётный срок 0,26 га

Площадь открытых спортивных сооружений с учётом существующих составит на расчётный срок 3,26 га

Площадь открытых спортивных сооружений в расчёте на 1000 жителей составит на расчётный срок 0.93 га

# Планируемые объекты капитального строительства рекреационного назначения

Таблица №39

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| озеленённые территории общего пользования |
| 17.1 | Парк | с. Большое Микушкино, площадка №2 | 1,4 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 17.2 | Парк | д. Малое Микушкино, площадка №3 | 1,5 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| Открытые спортивные сооружения |
| 7.1 | плоскостные спортивные сооружения (футбольное поле) | к западу от с. Большое Микушкино | 1,7 га | Зона рекреационного назначения | реконструкция | Сельского поселения |
| 7.6 | плоскостные спортивные сооружения (футбольное поле) | В восточной части д. Малое Микушкино | 1,3 га. | Зона рекреационного назначения | реконструкция | Сельского поселения |
| 7.3 | Открытая спортивная площадка | П. Лесной, Ул. Лесная | 0,08 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
| 7.4 | Открытая спортивная площадка | с. Большое Микушкино, ул. Степная | 0,18 га | Зона рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |

#### 3.3.2.7.Развитие зоны специального назначения

На территории сельского поселения Большое Микушкино необходимо проведение ряда мероприятий по объектам специального назначения.

Проектом «Схема территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области» предусмотрены мероприятия в сфере охраны окружающей среды:

1. Ликвидация не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов, с рекультивацией занимаемых ими территорий - несанкционированной свалки у юго-западной окраины с. Большое Микушкино и несанкционированной свалки к юго-западу от д. Малое Микушкино.

Мероприятиями проекта «Генеральная схема очистки территории муниципального района Исаклинский Самарской области от твердых бытовых отходов» предусмотрен вывоз твердых бытовых отходов с.п. Большое Микушкино по маршруту: База-Ивановка (56 км, 1 конт.)-Мордово-Аделяково (11 км,14 конт.)-Новая Боголюбовка (14 км, 1 конт.)-Малое Микушкино (9 км, 15 конт.)-Большое Микушкино (4 км,25 конт.)-Лесной (4 км, 3 конт.)-Полигон (60)-База (5 км).

2. Приведение действующих скотомогильников, расположенных в районе села Большое Микушкино и деревни Малое Микушкино, в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

Так как, расстояние от существующих скотомогильников до населённых пунктов не соответствует расстоянию, установленному ветеринарно-санитарными правилами (1000 м), генеральным планом предлагается консервация скотомогильников в районе населенных пунктов Большое Микушкино и Малое Микушкино с последующей рекультивацией территории и строительство ямы Беккари (19.1) на расстоянии 1500 м к юго-востоку от с. Большое Микушкино, площадью 0,06 га.

3. Генеральным планом предлагается реконструкция существующего кладбища (19.2), расположенного к западу от с. Большое Микушкино, с увеличением площади до 1,1 га и закрытие, попадающего в водоохранную зону, кладбища в п. Лесной.

#### 3.3.2.8. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

Генеральным планом сельского поселения были учтены мероприятия «Схемы территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области» в сфере развития сельскохозяйственного производства:

1. Реконструкция и техническое перевооружение молочно-товарной фермы в селе Большое Микушкино. В связи с близостью территории МТФ к жилой зоне, на данной площадке возможно только содержание животных до 100 голов (2.4а). Для развития производства генеральным планом предлагается вторая площадка (2.4б), в районе существующей МТМ, на расстоянии 300 м от жилой застройки, что позволит разместить до 1200 голов КРС.

2. Реконструкция и техническое перевооружение молочно-товарной фермы в деревне Малое Микушкино.

3. Реконструкция свино-товарной фермы в деревне Малое Микушкино.

4. Реконструкция овцеводческой фермы в деревне Малое Микушкино.

5. Реконструкция прудов и разведение рыбы на территории сельского поселения Большое Микушкино (реконструкция двух прудов, один из которых расположен к северу от деревни Малое Микушкино, второй – к северу от села Большое Микушкино).

Перечень мероприятий по развитию зоны сельскохозяйственного использования представлен в таблице №40.

# Планируемые объекты капитального строительства сельскохозяйственного назначения

# Таблица №40

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕ РИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4а | МТФ | 100 м к востоку от с. Большое Микушкино | До 100 голов КРС | Зона сельскохозяйственного использования | реконструкция | частная |
| 2.4б | МТФ | 300 м к востоку от с. Большое Микушкино | До 1200 голов КРС | Зона сельскохозяйственного использования | реконструкция | частная |
| 2.7 | МТФ | д. Малое Микушкино | До 1200 голов КРС | Зона сельскохозяйственного использования | реконструкция | частная |
| 2.10 | СТФ | д. Малое Микушкино | До 100 голов | Зона сельскохозяйственного использования | реконструкция | частная |
| 2.11 | ОТФ | д. Малое Микушкино | До 100 овец | Зона сельскохозяйственного использования | реконструкция | частная |
| 2.1 | Ферма по выращиванию молодняка КРС | к северо-востоку от села Большое Микушкино | До 100 голов | Зона сельскохозяйственного использования | строительство | частная |
| 2.2 | Рыбоводческое хозяйство | к северу от села Большое Микушкино | разведение рыбы | Зона сельскохозяйственного использования | строительство | частная |
| 2.3 | Рыбоводческое хозяйство | к северу от деревни Малое Микушкино | разведение рыбы | Зона сельскохозяйственного использования | строительство | частная |

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

# Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Консервации скотомогильников районе населенных пунктов Большое Микушкино и Малое Микушкино с последующей рекультивацией территории;

- Ликвидации несанкционированных свалок в районе населенных пунктов Большое Микушкино и Малое Микушкино с последующей рекультивацией территории;

- Закрытия, попадающего в водоохранную зону, кладбища в п. Лесной.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

# Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Большое Микушкино предусматривается создание новой особо охраняемой природной территорий регионального значения:

- Маломикушкинская степь.

Урочище Красный Ключ

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Большое Микушкино на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, связанных с решением задач генерального плана, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройством пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкцией существующих сетей водопровода,

- строительством новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительством пирсов или организацией съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. Генеральным планом предусматривается

строительство:

- пожарного пирса на водном объекте, расположенном к северу от с. Большое Микушкино (18.1), в зоне сельскохозяйственного использования,

- пожарного пирса на водном объекте, расположенном к северу от д. Малое Микушкино (18.2), в зоне сельскохозяйственного использования;

Реконструкция:

- необорудованного съезда к водотоку в южной части п. Лесной – устройство твёрдого покрытия и разворотной площадки (18.3), в зоне рекреационного назначения.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо. Проектом «Схема территориального планирования Самарской области» в сфере обеспечения пожарной безопасности запланировано строительство пожарного депо в д. Малое Микушкино на 2 машино-выезда (15.1), в восточной части населённого пункта на продолжении автодороги "Похвистнево - Урал" - Малое Микушкино, в зоне производственного использования (П2).

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

Территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке, связанных с современными геологическими процессами:

1. В связи с тем, что на территории сельского поселения наблюдаются эрозионные процессы и оврагообразование, необходим комплекс инженерных мероприятий по предотвращению роста оврагов, а также по подготовке таких территорий для застройки. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

2. В с Большое Микушкино, д. Малое Микушкино и п. Лесной требуется защита территорий жилой застройки, расположенных вдоль реки Чембулатка, от подтопления грунтовыми водами. Защита территории от подтопления осуществляется береговым дренажем, повышением отметок территории или углублением рек и водоёмов.

Способы и мероприятия по защите территорий следует выбирать с учётом их экономической целесообразности.

3. Противооползневые мероприятия требуются на крутых склонах речных долин и балок. При совокупности причин, вызывающих образование оползней небольших объёмов, необходимо осуществление мероприятий по механическому удержанию оползающих грунтовых масс (подпорные стенки, свайные ряды, контрфорсы) и искусственное закрепление грунтов физико-химическими средствами (обжиг или клинкеризация, силикатизация песков, электрохимическое закрепление глин).

4. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

5. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

6. Проектом «Схема территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области» предусматривается реконструкция прудов (для разведения рыбы) на территории сельского поселения Большое Микушкино, один из которых расположен к северу от села Большое Микушкино, площадью 8,85 га, второй – к северу от деревни Малое Микушкино, площадью 2,23 га.

# Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Исаклинский Самарской области от твердых бытовых отходов», был выполнен ООО «ЭПСИ» в 2010 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Большое Микушкино образуется в год 10874 м3 твердых бытовых и 543,7 м3 крупногабаритных отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО с. Исаклы и размещаются на несанкционированных свалках.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 25 контейнеров для ТБО в с. Большое Микушкино, 15 контейнеро в д. Малое Микушкино, 3 контейнеров в п. Лесной

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Большое Микушкино планируется по маршруту: База-Ивановка(56 км, 1 конт.)-Мордово-Аделяково(11 км,14 конт.)-Новая Боголюбовка(14 км, 1 конт.)-Малое Микушкино(9 км, 15 конт.)-Большое Микушкино(4 км,25 конт.)-Лесной(4 км, 3 конт.)-Полигон(60)-База(5 км).

## 3.8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

В проекте генерального плана сельского поселения отображены:

- границы сельского поселения Большое Микушкино;

- границы села Большое Микушкино, деревни Малое Микушкино и посёлка Лесной, входящих в границы сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский.

Границы сельского поселения Большое Микушкино отображены в проекте в соответствии с положениями «Закона Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Исаклинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25 февраля 2005 года N 39-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД).

При разработке проекта «Генерального плана сельского поселения Большое Микушкино» границы населенных пунктов скорректированы:

- с. Большое Микушкино - с учетом развития жилой зоны в юго-западном направлении (Площадка №1), в северо-западном направлении (Площадка №2);

- д. Малое Микушкино - с учетом развития жилой зоны в юго-западном направлении (Площадка №3), зоны производственного, сельскохозяйственного использования и рекреационного назначения в восточном направлении.

Границы п. Лесной не изменялись, при этом границы сельского поселения Большое Микушкино отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи, с утверждением генерального плана, границы села Большое Микушкино и д. Малое Микушкино будут изменены.

Описание местоположения границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Большое Микушкино, на его основании, необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ села Большое Микушкино, деревни Малое Микушкино и посёлка Лесной, и установления их координат путем подготовки карт (планов) объектов землеустройства – села Большое Микушкино, деревни Малое Микушкино и посёлка Лесной.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО

Таблица № 41

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 14658.07 | 14658.07 |
|  |  | % |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га | 528.9916 | 634.4366 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 310.127 | 415.9331 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 5.8337 | 9.0529 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 0.0 | 1.9705 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 23.3066 | 23.1162 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 123.9657 | 100.3675 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 65.2537 | 83.9964 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 0.5049 | 0.0 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 13.2808 | 13.2286 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 160.1209 | 162.0981 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 8536.7372 | 8430.1190 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 3.5128 | 2.2056 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 5.4267 | 5.9821 |
| 1.1.7. | Лесной фонд |  | 5410.0 | 5410.0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | Чел. | 1722 | 3513 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: |  | 352 | 718 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 147 | 299 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 |  | 168 | 343 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет |  | 37 | 76 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста | Чел. | 315 | 642 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 884 | 1803 |
| 2.1.4. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 523 | 1068 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 42079,0 | 131629,0 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 24,4 | 37,5 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 150 | 210 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 760 | 760 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | объект | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 2 | 2 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | 1 | 2 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 3,1 | 3,18 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | 556 | 706 |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | - | 350 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 390 | 740 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 20,4 | 20,4 |
|  |  | чит. мест |  |  |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 575 | 995 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 32 | 142 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | - | 20-25 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 106 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 5,3 |
| 4.8.3. | бани | место | - | 20 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 25 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 2 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 18.40 | 35,03 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0,715 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. |  | 13,424 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0,476 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. |  | К-17,342 НК-6,782 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  | 1200 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. |  | 0,880 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 647,5294 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  | х |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 4,1958 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. |  | Н.Д-13,44 В.Д-2,26 |

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Большое Микушкино

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Большое Микушкино, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на 2012 г. взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Большое Микушкино,  пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)