Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № №07-36/23 от 07.09.2012г.

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Исаклинский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план

сельского поселения Новое Якушкино

муниципального района Исаклинский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                               Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

- Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 4.

2.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                            Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                         О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                       С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                                С.В.Позняк

Главный специалист отдела ИСОГД                                                         А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                           Л.А.Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                 А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                        Т.Л.Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                         Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                         Л.А.Гришина

Архитектор отдела ГП и застройки                                                          А.Д.Полякова

Архитектор отдела ГП и застройки                                                      О.А.Кольжанова

Ведущий инженер                                                                                 О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                                   Е.А. Андреева

Ведущий инженер                                                                                А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

СОДЕРЖАНИЕ

1.ВВЕДЕНИЕ. 8

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ 24

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 24

2.1.1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ РАССЕЛЕНИЯ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 24

2.1.2. МЕСТО И РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 29

2.1.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО  НА ТЕРРИТОРИИ  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 29

2.1.4. ПРИРОДНО - КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 32

2.1.4.1. КЛИМАТ 32

2.1.4.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ 32

2.1.4.3. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 33

2.1.4.4. ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ 33

2.1.4.5 ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ 34

2.1.4.6 ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 34

2.1.4.7 ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 34

2.1.4.8. ПРИРОДНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 35

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО 36

2.2.1 АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 36

2.2.1.1 ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 36

2.2.1.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИСАКЛИНСКИЙ 40

2.2.1.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВОЕ ЯКУШКИНО М.Р. ИСАКЛИНСКИЙ 46

2.2.2. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО 50

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ 51

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО 52

2.4.1. ЖИЛАЯ ЗОНА 53

2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ЖИЛИЩНОГО 53

2.4.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА 54

2.4.2.1. УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 55

2.4.3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 64

2.4.4. ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 65

2.4.4.1. ТРАНСПОРТ 65

2.4.4.1.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ 65

2.4.4.1.2. СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 65

2.4.4.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 66

2.4.4.2. СЕТЬ УЛИЦ И ДОРОГ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 66

2.4.5. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 69

2.4.5.1 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 69

2.4.5.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 69

2.4.5.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 71

БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 71

ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ 71

2.4.5.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 71

2.4.5.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 72

2.4.5.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 74

Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Новое Якушкино 74

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в Новое Якушкино питающихся по ЛЭП 10кВа 75

2.4.5.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 76

2.4.6. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ 76

2.4.7. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 77

Существующие объекты производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах сельского поселения 78

2.4.8. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 81

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 81

2.5.1. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 81

2.5.1.1. ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 81

Памятники археологии, расположенные на территории с. п. Новое Якушкино 83

2.5.1.2. ЗОНЫ ОСОБООХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 84

2.5.2. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ И ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 85

2.5.2.1 САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 85

Объекты производственного назначения сельского поселения Новое Якушкино 86

2.5.2.2 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 86

2.5.2.3 КЛАДБИЩА 86

2.5.2.4 ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 87

2.5.2.6. ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 87

2.5.2.7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 88

2.5.3 САНИТАРНЫЕ РАЗРЫВЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 88

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов с.п. Новое Якушкино 88

2.3.4 ОХРАННЫЕ ЗОНЫ 89

2.5.5. ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ 90

2.5.6. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 90

2.5.7.	ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 92

2.5.8. ЗОНЫ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 92

2.5.8.	ИНЫЕ ЗОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 94

2.6 ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ 97

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО 98

3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 98

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВОЕ ЯКУШКИНО М.Р. ИСАКЛИНСКИЙ 99

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Новое Якушкино 101

3.3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 101

3.3.2. РАЗВИТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 103

3.3.2.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ 103

3.3.2.1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 104

3.3.2.2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ 106

3.3.2.3. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 122

3.3.2.4. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 123

3.3.2.4.1.1. Водоснабжение. 124

3.3.2.4.1.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ. 126

3.3.2.4.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. 128

3.3.2.4.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 129

3.3.2.4.1.5 Электроснабжение 135

Объекты капитального строительства 136

3.3.2.4.1.6 Электросвязь 148

3.3.2.5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 151

3.3.2.5.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 151

3.3.2.5.1.1. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 152

3.3.2.5.1.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 153

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети сельского поселения Новое Якушкино 154

3.3.2.5.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 169

3.3.2.6. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 169

3.3.2.7. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 173

3.3.2.8. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 176

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 183

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО 186

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 190

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 194

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 195

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Новое Якушкино 197

5. ВЫВОДЫ 201

# 1.ВВЕДЕНИЕ.

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов муниципального района Исаклинский Самарской области № 16 от 10.09.2012 г., заключенного с администрацией муниципального района Исаклинский.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- «Анализ состояния территории сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский Самарской области» (1 этап), разработан ОАО «ГИПРОГОР» на основании муниципального контракта  № …….

- «Схема территориального планирования Самарской области», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», утверждена постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261», разработана ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2011 г.

Схема территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области, разработанная ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2008 г., утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Исаклинский Самарской области №316 от 23.11.2009.

Лесохозяйственный регламент Сергиевского лесничества выполнен Ульяновской экспедицией Поволжского филиала Государственной инвентаризации лесов, составлен на основании Государственного контракта №2 от 08.06.2007 г.

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (от 28.07.2012 7 № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (от 25.06.2012 г.  №93-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (от 29.06.2012 г. №96-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ).Подгот. новая редакция, вступ. в силу 01.01.2013г.

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии", 21.05.2012г. №636

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №342-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (20.03.2011г. №41-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (19.07.2011 №246-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (29.06.2012 года №96-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 02.05.2012г. №40-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года №374-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (25.06.2012г №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 06.12.2011г. №409-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 06.11.2011г. №301-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (01.04.2012г №23-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (от  25.06.2012 №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 28.11.2011г. №337-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (19.07.2011г. №248-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (25.06.2012г. №93-ФЗ)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (28.07.2012г. №128-ФЗ)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (18.07.2011г №242-ФЗ)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" ( 08.12.2011г. №424-ФЗ)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" ( 28.02.2012г. №6-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (07.11.2011г. №303-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (29.06.2012г №96-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»( ред.с измен. от 10.07.2012 г. №109-ФЗ)

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (от 28.07.2012 N 133-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (от 10.07.2012г №118-ФЗ)

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (от 29.12.2010г №441-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(10.07.2012г. №117-ФЗ)

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011 №399)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (от 15.12.2010 г. N1018)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (от 06.03.2012 года №198)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (от 14.07..2012 года №721)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65 (09.06.2010г. №403).

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Исаклинский Самарской области 28 декабря 2004 года N 187-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Исаклинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» 25 февраля 2005 года N 39-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (03.07.2012г.  №62-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области» (04.05.2012г. № 34-ГД)

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (от 13.06.2012 г. №54-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».(07.03.2012г. №13-ГД)

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» (12.12.2011г.№146-ГД)

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области» (от 05.05.2011г №43-ГД)

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области» ( от 22.11.2011г №124-ГД)

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области» (ред. от 19.03.2009г.№ 107)

- Постановление Правительства Самарской области от 16.01.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (от 13.09.2012 г. №437).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.№69)

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».(редак.25.06.2012г.№296)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области» (дейст. докум. приостановлено до 01.01.2013г)

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы» (от 07.06.2012г.№266)

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», 02.05.2012г. №226

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011г №882)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, от 22.02.2012 г. №82

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 22.02.2012 года №99)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2012г.  №273)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы» (22.02.2012г. №88)

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

- О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193  (от 30.07.2012г.N 347)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (24.08.2012 г. N383)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399  (28.06.2012г №311)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 03.08.2012г №357

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2012г №70

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 08.12.2010 №632

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 24.08.2011 г. №419

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (24.05.2012г.№253)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (02.04.2012г №148)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 09.06.2010г. №217, от 23.06.2010г. №293, от 10.09.2010г. №415, от 27.09.2010г.№ 456, от 29.10.2010г. №572, от 15.11.2010г. №595, от 29.11.2010 №621, от 14.12.2010 №650, от 17.02.2011 №63, от 25.03.2011 №112, от 21.04.2011 №140, от 28.04.2011 №156, от 27.05.2011 №248, от 11.08.2011 № 375, от 07.09.2011 №442, от 29.09.2011 №472, от 29.09.2011 №487, от 19.12.2011 №817, от 22.02.2012 №93, от 11.04.2012 №187, от 26.06.2012 №306, от 06.09.2012 №419)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (от 09.04.2012 г.№165)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы» (в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 13.08.2010 года №369, от 27.09.2010г. №434)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (от 10.04. 2012 г.№184)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2016 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 28 июня 2012 г. №308)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539 (06.09.2012 №420).

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 22.03.2012 г.№135).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 21.12.2010 N74).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. (Утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25 декабря 2008 года № 496-п

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные план сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*

- СП 18.13330.2011 Генеральные план промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*

- СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения

- СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.»

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

Анализ материалов по реализации мероприятий в области территориального планирования, связанных с размещением, проектированием и строительством объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения:

1. Анализ реализации мероприятий Схемы территориального планирования Самарской области, утверждённой Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, на период с 2006 до 2010 года.

2. Анализ реализации органами государственной власти Самарской области мероприятий территориального планирования, в т.ч. Схемы территориального планирования Самарской области с 13.12.2007 г. по 2010 г. (по данным органов местного самоуправления)

3. Анализ реализации органами государственной власти Самарской области мероприятий территориального планирования, в т.ч. Схемы территориального планирования Самарской области с 13.12.2007 г. по 2010 г. (по данным из Министерств)

4. Анализ реализации мероприятий по развитию жилищного строительства (из Схем территориального планирования муниципальных районов Самарской области).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Новое Якушкино,  о среднегодовом приросте населения с.п. Новое Якушкино и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Новое Якушкино м.р. Исаклинский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Исаклинский Самарской области.

Генеральный план разработан на территорию сельского поселения Новое Якушкино с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования. В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Проектное решение разработано с учётом перспективы развития поселения на расчётные сроки:

- 1 очередь строительства – до 2020 год, включительно,

- Расчётный срок строительства – до 2030 года, включительно.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения сельского поселения Новое Якушкино.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения состояния (функционального, пространственного, планировочного) территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Новое Якушкино.

- Территориальное планирование сельского поселения Новое Якушкино осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Новое Якушкино (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Новое Якушкино являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Новое Якушкино, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Новое Якушкино исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Нефтегорского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Новое Якушкино по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Новое Якушкино для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Нефтегорского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Новое Якушкино;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Новое Якушкино;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Новое Якушкино;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Новое Якушкино для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Новое Якушкино, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Новое Якушкино;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Новое Якушкино.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

### 2.1.1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ РАССЕЛЕНИЯ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

На территории современного муниципального района Исаклинский есть свидетельства того, что эти места осваивались еще племенами каменного века.  Около деревни Сухарь Матак археологами был найдены курганный могильник относящийся к этому периоду.

Таблица №1

Памятники археологии

| NN | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |
| 11. | Сухарь Матак I | кург. мог. | Сухарь Матак | 1,5 км з | II тыс. до н.э. | 0,00 |

* Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории Исаклинского района существовали только летние кочевья степняков и редкие казачьи стоянки. В укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов, за сотни верст сюда приезжали «наездом» башкиры на «бобровую охоту». Лишь после строительства Самары, под ее защитой, в конце XVI – начале XVII века появились первые постоянные поселения.

Освоение  края осуществлялось как русскими людьми, так и народами Поволжья – мордвой, татарами, чувашами. Русские крестьяне всегда обустраивались на открытой местности, в низине, удобной для земледелия. Чуваши и мордва селились вблизи лесов, а нередко даже в самих лесах, где они, помимо земледелия, могли заниматься бортничеством и охотой. Крестьянские жилища, пашни, скотные дворы часто подвергались набегам кочевников.

Для охраны районов освоения были воздвигнуты крепости и линии укреплений, вдоль которых пролегли дороги, и возникло немало  слобод и деревень. Возрастание количества крепостей, а вместе с ними и служилых людей, требовало развития собственного производства зерна. Появились первые переселенцы, осваивающие благоприятные для земледелия пойменные территории рек.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. В 1775 году после подавления крестьянского восстания под руководством Емельяна Пугачева в России была проведена реформа местного самоуправления. Страна была поделена на 50 губерний. В 1851 году была образована Самарская губерния, в состав которой вошли Бузулукский, Бугурусланский и Бугульминский уезды из Оренбургской губернии, Николаевский и Новоузенский – из Саратовской губернии, Ставропольский, Самарский и часть Сызранского – из Симбирской губернии. Таким образом, территория будущего Исаклинского района вошла в состав Самарской губернии.

По материалам Российского государственного архива древних актов деревня Новая Якушкина и Сухарь Матак были заселены в 1756 году. Согласно «Спискам населённых мест Российской империи» в середине 19 века в составе Бугурусланского уезда находились: казённая деревня Боголюбовка при речке Захаркиной (91 двор), казённая деревня Преображенка при реке Сок (77 дворов), казённая деревня Сухари-Митик при речке Камышле (69 дворов), казённая деревня Новая Якушкина при речкеШунгуте (89 дворов), казённая деревня Шунгут-Вершина при речки Шунгут (68 дворов).

По данным, предоставленным администрацией сельского поселения, в 1744 году чуваши Иштул Ахметев и Яниш Якушин, вместе со своими земляками (75 душ), прибыли на приток Шунгута, речку Башкирку из Цивильского и Свияжского уездов тогдашней Казанской губернии (север теперешней Чувашии). Это были вирьялы-верховые или лесные чуваши, язычники; некоторые из них имели по несколько жен.

Шунгутская земля принадлежала башкирам.

Сначала на новом месте жилось сравнительно, спокойно и привольно, хотя и приходилось откупаться данью (мукой, медом и т.д.). Потом башкиры стали нападать на своих соседей, и новоселы вынуждены были выставлять на окрестных высотах (обычно летом) усиленные посты и обороняться. Одна из таких возвышенностей до сих пор называется Караульной.

В 1754 году Иштул и Яниш подали челобитную грамоту в Оренбургскую губернскую канцелярию о закреплении за ними уже занятой и освоенной земли. Через два года по распоряжению своего начальства Сергиевский воевода Грот принял их под свое покровительство. Им была дана грамота на право пользования занятой землей. Теперь башкиры уже не могли их согнать, но власти предложили чувашам принять христианство. Деваться было некуда. Иштул, его родственники и часть земляков согласились, и все разом были крещены Сергиевскими попами в пруду своей деревни. Старый Яниш решительно отказался отступиться от веры своих отцов и переселился со своими единомышленниками в километрах трех от старого места.

На карте, составленной в 1756 году геодезистом Павлом Зубринским, обозначено уже два селения: деревня Иштулина на Башкирке и деревня Якова Янгильдина на Шунгуте. Позже эти деревни пополнялись новыми пришельцами из Чувашии. Потом часть жителей из Иштулкиной выселилась ближе к горе Караульной и Черноречке. Возникло Новое Иштулкино (теперь Сухари-Матак). В 1768 году все эти деревни были посещены Иваном Лепехиным и Петром Палласом. Академик Паллас отметил тогда, что в Якушкине живут некрещеные чуваши, а на Черноречке - татары. В годы Крестьянской войны под руководством Е. И. Пугачева (1773-1775г. г.) здешние жители, как говорит придание, встречали повстанцев хлебом -солью и те их не обежали. Осенью 1774 года Оренбургский губернатор Рейнедори распорядился в селеньях, активно участвовавших в повстанческом движении, установить для устрашения населения орудия казни: виселицы, глаголи и колеса. В здешних местах это было сделано в Якушкине, Иштулкине (Самсоновке), Кармало-Аделякове, Ишуткине, Мордовском Аделякоге, Захаркине.

Уже позже пугачевских времен часть жителей из Якушкина переселилась вверх по Шунгуту (по одним рассказам 12 дворов, по другим - 25) и основала Новое Якушкино.

Еще в прошлые века чуваши перенимали у русских элементы их более высокой культуры. От русских они научились сеять озимую рожь, освоили трехполье. Более удобную в обращении соху вместо тяжелого деревянного плуга, разводили пчел на пасеках.

Чуваши были менее последовательными в заимствованиях русско-христианской культуры. В системе расселения прослеживается удаленность чувашских деревень от торговых центров и крупных коммуникаций. Для  чувашских сельских населенных мест характерно отсутствие четко сформированных улиц, некомпактная, хаотичная застройка. Историческая традиция озеленения - обсаживать подворье не фруктовыми деревьями, разводить на гумне березу, укреплять овраги ветлой.

В сельском поселении Новое Якушкино муниципального района Исаклинский типично чувашскими поселениями являются: с. Новое Якушкино, д.Сухарь Матак, д.Старый Шунгут; русско-чувашским  поселением является  с.Новый Шунгут д.Новая Боголюбовка.

В 40-х годах прошлого века в Новое Якушкино прибыли на лошадях сорок семейств русских из Тимского и Щигровского уездов Курской губернии. Они осели рядом с чувашами по другую сторону речки.

Все шунгутские деревни были небольшим. В одном документе Самарского архива за 1846 год показано: в д. Иштулкино - 83 двора и 560 жителей, в Старом Якушкине - 62 двора и 404 жителя, в д. Сухари-Матак - 58 дворов и 343 жителя, в Шунгуте - 52 двора и 480 жителей, в Новом Якушкине - 30 дворов и 250 жителей.

Язычники, хотя и медленно, все же переходили в христианство. В Новом Якушкине этот процесс особенно затянулся.

На территории с. п. Новое Якушкино существуют памятники истории местного значения сельского поселения, в Таблице №2.

Таблица №2

Памятники истории местного значения сельского поселения Новое Якушкино

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ВИД ОБЪЕКТА (памятник , ансамбль, достопримечательное место) | ВИДОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (памятник археологии, градостроительства и архитектуры, искусства) | СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТА (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, поселения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братская могила павших во время Гражданской войны | С. Новое Якушкино, ул. Центральная |  | Памятник истории |  | О | Собственность поселения |
| 2 | «Скорбящая мать провожает сына» | С. Новое Якушкино, в центре села | памятник | Памятник истории |  | О | Собственность поселения |
| 3 | Обелиск в честь погибших воинов во время ВОВ | С. Старая Боголюбовка, ул. Центральная в центре села |  | Памятник истории |  |  | Собственность поселения |
| 4 | «Скорбящая мать провожает сына» | С. Самсоновка, ул. Ленинская в центре села | памятник | Памятник истории |  |  | Собственность поселения |
| 5 | Обелиск в честь погибших воинов во время ВОВ | Д. Сухарь Матак, ул. Центральная, в центре села |  | Памятник истории |  |  | Собственность поселения |
| 6 | Обелиск в честь погибших воинов во время ВОВ | Д. Новый Шунгут, ул. Заречная в центре села |  | Памятник истории |  |  | Собственность поселения |
| 7 | Обелиск в честь погибших воинов во время ВОВ (железный) | Д. Старый Шунгут, на территории образовательного культурного центра |  | Памятник истории |  |  | Собственность поселения |

### 2.1.2. МЕСТО И РОЛЬ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Новое Якушкино входит в состав зоны удаленной периферии.

Сельское поселение Новое Якушкино муниципального района Исаклинский, расположено в юго-западной части района, общесистемная транспортная магистраль (федеральная автодорога М5), соединяющая сельское поселение с центром агломерации г.о. Самара пересекает поселение в северной части. Расстояние  от административного центра района с.п.Исаклы составляет 20 км.

Сельское поселение Новое Якушкино является стабильно убывающим поселением, с переменным потоком внешних мигрантов. По состоянию на 1.01.2011 г. численность населения составила 1485 чел. Доля трудоспособного населения выше среднего показателя по сельскому населению района и области.

Сельское поселение Мордово-Аделяково располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты агропромышленного комплекса. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на административный центр района и  агломерации.

### 2.1.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО  НА ТЕРРИТОРИИ  САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Сельское поселение Новое Якушкино расположено в западной части муниципального района Исаклинский Самарской области.

Границы сельского поселения Новое Якушкино установлены согласно закону Самарской области № 39-ГД от 25.02.2005 «Об образовании городского и сельских поселений в пределах муниципального района Исаклинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД).

Сельское поселение Новое Якушкино, включающее:

- деревню Новая Боголюбовка,

- село Новое Якушкино,

- деревню Новый Шунгут,

- село Преображенка,

- село Самсоновка,

- село Старая Боголюбовка,

- деревню Старый Шунгут,

- деревню Сухарь Матак,

- с административным центром в селе Новое Якушкино;

Сельское поселение Новое Якушкино граничит с сельскими поселениями Исаклинского муниципального района:

- на северо-западе с сельским поселением Ключи,

- на северо-востоке с сельским поселением Два Ключа,

- на востоке с сельским поселением Большое Микушкино,

- на юге с сельским поселением Мордово-Аделяково.

Участки границы сельского поселения Новое Якушкино совпадают с границей муниципального района Исаклинский и граничат:

- на западе с Сергиевским м.р.

### 2.1.4. ПРИРОДНО - КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

#### 2.1.4.1. КЛИМАТ

Территория сельского поселения расположена в умеренно-континентальной зоне с холодной зимой и жарким летом.

Среднегодовые температуры: июля +20,2°С; января -14,8°С. Продолжительность морозного периода - 140 дней. Среднегодовое количество осадков - 426 мм. Глубина сезонного промерзания - 170 см. Преобладающими ветрами зимой являются восточные и юго-западные; летом - северные, северо-западные и западные. Средняя скорость ветра за три самых холодных месяца достигает 4,9 м/сек., а за 3 самых жарких - 3,6 м/сек

#### 2.1.4.2. РЕЛЬЕФ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ

Территория Исаклинского района относится к области Высокого Заволжья, представляющая собой волнистую равнину, пересеченную глубокими речными долинами. Поверхности водоразделов поднимаются над домнами на 100-150 м.

Район полностью располагается на Сокской возвышенно-равнинной лесостепной провинции с грядово-увалистым рельефом (Ступишин, Захаров 1977г.). Территория района постепенно понижается от востока к западу, юго-западу в этом направлении текут реки Сок, Сургут, Шунгут и другие. Рельеф осложнен сетью второстепенных долин и оврагов, в результате чего территория приобретает горный вид.

На территорию Исаклинского района заходит часть юго-запада Сокско-Шешминского района на котором расположены структуры второго порядка - Серноводско-Шугуровский и Байтуганский валы

Для рельефа района характерна асимметрия склонов речных долин и водоразделов. Южный склон обычно короткий и крутой, северный - длинный и пологий. Это связано с тектоникой района и неравномерным воздействием солнечных лучей на южные и северные склоны. Особенно высоки и обрывисты правобережья реки Сок, где выделяются Сокские горы. Они тянутся с северо-запада на север относительно границ района

Коренные карбонатные породы выходят на поверхность и играют большую роль в формировании современного рельефа. Из неогеновых отложений развиты акчагыльские морские глины, пески, галечники, встречающиеся вдоль древних долин рек.

Отсутствие рыхлых наносов и распространение коренных пород - плотных пестроцветных глин и мергелей, песчаников и известняков, трудно поддающихся размыву затрудняют образование новых оврагов. И несмотря на большую крутизну склонов, свежие овраги встречаются редко. В этих климатических условиях преобладает плоскостной смыв.

#### 2.1.4.3. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

На большой части района проектируемой территории распространен казанский водоносный комплекс, а в южной части – татарский водоносный комплекс. Водовмещающими породами казанского водоносного комплекса являются трещиноватые доломиты и известняки, встречаются песчаники и мергели. Мощность водоносного комплекса изменяется от 20-30 м в долинах рек до 40-80 м на водоразделах. Воды преимущественно безнапорные или слабо напорные. Отсутствие перекрывающих непроницаемых отложений, хорошие фильтрационные свойства пород, большое количество осадков – все это создает благоприятные условия для питания водоносного комплекса.

Часто встречаются естественные выходы подземных вод в виде родников. Преобладают воды с минерализацией 1,0-1,5 г/дм3, общая жесткость 7-16 моль/дм3. Татарский водоносный комплекс в качестве водовмещающих пород содержит терригенно-карбонатные отложения. Благодаря высокому гипсометрическому положению и значительному расчленению рельефа проектируемый район находится в благоприятных условиях для питания. Подземные воды здесь залегают на сравнительно небольших глубинах: от 0 (родники) до 10-40 м. Воды преимущественно безнапорные. По химическому составу воды в основном пресные, гидрокарбонатные-кальциевые, магниевые.

#### 2.1.4.4. ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

#### 2.1.4.5 ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ

Гидрографическая сеть сельского поселения Новое Якушкино относится к бассейну реки Сок, протекающей на северо-западе территории проектирования и являющейся естественной границей сельского поселения.

В центральной части поселения, беря свое начало на территории с. Старый Шунгут, протекает река Шунгут. Река протекает также через населенные пункты Старый Шунгут, Новый Шунгут и Новое Якушкино,.

Через с. Сухарь-Матак протекает река Сухарка – приток р. Шунгут. В субмеридианальном направления протекает река Черная (Молочка), являясь естественной границей сельского поселения с востока.

Через с. Самсоновка протекает река Башкирка – приток р. Шунгут. В центральной части сельского поселения берет свое начало река Аксазанка – приток реки Сургут, а в юго-восточной части, протекая через с. Новая Боголюбовка, берет свое начало река Захарка – также приток р. Сургут.

Кроме того, по территории поселения протекает разветвленная сеть эпизодических водотоков в оврагах Елховка, Кладбищенский, Пырьевый Дол и пр.

#### 2.1.4.6 ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Новое Якушкино представлены Якушкинским месторождением нефти.

#### 2.1.4.7 ПОЧВЫ И РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород.

На территории м.р. Исаклинский выделяют следующие типы почв:

- Черноземы выщелоченные тучные особенно широко распространены в северной части м.р. Исаклинский. В южной части эти почвы покрывают лишь ровные или слабо волнистые высокие плато водоразделов и самые верхние участки пологих склонов. Содержание гумуса в пахотном слое данного типа почв обычно около 11-12%, иногда доходит до 14%.

- Черноземы выщелоченные среднегумусные распространены в основном южнее р. Сок. Обычно гумусность данной разновидности почв в границах проектирования составляет 8-9%, но нередко и более 9%, тогда различие между тучными и среднегумусными выщелоченными черноземами сглаживается и разделение тех и других становится очень условным.

- Черноземы типичные распространены по высоким водораздельным плато, пологим склонам и древним речным долинам. По механическому составу в этих почвах преобладают глинистые и тяжелосуглинистые разновидности. Среднее содержание гумуса в пахотном слое – 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%.

- Темно-серые слабо оподзоленные почвы в развиты почти исключительно под лесами. На распаханных территориях они встречаются очень редко и весьма малыми площадями.

В м.р. Исаклинский черноземы типичные тучные распространены очень широко, являясь основным компонентом почвенного покрова. При существенных морфологических различиях черноземы типичные тучные исследуемой территории весьма однообразны по механическому составу. Они главным образом глинистые, редко тяжелосуглинистые и никогда не бывают легкосуглинистыми и супесчаными. Содержание гумуса, как правило, порядка 10-12%.

Черноземы карбонатные тучные распространены, как правило, в условиях пересеченного рельефа. По механическому составу встречаются черноземы карбонатные глинистые, тяжелосуглинистые и среднесуглинистые.

На территории м.р. Исаклинский черноземы долинные представлены несколькими разновидностями. Из них главное значение имеют черноземы долинные перерытые глинистого или тяжелосуглинистого механического состава. В местах близкого уровня грунтовых вод или выходов верховодок на террасах Сока и Сургута спорадически наблюдается долинный солончаковый чернозем. Он с качественной стороны характеризуется как кальциево-сульфатный, что связывается с обилием гипсов в составе пород, слагающих водоразделы в области развития цехштейна.

Пойменные аллювиально-луговые почвы имеют небольшое распространение (0,9%). Их важнейшей особенностью является высокая гумусность, как по процентному содержанию органического вещества относительно минеральной массы, так и по суммарному запасу его в почвенной толще.

По природно-ландшафтному районированию территория м.р. Исаклинский относится к лесостепи Высокого Заволжья. Под лесами занято 29,9 тыс. га. Участки лесов расположены почти равномерно отдельными массивами и распределены между тремя лесничествами: Исаклинским, Микушкинским и Аделяковским.

Основной видовой состав древесных пород: дуб, береза, осина, липа, клен. Имеются посадки хвойных пород: сосна, лиственница, ель. Дуб произрастает в основном в районе Исаклинского лесничества. Микушкинский лесопункт и лесничество разрабатывают деловую древесину для выработки ширпотреба и на топливо для нужд местного хозяйства..

#### 2.1.4.8. ПРИРОДНЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

Природные рекреационные ресурсы с.п. Новое Якушкино представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Шунгут, Черная; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Кроме того, на территории сельского поселения располагается памятник природы регионального значения «Древостой дуба», представляющий два участка – фрагмента водораздела и прилегающие к нему увалы, опускающиеся в долину р. Черная..

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

Леса на территории поселения относятся к Аделяковскому и Мукушкинскому участковым лесничествам Сергиевского лесничества.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО

### 2.2.1 АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

#### 2.2.1.1 ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.

Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту,

Рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста.

Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается.

Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Исаклинский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ИСАКЛИНСКИЙ

На территории Исаклинского района расположены 9 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Исаклы (численность населения на 01.01.11 – 4418 человек).

Сельские поселения муниципального района Исаклинский:

- Большое Микушкино  (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  1793 человека;

- Два Ключа (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  1087  человек;

- Исаклы (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 4987 человек;

- Ключи (в составе 13 населенных пунктов) – общее число жителей 970 человек;

- Мордово-Аделяково (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  593 человека;

- Мордово-Ишуткино (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 552 человека;

- Новое Ганькино (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1074 человека;

- Новое Якушкино (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 1505 человек;

- Старое Вечканово (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1233 человека.

В целом в муниципальном районе Исаклинский по данным на 1.01.11 проживает 13317 человек.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Исаклинский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения.

Рис. 5.1 Динамика естественного движения населения муниципального района Исаклинский.

На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения.

Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Исаклинский.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области. В районе немного выше уровень рождаемости при более высоком уровне смертности.

Рис. 6.1 Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Исаклинский.

Младенческая смертность в Исаклинском районе в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1998 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района оказался выше регионального показателя.

Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Исаклинский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В последние годы в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако в последующий период в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку сократится доля репродуктивного населения.

Рис. 8. Распределение населения муниципального района Исаклинский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Исаклинского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Исаклинский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,7% против 18,4%. Таким образом, разрыв составляет 4,3%, что ниже среднего показателя по сельскому населению Самарской области (7,1%). Доля трудоспособного населения в районе на 1% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Исаклинский примерно на 2,2 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения.

Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Исаклинский на протяжении последних 20 лет не отличались высокой стабильностью. В 90-х годах миграционный прирост был настолько велик, что перекрывал естественную убыль населения, В 2005 году миграционный прирост сменился оттоком населения, усугубляя процесс депопуляции.

Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения муниципального района Исаклинский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Исаклинский прибыло на 129 человек меньше, чем убыло из него.

Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Исаклинский.

Население муниципального района Исаклинский отличается некоторым национальным разнообразием: около 37,8% населения района – чуваши; 36,6% - русские; 19,5% - мордва; 2,7% - татары; 1,8% - украинцы; 0,4% - армяне.

#### 2.2.1.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВОЕ ЯКУШКИНО М.Р. ИСАКЛИНСКИЙ

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Исаклинский, в том числе в с.п. Новое Якушкино. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Новое Якушкино м.р. Исаклинский). По данным, предоставленным администрацией с.п. Новое Якушкино, в период с 2003 по 2011 гг. уровень смертности превышал уровень рождаемости, кроме 2004 года, когда родившихся было отмечено больше, чем умерших. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Новое Якушкино).

На протяжении анализируемого периода средний коэффициент рождаемости был на 2 промилле ниже, чем в м.р. Исаклинский, при этом настолько же ниже был и средний коэффициент смертности. Самым низким был уровень смертности в 2004 году (11,5 чел./тыс.), в этот период в с.п. Новое Якушкино родившихся было несколько больше, чем умерших (уровень рождаемости 13,3 чел./тыс.).

До 2009 года процесс депопуляции сглаживался внешней миграцией, которая компенсировала естественную убыль. В последние годы миграционные процессы характеризуются оттоком мигрантов. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Новое Якушкино)

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения

с.п. Новое Якушкино м.р. Исаклинский (на 1 тыс. жителей)

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Новое Якушкино

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Новое Якушкино

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Новое Якушкино, прежде всего, на соотношении численности лиц нетрудоспособного возраста.  Заметно увеличение доли стариков и уменьшение доли трудоспособного населения. Данные о возрастной структуре населения с.п. Новое Якушкино представлены в таблице ...

Таблица …

Данные о возрастной структуре населения с.п. Новое Якушкино на 01.01.2012г.

| № п/п | Показатели | Количество чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 283 | 19,1 |
|  | до 6 лет | 112 | 7,5 |
|  | от 7 до 15 | 131 | 8,9 |
|  | от 16 до 17 лет | 40 | 2,7 |
| II. | Из общей численности населения: | 1485 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 243 | 16,4 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 689 | 46,4 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 381 | 25,7 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 308 | 20,7 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 553 | 37,2 |
|  | женщины старше 54 лет | 310 | 20,8 |
|  | мужчины старше 59 лет | 243 | 16,4 |

По данным, предоставленным администрацией с.п. Новое Якушкино, доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 16,4% от всего населения, что на 2% меньше среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Новое Якушкино составляет 37,2%, то есть в 1,5 раза превышает средний показатель по м.р. Исаклинский, а значит, ожидать сокращения уровня смертности в сельском поселении в ближайшие годы не приходится.

Процент трудоспособного населения в с.п. Новое Якушкино, наоборот, на 12,5% меньше районных показателей – 46,4%. Число жителей в трудоспособном возрасте не достигает даже половины всего населения, и на одного трудоспособного приходится 1,2 нетрудоспособных граждан. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

В остальном демографическая ситуация в сельском поселении Новое Якушкино складывается в русле общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации муниципального района Исаклинский.

По данным Самарастат, с 2002 по 2009 гг. число жителей в с.п. Новое Якушкино оставалось относительно стабильным с незначительным сокращением, с 2010 года стало заметно сокращаться. (Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Новое Якушкино). В таблице … представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Новое Якушкино.

Таблица …

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Новое Якушкино

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Новое Якушкино | 1735 | 1732 | 1704 | 1689 | 1505 | 1485 |
| д. Новая Боголюбовка | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |  |
| с. Новое Якушкино | 485 | 471 | 482 | 476 | 453 |  |
| д. Новый Шунгут | 29 | 26 | 28 | 27 | 24 |  |
| с. Преображенка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| с. Самсоновка | 474 | 461 | 452 | 447 | 387 |  |
| с. Старая Боголюбовка | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 |  |
| д. Старый Шунгут | 310 | 346 | 311 | 307 | 248 |  |
| д. Сухарь Матак | 410 | 402 | 406 | 409 | 372 |  |

Рис. 13.

* по данным, предоставленным администрацией сельского поселения

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Новое Якушкино численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 314 человек.

В целом, в последние годы демографическая ситуация в сельском поселении Новое Якушкино ухудшается – происходит «постарение» населения, в связи с чем уровень смертности растет, рождаемость падает, при этом происходит миграционный отток населения.

### 2.2.2. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО

Территория сельского поселения Новое Якушкино представлена следующими категориями земель:

1- земли сельскохозяйственного назначения

2- земли населённых пунктов

4- земли промышленности,

5- автомобильного транспорта,

6- земли лесного фонда

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения.

Земли лесного фонда расположены в разных частях территории поселения Новое Якушкино. Леса в границах сельского поселения Новое Якушкино относятся  к Аделяковскому (в центральной и южной частях поселения) и Микушкинскому (в северной части поселения) участковым лесничествам Сергиевского лесничества Самарской области. На момент разработки Генерального плана, деятельность на территории лесничества осуществлялась в соответствии с  «Лесохозяйственным регламентом Сергиевского лесничества», в котором определены виды разрешенного использования лесов.

Таблица №

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Новое Якушкино

| № | Категории земель | Площадь в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | земли населенных пунктов |  |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения |  |
| 3 | земли лесного фонда |  |
| 4 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспеч. Космич. Деят., обороны, безопасности, иного спец. Назнач. |  |
|  | в том числе: |  |
|  | земли промышленности |  |
|  | земли автомобильного транспорта |  |
|  | Итого: |  |

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ

Сельское поселение Новое Якушкино расположено в западной части муниципального района Исаклинский.

Поселение расположено на возвышенной местности пересечённой руслами рек и ручьёв.

В северной части поселение по направлению запад-восток поселение пересекает автомобильная дорога федерального значения «Урал»-М5. Осью планировочной структуры поселения является трасса автомобильных дорог «Урал»- Старый Шунгут, «Урал» -Новое Якушкино – Самсоновка», «Самсоновка – Боголюбовка», проходящая в направлении юго-запад – северо-восток, соединяющая почти все населённые пункты входящие в состав поселения. В северной части за трассой «Урал»-М5 расположены деревня Старый Шунгут и село Преображенка. К югу от трассы М5 расположены: деревня Новый Шунгут, село Новое Якушкино, деревня Сухарь Матак, село Самсоновка, село Старая Боголюбовка. Деревня Новая Боголюбовка расположена в восточной части поселения.

В центральной части сельского поселения расположено село Новое Якушкино, являющееся административным центром сельского поселения. Село вытянуто с юга-запада на северо-восток и расположено по обоим берегам реки Шунгут. Общественно-деловой центр размещен в юго-западной части села. Производственые площадки сельскохозяйственных предприятий расположены в северной части у автодороги «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка». Планировочная структура села нерегулярная, обусловлена ландшафтом местности, с крутым рельефом.

Деревня Сухарь Матак расположена юго-восточнее административного центра сельского поселения, на расстоянии около 3 км по трассе автодороги «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка». По деревне протекает р. Сухарка с многочисленными притоками, русло подвержено заболачиванию. Улично-дорожная сеть деревни Планировочная структура нерегулярная. Центр деревни сформирован на пересечении ул. Болотная и ул. Центральная. Площадки ферм МТФ расположены к востоку от деревни.

Село Самсоновка расположено в западной части поселения к юго-западу от д. Сухарь Матак на расстоянии около 4 км. Территорию села пересекает ручей Башкирка с притоком. Планировочная структура села вцелом регулярная, основные улицы имеют направление север-юг. Производственные площадки МТФ и зерносклады расположены с северной стороны.

Село Старая Боголюбовка расположено на расстоянии 4,7 км к юго-западу от с. Самсоновка и соединено с ним автодорогой «Самсоновка – Старая Боголюбовка». Село расположено на возвышенной местности с крутым рельефом, вдоль западной границы проходит русло ручья. В селе всего две улицы. Общественный центр села не сформирован.

Деревня Новая Боголюбовка расположена у восточной границы поселения на расстоянии 6,7 км от с. Самсоновка. Автомобильной дороги с твёрдым покрытие соединяющей село с другими населёнными пунктами нет. В селе всего одна улица длиной около 440 м, и проживают 2 человека, занимающиеся фермерским хозяйством.

Деревня Старый Шунгут расположена на севере сельского поселения, за автодорогой «Урал»-М5. Застройка расположена по обеим берегам реки Шунгут. В центре деревни организован пруд. Планировочная структура не регулярная, обусловлена ладшафтом местности с крутым рельефом. Ферма МТФ расположена с западной стороны от деревни.

Деревня Новый Шунгут расположена к югу от трассы М5 по обеим сторонам от автодороги «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка. Застройка расположена по обеим берегам реки Шунгут. Планировочная структура не регулярная, обусловлена ладшафтом местности.

В селе Преображенка на момент разработки Генерального плана населения нет. Территория имеет спокойный рельеф. Старой застройки в селе не сохранилось, производственных объектов нет. Село расположено в северо-западной части поселения. Расстояние от трассы М5 составляет около 7 км. Севернее села протекает река Сок.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО

В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*), территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов  их преимущественного функционального  использования:

- жилая зона (зона жилой застройки)

- общественно-деловая зона (общественно-деловой застройки)

- производственная и коммунально-складская зона

- рекреационная зона

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры

- зона сельскохозяйственного использования

- зона специального назначения.

### 2.4.1. ЖИЛАЯ ЗОНА

#### 2.4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ЖИЛИЩНОГО

Общая площадь жилищного фонда в сельском поселении Новое Якушкино составляет - 38115 кв. м, муниципальный фонд - 0 м2, частный фонд – 38115 кв. м.

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека составляет 22,4 кв. м/чел.

В населенных пунктах поселения Новое Якушкино преобладают малоэтажные индивидуальные жилые дома с приусадебными участками и блокированные двухквартирные дома с приусадебными участками.

Таблица №4

Данные о существующем жилищном фонде

| № пп | Наименование | На 01.01. 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | - |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 38115 |
|  | государственный, в т.ч. |  |
|  | федеральный |  |
|  | региональный |  |
|  | муниципальный, в т.ч. |  |
|  | муниципального района |  |
|  | сельского (городского) поселения |  |
|  | частный | 38115 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 22,4 |

Таблица №5

Характеристика жилищного фонда по этажности

| №пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 534 | 981000 |  |
|  | средний размер приусадебного участка |  | 981000 | 97,2 |
| 2 | Блокированная застройка (2 блока) | 40 |  | 10 |
| 2а | средний размер приусадебного участка |  | 28000 | 2,8 |
| 3 | Блокированная застройка (другая) |  |  |  |
| 3а | средний размер приусадебного участка |  |  |  |
| 4 | Застройка многоквартирными домами |  |  |  |
| 4а | 2-х этажная |  |  |  |
| 4б | 3-х этажная |  |  |  |
| 4в | 4-х этажная |  |  |  |
| 4г | 5-ти этажная |  |  |  |
|  | Всего: | 574 | 100,9 | 100 |

Таблица №6

Ветхий фонд, подлежащий сносу

| №пп | Наименование | Улица | №дома | Материал стен | % износа | Общая площадь,м2 | Прожив., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

### 2.4.2. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами. ( ст.85 п.6 Земельный Кодекс РФ)

Общественный центр сельского поселения Новое Якушкино сформирован в селе Новое Якушкино по улице Центральная. Главную площадь формируют здания: Администрации сельского поселения, сельского клуба, библиотеки, почты, офис врача общей практики. В центральной зоне расположен сквер и памятник

Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории села размещаются объекты школьного и дошкольного образования,   торговли.

В деревне Сухарь Матак общественно-деловая зона располагается на пересечение ул. Болотная и ул. Центральная.

В села Самсоновка по улице Первомайская  располагается Правление СПК им. Чапаева, школа, д/сад, ФАП,  магазин, СДК расположен по ул. Молодежная.

В деревне Старый Шунгут по ул. Центральная находится культурный центр где располагается школа, д/сад, почта, ФАП, клуб.

В селе Преображенка, Старая Боголюбовка, деревни Новая Боголюбовка, Новый Шунгут  общественно деловой центр отсутствует т.к. численность населения маленькая в селах нет развития.

#### 2.4.2.1. УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области».

Обеспеченность жителей сельского поселения Новое Якушкино объектами культурно бытового обслуживания превышает нормативные показатели по следующим показателям:

- количеству мест в детских дошкольных учреждениях общего типа,

- количеству мест в общеобразовательных учреждениях,

- количеству единиц хранения в библиотеках,

- торговым площадям.

Обеспеченность жителей сельского поселения Новое Якушкино объектами культурно бытового обслуживания ниже нормативных показателей по следующим показателям:

- площади спортивных залов,

- количеству мест в клубах

Открытые плоскостные спортивные сооружения, бассейны, объекты общественного питания, предприятия коммунального и бытового обслуживания, бани отсутствуют в поселении.

Расчет процента обеспеченности населения основными объектами обслуживания выполнен в соответствии с «Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области» и представлен в таблице №8

Таблица №7

Объекты культурно бытового назначения сельского поселения Новое Якушкино (Существующие объекты)

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | Единицы измерения | СОСТОЯНИЕ (аварийное удовлетворит. хорошее треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | д/сад «Колосок» | С. Новое Якушкино ул. Школьная д. 29 | 50 |  | Удовлетв. | Местного значения муниципального района |
| 3.2 | 1)д/сад «Аленушка» 2)ФАП 3)Самсоновская библиотека 4)Филиал почтовой связи | с. Самсоновка, ул. Молодежная, 2 | 1)90 мест д/сад 2)нет данных 3)Библиотека – 11 тыс. ед. хранения 4) 1 окно |  | Удовлетв. | Местного значения муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | МОУ Новоякушкинская СОШ | с. Новое Якушкино, ул. Школьная, 9 | 30 мест ДОУ 90 мест СОШ |  | Удовлетв. | м |
| 4.2 | Сухарь Матакский филиал МОУ Новоякушкинской СОШ | д. Сухарь Матак, ул. Центральная, 10 | 108/33 |  | Удовлетв. | м |
| 4.3 | Самсоновский филиал МОУ Новоякушкинской СОШ | с. Самсоновка, ул. Молодежная, 1 | 180/33 |  | Удовлетв. | Местного значения муниципального района |
| 4.4 | Образовательный центр 1)д/сад «Родничок» 2)Старошунгутский филиал МОУ Новоякушкинской СОШ 3) ФАП 4)Старошунгутская библиотека 5) Филиал почтовой связи | д. Старый Шунгут ул. Центральная, 33 | 1)30 мест ДОУ 2)90 мест СОШ 3)нет данных 4) Библиотека – 6 тыс. ед. хранения 5) 1 окно |  | хорошее | Местного значения муниципального района |
|  | Объекты здравоохранения |
| 5.1 | Офис врача общей практики | с. Новое Якушкино, ул. Центральная, 33а |  | Место, посещение в смену, объект | Действует | Местного значения муниципального района |
| 5.2 | ФАП | д. Сухарь Матак, ул. Центральная, 14 |  |  | Действует | Местного значения муниципального района |
| Объекты социального обеспечения |
| 6.1 | Территориальная служба ЦСО | с. Новое Якушкино, ул. Школьная, 14 | 0 | место | арендуемое помещение в здании адм. поселения | Муниципального района |
| 6.2 | Пансионат | с. Новое Якушкино, ул. Школьная, 11 | 50 |  | Действует | Муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | Спортивная площадка | с. Новое Якушкино, ул. Центральная, 33б | Площадь участка 0,08 га, 20х40 | га (открытые спортивные площадки), м2 площади пола (спортивные залы), м2 зеркала воды (бассейны), количество мест на трибунах | Действует | Муниципального района |
| 7.2 | Спортивная площадка | с. Новое Якушкино | Площадь участка 0,24 га, 33х75 |  | Действует | Муниципального района |
| 7.3 | Спортивная площадка | с. Самсоновка | Площадь участка 0,18 га, 30х60 |  | Действует | Местного значения сельского поселения |
| 7.4 | Спортивная площадка | д. Старый Шунгут | Площадь участка 0,6150 га |  | Действует | Местного значения сельского поселения |
| 7.5 | Спортивная площадка | д. Сухарь Матак | Площадь участка 0,833 га, 50х130 |  | Действует | Местного значения сельского поселения |
|  |  |  | Итого: 1,948 га |  |  |  |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | Сухарь Матакский СДК | Д. Сухарь Матак, ул. Центральная, 16 | 100 мест | место, тыс. ед. хранения/ читательское место | Действует | Местного значения сельского поселения |
| 8.2 | Сухарь Матакская библиотека | Д. Сухарь Матак, ул. Центральная, 14 | 5 тыс. ед. хранения |  | Действует | Местного значения сельского поселения |
| 8.3 | Новоякушкинской СДК | С. Новое Якушкино, ул. Школьная, 12 | 200 мест Библиотека – 9 тыс. ед. хранения |  | Действует | Местного значения сельского поселения |
| 8.4 | Самсоновский СДК | С. Самсоновка, ул. Ленинская, 13 | 100 мест |  | Действует | Местного значения сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | ЧП «Григорьева» | (д. Сухарь Матак) ул. Центральная, 17 | 36 | м2 торговой площади | Действует | Частный |
| 9.2 | ЧП «Григорьева» | (д. Старый Шунгут) ул. Центральная,50 | 30 |  | Действует | Частный |
| 9.3 | ЧП «Ларионов» | (с. Новое Якушкино), ул. Центральная,29а | 28 |  | Действует | Частный |
| 9.4 | ЧП «Ларионов» | (д. Старый Шунгут), ул. Центральная,50а | 21 |  | Действует | Частный |
| 9.5 | Исаклинское РайПО | (с. Новое Якушкино), ул. Центральная,33 | 105 |  | Действует | Частный |
| 9.6 | Исаклинское РайПО | (д. Сухарь Матак) ул. Центральная,9 | 70 |  | Действует | Частный |
| 9.7 | Исаклинское РайПО | (с. Самсоновка ), ул. Ленинская,14 | 130 |  | Действует | Частный |
| 9.8 | ЧП «Зинькова» | (с. Самсоновка ), ул. Первомайская,2 | 24 |  | Действует | Частный |
| 9.9 | ЧП «Зинькова» | (с. Новое Якушкино), ул. Центральная,33 | 30 |  | Действует | Частный |
| 9.10 | магазин | (с. Старая Боголюбовка) ул. Центральная | 30 |  | Не действует | Частный |
|  |  |  | 474 |  |  |  |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Столовая | С. Самсоновка, ул. Молодёжная, |  | место | Действует | Частный |
| Объекты бытового обслуживания |
|  |  |  | нет |  |  |  |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Администрация сельского поселения Новое Якушкино | С. Новое Якушкино, ул.Школьная, 14 |  | Объект, рабочее место | Действует | Местного значения сельского поселения |
| 13.2 | Правление СПК им. Калинина | С. Новое Якушкино, ул. Центральная,31 | 5 |  | Действует | частный |
| 13.3 | Правление СПК «Новая жизнь» | Д. Сухарь Матак, ул. Центральная, 18 | 5 |  | Действует | частный |
| 13.4 | Правление СПК им. Чапаева | С. Самсоновка, ул.Первомайская,4 | 5 |  | Действует | частный |
| 13.5 | Правление ООО СХП «Луч» | Д. Старый Шунгут, ул. Центральная, | 5 |  | Действует | частный |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |
| 14.1 | Филиал Сергиевского ОСБ | С. Новое Якушкино, ул. Центральная, 31 |  | Объект, операционная касса (место) | Действует | частный |
|  | Филиал почтовой связи |  |  |  | Действует | Федеральный |
| 14.2 | Филиал почтовой связи | Д. Сухарь Матак, ул. Центральная, 16 |  |  | Действует | Федеральный |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| Объекты культового назначения |
| 16.1 | Молельный дом | С. Самсоновка, ул. Молодёжная,3 | 50 | Объект | Действует | Местного значения сельского поселения |
| Объекты отдыха и туризма |
| 17.1 | Сквер с обелиском | с. Новое Якушкино, ул. Центральная | 0,2 га |  |  | Местного значения сельского поселения |

Таблица №8

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Новое Якушкино объектами соцкультбыта

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс.чел.(1485 чел) | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Учреждения образования |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (112) | 78 | 140 | 179% |
|  |  |  | д. Новая Боголюбовка - 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | с. Новое Якушкино - 33 | 23 | 40 | 117% |
|  |  |  | д. Новый Шунгут - 2 | 1 | 0 | 0% |
|  |  |  | с. Преображенка - 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | с. Самсоновка - 28 | 20 | 50 | 172% |
|  |  |  | с. Старая Боголюбовка - 1 | 1 | 0 | 0% |
|  |  |  | д. Старый Шунгут - 18 | 13 | 50 | 277% |
|  |  |  | д. Сухарь Матак - 27 | 20 | 0 | 0% |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 162 | 200 | 120% |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (132) | 132 | 928 | 578% |
|  |  |  | 75% детей от 16 до 17 лет III ступень (40) | 30 |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |
|  | офис врача общей практики (поликлиника) | объект | По заданию | - | - | - |
|  | ФАП | посещ./смена | 18,2 | 27,0 | 0 | 0 |
|  | аптеки | объект | на 6,2 тыс. жителей | - | - | - |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения |  |
| 4 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га/1 тыс. жит. | На 1 тыс. жителей (0,8) | 1,188 | 1,948 | 163% |
|  | спортивные залы | м2 площади пола/1 тыс. жит. | 200 | 297 | 100 | 34% |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 148,5 | 0 | 0% |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |
|  | клубы | Посетительское место/1 тыс. жит. | 320 | 475,2 | 400 | 84,18% |
|  |  |  | д. Новая Боголюбовка | 0,32 | 0 | 0 |
|  |  |  | с. Новое Якушкино | 144 | 200 | 138% |
|  |  |  | д. Новый Шунгут | 7,36 | 0 | 0 |
|  |  |  | с. Преображенка | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | с. Самсоновка | 122,24 | 100 | 81% |
|  |  |  | с. Старая Боголюбовка | 4,48 | 0 | 0 |
|  |  |  | д. Старый Шунгут | 78,4 | 0 | 0 |
|  |  |  | д. Сухарь Матак | 118,4 | 100 | 84% |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения/1 тыс. жит. | 6,0-7,5 | 11,2 | 32 | 287% |
|  |  |  | д. Новая Боголюбовка | 0,01 | 0 | 0 |
|  |  |  | с. Новое Якушкино | 3,4 | 9 | 264% |
|  |  |  | д. Новый Шунгут | 0,2 | 0 | 0 |
|  |  |  | с. Преображенка | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | с. Самсоновка | 2,9 | 11 | 379% |
|  |  |  | с. Старая Боголюбовка | 0,1 | 0 | 0 |
|  |  |  | д. Старый Шунгут | 1,8 | 6 | 333% |
|  |  |  | д. Сухарь Матак | 2,8 | 5 | 178% |
|  |  | чит. мест | 5-6 | 9 | 0 | 0 |
| 6 | Площадь торговых объектов | м2/1 тыс. чел. | 283 Исаклинский район | 420,3 | 474 | 113% |
|  |  |  | д. Новая Боголюбовка | 0 | 0 | 104% |
|  |  |  | с. Новое Якушкино | 127 | 133 | 0% |
|  |  |  | д. Новый Шунгут | 7 | 0 | 0% |
|  |  |  | с. Преображенка | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  | с. Самсоновка | 108 | 154 | 142% |
|  |  |  | с. Старая Боголюбовка | 4 | 30 | 753% |
|  |  |  | д. Старый Шунгут | 69 | 51 | 73% |
|  |  |  | д. Сухарь Матак | 105 | 106 | 101% |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 59,4 | 0 | 0% |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7(4) | 1,0(0,6) | 0,00 | 0% |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |
|  | прачечные | кг белья в смену | 60(20) | 89,1(29,7) | 0 | 0% |
|  | химчистки | кг вещей в смену | 3,5 | 5,2 | 0 | 0% |
|  | бани | место | 7 | 1,0 | 0 | 0% |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | гостиница | место | 6 | 8,9 | 0 | 0% |
|  | пождепо | автомобиль | 0,4 | 0,6 | 0 | 0% |

### 2.4.3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Земельные участки  в составе производственных и коммунально-складских зон предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами.

К объектам производственной зоны в поселении Новое Якушкино относятся нефтяные разработки, расположенные в западной части поселения между автодорогами «Урал» и «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка».

Общая площадь зоны участков производственного использования составляет 56,7011 га.

Примечание: машино-тракторные парки, зернохранилища, животноводческие фермы размещены в зоне сельскохозяйственного использования.

Таблица №9

# Существующие объекты производственного, коммунально-складского и назначения, расположенные в границах сельского поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ (действующее недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в соответств. единицах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.17 | Промплощадка | с. Новое Якушкино, с северо-восточной стороны а.д. «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка» | стоянка грузового автотранспорта |  | действует | частный |
| 2.19 | Пилорама | д. Сухарь Матак |  |  |  |  |

### 2.4.4. ЗОНЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### 2.4.4.1. ТРАНСПОРТ

##### 2.4.4.1.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Внешнюю инженерно-транспортную инфраструктуру на территории сельского поселения Новое Якушкино составляют автомобильный и трубопроводный виды транспорта.

Автомобильный транспорт

- автомобильная дорога общего пользования федерального значения «Урал-М5», IV категории, протяжённость в границах сельского поселения составляет 12,058 км.

Таблица №10

«Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории муниципального района Исаклинский Самарской области»

| № п.п. | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | Асфальтобетонные, км | Грунтощебеночные, км | Грунто-вые, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 6310441000205 | "Урал" - Новое Якушкино - Самсоновка | 15,870 | 15,870 |  |  |
| 16 | 6310441000206 | "Урал" - Старый Шунгут | 1,300 | 1,300 |  |  |
| 17 | 6310441000207 | Самсоновка - Старая Боголюбовка | 6,300 |  | 6,300 |  |

Общая протяжённость дорог регионального и межмуниципального значения в границах сельского поселения Новое Якушкино составляет 23,47 км (по данным ИнГЕО).

Трубопроводный транспорт.

По территории сельского поселения Новое Якушкино проходит:

- магистральный газопровод – «Челябинск – Петровск», «Уренгой – Петровск», «Уренгой – Новопсков»;

- магистральный нефтепровод – ОАО «Дружба» (НП «Альметьевск – Самара -1, НП «Альметьевск – Самара -2, НП «Ромашкино – Самара», НП «Колтасы – Самара»).

##### 2.4.4.1.2. СЕТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

В границах поселения не организованы внутренние маршруты общественного транспорта связывающие населённые пункты.

##### 2.4.4.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Уровень автомобилизации в сельском поселении Новое Якушкино составляет 300 автомобилей на тысячу жителей.

С учётом существующей численности населения 1485чел. на момент разработки Генерального плана ориентировочное количество автомобилей составляет 445.

Хранение личного транспорта осуществляется на приусадебных участках.

В с. Новое Якушкино расположены стоянка грузовых автомобилей. АЗС и АГЗС расположены на трассе М5.

#### 2.4.4.2. СЕТЬ УЛИЦ И ДОРОГ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения. К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные  в границах населённых пунктов.

Характеристика улично-дорожной сети населённых пунктов сельского поселения Новое Якушкино представлена в таблице №11.

Таблица №11

Характеристика улично-дорожной сети населённых пунктов сельского поселения Новое Якушкино

| № п\п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть | Значение / категория |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) |  |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Новое Якушкино |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Центральная |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 2 | Ул. Лесная |  |  |  |  | 1,4 |  |
| 3 | Ул. Школьная |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 4 | Ул. Заречная |  |  |  |  | 1,1 |  |
| 5 | Ул. Партизанская |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 6 | А.д. «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка» |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Самсоновка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Заречная |  |  |  |  | 1,3 |  |
| 2 | Ул. Болотная |  |  |  |  | 1,2 |  |
| 3 | Ул. Ленинская |  |  |  |  | 2,2 |  |
| 4 | Ул. Первомайская |  |  |  |  | 1,1 |  |
| 6 | Ул. Молодежная |  |  |  |  | 1,0 |  |
| 7 | А.д. «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | А.д. «Самсоновка - Старая Боголюбовка» |  |  |  |  |  |  |
|  | Д. Сухарь Матак |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Болотная |  |  |  |  | 1,9 |  |
| 2 | Ул. Лесная |  |  |  |  | 1,6 |  |
| 3 | Ул. Ворошилова |  |  |  |  | 0,8 |  |
| 4 | Ул. Нагорная |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 5 | Ул. Заречная |  |  |  |  | 1,4 |  |
| 6 | Ул. Молодежная |  |  |  |  | 0,6 |  |
|  | А.д. «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка» |  |  |  |  |  |  |
|  | Старый Шунгут |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Центральная |  |  | 0,8 |  | 1,0 |  |
| 2 | Ул. Лесная |  |  |  |  | 1,8 |  |
| 3 | Ул. Степная |  |  |  |  | 0,7 |  |
|  | Новый Шунгут |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Центральная |  |  |  |  | 0,4 |  |
| 2 | Ул. Заречная |  |  |  |  | 1,1 |  |
| 3 | А.д. «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка» |  |  |  |  |  |  |
|  | С. Старая Боголюбовка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Центральная |  |  |  |  | 1,5 |  |
| 2 | Ул. Лесная |  |  |  |  | 0,8 |  |
|  | Д. Новая Боголюбовка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Центральная |  |  |  |  | 0,3 |  |
|  | С. Преображенка |  |  |  |  |  |  |
|  | Нет улиц |  |  |  |  | - |  |

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов сельского поселения Новое Якушкино составляет 27,2 км, в том числе по покрытию: асфальт – 0,8 км, щебень – 0 км, грунт – 26,4 км. По территории поселения проходят грунтовые дороги хозяйственного назначения.

Местность на которой распложены населённые пункты сельского поселения Новое Якушкино имеет сложный рельеф, пересечённый руслами небольших рек и оврагов. В связи с этим, улично-дорожная сеть поселения имеет в своём составе искуственные дорожные сооружения перечисленные в таблице №12

Таблица №12

Искусственные дорожные сооружения

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18.1 | Мост | с. Старый Шунгут, на ул. Лесная, в западной части села | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | местного значения сельского поселения |
| 18.2 | Мост | с. Старый Шунгут, на ул. Лесная, в восточной части села | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | местного значения сельского поселения |
| 18.3 | Мост | с. Самсоновка, на ул. Заречная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | региональный |
| 18.3 А | Мост | с. Самсоновка, проезд №1(ул. Болотная/ул. Ленинская) | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | местного значения сельского поселения |
| 18.3 Б | Мост | с. Самсоновка, проезд(ул. Болотная/ул. Ленинская) | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | местного значения сельского поселения |
| 18.4 | Мост | с. Самсоновка, на а.д. «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка» | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | региональный |
| 18.5 | Мост | дер. Сухарь Матак, на ул. Центральная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | региональный |
| 18.6 | Мост | дер. Сухарь Матак, на ул. Болотная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | местного значения сельского поселения |
| 18.7 | Мост | дер. Сухарь Матак, на ул. Лесная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | местного значения сельского поселения |
| 18.8 | Мост | дер. Сухарь Матак, на ул. Ворошилова | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | местного значения сельского поселения |
| 18.9 | Мост | дер. Новый Шунгут, а.д. «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка» | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | региональный |
| 18.10 | Мост | С. Старая Боголюбовка, ул. Центральная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | региональный |
| 18.11 | Мост | С. Новое Якушкино, проезд между ул. Центральная и ул. Заречная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | местного значения сельского поселения |
| 18.12 | Мост | С. Новое Якушкино, ул. Центральная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | местного значения сельского поселения |
| 18.13 | Мост | С. Новое Якушкино, ул. Центральная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | местного значения сельского поселения |

### 2.4.5. ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Инженерное обеспечение населенных пунктов сельского поселения Новое Якушкино включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5.Электроснабжение;

6.Связь.

#### 2.4.5.1 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

##### 2.4.5.1.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

село Новое Якушкино– а/ц

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора, состоящих из 2 артезианских скважин, расположенных на востоке за границей села, оборудованных погружными насосами 6ЭЦН-12, производительность 12м3/ч.

В схему системы водоснабжения включены водонапорные башни (расположенные на востоке за границей села), емкостью 18м3, идёт замена на 25м3. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Сети водопровода кольцевые и тупиковые, общей протяженностью 7,4 км. Материал труб — чугун ф110мм. Износ труб 90%. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 6 пожарных гидрантов (3 рабочих, 3 требуют замену).

село Самсоновка

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора - каптажа родника, расположенного на ул. Заречной, оборудованного погружными насосами ЭЦВ мощность 50м3/сут.

В схему системы водоснабжения включены водонапорная башня(расположены на юге за границей села), емкостью 25м3. Сети водопровода кольцевые и тупиковые, общей протяженностью 6,8км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  ПВХ  ф100мм. Износ труб 50%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 5 пожарных гидрантов.

деревня Сухарь Матак

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящих из 2 артезианских скважин расположены на юге деревни, оборудованные погружными насосами ЭЦН12-150, мощность 50м3/сут Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включены 2 водонапорные башни(на юге деревни), емкостью 25м3. Сети водопровода кольцевые и тупиковые, общей протяженностью 6,2км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  ПВХ ф100мм. Износ труб 40%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 5 пожарных гидрантов(1 требует замены).

деревня Старый Шунгут

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, 2 скважены(1 резервная) расположен на ул. Лесная, оборудованные погружными насосами ЭЦН16/110, мощность- 50м3/сут .

В схему системы водоснабжения включены 2 ёмкости расположены на севере за границей деревни, емкостью 80м3. Сети водопровода кольцевые и тупиковые, общей протяженностью 5,9км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  а/ц, стальных и ПВХ ф100мм. Износ труб 90%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 12 пожарных гидрантов(7требует замены).

село Преображенка

Население отсутствует.

Деревня Новая Боголюбовка, деревня Новый Шунгут, село Старая Боголюбовка

Централизованное водоснабжение отсутствует. Обеспечение водой из шахтные колодцы.

##### 2.4.5.1.2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

###### БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

село Новое Якушкино– а/ц, деревня Новая Боголюбовка, деревня Новый Шунгут, село Преображенка, село Самсоновка, село Старая Боголюбовка, деревня Старый Шунгут, деревня Сухарь Матак

Централизованная канализация в населённых пунктах отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора.

###### ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Дождевая канализация – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

село Новое Якушкино – а/ц

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здание  школы и детского сада,  пансиона, СДК.

Источником тепла школы является мини котельная, расположенная на ул. Школьная, оборудованная котлами КВА-100 - 3 шт (установленная мощность 300 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

Источником тепла пансионата является встроенная котельная, расположенная на ул.Школьная, оборудованная котлами МИКРО100 -  4 шт (установленная мощность 400 кВт). Параметры теплоносителя — 90/70 С.

Источником тепла детского сада является мини котельная, расположенная на ул.ул. Школьная, оборудованная котлами КВА-63 - 2 шт (установленная мощность 126 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки

Источником тепла СДК является мини котельная, расположенная на ул.ул.  Центральная, оборудованная котлами КВА-100 - 2 шт (установленная мощность 200 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

с.Самсоновка

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здание почты и детского сада, ДК и школы

Источником тепла является мини котельная, расположенная на ул.ул.  Молодежная, оборудованная котлами КВА-100 - 2 шт (установленная мощность 200 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные подземного способа прокладки

д.Старый Шунгут

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здание детского сада, ДК и школы

Источником тепла является мини котельная, расположенная на ул.ул.  Центральная, оборудованная котлами ВИТОПЛЕКС-100 -3 шт (установленная мощность 300 кВт).

д.Сухарь Матак

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здание  школы.

Источником тепла школы является мини котельная, оборудованная котлами КВА-100 - 2 шт (установленная мощность 200 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки.

д.Новый Шунгут, с.Старая Боголюбовка

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Все потребители оборудованы собственными автономными тепловыми источниками – котлами различной модификации на газовом топливе.

д.Новая Боголюбовка,  п.Преображенский.

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Источниками теплоснабжения служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на  твердом топливе.

##### 2.4.5.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

село Новое Якушкино – а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления ( 0,3-0,6 Мпа) газ поступает в ШГРП№29 (с регулятором РДНК - 400), в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Общая протяженность сетей – 7,7 км

д.Новый Шунгут

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления ( 0,3-0,6 Мпа) газ поступает в ШГРП№66 (с регулятором РДНК - 400), в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Общая протяженность сетей – 2,5 км

с.Самсоновка

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления ( 0,3-0,6 Мпа) газ поступает в ГРП№11 (с регулятором РДНК - 400), в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Общая протяженность сетей – 9,7 км

с.Старая Боголюбовка

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления ( 0,3-0,6 Мпа) газ поступает в ШГРП№56 (с регулятором РДНК - 400), в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Общая протяженность сетей – 2,5  км

д.Старый Шунгут

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления (менее 1,2 МПа) газ поступает в ГРП№10 (с регулятором РДНК - 400), в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Общая протяженность сетей – 7,3 км.

д.Сухарь Матак

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления ( 0,3-0,6 Мпа) газ поступает в ШГРП№33 (с регулятором РДНК - 400), в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. Общая протяженность сетей – 8,3 км.

д.Новая Боголюбовка, п.Преображенский.

Централизованным газоснабжением  данные поселения не обеспечены.

##### 2.4.5.1.5. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Источником электроснабжения сельского поселения Новое Якушкино( деревня Новая Боголюбовка, село Новое Якушкино, деревня Новый Шунгут,.  ,деревня Старый Шунгуто,село Преображенка,село Самсоновка, село Старая Боголюбовка,деревня Сухарь Матак) являются головные подстанции ПС»Исаклы» напряжением 110/35/10кВ,ПС»Морд.Ишуткино» 35/10Кв .Балансовая принадлежность подстанции филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ»   «Самарские распределительные сети».Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по сетям 0,4кв. Владельцами сетей 10кв и 0,4кв,подстанций 10/0,4кв являются ОАО»МРСК ВОЛГИ»  »Самарские распределительные сети» и ЗАО»ССК».Данные по сетям и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- 	общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Таблица №13

### Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Новое Якушкино

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: местоположение количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС «Исаклы» ПС 110/35/10кВ ПС «Морд.Ишуткино» ПС 35/10кВ |
| Протяженность и марки электрических сети 6 – 10 кВ: кабельные, сечением АСБ 4х50 - 280м АВВ 3х70 – 170м АВВ 4х25 – 320м воздушные, сечением 10кв – 50кв.мм. – 12 км 6кв. – 50 кв.мм. – 7км. |  |

Таблица №14

### Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в Новое Якушкино питающихся по ЛЭП 10кВа

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| ЗАО»ССК». |
| 1 2 3 4 5 6 | КТП 735/250 КТП – 211/250 КТП 218/250 КТП 219/100 КТП 220/63 КТП 2401/400 Х 2 | с. Новое Якушкино с. Самсоновка д. Сухарь Матак д. Сухарь Матак д. Сухарь Матак д. Старый Шунгут |
| ОАО»МРСК ВОЛГИ» |
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | КТП 702/100 КТП 716/100 КТП 717/100 КТП 718/160 КТП 719/160 КТП 720/100 КТП 721/63 КТП 215/100 КТП 204/63 КТП 714/63 КТП 208/100 КТП 209/100 КТП 212/160 КТП 710/63 КТП 711/160 КТП 713/160 КТП 724/63 КТП 205/160 КТП 206/160 КТП 207/160 КТП 213/160 КТП 214/100 КТП 203/63 | с. Новое Якушкино с. Новое Якушкино с. Новое Якушкино с. Новое Якушкино с. Новое Якушкино с. Новое Якушкино с. Новое Якушкино с. Новое Якушкино д.Новая Боголюбовка д.Новый Шунгут с.Самсоновка с.Самсоновка с.Самсоновка д.Старый Шунгут д.Старый Шунгут д.Старый Шунгут д.Старый Шунгут д. Сухарь Матак д. Сухарь Матак д. Сухарь Матак д. Сухарь Матак д. Сухарь Матак д. Сухарь Матак |

##### 2.4.5.1.6. ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Новое Якушкино обеспечивает АТС   в с. Новое Якушкино и АТС с Самсоновка.

При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Новое Якушкино к АТС были проложены соединительные кабели связи.  По населённым пунктам района проведена прокладка распределительной кабельной сети.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон»,  «Билайн», «Смартс», «МТС».

Таблица №15

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Новое Якушкино

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АЛС-4096С местоположение емкость Вид собственности | с. Новое Якушкино ул. Школьная 18 … 128 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных ящиков Протяжённость линий связи | 10шт. |
| АТСК-50/200 местоположение емкость Вид собственности | с. Самсоновка ул. Первомайская 4 … 60 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных ящиков Протяжённость линий связи |  |

### 2.4.6. РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий занятых парками, скверами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, занятий физической культурой и спортом, туризма.

В сельском поселении Новое Якушкино основой природного каркаса являются реки Сок, Шунгут, Башкирка, Сухарка.

Леса на территории поселения относятся к Аделяковскому и Микушкинскому участковым лесничествам Сергиевского лесничества Самарской области.

В существующей застройке населённых пунктов поселения практически нет благоустроенных озеленённых территорий общего пользования. В с. Новое Якушкино сквер (17.1) расположен в обжественно-деловой зоне на улице Центральная, площадь сквера около 0,2 га.

В соответствии с СП 42.13330.2011 площадь озеленённых территорий общего пользование на территории сельских  поселений следует принимать 12 м2/чел. С учётом существующего населения сельского поселения Новое Якушкино 1485 чел. площадь озеленённых территорий общего пользования должна составлять 1,7820 га. Благоустроенных парков, пляжей и других зон отдыха в населённых пунктах поселения нет.

Общая площадь плоскостных спортивных сооружений в поселении составляет 1,948 га. Плоскостные открытые спортивные сооружения площадью 0,32 га расположены в селе Новое Якушкино, в селе Самсоновка площадью 0,18 га, в селе Старый Шунгут площадью 0,615 га, в селе Сухарь Матак площадью 0,833 га.

### 2.4.7. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона сельскохозяйственного использования состоит из:

- - зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние насаждения, сады, виноградники);

- - зоны занятой объектами сельскохозяйственного назначения:

- -объектами, связанными с сельскохозяйственным производством (теплица, оранжерея, парник, питомник, мельница, элеватор, зернохранилище, животноводческий комплекс, ферма, птицефабрика, строение для содержания скота и птицы, строение для содержания мелких домашних животных, ветеринарная лечебница

- - объектами, предназначенными для ведения личного подсобного хозяйства,

- - объектами для ведения дачного хозяйства.

На территории поселения развито сельскохозяйственное животноводство, производство молока, а также производство зерновых культур. На водотоках созданы прудовые рыбоводческие хозяйства, требующие реконструкции.

Объекты расположенные в зоне сельскохозяйственного назначения сельского поселения Новое Якушкино сведены в таблицу №15.

Таблица №16

### Существующие объекты производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения, расположенные в границах сельского поселения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | СОСТОЯНИЕ (действующее недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в соответств. единицах |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Зерносклад | С. Новое Якушкино, ул. Центральная / ул. Лесная | хранение зерна площадь участка 2,24 га |  | действующий | частный |
| 2.2 | МТМ | С. Новое Якушкино, ул. Центральная | ремонт и обслуживание техники |  | действующий | частный |
| 2.3 | Зерносклад | С. Самсоновка | хранение зерна |  | действующий | частный |
| 2.4 | МТМ | С. Самсоновка | ремонт и обслуживание техники |  | действующий | частный |
| 2.5 | МТМ | Д. Сухарь Матак, в восточной части н.п. ул. Лесная | ремонт и обслуживание техники |  | действующий | частный |
| 2.6 | Зерносклад | Д. Сухарь Матак, в западной части н.п. | хранение зерна |  | действующий | частный |
| 2.7 | Ферма МТФ | Д. Сухарь Матак | молочная подукция | 900 голов КРС | требует реконструкции СТП | частный |
| 2.8 | Конеферма | Д. Сухарь Матак | содержание коней площадь участка 5,9459 га |  | действующий | частный |
| 2.9 | Летний лагерь выпаса | Д. Новый Шунгут, к востоку от границы н.п. | площадь участка 1,4424 га |  | действующий | частный |
| 2.10 | Летний лагерь выпаса | Д. Новая Боголюбовка, на северо-востоке за границей н.п. | площадь участка 0,4 га площадь участка 0,17 га |  | действующий | частный |
| 2.11 | Зерноток | Д. Старый Шунгут, к юго-западу от пересечения улиц Степная и Центральная | хранение зерна площадь участка 1,8579 га |  | действующий | частный |
| 2.12 | Пилорама | Д. Старый Шунгут, к юго-западу от пересечения улиц Степная и Центральная | обработка древесины площадь участка 1,3919 га |  | действующий | частный |
| 2.13 | МТМ | Д. Старый Шунгут, к западу от границы н.п. | ремонт и обслуживание техники |  | действующий | частный |
| 2.14 | Летний лагерь выпаса | Д. Старая Боголюбовка, к западу от границы н.п. |  |  | действующий | частный |
| 2.15 | Ферма МТФ | С. Самсоновка |  | 600 голов КРС | требует реконструкции СТП | частный |
| 2.16 | Ферма МТФ | Д. Новое Якушкино |  | 600 голов КРС | требует реконструкции СТП | частный |
| 2.18 | Ферма МТФ | д. Старый Шунгут |  | 600 голов КРС | требует реконструкции СТП | частный |
| 2.20 | Прудовое хозяйство | к югу от с. Старая Боголюбовка |  |  | требует реконструкции | частный |
| 2.21 | Прудовое хозяйство | к югу от с. Старая Боголюбовка |  |  | требует реконструкции | частный |
| 2.22 | Прудовое хозяйство | к югу от с. Новая Боголюбовка |  |  | требует реконструкции | частный |
| 2.23 | Прудовое хозяйство | к западу от д Сухарь Матак |  |  | требует реконструкции | частный |
| 2.24 | Прудовое хозяйство | к западу от д Сухарь Матак |  |  | требует реконструкции | частный |

### 2.4.8. ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного пункта.

В границах сельского поселения Новое Якушкино расположены кладбища:

(19.2) - Южная окраина п. Старый Шунгут (площадь 0,4538 га);

В 300 м на юг от с. Новый Шунгут (площадь 0,18 га);

(19.1)- Северо-западная окраина с. Новое Якушкино (площадь 0,12 га);

(19.3) - Юго-восточная окраина п. Сухарь-Матак (площадь 0,77 га);

В 1900 м на северо-запад от п. Сухарь-Матак (площадь 0,58 га);

В 300 м на запад от с. Самсоновка (площадь 1,33 га);

В 130 м на юго-запад от д. Новая Боголюбовка (площадь 0,17 га);

Центральная часть с. Старая Боголюбовка (площадь 0,4 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

Скотомогильник расположен с северной стороны от д. Сухарь Матак, закрыт.

Свалки твёрдых бытовых отходов расположены:

- в 250 м к юго-востоку от д. Сухарь Матак;

- у восточной границы д. Старый Шунгут.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

#### 2.5.1.1. ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории с. п. Новое Якушкино расположен 1  памятник археологии.

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проекты зон охраны объектов культурного наследия с.п. Новое Якушкино, включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица №17

### Памятники археологии, расположенные на территории с. п. Новое Якушкино

| N | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |  |
| Дополнительно выявленные памятники археологии (по результатам картирования) |
| 11. | Сухарь Матак I | кург. мог. | Сухарь Матак | 1,5 км з | II тыс. до н.э. | 0,00 |

#### 2.5.1.2. ЗОНЫ ОСОБООХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Исаклинский находится 8 особо охраняемых территорий:

    - Древостой дуба;

    - Исаклинская нагорная степь;

    - Липовый древостой;

    - Озеро Молочка;

    - Озеро Солодовка;

    - Ольхово-березовая пойма;

    - Пионерский лагерь санатория-профилактория;

    - Сосновый древостой естественного происхождения.

В границах сельского поселения Новое Якушкино располагается особо охраняемая природная территория «Древостой дуба».

Согласно ст. 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ, на территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы.

### 2.5.2. САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ И ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Для с.п. Новое Якушкино это - санитарно-защитные зоны производственных объектов, канализационных очистных сооружений (КОС), кладбищ, объектов размещения твердых бытовых и промышленных отходов, санитарные разрывы магистральных трубопроводов, газораспределительных станций, ЛЭП, железной и автомобильных дорог, где градостроительная деятельность допускается ограниченно.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1 САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

Перечень  основных производственных объектов с.п. Новое Якушкино представлен в таблице 18

Таблица №18

### Объекты производственного назначения сельского поселения Новое Якушкино

| Наименование объекта | Характер производственной деятельности и мощность | Местоположение (адрес) | Ориентировочный радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «Тат-Нефть Самара» | Добыча нефти | с.Новое Якушкино (окраина) | 500 |
| Филиал «Волжские сети» | Высокое напряжение | с.Новое Якушкино ул. Юбилейная, |  |

Нефтяные скважины

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

#### 2.5.2.2 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

В населенных пунктах сельского поселения Новое Якушкино наличия канализационных очистных сооружений не выявлено

#### 2.5.2.3 КЛАДБИЩА

Кладбища на территории сельского поселения расположены:

В границах сельского поселения Новое Якушкино расположены кладбища:

- Южная окраина п. Старый Шунгут (площадь 0,45 га);

- В 300 м на юг от с. Новый Шунгут (площадь 0,18 га);

- Северо-западная окраина с. Новое Якушкино (площадь 0,12 га);

- Юго-восточная окраина п. Сухарь-Матак (площадь 0,77 га);

- В 1900 м на северо-запад от п. Сухарь-Матак (площадь 0,58 га);

- В 300 м на запад от с. Самсоновка (площадь 1,33 га);

- В 130 м на юго-запад от д. Новая Боголюбовка (площадь 0,17 га);

- Центральная часть с. Старая Боголюбовка (площадь 0,4 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м.

#### 2.5.2.4 ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

В границах сельского поселения Новое Якушкино, располагается 4 скотомогильника:

- В 420 м на север от п. Старый Шунгут. Скотомогильник представляет собой металлическую емкость. В настоящее время закрыт. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

- В 1000 м на северо-восток от с. Новое Якушкино. Скотомогильник представляет собой металлическую емкость. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

- В 440 м на северо-запад от п. Сухарь-Матак. Скотомогильник представляет собой металлическую емкость. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

- В 880 м на северо-запад от с. Самсоновка. Скотомогильник представляет собой металлическую емкость. В настоящее время закрыт. Объект не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

2.5.2.5 ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Твердые бытовые отходы с. Новое Якушкино размещаются на трех несанкционированных свалках:

- Северо-восточная окраина п. Старый Шунгут;

- В 250 м на юго-восток от п. Сухарь-Матак;

- В 530 м на восток от с. Самсоновка

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Новое Якушкино оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

#### 2.5.2.6. ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Территорию с.п. Новое Якушкино пересекают ЛЭП напряженностью 10,35 и 110 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

.

#### 2.5.2.7 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п Новое Якушкино представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Федерального значения:

- «Москва-Челябинск» («Урал», М-5) (2 категории, 4 полосы движения);

Регионального значения:

- «Урал» – Старый Шунгут» (4 категории,2 полосы движения);

- «Урал» - Новое Якушкино - Самсоновка» (4 категории,2 полосы движения);

- «Самсоновка – Старая Боголюбовка» (5 категории,2 полосы движения);

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 4и 5 категории с двумя полосами движения составляет 65 и 45 м соответственно.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3 САНИТАРНЫЕ РАЗРЫВЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Территорию сельского поселения Новое Якушкино пересекает трасса магистральных трубопроводов.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов  представлены в таблице 5.

Таблица №19

### Санитарные разрывы магистральных трубопроводов с.п. Новое Якушкино

| Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Газопровод «Уренгой-Новопсковск» (нитка I) | 1000 | 250 |
| Газопровод «Уренгой-Новопсковск» (нитка II) | 1400 | 300 |
| Газопровод «Уренгой-Новопсковск» (нитка III) | 1400 | 300 |
| Газопровод «Челябинск-Петровск» | 1000 | 250 |
| Нефтепровод «Альметьевск-Самара-1» (Дружба-1) | 820 | 150 |
| Нефтепровод «Альметьевск-Самара-2» (Дружба-2) | 1020 | 200 |
| Нефтепровод «Ромашкино-Самара» | 529 | 150 |
| Нефтепровод «Калатасы-Самара» | 720 | 150 |

### 2.3.4 ОХРАННЫЕ ЗОНЫ

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35, и 110 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м;

- 110 кВ – 20 м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5. ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Сок (протяженность 349 км) составляет 200 м. Для рек  Шунгут, Черная (Молочка), Захарка (протяженность 35, 26,7  и 13,4 км соответственно) составляет 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км (временные водотоки в оврагах Елховка, Кладбищенский, Пырьевый Дол, малые реки Сухарка, Башкирка и Аксазанка) водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах сельского поселения Новое Якушкино составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения Новое Якушкино используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. ЗОНЫ ЗАЛЕГАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

На территории с.п. Новое Якушкино расположены месторождения нефти.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### ИНЫЕ ЗОНЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ

В границах с.п. Новое Якушкино к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

Передающие радиотехнические объекты

Источниками воздействия на здоровье населения и условия его проживания являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения превышают предельно допустимые концентрации и уровни или вклад в загрязнении жилых зон превышает 0,1 ПДК. В границах проектирования это РТС в с. Новое Якушкино.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки с учетом перспективного развития ПРТО (за исключением случаев размещения одной стационарной радиостанции с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт вне здания).

Границы санитарно-защитной зоны определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ, указанным в таблице 7.

Таблица №20

Предельно допустимые уровни воздействия ЭМП

| Диапазон частот | 30– 300 кГц | 0,3 – 3 МГц | 3 – 30 МГц | 30 – 300 МГц | 0,3 – 300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, Е (В/м) | Плотность потока энергии, мкВт/см2 |
| Предельно допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3 | 10 25 |

Зона ограничения застройки представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает ПДУ.

Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки не могут использоваться в качестве территории жилой застройки, для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п., а также не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки. Схема зон ограничения застройки в с. Новое Якушкино показана на рис. 1.

Рис.3. Горизонтальное сечение ЗОЗ в с. Новое Якушкино.

## 2.6 ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Пожарного депо на территории сельского поселения нет.

село Новое Якушкино– а/ц

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора. Пожаротушение осуществляется из 6 пожарных гидрантов (3 рабочих, 3 требуют замены).

село Самсоновка

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора-коптаж родника. Пожаротушение осуществляется из 5 пожарных гидрантов.

деревня Сухарь Матак

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора. Пожаротушение осуществляется из 5 пожарных гидрантов(1 требует замены).

деревня Старый Шунгут

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора. Пожаротушение осуществляется из 12 пожарных гидрантов (7требует замены).

село Преображенка

Население отсутствует.

Деревня Новая Боголюбовка, деревня Новый Шунгут, село Старая Боголюбовка

Централизованное водоснабжение в селе отсутствует. Обеспечение водой из шахтные колодцы.

# 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО

## 3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Схема территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области, разработанная ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2008 г., утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Исаклинский Самарской области №316 от 23.11.2009.

2.5. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере здравоохранения

2.5.3. Реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов в дер. Старый Шунгут, дер. Сухарь Матак, селе Самсоновка.

Примечание: в д. Старый Шунгут ФАП расположен в здании образовательного центра. В д. Сухарь Матак ФАП находится в здании школы, старое здание требует реконструкции, расположено по ул. Центральная, 14.В с. Самсоновка ФАП находится в здании детского сада по Молодёжная, 2.

2.6.  Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере образования:

2.6.2. Реконструкция зданий общеобразовательных учреждений (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в селах Новое Якушкино, Самсоновка, дер. Сухарь Матак.

2.6.3. Реконструкция зданий дошкольных образовательных учреждений в селах Новое Якушкино, Самсоновка.

2.6.4. Реконструкция здания образовательного центра, включающего общеобразовательное учреждение (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) и дошкольное образовательное учреждение, в селе Старый Шунгут.

Примечание: в здании образовательного центра также расположен ФАП и поселковая библиотека.

2.7. Мероприятия по развитию объектов капитального строительства местного значения в сфере физкультуры, спорта и туризма

2.7.3. Реконструкция спортивных плоскостных сооружений в селе Новое Якушкино.

2.9. Мероприятия по развитию иных объектов капитального строительства местного значения

Реконструкция административных зданий в селе Новое Якушкино.

2.10. Мероприятия по созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях

2.10.3. Реконструкция и техническое перевооружение молочно-товарных ферм в …, Новое Якушкино, …, Самсоновка, …, деревнях Сухарь Матак, …., Старый Шунгут, …...

2.10.4. Реконструкция свинотоварных ферм в …., деревнях Старый Шунгут, ….

2.10.7. Реконструкция прудов и разведение рыбы на территории поселений муниципального района Исаклинский Самарской области:

сельское поселение Новое Якушкино (к югу от села Старая Боголюбовка);

2.11. Мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды

2.11.2 Ликвидация не отвечающих нормативным требованиям объектов размещения отходов (в первую очередь объектов, попадающих в область питания каптированных родников – источников водоснабжения населенных пунктов): несанкционированных свалок, отстойников, сливных станций, шламонакопителей и других с  рекультивацией занимаемых ими территорий.

2.11.5. Приведение действующих скотомогильников, расположенных в районе …., Самсоновка, …., Новое Якушкино, …., Сухарь Матак, Старый Шунгут, …., в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВОЕ ЯКУШКИНО М.Р. ИСАКЛИНСКИЙ

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Исаклинский, в том числе и в сельском поселении Новое Якушкино, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Новое Якушкино.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Новое Якушкино по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2012 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Новое Якушкино на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Новое Якушкино к 2020 году сократится до 1270 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – до 920 человек. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Новое Якушкино по погодовому балансу).

Рис. 14.

# 2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Новое Якушкино с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Новое Якушкино рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Новое Якушкино можно разместить 313 индивидуальных участков.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человек, в сельских поселениях м.р. Исаклинский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с.п. Новое Якушкино, при полном их освоении будет проживать 939 человек.

В целом численность населения с.п. Новое Якушкино к 2020 году возрастет до 1843-х человек, к 2033 г. – до 2424-х человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Новое Якушкино с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 71 ребенок в возрасте от 0 до 6 лет;

- 83 ребенка в возрасте от 7 до 15 лет;

- 26 подростков в возрасте 16 - 17 лет.

В таблице №21 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Новое Якушкино с учетом освоения резервных территорий.

Таблица №21

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Новое Якушкино с учетом освоения резервных территорий, чел.

| №№ п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок 2033 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.п. Новое Якушкино |
| 1 | Общая численность населения | 1485 | 2583 | 1098 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 283 | 463 | 180 |
|  | до 6 лет | 112 | 183 | 71 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 131 | 214 | 83 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 40 | 66 | 26 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 689 | 1124 | 435 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 553 | 903 | 350 |

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Новое Якушкино принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Новое Якушкино

### 3.3.1. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Проектное решение территориального развития сельского поселения Новое Якушкино разработано с учётом результатов анализа современного использования территории. Перспективные площадки определялись с учётом природных и техногенных факторов, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Для развития жилой зоны села Новое Якушкино не планируется присоединение новых территорий, возможно развитие жилой застройки внутри существующих границ на участках занимаемых огородами. Генеральным планом предусматривается развитие зоны градостроительного использования села в северном направлении и восточном направлении для формирования коммунально-складской зоны, инженерно-транспортной и зоны сельскохозяйственного производства.

Развитие жилой зоны деревни Сухарь Матак предусматривается на Площадках №№7, 8 в существующих границах населённого пункта. На перспективу, за расчётный 2033 год, возможно освоение территорийс северо-западной стороны в продолжение ул. Молодёжная. Зона сельскохозяйственного производственного использования сохраняется и развивается с восточной и юго-восточной сторон от деревни, а также предусматривается формирование производственной зоны с северной стороны к востоку от а.д. «Урал» -Новое Якушкино – Самсоновка».

Развитие жилой зоны села Самсоновка предусматривается на Площадках №№ 2, 3, 4 в существующих границах населённого пункта. Зона сельскохозяйственного производственного использования сохраняется и развивается с северной и западной сторон от села.

Развитие жилой зоны деревни Старая Боголюбовка предусматривается частично за счёт уплотнения существующей застройки, а также путём освоения новой площадки №5 с северо-западной стороны от деревни. Зона сельскохозяйственного производственного использования сохраняется в центральной части и с южной стороны подлежат реконструкции прудовын хозяйства.

Развитие жилой зоны деревни Старый Шунгут предусматривается в существующих границах населённого пункта на площадке №6. Зона сельскохозяйственного производственного использования сохраняется и развивается с с западной сторон от села.

В деревне Новый Шунгут не планируется развитие жилой зоны, возможно фрагментарное уплотнение существующей застройки.

В деревне Новая Боголюбовка не планируется развитие жилой зоны, возможно фрагментарное уплотнение существующей застройки.

На территории села Преображенка планируется создание условий для развития личных подсобных хозяйств и фермерских хозяйств на прилегающих к селу территориях. Генеральным планом предусматриваются корректировка существующих границ населённого пункта с учётом сложившегося землепользования, водоохранной зоны реки Сок и планируемой ООПТ. Вся территория населённого пункта рассматривается Генеральным планом как Площадка №1. Планировочное решение предусматривает формирование двух основных планировочных осей в направлении север-юг – запад–восток, по которым организуются транспортные связи – главная и основная улицы жилой зоны. На пересечении осей в юго-восточной части села формируется общественно-деловая зона. Центром объёмно-планировочного решения должно стать здание планируемого общественно культурного центра малого сельского населённого пункта. Вокруг центра формируются три квартала с застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками площадью по 0,15 га. В центральной зоне один квартал выделяется для размещения детского сада  с игровой зоной. Рекреационные территории предусматриваются к западу от центра с выходом к реке Сок. Вдоль двух основных планировочных осей формируются земельные для личных подсобных хозяйств размером 1,6 га в составе которых выделяется жилая зона 0,16 га. При этом формирование непосредственно жилой зоны планируется фрагментарно, на расстояниях позволяющих разместить на участках для ЛПХ сельскохозяйственные постройки ориентировочно V класса опасности (животноводческие мини фермы: свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы до 50 голов, зернохранилища) с соблюдением санитарных норм. С внешних сторон от планируемых границ населённого пункта формируется структура из земельных участков для сельскохозяйственного производственного использования, создания фермерских хозяйств. А также предусматриваются участки для зоны производственного и коммунально-складского назначения.

### 3.3.2. РАЗВИТИЕ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

#### 3.3.2.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ

Функциональное зонирование территории населённого пункта, в том числе определение жилых зон осуществляется в целях обеспечения организации благоприятной жилой среды, соответствующей современным социальным, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории Самарской области, в том числе на территории муниципального района Исаклинский, является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора.

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области жильем: к 2015 году – 25 м2 на человека, к 2030 г. – 30 м2 на человека.

Проектом Генерального плана предлагается застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков на территории сельского поселения Новое Якушкино утверждены Решением Собрания Представителей Исаклинского района №33 от 1 ноября 2006 года, с учетом изменений, принятых Решением Собрания Представителей Исаклинского района №93 от 24 октября 2011 года. Для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в размер участков составляет 1500 кв.м., для личного подсобного хозяйства (ЛПХ) 500 кв.м – 15000 кв.м.

Планируется застройка малоэтажными, усадебными, индивидуальными жилыми домами массового типа по уровню комфорта (30 м2 жил.площ./чел.). Для расчёта планируемого увеличения жилищного фонда размер жилого дома ориентировочно принят 150 м2. Размер семьи принят 3 человека.

Для приведения жилищной обеспеченности, существующего на момент разработки Генерального плана, населения 22,4 кв.м/чел к расчётным показателям для массового типа жилья 30 кв.м/чел. необходимо увеличение площади существующего жилищного фонда на 6435 кв.м. Достижение этого результата возможно за счёт реконструкции существующего жилищного фонда.

(44550 - 38115 = 6435)

##### 3.3.2.1.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

На основании комплексного анализа территории сельского поселения Новое Якушкино, с учётом санитарно - защитных зон от существующих и планируемых производственных объектов, рельефа, и гидрографии местности Генеральным планом предлагается развитие жилищного строительства на следующих площадках:

Село Преображенка

На ПЛОЩАДКе №1, общей площадью 82,5118 га планируется фрагментарное размещение вдоль Улицы 1-1 и Улицы 1-2 32 участков ИЖС площадью (40х40=) 1600 м2, численность населения составит 96 чел., жилищный фонд увеличится на 4800 м2.

В центральной части Площадки №1 в границах планируемых улиц: Улица 1-3, Улица 1-4, Улица 1-5, Улица 1-6, формируется жилая зона площадью 3,5868 га, и  размещаются 21 участок ИЖС с ориентировочной площадью одного участка 0,17 га, численность населения составит 63 чел, жилищный фонд увеличится на 3150 м2.

Село Самсоновка

ПЛОЩАДКА №2, общей площадью жилой зоны 5,2605 га для развития жилищного строительства предусматривается в восточной части села Самсоновка. Планируется размещение 17 участков ИЖС площадью (30х50=) 1500 м2, численность населения составит 51 чел., жилищный фонд увеличится на 2550 м2.

ПЛОЩАДКА № 3, общей площадью жилой зоны 9,6001 га, предусматривается в юго-западной части села. Планируется размещение 48 участков ИЖС площадью (30х50=) 1500 м2, численность населения составит 144 чел., жилищный фонд увеличится на 7200 м2.

ПЛОЩАДКА № 4, общей площадью жилой зоны 4,8966 га, в северо-восточной части села. Планируется размещение 24 участков ИЖС площадью (30х50=) 1500 м2, численность населения составит 72 чел., жилищный фонд увеличится на 3600 м2.

Село Старая Боголюбовка

Планируется продолжение застройки по ул. Лесная-1. Планируется размещение 13 участков ИЖС площадью (30х50=) 1500 м2, численность населения составит  39 чел., жилищный фонд увеличится на 1500 м2.

Планируется продолжение застройки по ул. Лесная. Планируется размещение 6 участков ИЖС площадью (30х50=) 1500 м2, численность населения составит  18 чел., жилищный фонд увеличится на 900 м2.

ПЛОЩАДКА №5, общей площадью жилой зоны 19,9196 га, предусматривается в западной части села, за ул. Лесная. Планируется размещение 53 участков ИЖС площадью ориентировочно 3000 м2, численность населения составит 159 чел., жилищный фонд увеличится на 7950 м2.

Деревня Старый Шунгут

ПЛОЩАДКА №6, общей площадью жилой зоны 22,3107 га, для развития жилищного строительства предусматривается в юго-восточной части деревни. Планируется размещение 86 участков ИЖС с ориентировочной площадью 0,2 га, численность населения составит 258 чел., жилищный фонд увеличится на 12750 м2.

Деревня Сухарь Матак

ПЛОЩАДКА №7, общей площадью жилой зоны 8,3737 га, для развития жилищного строительства предлагается в западной части деревни, по ул. Болотная. Планируется размещение 34 участков ИЖС площадью (30х50=) 1500 м2, численность населения составит 102 чел., жилищный фонд увеличится на 5100 м2.

ПЛОЩАДКА №8, общей площадью жилой зоны 11,9597 га, для развития жилищного строительства предлагается в южной части деревни. Планируется размещение 53 участков ИЖС площадью (30х50=) 1500 м2, численность населения составит 159 чел., жилищный фонд увеличится на 7950 м2.

ПЛОЩАДКА №9, общей площадью жилой зоны 17,9067 га, для развития жилищного строительства предлагается в северо-западной части за ул. Молодёжная. Освоение площадки предусматривается перспективное, за расчётный 2033 год, в расчётной численности населения данные по площадке не учитываются. Ориентировочно возможно размещение 100 участков ИЖС площадью 1500 м2, численность населения составит 300 чел. Учитывая сложный рельеф количество участков может быть изменено.

В селе Новый Якушкино, деревнях Новая Боголюбовка и Новый Шунгут развитие жилой зоны не планируется.

Таблица №22

Планируемая динамика численности населения населенных пунктов сельского поселения Новое Якушкино

|  | Населенные пункты | Данные на 1.01.2012 | на новых площадках | 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.п. Новое Якушкино | 1485 | +1161 | 2646 |
| 1 | д. Новая Боголюбовка | 1 | 0 | 1 |
| 2 | с. Новое Якушкино | 450 | 0 | 450 |
| 3 | д. Новый Шунгут | 23 | 0 | 23 |
| 4 | с. Преображенка | 0 | 159 | 159 |
| 5 | с. Самсоновка | 382 | 267 | 649 |
| 6 | с. Старая Боголюбовка | 14 | 216 | 230 |
| 7 | д. Старый Шунгут | 245 | 258 | 503 |
| 8 | д. Сухарь Матак | 370 | 261 | 631 |
|  |  | 1485 | 1161 | 2646 |

ИТОГО:

Численность села Преображенка увеличится на 159 чел. и составит 159  чел.

Численность населения села Самсоновка увеличится на  267 чел. и составит 382+267=649 чел.

Численность населения села Старая Боголюбовка увеличится на 216 чел. и составит 14+216=230 чел.

Численность населения деревни Старый Шунгут увеличится на 258 чел. и составит 245+258=503 чел.

Численность населения села Сухарь Матак увеличится на 261 чел. и составит 370+261=631 чел.

С учётом данных Самарского областного комитета государственной статистики ПРИНЯТА общая численность населения на расчётный 2033 год увеличится на 159 +267+216+258+261=1161 человека и составит  1485+1161= 2646 человек.

Общий жилищный фонд 38115 кв.м увеличится ориентировочно на (366 участка х 150 кв.м =) 58050 кв.м и составит 96165 кв.м, жилищная обеспеченность составит 36,3 кв.м/чел.

#### 3.3.2.2. РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ

Зоны общественных центров, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления. Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

Кроме того перечень объектов социальной инфраструктуры определён в соответствии со структурой и типологией общественных центров и объектов общественно деловой зоны для центров сельских поселений, а также с учётом увеличения населения сельского поселения до 2646 человека.

Зоны общественных центров предполагается развивать с учётом нормативных радиусов обслуживания и необходимой расчётной мощности объектов по очерёдности строительства. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 1178-02).

Расчёт учреждений и предприятий социального и культурно-бытового обслуживания сельского поселения Новое Якушкино и населённых пунктов, входящих в его состав проведён в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области.

Расчёт объектов обслуживания представлен в Таблице №22.

В соответствии с СП 42.13330.2011 учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Таблица №23

# Планируемая обеспеченность жителей сельского поселения Новое Якушкино объектами соцкультбыта

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ На 1тыс. чел. 2646 чел | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Учреждения образования |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (176) | 123 | 140 | Обеспечено |
|  |  |  | д. Новая Боголюбовка – 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | с. Новое Якушкино – 34 | 24 | 40 | Обеспечено |
|  |  |  | д. Новый Шунгут – 2 | 1 | 0 | 1 |
|  |  |  | с. Преображенка – 7 | 5 | 0 | 5 |
|  |  |  | с. Самсоновка - 43 | 34 | 50 | Обеспечено |
|  |  |  | с. Старая Боголюбовка – 17 | 13 | 0 | 13 |
|  |  |  | д. Старый Шунгут – 38 | 26 | 50 | Обеспечено |
|  |  |  | д. Сухарь Матак - 47 | 33 | 0 | 33 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | учащийся | всего детей | 281 | 928 | Обеспечено |
|  |  |  | 100% детей от 7 до 15 лет I, II ступень (229) | 229 |  |  |
|  |  |  | 75% детей от 16 до 17 лет III ступень (69) | 52 |  |  |
| 3 | Учреждения здравоохранения |  |
|  | офис врача общей практики (поликлиника) | объект | По заданию | - | - | - |
|  | ФАП | посещ./смена | 18,2 | 42,8 | 0 | 0 |
|  | аптеки | объект | на 6,2 тыс. жителей | - | - | - |
| 4 | Физкультурно-спортивные сооружения |  |
|  | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га/1 тыс. жит. | На 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 2,1 | 1,33 | 0,77 |
|  | спортивные залы | м2 площади пола/1 тыс. жит. | 200 | 516 | 100 | 416 |
|  | бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 2,583 | 0 | Не планируется |
| 5 | Учреждения культуры и искусства |  |
|  | клубы | Посетительское место/1 тыс. жит. | 320 | 826 | 400 | 426 |
|  |  |  | д. Новая Боголюбовка | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | с. Новое Якушкино | 144 | 200 | Обеспечено |
|  |  |  | д. Новый Шунгут | 7 | 0 | 7 |
|  |  |  | с. Преображенка | 31 | 0 | 31 |
|  |  |  | с. Самсоновка | 210 | 100 | 110 |
|  |  |  | с. Старая Боголюбовка | 51 | 0 | 51 |
|  |  |  | д. Старый Шунгут (503 чел.) | 213 | 0 | 213 |
|  |  |  | д. Сухарь Матак | 20 | 100 | Обеспечено |
|  | библиотеки | тыс. ед. хранения/1 тыс. жит. | 6,0-7,5 | 19,3 | 32 | Обеспечено |
|  |  |  | д. Новая Боголюбовка | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | с. Новое Якушкино | 3,4 | 9 | Обеспечено |
|  |  |  | д. Новый Шунгут | 0,2 | 0 | 0,2 |
|  |  |  | с. Преображенка | 1,8 | 0 | 1,8 |
|  |  |  | с. Самсоновка | 5,0 | 11 | Обеспечено |
|  |  |  | с. Старая Боголюбовка (230 чел.) | 1,5 | 0 | 1,5 |
|  |  |  | д. Старый Шунгут | 3,8 | 6 | Обеспечено |
|  |  |  | д. Сухарь Матак | 4,7 | 5 | Обеспечено |
|  |  | чит. мест | 5-6 |  | 0 |  |
|  |  |  | д. Новая Боголюбовка |  |  |  |
|  |  |  | с. Новое Якушкино |  |  |  |
|  |  |  | д. Новый Шунгут |  |  |  |
|  |  |  | с. Преображенка |  |  |  |
|  |  |  | с. Самсоновка | 4 |  |  |
|  |  |  | с. Старая Боголюбовка (230 чел.) | 2 |  |  |
|  |  |  | д. Старый Шунгут |  |  |  |
|  |  |  | д. Сухарь Матак |  |  |  |
| 6 | Площадь торговых объектов | м2/1 тыс. чел. | Исаклинский район – 283 | 731 | 474 | 257 |
|  |  |  | д. Новая Боголюбовка | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | с. Новое Якушкино | 127 | 133 | Обеспечено |
|  |  |  | д. Новый Шунгут | 6 | 0 | 6 |
|  |  |  | с. Преображенка | 27 | 0 | 27 |
|  |  |  | с. Самсоновка | 188 | 154 | 34 |
|  |  |  | с. Старая Боголюбовка | 60 | 30 | 30 |
|  |  |  | д. Старый Шунгут | 142 | 51 | 99 |
|  |  |  | д. Сухарь Матак | 179 | 106 | 73 |
| 7 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 103 | 0 | 103 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7(4) | 18,1(10,3) | 0 | 18,1(10,3) |
| 9 | Предприятия коммунального обслуживания |  |
|  | прачечные | кг белья в смену | 60(20) | 145,4(48,5) | 0 | 145,4(48,5) |
|  | химчистки | кг вещей в смену | 3,5 | 9,04 | 0 | 9,04 |
|  | бани | место | 7 | 18,1 | 0 | 18,1 |
| 10 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |
|  | гостиница | место | 6 | 14,544 | 0 | 14,544 |
|  | пождепо | автомобиль | 0,4 | 1,03 | 0 | 1,03 |

##### 3.3.2.2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица №24

СХЕМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Объекты здравоохранения |
| 3.1 | д/сад «Колосок» | с. Новое Якушкино, ул. Школьная - | сохранение сущ. мощности = 40 мест | Ж | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения Муниципального района |
| 3.2 | 1)д/сад «Аленушка» 2)ФАП | с. Самсоновка, ул. Молодежная, 2 | 1)сохранение сущ. мощности = 50 мест 2)12 посещ./смену | Ж | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения Муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | МОУ Новоякушкинская СОШ | с. Новое Якушкино, ул. Школьная, 9 | сохранение сущ. мощности = 320 мест | Ж | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения Муниципального района |
| 4.2 | Сухарь Матакский филиал МОУ Новоякушкинской СОШ | д. Сухарь Матак, ул. Центральная, 10 | 108 мест после реконструкции: ДОУ на 35 мест, школа на 70 мест | Ж | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения Муниципального района |
| 4.3 | Самсоновский филиал МОУ Новоякушкинской СОШ | с. Самсоновка, ул. Молодежная, 1 | сохранение существующей мощности = 180 мест | Ж | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения Муниципального района |
| 4.4 | Образовательный центр 1)д/сад «Родничок» 2)Старошунгутский филиал МОУ Новоякушкинской СОШ 3) ФАП | д. Старый Шунгут ул. Центральная, 33 | 1)50 мест 2)80 мест 3)10 посещ/смену | Ж | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения Муниципального района |
| Объекты здравоохранения |
| 5.2 | ФАП | д. Сухарь Матак, ул. Центральная, 14 |  | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения Муниципального района |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.2 | Спортивная площадка | с. Новое Якушкино, в западной части села, за школой | Площадь участка 0,24 га, 33х75 | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Администрация сельского поселения Новое Якушкино | С. Новое Якушкино, ул.Школьная, 14 | 10 раб. мест площадь участка 0,2244 га | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |

Таблица №25

ПРОЕКТОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (строительство, треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| 3.3 | ДОУ | с. Преображенка, Площадка №1 | 10 мест площадь участка мин. - 0,2 га | Ж | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения муниципального района |
|  | Объекты здравоохранения |  |
| 5.3 | ФАП | с. Преображенка, Площадка №1 | 10 посещ/смену площадь участка - 0,1 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения муниципального района |
| Объекты физкультурно-спортивного назначения |
| 7.1 | Спортивная площадка | с. Новое Якушкино, ул. Центральная, 33б | Площадь участка 0,08 га, 20х40 | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.3 | Универсальная спортивная площадка | с. Самсоновка, ул. Молодёжная, на территории школы | Спортивная площадка, площадь – 0.18 га | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| 7.5 | Спортивная площадка | д. Сухарь Матак | Площадь участка 0,833 га, 50х130 | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| 7.6 | Универсальная спортивная площадка | дер. Новый Шунгут | площадь 0,18 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.7 | Универсальная спортивная площадка | с. Преображенка | площадь 0,18 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.8 | Универсальная спортивная площадка | с. Старая Боголюбовка | площадь 0,18 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.9 | Детская спортивная площадка | с. Новое Якушкино | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.10 | Детская спортивная площадка | дер. Новый Шунгут | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.11 | Детская спортивная площадка | с. Преображенка | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.12 | Детская спортивная площадка | с. Самсоновка, Площадка №4 | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.13 | Детская спортивная площадка | с. Старая Боголюбовка, ул. Лесная | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.14 | Детская спортивная площадка | дер. Старый Шунгут, Площадка №6 | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.15 | Детская спортивная площадка | дер. Сухарь Матак, Площадка №7 | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.3 | Новоякушкинский СДК | С. Новое Якушкино, ул. Школьная, 12 | после реконструкции : 1) зал на 200 мест 2) Библиотека – 9 тыс. ед. хранения 3) пристрой спортивного зала 162 м2 (9х18) Площадь участка 0,3525га. | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| 8.4 | Самсоновский СДК | С. Самсоновка, ул. Ленинская, 13 | после реконструкции : 1)зал - 210 мест 2)спорт. зал 162 м2 (9×18) 3)библиотека – 11 тыс. ед. хранения, 8 читательских мест с выходом в интернет, 4)помещение для размещения почтового отделения (12 м2) и узла связи – 1 окно | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| 8.5 | Общественно культурный центр малого сельского населённого пункта | с. Старая Боголюбовка, Улица №1 | 1)зал - 50 мест, 2)спорт. зал 72 м2 (6×12) 3)библиотека 1,5 тыс. ед. хранения, 2 чит. места с выходом в интернет, 4)помещение для кружковых занятий на 15 человек 5) помещение для размещения узла связи – 1 окно. площадь участка мин. 0,2 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 8.6 | Общественно культурный центр малого сельского населённого пункта | С. Преображенка, Площадка №1 | 1) зал на 200 мест, ориент площадь без цены 128 м2, 2)спорт. зал 162 м2 (9×18) 3)Библиотека – 3,3 тыс. ед. хранения, 4 чит. место с выходом в интернет (перевод учреждения с ул. Центральная,33 из здания обр. центра) Площадь участка мин.0,2 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 8.7 | Клуб | д. Старый Шунгут, Улица №1 | 1) зал на 200 мест, ориент площадь без цены 128 м2, 2)спорт. зал 162 м2 (9×18) 3)Библиотека – 6 тыс. ед. хранения, 4 чит. место с выходом в интернет Площадь участка мин.0,2 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 8.8 | Клуб | д. Сухарь Матак, ул. Центральная | 1) зал на 250 мест, ориент площадь без цены 150 м2, 2)спорт. зал 162 м2 (9×18) 3)Библиотека – 4,1 тыс. ед. хранения, 4 чит. место с выходом в интернет. Площадь участка мин.0,2 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| Объекты торгового назначения |
| 9.11 | Магазин | дер. Новый Шунгут, ул. Центральная | торг. площадь 10 м2 передвижной модуль Площадь участка 0,01 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частный |
| 9.12 | Магазин | с. Самсоновка, Площадка №4 | торг. площадь 30 м2 Площадь участка 0,03 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частный |
| 9.13 | Магазин | д. Старый Шунгут, Улица №1 | торг. площадь 100 м2 Площадь участка 0,05 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частный |
| 9.14 | Магазин | д. Сухарь Матак, Площадка №8 | торг. Площадь 75 м2 Площадь участка 0,04 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частный |
| 9.15 | Магазин | С. Преображенка, Площадка №1 | торг. площадь 45 м2 Площадь участка 0,03 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частный |
| 9.16 | Магазин | С. Старая Боголюбовка, Улица №1 | торг. площадь 35 м2 Площадь участка 0, 03 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Частный |
| 9.17 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | С. Новое Якушкино, ул. Школьная | Площадь участка 0, 02 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 9.18 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | С. Преображенка, Площадка №1 | Площадь участка 0,02 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 9.19 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | С. Самсоновка, Площадка №2 | Площадь участка 0,02 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 9.20 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | С. Старая Боголюбовка, Улица №1 | Площадь участка 0, 02 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 9.21 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | д. Старый Шунгут, Улица №1 | Площадь участка 0, 02 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 9.22 | Площадка с твёрдым покрытием для выездной торговли и передвижных объектов обслуживания | дер. Сухарь Матак, Площадка №8 | Площадь участка 0, 02 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| Предприятия общественного питания |
| 10.1 | Кафе | с. Самсоновка, Площадка №2 | 25 мест, площадь участка 0,1 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| 10.2 | Кафе | с. Новое Якушкино, ул.Центральная | 20 мест, площадь участка 0,05 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| 10.3 | Кафе | д. Старый Шунгут, Улица №1 | 20 мест, площадь участка 0,05 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| 10.4 | Кафе | дер. Сухарь Матак, Площадка №8 | 25 мест, площадь участка 0,05 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11.1 | Комплекс бытового обслуживания на 6 раб. Мест | с. Новое Якушкино, ул. Центральная | парикмахерская – 2 раб. места, ремонт и пошив одежды 2 раб. места, ремонт обуви 1 раб. место, ремонт бытовой техники – 2 раб. место площадь участка 0,1 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| 11.2 | Комплекс бытового обслуживания на 4 раб. мест | с. Старый Шунгут, ул. Степная | парикмахерская – 1 раб. места, ремонт и пошив одежды 1 раб. места, ремонт обуви 1 раб. место, ремонт бытовой техники – 1 раб. место площадь участка 0,1 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| 11.3 | Комплекс бытового обслуживания на 4 раб. мест | дер. Сухарь Матак, Площадка №8 | парикмахерская – 1 раб. места, ремонт и пошив одежды 1 раб. места, ремонт обуви 1 раб. место, ремонт бытовой техники – 1 раб. место площадь участка 0,1 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |
| 11.4 | Комплекс бытового обслуживания на 4 раб. мест | с. Самсоновка, Площадка №2 | парикмахерская – 1 раб. места, ремонт и пошив одежды 1 раб. места, ремонт обуви 1 раб. место, ремонт бытовой техники – 1 раб. место площадь участка 0,1 га | О | СТРОИТЕЛЬСТВО | частный |

#### 3.3.2.3. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схемами территориального планирования Самарской области и муниципального района Исаклинский не планируется размещение новых производственных объектов на территории сельского поселения Новое Якушкино.

Объекты нефтедобычи сохраняются на территории поселения с учётом соблюдения режима санитарно-защитных зон.

С целью формирования новых мест приложения труда, реализации интересов частных инвесторов по размещению производств, и привлечения инвестиций Генеральным планом предусматриваются площадки для формирования зоны производственного использования в сельском поселении Новое Якушкино III-V классов опасности например, некоторые виды производства строительных материалов:

III класс опасности

- кирпича (красного, силикатного),

- строительных керамических и огнеупорных изделий,

- железобетонных изделий (ЖБК, ЖБИ),

- искусственных заполнителей (керамзита и др.),

- искусственных камней,

- строительных деталей,

IV классу опасности

- глиняных изделий;

А также производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ:

IV класс опасности

- элеваторы,

- молочные и маслобойные производства,

- сыродельные производства,

- мельницы производительностью от 0,5 до 2 т/час,

V класс опасности

- овоще-, фруктохранилища,

- производство макарон,

- производство колбасных изделий, без копчения,

- малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5 т/сутки, молока - до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки, рыбы - до 10 т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий - до 0,5 т/сутки.

- фруктовых и овощных соков.

- по переработке и хранению фруктов и овощей (сушке, засолке, маринованию и квашению).

В с. Новое Якушкино с северо-восточной стороны от а.д. «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка» формируются зона П2 – коммунально-складская, общей площадью 13,2197 га. Существующие предприятия (2.2) и (2.17) подлежат реконструкции с разработкой проекта СЗЗ.

В деревне Сухарь Матак возможно формирование двух участков зоны П1-4 для перспективного размещения объектов IV-V класса. Первый участок в северной части к востоку от а.д. «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка» площадью 1,6514 га, второй к востоку с внешней стороны границы н.п. за ул. Нагорная, площадью 1,4003 га.

В с. Самсоновка в северной части села у а.д. «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка» формируется зона П2 площадью 0,8745 га.

В с. Преображенка формируются площадки:

- П1-3 с южной стороны от села, площадью 7,1868 га;

-П1-4 с северной стороны от села, площадью 1,6512 га;

- П-2 с северной стороны и восточной от села, площадью 1,1079 га.

В дер. Старый Шунгут в юго-западной части села формируется площадка П1-5.

#### 3.3.2.4. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Новое Якушкино предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторам) по согласованию с администрацией поселения.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

3.3.2.4. Развитие зоны инженерной инфраструктуры.

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Новое Якушкино предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторам) по согласованию с администрацией поселения.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

### 3.3.2.4.1.1. Водоснабжение.

село Самсоновка, деревня Старый Шунгут, деревня Сухарь Матак

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- ввиду увеличения численности населения необходимо реконструкция и расширение производительности существующего водозаборов до требуемой,

- .в с. Самсоновка, увеличив на 122 м3/сут

-  в д. Старый Шунгут увеличив на 125 м3/сут –задействовать резервную скважину.

- в д. Сухарь Матак увеличив на 135 м3/сут

- - реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё выше перечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов. Предусмотрено строительство пирса.

село Преображенка, село Старая Боголюбовка

Централизованное водоснабжение данных сел  отсутствует. Согласно проекту генерального плана всё новое строительство будет обеспечиваться из индивидуальных источников водоснабжения (скважин или шахтных колодцев) для одного или группы зданий. Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода».

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив. Расход на наружное пожаротушение посёлка (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.

Предусмотрено строительство пирса.

село Новое Якушкино– а/ц, деревня Новая Боголюбовка, деревня Новый Шунгут,

Развитие жилой зоны не предусматривается.

Пожаротушение осуществляется  в п. Кереметь и  п. Любовь Труда из открытых водоемов. Предусмотрено строительство пирса

Таблица №26

Расходы воды на новое строительство

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | село Преображенка Новое строительство |
| 1.1 | Площадка № 1 32 инд. ж. д. | 96 | 23,04 | 5,62 | 54 | 6,72 |  | 23,04 |  |
| 1.2 | ИЖС 21 участок | 63 | 15.12 | 3.69 | 54 | 4.41 |  | 15.12 |  |
|  | Итого |  | 103,29 |  | 38,16 |  |
|  | Село Самсоновка Новое строительство |
| 2.1 | Площадка № 2 17инд.ж. д | 51 | 12,24 | 2,98 | 54 | 3,57 | 0,792 | 12,24 |  |
| 2,2 | Площадка № 3 48 инд. ж.д | 144 | 34,56 | 7,49 | 54 | 10,08 | 1,288 | 34,56 |  |
| 2,3 | Площадка № 4 24 инд. ж.д | 72 | 2,88 | 0,70 | 54 | 5,04 | 0,688 | 2,88 |  |
|  | Итого |  | 122,37 | 2,768 | 49,68 |  |
|  | Село Старая Боголюбовка Уплотнение существующей застройки |
| 3.1 | по ул. Лесная 13 инд.ж. д | 39 | 9,36 | 2,28 | 54 | 2,73 |  | 9,36 |  |
| 3.2 | по ул. Лесная продолж. 6 инд.ж. д | 18 | 4,32 | 1,05 | 54 | 1,26 |  | 4,32 |  |
|  | Новое строительство |
| 3.3 | Площадка № 5 53 инд. ж.д | 159 | 38,16 | 8,27 | 54 | 11,13 |  | 38,16 |  |
| 3.4 | Внутри площадочные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 120,96 |  | 51,84 |  |
|  | Деревня Старый Шунгут Новое строительство |
| 4.1 | Площадка № 6 86 инд. ж. д. | 258 | 61,92 | 11,00 | 54 | 9,03 | 1,899 | 61,92 |  |
|  | Итого |  | 124,95 | 1,899 | 61,92 |  |
|  | Деревня Сухарь Матак Новое строительство |
| 4.1 | Площадка № 7 34 инд. ж. д. | 102 | 24,48 | 5,97 | 54 | 7,14 | 0,815 | 24,48 |  |
| 4.2 | Площадка № 8 53 инд. ж. д. | 159 | 38,16 | 8,27 | 54 | 11,13 | 1,527 | 38,16 |  |
| 4.3 | Внутри площадочные сети |  |  |  |  |  | 0,606 |  |  |
|  | Итого |  | 134,91 | 2,948 | 62,64 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 606,48 | 7,615 | 264,24 |  |
|  | Т.Э.П. |  | 0,606тыс. м3/сут | 7,615 | 0,264 тыс. м3/сут. |  |

###### 3.3.2.4.1.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ.

село Новое Якушкино– а/ц, деревня Новая Боголюбовка, деревня Новый Шунгут, село Преображенка, село Самсоновка, село Старая Боголюбовка, деревня Старый Шунгут, деревня Сухарь Матак

.

Централизованная канализация отсутствует

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

Для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий и бассейна по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение

# Дождевая канализация.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в таблице №27

Таблица №27

Объекты капитального строительства

| №по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муницип. района, сельского (городского)поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор с. Самсоновка | Расположен на ул. Заречной | Увеличить производительность на 122 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.2 | Водозабор д. Сухарь Матак | Расположен на юге деревни | Увеличить производительность на 135 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Самсоновка | Площадка N 2 | L= 0,792 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Самсоновка | Площадка N 3 | L= 1,288 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Самсоновка | Площадка N 4 | L= 0,688 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода д. Старый Шунгут | Площадка N 6 | L= 1,899 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода д. Сухарь Матак | По ул. Ворошилова, Болотная, Центральная | L= 0,606 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода д. Сухарь Матак | Площадка N 7 | L= 0,815 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода д. Сухарь Матак | Площадка N 8 | L= 1,527 км |  | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.

Село Новое Якушкино – а/ц, село Преображенка, село Самсоновка, село Старая Боголюбовка, деревня Старый Шунгут, деревня Сухарь Матак, деревня Новая Боголюбовка, деревня Новый Шунгут

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

В селе Новая Боголюбовка развитие не предусмотрено.

Таблица №28

# Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Новое Якушкино |
| 1.1 | Реконструкция СДК | +100 мест | 80 000 |
| 1.2 | Кафе | 20 мест | 152 000 |
| 1.3 | Предприятие бытового обслуживания | 6 раб. мест | 46 500 |
|  | Итого |  | 278 500 |
|  | Село Преображенка |
| 2.1 | ДОУ | 10 мест | 54 000 |
| 2.2 | ФАП |  | 16 000 |
| 2.3 | СДК со спортзалом | 80 мест 72 м2 | 120 000 |
| 2.4 | Магазин общей торговой площадью | 45 м2 | 9 500 |
|  | Итого |  | 199 500 |
|  | Село Самсоновка |
| 3.1 | Реконструкция СДК | +100 мест | 80 000 |
| 3.2 | Магазин общей торговой площадью | 30 м2 | 6 800 |
| 3.3 | Кафе | 25 мест | 190 000 |
| 3.4 | Предприятие бытового обслуживания | 4 раб. мест | 24 800 |
|  | Итого |  | 301 600 |
|  | Село Старая Боголюбовка |
| 4.1 | Клуб со спортзалом | 50 мест 72 м2 | 100 000 |
| 4.2 | Магазин общей торговой площадью | 35 м2 | 9 000 |
|  | Итого |  | 109 000 |
|  | Деревня Старый Шунгут |
| 5.1 | СДК со спортзалом | 200 мест 162 м2 | 300 000 |
| 5.2 | Магазин общей торговой площадью | 100 м2 | 18 000 |
| 5.3 | Кафе | 20 мест | 152 000 |
| 5.4 | Предприятие бытового обслуживания | 4 раб. мест | 24 800 |
|  | Итого |  | 494 800 |
|  | Деревня Сухарь Матак |
| 6.1 | СДК со спортзалом | 250 мест 162 м2 | 375 000 |
| 6.2 | Магазин общей торговой площадью | 80 м2 | 14 400 |
| 6.3 | Кафе | 25 мест | 190 000 |
| 6.4 | Предприятие бытового обслуживания | 4 раб. мест | 24 800 |
|  | Итого |  | 604 200 |
|  | Деревня Новый Шунгут |
| 7.1 | Магазин общей торговой площадью | 10 м2 | 1 800 |
|  | Итого |  | 1 800 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 989 400 |
|  | ТЭП |  | 403,848 Гкал/год |

###### 3.3.2.4.1.4. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Село Новое Якушкино – а/ц, село Преображенка, село Самсоновка, село Старая Боголюбовка, деревня Старый Шунгут, деревня Сухарь Матак, деревня Новая Боголюбовка, деревня Новый Шунгут

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, и не обеспеченное газом село Преображенка (прокладка газопроводов высокого  и низкого давления) может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

В селе Новая Боголюбовка развитие не предусмотрено.

Таблица №29

# Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Новое Якушкино |
| 1.1 | Реконструкция СДК |  |  |  | 12,55 |  |
| 1.2 | Кафе |  |  |  | 23,84 |  |
| 1.3 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 7,29 |  |
|  | Итого |  | 43,68 |  |
|  | Село Преображенка |
| 2.1 | ДОУ |  |  |  | 8,47 |  |
| 2.2 | ФАП |  |  |  | 2,51 |  |
| 2.3 | СДК со спортзалом |  |  |  | 18,82 |  |
| 2.4 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,49 |  |
| 2.5 | Площадка №1 | 32 | 9,80 | 74,26 |  | Н.Д-3,42 |
|  | Итого |  | 115,32 | Н.Д-3,42 |
|  | Село Самсоновка |
| 3.1 | Реконструкция СДК |  |  |  | 12,55 |  |
| 3.2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,07 |  |
| 3.3 | Кафе |  |  |  | 29,80 |  |
| 3.4 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 3,89 |  |
| 3.5 | Площадка №2 | 17 | 6,16 | 39,45 |  | Н.Д-0,75 В.Д-0,02 |
| 3.6 | Площадка №3 | 48 | 13,02 | 111,38 |  | Н.Д-1,34 В.Д-0,01 |
| 3.7 | Площадка №4 | 24 | 7,76 | 53,37 |  | Н.Д-0,6 В.Д-0,02 |
|  | Итого |  | 278,45 | Н.Д-2,69 В.Д-0,05 |
|  | Село Старая Боголюбовка |
| 4.1 | Клуб со спортзалом |  |  |  | 15,68 |  |
| 4.2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,41 |  |
| 4.3 | Продолжение застройки параллель. ул.Лесная-1 | 13 | 5,13 | 30,17 |  |  |
| 4.4 | Площадка №5 | 53 | 13,91 | 122,99 |  | Н.Д-2,76 В.Д-0,62 |
|  | Итого |  | 189,29 | Н.Д-2,76 В.Д-0,62 |
|  | Деревня Старый Шунгут |
| 5.1 | СДК со спортзалом |  |  |  | 47,06 |  |
| 5.2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,82 |  |
| 5.3 | Кафе |  |  |  | 23,84 |  |
| 5.4 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 3,89 |  |
| 5.5 | Площадка №6 | 86 | 19,89 | 199,56 |  | Н.Д-1,75 В.Д-0,02 |
|  | Итого |  | 297,06 | Н.Д-1,75 В.Д-0,02 |
|  | Деревня Сухарь Матак |
| 6.1 | СДК со спортзалом |  |  |  | 58,82 |  |
| 6.2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,26 |  |
| 6.3 | Кафе |  |  |  | 29,80 |  |
| 6.4 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 3,89 |  |
| 6.5 | Площадка №7 | 34 | 10,2 | 78,90 |  | Н.Д-0,9 В.Д-0,09 |
| 6.6 | Площадка №8 | 53 | 13,91 | 122,99 |  | Н.Д-1,87 В.Д-0,01 |
|  | Итого |  | 320,77 | Н.Д-2,77 В.Д-0,1 |
|  | Деревня Новый Шунгут |
| 7.1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 0,28 |  |
|  | Итого |  | 0,28 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 626,74 | Н.Д-13,39 В.Д-0,79 |
|  | ТЭП |  | 1,12813 млн.м3/год | Н.Д-13,39 В.Д-0,79 |

Мероприятия по организации в границах поселения тепло - и газоснабжения населения представлены в таблице №30

Таблица №30

Объекты капитального строительства.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниц. района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ШГРП | С.Преображенка на площадке №1 | производительность до 120 м3/час. | В зоне сельскохозяйственного использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Самсоновка на площадке №2 | производительность до 80 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Самсоновка на площадке №3 | производительность до 125 м3/час. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Самсоновка на площадке №4 | производительность до 65 м3/час. | В общественно-деловой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Старая Боголюбовка на площадке №5 | производительность до 140 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Старый Шунгут на площадке №6 | производительность до 220 м3/час. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | д.Сухарь Матак на площадке №7 | производительность до 90 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | д.Сухарь Матак на площадке №8 | производительность до 180 м3/час. | В зоне рекреационного назаначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Преображенка на площадке №1 | L= 3,42 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Самсоновка на площадке №2 | L= 0,02 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Самсоновка на площадке №2 | L=0,75 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Самсоновка на площадке №3 | L=1,34км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Самсоновка на площадке №3 | L=0,01 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Самсоновка на площадке №4 | L=0,6 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Самсоновка на площадке №4 | L=0,02 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Старая Боголюбовка на площадке №5 | L=2,76 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Старая Боголюбовка на площадке №5 | L=0,62 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Старый Шунгут на площадке №6 | L=0,02 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Старый Шунгут на площадке №6 | L=1,75 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | д.Сухарь Матак на площадке №7 | L=0,09 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | д.Сухарь Матак на площадке №7 | L=0,9 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | д.Сухарь Матак на площадке №8 | L=0,01 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | д.Сухарь Матак на площадке №8 | L=1,87 км |  | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.5 Электроснабжение

Сельское поселение Новое Якушкино

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Новое Якушкино, которое включает в себя деревню Новая Боголюбовка, село Новое Якушкино, деревню Новый Шунгут,. ,деревню Старый Шунгуто,село Преображенка,село Самсоновка, село Старая Боголюбовка,деревню Сухарь Матак, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

ТаблицаN31

### Объекты капитального строительства

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЬЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция N718 (существующая) | Село Новое Якушкино Ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Общественно деловая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 2 | Подстанция N215 (существующая) | Село Новое Якушкино | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | -Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 3 | Подстанция | Село Старая Боголюбовка Площадка N5 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 4 | Воздушная линия | Село Старая Боголюбовка ул.Лесная | Длина ВЛ-10кВ- 300М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 5 | Подстанция N501 (существующая) | Село Старая Боголюбовка ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | -Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 6 | Подстанция | Село Преображенка Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | -Сельскохозяйственная зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 7 | Подстанция | Село Преображенка Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | -Сельскохозяйственная зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 8 | Воздушная линия | Село Преображенка Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 1050 М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 9 | Подстанция | Село Преображенка в центральной части села | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | -Жилая зона - | строительство | Собственность сельского поселения |
| 10 | Воздушная линия | Село Преображенка в центральной части села | Длина ВЛ-10кВ- 950 М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 11 | Подстанция | Село Самсоновка Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | - Общественно деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 12 | Воздушная линия | Село Самсоновка Ул.Молодежная | Длина ВЛ-10кВ- 100 М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 13 | Подстанция | Село Самсоновка Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 14 | Воздушная линия | Село Самсоновка Ул.Ленинская,ул.Заречная | Длина ВЛ-10кВ- 750 М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 15 | Подстанция | Село Самсоновка Площадка N4 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 16 | Воздушная линия | Село Самсоновка , Площадка N4 | Длина ВЛ-10кВ- 150 М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 17 | Подстанция N202 (существующая) | Село Самсоновка Ул.Ленинская, | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | -Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 18 | Подстанция | Деревня Старый Шунгут Площадка N6 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 19 | Подстанция | Деревня Старый Шунгут Площадка N6 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | - Общественно деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 20 | Воздушная линия | Деревня Старый Шунгут Площадка N6 | Длина ВЛ-10кВ- 1400М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 21 | Подстанция | Деревня Сухарь Матак Площадка N7 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 22 | Воздушная линия | Деревня Сухарь Матак Площадка N7 | Длина ВЛ-10кВ- 100М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 23 | Подстанция | Деревня Сухарь Матак Площадка N8 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | -Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 24 | Воздушная линия | Деревня Сухарь Матак Площадка N8 | Длина ВЛ-10кВ- 20М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 25 | Подстанция | Деревня Сухарь Матак Ул.Центральная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | - Общественно деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 26 | Воздушная линия | Деревня Сухарь Матак Ул.Центральная ,ул.Лесная, ул.Ворошилова | Длина ВЛ-10кВ- 200М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| 27 | Ожидаемая мощность |  | 1139кВТ |  |  |  |
| 28 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 5020М |  |  |  |
| 29 | Кол-во подстанций |  | 12шт |  | строительство |  |
| 30 | Кол-во подстанций (существующих) |  | 4шт | Зона рекреации | реконструкция |  |

Таблица N32

Таблица расчета мощности

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Село Новое Якушкино Развитие жилой зоны не планируется |  |  |  |  |
| 1 | Спорт.площ. 0,08га | 2 | 1 | 2 |  |
| 2 | Реконструкция СДК(добавл.100м) | 46 | 1 | 46 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 48 Питание от сущ.ТП-718 с увеличением мощности тр-ра до 250КВА зоне О на ул.Центральной |  |
| 1 | Кафе на 25м | 26 | 1 | 26 |  |
| 2 | Предприятие бытового обслуживания на 6м с ремонтом обуви,пошивом одежды,парикмахерской,рем. бытовой техники | 15 | 0,8 | 12 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 38 Питание от сущ.ТП-215 с увеличением мощности тр-ра до 160КВА зоне Ж |  |
|  | Село Старая Боголюбовка Продолжение застройки паралл.по ул.Лесная-1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=13 1,93 25,1 | 0,9 | 22,6 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Продолжение застройки по ул.Лесная |  |  |  |  |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=6 2,8 16,8 | 0,9 | 15,1 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N5 |  |  |  |  |
| 3 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=53 1,1 58,4 | 1 | 58,4 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 4 | Наружное освещение | 7 | 1 | 7 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 103,1 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 107 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт в жилой зоне по ул.Лесной |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 300м по ул.Лесной |  |  |
| 1 | Клуб на 50м,со спорт.залом. библ.кружками узлом связи | 28 | 1 | 28 |  |
| 2 | Дет.спорт.площ. 0,05га | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Спорт.площадка 0,18га | 3 | 1 | 3 |  |
| 4 | Магазин 35м2 | 8,75 | 0,8 | 7 |  |
| 5 | Площ. с тверд покрытием для выезной торговли | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 36 Питание от сущ.ТП-501с увеличением мощности тр-ра до 250КВА зоне Ж на ул.Центральной |  |
|  | Село Преображенка Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | ЛПХ(из расч.14,5 на хоз-во) Удел. расч. нагрузка Расчетная нагрузка | n=32 4,3 137,6 | 1 | 137,6 |  |
| 2 | Наружное освещение | 15 | 1 | 15 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 152,6 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 159 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт 1 х 160кВА-1шт в СХ зоне |  |
| 7 | Длина ВЛ-10кВ |  | 1050м |  |  |
|  | В центральной части села |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=21 1,525 32 | 1 | 32 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Спортплощадка 0,05га | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Магазин 35м2 | 8,75 | 0,8 | 7 |  |
| 5 | ДОУ на 10м | 10 | 0,2 | 2 |  |
| 6 | ФАП на 10п. | 6 | 0,4 | 2,4 |  |
| 7 | CД К на 80п | 50 | 1 | 50 |  |
| 8 | Площ. для выездной торговли | 1 | 1 | 1 |  |
| 8 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 94,2 |  |
| 9 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 10 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 101,3 |  |
| 11 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт в жилой зоне |  |
| 12 | Длина ВЛ-10кВ |  | 950м |  |  |
|  | Село Самсоновка |  |  |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=17 1,7 29 | 1 | 29 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Кафе на 25м | 26 | 0,8 | 21 |  |
| 4 | КБО на 4р.м. | 8 | 0,5 | 4 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 56 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 60 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в зоне О |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 100м по ул.Молодежной |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=48 1,1 53 | 1 | 53 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 55 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 59 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в зоне Ж |  |
| 7 | Длина ВЛ-10кВ |  | 750м по ул.Ленинской,ул.Заречной |  |  |
|  | Площадка N4 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=24 1,4 34 | 1 | 34 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Магазин 30м2 | 7,5 | 0,8 | 6 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 42 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 45 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в зоне Ж |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 150м |  |  |
| 1 | CДК с увеличением до 110ч | 51 |  | Питание от сущ.ТП-202с увеличением мощности тр-ра до 250КВА зоне Ж на ул.Ленинской |  |
|  | Деревня Старый Шунгут |  |  |  |  |
|  | Площадка N6 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=86 0,95 82 | 0,6 | 49,2 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 8 | 1 | 8 |  |
| 3 | CДК на 200м | 92 | 1 | 92 |  |
| 4 | Магазин 100м2 | 25 | 0,8 | 20 |  |
| 5 | Кафе на 20м | 21 | 0,6 | 13 |  |
| 6 | КБО на 4м | 8 | 0,8 | 6,4 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 188,2 |  |
| 8 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 202 |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 400кВА-1шт в зоне О 1 х 160кВА-1шт в зоне Ж |  |
| 11 | Длина ВЛ-10кВ |  | 1400м |  |  |
|  | Деревня Новый Шунгут |  |  |  |  |
| 1 | Магазин 10 м2 | 2,5 |  | К существующим сетям |  |
|  | Деревня Сухарь Матак |  |  |  |  |
|  | Площадка N7 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=34 1,25 46,3 | 1 | 46,3 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 48,3 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 50 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в зоне Ж |  |
| 7 | Длина ВЛ-10кВ |  | 100м |  |  |
|  | Площадка N8 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=53 1,1 58,3 | 1 | 58,3 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 4 | 1 | 4 |  |
| 3 | Магазин 75м2 | 18,8 | 0,8 | 15 |  |
| 4 | Кафе на 25м | 26 | 0,8 | 21 |  |
| 5 | КБО на 4р.м. | 8 | 0,5 | 4 |  |
| 6 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 102 |  |
| 7 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 8 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 110 |  |
| 9 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт в зоне Ж |  |
| 10 | Длина ВЛ-10кВ |  | 20м |  |  |
| 1 | Клуб на 250м | 115 | 1 | 115 |  |
| 2 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 3 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 124 |  |
| 4 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 250кВА-1шт в зоне О Ул.Центральная |  |
| 5 | Длина ВЛ-10кВ |  | 200м ,ул.Ворошилова,ул.Лесная,ул.Центральная |  |  |

### 3.3.2.4.1.6 Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий с.п. Новое Якушкино, которое включает в себя: с. Новое Якушкино, д. Новая Боголюбовка, д. Новый Шунгут, с. Преображенка, с. Самсоновка, с. Старая Боголюбовка, д. Старый Шунгут, д. Сухарь Матаг, является генеральный план

Ожидаемое количество телефонов с. Новое Якушкино44 номера Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной  по ул.. Школьная 18,.

В с. Новое Якушкино жилищное строительство не планируется

Телефонизация  выполнена от существующих сетей. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Таблица №33

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Комплексное предприятие бытового обслуживания на 6 рабочих мест | 3 |
| 2 | Кафе на 20 мест | 1 |
| Итого: | 4 |

Ожидаемое количество телефонов с. Самсоновка 93 номера Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной  по ул.. Первомайская 4, с дальнейшим ее расширением.

.Телефонизация проектируемых площадок выполнена путем установки   кабельных ящиков ЯКГ. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Таблица №34

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка 17 домов | 17 |
|  | Кафе на 50 мест | 1 |
|  | Комплексное предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих мест | 2 |
| Площадка №3 |
| 1 | Усадебная застройка 48 домов | 48 |
| Площадка №4 |
| 1 | Усадебная застройка 24дома | 24 |
| 2 | Магазин 30 м. кв. | 1 |
| Итого: | 93 |

Телефонизация д. Новая Боголюбовка, д. Новый Шунгут, с. Преображенка, с. Старая Боголюбовка, д. Старый Шунгут, д. Сухарь Матак  обеспечивается за счет сотовой связи.

Таблица №35

### Объекты капитального строительства.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ящик кабельный – 1 шт. | с. Самсоновка пл. №2 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Ящик кабельный – 3 шт. | с. Самсоновка пл. №3 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | Ящик кабельный – 1 шт. | с. Самсоновка пл. №4 | ЯКГ-10 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 4 | Кабель связи — 2,8 км | с. Самсоновка ул. Первомайская, ул. Молодежная, ул. Заречная |  |  | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 5 | АТСК 50/200 (60) | с. Самсоновка ул. Первомайская 4 | увеличение емкости на 100 номеров | О | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |

#### 3.3.2.5. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

##### 3.3.2.5.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Внешний транспорт с.п Новое Якушкино представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Федерального значения:

- «Москва-Челябинск» («Урал», М-5) (2 категории, 4 полосы движения);

Регионального и межмуниципального значения Самарской области:

- «Урал» – Старый Шунгут» (4 категории,2 полосы движения);

- «Урал» - Новое Якушкино - Самсоновка» (4 категории,2 полосы движения);

- «Самсоновка – Старая Боголюбовка» (5 категории,2 полосы движения);

Программы объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области и объемы их финансирования ежегодно утверждаются приказом министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального района Исаклинский  согласно мероприятиям областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 № 399. Конкретный перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения определяется в ходе реализации данной программы на конкурсной основе.

В соотетствии с ФЗ 131 к вопросам местного значения муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для обеспечения транспортной доступности и устойчивого развития населённых пунктов поселения необходимо наличие дорожной сети между населёнными пунктами поселения, имеющей выходы на трасса автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, качество которой соответствует нормативным требованиям. Основная часть населённых пунктов сельского поселения Новое Якушкино обеспечена хорошей транспортной доступностью. Осью планировочной структуры поселения является трасса автомобильных дорог «Урал»- Старый Шунгут, «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка», «Самсоновка – Боголюбовка», проходящая в направлении юго-запад – северо-восток, соединяющая почти все населённые пункты поселения.

Для обеспечения транспортной доступности села Преображенка необходимо строительство автомобильной дороги «Урал» - Преображенка», протяжённостью 6,845 км.

Для обеспечения транспортной доступности деревни Новая Боголюбовка необходимо реконструкция автомобильной дороги «Самсоновка - Новая Боголюбовка», протяжённостью 6,700 км.

Данные меропрития нужно учесть при корректировке СТП м.р. Исаклинский.

В границах населённых пунктов сельского поселения Новое Якушкино протяжённость участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения составляет 4,884 км. Генеральным планом не планируются мероприятия по строительству и реконструкции этих дорог.

###### 3.3.2.5.1.1. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Так как, к вопросам местного значения поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию улично-дорожной сети, представленные в Таблице 33.

В границах населенных пунктов принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог:

- поселковая дорога - связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы - связь жилых территорий с общественным центром;

- основные улицы в жилой застройке - связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- второстепенные улицы в жилой застройке - связь между основными жилыми улицами;

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала;

- хозяйственный проезд - проезд к приусадебным участкам.

В целях осуществления дорожной деятельности используются следующие основные понятия:

- СТРОИТЕЛЬСТВО включает в себя комплекс работ по устройству автомобильных дорог местного значения и входящих в них конструкций и сооружений;

- РЕКОНСТРУКЦИЯ включает в себя комплекс работ по изменению и улучшению параметров автомобильных дорог местного значения и входящих  в них конструкций и сооружений с повышением технической категории дорог.

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ включает в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам автомобильных дорог без изменений их технических категории.

В целом, Генеральным планом с.п. Новое Якушкино предусматривается:

- РЕКОНСТРУКЦИЯ 33,896 км улиц и дорог местного значения сельского поселения;

в том числе:

- главных – 6,784 км;

- основных – 16,644 км;

- второстепенных – 4,244 км;

- проездов – 6,224 км.

- СТРОИТЕЛЬСТВО  32,381 км улиц и дорог местного значения сельского поселения;

в том числе:

- главных – 6,350 км;

- основных – 8,521 км;

- второстепенных – 4,530 км;

- проездов  - 12,98 км.

###### 3.3.2.5.1.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

К основным искусственным сооружениям, предусматриваемым при градостроительном проектировании на улицах и дорогах, относятся мосты, путепроводы, эстакады, тоннели, виадуки, дамбы, пешеходные мосты, подпорные стенки, берегоукрепительные сооружения, трубы, лестничные сходы и др.

Территория сельского поселения Новое Якушкино имеет сложный рельеф, пересечённый руслами небольших рек и оврагов. В связи с этим, улично-дорожная сеть поселения имеет в своём составе искуственные дорожные сооружения перечисленные в таблице №…. Требуется реконстьрукция существующих сооружений и строительство ноых в связи с планируемым развитием улично-дорожной сети.

Таблица №36

### Мероприятия по развитию улично-дорожной сети сельского поселения Новое Якушкино

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) Протяжённость, м | Категория улицы | Мероприятие (кап. ремонт, реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ул. Центральная | п. Новая Боголюбовка | 450 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Центральная часть а.д. «Урал» Новое Якушкино – Самсоновка» | с. Новое Якушкино | 1391 | поселковая | мероприятия не планируются | региональная |
|  | Ул. Центральная | с. Новое Якушкино | 823 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. .Школьная | с. Новое Якушкино | 623 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. .Школьная | с. Новое Якушкино | 298 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | ул. Партизанская | с. Новое Якушкино | 1118 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | ул. Заречная | с. Новое Якушкино | 971 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | ул. Лесная | с. Новое Якушкино | 786 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | ул. Лесная 1 | с. Новое Якушкино | 835 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | проезды в сущ. застройке | с. Новое Якушкино | 1875 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | а.д. «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка» | п. Новый Шунгут | 600 | поселковая | мероприятия не планируются | региональная |
|  | Ул. Центральная | п. Новый Шунгут | 464 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Заречная | п. Новый Шунгут | 525 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Заречная-1 | п. Новый Шунгут | 260 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 1-2 (развитие ул. Центральная) | с. Преображенка Площадка №1 | 1700 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 1-1 | с. Преображенка Площадка №1 | 1200 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 1-3 | с. Преображенка Площадка №1 | 450 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 1-4 | с. Преображенка Площадка №1 | 300 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 1-5 | с. Преображенка Площадка №1 | 450 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 1-6 | с. Преображенка Площадка №1 | 300 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Проезды | с. Преображенка | 8595 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | А.д. «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка» | с. Самсоновка | 917 | поселковая | мероприятия не планируются | региональная |
|  | ул. Молодежная | с. Самсоновка | 704 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | ул. Первомайская | с. Самсоновка | 1400 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | ул. Ленинская | с. Самсоновка | 900 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | ул. Ленинская-1 | с. Самсоновка | 700 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | ул. Заречная | с. Самсоновка | 675 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | ул. Заречная, продолжение | с. Самсоновка Площадка №3 | 345 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | ул. Болотная | с. Самсоновка | 700 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | проезды в существующей застройке | с. Самсоновка | 1149 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 2-1 | с. Самсоновка Площадка №2 | 250 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 2-2 | с. Самсоновка Площадка №2 | 400 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 2-3 | с. Самсоновка Площадка №2 | 325 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | проезд 2-1 | с. Самсоновка Площадка №2 | 250 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 3-1 | с. Самсоновка Площадка №3 | 225 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 3-2 | с. Самсоновка Площадка №3 | 225 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 3-3 | с. Самсоновка Площадка №3 | 225 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 3-4 | с. Самсоновка Площадка №3 | 375 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | проезд 3-1 | с. Самсоновка Площадка №3 | 500 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 4-1 | с. Самсоновка Площадка №4 | 575 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 4-2 | с. Самсоновка Площадка №4 | 225 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | проезд 4-1 | с. Самсоновка Площадка №4 | 275 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | ул. Центральная | с. Старая Боголюбовка | 1250 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | А.д. «Самсоновка - Старая Боголюбовка» | с. Старая Боголюбовка | 600 | поселковая | мероприятия не планируются | региональная |
|  | Улица №1 | с. Старая Боголюбовка | 465 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | ул. Лесная | с. Старая Боголюбовка | 450 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | ул. Лесная 1 | с. Старая Боголюбовка | 250 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | ул. Лесная | с. Старая Боголюбовка | 550 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | проезды в сущ. застройке | с. Старая Боголюбовка | 1150 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 5-1 | с. Старая Боголюбовка Площадка №5 | 550 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 5-2 | с. Старая Боголюбовка Площадка №5 | 525 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 5-3 | с. Старая Боголюбовка Площадка №5 | 500 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Проезд 5-4 | с. Старая Боголюбовка Площадка №5 | 1100 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Центральная | д. Старый Шунгут | 1400 | главная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Центральная, продолжение | д. Старый Шунгут Площадка №6 | 100 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Степная | д. Старый Шунгут | 350 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №1 | д. Старый Шунгут | 200 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Лесная | д. Старый Шунгут | 1600 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Проезд | д. Старый Шунгут | 1150 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Центральная | д. Старый Шунгут | 100 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица №1 | д. Старый Шунгут | 450 | главная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 6-1 | д. Старый Шунгут Площадка №6 | 640 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 6-2 | д. Старый Шунгут Площадка №6 | 300 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 6-3 | д. Старый Шунгут Площадка №6 | 550 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 6-4 | д. Старый Шунгут Площадка №6 | 375 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Проезд №4 по западной границе н.п. | д. Старый Шунгут | 935 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | ул. Центральная - участок а.д. «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка» | дер. Сухарь Матак | 1376 | главная | мероприятия не планируются | региональная |
|  | Ул. Молодежная | дер. Сухарь Матак | 225 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | *) Ул. Молодежная, продолжение | дер. Сухарь Матак, Площадка №9 | 396 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Заречная | дер. Сухарь Матак | 870 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Болотная | дер. Сухарь Матак | 1278 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Болотная, продолжение | дер. Сухарь Матак, Площадка №7 | 470 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Лесная | дер. Сухарь Матак | 550 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Ворошилова | дер. Сухарь Матак | 810 | основная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Нагорная | дер. Сухарь Матак | 900 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Ул. Лесная 1 | дер. Сухарь Матак | 900 | второстепенная | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Проезды в существующей застройке | дер. Сухарь Матак | 900 | проезд | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 7-1 | дер. Сухарь Матак, Площадка №7 | 350 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 7-2 | дер. Сухарь Матак, Площадка №7 | 355 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Проезд 7-1 | дер. Сухарь Матак, Площадка №7 | 220 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Проезд 7-2 | дер. Сухарь Матак, Площадка №7 | 555 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 8-1 | дер. Сухарь Матак Площадка №8 | 425 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 8-2 | дер. Сухарь Матак Площадка №8 | 400 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 8-3 | дер. Сухарь Матак Площадка №8 | 525 | второстепенная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Улица 8-4 | дер. Сухарь Матак Площадка №8 | 425 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Проезд 8-1 | дер. Сухарь Матак | 250 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | Проезд 8-2 | дер. Сухарь Матак | 300 | проезд | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | *)Улица 9-1 | дер. Сухарь Матак Площадка №9 | 350 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
|  | *)Улица 9-2 | дер. Сухарь Матак Площадка №9 | 870 | основная | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |

Примечание: *) улицы относящиеся к Площадке №9 в мероприятия ПТП не включать, они планируются за расчётный 2033 год.

Таблица №37

Объекты капитального строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18.1 | Мост | с. Старый Шунгут, на ул. Лесная, в западной части села | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.2 | Мост | с. Старый Шунгут, на ул. Лесная, в восточной части села | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.3 | Мост | с. Самсоновка, на ул. Заречная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | региональный |
| 18.3 А | Мост | с. Самсоновка, проезд №1(ул. Болотная/ул. Ленинская) | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.3 Б | Мост | с. Самсоновка, проезд(ул. Болотная/ул. Ленинская) | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.4 | Мост | с. Самсоновка, на а.д. «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка» | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | региональный |
| 18.5 | Мост | дер. Сухарь Матак, на ул. Центральная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | региональный |
| 18.6 | Мост | дер. Сухарь Матак, на ул. Болотная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.7 | Мост | дер. Сухарь Матак, на ул. Лесная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.8 | Мост | дер. Сухарь Матак, на ул. Ворошилова | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.9 | Мост | дер. Новый Шунгут, а.д. «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка» | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | региональный |
| 18.10 | Мост | С. Старая Боголюбовка, ул. Центральная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | региональный |
| 18.11 | Мост | С. Новое Якушкино, проезд между ул. Центральная и ул. Заречная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.12 | Мост | С. Новое Якушкино, ул. Центральная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.13 | Мост | С. Новое Якушкино, ул. Центральная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 18.14 | Мост | С. Старая Боголюбовка, ул. Центральная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.15 | Мост | С. Старая Боголюбовка, ул. Центральная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.16 | Мост | С. Старая Боголюбовка, улица №1 | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.17 | Мост | дер. Сухарь Матак, проезд между ул. Заречная и ул. Лесная | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.18 | Мост | С. Новый Шунгут, Улица №1 | автомобильный, длина ориентировочно 35 м, ширина 8м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |

###### 3.3.2.5.1.3. СООРУЖЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

На расчётный срок реализации Генерального плана расчётное количество автомобилей на территории сельского поселения Новое Якушкино составит 794 автомобиля (при ориентировочном уровне автомобилизации 300 автомобилей на 1 тыс. жителей):

Хранение личных автомобилей планируется на приусадебных участках, так как планируемый тип застройки жилой зоны индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

Для технического обслуживания расчётного количества автомобилей потребуется 3 поста.

Строительство СТО предлагается Генеральным планом осуществить путём привлечения средств частных инвесторов. Размещение СТО возможно в зоне П2 (производственно-коммунальной).

АЗС планируется из расчёта одна колонка на 1,2 тыс. автомобилей. Генеральным планом не предусматривается строительство АЗС. В случае необходимости АЗС могут размещаться в инженерно – транспортной или коммунальной зоне села Новое Якушкино, села Преображенка, села Самсоновка.

#### 3.3.2.6. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения. С этой целью генеральным планом предусматривается развитие рекреационной зоны.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), участки объектов физической культуры и спорта, отдыха и туризма, а также естественные природные ландшафты.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования:

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составит на расчётный срок 3,1752 га на сельское поселение Новое Якушкино в целом.

Генеральным планом предусматривается строительство скверов и парка общей площадью 4,29 га, см. табл. №37

Площадь озеленённых территорий общего пользования в расчёте на одного жителя сельского поселения составит на расчётный срок 17,5 м2/чел.

По расчёту с учётом перспективного увеличения численности населения для открытых спортивных плоскостных сооружений необходимо 0,53 га.

Существующие спортивные площадки подлежат РЕКОНСТРУКЦИИ:

Генеральным планом предлагается строительство новых спортивных площадок общей площадью 0,6 га. См. табл. № С учётом существующих открытых спортсооружений (1,33 га) общая площадь 1,93 га, в расчёте на 1 тыс. жителей с.п. Новое Якушкино на расчётный срок составит 0,83 га.

Таблица №38

Объекты рекреационной зоны

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.6 | Универсальная спортивная площадка | дер. Новый Шунгут | площадь 0,18 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.7 | Универсальная спортивная площадка | с. Преображенка | площадь 0,18 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.8 | Универсальная спортивная площадка | с. Старая Боголюбовка, ул. | площадь 0,18 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.9 | Детская спортивная площадка | с. Новое Якушкино | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.10 | Детская спортивная площадка | дер. Новый Шунгут | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.11 | Детская спортивная площадка | с. Преображенка | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.12 | Детская спортивная площадка | с. Самсоновка, Площадка №4 | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 713 | Детская спортивная площадка | с. Старая Боголюбовка | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.14 | Детская спортивная площадка | дер. Старый Шунгут | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 7.15 | Детская спортивная площадка | дер. Сухарь Матак | площадь 0,05 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | Местного значения сельского поселения |
| 17.1 | Сквер | с. Новое Якушкино, ул. Центральная | площадь участка 0,6 га | О | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 17.2 | Сквер | дер. Новый Шунгут, ул. Заречная | площадь участка 0,1 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.3 | Сквер | с. Преображенка, улица 1-3 | площадь участка 0,2 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.4 | Сквер | с. Самсоновка, ул. Молодежная | площадь участка 0,8 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.5 | Сквер | с. Старая Боголюбовка, ул. Лесная 1 | площадь участка 0,3 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.6 | Зона отдыха | дер. Старый Шунгут, ул. Лесная | площадь участка 0,6 га пляж – протяж. 100 м | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 17.7 | Сквер | дер. Сухарь Матак, ул. Болотная | площадь участка 0,8 га | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |

#### 3.3.2.7. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В границах сельского поселения Новое Якушкино Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие зоны Сп1 – связанной с захоронениями – кладбищами и сопутствующей инфраструктурой.

Мероприятия по развитию кладбищ представлены в таблице №38

Существующие скотомогильники подлежат ликвидации с последующей рекультивацией территории, так как их состояние не соответствуют санитарным нормам. В связи с планируемым развитием сельскохозяйственного животноводства на территории поселения Генеральным планом определено ориентировочное место расположения объекта (19.5) 1,2 км на юг от с. Преображенка.. Точное место расположения определяется на основании инженерных изысканий. Объект регионального значения, необходимо учесть при корректировке СТП Самарской области.

Свалки бытового мусора подлежат ликвидации. На территории поселения не планируются места складирования бытовых отходов. Схема сбора и вывоза мусора с территории поселения описана в разделе 3.7.

Таблица №39

МЕРОПРИЯТИЯ развитию объектов зоны спец. назначения

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ | Функциональная зона | СОСТОЯНИЕ (действующее недействующее) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19.1 | Кладбище | с. Новое Якушкино, | площадь 0,1177 га увеличение площади на 0,0787 га | Сп1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Регионального значения |
| 19.2 | Кладбище | дер. Сухарь Матак | площадь 0,7673 га увеличение площади на 0,8973 га | Сп1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 19.3 | Кладбище | на юге д. Старый Шунгут | площадь 0,4538 га увеличение площади на 0,2239 га | Сп1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | местного значения сельского поселения |
| 19.4 | Кладбище | с. Преображенка | площадь 1,6512 га | Сп1 | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 19.5 | Скотомогильник | в с. Преображенка, в 1200 м в южной стороне от села | 0,06 га | Сп3 | СТРОИТЕЛЬСТВО | Регионального значения |

#### 3.3.2.8. РАЗВИТИЕ ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Основной вид производственной деятельности на территории сельского поселения Новое Якушкино – сельскохозяйственное производство.

Функциональное зонирование территории поселения осуществлялось с учётом сохранения сельскохозяйственных угодий.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 10.07.2012г. № 110-ФЗ), п.28 к полномочиям органом местного самоуправления относится содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

Генеральным планом предлагается развитие зоны сельскохозяйственного производственного использования на территории сельского поселения Новое Якушкино с сохранением существующих площадок. Существующие предприятия сохраняются, но подлежат реконструкции с учётом санитарно-защитных зон. Генеральным планом предусматриваются новые площадки для развития сельскохозяйственных производств в границах населённых пунктов. Площадки выбирались на основе комплексного анализа территории с учётом планируемых санитарно-защитных зон.

С целью формирования новых мест приложения труда, реализации интересов частных инвесторов по размещению производств, Генеральным планом сельского поселения Новое Якушкино предусматривается формирование участков зоны сельскохозяйственного использования а которых возможно размещение производств V-III классов опасности:

III класс опасности

- гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники, свинофермы до 4 тыс. голов, фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие, фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов, фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров, зверофермы

IV класс опасности

- тепличные и парниковые хозяйства,

- мельницы производительностью от 0,5 до 2 т/час,

- склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50 т.

- склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и до производств по переработке и хранению пищевой продукции).

- мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков.

- цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов.

- хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов.

- склады горюче-смазочных материалов.

V класс опасности

- хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна,

- материальные склады,

- хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

Примечания:

- Площадка в с. Новое Якушкино на ул. Центральная, занимаемая зерноскладом (2.1), находится в центре жилой застройки. Генеральным планом предлагается рассмотреть перспективный вариант, за расчётный 2033 год, формирования на этой площадке общественного центра села и размещение культурно-спортивного комплекса, а также  перевода производственных объектов на планируемую зону Сх2-5 с восточной стороны у а.д. «Урал» - Новое Якушкино-Самсоновка, площадью 2,8 га.

- Площадка с северной стороны с. Самсоновка, занимаемая МТМ (2.4), окружена поставленными на кадастровый учёт участками и расположена близко к существующей жилой зоне. В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники относятся к предприятиям КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300. Генеральным Планом предлагается провести реконструкцию существующиго предприятия с разработкой мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

- Площадка с восточной стороны д. Сухарь Матак, занимаемая МТМ (2.5), окружена поставленными на кадастровый учёт участками и расположена близко к существующей жилой зоне. В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники относятся к предприятиям КЛАСС III - санитарно-защитная зона 300. Генеральным Планом предлагается провести реконструкцию существующиго предприятия с разработкой мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Или рассмотреть вариант перевода предприятия на новые площадки Сх2-3 формируемые 1) к северу от деревни  у а.д. «Урал» - Новое Якушкино-Самсоновка, площадью 2,8 га.; 2) к востоку от деревни, площадью        га.

Таблица №40

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Зерносклад | С. Новое Якушкино, ул. Центральная / ул. Лесная | площадь участка 2,24 га | Сх2-0 | РЕКОНСТРУКЦИЯ, с разработкой СЗЗ и зонированием территории см.примечание 1 | Частный |
| 2.2 | МТМ | С. Новое Якушкино, ул. Центральная | площадь участка 2,362 га | П2 | РЕКОНСТРУКЦИЯ, с разработкой СЗЗ и зонированием территории | Частный |
| 2.3 | Зерносклад | С. Самсоновка, с северной стороны | площадь участка 1,962га | Сх2-5 | мероприятий не планируется | Частный |
| 2.4 | МТМ | С. Самсоновка, с северной стороны | площадь участка 6,7136 га | Сх2-4 | РЕКОНСТРУКЦИЯ, с разработкой СЗЗ и зонированием территории см.примечание 2 | Частный |
| 2.5 | МТМ | Д. Сухарь Матак, в восточной части н.п. ул. Лесная | площадь участка 4,4285 га |  | РЕКОНСТРУКЦИЯ, с разработкой СЗЗ и зонированием территории см.примечание 3 | Частный |
| 2.6 | Зерносклад | д. Сухарь Матак, в западной части н.п. | площадь участка 2,8931 га | Сх2-4 | мероприятий не планируется | Частный |
| 2.7 | МТФ КРС молочно-товарная ферма | д. Сухарь Матак, с восточной стороны от села | 1) до 1200 голов - площадь участка Сх2-3- 2,9328 га 2) до 100 голов - площадь участка Сх2-4 - 5,9397 га | Сх2-3 Сх2-4 | РЕКОНСТРУКЦИЯ в соответствии с СТП м.р. Исаклинский с разработкой СЗЗ и зонированием территории | Частный |
| 2.8 | Конеферма | д. Сухарь Матак, с восточной стороны от села | площадь участка 5,9459 га | Сх2-4 | мероприятий не планируется | Частный |
| 2.9 | Летний лагерь выпаса | д. Новый Шунгут, к востоку от границы н.п. | до 100 голов площадь участка 1,4424 га | Сх2-4 | мероприятий не планируется | Частный |
| 2.10 | Летний лагерь выпаса | Д. Новая Боголюбовка, на северо-востоке за границей н.п. | до 100 голов площадь участка …га | Сх2-4 | мероприятий не планируется | Частный |
| 2.11 | Зерноток | Д. Старый Шунгут, к юго-западу от пересечения улиц Степная и Центральная | площадь участка 1,8579 га | Сх2-5 | РЕКОНСТРУКЦИЯ с разработкой СЗЗ и зонированием территории | Частный |
| 2.12 | Пилорама | Д. Старый Шунгут, к юго-западу от пересечения улиц Степная и Центральная | площадь участка 1,3919га | П1-5 | РЕКОНСТРУКЦИЯ разработкой СЗЗ и зонированием территории | Частный |
| 2.13 | МТМ | Д. Старый Шунгут, к западу от границы н.п. | площадь участка 3,4398 га | Сх2-4 | РЕКОНСТРУКЦИЯ разработкой СЗЗ и зонированием территории | Частный |
| 2.14 | Летний лагерь выпаса | Д. Старая Боголюбовка, к западу от границы н.п. | до 50 голов площадь участка 1,0879 га | Сх2-5 | мероприятий не планируется | Частный |
| 2.15 | МТФ КРС молочно-товарная ферма | С. Самсоновка, с северной стороны | 1) до 1200 голов - площадь участка Сх2-3- 7,4586 га 2) до 100 голов - площадь участка Сх2-4 – 8,6507 га | Сх2-3 Сх2-4 | РЕКОНСТРУКЦИЯ в соответствии с СТП м.р. Исаклинский с разработкой СЗЗ и зонированием территории | Частный |
| 2.16 | МТФ КРС молочно-товарная ферма | с. Новое Якушкино, с северо-восточной стороны | 1) до 1200 голов - площадь участка Сх2-3- 8,0156 га 2) до 100 голов - площадь участка Сх2-4 – 7,9151 га | Сх2-3 Сх2-4 | РЕКОНСТРУКЦИЯ в соответствии с СТП м.р. Исаклинский с разработкой СЗЗ и зонированием территории | Частный |
| 2.17 | Стоянка транспорта | с. Новое Якушкино, с северо-восточной стороны а.д. «Урал» - Новое Якушкино – Самсоновка» | площадь участка 2,6625 га | П2 | РЕКОНСТРУКЦИЯ разработкой СЗЗ и зонированием территории | Частный |
| 2.18 | МТФ КРС молочно-товарная ферма | д. Старый Шунгут, с западной стороны | 1) до 1200 голов - площадь участка Сх2-3- 10,9579га 2) до 100 голов - площадь участка Сх2-4 – 31,1987га | Сх2-3 Сх2-4 | РЕКОНСТРУКЦИЯ в соответствии с СТП м.р. Исаклинский с разработкой СЗЗ и зонированием территории см.примечание 4 | Частный |
| 2.19 | Пилорама | д. Сухарь Матак |  |  | мероприятий не планируется | Частный |
| 2.20 | Прудовое хозяйство | к югу от с. Старая Боголюбовка | площадь участка 0,1204 га | Сх2-0 | РЕКОНСТРУКЦИЯ в соответствии с СТП м.р. Исаклинский | Частный |
| 2.21 | Прудовое хозяйство | к югу от с. Старая Боголюбовка | площадь участка 0,15 га | Сх2-0 | РЕКОНСТРУКЦИЯ в соответствии с СТП м.р. Исаклинский | Частный |
| 2.22 | Прудовое хозяйство | к югу от с. Новая Боголюбовка | площадь участка 0,6965 га | Сх2-0 | РЕКОНСТРУКЦИЯ в соответствии с СТП м.р. Исаклинский | Частный |
| 2.23 | Прудовое хозяйство | к западу от д Сухарь Матак | площадь участка 1,2349 га | Сх2-0 | РЕКОНСТРУКЦИЯ в соответствии с СТП м.р. Исаклинский | Частный |
| 2.24 | Прудовое хозяйство | к западу от д Сухарь Матак | площадь участка 0,9548 га | Сх2-0 | РЕКОНСТРУКЦИЯ в соответствии с СТП м.р. Исаклинский | Частный |

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Новое Якушкино муниципального района Исаклинский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Консервации скотомогильников районе населенных пунктов Старый Шунгут, Новое Якушкино, Сухарь-Матак, Самсоновка с последующей рекультивацией территории;

- Ликвидации несанкционированных свалок в районе населенных пунктов Старый Шунгут, Сухарь-Матак, Самсоновка с последующей рекультивацией территории;

- Закрытия, попадающего в водоохранную зону, кладбища в с. Новое Якушкино.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Новое Якушкино предусматривается создание новой особо охраняемой природной территорий регионального значения:

- Долина р. Сок от Исаклов до Сергиевска.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Новое Якушкино на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ ЯКУШКИНО

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных Генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

Генеральным планом формируются функциональные зоны для размещения объектов различных классов опасности, в том числе и пожарной.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

Генеральным планом предусматривается реконструкция существующей улично-дорожной сети, строительство новых проездов в существующей застройке обеспечивающих доступ к объектам с соблюдением нормативных расстояний.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов, (см. раздел «Водоснабжение»)

- реконструкция существующих сетей водопровода, (см. раздел «Водоснабжение»)

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки, (см. раздел «Водоснабжение»)

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам, с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м. Перечень планируемых пирсов приведён в таблице №..

4. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях определяются статьёй 76 ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности».

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут. Пожарные депо в соответствии ФЗ РФ от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» относятся к региональным объектам.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Документами территориального планирования уровней регионального и муниципального района не планируется размещение пожарного депо на территории сельского поселения Новое Якушкино. В с. Новое Якушкино есть противопожарное оборудование Арс-14, размещется в гараже в зоне П2 у а.д. «Урал»- Новое Якушкино – Самсоновка». Также возможно размещение пождепо в с. Самсоновка в зоне П2. Ввиду значительной удалённости с. Преображенка предлагается стороительство на территории села в зоне П2 гаража для размещения противопожарного оборудования и помещений добровольной пожарной охраны.

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских (городских) поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

Таблица №41

ПРОЕКТОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНОМ сельского поселения Новое Якушкино предусматривается

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18.19 | Пирс пожарный | с. Новая Боголюбовка | площадка 12х12 м, подъезд длиной 150м, шириной 3,5 м, с твёрдым покрытием | Сх1 | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.20 | Пирс пожарный | с. Новое Якушкино, ул. Центральная | площадка 12х12 м, подъезд длиной 150м, шириной 3,5 м, с твёрдым покрытием | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.21 | Пирс пожарный | дер. Новый Шунгут, а. д. Урал – Н. Якушкино - Самсоновка | площадка 12х12 м, подъезд длиной 150м, шириной 3,5 м, с твёрдым покрытием | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.22 | Пирс пожарный | с. Преображенка, в западной стороне от села | площадка 12х12 м, подъезд длиной 150м, шириной 3,5 м, с твёрдым покрытием | Сх1 | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.23 | Пирс пожарный | с. Самсоновка, к югу от границы села | площадка 12х12 м, подъезд длиной 150м, шириной 3,5 м, с твёрдым покрытием | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.24 | Пирс пожарный | с. Старая Боголюбовка, а. д. Самсоновка – Старая Боголюбовка, в северной стороне от села | площадка 12х12 м, подъезд длиной 150м, шириной 3,5 м, с твёрдым покрытием | Сх1 | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.25 | Пирс пожарный | дер. Старый Шунгут, ул. Лесная | площадка 12х12 м, подъезд длиной 150м, шириной 3,5 м, с твёрдым покрытием | Р | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |
| 18.26 | Пирс пожарный | дер. Сухарь Матак, а. д. Н. Якушкино – Самсоновка, пруд к северо-востоку от села | площадка 12х12 м, подъезд длиной 150м, шириной 3,5 м, с твёрдым покрытием | Сх1 | СТРОИТЕЛЬСТВО | местного значения сельского поселения |

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

Необходимо проведение историко-культурной экспертизы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению в целях реализации мероприятий, включённых в Генеральный план сельского поселения Новое Якушкино до начала проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в соответствии со статьями 30, 31 Федерального Закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целом территория сельского поселения является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

Выполнению работ должны предшествовать инженерные изыскания. При  проведении  вертикальной  планировки  проектные  отметки  территории следует  назначать  исходя  из  условий  максимального  сохранения  естественного рельефа,  почвенного  покрова  и  существующих  древесных  насаждений,  отвода поверхностных  вод  со  скоростями,  исключающими  возможность  эрозии  почвы, минимального  объема  земляных работ  с  учетом  использования вытесняемых  грунтов на площадке строительства.

- инженерная подготовка и оборудование прибрежных территорий, включая мероприятия межпоселенческого значения по организации рельефа, мелиорации,  противоэрозионные, противооползневые и оврагоукрепительные работы.

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами (см. раздел 3.3.2.4.1.2)

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха ( см. Раздел 3.3.2.6)

Для предотвращения снежных заносов транспортных магистралей и жилых территорий необходимо выполнение мероприятий по защите от ветра. Одним из мероприятий является создание защитных полос зелёных насаждений. Для предотвращения последствий гололёда необходимы мероприятия по своевременной очистке дорог, проведению противоскользящей обработки., оборудование аварийных съездов на участках дорог уклоном превышающем 5%.

В центральной части поселения, беря свое начало на территории с. Старый Шунгут, протекает река Шунгут. Река протекает также через населенные пункты Старый Шунгут, Новый Шунгут и Новое Якушкино. Через с. Сухарь-Матак протекает река Сухарка – приток р. Шунгут. Через с. Самсоновка протекает река Башкирка – приток р. Шунгут. В юго-восточной части поселения, протекая через с. Новая Боголюбовка, берет свое начало река Захарка – также приток р. Сургут.

В границах населённых пунктов и на территории поселения вцелом, необходимо регулярное проведение расчистки русел рек:

- с. Новое Якушкино, река Шунгутс притоком, протяжённость в границах села 3,1 км;

- д.Новый Шунгут, река Шунгут с притоком, протяжённость в границах села 1,2 км;

- д.Старый Шунгут, река Шунгут, протяжённость в границах села 1,25 км;

- д. Сухарь Матак, река Сухарка и притоками, протяжённость в границах села 3,11 км;

- с. Самсоновка, река Башкирка, протяжённость в границах села 2,620 км;

- д. Старая Боголюбовка, река ……, протяжённость в границах села 1,985 км.

Для мелиоративных целей и прудовых рыбоводческих хозяйств на реках поселения созданы гидротехнические сооружения (дамбы), требующие реконструкции. Перечень ГТС приведён в таблице №

Таблица №42

ПРОЕКТОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНОМ сельского поселения Новое Якушкино предусматривается

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18.27 | Дамба – гидротехническое сооружение | к югу от села Новая Боголюбовка | 110 м | Сх1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| 18.28 | Дамба – гидротехническое сооружение | с. Самсоновка, ул. центральная | 115 м | Сх1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| 18.29 | Дамба – гидротехническое сооружение | а.д. Самсоновка – Старая Боголюбовка, к северу от села | 66 м | Сх1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| 18.30 | Дамба – гидротехническое сооружение | ул. Лесная с. Старый Шунгут | 100 м | Р | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| 18.31 | Дамба – гидротехническое сооружение | к юго-западу от села Старый Шунгут, а.д. Урал - Старый Шунгут | 66 м | Сх1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| 18.32 | Дамба – гидротехническое сооружение | к северу от деревни Сухарь Матак | 105 м | Сх1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| 18.33 | Дамба – гидротехническое сооружение | к западу от деревни Сухарь Матак | 100 м | Сх1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| 18.34 | Дамба – гидротехническое сооружение | к западу от деревни Сухарь Матак | 210 м | Сх1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | Местного значения сельского поселения |
| 18.35 | Дамба – гидротехническое сооружение | к югу от с. Старая Боголюбовка | 110 м | Сх1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | частный |
| 18.36 | Дамба – гидротехническое сооружение | к югу от с. Старая Боголюбовка | 110 м | Сх1 | РЕКОНСТРУКЦИЯ | частный |

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Исаклинский Самарской области от твердых бытовых отходов», был выполнен ООО «ЭПСИ» в 2010 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Новое Якушкино образуется в год 10874 м3 твердых бытовых и 543,7 м3 крупногабаритных отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО с. Исаклы и размещаются на несанкционированных свалках.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 15 контейнеров для ТБО в с. Новое Якушкино, 12 контейнеров в с. Самсоновка, 11 контейнеров в д. Сухарь-Матак, 9 контейнеров в д. Старый Шунгут, 1 контейнера в д. Новая Боголюбовка, 1 контейнера в д. Новый Шунгут, 1 контейнера в с. Старая Боголюбовка, 1 контейнера в с. Преображенка.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Новое Якушкино планируется по маршрутам:

- База-Самсоновка (42 км, 12 конт.)-Сухарь Матак(6 км, 11 конт.)-Новое Якушкино(4 км,15 конт.)-Новый Шунгут(5 км, 1 конт.)-Старый Шунгут(4 км, 9 конт.)-Убейкино(5 км, 3 конт.)-Пригоркино(2 км, 4 конт.)-Полигон (16км)-База(5 км).

- База-Ивановка(56 км, 1 конт.)-Мордово-Аделяково(11 км,14 конт.)-Новая Боголюбовка(14 км, 1 конт.)-Малое Микушкино(9 км, 15 конт.)-Большое Микушкино(4 км,25 конт.)-Лесной(4 км, 3 конт.)-Полигон(60)-База(5 км)

В связи с планируемым увеличением зоны градостроительного использования и жилой зоны, как её части, необходимо предусмотреть корректировку Схемы Генеральной очистки. Ориентировочно дополнительно нужно учесть установку контейнеров: 4 контейнеров для ТБО в с. Новое Якушкино, 6 контейнеров в с. Самсоновка, 8 контейнеров в д. Сухарь-Матак, 3 контейнера в д. Старый Шунгут, 1 контейнера в д. Новая Боголюбовка, 1 контейнера в д. Новый Шунгут, 4 контейнера в с. Старая Боголюбовка, 10 контейнеров в с. Преображенка.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В проекте Генерального плана сельского поселения Новое Якушкино отображены:

- границы сельского поселения Новое Якушкино;

границы населённых пунктов, входящих в границы сельского поселения .Новое Якушкино Исаклинского района:

- деревни Новая Боголюбовка,

- села Новое Якушкино,

- деревни Новый Шунгут,

- села Преображенка,

- села Самсоновка,

- села Старая Боголюбовка,

- деревни Старый Шунгут,

- деревни Сухарь Матак,

Границы сельского поселения Новое Якушкино отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области 25.02.2005 № 45-ГД года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта Генерального плана сельского поселения Новое Якушкино границы села Новое Якушкино скорректированы с учетом развития зоны градостроительного использования в северном направлении, деревни Сухарь Матак – в северо-западном и юго-западном направлениях, деревни Старая Боголюбовка в западном направлени, села Преображенка с учётом планируемой ООПТ и сложившегося землепользования, при этом границы села Самсоновка и деревень Старый Шунгут, Новый Шунгут, Новая Боголюбовка отображены без изменений.

В границы села Старая Боголюбовка предлагается включить земельные участки № 63:19:1506002:2 (20,2626 га), № 63:19:1506002:7 (7,1139 га) для освоения в целях жилищного строительства.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением Генерального плана границы населённых пунктов будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект Генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Новое Якушкино на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ населённых пунктов и установления их координат путем подготовки карты (плана) объектов землеустройства.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Новое Якушкино

Таблица №43

| № п.п. | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения | га | 26211,676 | 26211,676 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования | га |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 333,7597 | 506,6345 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 6,7421 | 14,5667 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | 1,1776 | 17,6270 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,9437 | 3,9959 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 16581,3924 | 16472,4858 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 116,855 | 118,5143 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 1,8027 | 2,9424 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 60,4599 | 67,9820 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 95,3179 | 95,3179 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 78,1390 | 201,8160 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 2,0263 | 3,1682 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 3,7293 | 3,9806 |
|  | Лесной фонд | га | 8505,0 | 8505,0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения | чел. | 1485 | 2583 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 283 | 180 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет |  | 112 | 71 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 131 | 83 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 40 | 26 |
| 2.1.2. | Население моложе трудоспособного возраста |  | 243 | 154 |
| 2.1.3. | Население трудоспособного возраста | чел. | 689 | 435 |
| 2.1.4. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 553 | 350 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | м2 общей площади | 38115 | 93015 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда. | м2/чел. | 22,4 | 36 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 140 | 180 |
| 4.1.2. | общеобразовательные учреждения | учащийся | 928 | 928 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения, в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | поликлиники | пос. в смену | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 0 | 0 |
| 4.2.4. | аптеки | объект | - | - |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 1,33 | 2,22 |
| 4.3.2. | спортивные залы | м2 площади пола | 100 |  |
| 4.3.3. | бассейны | м2 зеркала воды | 0 | 0 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.4.1. | клубы | Посетительское место | 400 | 426 |
| 4.4.2. | библиотеки | тыс. ед. хранения | 32 | 33 |
|  |  | чит. мест | - | 11 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 474 | 794 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 0 | 100 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | гостиница | место | 0 | 0 |
|  | пождепо | место | 0 | 0 |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания, в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену |  |  |
| 4.8.2. | Химчистки | объект | 0 | 0 |
| 4.8.3. | бани | место | 0 | 0 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 0 | 18 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | - | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км |  |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки |  | 0,606 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км. |  | 7,615 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки |  | 0,264 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км. |  | 7,615 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт |  | 1139кВТ |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км. |  | Длина ВЛ-10кВ- 5020М |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год |  | 403,848 Гкал/год |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км. |  | 1 989 400 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год |  | 1,12813 млн.м3/год |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км. |  | 626,74 |

Примечание: Данные по разделу 6 приведены без учёта существующей нагрузки.

# 5. ВЫВОДЫ

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования и использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете уровня рождаемости, смертности и миграционного прироста использованы данные, предоставленные администрацией с.п. Новое Якушкино

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Новое Якушкино, пересчитанные с использованием данных Самарастат

Численность населения на 01.01.2012 года приведена по данным, предоставленные администрацией  с.п. Новое Якушкино

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на 2012 г. взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Новое Якушкино,  пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)