РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН Исаклинский

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ключи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  13 декабря  2013 года № 76

«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом сельского поселения Ключи, утвержденного   в целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 года № 1493-р «О плане действий по  привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство» администрация сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемую Программу  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальном вестнике  сельского поселения Ключи».

4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Ключи                                  В.М.Красильников

## Программа
комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения Ключи

## муниципального района Исаклинский на 2014 – 2020 годы

## 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ключи на 2014 - 2020 годы |
| --- | --- |
| ^ Основания для разработки Программы | федеральные законы: от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" |
| ^ Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области |
| ^ Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области |
| Основные цели и задачи Программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Ключи. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития сельского поселения Ключи. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг. Развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, тепло-, электроснабжения. |
| ^ Основные мероприятия Программы | Разработка коммунального комплекса мероприятий по реконструкции и развитию коммунальной инфраструктуры, необходимой для обеспечения освоения земельных участков, предназначенных под застройку, соответствующими инженерными коммуникациями |
| ^ Сроки реализации Программы | 2014 - 2020 годы |
| ^ Ожидаемые результаты реализации Программы | Обновление инженерной инфраструктуры сельского поселения Ключи, снижение эксплуатационных затрат. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие теплоснабжения: повышение надежности и качества горячего водоснабжения и теплоснабжения; обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов развитие водоснабжения и водоотведения: повышение надежности водоснабжения и водоотведения; повышение экологической безопасности в зоне жизнедеятельности человека; снижение уровня потерь питьевой воды; сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; |
| ^ Источники финансирования Программы | Источники финансирования Программы устанавливаются в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и определяются в дальнейшем в соответствии с инвестиционными программами конкретных организаций коммунального комплекса. |

## 2. Введение

Настоящая Программа разработана на основании федеральных законов от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Устава сельского поселения Ключи, в соответствии с Генеральным планом сельского поселения Ключи.

Вступление в силу Федерального закона N 210-ФЗ"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" в значительной степени изменяет методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, а также предусматривает механизм установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Одним из этапов реализации механизма установления платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение настоящей Программы, в задачу которой входит создание условий для обеспечения земельных участков, определенных под строительство, коммунальной инфраструктурой.

Настоящая Программа является одним из оснований для выдачи организациям коммунального комплекса технических заданий по разработке инвестиционных программ развития систем коммунальной инфраструктуры.

^

## 3. Характеристика существующей коммунальной инфраструктуры сельского поселения Ключи

### ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Инженерное обеспечение населенных пунктов сельского поселения Ключи включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Газоснабжение;

3.Электроснабжение;

4.Связь.

#### ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

##### ВОДОСНАБЖЕНИЕ

село Ключи– а/ц

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора, состоящих из коптажа родника (требует обустройства), расположенных на востоке   села, оборудованных погружным  центробежным насосам К 100-65-250, производительность 100м3/ч.

В схему системы водоснабжения включены водонапорные башни (расположенные на севере  села), емкостью 25м3. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Сети водопровода   тупиковые, общей протяженностью 6,0 км. Материал труб — а/ц, сталь  ф110мм. Износ труб 90%. Требуется замена и реконструкция.

Дер. Новая Чесноковка

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора – состоящего из 1 артезианской скважины, расположенного на западе за границей деревни, оборудованной  погружными насосами.

В схему системы водоснабжения включены: 1 водонапорная башня(расположены на западе за границей деревни), емкостью 25м3. Сети водопровода   тупиковые, общей протяженностью 2,0км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  а/ц  ф100мм. Износ труб 90%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

село Смольково

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящих из 1 артезианской скважины расположенной на западе села, оборудованной погружными насосами ЭЦВ,  и 2 родниками по ул.Юбилейная, ул.Рабочая.

В схему системы водоснабжения включены резервуар( расположенный на западе за границей села ). Сети водопровода   тупиковые, общей протяженностью 4,6 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  чугун, полиэтилен.   Износ труб 90%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Поселок Зелёновский

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, 2 скважены(1 резервная) расположенных  на востоке за границей села, оборудованные погружными насосами ЭЦВ-6-10- 120, мощность- 10м3/час, напор 120 м.

В схему системы водоснабжения включены 1 водонапорная башня,  расположеныная на востоке  за границей поселка, емкостью 25м3. Сети водопровода   тупиковые, общей протяженностью 3,57км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  а/ц, стальных и ПВХ ф100мм. Износ труб 20%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Дер.Вербовка, село Старая Чесноковка

Централизованным водоснабжением обеспечивается из  общего  подземного  водозабора, состоящего из  1 артезианской скважины,  расположенной  на севере  села, оборудованные погружными насосами ЭЦВ.

В схему системы водоснабжения включены 2 водонапорные башни,  расположеныная на западе деревни Вербовка. Сети водопровода  кольцевые и  тупиковые, общей протяженностью 7,5 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  чугун ф163мм. Износ труб 85%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пос.Клин, пос.Верхний, пос.Средний, пос.Ильинский, пос.Новоключевский, пос.Нижний, пос.Никольский

Централизованное водоснабжение данных сел  отсутствует. Согласно проекту генерального плана всё новое строительство будет обеспечиваться из индивидуальных источников водоснабжения (скважин или шахтных колодцев) для одного или группы зданий. Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 « Питьевая вода».

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

##### ВОДООТВЕДЕНИЕ

Централизованная канализация в населённых пунктах отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора.

###### ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Дождевая канализация – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

##### ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

село Ключи – а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления ( менее 1,2 МПа) газ поступает в ГРП №7, ШГРП №69, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

П.Зелёновский, п.Клин, п.Верхний

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления ( 0,3-0,6 Мпа) газ поступает в ШГРП№24  ), в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

П.Ильинский

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления ( 0,3-0,6 Мпа) газ поступает в ШГРП №20  , в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

с.Старая Чесноковка, д.Вербовка

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления ( 0,3-0,6 Мпа) газ поступает в ГРП№8  , в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

С.Смольково

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) газ поступает вШГРП№23, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

д.Новая Чесноковка

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления ( 0,3-0,6 Мпа) газ поступает в ШГРП№21 , в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

П.Никольский, п.Нижний, п.Новоключевский, п.Средний

Централизованным газоснабжением  данные поселения не обеспечены.

##### ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Источником электроснабжения сельского поселения Ключи( деревня Вербовка, пос. Верхний, п.Зелёновский, п.Ильинский, п.Клин, с.Ключи, п.Никольский, п.Нижний , д.Новая Чесноковка, п.Новоключевский, с.Смольково, п.Средний, с.Старая Чесноковка) являются головные подстанции ПС «Исаклы», ПС «Кутузовский» напряжением 110/35/10кВ,  Балансовая принадлежность подстанции филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ»   «Самарские распределительные сети».Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по сетям 0,4кв. Владельцами сетей 10кв и 0,4кв,подстанций 10/0,4кв являются ОАО»МРСК ВОЛГИ»  »Самарские распределительные сети» и ЗАО»ССК».

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- 	общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

##### ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Ключи обеспечивает АТС   в с. Ключи  и АТС с Смольково.

При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Ключи к АТС были проложены соединительные кабели связи.  По населённым пунктам района проведена прокладка распределительной кабельной сети.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон».

## 4. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Ключи;

улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития сельского поселения Ключи;

повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

Условием достижения поставленных целей является решение следующей основной задачи:

развитие систем коммунальной инфраструктуры: водоснабжения и водоотведения, тепло-, электроснабжения.

Сроки реализации настоящей Программы 2014 - 2020 годы.

Для решения задач настоящей Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение к системе коммунальной инфраструктуры. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством.

^

#### РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схемами территориального планирования Самарской области и муниципального района Исаклинский не планируется размещение новых производственных объектов на территории сельского поселения Ключи.

Объекты нефтедобычи сохраняются на территории поселения с учётом соблюдения режима санитарно-защитных зон.

С целью формирования новых мест приложения труда, реализации интересов частных инвесторов по размещению производств, и привлечения инвестиций Генеральным планом предусматриваются площадки для формирования зоны производственного использования в сельском поселении Ключи III-V классов опасностинапример, некоторые виды производства строительных материалов:

III класс опасности

- кирпича (красного, силикатного),

- строительных керамических и огнеупорных изделий,

- железобетонных изделий (ЖБК, ЖБИ),

- искусственных заполнителей (керамзита и др.),

- искусственных камней,

- строительных деталей,

IV классу опасности

- глиняных изделий;

А также производства по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ:

IV класс опасности

- элеваторы,

- молочные и маслобойные производства,

- сыродельные производства,

- мельницы производительностью от 0,5 до 2 т/час,

V класс опасности

- овоще-, фруктохранилища,

- производство макарон,

- производство колбасных изделий, без копчения,

- малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5 т/сутки, молока - до 10 т/сутки, производство хлеба и хлебобулочных изделий - до 2,5 т/сутки, рыбы - до 10 т/сутки, предприятия по производству кондитерских изделий - до 0,5 т/сутки.

- фруктовых и овощных соков.

- по переработке и хранению фруктов и овощей (сушке, засолке, маринованию и квашению).

#### РАЗВИТИЕ ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Ключи предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторам) по согласованию с администрацией поселения.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Газоснабжение;

3. Электроснабжение;

4. Электросвязь.

Развитие зоны инженерной инфраструктуры.

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Ключи предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторам) по согласованию с администрацией поселения.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.