Администрация

сельского поселения

Большое Микушкино

муниципального района

Исаклинский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12. 2013 г. №120

446592,Самарская область, Исаклинский  р-н,

с.Большое Микушкино, ул.Советская, 96

Об утверждении «Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Большое Микушкино муни-

ципального района Исаклинский Самарской

области на 2014-2020 годы»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Генеральным планом сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей № 22 от 05.12.2013 г., в целях исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 года №1493-р «О плане действий по привлечению частных инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области на 2014-2020 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю  за собой.

3.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник сельского поселения Большое Микушкино» и в сети «Интернет».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения

Большое Микушкино                                                                 Е.И.Ванюхин

Утверждена постановлением Главы сельского

поселения Большое Микушкино муниципального района

Исаклинский Самарской области от 13.12.2013г № 120

Программа

комплексного развития  систем  коммунальной инфраструктуры сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области на 2014-2020 годы

Паспорт

«Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского  поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области на 2014-2020 годы»

| Наименование программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области на 2014-2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик - Программы | Администрация сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области |
| Основная цель и задачи Прграммы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры ( водоснабжения, водоотведения, тепло-, газо-, электроснабжения, связи) в соответствии с текущими и перспективными потребностями сельского поселения, улучшения качества услуг, улучшения экологического состояния, повышение энергоэффективности |
| Срок реализации Программы | 2014-2020 годы |
| Структура Программы Перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятия Программы | Паспорт «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области на 2014-2020 годы» Мероприятия программы: - поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; -строительство новых и реконструкция существующих водопроводов в целях повышения надежности; -внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах. |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы составляет: в 2014-2020 годах составляет 80 млн.руб. В том числе средства федерального бюджета, регионального бюджета, бюджета сельского поселения. Бюджетные средства, предусмотренные на период 2014-2020 годов могут быть уточнены при формировании проектов бюджета сельского поселения на 2014-2020 годы с учетом изменений ассигнований федерального, областного бюджета, бюджетов муниципального района, сельского поселения Большое Микушкино. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: -полная обеспеченность территории сельского поселения системами коммунальной инфраструктуры с учетом потребности застроек; - энергетическая эффективность систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения; - экологическая безопасность; - качественное и бесперебойное водоснабжение, водоотведение, тепло-, газо-, электроснабжение, связь. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального района Исаклинский в соответствии с ее полномочиями, установленными Федеральным и областным законодательствами |

- Характеристика существующего состояния системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Инженерное обеспечение сельского поселения Большое Микушкино включает в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Связь.

1.1. Водоснабжение

село Большое Микушкино – а/ц

Централизованным водоснабжением село обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 2 родников: 1. по ул. Советская, мощностью 18250 тыс. м3/год, 2. по ул. Чекмасовская, мощностью 91250 тыс. м3/год.

В схему системы водоснабжения включены: ВБ по ул. Степная (новая) ёмкостью 25 м3, резервуар на востоке села ёмкостью 50 м3, кольцевые и тупиковые сети водопровода диаметром 50-75 мм, общей протяженностью 12,5 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб - сталь. Износ труб 90%.

Используется вода на хозяйственно- питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 1пожарного гидранта. Требуется установка дополнительных пожарных гидрантов.

деревня Мало Микушкино

Централизованным водоснабжением деревня обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 скважины:  по ул. Октябрьская, мощностью 86724 тыс. м3/год.

В схему системы водоснабжения включены: 1 резервуар (на востоке за границей села ёмкостью 50 м3, кольцевые и тупиковые сети водопровода диаметром 50-75 мм, общей протяженностью 6,575 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб - чугун, сталь. Износ труб 80%.

Используется вода на хозяйственно- питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 1 пожарного гидранта.

# Посёлок Лесной

Централизованное водоснабжение в посёлке отсутствует. Обеспечение водой осуществляется из колодцев и родников. Пожаротушение — пирс.

##### 1.2. Водоотведение

село Большое Микушкино – а/ц, посёлок Лесной, деревня Мало Микушкино.

Централизованная канализация отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные службой Роспотребнадзора. Дождевая канализация – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

##### 1.3. Теплоснабжение

село Большое Микушкино – а/ц

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здание  школы и детского сада, СДК, администрация.

Источником тепла школы и СДК являются встроенные котельные, оборудованные котлами КВА-100, 3 шт х 3 шт (установленная мощность  по 300 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С.

Источником тепла детского сада является встроенная котельная, оборудованная котлами КВА-80, 1 шт (установленная мощность 80 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С.

Источником тепла администрации является встроенная котельная, оборудованная котлами КВА-40, 2 шт (установленная мощность 80 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

п.Лесной,  д. Малое Микушкино.

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Все потребители оборудованы собственными автономными тепловыми источниками – котлами различной модификации на газовом топливе.

##### 1.4.Газоснабжение

село Большое Микушкино – а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №130, в с.Большое Микушкино. По газопроводу высокого давления газ поступает в ГРП№13, в котором давление снижается до (менее 1,2 Мпа)   низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

п.Лесной.

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №130, в с.Большое Микушкино. По газопроводу высокого давления ( 0,3-0,6 МПа) газ поступает в ШГРП№54, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

д. Малое Микушкино

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №130, в с.Большое Микушкино. По газопроводу высокого давления (менее 1,2 Мпа) газ поступает в ГРП№12 д.Малое Микушкино в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозяйственно-бытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

##### 1.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения сельского поселения Большое Микушкино (село Большое Микушкино, поселок Лесной, деревня Малое Микушкино) является головная подстанция ПС «Ново-Ганькино» напряжением 35/10кВ. Балансовая принадлежность подстанции филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ»  «Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по сетям 0,4кв. Владельцами сетей 10кв и 0,4кв, подстанций 10/0,4 кв являются ОАО  «МРСК ВОЛГИ»  «Самарские распределительные сети» и ЗАО «ССК».Данные по сетям и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- 	общественные здания,

- коммунальные  предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Большое Микушкино

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: местоположение количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС «Новое Ганькино» ПС 35/10кВ Село Новое Ганькино ПС «Морд. Ишуткино» ПС 35/10кВ |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6-10 кВ: кабельные, сечением… воздушные, сечением… |  |

# Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в сельском поселении Большое Микушкино

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАО «ССК». |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | КТП 127/250 КТП 130/160 КТП 131/160 КТП 101/160 КТП 109/400 КТП 110/400 КТП 111/250 КТП 112/400 КТП 113/315 | Б.Микушкино,ул.Степная п.Лесной М.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино |
|  | ОАО»МРСК ВОЛГИ» |  |
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | КТП 123/100 КТП 124/100 КТП 125/100 КТП 126/160 КТП 128/160 КТП 129/100 КТП 117/100 КТП 118/100 КТП 119/160 КТП 120/100 КТП 121/250 КТП 201/63 | Б.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино Б.Микушкино М.Микушкино М.Микушкино М.Микушкино М.Микушкино М.Микушкино М.Микушкино |

##### 1.6. Электросвязь

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Большое Микушкино обеспечивают АТС   в с.Большое Микушкино и Малое Микушкино.

При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Большое Микушкино к АТС были проложены соединительные кабели связи. По селам района проведена прокладка распределительной кабельной сети.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон», строятся базисные станции операторов сотовой связи «Билайн», «Смартс», «МТС».

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Большое Микушкино

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС 50/200 местоположение емкость Вид собственность | с. Большое Микушкино ул. Советская 116 …120 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных ящиков ЯКГ-10 Протяжённость линий связи |  |
| АЛС 4096С местоположение емкость Вид собственность | с. Малое Микушкино ул. Молодежная 14 …128 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных ящиков ЯКГ-10 Протяжённость линий связи |  |

- План развития сельского поселения,  план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

#### 2.1. Развитие зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Большое Микушкино предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

##### 2.2.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Согласно статье 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация в границах поселения электро -, тепло -, газо - и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное обеспечение, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

###### 2.2.2 Водоснабжение

село Большое Микушкино – а/ц, деревня Малое Микушкино

Согласно проекту Генерального плана: для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- - ввиду увеличения численности населения необходимы реконструкция и расширение существующего водозабора, увеличив производительность

- - в  с. Большое Микушкино на 439 м3/сут.,

- - в  д. Малое Микушкино на 213 м3/сут

- реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.;

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё вышеперечисленное.

Используется вода на хозяйственно- питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут.. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов. Запроектировано строительство пирса.

# Посёлок Лесной

Централизованное водоснабжение отсутствует. Обеспечение водой из колодцев и родников. Пожаротушение — пирс(реконструкция).

# Расходы воды на новое строительство

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | Село Большое Микушкино – а/ц Уплотнение существующей застройки |
| 1,1 | ул. Чекмасовская 14 однокв. ж. д | 42 | 10,08 | 2,46 | 54 | 2,94 |  | 10,08 |  |
| 1,2 | ул. Коммунаровская 32 однокв. ж. д | 96 | 23,04 | 5,62 | 54 | 6,72 |  | 23,04 |  |
| 1,3 | ул. Переулочная 23 однокв. ж. д | 69 | 16,56 | 4,04 | 54 | 4,83 |  | 16,56 |  |
| 1,4 | ул. Степная 38 однокв. ж. д | 114 | 27,36 | 5,93 | 54 | 7,98 |  | 27,36 |  |
| 1,5 | Вне площад. сети |  |  |  |  |  | 3,012 |  | К-5,833НК-3,909 |
|  | Новое строительство |
| 1,6 | Площадка № 1 123 однокв. ж. д. | 369 | 88,56 | 14,39 | 54 | 12,92 | 2,920 | 88,56 | 3,370 |
| 1,7 | Площадка № 2 166 однокв. ж. д. | 498 | 119,52 | 16,19 | 54 | 17,43 | 3,832 | 119,52 | 3,295 |
| 1,8 | Строительство бассейна 350м2 |  | 20,00 подпит х-быт. 22,00 | запол 30,00 х-Быт. 12,00 |  |  |  | техн. 20,00 х-быт 22,00 |  |
| 1,9 | Гостиница на 20 мест |  | 4,6 |  |  |  |  | 4,6 |  |
|  | Итого |  | 438,54 | 9,764 | 331,72 | К-12,498НК-3,909 |
|  | Деревня Малое Микушкино Уплотнение существующей застройки |
| 2,1 | ул. Комсомольская 12 однокв. ж. д | 36 | 8,64 | 2,10 | 54 | 2,52 |  | 8,64 |  |
| 2,2 | Вне площад. сети |  |  |  |  |  | 0,712 |  | К-1,901НК-2,873 |
|  | Новое строительство |
| 2,3 | Площадка № 3 179 инд. ж. д. | 537 | 128,88 | 17,45 | 54 | 18,80 | 2,948 | 128,88 | 2,943 |
|  | Итого |  | 212,84 | 3,660 | 137,52 | К-4,844НК-2,873 |
|  | посёлок Лесной Уплотнение существующей застройки |
| 3,1 | Ул. Лесная 3 однокв. ж. д | 9 | 2,16 | 0,53 | 54 | 0,63 |  | 2,16 |  |
| 3,2 | ул. Заречная 7 однокв. ж. д | 21 | 5,04 | 1,23 | 54 | 1,47 |  | 5,04 |  |
|  | Итого |  | 63,30 |  | 7,20 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 714,68 | 13,424 | 476,44 | К-17,342НК-6,782 |
|  | Т.Э.П. |  | 0,715 тыс. м3/сут | 13,424 | 0,476 тыс. м3/сут. | К-17,342НК-6,782 |
|  | Ферма по выращиванию молодняка КРС до 100 голов |  | 6,5 |  |  |  |  | 6,5 |  |

###### 2.2.3. Водоотведение

село Большое Микушкино – а/ц, деревня Малое Микушкино

Согласно проекту Генерального плана для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки для существующей и новой застройки необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

- в связи со значительным увеличением населения необходимо проектирование и строительство канализационных очистных сооружений, принимающих стоки от канализованной и неканализованной застройки, с учетом стоков всего сельского поселения. Производительность КОС 700м3/сут.

Согласно проекту Генерального плана для нового строительства необходимо:

- предусмотреть проектирование и строительство сетей канализации и сооружений на них

- Сети канализации выполнять из полиэтиленовых труб, сооружения на них из современных конструкций.

Для новой застройки до строительства канализационных очистных сооружений и сетей предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведённые службой Роспотребнадзора. Вариант выбирается на стадии рабочего проектирования.

# Посёлок Лесной

Централизованная канализация отсутствует.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

Для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора. В последствии на КОС селького поселения Б. Микушкина.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение»

# Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в таблице

# Объекты капитального строительства

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА- | МЕРОПРИЯТИЕ (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор с. Большое Микушкино | Расположен по ул. Советская | Увеличить производительность на 439 м3/сут. | В жилой зоне | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.2 | Водозабор с. Большое Микушкино | Расположен по ул. Чекмасовская |  | В зоне инженерной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.3 | Водозабор д. Малое Микушкино | Расположен по ул. Октябрьская | Увеличить производительность на 213 м3/сут. | В жилой зоне | Реконструкция | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Большое Микушкино | По ул. Степная, Переулочная, Коммунаровская | L= 3,012 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Большое Микушкино | Площадка N 1 | L= 2,920 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Большое Микушкино | Площадка N 2 | L= 3,832 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода д. Малое Микушкино | По ул. Октябрьская, Комсомольская | L= 0,712 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода д. Малое Микушкино | Площадка N 3 | L= 2,948 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 20.4 | КОС с. Большое Микушкино и д. Малое Микушкино | На юго-западе за границей деревни Малое Микушкино на тер. с.п. Большое Микушкино | Производительность 700 м3/сут. | В зоне инженерной инфраструктуры | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Большое Микушкино | по ул. Советская, Степная, Чекмасовская, Коммунаровская, от КНС у пл.N 1 до пересечения ул. Первомайской и региональной дороги «Похвистнево-Урал» и М. Микушкино в д. Малое Микушкино | К-L=5,833 км КН-L=3,909 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Большое Микушкино | Площадка N 1 | К-L=3,370 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации с. Большое Микушкино | Площадка N 2 | К-L=3,295 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации д. Малое Микушкино | По ул. Первомайская, Октябрьская, от КНС у пл. N 3 до КОС и от КОС до р. Чембулатка | К-L=1,901 км КН-L=2,873 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети канализации д. Малое Микушкино | Площадка N 3 | К-L=2,943 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Большое Микушкино | Ул. Чекмасовская | Производительность 50 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Большое Микушкино | Ул. Советская | Производительность 290 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС с. Большое Микушкино а | На юге ул. Советская | Производительность 420 м3/сут. | В зоне сельскохоз. использования | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС д. Малое Микушкино | На ул. Октябрьской | Производительность 460 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | КНС д. Малое Микушкино | На севере площадки N 3 | Производительность 600 м3/сут. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |

###### 2.3.4. Теплоснабжение

Село Большое Микушкино – а/ц, деревня Малое Микушкино, поселок Лесной

Согласно  генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

# Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Село Большое Микушкино |
| 1.1 | Бассейн | 350 м2 зеркала воды | 880 000 |
| 1.2 | Культурно-развлекательный центр | 180 мест | 207 500 |
| 1.3 | Магазин общей торговой площадью | 70 м2 | 12 800 |
| 1.4 | Магазин общей торговой площадью | 70 м2 | 12 800 |
| 1.5 | Кафе | 60 мест | 456 000 |
| 1.6 | Предприятие бытового обслуживания | 15 раб. мест | 116 250 |
| 1.7 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслуживания с прачечной, химчисткой, баней | 106 кг белья 5,3 кг 20 места, | 152 000 |
| 1.8 | Гостиница | 20 мест | 120 000 |
| 1.9 | Ферма молодняка КРС | На 100 голов | 15 500 |
|  | Итого |  | 1 972 850 |
|  | Деревня Малое Микушкино |
| 2.1 | Детский сад | 60 мест | 193 000 |
| 2.2 | ФОК | 150 м2 | 51 700 |
| 2.3 | Культурно-развлекательный центр | 150 мест | 173 000 |
| 2.4 | Магазин общей торговой площадью | 250 м2 | 45 000 |
| 2.5 | Кафе | 50 мест | 380 000 |
| 2.6 | Предприятие бытового обслуживания | 10 раб. мест | 77 500 |
| 2.7 | Пожарное депо | 2 выезд | 250 000 |
|  | Итого |  | 1 170 200 |
|  | Поселок Лесной |
| 3.1 | Помещения для досуга | 20 мест | 40 000 |
| 3.2 | Магазин общей торговой площадью | 30 м2 | 6 750 |
|  | Итого |  | 46 750 |
|  | Итого по с.п. |  | 3 189 800 |
|  | ТЭП |  | 647,5294 Гкал/год |

###### 2.3.5. Газоснабжение

Село Большое Микушкино – а/ц, деревня Малое Микушкино, поселок Лесной

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП)

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов — по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода — 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м — с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП — в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

# Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Село Большое Микушкино |
| 1.1 | Бассейн |  |  |  | 138,04 |  |
| 1.2 | Культурно-развлекательный центр |  |  |  | 32,55 |  |
| 1.3 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,01 |  |
| 1.4 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,01 |  |
| 1.5 | Кафе |  |  |  | 71,53 |  |
| 1.6 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 18,24 |  |
| 1.7 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 23,84 |  |
| 1.8 | Гостиница |  |  |  | 18,82 |  |
| 1.9 | Ферма молодняка КРС |  |  |  | 2,43 |  |
| 1.10 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Чекмасовская | 14 | 5,25 | 32,49 |  |  |
| 1.11 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Коммунаровская | 32 | 9,80 | 74,26 |  | Н.Д-1,22 |
| 1.12 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Переулочная | 23 | 7,76 | 53,37 |  | Н.Д-0,8 |
| 1.13 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Степная | 38 | 10,92 | 88,18 |  | Н.Д-0,88 |
| 1.14 | Площадка №1 | 123 | 28,05 | 285,42 |  | Н.Д-3,37 В.Д-1,13 |
| 1.15 | Площадка №2 | 166 | 37,15 | 385,20 |  | Н.Д-3,3 В.Д-0,71 |
|  | Итого |  | 1 327,32 | Н.Д-9,57 В.Д-1,84 |
|  | Деревня Малое Микушкино |
| 2.1 | Детский сад |  |  |  | 30,27 |  |
| 2.2 | ФОК |  |  |  | 8,11 |  |
| 2.3 | Культурно-развлекательный центр |  |  |  | 27,14 |  |
| 2.4 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 70,59 |  |
| 2.5 | Кафе |  |  |  | 59,61 |  |
| 2.6 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 12,16 |  |
| 2.7 | Пожарное депо |  |  |  | 39,22 |  |
| 2.8 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Комсомольская | 12 | 5,1 | 27,85 |  | Н.Д-0,45 |
| 2.9 | Площадка №3 | 179 | 39,58 | 415,37 |  | Н.Д-3,22 В.Д-0,42 |
|  | Итого |  | 735,0 | Н.Д-3,67 В.Д-0,42 |
|  | Поселок Лесной |
| 3.1 | Помещения для досуга |  |  |  | 6,27 |  |
| 3.2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,06 |  |
| 3.3 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Лесная | 3 | 1,8 | 6,96 |  |  |
| 3.4 | Уплотнение существ. Застройки по ул.Заречная | 7 | 3,24 | 16,25 |  | Н.Д-0,2 |
|  | Итого |  | 35,58 | Н.Д-0,2 |
|  | Итого по с.п. |  | 2 097,9 | Н.Д-13,44 В.Д-2,26 |
|  | ТЭП |  | 4,1958 млн.м3/год | Н.Д-13,44 В.Д-2,26 |

# Объекты капитального строительства.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ШГРП | С.Большое Микушкино на площадке №1 | производительность до 320 м3/час. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | С.Большое Микушкино на площадке №2 | производительность до 430 м3/час. | В зоне рекреационного назначения | Строительство | Сельского поселения |
|  | ШГРП | Д.Малое Микушкино на площадке №3 | производительность до 460 м3/час. | В жилой зоне | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Большое Микушкино Уплотнение существ. Застройки по ул.Коммунаровская | L= 1,22 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Большое Микушкино на площадке №1 | L= 1,13 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Большое Микушкино на площадке №1 | L=3,37 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Большое Микушкино на площадке №2 | L=3,3 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | С.Большое Микушкино на площадке №2 | L=0,71 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Большое Микушкино Уплотнение существ. Застройки по ул.Переулочная | L=0,8 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | С.Большое Микушкино Уплотнение существ. Застройки по ул.Степная | L=0,88 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | Д.Малое Микушкино Уплотнение существ. Застройки по ул.Комсомольская | L=0,45 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода высокого давления | Д.Малое Микушкино на площадке №3 | L=0,42 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | Д.Малое Микушкино на площадке №3 | L=3,22 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети газопровода низкого давления | П.Лесной Уплотнение существ. Застройки по ул.Заречная | L=0,2 км |  | Строительство | Сельского поселения |

###### 2.3.6. Электроснабжение

# Сельское поселение Большое Микушкино

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Большое Микушкино, которое включает в себя село Большое Микушкино, поселок Лесной, деревню Малое Микушкино, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

общественные здания –II-III категории,предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РДЗ4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от25.12.2008г. Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

# Таблица расчета мощности

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Село Б.Микушкино по ул.Чекмасовской |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=14 1,8 26 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | по ул.Коммунаровской |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=32 1,3 42 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | по ул.Переулочной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=23 1,4 32 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | по ул.Степной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=38 1,28 49 | 1 | 49 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 4 | 1 | 4 |  |
| 3 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 55 |  |
| 4 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в жилой зоне на ул.Степной |  |
| 5 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,55 |  |  |
| 6 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50м по ул.Степной |  |  |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=123 0,82 101 | 1 | 101 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 7 | 1 | 7 |  |
| 3 | Магазин 70м2 | 17,5 | 0,8 | 14 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 122 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 131 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт в жилой зоне на пл 1 1 х 100кВА-1шт в жилой зоне на пл 1 |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 80м |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=166 0,8 133 | 1 | 133 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 16 | 1 | 16 |  |
| 3 | Бассейн 350м2 | 120 | 0,8 | 96 |  |
| 4 | Магазин 70м2 | 17,5 | 0,8 | 14 |  |
| 5 | Кафе на 60м | 62,4 | 0,8 | 50 |  |
| 6 | Предприятие бытового обслуживания на 15м | 25 | 0,5 | 12,5 |  |
| 7 | Комплексное предприятие бытового обслуж. С прачечн. Самообслуж.,химчисткой и баней на 20м | 60 | 0,5 | 30 |  |
| 8 | Гостиница на 25м | 17,5 | 0,9 | 16 |  |
| 9 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 426 |  |
| 10 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 11 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 458 |  |
| 12 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в жилой зоне на пл 2 1 х 100кВА-1шт в зоне П2на пл 2 1 х 250кВА-1шт в жилой зоне на пл 2 1 х 400кВА-1шт в зоне О на пл 2 |  |
| 13 | Длина ВЛ-10кВ |  | 400м |  |  |
| 14 | Очистные сооружения | 25 |  | 1 х 63кВА-1шт в ИТ зоне |  |
| 15 | Длина ВЛ-10кВ |  | 150м |  |  |
|  | Д.Малое Микушкино |  |  |  |  |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=179 0,8 143 | 1 | 143 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 10 | 1 | 10 |  |
| 3 | ФОК 150М2 | 20 | 0,8 | 16 |  |
| 4 | КРЦ на 150м | 69 | 0,7 | 48 |  |
| 5 | Магазин 250м2 | 62,5 | 0,8 | 50 |  |
| 6 | Кафе на 50м | 52 | 0,8 | 42 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 309 |  |
| 8 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 9 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 332 |  |
| 10 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 250кВА-1шт в жилой зоне на пл 3 1 х 400кВА-1шт в зоне О на пл 3 |  |
| 11 | Длина ВЛ-10кВ |  | 250м |  |  |
| 1 | ДОУ на 60м | 50 |  | Питание от сущ.ТП-119с увеличением мощности тр-ра до 250КВА зоне О на ул.Первомайской |  |
|  | Уплотнение |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=12 2 24 |  | К сущ. сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | П.Лесной Уплотнение в разных местах |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. Нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=20 1,5 30 |  | К сущ. сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 1 | Многофункциональное здание с помещением для досуга на 20м,магазином на 30м2 | 25 |  | К сущ. ТП131 на ул.Лесной |  |

# Объекты капитального строительства

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЬЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | Село Б.Микушкино ул.Степная | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 2 | Воздушная линия | Село Б.Микушкино ул.Степная | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 3 | Подстанция | Село Б.Микушкино Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 4 | Подстанция | Село Б.Микушкино Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 5 | Воздушная линия | Село Б.Микушкино Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 80М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 6 | Подстанция | Село Б.Микушкино Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 7 | Подстанция | Село Б.Микушкино Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Зона производственного использования | строительство | Собственность сельского поселения |
| 8 | Подстанция | Село Б.Микушкино Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 9 | Подстанция | Село Б.Микушкино Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Общественно деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 10 | Воздушная линия | Село Б.Микушкино Площадка N2 | Длина ВЛ-10кВ- 400М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 11 | Подстанция | Село Б.Микушкино Очистные сооружение | ТП-10/0,4кВ 1 Х 63кВА-1шт | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | строительство | Собственность сельского поселения |
| 12 | Воздушная линия | Село Б.Микушкино за границей села | Длина ВЛ-10кВ- 150М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 13 | Подстанция | Село М.Микушкино Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 14 | Подстанция | Село М.Микушкино Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Общественно деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 15 | Воздушная линия | Село М.Микушкино Площадка N2 | Длина ВЛ-10кВ- 250М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 16 | Подстанция N119 (существующая) | Село М.Микушкино ул.Первомайская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| 17 | Ожидаемая мощность |  | 1200кВТ |  |  |  |
| 18 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 880М |  |  |  |
| 19 | Кол-во подстанций |  | 9шт |  | строительство |  |
| 20 | Кол-во подстанций (существующих) |  | 1шт |  | реконструкция |  |

###### 2.3.7. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Большое Микушкино, которое включает в себя: с. Большое Микушкино, п. Лесной, д. Малое Микушкино, является генеральный план

Ожидаемое количество телефонов с.Большое Микушкино 409 номеров. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул. Советская 116, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена путем установки кабельного шкафа ШР-150 Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка107 домов | 107 |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 123 дома | 123 |
| 2 | Магазин 70 м. кв. | 1 |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка 166 домов | 166 |
| 2 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживанияна с прачечной, химчисткой, баня на 20 мест | 3 |
| 3 | Предприятие бытового обслуживания на 15 р. мест | 2 |
| 4 | Кафе на 60 мест | 1 |
| 5 | Магазин 70 м.кв. | 1 |
| 6 | Культурно-развлекательный центр на 180 мест | 3 |
| 7 | Бассейн 350м.кв. Зеркала воды | 1 |
| 8 | Гостиница на25 мест | 1 |
| Итого: | 409 |

Ожидаемое количество телефонов с.Малое Микушкино 201 номер. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул. Молодежная 14, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена путем установки кабельного шкафа ШР-150 Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 12 домов | 12 |
| 2 | ДОУ на 60 мест | 1 |
| Площадка №3 |
| 1 | Усадебная застройка 179 домов | 1 |
| 2 | Кафе на 50 мест | 1 |
| 3 | Предприятие бытового обслуживания на 10 р. мест | 2 |
| 4 | ФОК | 1 |
| 5 | Культурно-развлекательный центр на 150 мест | 3 |
| 6 | Магазин 70 м.кв. | 1 |
| Итого: | 201 |

# Телефонизация  п. Лесной планируется за счет сотовой связи.

# Объекты капитального строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (кап. ремонт, реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Шкаф кабльный - 1шт. | с. Большое Микушкино пл. №1 | ШР-300 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Шкаф кабльный - 1шт. | с. Большое Микушкино пл. №2 | ШР-300 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Ящик кабльный - 1шт. | с. Большое Микушкино ул. Коммунарская | ЯКГ-20 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Ящик кабльный - 1шт. | с. Большое Микушкино ул. Переулочная | ЯКГ-20 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Ящик кабльный - 2шт. | с. Большое Микушкино ул.Чекмасовская | ЯКГ-20 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Кабель связи — 7,5 км | с. Большое Микушкино ул. Советская |  | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | АТСК 50/200 | с. Большое Микушкино ул. Советская 116 | Увеличение емкости на 400 номеров | Общественно-деловая зона | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |
|  | Шкаф кабльный - 1шт. | д. Малое Микушкин пл. №3 | ШР-300 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Ящик кабльный - 1шт. | д. Малое Микушкино, ул. Комсомольская | ЯКГ-10 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Ящик кабльный - 1шт. | д. Малое Микушкино ул. Комсомольская | ЯКГ-10 | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | Кабель связи — 3,3км | с. Малое Микушкино ул. Молодежная,ул. Комсомольская |  | Жилая зона | строительство | ОАО «Ростелеком» |
|  | АТСК 50/200 | д. Малое Микушкино ул. Молодежная 14 | Увеличение емкости на 150 номеров | Жилая зона | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |

#### 3. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное  обеспечение элестро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения

3.1. Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций. Мероприятия в области реконструкции и строительства водопроводной системы, а также их финансовое обеспечение  приведены в приложении № 2.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

3.1.1.Мероприятия

по обеспечению экологической   безопасности подземных и поверхностных вод, земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Консервации скотомогильников районе населенных пунктов Большое Микушкино и Малое Микушкино с последующей рекультивацией территории;

- Ликвидации несанкционированных свалок в районе населенных пунктов Большое Микушкино и Малое Микушкино с последующей рекультивацией территории;

- Закрытия, попадающего в водоохранную зону, кладбища в п. Лесной.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

3.2.Мероприятия

в области  развития системы газоснабжения:

1.     Техническая  реконструкция линейной части и компрессорных станций с применением энерго- и газосберегающих технологий.

2    Развитие газораспределительной системы с подключением максимально возможного количества потребителей.

3.   Строительство и реконструкция газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

3.3. Мероприятия

в области  развития системы связи:

1.Создание условий для развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей потребности населения в информации.

2. Внедрение технологий в области телефонной связи – волоконно-оптических линий на территории сельского поселения.

3. Развитие сотовой связи.

4. Целевые показатели

1. Устойчивое  развитие территории сельского поселения Большое Микушкино

2. Создание благоприятных условий жизнедеятельности человека.

3. Развитие  инфраструктур сельского поселения.

Приложение №1

к  «Программе  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области на 2014-2016 годы»

Распределение средств  бюджета   сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский на реконструкцию по годам водопровода в с.Большое Микушкино и строительство водопровода в пос.Лесной

| № п/п | Наименование сельского поселения | Распределение средств бюджета сельского поселения по годам (млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.Реконструкция водопровода в с.Большое Микушкино и строительство водопровода в пос.Лесной |
| 1. | Большое Микушкино |  |  | 80 |  |  |  |  |

Приложение №2

к  «Программе  комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области на 2014-2016 годы»

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции водопровода на территории сельского  поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Всего | В том числе по годам реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Сельское поселение Большое Микушкино (реконструкция водопровода в с. Большое Микушкин, строительство в пос. Лесной) | млн. руб. | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 1.1 | - строительство артезианских скважин | ед. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | - строительство водонапорных башен | ед. | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 1.3 | - строительство распределительного водопровода | км | 14,7 |  |  | 14,7 |  |  |  |  |