ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИСАКЛЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области (далее - Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Исаклинский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Исаклы учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Исаклинский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Исаклинский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Исаклинский и сельского поселения Исаклы.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Исаклинский, бюджета сельского поселения Исаклы;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Исаклы объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей муниципального района Исаклинский Самарской области от 23.11.2009 № 316;

предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Исаклы;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области; (М 1:25000);

карты функциональных зон сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области (М 1:25000),           (М 1:10 000);

карты планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области (М 1:5 000, 1:10 000,  1:5 000).

1.7. Положения о территориальном планировании сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области включают:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Исаклы, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Исаклинский, объектов местного значения сельского поселения Исаклы, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Исаклы включают:

карту планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области  (электро-, тепло-, газо-,  водоснабжения населения и  водоотведения)  М 1:5000;

карту планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области  (автомобильных дорог) М 1:10000;

карты планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области (иные объекты местного значения) М 1:5000, М 1:25 000.

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Исаклы отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Исаклы полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Исаклы и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Исаклы.

1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Исаклы, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Исаклы, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными Администрацией сельского поселения Исаклы, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрациии сельского поселения Исаклы, или в установленном Администрацией сельского поселения Исаклы порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Исаклы на основании документации по планировке территории.

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения  Исаклы,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения  Исаклы, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения  Исаклы, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Исаклы, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения  Исаклы, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13. В случае, если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Исаклы, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Исаклы, иных главных распорядителей средств бюджета сельского поселения Исаклы, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Исаклы, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Исаклы, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области,

их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере культуры

2.1.1 Объекты культуры, размещение которых планируется Генеральным планом до 2020 года путем реконструкции:

- Багряшинский сельский дом культуры в селе Багряш по ул. Лесная, 6;

- Краснобережный сельский клуб в деревне Красный Берег по ул. Молодежная, 2;

- Ново-Байтермишенский сельский клуб в деревне Новый Байтермиш по ул. Мира, 23.

Объекты культуры, размещение которых планируется Генеральным планом до 2020 года путем реконструкции:

2.1.2 Объекты культуры, размещение которых планируется Генеральным планом до 2032 года путем строительства:

- дом молодежных организаций в селе Исаклы (на 650 мест).

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере физической культуры  и массового спорта

2.2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта, размещение которых планируется Генеральным планом до 2020 года путем строительства:

- физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Исаклы по ул. Ленинская, 90а (1750 посетительских мест, спортзал площадью – 1008 кв.м, футбольное поле - 0,5 га);

- открытые спортивные сооружения ориентировочной общей площадью территории 1,7 га в селе Исаклы на площадке №1, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш»;

-спортивный комплекс с бассейном площадью 700 кв.м зеркала воды, спортивными залами общей площадью 540 кв.м в селе Исаклы на площадке №1, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш».

2.2.2. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта, размещение которых планируется Генеральным планом до 2032 года путем строительства:

- открытые спортивные сооружения ориентировочной общей площадью территории 2 га в селе Исаклы на площадке №2, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш».

- открытая спортивная площадка в деревне Красный Берег (площадь – 0,24 га).

2.2.3. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта, размещение которых планируется Генеральным планом до 2020 года путем реконструкции:

- стадион в селе Исаклы по ул. Первомайская (площадь – 1,8091 га).

#### 2.3 Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения

Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения, размещение которых планируется Генеральным планом до 2020 года:

1) путем строительства:

- парк в селе Багряш по ул. Лесная, ориентировочной общей площадью земельного участка - 0,25 га;

- парк в деревне Красный Берег по ул. Молодежная, ориентировочной общей площадью земельного участка - 0,38 га;

- лыжная турбаза в селе Исаклы к западу от реки Игарка (площадь – 12,4760 га).

2) путем реконструкции:

- сквер в деревне Новый Байтермиш по ул. Мира, ориентировочной общей площадью земельного участка - 0,35 га.

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

2.4.1. Автомобильные дороги местного значения и объекты транспортной инфраструктуры, размещение которых планируется Генеральным планом в селе Исаклы путем строительства:

1) до 2020 года:

- продолжение ул. Куйбышевская ориентировочной протяженностью - 0,10 км,

- продолжение ул. Ленинская ориентировочной протяженностью - 0,10 км;

- продолжение ул. Нагорная ориентировочной протяженностью - 0,10 км;

- продолжение ул. Первомайская ориентировочной протяженностью - 0,10 км;

- продолжение ул. Суркова ориентировочной протяженностью - 0,15 км;

- пер. Чапаевский ориентировочной протяженностью – 0,23 км;

- продолжение пер. Октябрьский ориентировочной протяженностью – 0,20 км;

- ул. Новая ориентировочной протяженностью – 0,23 км;

- продолжение ул. Победы ориентировочной протяженностью – 0,10 км;

- продолжение ул. Губернская ориентировочной протяженностью – 0,10 км;

- продолжение ул. Губернская на площадке №1, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,58 км;

- продолжение ул. Мира на площадке №1, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,73 км;

- продолжение ул. Победы на площадке №1, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,71 км;

- продолжение ул. Братьев Лагода на площадке №1, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,72 км;

- ул. №1 на площадке №1, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью - 0,67 км;

- ул. №2 на площадке №1, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью - 0,57 км;

- ул. №3 на площадке №1, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,64 км;

- ул. №4 на площадке №1, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,63 км;

- ул. №5 на площадке №1, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,65 км;

- продолжение ул. Губернская на площадке №2, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,81 км;

- продолжение ул. Мира на площадке №2, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,81 км;

- продолжение ул. Победы на площадке №2, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,81 км;

- продолжение ул. Братьев Лагода на площадке №2, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,81 км;

- продолжение ул. №5 на площадке №2, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,81 км;

- ул. №6 на площадке №2, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,80 км;

- ул. №7 на площадке №2, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,70 км;

- ул. №8 на площадке №2, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,31 км;

- ул. №9 на площадке №2, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,28 км;

2) до 2032 года:

- ул. № 10 на площадке № 3, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, южнее автомобильной дороги общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,68 км;

- ул. № 11 на площадке № 3, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, южнее автомобильной дороги общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,70 км;

- ул. № 12 на площадке № 3, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, южнее автомобильной дороги общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,58 км;

- ул. № 13 на площадке № 3, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, южнее автомобильной дороги общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,50 км;

- ул. № 14 на площадке № 3, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, южнее автомобильной дороги общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,45 км;

- ул. № 15 на площадке № 3, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, южнее автомобильной дороги общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 0,30 км.

2.4.2. Автомобильные дороги местного значения и объекты транспортной инфраструктуры, размещение которых планируется Генеральным планом до 2020 года в селе Багряш:

1) путем строительства:

- продолжение ул. Лесная ориентировочной протяженностью - 0,59 км;

- продолжение ул. Молодежная ориентировочной протяженностью – 0,32 км;

- продолжение ул. Школьная ориентировочной протяженностью – 0,40 км;

- продолжение пер. Садовый ориентировочной протяженностью – 0,15 км;

- продолжение ул. Лесная на площадке № 4, расположенной в восточной части села Багряш, ориентировочной протяженностью – 0,89 км;

- ул. №1 на площадке № 4, расположенной в восточной части села Багряш, ориентировочной протяженностью – 0,54 км;

2) путем реконструкции:

- автомобильный мост через реку Багряшка в центральной части села Багряш.

2.4.3. Автомобильные дороги местного значения и объекты транспортной инфраструктуры, размещение которых планируется Генеральным планом до 2020 года в деревне Красный Берег путем строительства:

- продолжение ул. Центральная ориентировочной протяженностью - 0,48 км;

-  продолжение ул. Озерная ориентировочной протяженностью – 1,05 км;

- продолжение ул. Озерной на площадке № 5, расположенной в южной части деревни Красный Берег, ориентировочной протяженностью – 0,06 км;

- ул. №1 на площадке № 5, расположенной в южной части деревни Красный Берег, ориентировочной протяженностью - 0,33 км

2.4.4. Автомобильные дороги местного значения и объекты транспортной инфраструктуры, размещение которых планируется Генеральным планом в деревне Новый Байтермиш путем строительства:

1) до 2020 года:

- продолжение ул. Мира ориентировочной протяженностью - 1,15 км;

- продолжение ул. Заречная ориентировочной протяженностью – 0,90 км.

2) до 2032 года:

- продолжение ул. Мира на площадке № 6, расположенной в восточной части деревни Новый Байтермиш, ориентировочной протяженностью – 0,125 км;

- продолжение ул. Заречная на площадке № 6, расположенной в восточной части деревни Новый Байтермиш, ориентировочной протяженностью – 0,20 км.

2.4.5. Автомобильные дороги местного значения и объекты транспортной инфраструктуры, размещение которых планируется Генеральным планом до 2020 года в деревне Владимировка путем строительства:

- ул. Центральная ориентировочной протяженностью - 0,67 км.

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

2.5.1. Объекты водоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом до 2020 года путем строительства - водопроводные сети (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов):

- водопроводные сети в селе Исаклы на площадке №1, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 5,1 км;

- водопроводные сети в селе Багряш в существующей застройке ориентировочной протяженностью – 0,2 км;

- водопроводные сети в селе Багряш на площадке № 4, расположенной в восточной части села Багряш, ориентировочной протяженностью – 1,3 км;

- водопроводные сети в деревне Красный Берег на площадке № 5, расположенной в южной части деревни Красный Берег, ориентировочной протяженностью – 0,87 км;

- водопроводные сети в деревне Новый Байтермиш в существующей застройке ориентировочной протяженностью – 1,7 км.

2.5.2. Объекты водоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом до 2032 года путем строительства:

- водопроводные сети в селе Исаклы на площадке №2, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 5,5 км;

- водопроводные сети в селе Исаклы на площадке № 3, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, южнее автомобильной дороги общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 2,6 км;

- водопроводные сети в деревне Новый Байтермиш на площадке № 6, расположенной в восточной части деревни Новый Байтермиш, ориентировочной протяженностью – 0,6 км.

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения

2.6.1 Объекты водоотведения, размещение которых планируется Генеральным планом до 2020 года путем строительства:

- канализационные очистные сооружения к юго-западу от села Исаклы, производительность - 1200 м3/сут. (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны зависит от производительности объекта от 15 до 30 метров);

- канализационная насосная станция в селе Исаклы по ул.№4, производительностью 340 м3/сут (1 шт.) (В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м).

2.6.2 Объекты водоотведения, размещение которых планируется Генеральным планом до 2020 года путем реконструкции:

- канализационные насосные станции в селе Исаклы по ул.Ленинская в районе парка (2 шт.); по ул.Ленинская/ул.Суркова (1 шт.); на юге села по ул.Ленинской (1 шт.) с увеличением их производительности на 340 м3/сут.

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

2.7.1. Объекты газоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом до 2020 года путем строительства – сети газопровода (правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны):

- сети газопровода в селе Исаклы на площадке №1, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 4,4 км;

- сети газопровода в селе Багряш в существующей застройке ориентировочной протяженностью – 0,2 км;

- сети газопровода в селе Багряш на площадке № 4, расположенной в восточной части села Багряш, ориентировочной протяженностью – 1,14 км;

- сети газопровода в деревне Красный Берег в существующей застройке ориентировочной протяженностью – 0,2 км;

- сети газопровода в деревне Красный Берег на площадке № 5, расположенной в южной части деревни Красный Берег, ориентировочной протяженностью – 0,87 км;

- сети газопровода в деревне Новый Байтермиш в существующей застройке ориентировочной протяженностью – 0,4 км.

2.7.2. Объекты газоснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом до 2032 года путем строительства:

- сети газопровода в селе Исаклы на площадке №2, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 5,74 км;

- сети газопровода в селе Исаклы на площадке № 3, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, южнее автомобильной дороги общего пользования «Исаклы-Багряш», ориентировочной протяженностью – 2,8 км;

- сети газопровода в деревне Новый Байтермиш на площадке № 6, расположенной в восточной части деревни Новый Байтермиш, ориентировочной протяженностью – 0,2 км;

- газорегуляторный пункт (ШГРП) на площадке №2 производительностью 370 м3/ч.

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            жителей поселения услугами бытового обслуживания

Объекты для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания, размещение которых планируется Генеральным планом до 2032 года путем строительства:

- предприятие бытового обслуживания в селе Исаклы на площадке № 1 (на 10 рабочих мест);

- предприятие бытового обслуживания в селе Исаклы на площадке № 2 (на 11 рабочих мест);

- предприятие коммунально-бытового обслуживания в селе Исаклы на площадке № 1 (с прачечной на 213 кг белья, химчисткой на 10,7 кг белья в смену, баней на 50 мест).

#### 2.9. Объекты местного значения в сфере административного назначения

Объекты административного назначения, размещение которых планируется Генеральным планом до 2020 года путем строительства:

- здание администрации сельского поселения Исаклы в селе Исаклы, ул. Ленинская, 84а (на 20 раб. мест, реконструкция).

#### 2.10. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания

Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания, размещение которых планируется Генеральным планом до 2020 года путем строительства:

- предприятие бытового обслуживания в селе Исаклы на площадке № 1 (на 10 рабочих мест);

- предприятие бытового обслуживания в селе Исаклы на площадке № 2 (на 11 рабочих мест);

- предприятие коммунально-бытового обслуживания в селе Исаклы на площадке № 1 (с прачечной на 213 кг белья, химчисткой на 10,7 кг белья в смену, баней на 50 мест) (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м).

2.11. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

2.11.1. Объекты электроснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом путем строительства (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений):

- до 2020 года трансформаторная подстанция в селе Исаклы на площадке № 1 10/0,4 кВ, 1х100 кВА – 1 шт.; 10/0,4 кВ, 2х250 кВА – 1 шт.; 10/0,4 кВ, 1х160 кВА – 1 шт.;

- до 2030 года трансформаторная подстанция в селе Исаклы на площадке № 2 10/0,4 кВ, 1х100 кВА – 1 шт.; 10/0,4 кВ, 2х250 кВА – 1 шт.; 10/0,4 кВ, 1х160 кВА – 2 шт.;

- до 2030 года трансформаторная подстанция в селе Исаклы на площадке № 3 10/0,4 кВ, 1х250 кВА – 1 шт.;

- до 2020 года трансформаторная подстанция в селе Багряш на площадке № 4 10/0,4 кВ, 1х100 кВА – 1 шт.;

- до 2020 года трансформаторная подстанция в деревне Красный Берег на площадке № 5 10/0,4 кВ, 1х100 кВА – 1 шт.;

2.11.2. Объекты электроснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом путем строительства (в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов):

- до 2020 года воздушные линии электропередач протяженностью - 2,8 км;

- до 2030 года воздушные линии электропередач протяженностью - 0,2 км.

2.12. Объекты местного значения в сфере обеспечения жителей поселения услугами связи

Объекты электроснабжения, размещение которых планируется Генеральным планом путем строительства:

- до 2020 года кабель связи в селе Исаклы – 3,2 км;

- до 2030 года кабель связи в селе Исаклы – 2,8 км;

- до 2020 года кабель связи в селе Багряш – 1,0 км;

- до 2020 года распределительный шкаф в селе Исаклы ШР-600 – 1 шт.;

- до 2030 года распределительный шкаф в селе Исаклы, ШР-600 – 1 шт.;

- до 2030 года распределительный шкаф в селе Исаклы, ШР-300 – 1 шт.;

- до 2020 года распределительный шкаф в селе Багряш ШР-150 – 1 шт.

#### 2.13. Объекты местного значения специального назначения

Объекты местного значения специального назначения, размещение которых планируется Генеральным планом до 2030 года путем реконструкции (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 50 м):

- кладбище к западу от с. Исаклы на площади – 0,426 га;

- кладбище к югу от с. Багряш на площади - 0,030 га,

- кладбище к юго-западу от д. Красный Берег на площади – 0,027 га;

- кладбище к западу от д. Новый Байтермиш на площади – 0,027 га.

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Исаклинский, объектах местного значения сельского поселения Исаклы, за исключением линейных объектов

| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Максимальный размер санитарно-защитной зоны расположенных или планируемых к расположению в зоне объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона (Ж), включающая подзоны: |  |  | 3 |  |
| Ж(1) | индивидуальные и блокированные жилые дома | 567,5606 |  |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - трансформаторная подстанция в селе Исаклы на площадке № 1 10/0,4 кВ, 1х100 кВА – 1 шт.; 10/0,4 кВ, 2х250 кВА – 1 шт.; 10/0,4 кВ, 1х160 кВА – шт.; - трансформаторная подстанция в селе Исаклы на площадке № 2 10/0,4 кВ, 1х100 кВА – 1 шт.; 10/0,4 кВ, 2х250 кВА – 1 шт.; 10/0,4 кВ, 1х160 кВА – 2 шт.; - трансформаторная подстанция в селе Исаклы на площадке № 3 10/0,4 кВ, 1х250 кВА – 1 шт.; - трансформаторная подстанция в селе Багряш на площадке № 4 10/0,4 кВ, 1х100 кВА – 1 шт.; - трансформаторная подстанция в деревне Красный Берег на площадке № 5 10/0,4 кВ, 1х100 кВА – 1 шт. - распределительный шкаф в селе Исаклы на площадке № 2 ШР-600 – 1 шт.; - распределительный шкаф в селе Исаклы, на площадке № 1 ШР-600 – 1 шт.; - распределительный шкаф в селе Исаклы, на площадке № 3 ШР-300 – 1 шт.; - распределительный шкаф в селе Багряш ШР-150 – 1 шт. |
| Ж(2) | индивидуальные, блокированные и многоквартирные жилые дома | 8,3475 |  |  |
| Ж(5) | объекты дошкольного и общего образования | 9,7076 |  |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - центр детского творчества с размещением дошкольного образовательного учреждения в селе Исаклы по ул. Спортивная, 14 (90 мест, реконструкция); - общеобразовательное учреждение начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, совмещенное с дошкольным образовательным учреждением, в селе Исаклы по ул. Мира на площадке № 1, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш» (120 мест). |
| Общественно-деловая зона (О) |  | 17,39 | 4 |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - центральная районная больница в селе Исаклы по ул. Ленинская, 119 (на 289 чел. в смену, реконструкция); - учреждение скорой медицинской помощи в селе Исаклы на территории центральной районной больницы по ул.Ленинская, 119 (площадь – 0,2 га). объекты местного значения сельского поселения: - Краснобережный сельский клуб в деревне Красный Берег по ул. Молодежная, 2 (реконструкция); - Ново-Байтермишенский сельский клуб в деревне Новый Байтермиш по ул. Мира, 23 (реконструкция). - Багряшинский сельский дом культуры в селе Багряш по ул. Лесная, 6 (реконструкция); - дом молодежных организаций в селе Исаклы; - предприятие бытового обслуживания в селе Исаклы на площадке № 1 (на 10 рабочих мест); - предприятие бытового обслуживания в селе Исаклы на площадке № 2 (на 11 рабочих мест); - предприятие коммунально-бытового обслуживания в селе Исаклы на площадке № 1 (с прачечной на 213 кг белья, химчисткой на 10,7 кг белья в смену, баней на 50 мест). - здание администрации сельского поселения Исаклы в селе Исаклы, ул. Ленинская, 84а (на 20 раб. мест, реконструкция) |
| Зона производственного использования (П), включающая подзоны: |  |  | 2 |  |
| П1-3 | объекты производственного и складского назначения | 1,8725 |  | 300 |
| П1-4 | объекты производственного и складского назначения | 0,8032 |  | 100 |
| П1-5 | объекты производственного и складского назначения | 13,6963 |  | 50 |
| П2 | объекты коммунально-складского назначения | 0,9391 |  | 50 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т), включающая подзоны: |  |  | 2 |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - котельная центральной районной больницы села Исаклы (реконструкция); - котельная №1 МКП ПОЖКХ села Исаклы (реконструкция); - котельная №2 МКП ПОЖКХ села Исаклы (реконструкция); - автономный источник теплоснабжения для РОВД села Исаклы; - автономный источник теплоснабжения для центральной районной аптеки села Исаклы объекты местного значения сельского поселения: - канализационные очистные сооружения к юго-западу от села Исаклы (производительность - 1200 м3/сут.); - канализационные насосные станции в селе Исаклы (2 шт.); - канализационная насосная станция в селе Исаклы по ул.№4, производительностью 340 м3/сут (1 шт.) - канализационные насосные станции в селе Исаклы по ул.Ленинская в районе парка (2 шт.); по ул.Ленинская/ул.Суркова (1 шт.); на юге села по ул.Ленинской (1 шт.) с увеличением их производительности на 340 м3/сут (реконструкция). |
| Зона сельскохозяйственного использования (Сх), включающая подзоны: |  |  | 3 |  |
| Сх1 | сельхозугодья | 16804,9076 |  |  |
| Сх2-0 | объекты сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 43,0685 |  |  |
| Сх2-3 | объекты сельскохозяйственного назначения | 43,0537 |  | 300 |
| Сх2-4 | объекты сельскохозяйственного назначения | 5,7398 |  | 100 |
| Сх2-5 | объекты сельскохозяйственного назначения | 21,5559 |  | 50 |
| Зона рекреационного назначения (Р), включающая подзоны: |  |  |  |  |
| Р1 | скверы, парки, бульвары | 9,4426 |  |  |
|  | объекты местного значения муниципального района: - круглогодичный лечебно-туристический комплекс на базе летнего оздоровительного лагеря «Колос» в районе села Исаклы; - лыжная турбаза в районе села Исаклы к западу от р. Игарка. объекты местного значения сельского поселения: - парк в селе Багряш по ул. Лесная ориентировочной общей площадью земельного участка - 0,25 га; - парк в деревне Красный Берег по ул. Центральная ориентировочной общей площадью земельного участка - 0,38 га; - сквер в деревне Новый Байтермиш по ул. Мира ориентировочной общей площадью земельного участка - 0,35 га (реконструкция). - газорегуляторный пункт (ШГРП) на площадке №2 производительностью 370 м3/ч. |
| Р2 | объекты естественного природного ландшафта | 88,4656 |  |  |
| Р3 | объекты отдыха, занятия физической культурой и спортом | 2,1955 |  |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - открытые спортивные сооружения ориентировочной общей площадью территории 1,7 га в селе Исаклы на площадке №1, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш»; -спортивный комплекс с бассейном площадью 700 кв.м зеркала воды, спортивными залами общей площадью 540 кв.м в селе Исаклы на площадке №1, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш»; - открытые спортивные сооружения ориентировочной общей площадью территории 2 га в селе Исаклы на площадке №2, расположенной к северо-востоку от села Исаклы, между р. Исаклинка и автомобильной дорогой общего пользования «Исаклы-Багряш»; - физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Исаклы по ул. Ленинская, 90а (1750 посетительских мест, спортзал площадью – 1008 кв.м, футбольное поле - 0,5 га); - стадион в селе Исаклы по ул. Первомайская (площадь – 1,8091 га, реконструкция); - открытая спортивная площадка в деревне Красный Берег (площадь – 0,24 га). |
| Р4 | объекты отдыха и туризма | 25,1673 |  |  |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - лыжная турбаза в селе Исаклы к западу от реки Игарка (площадь – 12,4760 га). |
| Зона специального назначения (Сп), включающая подзоны: |  |  |  |  |
| Сп1 | кладбища | 8,9879 |  | 50 |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - кладбище к западу от с. Исаклы на площади – 0,426 га (реконструкция); - кладбище к югу от с. Багряш на площади - 0,030 га (реконструкция); - кладбище к юго-западу от д. Красный Берег на площади – 0,027 га (реконструкция); - кладбище к западу от д. Новый Байтермиш на площади – 0,027 га(реконструкция). |
| Сп3 | скотомогильники | 0,0621 | 3 | 1000 |
|  | объекты регионального значения: - скотомогильник, расположенный в 1200 м к северу от с. Исаклы, около автодороги на д. Владимировку |
| Сп4 | полигоны ТБО и промотходов, санкционированные свалки | 2,807 |  |  |