Правительство Самарской области

Государственное унитарное предприятие Самарской области

Институт «ТеррНИИгражданпроект»

ЗАКАЗ: Муниципальный контракт № 07-36/23 от 7 сентября 2012 года

ЗАКАЗЧИК: Администрация муниципального района Исаклинский

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП

«ТеррНИИгражданпроект»

____________ В. О. Чекмарев

Генеральный план

сельского поселения Ключи

муниципального района Исаклинский

Самарской области

Пояснительная записка

(актуализированная)

ТОМ 3

Заместитель директора

по архитектуре                                                                             Г.О. Черемисин

г. Самара, 2012 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

1.Том 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП) Лист №1.

2.2. Карта функциональных зон сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №2б.

2.3. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист №3.

2.4. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №4.

2.4. Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области. М 1:5000 (ДСП, ОП) Лист №5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:5000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                            Г.О. Черемисин

Начальник отдела ИСОГД                                                                           И.В. Власов

Начальник отдела ЭТО                                                                             О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                          О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                    Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                       С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                        В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                           Т.В. Филанова

Главный специалист отдела ИСОГД                                                         А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                           Л.А.Стрелец

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                         И.А. Никонов

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                  А.В. Сосновская

Ведущий архитектор отдела ГП и застройки                                          М.В.Букатина

Главный специалист СТО                                                                        Н.В. Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                         Т.Л.Кузьмина

Ведущий специалист СТО                                                                         Е.Е.Маринич

Руководитель группы ЭТО                                                                        Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                         И.К.Марфина

Ведущий специалист ЭТО                                                                         Л.А.Гришина

Ведущий инженер                                                                                  О.П. Лекомцева

Ведущий инженер                                                                                    Е.А. Андреева

Ведущий инженер                                                                                 А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Проект-С».

Содержание

1.ВВЕДЕНИЕ	2

2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ	2

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	2

2.1.1.История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка	2

2.1.2. Место и роль сельского поселения в системе расселения Самарской области	2

2.1.3.  Местоположение  сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский на территории Самарской области	2

2.1.4. Природно - климатические условия исследуемой территории	2

2.1.4.1. Климат	2

2.1.4.2. Рельеф и геоморфология	2

2.1.4.3. Гидрогеологические условия	2

2.1.4.4. Опасные природные процессы	2

2.1.4.5.  Гидрографическая сеть	2

2.1.4.6. Полезные ископаемые	2

2.1.4.7. Почвы и растительный покров	2

2.1.4.8.  Природные рекреационные ресурсы	2

2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ	2

2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Ключи муниципального района Исаклинский	2

2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов	2

2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Исаклинский	2

2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении	2

Ключи м.р. Исаклинский	2

2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Ключи	2

2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ	2

2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ	2

2.4.1. Жилая зона	2

2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда	2

2.4.2. Общественно-деловая зона	2

2.4.2.1.Учреждения и предприятия обслуживания	2

2.4.3. Зона производственного использования	2

2.4.4. Зоны транспортной инфраструктуры	2

2.4.4.1. Транспорт	2

2.4.4.1.1 Внешний транспорт	2

2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта	2

2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	2

2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населенных пунктов	2

2.4.5. Зоны инженерной инфраструктуры	2

2.4.5.1. Инженерное оборудование территории	2

2.4.5.1.1. Водоснабжение	2

2.4.5.1.2. Водоотведение	2

2.4.5.1.3. Теплоснабжение	2

2.4.5.1.4. Газоснабжение	2

2.4.5.1.5. Электроснабжение	2

2.4.5.1.6. Электросвязь	2

2.4.6 Зона рекреационного назначения	2

2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования	2

2.4.8. Зона специального назначения	2

2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	2

2.5.1.  Зоны особо охраняемых территорий	2

2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия	2

2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий	2

2.5.2. Санитарно-защитные зоны	2

2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	2

2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения	2

2.5.2.3. Кладбища	2

2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов	2

2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов	2

2.5.2.6. Объекты электроснабжения	2

2.5.2.7. Транспортная инфраструктура	2

2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов	2

3.5.4. Охранные зоны	2

2.5.5.  Зоны охраны поверхностных водных объектов	2

2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	2

2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2

2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых	2

2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	2

2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ	2

3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ	2

3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ	2

3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения	2

3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Исаклинский объекты местного значения и последовательность их выполнения	2

Мероприятия по развитию системы газоснабжения	2

3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КЛЮЧИ	2

3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ	2

3.3.1. Архитектурно-планировочное решение	2

3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон	2

3.3.2.1. Развитие жилой зоны	2

3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда	2

3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны	2

3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания	2

3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования	2

3.3.2.3.1. Планируемые производственные и коммунально-складские объекты	2

3.3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры	2

3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры	2

3.3.2.4.1.1.	Водоснабжение	2

3.3.2.4.1.2. Водоотведение	2

3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение	2

3.3.2.4.1.4. Газоснабжение	2

3.3.2.4.1.5.	Электроснабжение	2

3.3.2.4.1.6. Электросвязь	2

3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры	2

3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры	2

3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть	2

3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения	2

3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств	2

3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения	2

3.3.2.7. Развитие зоны сельскохозяйственного использования	2

3.3.2.8. Развитие зоны специального назначения	2

3.3.2.9. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон	2

3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	2

3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ	2

3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	2

3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ	2

3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ	2

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ	2

5. Выводы	2

1.ВВЕДЕНИЕ

Проектная работа «Генеральный план сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области» выполнена на основании муниципального контракта № 07-36/23 от 07.09.2012 года на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Исаклинский Самарской области, заключенного с администрацией муниципального района Исаклинский.

При проектировании были учтены и использованы материалы ранее выполненных научно-исследовательских и проектных работ:

- Схема территориального планирования Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2007 году, утверждена постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261», ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2011 г.;

- Схема территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области, разработана ГУП институтом «ТеррНИИгражданпроект» в 2008 году, утверждена Решением Собрания Представителей муниципального района Исаклинский Самарской области от 23 ноября 2009 г. № 316;

- Землеустроительное дело по установлению границы сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский Самарской области. Книга 8, разработано ОАО «ВолгоНИИгипрозем», г. Самара, 2004 г, на основании государственного контракта №226 от 30.04.2004 г.;

- «Анализ состояния территории сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области» (1 этап), разработан ОАО «ГИПРОГОР», 2008 г. на основании муниципального контракта № 81 от 05.11.08.

- Проект планировки и застройки деревни Новая Чесноковка колхоза им. Жданова Исаклинского района Куйбышевской области, разработан МСХ РСФСР «РОСГИПРОЗЕМ» Средневолжским филиалом в  1971 г.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Самарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (в ред. 28.07.2012г. № 133-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (ред. 19.07.2011 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (ред.18.07.2011 г. №242-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 19.07. 2011 г. №246-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (в ред.от 18.07.2011 г. №242-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 19.07.2011 г. № 246-ФЗ).

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии".

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от 08 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря 2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 N 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 N102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 N 25-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года",  утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года №557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы»

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Исаклинский Самарской области №187-ГД от 28.12.2004 (в ред. Закона" Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 25.02.2005 года N 39-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Исаклинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (с изменениями от 10 июня 2010 №68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. №65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011)

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области» от 06.07.2011 N 63-ГД)

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. №580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 №77 «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 №302

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- т«План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно-логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, №422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, в редакции от 27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области».

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 07 июля 2010 года N 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. №536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г.№466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года №287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 23 июня 2010 г. №266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 27.05.2011 г.).

- Областная целевая программа «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация здравоохранения в Самарской области» на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 г. №549 (редакция от 25.09.2012 г).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Муниципальная целевая программа «МОЛОДОЙ СЕМЬЕ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ по муниципальному району Исаклинский на 2011-2015 годы».

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

- "Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения" утверждены:  приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. №19

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 N 496-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области"

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*.

- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. Утв. Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарская область от 25.12.2008 № 496-п.

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СНиП 2.05.02-08 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.

- СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей.

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с Изм.№1от 10.04.2008 №25; Изм.№2 от06.10.2009 №61 утвержд. Пост. Гл. гос. Сан.)

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

- ТСН 23-346-2003 Строительная климатология Самарской области.

- ТСН 31-12-2001 Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области.

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М.; 1994 г.

- СНиП 30-02-97* Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.).

При формировании демографического раздела были использованы:

- Демографические ежегодники Самарского областного комитета государственной статистики за 1999 - 2012 гг.

- Районы Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара 2010.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Численность населения Самарской области по полу и возрасту. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2006.

- Численность населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2002.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2005.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2007.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2009.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2011.

- Численность населения муниципальных образований Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2012.

- Национальный состав населения Самарской области. Самарский областной комитет государственной статистики, Самара, 2004.

- Данные о возрастной структуре населения с.п. Ключи,  о среднегодовом приросте населения с.п. Ключи и тенденции его изменения, предоставленные администрацией сельского поселения Ключи м.р. Исаклинский.

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео, Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Исаклинский Самарской области.

Цели и задачи проекта «Генеральный план сельского поселения Ключи»

Генеральный план разработан на территорию муниципального образования сельского поселения Ключи с целью определения долгосрочной стратегии и этапов хозяйственного развития сельского поселения, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

В проекте рассматриваются ресурсные возможности сельского поселения, определяются направление жилищного, культурно – бытового и коммунального строительства, намечаются принципиальные направления развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполняется градостроительное обоснование территориального развития сельского поселения.

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие сельского поселения, является его генеральный план.

Проектное решение разработано с учётом перспективы развития поселения на расчётные сроки:

1 очередь строительства – до 2023 года, включительно.

Расчётный срок строительства – до 2033 года, включительно.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской федерации, муниципальных образований.

Планирование градостроительного развития территории представляет собой комплекс системных мероприятий, включающих целый ряд процедур, в рамках каждой из которых определяются общие принципы перспективного развития и параметры предполагаемых изменений.

Территориальное планирование - первая стадия в системе работ, обеспечивающих освоение, реконструкцию, реновацию (пространственное преобразование) территории на основе принципов устойчивого развития с учетом интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципального образования, правообладателей земельных участков и населения с.п. Ключи.

Планирование охватывает широкий спектр вопросов, связанных с определением комплекса требований, предъявляемых к организации среды обитания, установлением параметров градостроительных объектов и процессов, проведением разнообразных исследований и расчетов (социологических, демографических, экономических и др.), выявлением факторов, способных оказать в будущем, как позитивные, так и негативные воздействия на развитие градостроительных систем, моделирование последствий от этого воздействия и предложение путей предотвращения возможных негативных ситуаций.

Действующая система территориального планирования включает мероприятия по подготовке, разработке и принятию комплексных решений, направленных на изменения (функционального, пространственного, планировочного) состояния территории, обеспечивающих планомерное и регулируемое осуществление градостроительной деятельности.

Исходя из целей планирования, определяются его задачи – социальные, экономические, экологические, пространственные, управленческие.

Подготовка проекта генерального плана сельского поселения представляет собой комплекс работ, обеспечиваемых совокупностью аналитических, графических, расчетных и текстовых разработок.

Цели и задачи территориального планирования сельского поселения Ключи

- Территориальное планирование сельского поселения Ключи осуществляется Генеральным планом  в целях:

1) обеспечения устойчивого развития территорий сельского поселения Ключи (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Самарской области, муниципальных образований Самарской области.

- Задачами территориального планирования сельского поселения Ключи являются:

- создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения Ключи, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного и исторического наследия;

- определение назначения территорий сельского поселения Ключи исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- реализация стратегии социально-экономического развития Самарской области и программы социально-экономического развития Исаклинского района путем территориальной привязки планируемых мероприятий;

- обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Ключи по решению вопросов местного значения;

- раскрытие градостроительного потенциала территории сельского поселения Ключи для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Самарской области, Исаклинского района и населения сельского поселения, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности сельского поселения Ключи;

- комплексный анализ градостроительного развития территории, внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения Ключи;

- разработка мероприятий по эффективному использованию и благоустройству существующей застройки и территорий сельского поселения Ключи;

- осуществление функционального зонирования территории сельского поселения Ключи для стимулирования нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, туризма и отдыха;

- развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Ключи в увязке с транспортно-коммуникационной сетью системы расселения Самарской  области;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по развитию социальной инфраструктуры сельского поселения Ключи, доступ маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры;

- оптимизация градостроительной деятельности на территории сельского поселения Ключи;

- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории сельского поселения Ключи.

# 2. КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ

## 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

### 2.1.1.История формирования структуры расселения. Краткая  историческая  справка

На территории современного муниципального района Исаклинский есть свидетельства того, что эти места осваивались еще племенами каменного века.  Около села Исаклы археологами были найдены курганные могильники и селища, относящиеся к этому периоду, в окрестностях деревни Ключи – выявлены 5 курганных могильников.

Таблица 1

Памятники археологии на территории с.п. Ключи*

| № | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 1 | Ключи | селище | Ключи | 1 км с | II тыс. до н.э. | 1,00 |
| 2 | Ключи | м/нах. кер. | Ключи | 0,5 км св | не определ. | 0,00 |
| 3 | Ключи II | кург. мог. | Ключи | 1,8 км сз | не определ. | 0,00 |
| 4 | Чесноковка I | селище | Чесноковка | 2 км в | II тыс. до н.э. | 3,00 |
| 5 | Ильинское | селище | Ильинское | 0,15 км с | сер. I тыс. н.э. | 0,60 |
| 6 | Смольково | кург. мог. | Смольково | 1 км сз | не определ. | 0,00 |

* Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области.

Долгие годы, после присоединения Среднего Поволжья к России, на территории Исаклинского района  существовали только летние кочевья степняков и  редкие казачьи стоянки. В укромных местах прятались ватажные строения русских рыболовов,  за сотни  верст сюда приезжали «наездом» башкиры на «бобровую охоту». Лишь после строительства Самары, под ее защитой, в конце XVI – начале XVII века появились первые постоянные  поселения.

Освоение  края осуществлялось как русскими людьми, так и народами Поволжья – мордвой, татарами, чувашами. Русские  крестьяне всегда обустраивались на открытой местности, в низине, удобной для земледелия. Чуваши и мордва селились вблизи лесов, а нередко даже в самих лесах, где они, помимо земледелия, могли заниматься бортничеством и охотой. Крестьянские жилища, пашни, скотные дворы часто подвергались набегам кочевников.

Для охраны районов освоения были воздвигнуты крепости и линии укреплений, вдоль которых пролегли дороги, и возникло немало  слобод и деревень. Возрастание количества крепостей, а вместе с ними и служилых людей, требовало развития собственного производства зерна. Появились первые переселенцы, осваивающие благоприятные для земледелия пойменные территории рек.

В XVIII веке колонизация края продолжилась в направлении востока и юго-востока. В 1775 году после подавления крестьянского восстания под руководством Емельяна Пугачева в России была проведена реформа местного самоуправления. Страна была поделена на 50 губерний. В 1851 году была образована Самарская губерния, в состав которой вошли Бузулукский, Бугурусланский и Бугульминский уезды из Оренбургской губернии, Николаевский и Новоузенский – из Саратовской губернии, Ставропольский, Самарский и часть Сызранского – из Симбирской губернии. Таким образом, территория будущего Исаклинского района вошла в состав Самарской губернии.

В XIX веке произошли значительные политические перемены (создание всесильных бюрократических ведомств-министерств), которые укрепили поместных дворян в их стремлении основать свою независимость на доходах от собственного хозяйства. Поэтому раздача земель дворянству достигла в последние 10-летия XVIII века и в начале XIX века большого размаха.

В это время продолжали расти ранее сложившиеся, и появлялись новые поместья. В Поволжском крае в этот момент обосновались крупные землевладельцы: Дурасовы, Максимовы, Неклюдовы, Поливановы, Куроедовы, Смольковы, Оболенские, Осоргины, Богдановы, Шелашниковы и другие.

После провозглашения Советской власти на территории современного Исаклинского района в марте 1918 года шло интенсивное образование волостных и сельских Советов.

В 1935 году Самарская губерния была преобразована в Куйбышевскую область, в состав которой вошел вновь образованный Исаклинский район, состоящий из 23 сельских Советов со 150 населенными пунктами и численностью населения 39764 человека. Село Исаклы стало административным центром района.

22 марта 1962 году район был упразднен и вновь образован в 1967 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.12.1966 г. и решением исполкома Куйбышевского областного Совета народных депутатов от 09.01.1967 года.

Ключи   (год возникновения - 1798). Дата возникновения села указана на основании первого упоминания в письменных источниках.

Имелась церковь, школа грамоты, преобразованная впоследствии в церковно-приходскую школу.

Село Смольково впервые упоминается, с 1801 года и принадлежало, дворянам Осоргиным. На место сгоревшей церкви в 1815 году, на средства С.Ф. Осоргина в 1833 году была выстроена каменная церковь. В селе располагалось волостное правление. Имелись: военно-конный участок, земская станция, три школы (земская, церковно-приходская и второклассная женская), винокуренный и водочный завод Осоргина.

Село Старая Чесноковка образовалось в конце 18 века.

Имелась церковь, две школы: сначала церковная школа грамот, а затем -земская школа.

Деревни Тархановка, Дмитриевка, Михайловка, Новая Чесноковка образовались в середине 19 века.

Новая Чесноковка выселок из с. Старая Чесноковка. Имелась земская школа (1908-1912 г.г.).

Территория поселения относилась к Бугурусланскому уезду.

В период столыпинской реформы образовались поселки: Нижний, Ильинский, Новоключевский, Никольский, Смородный, Пролетарский, Дубровский, Артамоновский, Троицкий, Фабричный и т. д.

По состоянию на 1931 год на территории имелось 3 сельских Совета: Ключевский, Смольковский и Старочесноковский, куда входило 36 населенных пунктов. В 30-ые годы начали образовываться колхозы, их насчитывалось - 13.

В  50-ые годы колхозы начали укрупняться и осталось - 4 («Память Ильича», (Новый путь», им. Жданова и им. Фрунзе). С образованием 25.01.1935 г. Исаклинского района село Ключи вошло в состав Исаклинского района и как один из населенных пунктов, и как центр Ключевского сельского совета

С середины 50-ых годов по 2002 год упразднились мелкие населенные пункты.

С января 1987 года к-з им. Фрунзе преобразовался в подсобное хозяйство завода «Прогресс», а в настоящее время данное хозяйство – ДФГУП «ППСП-Прогресс».

Колхоз им. Жданова в 1991 году переименовался в к-з «Красный Восток», а в настоящее время СПК «Восток».

В 1989 году колхоз «Память Ильича» разделился на 2 колхоза, образовался колхоз «Победа». В 2006 году к-з «Победа» переименовался в СПК «Зеленовский».

Памятники природы, истории, культуры и архитектуры, расположенные на территории  сельского поселения Ключи

Уже само название – Ключи - свидетельствует о том, что в этом селе много родников.

Центральным родником является источник, который называется «Баранов ключ». Это название произошло от фамилии семьи Барановых, потомки которой до сих пор живут около родника. Баранов ключ сам по себе небольшой родник, но его окружают красивые деревья-великаны, которым уже несколько десятков лет. На крещенские праздники всё село приходит на «Баранов ключ» за водой.

В Ключах ещё во времена советской власти был маслозавод, построенный около родника. Маслозаводские рабочие пользовались родниковой водой. Однажды один из работников шёл домой, а в руках у него был сыр. По дороге он споткнулся и уронил сыр в родник. С тех пор у родника и появилось название Сырный.

Рассыпной родник, по словам местных старожилов, получил своё название по фамилии барина Россыпь, который его нашел. А было это так. Как-то барин, проехавший долгий путь, остановился на привале отдохнуть. Солнышко припекало нещадно, и сильная жажда одолела его. Стал он оглядываться вокруг и вдруг увидел недалеко в овражке небольшую струйку воды, выбивающуюся из расщелины в земле. Недолго думая, взял барин острый камень и стал понемногу раскапывать, расчищать дорогу ручейку. Вот так и появился в селе родник, названный в честь барина Рассыпным.

«Филиппов ключ» получил своё название в честь богатого барина Филиппова, поместье которого стояло возле источника. Этот родник барин отгородил и пользовался родниковой водой только сам, не подпуская к источнику местных жителей. Ключёвские старожилы вспоминают, как летними вечерами барин Филиппов подолгу засиживался у родника, наслаждаясь журчанием воды.

Помимо природных памятников в сельском поселение существуют и памятники истории и архитектуры. В их числе:

Дом священника с. Ключи ХIХ век

Хозяйственные постройки с. Смольково. ХIХ век. Усадьба дворян Осоргиных.

Крестьянская усадьба Погодиных с. Новая Чесноковка. Начало ХХ века

Ново-Закамская линия - оборонительное сооружение Х VIII в.

В 1731 году последовал Указ Сената о строительстве Ново-Закамской линии. Это оборонительное сооружение общей протяжённостью 230 километров проходит по нескольким районам Самарской области, от Красного Яра через Сергиевск на крепости Кондурчинскую и Черемшанскую. Ново-Закамская линия должна была защитить первых поселенцев от постоянных набегов кочевых калмыков и башкир, ведь именно с Х VIII века начинается заселение земель нашего края. На территории Исаклинского района (окрестности с.Старая Чесноковка) оборонительные сооружения Ново-Закамской линии видны наиболее чётко даже спустя 300 лет после их возведения. Эта территория состояла в ведении Бугульминской земской конторы и называлась «Новой Московской дорогой». Земли входили в состав Уфимского наместничества.

Таблица 2

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с.п. Ключи**

| №№ п/п. | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Религиозный центр села (комплекс) | ХIХ в. | Исаклинский р., c. Ключи | 426 |
| 2 | Усадьба дворян Осоргиных (комплекс) | ХIХ в. | Исаклинский р., с. Смольково | 426 |
| 3 | Крестьянская усадьба (комплекс) | Начало ХХ в. | с. Новая Чесноковка | 426 |

** Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области. До настоящего времени проекты зон охраны объектов культурного наследия с.п.Ключи, включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

25.02.2005 г. на территории муниципального района Исаклинский Самарской области образовано 9 сельских поселений, одним из которых является сельское поселение Ключи, включающее 13 населённых пункта:  село Ключи, деревня Вербовка, поселок Верхний, поселок Зелёновский, поселок Ильинский, поселок Клин, деревня Новая Чесноковка, поселок Никольский, поселок  Нижний, деревня Новоключевский, село Смольково, поселок Средний, село Старая Чесноковка.

По данным министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, особо охраняемых природных территорий также не выявлено.

До настоящего времени, проекты зон охраны объектов культурного наследия с.п. Ключи включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

### 2.1.2. Место и роль сельского поселения в системе расселения Самарской области

Региональный каркас системы расселения Самарской области характеризуется полицентричностью структуры, развивающейся в условиях усложнения общегосударственных, международных, межрегиональных и внутренних социально-экономических и миграционных процессов. Местоположение исторических центров городских агломераций определено геометрией ландшафтов и закреплено крупнейшими транспортными узлами.

К настоящему времени на территории Самарской области сложились укрупненные зоны расселения, дифференцированные по типам расселения. Первые три зоны представляют собой территорию Самарско-Тольяттинской агломерации (зона ядра агломерации, зона периферии ядра агломерации, зона периферии агломерации). На внеагломерационных территориях сложились местные системы расселения, имеющие общие структурно-функциональные характеристики.

В региональном каркасе системы расселения Самарской области с.п. Ключи входит в состав зоны удаленной периферии.

Сельское поселение Ключи муниципального района Исаклинский, расположено в северо-западной части района, в 7 километрах от административного центра района и 22,8 километрах от общесистемной транспортной магистрали (федеральной автодороги М-5), соединяющей сельское поселение с центром агломерации.

Сельское поселение Ключи является стабильно убывающим поселением, с переменным притоком внешних мигрантов. По состоянию на 1.01.2012 г. численность населения составила 905 чел. Доля трудоспособного населения ниже среднего показателя по сельскому населению района и области.

Сельское поселение Ключи располагает местами приложения труда, на его территории находятся объекты агропромышленного комплекса. Социальная инфраструктура поселения близка к нормативному уровню, что обеспечивает его самостоятельное функционирование, при сохранении объема межселенных связей, ориентированных на административный центр района, и на центр агломерации.

Наличие ценных природных ресурсов сельского поселения позволили включить его в состав рекреационно-туристического кластера Самарской области.

Для сельского поселения Ключи как элемента зоны удаленной периферии рекомендовано стимулирование внешней миграции за счет предоставления  льгот на строительство жилья и развития малого бизнеса в сфере сельскохозяйственного производства, пищевой промышленности и в сфере обслуживания. Расселение мигрантов в пределах существующего поселения путем строительства сельских усадеб.

### 2.1.3.  Местоположение  сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский на территории Самарской области

Муниципальный район Исаклинский расположен в северо-восточной части Самарской области, в 162 км от областного центра. Протяженность района с севера на юг составляет 62 км, с запада на восток 52 км. Район граничит на востоке с Клявлинским и Камышлинским, на севере с Шенталинским, на западе с Сергиевским, и юге с  Похвистневским районами.

Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Искалинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 39-ГД  и в соответствии с внесенными изменениями по границам муниципальных образований Самарской области, установленные Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области» установлены границы городского поселения.

Сельское поселение Ключи расположено в северо-западной части муниципального района Искалинский Самарской области.

Общая площадь земель сельского поселения Ключи в установленных границах составляет 29213,1092 га.

Сельское поселение Ключи граничит:

- с сельским поселением Исаклы муниципального района Исаклинский;

- с сельским поселением Два Ключа муниципального района Исаклинский;

- с сельским поселением Новое Якушкино муниципального района Исаклинский;

- с сельским поселением Сергиевск муниципального  района Сергиевский;

- с сельским поселением Кутузовский муниципального района Сериевский;

- с сельским поселением Старая Шентала муниципального района Шенталинский;

- с сельским поселением Васильевка муниципального района Шенталинский.

Сельское поселение Ключи, включает 13 населённых пунктов: село Ключи, деревня Вербовка, поселок Верхний, поселок Зелёновский, поселок Ильинский, поселок Клин, деревня Новая Чесноковка, поселок Никольский, поселок  Нижний, деревня Новоключевский, село Смольково, поселок Средний, село Старая Чесноковка.

Административным центром поселения является село Ключи.

Существующая численность населения сельского поселения Ключи по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 905  человек.

Население с. Ключи составляет – 265 чел., относится к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 0,2 до 1 тыс. чел.

Межселенные перемещения населения осуществляются автомобильным транспортом по автодорогам регионального и межмуниципального значения:

- "Урал" - Исаклы - Шентала (км 0 - км 25,5);

- Исаклы - Ключи - Старая Чесноковка;

- Ключи – Смольково;

- "Исаклы - Ключи" - Новая Чесноковка;

- "Урал - Шентала" – Зеленовский.

Автодороги местного значения обеспечивая связь населенных пунктов между собой и с центром административного района:

На территории Самарской области выделено три сельскохозяйственные природно-экономические зоны с характерной специализацией каждой из них, м.р.Челно-Вершины относится к северной зоне (Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Кошкинский, Похвистневский, Сергиевский, Челно-Вершинский и Шенталинский районы)  и определился как молочно-зерновая с развитым свиноводством.

Основная отрасль экономики сельского поселения Ключи - сельское хозяйство.

Населением с.п. Ключи многонационально. На его территории проживают русские, мордва, чуваши, татары, составляющие основную массу населения.

### 2.1.4. Природно - климатические условия исследуемой территории

#### 2.1.4.1. Климат

Территория сельского поселения Ключи расположена в умеренно-континентальной зоне с холодной зимой и жарким летом.

Среднегодовые температуры: июля +20,2°С; января -14,8°С. Продолжительность морозного периода - 140 дней. Среднегодовое количество осадков - 426 мм. Глубина сезонного промерзания - 170 см. Преобладающими ветрами зимой являются восточные и юго-западные; летом - северные, северозападные и западные. Средняя скорость ветра за три самых холодных месяца достигает 4,9 м/сек., а за 3 самых жарких - 3,6 м/сек.

#### 2.1.4.2. Рельеф и геоморфология

Исаклинский район относится к области Высокого Заволжья, представляющее собой волнистую равнину, пересеченную глубокими речными долинами. Поверхности водоразделов поднимаются над домнами на 100-150 м.

Район полностью располагается на Сокской возвышенно-равнинной лесостепной провинции с грядово-увалистым рельефом. Территория района постепенно понижается от востока к западу, юго-западу в этом направлении текут реки Сок, Сургут, Шунгут и другие. Рельеф осложнен сетью второстепенных долин и оврагов, в результате чего территория приобретает горный вид.

На территорию Исаклинского района заходит часть юго-запада Сокско-Шешминского района на котором расположены структуры второго порядка - Серноводско-Шугуровский и Байтуганский валы

Для рельефа района характерна асимметрия склонов речных долин и водоразделов. Южный склон обычно короткий и крутой, северный - длинный и пологий. Это связано с тектоникой района и неравномерным воздействием солнечных лучей на южные и северные склоны. Особенно высоки и обрывисты правобережья реки Сок, где выделяются Сокские горы. Они тянутся с северо-запада на север относительно границ района

Коренные карбонатные породы выходят на поверхность и играют большую роль в формировании современного рельефа. Из неогеновых отложений развиты акчагыльские морские глины, пески, галечники, встречающиеся вдоль древних долин рек.

Отсутствие рыхлых наносов и распространение коренных пород - плотных пестроцветных глин и мергелей, песчаников и известняков, трудно поддающихся размыву затрудняют образование новых оврагов. И несмотря на большую крутизну склонов, свежие овраги встречаются редко. В этих климатических условиях преобладает плоскостной смыв.

#### 2.1.4.3. Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

На большой части проектируемой территории распространен казанский водоносный комплекс, а в южной части – татарский водоносный комплекс. Водовмещающими породами казанского водоносного комплекса являются трещиноватые доломиты и известняки, встречаются песчаники и мергели. Мощность водоносного комплекса изменяется от 20-30 м в долинах рек до 40-80 м на водоразделах. Воды преимущественно безнапорные или слабо напорные. Отсутствие перекрывающих непроницаемых отложений, хорошие фильтрационные свойства пород, большое количество осадков – все это создает благоприятные условия для питания водоносного комплекса.

Часто встречаются естественные выходы подземных вод в виде родников. Преобладают воды с минерализацией 1,0-1,5 г/дм3, общая жесткость 7-16 моль/дм3. Татарский водоносный комплекс в качестве водовмещающих пород содержит терригенно-карбонатные отложения. Благодаря высокому гипсометрическому положению и значительному расчленению рельефа проектируемый район находится в благоприятных условиях для питания. Подземные воды здесь залегают на сравнительно небольших глубинах: от 0 (родники) до 10-40 м. Воды преимущественно безнапорные. По химическому составу воды в основном пресные, гидрокарбонатные-кальциевые, магниевые.

#### 2.1.4.4. Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Процессам водной эрозии в наибольшей степени подвержены склоны речных долин, оврагов, балок, ложбин стока. При этом преобладает процесс делювиального смыва. В результате делювиального смыва уничтожается верхний наиболее плодородный слой почвы.

Интенсивность делювиального смыва зависит от следующих факторов:

- крутизны и длины склона;

- состава слагающих пород;

- режима атмосферных осадков;

- интенсивности весеннего снеготаяния;

- характера растительного покрова (наличие или отсутствие дернины на склоне).

Делювиальный смыв интенсивно протекает на пашнях даже при очень малых углах наклона (2-3º). Определяющим фактором в развитии данного процесса является высота рельефа: чем больше высота рельефа, тем больше глубина его вертикального расчленения. Основные деструктивные процессы в почвах связаны в первую очередь именно с проявлением водной эрозии.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

Оползни возникают на крутых склонах речных долин и балок, когда водоносный и водоупорный горизонт наклонены в сторону долины.

#### 2.1.4.5.  Гидрографическая сеть

Гидрографическая сеть территории с.п. Ключи принадлежит бассейну р. Сок. Река Сок, протекающая в восточной части сельского поселения иявляющаяся его естественной границей, имеет несколько притоков на территории с.п. Ключи.

Река Большой Суруш протекает в центральной части поселения с севера на юг  через населенные пункты Клин, Зеленовский, Верхний, Средний, Ключи, Новоключевский, Нижний и Ильинский, и впадает в р. Сок в юго-восточной части сельского поселения.

Река Малый Суруш протекает в северо-западной части поселения с запада на восток через населенные пункты Вербовка, Михайловка, Смольково, Новая Чесноковка, и впадает в р. Сок в юго-восточной части сельского поселения. Кроме того, в районе с. Старая Чесноковкав Малый Суруш впадает временный эпизодический водоток на овраге Малый Суруш.

В западной части поселения протекает приток 1-ого порядка реки Сок – река Боровка, а в северо-восточной части поселения в р. Большой Суруш впадает р. Хмелевка.

#### 2.1.4.6. Полезные ископаемые

Полезные ископаемые в границах сельского поселения Ключи представлены Чесноковским, Смиагинским, Вербовским, Междуреченским, Лебединским и Боровским месторождениями нефти.

#### 2.1.4.7. Почвы и растительный покров

Формирование состава и структуры почвенного покрова обусловлено особенностями физико-географического положения, климатических условий, геологического строения, состава почвообразующих материнских пород.

На территории м.р. Исаклинский выделяют следующие типы почв:

- Черноземы выщелоченные тучные особенно широко распространены в северной части м.р. Исаклинский. В южной части эти почвы покрывают лишь ровные или слабо волнистые высокие плато водоразделов и самые верхние участки пологих склонов. Содержание гумуса в пахотном слое данного типа почв обычно около 11-12%, иногда доходит до 14%.

- Черноземы выщелоченные среднегумусные распространены в основном южнее р. Сок. Обычно гумусность данной разновидности почв в границах проетирования составляет 8-9%, но нередко и более 9%, тогда различие между тучными и среднегумусными выщелоченными черноземами сглаживается и разделение тех и других становится очень условным.

- Черноземы типичные распространены по высоким водораздельным плато, пологим склонам и древним речным долинам. По механическому составу в этих почвах преобладают глинистые и тяжелосуглинистые разновидности. Среднее содержание гумуса в пахотном слое – 7-8% с постепенным убыванием до 3,5-4%.

- Темно-серые слабо оподзоленные почвы в развиты почти исключительно под лесами. На распаханных территориях они встречаются очень редко и весьма малыми площадями.

В м.р. Исаклинский черноземы типичные тучные распространены очень широко, являясь основным компонентом почвенного покрова. При существенных морфологических различиях черноземы типичные тучные исследуемой территории весьма однообразны по механическому составу. Они главным образом глинистые, редко тяжелосуглинистые и никогда не бывают легкосуглинистыми и супесчаными. Содержание гумуса, как правило, порядка 10-12%.

Черноземы карбонатные тучные распространены, как правило, в условиях пересеченного рельефа. По механическому составу встречаются черноземы карбонатные глинистые, тяжелосуглинистые и среднесуглинистые.

На территории м.р. Исаклинский черноземы долинные представлены несколькими разновидностями. Из них главное значение имеют черноземы долинные перерытые глинистого или тяжелосуглинистого механического состава. В местах близкого уровня грунтовых вод или выходов верховодок на террасах Сока и Сургута спорадически наблюдается долинный солончаковый чернозем. Он с качественной стороны характеризуется как кальциево-сульфатный, что связывается с обилием гипсов в составе пород, слагающих водоразделы в области развития цехштейна.

Пойменные аллювиально-луговые почвы имеют небольшое распространение (0,9%). Их важнейшей особенностью является высокая гумусность, как по процентному содержанию органического вещества относительно минеральной массы, так и по суммарному запасу его в почвенной толще.

По природно-ландшафтному районированию территория м.р. Исаклинский относится к лесостепи Высокого Заволжья. Под лесами занято 29,9 тыс. га. Участки лесов расположены почти равномерно отдельными массивами и распределены между тремя лесничествами: Исаклинским, Микушкинским и Аделяковским.

Основной видовой состав древесных пород: дуб, береза, осина, липа, клен. Имеются посадки хвойных пород: сосна, лиственница, ель. Дуб произрастает в основном в районе Исаклинского лесничества. Микушкинский лесопункт и лесничество разрабатывают деловую древесину для выработки ширпотреба и на топливо для нужд местного хозяйства.

#### 2.1.4.8.  Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы с.п. Ключи представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями рр. Б. Суруш, М. Суруш; озер и прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

## 2.2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ

### 2.2.1. Анализ демографической ситуации в сельском поселении Ключи муниципального района Исаклинский

#### 2.2.1.1. Основные тенденции демографических процессов

Традиционно определение генеральной линии развития поселения начинается с определения перспективной численности его населения. Основой таких расчетов в современном градорегулировании является демографический анализ.

Одним из ведущих методических положений демографического анализа является изучение демографических событий во времени, поскольку именно оно является их важнейшей доминантой.

Другим важным параметром является территория, так как демографические события происходят не только во времени, но и в определенной стране, ее регионе или определенном поселении. Таким образом, демографический анализ  осуществляться относительно двух координат – времени и пространства. При этом учитываются и социально-экономические и социально-культурные факторы, определяющие механизм демографического поведения, отношения населения к проблемам рождаемости, смертности, перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений.

В рамках демографического анализа выявляются качественные закономерности развития отдельных демографических процессов и воспроизводства населения в целом, в их социально-экономической обусловленности, что  позволяет определить размеры населения, объяснить его рост или сокращение.

Структура населения определяется тремя показателями: рождаемостью, смертностью и миграционными процессами, уровень которых в значительной мере зависит от социально-экономических и культурных факторов. Поэтому, чтобы понять логику демографических процессов, происходящих в конкретном населении, необходимо, прежде всего, проанализировать факторы, обусловливающие ход развития демографических событий, учитывая при этом их изменчивость во времени и неоднородность в пространстве.

В связи с этим определение демографических тенденций возможно лишь при условии всестороннего анализа демографических процессов, рассматриваемых в динамике.

Демографы выделяют три стадии популяционной стабильности:

1 – стадия традиционного общества, характеризующаяся высоким уровнем рождаемости и смертности, при котором население практически не растет, количество рождений уравновешивается количеством смертей;

2 – стадия четко выраженного роста населения, характеризующаяся снижением уровня смертности (благодаря появлению антибиотиков) при сохранении высокой фертильности;

3 – стадия развития индустриализации, активного включения женщин в процесс производства и обусловленного этим понижения уровня рождаемости до такого, при котором рост населения становится достаточно стабильным, уровень рождаемости приблизительно равен уровню смертности.

Для России в целом характерны общие тенденции демографического развития европейских стран. В полосу индустриализации Россия вступила в начале XX века, но наиболее интенсивно этот процесс протекал в предвоенный и послевоенный период. Он сопровождался интенсивным процессом градообразования и ростом численности городского населения при уменьшении доли населения сельского.

Индустриализация, активный ход урбанизации объективно изменили демографическую ситуацию в стране, которая усугубилась социально-экономическими переменами 90-х годов. Произошло существенное снижение уровня рождаемости при повышении уровня смертности практически во всех регионах России. В этот период коэффициент рождаемости находился ниже предела, присущего наиболее развитым индустриальным странам, тогда как коэффициент смертности был близок к показателям, соответствующим странам третьего мира. В результате уровень смертности превысил уровень рождаемости, что свидетельствует о суженном воспроизводстве населения, или, как говорят демографы, о депопуляции.

Основные изменения в демографической структуре Самарского региона также начались в «перестроечные» годы и обнаружились в конце 80-х: заметно стал снижаться уровень рождаемости при слабо растущей смертности. Перелом наступил в годы активных реформ, которые совпали с уменьшением доли женщин детородного возраста. В 1990 году естественный прирост населения сменился его убылью.  Рис.1  Динамика распределения населения Самарской области по полу и возрасту, рис. 2. Воспроизводство населения Самарской области.

В последние годы уровень рождаемости немного вырос, в связи с тем, что большая (по сравнению с 1999 годом) часть женщин вступила в детородный возраст. Эта тенденция может сохраниться в ближайшие 5-10 лет, затем неизбежно наступит спад, поскольку сегодня доля девочек 5-9-и лет почти вдвое меньше доли 20-25-летних женщин.

Значительное число пожилых жителей в половозрастной структуре населения Самарской области позволяет говорить о том, что уровень смертности по-прежнему останется довольно высоким. Его величина обусловлена не только значительной долей пожилого населения, но и экономическими проблемами. Сопоставление возрастных коэффициентов смертности населения Самарской области в 1998, 2003 и 2009 гг. свидетельствует о том, что доля умерших по-прежнему увеличиваться, начиная с 15-летнего возраста. Рис. 3. Возрастные коэффициенты смертности в Самарской области.

Средняя продолжительность жизни населения Самарской области в 2009 г. по сравнению с 2005 г. увеличилась в среднем на 2,35 года. У горожан мужского пола – на 2,87,  женского – на 1,2 года. В сельской местности увеличение произошло соответственно на 3,2 и 1,5 года.

В целом население области можно назвать стареющим: доля пожилых людей в течение 90-х годов возросла и в последние годы удерживается примерно на одном уровне, тогда как доля не достигших трудоспособного возраста, последовательно снижается. Рис. 4. Динамика распределения сельского населения Самарской области и муниципального района Исаклинский по возрастным группам.

Отрадным является тот факт, что в течение последних 19 лет в области устойчиво сокращается младенческая смертность. Если в 1985 году она составляла 959 умерших детей, то в 2010 году их было только 237.

#### 2.2.1.2. Демографическая ситуация в муниципальном районе Исаклинский

На территории Исаклинского района расположены 9 сельских поселений. Административным центром муниципального района является с. Исаклы (численность населения на 01.01.12 – 4797 человек).

Сельские поселения муниципального района Исаклинский:

- Большое Микушкино  (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  1722 человека;

- Два Ключа (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей  991  человек;

- Исаклы (в составе 5 населенных пунктов) – общее число жителей 4797 человек;

- Ключи (в составе 13 населенных пунктов) – общее число жителей 905 человек;

- Мордово-Аделяково (в составе 3 населенных пункта) – общее число жителей  542 человека;

- Мордово-Ишуткино (в составе 2 населенных пункта) – общее число жителей 540 человек;

- Новое Ганькино (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1051 человек;

- Новое Якушкино (в составе 8 населенных пунктов) – общее число жителей 1421 человек;

- Старое Вечканово (в составе 4 населенных пункта) – общее число жителей  1193 человека.

В целом в муниципальном районе Исаклинский по данным на 1.01.12 проживает 13162 человека.

Демографическая ситуация в муниципальном районе Исаклинский в целом близка к той, которая сложилась в области в целом: в течение 90-х годов существенно сократилась рождаемость при заметном увеличении уровня смертности населения. Рис. 5.1 Динамика естественного движения населения муниципального района Исаклинский. На протяжении последних лет наблюдается естественная убыль населения. Рис. 5.2 Динамика численности населения муниципального района Исаклинский.

С 1997 по 2010 гг. показатели естественного движения населения района отличались от средних показателей по области. В районе немного выше уровень рождаемости при более высоком уровне смертности. Рис. 6.1 Коэффициенты естественного движения населения в муниципальном районе Исаклинский.

Младенческая смертность в Исаклинском районе в течение ряда лет колебалась, превышая средние областные показатели, или оказывалась ниже их. Особенно высокой младенческая смертность была в 1998 году. По последним данным показатель младенческой смертности в поселениях муниципального района оказался выше регионального показателя. Рис. 7. Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся детей.

Распределение населения муниципального района Исаклинский по полу и возрасту свидетельствует о том, что уровень смертности в ближайшее время останется по-прежнему высоким, поскольку в половозрастной структуре населения остается большой доля тех, кто вступает в пожилой возраст.

В последние годы в муниципальном районе ожидается небольшой рост рождаемости в связи с увеличением доли женщин, входящих в детородный возраст. Однако в последующий период в условиях только естественного прироста рождаемость снизится, поскольку сократится доля репродуктивного населения. Рис. 8. Распределение населения муниципального района Исаклинский по полу и возрасту.

В 2009 году соотношение населения Исаклинского района, находящегося в возрасте моложе трудоспособного и старше его, отличалось от соотношения в демографической структуре сельского населения Самарской области.

В муниципальном районе Исаклинский доля стариков превышает долю молодого населения: 22,7% против 18,4%. Таким образом, разрыв составляет 4,3%, что ниже среднего показателя по сельскому населению Самарской области (7,1%). Доля трудоспособного населения в районе на 1% ниже среднего областного показателя.

Средняя продолжительность жизни как мужского, так и женского населения в муниципальном районе Исаклинский примерно на 2,2 года меньше, чем в области в целом.

Другой важной причиной роста населения является миграция, которая не в меньшей степени, чем естественное движение населения, связана с социально-экономическими процессами, происходящими в стране.

В послевоенные годы наиболее характерной чертой для нашей страны была внутрирегиональная миграция, заключающаяся в движении сельских жителей в города. В настоящий момент градообразующие процессы в нашем регионе завершились. Центр тяжести сместился в сторону межрегиональной и международной миграции, которая существенно активизировалась в середине 90-х годов и была вызвана политическими переменами, породившими такое явление, как вынужденное переселение.

По последним статистическим данным в 2010 году в Самарском регионе миграционный прирост населения составил  5860 человек, 1,4% из них – выпал на долю межрегиональной миграции, 98,6% - международной. Внутрирегиональная миграция характеризовалась слабым оттоком сельского населения в городские поселения. Рис. 9. Общие итоги миграции сельского населения Самарской области.

Число вынужденных переселенцев, как уже отмечалось, наиболее значительным было в середине 90-х годов. В настоящее время этот процесс практически завершен, что способствует сокращению миграционных потоков в целом.

Миграционные процессы в муниципальном районе Исаклинский на протяжении последних 20 лет не отличались высокой стабильностью. В 90-х годах миграционный прирост был настолько велик, что перекрывал естественную убыль населения, В 2005 году миграционный прирост сменился оттоком населения, усугубляя процесс депопуляции. Рис. 6.2. Динамика естественного и механического прироста населения муниципального района Исаклинский.

Сегодня по общим итогам миграции на 1.01.2010 года в муниципальный район Исаклинский прибыло на 129 человек меньше, чем убыло из него. Рис. 10. Общие итоги миграции населения муниципального района Исаклинский.

Население муниципального района Исаклинский отличается некоторым национальным разнообразием: около 37,8% населения района – чуваши; 36,6% - русские; 19,5% - мордва; 2,7% - татары; 1,8% - украинцы; 0,4% - армяне.

#### 2.2.1.3. Демографическая ситуация в сельском поселении

#### Ключи м.р. Исаклинский

Общая тенденция устойчивой депопуляции, характерная для региона, наблюдается также в сельских поселениях муниципального района Исаклинский, в том числе в с.п. Ключи. (Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения с.п. Ключи м.р. Исаклинский). По данным, предоставленным администрацией с.п. Ключи, в период с 2003 по 2011 гг. уровень смертности превышал уровень рождаемости.

На протяжении анализируемого периода средний коэффициент рождаемости был на 2 промилле ниже, чем в м.р. Исаклинский, при этом смертность была на уровне районного показателя. В последние годы уровень смертности растет, а рождаемости – снижается. (Рис. 11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Ключи).

Процесс депопуляции усиливается внешней миграцией, которая не покрывает естественную убыль. В последние годы миграционные процессы характеризуются еще большим оттоком мигрантов. (Рис. 11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Ключи)

Рис. 11. Уровень рождаемости, смертности и миграционного прироста населения

с.п. Ключи м.р. Исаклинский (на 1 тыс. жителей)

11.1. Коэффициенты естественного движения населения с.п. Ключи

11.2. Динамика естественного и механического прироста (убыли) населения с.п. Ключи

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Ключи, прежде всего, на соотношении численности лиц трудоспособного и нетрудоспособного возрастов. Заметно увеличение доли стариков – нетрудоспособная группа на сегодняшний день составляет практически половину всего населения.

Таблица 3

Данные о возрастной структуре населения с.п. Ключи на 01.01.2012г.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 172 | 19,1 |
|  | до 6 лет | 62 | 6,9 |
|  | от 7 до 15 | 98 | 10,8 |
|  | от 16 до 17 лет | 12 | 1,4 |
| II. | Из общей численности населения: | 905 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 160 | 17,7 |
| 2. | Население трудоспособного возраста | 467 | 51,6 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 237 | 26,2 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 230 | 25,4 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 278 | 30,7 |
|  | женщины старше 54 лет | 174 | 19,3 |
|  | мужчины старше 59 лет | 104 | 11,4 |

По данным о возрастной структуре населения, предоставленным администрацией с.п. Ключи (см. таб. 3), доля детей и подростков в возрасте от 0 до 15 лет сегодня составляет 17,7% от всего населения, что на 0,7% меньше среднего районного показателя. Доля населения в возрасте старше трудоспособного в с.п. Ключи значительно выше значения по району и составляет 30,7%, тогда как в среднем по м.р. Исаклинский эта доля на 8% меньше.

Процент трудоспособного населения в с.п. Ключи, напротив, на 7,3% меньше районных показателей – 51,6%. (Рис. 12. Распределение населения по основным возрастным группам.)

Рис. 12.

В остальном демографическая ситуация в сельском поселении Ключи складывается в русле общих тенденций, обнаруженных в ходе анализа демографической ситуации муниципального района Исаклинский.

По данным Самарастат, в последние 10 лет число жителей в с.п. Ключи неуклонно сокращалось. (Рис. 13. Динамика численности населения с.п. Ключи). В Таблице 4 представлены официальные данные численности населения населенных пунктов сельского поселения Ключи.

Рис. 13.

Таблица 4

Динамика численности населения населенных пунктов

сельского поселения Ключи

| Населенные пункты | Данные на 1.01.2002 | Данные на 1.01.2005 | Данные на 1.01.2007 | Данные на 1.01.2009 | Данные на 1.01.2011 | Данные на 1.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Ключи | 1327 | 1296 | 1264 | 1212 | 970 | 905 |
| д. Вербовка | 63 | 44 | 47 | 30 | 48 |  |
| п. Верхний | 42 | 44 | 45 | 48 | 19 |  |
| п. Зеленовский | 102 | 90 | 88 | 82 | 65 |  |
| п. Ильинский | 56 | 52 | 55 | 48 | 42 |  |
| п. Клин | 35 | 33 | 32 | 28 | 24 |  |
| с. Ключи | 343 | 368 | 341 | 325 | 265 |  |
| п. Никольский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| п. Нижний | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| д. Новая Чесноковка | 134 | 129 | 116 | 121 | 96 |  |
| п. Новоключевский | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |  |
| с. Смольково | 296 | 286 | 283 | 283 | 232 |  |
| п. Средний | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| с.Старая Чесноковка | 245 | 241 | 249 | 240 | 173 |  |

По совокупности естественного и механического прироста населения в населенных пунктах с.п. Ключи численность жителей по сравнению с 2002 годом сократилась на 422 человека.

### 2.2.2. Структура современного землепользования сельского поселения Ключи

Согласно действующему Земельному кодексу РФ, введенному в действие 25 октября 2001 года, N 136-ФЗ, все земли Российской Федерации в соответствии с основным целевым назначением подразделяются на семь основных категорий, каждая из которых характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

(в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья и земли, занятые лесополосами, внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесами, болотами, замкнутыми водоемами, зданиями, строениями и сооружениями, необходимыми для функционирования сельского хозяйства, а также карьерами, землями, отчуждаемыми из активного оборота для складирования и захоронения отходов сельскохозяйственного производства.

Сельскохозяйственные угодья в землях сельскохозяйственного назначения - это особо ценные земельные угодья, предназначенные для ведения общественного сельскохозяйственного производства и подлежащие особой охране. Перевод этих земель в другие категории земель для несельскохозяйственных нужд допускается в исключительных случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.

Земли населенных пунктов, к ним  относятся все земли в пределах городской, поселковой черты и черты сельских населенных пунктов, находящиеся в ведении городских, поселковых и сельских администраций.

В составе земель населенных пунктов выделяются: земли городской, поселковой и сельской застройки; земли площадей, улиц, переулков и пр.; земли сельскохозяйственного использования; земли под городскими лесами, парками, скверами и пр.; земли, занятые водоемами и болотами; земли под захоронениями и свалками неутилизируемых промышленных и бытовых отходов, неиспользуемыми оврагами и пр.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения - это земли, предоставленные в пользование или аренду предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач.

В составе земель этой категории выделяются: земли под постройками и сооружениями, предназначенными для реализации соответствующих видов хозяйственной деятельности; земли транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных и пр.) как общего пользования, так и специального назначения; земли под водными объектами, ресурсы которых используются для реализации соответствующих видов деятельности; земли под защитными лесными и древесно-кустарниковыми насаждениями, располагающимися вдоль путей сообщения, вокруг хозяйственных объектов соответствующего профиля; земли под современными разработками полезных ископаемых и земли прежних разработок, находящиеся в стадии рекультивации; земли с особыми (охранными, санитарными и др.) условиями использования, необходимые для безопасной эксплуатации промышленных, транспортных и иных объектов, а также земли под свалками, захоронениями и полигонами неутилизируемых промышленных отходов; земли, используемые предприятиями, организациями и учреждениями промышленности, транспорта и иного назначения, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под болотами и другие слабо используемые в хозяйственной деятельности земли.

Земли особо охраняемых территорий, к ним  относятся земельные участки, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из  хозяйственного использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой режим.

В составе земель особо охраняемых территорий выделяются: земли под особо ценными лесами, парками, садами и противоэрозионными, полезащитными и пр. лесополосами; земли под охраняемыми участками рек, озер и других водоемов; земли под биологически ценными болотами; земли под постройками и сооружениями, являющимися памятниками истории и культуры и пр., а также земли под постройками, сооружениями и дорогами, организаций и учреждений, занимающихся охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий; земли под каменистыми, песчаными поверхностями, солончаками, оврагами и другими элементами охраняемых природных ландшафтов; земли, используемые организациями и учреждениями, занимающимися охраной и изучением объектов особо охраняемых территорий, либо переданные во временное пользование гражданам или сельскохозяйственным предприятиям для сельскохозяйственной деятельности

Земли лесного фонда - это покрытые лесом земли, а также не покрытые лесом земли, но предназначенные для нужд лесного хозяйства.

Правовые основы использования земель лесного фонда установлены Лесным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории выделяются: земли под лесами, на которых осуществляется основная лесохозяйственная деятельность; земли под лесным подростом на гарях, вырубках, лесопосадках и пр.; земли, используемые лесохозяйственными предприятиями или переданные во временное пользование другим предприятиям для сельскохозяйственных целей; земли под постройками и сооружениями, а также дорогами, находящимися в ведении предприятий, организаций и учреждений, занимающихся лесохозяйственной деятельностью; земли под водными объектами, расположенными в границах земель лесного фонда; земли под лесными болотами; земли под осушаемыми лесами, карьерами и пр. нарушенными землями; земли под каменистыми, песчаными и другими слабо используемыми поверхностями, расположенные в пределах земель лесного фонда

Земли водного фонда, к ним  относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими, водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохранные зоны и полосы отвода по берегам водоемов.

Правовые основы использования земель водного фонда установлены Водным кодексом Российской Федерации.

В составе земель этой категории, кроме земель под поверхностными водными объектами, выделяются: земли под дорогами и застройкой водохозяйственного комплекса; земли под болотами, лесами и древесно-кустарниковой растительностью, расположенные в пределах полос отвода водных объектов; нарушенные земли, занятые карьерами, недостроенными объектами гидротехнического и водохозяйственного комплексов (каналами, водохранилищами и пр.); прочие земли, включающие санитарно-защитные зоны вокруг объектов питьевого водоснабжения и других важных объектов Государственного водного фонда.

Земли запаса - это земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, включая аренду, вследствие природно-предопределенных свойств, ограничивающих или делающих невозможным их современное хозяйственное использование; вследствие временного высвобождения из хозяйственного оборота по социально-экономическим причинам или в результате нерационального использования; вследствие консервации.

В составе земель этой категории выделяются: сельскохозяйственные угодья, временно не используемые по каким-либо причинам; земли под дорогами, зданиями и инженерными сооружениями, не взятые на баланс предприятиями, организациями и учреждениями; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, земли под поверхностными водными объектами, земли под болотами и другими слабо используемыми по природным показателям элементами природных ландшафтов; земли, выведенные из хозяйственного оборота либо по экономическим, либо по технологическим причинам (брошенные карьеры, земли, загрязненные вредными, в том числе токсичными и радиоактивными веществами, и пр.).

Отнесение земель к той или иной категории и перевод их из одной категории в другую осуществляется органами исполнительной власти федерального уровня и субъектов Российской Федерации на основании соответствующих законов.

Всего площадь территории сельского поселения Ключи составляет – 29216 га, представлена следующими категориями земель:

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, транспорта, связи;

- земли лесного фонда;

- земли сельскохозяйственного назначения.

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения - 23560 га.

Таблица 5

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Ключи

| № № п/п | Категории земель | Площадь, в га |
| --- | --- | --- |
| 1 | земли населенных пунктов, в том числе в собств. граждан в государственной и муниципальной в собственности юридических лиц | 546 138 408 - |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения в том числе: в собств. граждан в государственной и муниципальной в собственности юридических лиц | 23560 10785 12608 167 |
| 3 | земли лесного фонда | 4945 |
| 4 | земли водного фонда | 54 |
| 5 | земли промышленности, энергетики транспорта, специального назначения и т.д., в том числе: земли промышленности земли энергетики земли транспорта, в том числе: автомобильного | 111 4 1 102 102 |
| 6 | Земли иного специального назначения | 4 |
|  | Итого: | 29216 |

Таблица разработана по данным «Землеустроительного дела по установлению границы сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский Самарской области», выполненного ОАО «ВолгоНИИгипрозем»,  2004 г.

## 2.3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения Ключи определяется следующими факторами: рельефом и гидрографической ситуацией,  сложившейся структурой улиц и дорог.

Разработка генерального плана поселения  Ключи предусматривается с  учетом сложившейся планировочной структуры населенных пунктов, наличия свободных территорий пригодных для  градостроительного освоения,  внешних и внутренних транспортных связей, инженерного промышленного и социального потенциала территории, а также с использованием варианта открытой планировочной структуры с квартальной системой застройки.

Сельское поселение Ключи, включает в себя 13 населённых пунктов.

Село Ключи, расположено в центре сельского поселения и является административным центром. Село вытянуто с юга на север и имеет линейную планировочную структуру.

Село Смольково расположено к юго-западу от административного центра. Село вытянуто с юга на северо-запад. Планировочная структура линейная с низкой плотностью застройки.

Село Старая Чесноковка расположено с западной стороны от села Ключи. Граничит с деревней Вербовкой. Планировочная структура Старой Чесноковки звездообразная. Основная улица Центральная пересекает ул. Речная и уходит в Вербовку. Улица Речная идет на север вдоль р. Малый Суруш.

Деревня Новая Чесноковка располагается на юге сельского поселения Ключи. Улица Центральная является основной планировочной осью деревни.

Поселки Зелёновский и Клин  располагаются на северо-востоке сельского поселения. Поселок Зелёновский расположен южнее поселка Клин и имеет общую границу с ним. Населенные пункты вытянуты на северо-восток. Планировочная структура линейная с низкой плотностью застройки.

Западнее от поселка Зеленовский расположен поселок Верхний. К юго-западу – поселок Средний. Поселок Никольский – самый удаленный от административного центра, расположен в западной части сельского поселения.

## 2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ

Территория поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом их предназначения и характера использования:

- жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с приусадебными участками;

- общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных объектов, связанных  с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- зона производственного использования, предназначенная для размещения промышленных и коммунально-складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для размещения объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой и спортом;

- зона сельскохозяйственного использования, включающая территории сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения;

- зона специального назначения, включающая территории кладбища, мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, закрытые карьеры), объекты  обращения с отходами.

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и функциональное назначение.

### 2.4.1. Жилая зона

#### 2.4.1.1. Характеристика жилищного фонда

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки разных типов, а также отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых объектов, стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая зона в сельском поселении Ключи представляет застройку низкой плотности.

Жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Ключи представлена в основном индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками.

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилого фонда на 2012 г. составила 22,44 м2 на человека, при численности постоянного населения 905 человек.

Обеспеченность населения с.п. Ключи общей площадью жилого фонда выше среднего показателя обеспеченности жильем в Самарской области – 22,2 м2/чел. и среднероссийского показателя - 22,4 м2 на человека.

Согласно областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576, показатель обеспеченности жильем на 1 человека в Самарской области к 2015 году планируется увеличить до 25,3 кв.метра.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения  Ключи представлены в таблицах  6,7.

Таблица 6

Данные о существующем жилищном фонде и динамике ввода жилья по годам

| № пп | Наименование | На 01.01. 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 2 |
| 2 | Общий жилищный фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 20310 |
|  | государственный |  |
|  | муниципальный | 1250 |
|  | частный | 19060 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, кв.м общ. площади | 22,44 |
| 4 | Ввод жилья по годам: | - |
|  | 2008 г. | - |
|  | 2009 г. | - |
|  | 2010 г. | - |
| 5 | Ветхий жилой фонд, кв.м общ. площади | нет |

Таблица 7

| № № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадебная застройка | 392 | 7459 |
| 2 | Блокированная застройка | 71 | 568 |
| 3 | Многоквартирная застройка: |  |  |
|  | 2-х этажная |  |  |
|  | 3-х этажная |  |  |
|  | 4-х этажная |  |  |
|  | 5-ти этажная |  |  |
| 4 | Всего: | 463 | 8207 |

Жилых домов, отнесённых к ветхому и аварийному жилому фонду в с.п. Ключи, не выявлено.

Размеры приусадебных земельных участков выделяются в соответствии с Решением от 01.11. 2006 года №33 Собрания  представителей  муниципального района Исаклинкий Самарской области «Об установлении норм предоставления земельных участков в пределах границ на территории муниципального района Исаклинкий»:

  - Для индивидуального жилищного строительства в размере от 0,1 га до 0,15 га.

  - Для ведения личного подсобного хозяйства в размере от 0,05 га до 1,5 га.

Согласно внесению изменений в решение Собрания представителей муниципального района Исаклинкий Самарской области «Об установлении норм предоставления земельных участков в пределах границ на территории муниципального района Исаклинкий» от 24.10.2011 г.:

- Максимальный размер земельного участка, предоставляемого гражданам, имеющих 3-х или более детей, в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляет 0,1 га.

- Минимальный размер земельного участка, предоставляемого гражданам, имеющих 3-х или более детей, в собственность бесплатно из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, составляет 0,01 га.

Фактически площадь приусадебных участков сельского поселения составляет от 6 до 40 соток.

Причинами, определяющими недостаточный уровень жилищного строительства в сельском поселении Ключи, являются: социально-экономическая ситуация в РФ, недостаточное количество земельных участков, подготовленных для освоения под жилищное строительство; высокий уровень износа инженерных сетей; отсутствие разработанных документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки.

### 2.4.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования, административных, учреждений, культовых зданий и иных строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой финансовой, общественной активности.

#### 2.4.2.1.Учреждения и предприятия обслуживания

Общественный центр сельского поселения Ключи сформирован в административном центре поселения - селе Ключи между ул. Ленинской и ул. Школьной.,

Общественный центр формируют здание администрации сельского поселения, офис врача общей практики, почта, общеобразовательная школа, СДК, магазин.

Общественный центр в селе Смольково расположен по ул. Юбилейная, где  размещаются клуб, почта, магазин, ФАП.

В селе Старая Чесноковка общественная зона расположена по улице Центральная.

В поселке Зелёновский общественно-деловой центр расположен по ул.Новая.

В деревне Новая Чесноковка общественная зона расположена по улице Колхозная.

В д. Вербовка, п. Верхний, п. Ильинский, п. Клин, п. Нижний, п. Новоключевский, п. Средний – общественные центры  не сформированы.

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* « Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового обслуживания в не обеспечивает нормативный уровень обслуживания населения.

Бытовые услуги, такие как ремонт теле- и радиоаппаратуры, ремонт обуви, изготовление и ремонт одежды, ремонт холодильников, услуги по ремонту часов, фотографирование, парикмахерские услуги оказывают и индивидуальные предприниматели в административном центре района – с.Исаклы.

Полный перечень объектов культурно-бытового обслуживания с качественными характеристиками  приведен в Таблице 8.

Расчет объектов культурно-бытового назначения произведен по действующим нормам Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области, СНиП 2.07.01-89*, а так же в соответствии с Постановлением от 03.03.2011 г. №88. О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

Нормы расчета приняты на численность населения 905 чел. и представлены в Таблице 9.

Таблица 8

Существующие объекты капитального строительства, расположенные в границах сельского поселения Ключи

| № по ГП | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) (проектная) | Единицы измерения | СОСТОЯНИЕ (аварийное удовлетворит. хорошее треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Объекты учебно-образовательного назначения |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |
| 3.1 | Детский сад «Пчелка» | с. Старая Чесноковка, ул. Центральная, 4 | 25 | место | Удовлетворительное (не действует, требуется реконструкция) | Муниципального района |
| Общеобразовательные учреждения |
| 4.1 | Ключевский филиал МОУ Исаклинского СОШ | с. Ключи, ул. Ленинская, 12 | 320 | учащиеся | Не действует (требуется реконструкция) | Муниципального района |
| 4.2 | Старочесноковский филиал МОУ Исаклинского СОШ | с. Старая Чесноковка, ул. Центральная, 2 | 50 |  | Удовлетворительное (не действует, требуется реконструкция) | Федеральная «ППСП Прогресс» |
| 4.3 | Смольковский филиал МОУ Исаклинского СОШ | с. Смольково, ул. Юбилейная, 60а | 18 |  | Хорошее | Муниципального района |
| 4.4 | Школа | с. Смольково, ул. Черемушки, 3 | 108 |  | Не действует (требуется реконструкция) | Муниципального района |
| Прочие образовательные учреждения |
|  | - | - | - | - | - | - |
|  | Объекты здравоохранения |
| 5.1 | Офис врача общей практики села Ключи | с. Ключи, ул. Школьная, 38 а | 18 | Место, посещение в смену, объект | Удовлетворительное | Муниципального района |
| 5.2 | Новочесноковский фельдшерско-акушерский пункт | д. Новая Чесноковка, ул. Колхозная, 5 | 10 |  | Удовлетворительное (требуется реконструкция) | Сельского поселения |
| 5.3 | Смольковский фельдшерско-акушерский пункт | с. Смольково, ул. Юбилейная, 60 а | 20 |  | Удовлетворительное | Сельского поселения |
| 5.4 | Зеленовский ФАП | п. Зеленовский, ул. Школьная, 37 | 10 |  | Удовлетворительное (требуется реконструкция) | Муниципального района |
| Объекты социального обеспечения |
| 6.1 | Отдел социального обслуживания на дому | с.Ключи, ул. Школьная, 17 | 15 | место | Удовлетворительное | Сельского поселения |
| Объекты спортивного назначения |
| 7.1 | Спортзал в Ключевском Филиале МОУ Исаклинского СОШ | с.Ключи, ул. Ленинская, 12 | 162 м2 | га (открытые спортивные площадки), м2 площади пола (спортивные залы), м2 зеркала воды (бассейны), количество мест на трибунах | Удовлетворительное (не действует, требуется реконструкция) | Муниципального района |
| 7.2 | Спортзал в школе | с.Смольково, ул. Черемушки, 3 | 180 м2 |  | Удовлетворительное (не действует, требуется реконструкция) | Муниципального района |
| 7.3 | Спортзал в Смольковском СДК | с. Смольково, ул. Юбилейная, 60а | 150 м2 |  | Хорошее | Сельского поселения |
| 7.4 | Спортплощадка при Ключевском филиале МОУ Исаклинского СОШ | с.Ключи, ул. Ленинская | 80 |  | Удовлетворительное (требуется реконструкция) | Муниципального района |
| 7.5 | Спортплощадка при школе | с.Смольково, ул. Черемушки | 80 |  | Хорошее | Муниципального района |
| 7.6 | Открытая спортивная площадка | с.Старая Чесноковка, ул. Центральная | 1000 |  | Хорошее | Сельского поселения |
| Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1 | Ключевский СДК | с.Ключи, ул. Ленинская, 14 а | 100 | место, тыс. ед. хранения/ читательское место | Удовлетворительное (не действует, требуется реконструкция) | Сельского поселения |
| 8.2 | Зеленовский клуб | п.Зеленовский, ул. Новая, 6 | 50 |  | Удовлетворительное (не действует) | Муниципального района |
| 8.3 | Старочесноковский СДК | с.Старая Чесноковка, ул. Центральная, 10 | 50 |  | Удовлетворительное | Федеральная «ППСП Прогресс» |
| 8.4 | Смольковский СДК | с. Смольково, ул. Юбилейная, 60а | 150 |  | Хорошее | Сельского поселения |
| 8.5 | Новочесноковский сельский клуб | д. Новая Чесноковка, ул. Колхозная, 5 | 80 |  | Удовлетворительное | Сельского поселения |
| 8.6 | Ключевский СДК и библиотека | с.Ключи, ул. Школьная, 17 | 30 мест 9000/230 ед. хран /чит.мест |  | Хорошее | Сельского поселения |
| 8.7 | Старочесноковская библиотека | с.Старая Чесноковка, ул. Центральная,10 | 8000/185 ед. хран /чит.мест |  | Удовлетворительное | Федеральная «ППСП Прогресс» |
| 8.8 | Смольковская библиотека | с. Смольково, ул. Юбилейная, 60а | 9000/180 ед. хран /чит.мест |  | Хорошее | Сельского поселения |
| 8.9 | Новочесноковская сельская библиотека | д. Новая Чесноковка, ул. Колхозная, 5 | 7000/90 ед. хран /чит.мест |  | Удовлетворительное | Сельского поселения |
| 8.10 | Зеленовский сельский клуб | п. Зеленовский, ул. Школьная, 37 | 40 |  | Удовлетворительное | Муниципального района |
| Объекты торгового назначения |
| 9.1 | Ключи – магазин ТПС | с.Ключи, ул. Ленинская, 14 | 70 м2 | м2 торговой площади | Хорошее | Муниципального района |
| 9.2 | Зеленовский – магазин ТПС | п.Зеленовский, ул. Новая,2 | 36 м2 |  | Удовлетворительное | Муниципального района |
| 9.3 | Магазин «Товары повседневного спроса» | с.Старая Чесноковка, ул. Центральная,13 | 70 м2 |  | Удовлетворительное | Федеральная «ППСП Прогресс» |
| 9.4 | Смольково – магазин ТПС | с. Смольково, ул. Юбилейная, 49 | 56 м2 |  | Удовлетворительное | Муниципального района |
| 9.5 | Магазин ТПС | д. Новая Чесноковка, ул. Колхозная, 14 | 48 м2 |  | Удовлетворительное | Муниципального района |
| 9.6 | Ключи - Торговый киоск | с.Ключи, ул. Ленинская, 22а | 12 м2 |  | Удовлетворительное | Частная |
| 9.7 | Смольково – Торговый киоск | с.Смольково, ул. Черемушки, 16а | 12 м2 |  | Удовлетворительное | Частная |
| Объекты общественного питания |
| 10.1 | Столовая (летняя) | д.Новая Чесноковка, ул. Колхозная | 48 м2 | место | - | Частная СПК «Восток» |
| Объекты бытового обслуживания |
| 11.1 | Отсутствуют | - | - | Рабочее место кг белья в смену (прачечные), кг вещей в смену (химчистки), место (бани) | - | - |
| Объекты общественного и административного назначения |
| 13.1 | Администрация сельского поселения Ключи | с.Ключи, ул. Школьная, 17 | 10 | Объект, рабочее место | Удовлетворительное | Сельского поселения |
| 13.2 | Правление СПК «Новый путь» | с. Смольково, ул. Юбилейная, 62 | 10 |  | Удовлетворительное | Частная |
| 13.3 | Контора ДФГУП «ППСП Прогресс» | с. Старая Чесноковка, ул. Центральная, 9 | - |  | Удовлетворительное (не действует) | Федеральная «ППСП Прогресс» |
| 13.4 | Правление СПК «Восток» | д. Новая Чесноковка, ул.Колхозная, 7 | 5 |  | Не удовлетворительное | Частная СПК «Восток» |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |
| 14.1 | Отделение почтовой связи Ключи Сергиевского почтамта | с. Ключи, ул. Школьная, 17 | 30 | Объект, операционная касса (место) | Хорошее | Сельского поселения |
| 14.2 | Отделение почтовой связи Зеленовский Сергиевского почтамта | п. Зеленовский, ул. Школьная, 37 | 37 |  | Удовлетворительное | Муниципального района |
| 14.3 | Отделение почтовой связи Старая Чесноковка Сергиевского почтамта | с. Старая Чесноковка, ул. Центральная, 9 | 5 |  | Удовлетворительное | Федеральная «ППСП Прогресс» |
| 14.4 | Отделение почтовой связи Смольково Сергиевского почтамта | с. Смольково, ул. Юбилейная, 60а | 10 |  | Хорошее | Сельского поселения |
| 14.5 | Отделение почтовой связи Новая Чесноковка Сергиевского почтамта | д. Новая Чесноковка, ул. Колхозная, 5 | 1 |  | Удовлетворительное | Сельского поселения |
| Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 15.1 | - | - | - | - | - | - |
| Объекты культового назначения |
| 16.1 | - | - | - | - | - | - |
| Объекты отдыха и туризма |
| 17.1 | Сквер | с.Ключи, ул. Ленинская | 0,37 га | - | Требуется реконструкция | Сельского поселения |

Таблица 9

Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Ключи

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

905  человек

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ На 1087 чел. | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | ПРОЦЕНТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста |  |  |  |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы) |  |  |  |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников |  | - | 0 |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | Поликлиники ФАП | посещ. в смену объект | по заданию на проектирование | - |  |  |
| 2.2 | Больницы | койка | по заданию на проектирование | - |  |  |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | - |  |  |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) |  |  |  |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола на 2 тыс. чел. | 540 |  | - | 0 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 |  | - | 0 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства: |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 300 |  |  |  |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 5-6 4-5 |  |  |  |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 283 |  |  |  |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 |  | - | 0 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 6 |  | - | 0 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 |  | - | 0 |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 1,5 |  | - | 0 |
| 5.6 | Бани | место | 7 |  | - |  |
| 6 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| 6.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операц. место (окно) | на 1-2 тыс. чел. |  |  | 0 |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 7.1 | Гостиница | место | 6 |  | - | 0 |

### 2.4.3. Зона производственного использования

В состав зоны производственного использования включаются:

- производственная  зона – зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

- коммунально-складская зона – зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов оптовой торговли, складов ГСМ, нефтебаз.

На территории с.п. Ключи – нет производственной и коммунально-складской зоны.

### 2.4.4. Зоны транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры предусматривается для размещения в ней сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного и трубопроводного транспорта. На территории сельского поселения Ключи расположены линейные объекты автомобильного транспорта, формирующие зону в границах полосы отвода земель и трубопроводный транспорт (магистральные газо- и нефтепроводы).

Внешняя транспортная инфраструктура представлена на территории сельского поселения Ключи автомобильным и трубопроводным транспортом.

Наибольшее развитие в с.п. Ключи получил автомобильный вид транспорта. Через с.п. Ключи проходят четыре автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также дороги местного значения административного района.

#### 2.4.4.1. Транспорт

##### 2.4.4.1.1 Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Федеральные железные дороги, проходящие в переделах Самарской области не пересекают территорию м.р.Исаклинский.

Расстояние до станции «Самара» железной дороги «Москва-Рязань-Саранск-Самара-Уфа-Челябинск» составляет – 155 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции «Пронино» (Клявлинский район) железной дороги «Чишмы-Ульяновск-Инза» - 30,0 км. Общий грузооборот станции составляет – 110 тыс.тонн.

Авиатранспорт

Пассажирские перевозки авиатранспортом жители м.р.Искалинский  осуществляют из международного аэропорта «Курумоч».

Из аэропорта выполняются рейсы практически во все крупные города России, в столицы стран СНГ, а также Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль, Германию, Чехию, Австралию, Италию и другие страны. В соответствии с разработанной Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации Российской Федерации на период до 2020 года международный аэропорт «Курумоч» входит в перечень из 12 международных узловых аэропортов (хабов) федеральной базовой авиатранспортной системы.

Расстояние от административного центра с.Исаклы до международного аэропорта «Курумоч» около - 140 км.

Автомобильный транспорт

Федеральные автомобильные дороги общего пользования, проходящие в переделах Самарской области, не пересекают территорию с.п. Ключи.

Сельское поселение Ключи имеет развитую сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, 100% из них имеют твердое (асфальто-бетонное) покрытие.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения на территории с.п. Ключи составляет 39,323 км.

Таблица 10

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения проходящих по территории

с.п. Ключи

| № п.п. | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Общая протяженность, км | Асфальто-бетонные, км | Грунто- щебень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6310441000191 | "Урал" - Исаклы - Шентала (км 0 - км 25,5) | 4,398 | 4,398 | - |
| 4 | 6310441000194 | Исаклы - Ключи - Старая Чесноковка | 15,800 | 15,800 | - |
| 5 | 6310441000195 | Ключи - Смольково | 8,000 | 8,000 | - |
| 6 | 6310441000196 | "Исаклы - Ключи" - Новая Чесноковка | 7,000 | 7,000 | - |
| 24 | 6310441000214 | "Урал - Шентала" - Зеленовский | 4,125 | 4,125 | - |
|  | Итого: |  | 39,323 | 39,323 |  |

В границах территории с.п. Ключи проходят автодороги общего пользования местного значения муниципального района:

Не все населенные пункты сельского поселения Ключи, обеспечены подъездами  дорог с твердым покрытием – п. Никольский, п. Средний, п. Новоключевский.

Примыкания и пересечения улиц и дорог местного значения поселения с автодорогами регионального и межмуниципального  значения решены в одном уровне, но не соответствуют техническим требованиям и требованиям безопасности дорожного движения. В местах примыкания отсутствует уширение проезжей части региональной дороги, в местах пересечений отсутствует светофорное регулирование.

Искусственные дорожные сооружения

Искусственным дорожным сооружением в границах с.п.Ключи являются:

- Дамба через р. Бол. Суруш к востоку от села Ключи (требуется реконструкция);

- Автомобильный мост через р. Бол. Суруш к востоку от села Ключи (региональный);

- Автомобильный мост (деревянный) через р. Бол. Суруш к востоку от села Ключи (местный);

- Дамба через р. Мал. Суруш к северу от села Смольково (требуется реконструкция);

- Автомобильный мост через р. Мал. Суруш юго-восточная часть села Смольково (региональный);

- Дамба через р. Мал. Суруш к востоку от деревни Вербовка (требуется реконструкция);

- Автомобильный мост через р. Мал. Суруш к востоку от деревни Новая Чесноковка (региональный);

- Автомобильный мост через р. Бол. Суруш в восточной части п. Ильинский (местный);

- Автомобильный мост через р. Бол. Суруш к юго-востоку от п. Верхний (местный).

##### 2.4.4.1.2. Сеть общественного пассажирского транспорта

Транспортное сообщение сельского поселения Ключи с другими  муниципальными образованиями осуществляется пригородным транспортом по автодорогам общего пользования местного, регионального и федерального значения. Основная часть дорог имеет твердое покрытие.

В границах населённых пунктов обеспечение населения общественным пассажирским транспортом не организовано.

Месторасположение сельского поселения Ключи в целом является выгодным, прежде всего в отношении транспортной доступности, что позволяет значительно расширить возможности ведения хозяйственной деятельности.

Организовано движение автобусных маршрутов, связывающих с.п.Ключи с областным центром – Самара, а также  населенными пунктами соседних муниципальных районов с.п.Ключи. Автостанции в с. Ключи нет.

Таблица 11

| №№ пп | Исходный и конечный пункт | Протяжённость (км.двойного пути) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Исаклы-Старая Чесноковка-Смольково-Новая Чесноковка-Исаклы | 140 |
| 2 | Исаклы-Зеленовский-Исаклы | 28 |

Действует маршрут «Школьный автобус», обеспечивающий подвоз школьников в административный центр поселения  с. Ключи.

##### 2.4.4.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Коллективные крытые стоянки в населённых пунктах отсутствуют. Хранение личного транспорта преимущественно осуществляется на приусадебных участках.

Объекты обслуживания транспортных средств (автозаправочные станции и станции технического обслуживания) на территории поселения отсутствуют.

На территории МТМ в юго-западу от с. Ключи расположена территория АЗС.

#### 2.4.4.2. Сеть улиц и дорог населенных пунктов

Улично-дорожная сеть населённых пунктов может относиться к зонам  различного функционального назначения. К автомобильным дорогам местного значения поселения относятся улицы и дороги, расположенные  в границах населённых пунктов.

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожная сеть населённых пунктов) сельского поселения Ключи представлена в Таблице 12.

В целом улично-дорожная сеть населенных пунктов с.п. Ключи характеризуется не достаточной степенью благоустройства. Средняя ширина улиц в границах линий застройки составляет 20 - 25 м.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составляет 21,75 км, асфальтобетон – 1,52 км, щебень – 0,5 км, грунт – 19,73 км.

Неразвитость и плохое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничения в перемещениях населения. Строительства, реконструкции и модернизации покрытий окажет существенное значение на обеспечение движения рейсовых и школьных автобусов, служб скорой медицинской помощи и служб МЧС России, сокращение оттока сельского населения из-за неблагоприятных условий, связанных с бездорожьем.

Таблица 12

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения с.п. Ключи

(улично-дорожная сеть населённых пунктов)

| № п/п | Наименование дороги или улицы | Проезжая часть |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь (м2) | Протяженность (км) | В том числе протяженность по покрытию (км) | Категория улиц и дорог |
|  |  |  |  | Асф/бет. | Гр/щеб. | Грунт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | с. Ключи: |
| 1 | ул.Ленинская | 3000 | 1,0 | 0,2 |  | 0,8 | 5 |
| 2 | ул.Школьная | 6900 | 2,3 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 5 |
| 3 | ул.Полевая | 3900 | 1,3 |  |  | 1,3 | 5 |
|  | Итого: | 13800 | 4,6 | 0,6 | 0,5 | 3,5 |  |
|  | с. Смольково: |
| 1 | ул.Заречная | 1800 | 0,6 |  |  | 0,6 | 5 |
| 2 | ул.Рабочая | 1500 | 0,5 |  |  | 0,5 | 5 |
| 3 | ул.Юбилейная | 8100 | 2,7 |  |  | 2,7 | 5 |
| 4 | ул.Черемушки | 3000 | 1,0 | 0,12 |  | 0,88 | 5 |
|  | Итого: | 14400 | 4,8 | 0,12 |  | 4,68 |  |
|  | с. Старая Чесноковка: |
| 1 | ул.Центральная | 1500 | 0,5 | 0,4 |  | 0,1 | 5 |
| 2 | ул.Молодежная | 1200 | 0,4 | 0,1 |  | 0,3 | 5 |
| 3 | ул.Речная | 4200 | 1,4 |  |  | 1,4 | 5 |
|  | Итого: | 6900 | 2,3 | 0,5 |  | 1,8 |  |
|  | д. Новая Чесноковка: |
| 1 | ул.Центральная | 3900 | 1,3 |  |  | 1,3 | 5 |
| 2 | ул.Колхозная | 2400 | 0,8 |  |  | 0,8 | 5 |
|  | Итого: | 6300 | 2,1 |  |  | 2,1 |  |
|  | д. Вербовка: |
| 1 | ул.Рабочая | 1500 | 0,5 | - | - | 0,5 | 5 |
|  | п. Ильинский: |
| 1 | ул.Мира | 3000 | 1,0 |  |  | 1,0 | 5 |
| 2 | ул.Товарная | 2700 | 0,9 |  |  | 0,9 | 5 |
|  | Итого: | 5700 | 1,9 |  |  | 1,9 |  |
|  | п. Зеленовский: |
| 1 | ул.Школьная |  | 1,5 |  |  | 1,5 | 5 |
| 2 | ул.Новая |  | 0,3 | 0,3 |  |  | 5 |
|  | Итого: | - | 1,8 | 0,3 |  | 1,5 |  |
|  | п. Клин |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Лесная | 3000 | 1,0 | - | - | 1,0 | 5 |
|  | п. Верхний |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Заречная | 2700 | 0,9 | - | - | 0,9 | 5 |
|  | п. Новоключевский |
| 1 | ул.Лесная | 2700 | 0,9 | - | - | 0,9 | 5 |
|  | п. Никольский |
| 1 | ул.Фермерская | 600 | 0,2 | - | - | 0,2 | 5 |
|  | п. Нижний |
| 1 | ул.Заречная | 1500 | 0,5 | - | - | 0,5 | 5 |
|  | п. Средний |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Нагорная | 750 | 0,25 | - | - | 0,25 | 5 |
|  | Итого по сельскому поселению: | 59850 | 21,75 | 1,52 | 0,5 | 19,73 |  |

### 2.4.5. Зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения и функционирования сооружений трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования.

Зона включает в себя:

коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП;

территорию очистных сооружений;

территорию водозаборов;

линейные участки сетей инженерного оборудования территории.

ЛЭП

Территорию с.п. Ключи пересекают ЛЭП напряженностью 10, 35 и 110кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

- до 20 кВ - 10 м;

- 110 кВ - 20м.

#### 2.4.5.1. Инженерное оборудование территории

Инженерное обеспечение сельского поселения Ключи включает в себя:

- Водоснабжение;

- Водоотведение;

- Теплоснабжение;

- Газоснабжение;

- Электроснабжение;

- Электросвязь.

##### 2.4.5.1.1. Водоснабжение

село Ключи – а/ц

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящих из коптажа родника (требует обустройства),  расположенного на востоке села, оборудованного погружным центробежным насосом К 100-65-250, производительностью 100м3/час. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включены 2 водонапорные башни (расположены на севере села), емкостью 25м3. Сети водопровода  тупиковые, общей протяженностью 6,0км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  а/ц, сталь  ф100мм. Износ труб 90%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

деревня Новая Чесноковка

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины расположенной на западе за границей деревни, оборудованной погружными насосами. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включены: 1 водонапорная башня (расположена на западе за границей деревни), емкостью 25м3. Сети водопровода тупиковые, общей протяженностью 2,0км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  а/ц  ф150мм. Износ труб 90%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

село Смольково

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящего: из 1 артезианской скважины расположенной на западе села, оборудованной погружными насосами ЭЦВ, и 2-мя родниками по ул. Юбилейной и Рабочей (требуется обустройства). Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включены резервуар (расположенный на западе за границей села). Сети водопровода тупиковые, общей протяженностью 4,6км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  чугун, полиэтилен. Износ труб 90%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

посёлок Зеленовский

Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, состоящих из 2 артезианских скважин(1 резервная) расположенных  на востоке за границей села, оборудованные погружными насосами ЭЦВ – 6-10-120 производительностью 10м3/час, напор 120м. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включены 1 водонапорная башня(расположена на востоке за границей села) емкостью 25м3. Сети водопровода тупиковые, общей протяженностью 3,57км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  ПВХ  ф100мм. Износ труб 20%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

деревня Вербовка, село Старая Чесноковка

Централизованным водоснабжением обеспечивается из общего подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины, расположенной на севере села Старая Чесноковка, оборудованные погружными насосами ЭЦВ. И 2-х родников, требующих обустройства. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м.

В схему системы водоснабжения включены 2 водонапорные башни (расположены на западе деревни Вербовка).  Сети водопровода кольцевые и тупиковые, общей протяженностью 7,5 км. На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. Материал труб -  чугун  ф163 мм. Износ труб 85%.  Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

посёлок Верхний, посёлок Ильинский, посёлок Клин, посёлок Никольский, посёлок Нижний, посёлок Новоключевский, посёлок Средний

Централизованное водоснабжение в селе отсутствует. Обеспечение водой из шахтных колодцев:

посёлок Верхний - 3шт.;

посёлок Ильинский - 5шт.;

посёлок Клин - 3шт., 1 инд. скважина,

посёлок  - 1шт.;

посёлок Новоключевский - 1шт. и 1родник требующий обустройства,

посёлок Средний - 1шт. и 1родник требующий обустройства.

##### 2.4.5.1.2. Водоотведение

село Ключи – а/ц, деревня Вербовка, посёлок Верхний, посёлок Зеленовский, посёлок Ильинский, посёлок Клин, посёлок Никольский, посёлок Нижний, деревня Новая Чесноковка, посёлок Новоключевский, село Смольково, посёлок Средний, село Старая Чесноковка.

Централизованная канализация в селе отсутствует. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с последующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведенные санитарным надзором.

Дождевая канализация в селах – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по рельефу местности в пониженные места.

##### 2.4.5.1.3. Теплоснабжение

село Ключи – а/ц

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здание  администрации, школы и СДК.

Источником тепла  является мини котельная, расположенная на ул.Молодежная, 8а, оборудованная котлами КВА-75, 2 шт (установленная мощность 150 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные подземного способа прокладки.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

с.Смольково

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здание почты. школы и СК, ФАП и библиотека.

Источником тепла  является встроенная котельная, расположенная на ул.Юбилейная, оборудованная котлами КВА-100, 3 шт (установленная мощность 300 кВт) и КВА-80, 1 шт (установленная мощность 80 кВт). Параметры теплоносителя -  95/70 С.

Индивидуальный жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов различной модификации.

В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ.

п.Зеленовский

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здание школы и СК.

Источником тепла  является мини котельная, расположенная на ул.Школьная,  тип котла КСТГ-20 (установленная мощность 40 кВт).

д.Новая Чесноковка.

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здание школы и СК.

Источником тепла  является мини котельная, расположенная на ул.Школьная,  тип котла КСТГ-20 (установленная мощность 40 кВт), АОГВ-23.

с.Старая Чесноковка

Централизованным теплоснабжением в селе обеспечивается здание школы и СК.

Источником тепла  является мини котельная, расположенная на ул.Школьная,  тип котла ЯИК-40  (установленная мощность 40 кВт)

п.Верхний, п.Клин, д.Вербовка,  п.Ильинский,

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Все потребители оборудованы собственными автономными тепловыми источниками – котлами различной модификации на газовом топливе.

п.Новоключевский,  п.Средний, п.Никольский, п.Нижний

Централизованное теплоснабжение поселка – отсутствует. Источниками теплоснабжения служат собственные встроенные тепловые источники, работающие на  твердом топливе.

##### 2.4.5.1.4. Газоснабжение

село Ключи – а/ц

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления (менее 1,2 МПа) газ поступает в ГРП№7, ШГРП№69, в которых давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

п.Зеленовский,  п.Клин, п.Верхний.

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления (0,3-0,6 Мпа) газ поступает в ШГРП№24, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

п.Ильинский

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления (0,3-0,6 Мпа) газ поступает в ШГРП№20, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

с.Старая Чесноковка, д.Вербовка.

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления (менее 1,2 МПа) газ поступает в ГРП№8, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

с.Смольково.

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления (0,3-0,6 Мпа) газ поступает в ШГРП№22, ШГРП№23 в которых давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

д. Новая Чесноковка.

Источником газоснабжения сетевым природным газом деревни является АГРС №110, в с.Исаклы. По газопроводу высокого давления (0,3-0,6 Мпа) газ поступает в ШГРП№21, в котором давление снижается до низкого. По газопроводам низкого давления газ  подается потребителям на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников.

п.Никольский, п.Нижний, п.Новоключевский, п.Средний.

Централизованным газоснабжением  данные поселения не обеспечены.

##### 2.4.5.1.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения сельского поселения Ключи(деревня Вербовка, поселок Верхний, поселок Зеленовский, поселок Ильинский, поселок Клин, село Ключи, поселок Никольский, поселок Нижний, деревню Новая Чесноковка, поселок Новоключевский, село Смольково,поселок Средний, село Старая Чесноковка))являются головные подстанции ПС «Исаклы», ПС »Кутузовский» напряжением 110/35/10Кв. .Балансовая принадлежность подстанции филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ»   «Самарские распределительные сети».Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10кв. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4кв по сетям 0,4кв. Владельцами сетей 10кв и 0,4кв,подстанций 10/0,4кв являются ОАО»МРСК ВОЛГИ»  »Самарские распределительные сети» и ЗАО»ССК».Данные по сетям и подстанциям приведены в таблицах.

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- 	общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- наружное освещение.

Таблица 1

Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Ключи

| Сооружения, характеристика |  |
| --- | --- |
| Головные подстанции: местоположение количество трансформаторных подстанций, количество и мощность трансформаторов | ПС «Исаклы» ПС 110/35/10кВ Село Исаклы ПС»Кутузовский» ПС 110/35/10кВ |
| Протяженность и марки электрических сетей н.п. Сети 6-10 кВ: кабельные, сечением… воздушные, сечением… |  |

Таблица 2

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных

в сельском поселении Ключи

| №№ п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАО «ССК» |  |
| 1 2 3 4 5 6 | КТП 2212/160 КТП 2119/63 КТП 325/100 КТП 319/160 КТП 307/400 КТП 2100/250 | с.Ключи п.Зеленовский с.Смольково с.Смольково Ст.Чесноковка п.Зеленовский |
|  | ОАО «МРСК ВОЛГИ» |  |
| 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | КТП 2205/60 КТП 2206/250 КТП 2207/100 КТП 2208/250 КТП 2211/160 КТП 305/63 КТП 2115/100 КТП 2110/100 КТП 2212/100 КТП 2238/250 КТП 2239/63 КТП 2215/63 КТП 2109/100 КТП 2216/63 КТП 2217/100 КТП 2237/160 КТП 2203/63 КТП 311/100 КТП 312/250 КТП 313/63 КТП 314/160 КТП 315/100 КТП 316/63 КТП 317/100 КТП 318/100 КТП 308/160 КТП 320/100 | с.Ключи с.Ключи с.Ключи с.Ключи с.Ключи д.Вербовка п.Верхний п.Зеленовский п.Зеленовский п.Ильинский п.Ильинский п.Ильинский п.Клин д.Новая Чесноковка д.Новая Чесноковка д.Новая Чесноковка п.Новоключевский с.Смольково с.Смольково с.Смольково с.Смольково с.Смольково с.Смольково с.Смольково с.Смольково с.Старая Чесноковка с.Старая Чесноковка |

##### 2.4.5.1.6. Электросвязь

Телефонную связь в населенных пунктах сельского поселения Ключи обеспечивают АТС с. Ключи, с. Смолькино и с. Старая Чесноковка

При телефонизации населенных пунктов сельского поселения Ключи  к АТС были проложены соединительные кабели связи. По селам района проведена прокладка распределительной кабельной сети.

Широкий спектр развития получила сотовая связь «Мегафон», строятся базисные станции операторов сотовой связи «Билайн», «Смартс», «МТС».

Таблица 13

Данные о телефонизации населенных пунктов сельского поселения Ключи

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| АТС-50/200 местоположение емкость Вид собственность | с. Ключи, ул.Ленинская, 12 … 60 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных шкафов Протяжённость линий связи | - |
| АТС-50/200 местоположение емкость Вид собственность | с. Смольково, ул. Юбилейная, 62 … 60 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных ящиков Протяжённость линий связи | -7шт. |
| АТСК-50/200 местоположение емкость Вид собственность | с.Старая Чесноковка, ул.Ленинская, 12 … 60 номеров ОАО «Ростелеком» |
| Наличие распределительных телефонных ящиков Протяжённость линий связи | - 7шт. |

### 2.4.6 Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны включают в себя территории, занятые лесами, скверами, парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Значительная по площади рекреационная зона расположена в пойме р. Большой Суруш и р. Малый Суруш на территории сельского поселения. Кроме того рекреационная зона на территории поселения представлена озелененными территориями общего пользования, лесами, прибрежными зонами многочисленных прудов.

В с. Ключи существует сквер по ул. Ленинская площадью 0,37 га. Территория сквера нуждается в реконструкции.

Спортивные площадки и стадионы, относятся к рекреационной зоне.

Недостающая площадь зеленых насаждений компенсируется  лесными массивами, расположенными в основном в  прибрежных зонах рек Малый Суруш и Большой Суруш.

Леса, расположенные в границах поселения, также могут использоваться, в соответствии с лесохозяйственным регламентом, для осуществления рекреационной деятельности населения. Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития рекреационной зоны и использование ее потенциала в туристическом бизнесе.

### 2.4.7. Зона сельскохозяйственного использования

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах – это земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, которые используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и застройки.

В границах с.п.Ключи зоны сельскохозяйственного использования составляют - 23560 га.

Основными отраслями производства в сельском поселении Ключи является зерно-мясо-молочное.

Зона сельскохозяйственного использования включает также объекты сельскохозяйственного назначения.

Объекты сельскохозяйственного назначения с.п. Ключи размещаются в основном за границами населенных пунктов на территории сельского поселения Ключи.

с. Ключи – к югу от села расположена территория молочно-товарной фермы на 200 голов КРС и свиноферма на 400 голов свиней ООО «Память Ильича», в настоящее время не действует.

К юго-западу от населенного пункта расположены МТМ и зерносклад.

с. Смольково - к западу от села расположена территория МТФ на 800 - 900 голов КРС СПК «Новый Путь». К юго-западу от н.п. расположена территория зернотока.  К  северу и северо-востоку от села расположен летний лагерь для скота и МТМ.

п. Зеленовский – к югу от поселка расположена территория МТФ (КРС), в настоящее время не действует. К востоку от н.п. расположен зерноток, который в настоящее время не действует.

д. Новая Чесноковка – к западу от населенного пункта расположена территория молочно-товарной фермы (КРС) СПК «Восток».

д. Вербовка - к западу от населенного пункта расположена территория молочно-товарной фермы, склады, мастерские ДФГУП «ППСП Прогресс», в настоящее время не действует.

с. Старая Чесноковка – по ул. Центральной расположена территория зернохранилища и складов ДФГУП «ППСП Прогресс», в настоящее время не действует.

п. Ильинский – к западу от н.п. расположена территория МТМ СПК «Восток», не действует.

Близость объектов сельскохозяйственного назначения к жилым зонам, в ряде случаев ограничивает развитие предприятий, так как с увеличением мощности предприятия возможно увеличение размера санитарно-защитной зоны. В этом случае возникает необходимость модернизации и реконструкции предприятия или необходимо вынести предприятие за пределы селитебной территории.

В санитарно-защитной зоне объектов сельскохозяйственного назначения, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Таблица 14

Объекты сельскохозяйственного назначения с.п. Ключи

| № пп | Наименование объекта | Характер производственной деятельности | Местоположение (адрес) | Мощность (вместимость) | Состояние | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1 | Молочно-товарная ферма, свиноферма ООО «Память Ильича» | мясо, молоко | с. Ключи, к югу от н.п. | 200 голов КРС, 400 голов свиней | не действует | частная |
| 2.2 | Ремонтная мастерская (МТМ) ООО «Память Ильича» | мастерские | с. Ключи, к юго-западу от н.п. | 20 | действует | частная |
| 2.3 | Зерносклад ООО «Память Ильича» | хранение зерна | с. Ключи, к юго-западу от н.п. | 400 тон | действует | частная |
| 2.4 | Молочно-товарная ферма СПК «Новый Путь» | мясо, молоко | с. Смольково, ул. Черемушки к западу от н.п. | 800-900 голов КРС | действует | частная |
| 2.5 | Зерноток СПК «Новый Путь» | зерно | с. Смольково, ул. Черемушки к юго-западу от н.п. |  | действует |  |
| 2.6 | Летний лагерь для скота |  | с. Смольково, к северу от н.п. |  | действует |  |
| 2.7 | Ремонтная мастерская (МТМ) СПК «Новый Путь» | мастерские | с. Смольково, ул. Заречная, к северо-востоку от н.п. |  | действует | частная |
| 2.8 | МТФ | - | п. Зеленовский, к югу от села |  | не действует | - |
| 2.9 | Зерноток | - | п. Зеленовский, к востоку от села |  | не действует | - |
| 2.10 | Летний лагерь для скота | - | п. Зеленовский, к северу от н.п. |  | не действует | - |
| 2.11 | Молочно-товарная ферма (КРС), Фуражный склад СПК «Восток» | молоко, мясо | д. Новая Чесноковка, к юго-западу от н.п. | 400 КРС 300 тонн | действует | частная |
| 2.12 | Семенной склад, Продуктовый склад СПК «Восток» | хранение зерна, хранение продуктов | д. Новая Чесноковка, к западу от н.п. | 300 тонн, 1 тонна | действует | частная |
| 2.13 | Молочно-товарная ферма (КРС), Склад, мастерские, гараж ДФГУП «ППСП Прогресс» | молоко, мясо хранение зерна | д. Вербовка, к западу от н.п. | 470 голов 300 тонн | не действует | федеральная |
| 2.14 | Зернохранилище, Склады, мельница ДФГУП «ППСП Прогресс» | хранение зерна, хранение продуктов | с. Старая Чесноковка, ул. Центральная | 2х300 тонн, 2х300 тонн, 1х1 тонна, 4 тонна | не действует | федеральная |
| 2.15 | Молочно-товарная ферма Ремонтная мастерская СПК «Восток» | Молоко, мясо, выращивание телят | п. Ильинский, к западу от н.п. | 300 коров, 100 телят | не действует | частная |

### 2.4.8. Зона специального назначения

Зона специального назначения выделяется для размещения кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов, скотомогильников, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон населенного пункта.

Кладбища

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, скотомогильники.

На территории сельского поселения Ключи расположены восемь кладбищ:

- В 230 м на северо-восток от п. Клин (площадь 0,2 га);

- В 280 м на юго-восток от п. Зеленовский (площадь 0,197 га);

- В 150 м на юго-запад от п. Верхний (площадь 0,135 га);

- Южная окраина с. Ключи (площадь 0,52 га);

- В 200 м на запад от д. Новая Чесноковка (площадь 0,21 га);

- В 510 м на юго-запад от с. Смольково (площадь 0,85 га);

- Западная окраина с. Старая Чесноковка (площадь 0,32 га);

- Юго-западная окраина п. Ильинский (площадь 0,16 га);

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м. Разрыв до жилой застройки в НП соблюдается, только в с.Саперкино в санзону попадает несколько жилых домов.

Скотомогильники

В границах сельского поселения Ключи, располагается 3 скотомогильника:

- В 1260 м на северо-восток от с. Смольково.

- В 1000 м на юго-восток от п. Зеленовский. В настоящее время закрыт.

- В 800 м на северо-запад от с. Старая Чесноковка.

Объекты не соответствуют требованиям ВСП.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

Кроме того, на территории сельского поселения Ключи имеются несанкционированные свалки:

Твердые бытовые отходы с. Ключи размещаются на трех несанкционированных свалках:

- В 170 м на северо-запад от с. Ключи;

- В 50 м на запад от с. Новая Чесноковка;

- Юго-восточная окраина с. Старая Чесноковка.

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Ключи оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

## 2.5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

### 2.5.1.  Зоны особо охраняемых территорий

#### 2.5.1.1. Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории с. Ключи  располагается 3 памятника архитектуры и 6 памятников археологии (Таблицы 15,16).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проекты зоны охраны объектов историко-культурного наследия с.п. Ключи включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица 15

Памятники археологии на территории с.п. Ключи*

| № | Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии РАО № 426-Р от 6 мая 1993 г. |
| 1 | Ключи | селище | Ключи | 1 км с | II тыс. до н.э. | 1,00 |
| 2 | Ключи | м/нах. кер. | Ключи | 0,5 км св | не определ. | 0,00 |
| 3 | Ключи II | кург. мог. | Ключи | 1,8 км сз | не определ. | 0,00 |
| 4 | Чесноковка I | селище | Чесноковка | 2 км в | II тыс. до н.э. | 3,00 |
| 5 | Ильинское | селище | Ильинское | 0,15 км с | сер. I тыс. н.э. | 0,60 |
| 6 | Смольково | кург. мог. | Смольково | 1 км сз | не определ. | 0,00 |

* Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области.

Таблица 16

Список выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории с.п. Ключи**

| №№ п/п. | Наименование памятника | Датировка | Местонахождение объекта (адрес) | Заключение экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Религиозный центр села (комплекс) | ХIХ в. | Исаклинский р., c. Ключи | 426 |
| 2 | Усадьба дворян Осоргиных (комплекс) | ХIХ в. | Исаклинский р., с. Смольково | 426 |
| 3 | Крестьянская усадьба (комплекс) | Начало ХХ в. | д. Новая Чесноковка |  |

** Данные предоставлены Министерством культуры Самарской области. До настоящего времени проекты зон охраны объектов культурного наследия с.п.Ключи, включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

В настоящее время проекты охранных зон объектов историко-культурного наследия с.п. Ключи не разработаны.

#### 2.5.1.2. Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Исаклинский находится 8 особо охраняемых территорий:

    - Древостой дуба;

    - Исаклинская нагорная степь;

    - Липовый древостой;

    - Озеро Молочка;

    - Озеро Солодовка;

    - Ольхово-березовая пойма;

    - Пионерский лагерь санатория-профилактория;

    - Сосновый древостой естественного происхождения.

В границах сельского поселения Ключи особо охраняемых природных территорий не выявлено.

### 2.5.2. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

#### 2.5.2.1. Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

Перечень  основных производственных объектов с.п. Ключи представлен в Таблице 17.

Таблица 17

Объекты производственного назначения сельского поселения Ключи

м.р. Исаклинский

| № пп | Наименование | Местоположение | Мощность | Состояние | Радиус СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Молочно-товарная ферма, свиноферма ООО «Память Ильича» | с. Ключи, к югу от н.п. | 200 голов КРС, 400 голов свиней | не действует | нет |
| 2.2 | Ремонтная мастерская (МТМ) ООО «Память Ильича» | с. Ключи, к юго-западу от н.п. | 20 | действует | 300 |
| 2.3 | Зерносклад ООО «Память Ильича» | с. Ключи, к юго-западу от н.п. | 400 тон | действует | 50 |
| 2.4 | Молочно-товарная ферма СПК «Новый Путь» | с. Смольково, ул. Черемушки к западу от н.п. | 800-900 голов КРС | действует | 300 |
| 2.5 | Зерноток СПК «Новый Путь» | с. Смольково, ул. Черемушки к юго-западу от н.п. |  | действует | 100 |
| 2.6 | Летний лагерь для скота | с. Смольково, к северу от н.п. |  | действует | нет |
| 2.7 | Ремонтная мастерская (МТМ) СПК «Новый Путь» | с. Смольково, ул. Заречная, к северо-востоку от н.п. |  | действует | 100 |
| 2.8 | МТФ | п. Зеленовский, к югу от села |  | не действует | нет |
| 2.9 | Зерноток | п. Зеленовский, к востоку от села |  | не действует | нет |
| 2.10 | Летний лагерь для скота | п. Зеленовский, к северу от н.п. |  | не действует | нет |
| 2.11 | Молочно-товарная ферма (КРС), Фуражный склад СПК «Восток» | д. Новая Чесноковка, к юго-западу от н.п. | 400 КРС 300 тонн | действует | 300 |
| 2.12 | Семенной склад, Продуктовый склад СПК «Восток» | д. Новая Чесноковка, к западу от н.п. | 300 тонн, 1 тонна | действует | 50 |
| 2.13 | Молочно-товарная ферма (КРС), Склад, мастерские, гараж ДФГУП «ППСП Прогресс» | д. Вербовка, к западу от н.п. | 470 голов 300 тонн | не действует | нет |
| 2.14 | Зернохранилище, Склады, мельница ДФГУП «ППСП Прогресс» | с. Старая Чесноковка, ул. Центральная | 2х300 тонн, 2х300 тонн, 1х1 тонна, 4 тонна | не действует | нет |
| 2.15 | Молочно-товарная ферма Ремонтная мастерская СПК «Восток» | п. Ильинский, к западу от н.п. | 300 коров, 100 телят | не действует | нет |

Нефтяные скважины

На проектируемой территории имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой. Ориентировочный радиус СЗЗ нефтяных скважин принят согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СЗЗ промышленных объектов  по добыче нефти варьируется от 300-1000 м, и устанавливается расчетными методами  в каждом конкретном случае в зависимости от конструкции скважины, ее технического состояния и степени воздействия на окружающую среду, и регламентируется проектной документацией.

Освоение территории ранее действующей нефтяной скважины под жилищное строительство возможно после проведения консервации и ликвидации скважины при условии получения разрешения на строительство. Застройка площадей залегания полезных ископаемых допускается с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель».

Согласно ПБ 08-624-03  «Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности» ориентировочный радиус СЗЗ пунктов налива и сбора нефти составляет 500 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 наименьшее расстояние от устья нефтяных скважин до зданий, сооружений  составляет 300 м.

#### 2.5.2.2. Канализационные очистные сооружения

В границах сельского поселения Ключи канализационных очистных сооружений не выявлено.

#### 2.5.2.3. Кладбища

В границах сельского поселения Ключи расположены кладбища:

- Южная окраина с. Ключи (площадь 0,52 га);

- В 230 м на северо-восток от п. Клин (площадь 0,2 га);

- В 280 м на юго-восток от п. Зеленовский (площадь 0,197 га);

- В 150 м на юго-запад от п. Верхний (площадь 0,135 га);

- В 200 м на запад от д. Новая Чесноковка (площадь 0,21 га);

- В 510 м на юго-запад от с. Смольково (площадь 0,85 га);

- Западная окраина с. Старая Чесноковка (площадь 0,32 га);

- Юго-западная окраина п. Ильинский (площадь 0,16 га).

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ составляет 50 м. Разрыв до жилой застройки соблюдается.

#### 2.5.2.4. Объекты размещения биологических отходов

В границах сельского поселения Ключи, располагается 3 скотомогильника:

- В 1260 м на северо-восток от с. Смольково. Скотомогильник  представляет собой металлическую емкость. Объект не соответствует требованиям ВСП.

- В 1000 м на юго-восток от п. Зеленовский. Скотомогильник  представляет собой металлическую емкость. Объект не соответствует требованиям ВСП. В настоящее время скотомогильник закрыт.

- В 800 м на северо-запад от с. Старая Чесноковка. Скотомогильник  представляет собой металлическую емкость. Объект не соответствует требованиям ВСП.

Согласно ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 13-7-2/469 утв. 04.12.1995 г с изменениями от 16 августа 2007 г. размер СЗЗ от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) составляет 1000 м.

#### 2.5.2.5. Объекты размещения твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы с. Ключи размещаются на трех несанкционированных свалках:

- В 170 м на северо-запад от с. Ключи;

- В 50 м на запад от д. Новая Чесноковка;

- Юго-восточная окраина с. Старая Чесноковка.

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Ключи оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

#### 2.5.2.6. Объекты электроснабжения

Территорию с.п. Ключи пересекают ЛЭП напряженностью 10,35, 110 и 500 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ;

- 30м – для ВЛ, напряжением свыше 330 кВ;

#### 2.5.2.7. Транспортная инфраструктура

Автомобильный транспорт

Внешний транспорт с.п Ключи представлен автомобильными дорогами, разделенными на категории:

Регионального значения:

- «Исаклы – Ключи – Старая Чесноковка» (4 категории,2 полосы движения);

- «Урал» - Исаклы – Шентала» (4 категории,2 полосы движения);

- «Исаклы – Ключи – Новая Чесноковка» (4 категории,2 полосы движения);

- «Ключи – Смольково» (4 категории,2 полосы движения);

Местного значения:

- «Старая Чесноковка – Вербовка» (5 категории);

- «Исаклы – Шентала» – Зеленовский» (5 категории);

- «Зеленовский – Верхний» (5 категории);

- «Исаклы – Ключи – Новая Чесноковка» - Ильинский» (5 категории).

Согласно Приказу Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 15.06.2010 №37 «Об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения  Самарской области», размер придорожный полосы для дороги 4 категории с двумя полосами движения составляет 65 м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

### 2.5.3. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

Территорию сельского поселения Ключи пересекает магистральный газопровод.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных трубопроводов  представлены в Таблице 18.

Таблица 18

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов с.п. Ключи

| Магистральные трубопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Газопровод «Челябински – Петровск, отвод на ГРС-33» | 200 | 100 |

### 3.5.4. Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 10, 35 и 110 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 35 кВ – 15 м

- 110 кВ – 20 м;

- 500 кВ – 30 м.

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 2.5.5.  Зоны охраны поверхностных водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Таким образом, водоохранная зона реки Сок (протяженность 349 км) составляет 200 м. Для рек  Большой Суруш, Малый Суруш, Боровка, Хмелевка (протяженность 46,2, 23,2, 21  и 17 км соответственно) составляет 100 м. Для рек с протяженностью до 10 км водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 м.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Прибрежная защитная полоса всех объектов гидрографической сети в границах сельского поселения Ключи составляет 50 м.

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещается: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных.

### 2.5.6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах сельского поселения Ключи используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками  гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2-го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 2.5.7. Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

### 2.5.8. Зоны залегания полезных ископаемых

На территории с.п. Ключи расположены месторождения нефти.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации, временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства, по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995 г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 2.5.9. Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

В границах с.п. Ключи к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

Передающие радиотехнические объекты

Источниками воздействия на здоровье населения и условия его проживания являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения превышают предельно допустимые концентрации и уровни или вклад в загрязнении жилых зон превышает 0,1 ПДК. В границах проектирования это РТС в с. Смольково и с. Ключи.

В целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей, создаваемых антеннами ПРТО, устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны ограничения застройки с учетом перспективного развития ПРТО (за исключением случаев размещения одной стационарной радиостанции с эффективной излучаемой мощностью не более 10 Вт вне здания).

Границы санитарно-защитной зоны определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ, указанным в Таблице 19.

Таблица 19

Предельно допустимые уровни воздействия ЭМП

| Диапазон частот | 30– 300 кГц | 0,3 – 3 МГц | 3 – 30 МГц | 30 – 300 МГц | 0,3 – 300 ГГц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормируемый параметр | Напряженность электрического поля, Е (В/м) | Плотность потока энергии, мкВт/см2 |
| Предельно допустимые уровни | 25 | 15 | 10 | 3 | 10 25 |

Зона ограничения застройки представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения застройки определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает ПДУ.

Санитарно-защитная зона и зона ограничения застройки не могут использоваться в качестве территории жилой застройки, для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п., а также не могут рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки.

## 2.6. ОЦЕНКА ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Гл.17 ст. 76.

1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

2. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

3. Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Населенные пункты с.п.Ключи обслуживает ПСЧ №118, расположенным в селе Исаклы. Общее количество пожарных автомашин составляет – 2 автомашины (1 в расчете и 1 в резерве).

Время доступа до населенных пунктов с.п. Ключи обеспечивается допустимым временем прибытия подразделения пожарной охраны.

В п. Ключи существует не оборудованный пирс, обслуживающий.

В других населенных пунктов  оборудованных пожарных пирсов нет.

Противопожарные пирсы должны быть оборудованы съездом к водоему с твердым покрытием шириной 3,5 м, перед пирсом площадка 12x12 кв.м.

В проекте предусматривается установка пожарных гидрантов на водопроводной сети, ящиков с песком и пунктов с пожарным инвентарем у общественных зданий.

# 3.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ

## 3.1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ, ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ

Программы комплексного социально-экономического развития муниципального района Исаклинский:

1. Прогноз социально-экономического развития муниципального района Исаклинский на 2009-2011 годы.

2. Комплексная программа развития сельского хозяйства муниципального района Исаклинский на 2008 – 20012 годы, которая направлена на приоритетное развитие сельскохозяйственного производства в общественном секторе, со стабильным состоянием производства в личных подсобных хозяйствах населения.

3. Районная   целевая  программа  "Модернизация  и развитие автомобильных дорог общего  пользования местного значения в муниципальном районе Исаклинский до 2025 г.».

### 3.1.1. Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения и последовательность их выполнения

Планируемые для размещения на территории Самарской области объекты регионального значения приняты согласно «Схеме территориального планирования Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г.

Осуществление территориального планирования Самарской области в соответствии с концепцией совершенствования системы расселения Самарской области способствует реализации основных направлений социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года по переходу к укрупненному социально-экономическому районированию – формированию территориальных субрегионов (кластеров).

Муниципальный район Исаклинский входит в состав Сергиевского субрегиона (центр с. Сергиевск - полюс роста первой очереди),  включает муниципальные районы Сергиевский, Исаклинский, Елховский, Кошкинский (с. Кошки – полюс роста первой очереди), Челно-Вершинский, Шенталинский (с. Шентала – полюс роста второй очереди).

1.Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области

Перечень объектов строительства и реконструкции

автомобильных дорог общего пользования межмуниципального или регионального значения Самарской области

Таблица 20

| N п/п | Наименование автомобильной дороги | Кате- гория автомо- биль- ной дороги | Вид работ | Выполнение работ по годам | Общая протяженность автомо- бильной дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007 - 2015 | 2016 - 2025 | км | п.м |
|  |  |  |  | км | п.м | км | п.м |  |  |
|  | Исаклинский муниципальный район |
| 1 | "Исаклы - Ключи" - Новая Чесноковка - п. Ильинский | IV | строительство |  |  | 1,6 |  | 1,6 | 0 |
| 2 | с. Смольково - хутор Вольница 1 | IV | строительство |  |  | 11,00 |  | 11 | 0 |

2. Объекты историко-культурного наследия

Разработка проектов зон охраны объектов историко-культурного наследия Самарской области.

### 3.1.2. Планируемые для размещения на территории муниципального района Исаклинский объекты местного значения и последовательность их выполнения

Планируемые для размещения на территории муниципального района Исаклинский объекты местного значения приняты согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области», утвержденной Решением Собрания Представителей муниципального района Исаклинский Самарской области от 23 ноября 2009 г. № 316.

Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

В целях создания благоприятных условий для развития агропромышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования территории органам местного самоуправления рекомендуется планировать размещение следующих объектов:

Таблица 21

| Мероприятие | Количество голов вместимость/ кол.голов на 01.12.08г. | Наименование хозяйства | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| до 2015 года |
| Реконструкция МТФ | 310 | СПК «Новый путь» | с. Смольково |
| до 2030 года |
| Реконструкция МТФ | 90/ 0 | СПК «Зеленовский» | п. Зеленовский |
| Реконструкция МТФ | 150/ 125 | ООО СХП «Прогресс» | д. Вербовка |
| Реконструкция МТФ | 200/ 200 | СПК «Восток» | п. Ильинский |

Реконструкция объектов рыбных хозяйств:

- реконструкция пруда и разведение рыбы на территории сельского поселения Ключи, к юго-востоку от п. Средний;

- реконструкция пруда и разведение рыбы на территории сельского поселения Ключи, к северо-западу от д. Новая Чесноковка;

- реконструкция пруда и разведение рыбы на территории сельского поселения Ключи, к северу от с. Старая Чесноковка.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Таблица 22

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ"

НА 2005 - 2010 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Исаклинский район |
| 1 | Реконструкция водопровода в селе Ключи | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области; Администрация Исаклинского района |
| 2 | Реконструкция водопровода в селе Смольково – 3, 0 км | Министерство строительства и ЖКХ Самарской области; Администрация Исаклинского района |

А также, на территории м.р. Исаклинский планируется:

- реконструкция водопроводных сетей в с. Старая Чесноковка;

- реконструкция водопроводных сетей в д. Новая Чесноковка.

Таблица 23

Требуется реконструкция или строительство водозаборных сооружений в первую очередь (в срок до 2015 г.)

| №№ п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство |  |
| 1 | с. Ключи - а/ц | 341 |
| 2 | с. Смольково | 283 |

Таблица 24

Населенные пункты, для которых требуется реконструкция или строительство водозаборных сооружений (в срок до 2030 г.)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Старая Чесноковка | 249 |
| 2 | д. Новая Чесноковка | 116 |

Таблица 25

### Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Потребность в строительстве газопроводов

для газификации природным газом м.р. Исаклинский

Самарской области на 2009-2012 годы

| N п/п | Наименование муниципального района, населенного пункта | Уровень газификации % | Планируемая протяженность газопроводов, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | межпоселковый км | внутрипоселковый км | Всего км |
|  | Муниципальный район Исаклинский |  |  |  |  |
| 1 | п. Новоключевский |  | 0,02 | 2,0 | 2,0 |

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт  и ремонт дорог местного значения муниципального района Исаклинский Самарской области планировать согласно областной целевой программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы». Конкретный перечень объектов будет определяться в ходе реализации данной Программы на конкурсной основе.

В муниципальном районе Исаклинский за счет средств областного бюджета планируется:

- строительство и реконструкция автодорог и мостов во всех административных центрах поселений района.

Мероприятия в сфере здравоохранения

Реконструкция:

- ФАП  в п. Зеленовский, д. Новая Чесноковка, с. Смольково, с. Старая Чесноковка.

По данным Заказчика в с. Смольково – ФАП расположен в хорошем здании по ул. Юбилейная, 60а, которому  не требуется реконструкция.

ФАП в с. Старая Чесноковка – не существует, по данным Заказчика требуется строительство.

Мероприятия в сфере культуры

- строительство объектов культуры на площадках, планируемых под комплексное освоение.

Реконструкция:

- существующих клубов и ДК  в с. Ключи, д. Новая Чесноковка, с. Старая Чесноковка.

По данным Заказчика реконструкция в клубах д. Новая Чесноковка и с. Старая Чесноковка не требуется, выполнена.

Мероприятия в  сфере физкультуры и спорта

Реконструкция:

- существующих плоскостных спортивных сооружений в с. Ключи.

Мероприятия в  сфере образования

Реконструкция

- существующих детских дошкольных учреждений в с. Старая Чесноковка.

- существующих школ в п. Зеленовский,  с. Ключи, с. Смольково, с. Старая Чесноковка.

По данным Заказчика в п. Зеленовский – школу снесли.

Мероприятия по строительству административных учреждений

Реконструкция

- административных зданий в с. Ключи.

По данным Заказчика в с. Ключи Администрация сельского поселения Ключи расположена в новом здании.

Мероприятия по развитию туризма и рекреации

Природно-ландшафтный туризм

- Согласно областной целевой программе «Развитие туризма в Самарской области», на 2004 – 2008 годы, пунктом 4.18. Программы «Продвижение туристического маршрута «Хрустальная музыка родников» предусмотрено освоение участков, расположенных на территории муниципального района Исаклинский: рассыпной родник с. Ключи; холодный родник с. Ключи.

Мероприятия в сфере отдыха и туризма

Организация туристического маршрута «Родники»:  - с. Исаклы - с.п. Ключи – с. Старая Чесноковка - с. Два Ключа - п. Пригорки - д. Старый Шунгут - с. Новое Якушкино - с. Самсоновка - с. Мордово-Аделяково - д. Ганькин Матак - с. Большое Микушкино - с. Старое Вечканово – с. Исаклы.

Строительство:

- помещений, защищающих источник, беседок для посетителей родников:

  - одного родника в с.Ключи;

  - двух родников в с. Старая Чесноковка с.п. Ключи.

Мероприятия по охране окружающей среды

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

В сфере обращения с биологическими отходами предусмотрены мероприятия:

- привести в соответствие с ВСП (реконструкция не соответствующих ветеринарно-санитарным требованиям) существующих скотомогильников, расположенные рядом с н.п., п.Зеленовский, с. Смольково, с. Старая Чесноковка.

Скотомогильники п. Зеленовский и с. Старая Чесноковка – расположены близко к н.п. (не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям), поэтому в генеральном плане их закрываем.

- строительство ямы «Беккари» в сельском поселении Ключи, к северо-западу от п. Ильинский (1120 м на юго-запад от с. Ключи).

В части охраны поверхностных вод планируется расчистка русел рек:

- Большой Суруш;

- Малый Суруш.

Мероприятия в сфере охраны окружающей среды

и природных ресурсов, согласно «Положениям о территориальном планировании Самарской области», утв. Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007г. № 261.

Согласно «Бюджетной заявке на включение в перечень строек и объектов, подлежащих финансированию в 2009 – 2011 годах за счет средств экологического фонда по муниципальному району Исаклинский» (№ 02-17,171 от 28.03.2008г.) на территории муниципального района Исаклинский планируется:

- реконструкция земляной плотины и устройство водосброса на р. Большая Суруша в с. Ключи, мощностью - 7500 тыс. м3;

реконструкция земляной плотины и устройство водосброса на р.Малая Суруша в с. Смольково, мощностью - 600 тыс. м3.

На территории района планируется строительство и обустройство:

- одного родника в с.Ключи;

-    двух родников в с. Старая Чесноковка с.п. Ключи.

## 3.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КЛЮЧИ

В результате изучения демографических явлений, происходящих в сельских поселениях муниципального района Исаклинский, в том числе и в сельском поселении Ключи, построены два сценария возможного развития демографической ситуации в с.п. Ключи.

1 вариант. Прогноз численности населения с.п. Ключи по погодовому балансу

Прогноз сформирован с использованием метода погодового баланса с учетом тенденций 2002-2010 гг. Согласно этому варианту, в с.п. Ключи на прогнозный период ожидается сокращение численности населения.

Численность населения с.п. Ключи к 2020 году сократится до 765 человек, к расчетному сроку (2033 г.) – до 539 человек. (Рис. 14. Прогноз численности населения с.п. Ключи по погодовому балансу).

Рис. 14.

2 вариант. Прогноз численности населения с.п. Ключи с учетом освоения резервных территорий

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Ключи рассчитан с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

На резервных территориях с.п. Ключи можно разместить 510 индивидуальных участков.

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,7 человек, в сельских поселениях м.р. Исаклинский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в с.п. Ключи, при полном их освоении будет проживать 1530 человек.

В целом численность населения с.п. Ключи к 2020 году возрастет до 1488 человек, к 2033 г. – до 2435 человек. (Рис. 15. Прогноз численности населения с.п. Ключи с учетом освоения резервных территорий)

Рис. 15.

В этом случае доля молодого населения значительно увеличится. На вновь осваиваемых территориях будет проживать:

- 105 детей в возрасте от 0 до 6 лет;

- 166 детей в возрасте от 7 до 15 лет;

- 21 подросток в возрасте 16 - 17 лет.

В Таблице 26 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского поселения Ключи с учетом освоения резервных территорий.

Таблица 26

Прогноз возрастной структуры населения с.п. Ключи с учетом освоения резервных территорий, чел.

| №№ п/п | Возрастной состав населения | Всего, чел. | Из них на резервных территориях к р. сроку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетный срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.п. Ключи |
| 1 | Общая численность населения | 905 | 2435 | 1530 |
| 2 | Дети, в том числе в возрасте: | 172 | 464 | 292 |
|  | до 6 лет | 62 | 167 | 105 |
|  | от 7 лет до 15 лет | 98 | 264 | 166 |
|  | от 16 лет до 17 лет | 12 | 33 | 21 |
| 3 | Население трудоспособного возраста | 467 | 1257 | 790 |
| 4 | Население старше трудоспособного возраста | 278 | 747 | 469 |

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Ключи принят в качестве основного.

## 3.3. ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ

### 3.3.1. Архитектурно-планировочное решение

При разработке архитектурно-планировочной организации селитебной территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения была учтена сложившаяся открытая планировочная структура с квартальной системой застройки, предусмотрены рациональные транспортные и пешеходные связи между общественным центром, жилыми кварталами и производственным площадками.

Перспективные площадки под жилищное и промышленное строительство  выбраны с учетом соблюдения санитарно-гигиенических условий проживания населения на основе  анализа современного состояния территории.

В результате анализа современного использования территории, можно сделать вывод, что имеются резервы свободных территорий для территориального развития в населенных пунктах с.п.Ключи.

### 3.3.2. Развитие и параметры функциональных зон

Функциональное зонирование выполнено с выделением следующих функциональных зон:

- жилой зоны, предназначенной для размещения индивидуальной жилой застройки, дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных учреждений;

- общественно-деловой зоны, предназначенной для размещения объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально–бытового назначения, административных и прочих учреждений;

- зоны производственного использования, предназначенной для размещения производственных и коммунально-складских объектов;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенных для застройки объектами различных видов транспорта и объектами инженерного обеспечения;

- зоны рекреационного назначения, включающей в себя участки, занятые лесами, озеленённые территории общего пользования, территории для отдыха и туризма;

- зоны сельскохозяйственного использования, предназначенной для размещения сельскохозяйственных угодий (пашни, пастбища, многолетние насаждения, сенокосы) и объектов сельскохозяйственного назначения;

- зоны специального назначения, включающей территории кладбищ, скотомогильников, объектов обращения с отходами и другие объекты.

Проектные решения разработаны с учётом перспективы развития поселения  до 2033 года включительно.

#### 3.3.2.1. Развитие жилой зоны

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых площадках для жилищного строительства;

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки;

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры;

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом населения;

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Развитие жилых зон планируется как на свободных участках в существующих границах населенных пунктов с.п. Ключи, а также за границами. Предполагается индивидуальная жилая застройка.

Индивидуальная жилая застройка - территория преимущественно занята одноквартирными 1-2 этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках, предназначенных для садоводства, огородничества, а также для содержания скота, в разрешенных случаях.

Так как в сельской малоэтажной, в том числе усадебной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью 150 кв.м.

Размеры приусадебных земельных участков приняты в соответствии с Решением Собрания представителей Исаклинского района №33 от 01 ноября 2006 года  «Об установлении норм земельных участков в пределах границ муниципального района Исаклинский - для индивидуального жилищного строительства в размере 0,1 - 0,15 га, личное подсобное хозяйство от 0, 05 – 1,5 га.

##### 3.3.2.1.1. Планируемые объекты жилищного фонда

Развитие малоэтажной индивидуальной застройки в сельском поселении Ключи предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий. Площадь земельных участков в проекте установлена в размере 0,15 га.

Количество человек в семье на I очередь и расчетный срок принято – 3 человека.

с. Ключи

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

- В центральной части села:

по ул. Школьной и ул. Ленинской – 18 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 2,69 га;

Планируется размещение 18 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2700  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит -  54 человека.

- В юго-западной части села:

по ул. Школьной – 11 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 1,72 га;

Планируется размещение 11 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1650  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 33 человека.

- В северной части села:

по ул. Школьной – 9 усадебных участков;

Площадь проектируемой территории – 1,37 га;

Планируется размещение 9 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1350  м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 27 человека.

Итого за счет уплотнения существующей застройки планируется размещение – 38  усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 5,78  га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 5700 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 114 человек.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №1 расположена в юго-восточной части села:

Площадь проектируемой территории – 9,13 га;

Планируется размещение 54 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 162  человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит - 8100 м2.

На свободных территориях за границей населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №2 расположена к северу от села.

Площадь проектируемой территории -  6,996 га,

Планируется размещение 47 индивидуальных жилых домов,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 141 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 7050 кв. м.

Всего по с. Ключи:

Площадь проектируемой территории -  га;

Планируется размещение 139 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 417  человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 20850 м2.

с. Смольково

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

- В центральной части села по ул. Юбилейной и ул. Черемушки:

Площадь проектируемой территории – 4,52 га;

Планируется размещение 29 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 87 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда, составит - 4350 кв. м.

- В восточной части села по ул. Рабочая:

Площадь проектируемой территории -  0,43 га;

Планируется размещение 3 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 9  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда, составит - 450 кв. м.

- В южной части села по ул. Рабочая:

Площадь проектируемой территории – 1,72 га;

Планируется размещение 9 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 27 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда, составит - 1350 кв. м.

Итого за счет уплотнения существующей застройки планируется размещение – 41 усадебный участок.

Площадь проектируемой территории – 6,67  га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 6150 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 123 чел.

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №3 расположена в северной части села по ул. Юбилейной:

Площадь проектируемой территории – 5,30 га;

Планируется размещение 35 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 105  чел.;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит - 5250 м2.

Всего по с. Смольково:

Площадь проектируемой территории – 11,97 га;

Планируется размещение  76 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 228 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 11400 м2.

с. Старая Чесноковка

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

В северной части села:

- По ул. Речная планируется размещение 12 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории -  1,79 га,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 36 человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1800 кв. м.

В южной части села:

- По ул. Речная и ул. Молодежная планируется размещение 16 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории -  2,58 га,

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 48 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2400 кв. м.

Итого за счет уплотнения существующей застройки планируется размещение – 28 усадебных участков.

Площадь проектируемой территории – 4,37  га.

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит – 4200 м2.

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 84 чел

На свободных территориях в границах населенного пункта планируется строительство:

ПЛОЩАДКА №4 расположена в восточной части села по ул. Центральной:

Площадь проектируемой территории – 4,86 га;

Планируется размещение 32 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 96  чел.;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит - 4800 м2.

На свободных территориях за границей населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №5 расположена в северо-восточной части села:

Площадь проектируемой территории – 2,58 га;

Планируется размещение 17 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 51 чел.;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда усадебной застройки, составит - 2550 м2.

Всего по с. Старая Чесноковка:

Площадь проектируемой территории – 11,81 га;

Планируется размещение 77 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 231 человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 11 550 м2.

д. Вербовка

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

По ул. Рабочая на 1 очередь строительства планируется размещение 11 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории –1,77 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 33 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1650 кв. м.

Всего по д. Вербовка:

Площадь проектируемой территории - 1,77 га;

Планируется размещение 11 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 33  человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1650 м2.

п. Зеленовский

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

По ул. Новая в центральной части на 1 очередь строительства планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 1,57 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 30 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1500 кв. м.

На свободных территориях в границах населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №6 расположена в центральной части села по ул.Новая, 1 очередь строительства.

Площадь проектируемой территории 6,27 га;

Планируется размещение 41 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 123 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 6150 м2.

ПЛОЩАДКА №7 расположена в юго-восточной части по ул. Новая, 1 очередь строительства.

Площадь проектируемой территории –  6,51 га;

Планируется размещение 43  индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 129  человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 6450 кв. м.

ПЛОЩАДКА №8 расположена в северной части села по ул. Школьной, 1 очередь строительства.

Площадь проектируемой территории – 6,19 га;

Планируется размещение 40 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 120 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 6000 кв.м.

Итого на свободных территориях в границах населенного пункта:

Площадь проектируемой территории – 18,97 га;

Планируется размещение 124 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 372 человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 18 600 м2.

Всего по п. Зеленовский:

Площадь проектируемой территории – 20,54 га;

Планируется размещение 134 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 402 человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 20 100 м2.

д. Новая Чесноковка

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

По ул. Центральная на 1 очередь строительства планируется размещение  11 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 1,697 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 33 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1650 кв. м.

По ул. Колхозная на 1 очередь строительства планируется размещение  16 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 2,58 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 48 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2400 кв. м.

На свободных территориях в границах населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №9 расположена в восточной части села, 1 очередь строительства.

Площадь проектируемой территории 1,48 га;

Планируется размещение 9 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 27 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1350 м2.

Всего по д. Новая Чесноковка:

Площадь проектируемой территории – 5,757 га;

Планируется размещение 36 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 108 человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 5400 м2.

п. Ильинский

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

По ул. Товарная на 1 очередь строительства планируется размещение  2 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 0,32 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 6 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 300 кв. м.

По ул. Мира на 1 очередь строительства планируется размещение  3 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 0,489 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 9 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 450 кв.

Всего по п. Ильинский:

Площадь проектируемой территории – 0,809 га;

Планируется размещение 5 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 15 человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 750 м2.

п. Клин

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

По ул. Лесная на 1 очередь строительства планируется размещение  6 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 0,85 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 18 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 900 кв. м.

На свободных территориях за границей населенного пункта:

ПЛОЩАДКА №10 расположена к востоку от села, 1 очередь строительства.

Площадь проектируемой территории 2,327 га;

Планируется размещение 15 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 45 человек;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2250 м2.

Всего по п. Клин:

Площадь проектируемой территории – 3,177 га;

Планируется размещение 21 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит - 63 человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 3150 м2.

п. Верхний

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

По ул. Заречная на 1 очередь строительства планируется размещение 11 индивидуальных жилых домов;

Площадь проектируемой территории – 1,89 га;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 33 человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1650 кв. м.

Всего по п. Верхний:

Площадь проектируемой территории – 1,89 га;

Планируется размещение 11 индивидуальных жилых домов;

Расчётная численность населения составит -  33 человека;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 1650 м2.

В населенных пунктах с.п. Ключи - п. Новоключевский, п. Никольский, п. Нижний, п. Средний не предусматривается развитие жилой застройки.

Всего по генеральному плану с.п. Ключи планируется увеличение:

Площадь проектируемой территории под жилую застройку – 79,629 га.

Количество   усадебных участков – 510 шт.

Общая площадь жилого фонда планируемой малоэтажной и индивидуальной жилой застройки с учётом существующего (20,310 тыс.кв.м) и проектируемого (76,500 тыс.кв.м) составит – 96,810 тыс.  кв.м.

Численность населения с учётом существующего (905 чел.) и проектируемого (1530 чел.) составит 2435 человека.

Средняя обеспеченность жилищным фондом строительства составит  39,8 кв.м /чел.

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и транспортной инфраструктуре.

В новой застройке зарезервированы площадки под строительство учреждений культурно-бытового назначения.

Разнообразие жилой застройки достигается путем применения индивидуальных проектов жилых домов и созданием определенного ритма при их размещении, соблюдения линий застройки.

#### 3.3.2.2. Развитие общественно-деловой зоны

Общественно-деловые зоны, предусматриваемые генеральным планом поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления.

Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной безопасности и другие.

В целом процент обеспеченности жителей объектами обслуживания недостаточен, с учётом увеличения численности населения мощность ряда объектов необходимо реконструировать под нормативные требования.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2.1178-02).

Перспективная численность населения на расчетный срок с учетом развития территории - составит 2435 человек. Развитие общественного центра будет происходить на существующей территории и на новых площадках, в соответствии с расчетом, с учетом перспективной численности населения и в соответствии с нормативными радиусами обслуживания  объектов соцкультбыта и Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области с организацией подцентров в кварталах новой застройки.

Сельское поселение Ключи обладает хорошо развитой   инфраструктурой, имеет потенциал для инвесторов, интересующихся свободными площадями для размещения жилья и производства.

Детские дошкольные учреждения - устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, принимая расчетный уровень обеспеченности детей 0-6 лет дошкольными учреждениями всех типов в пределах 70 %.

Общеобразовательные школы - следует принимать с учетом 100 %-ного охвата детей от 7 до 15 лет неполным средним образованием (I и II ступень) и до 75 % детей 16-17лет  – средним образованием – III ступень.

Устанавливается в зависимости от демографической структуры поселения, в среднем 165 мест на 1 тыс. чел.

Таблица 27

Расчет нормативной обеспеченности сельского поселения Ключи

объектами социального и культурно-бытового обслуживания

Расчет проведен на перспективную численность населения 2435 чел.

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ. | НОРМАТИВНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ на 1 тыс.чел. | НЕОБХОДИМАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | СУЩЕСТВУЮЩАЯ МОЩНОСТЬ ОБЪЕКТОВ | МОЩНОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Учреждения народного образования: |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (167 чел.) | 117 | 25 | 92 |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 100% детей от 7 до 15 лет (264 чел.) 75% детей от 16 до 17 лет (33 чел.) | 289 | 496 | - |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% детей от общего числа школьников | 29 | - | 29 |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |
| 2.1 | ФАП | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 3 объекта - 40 посещений в см. | - |
| 2.2 | Офис врача общей практики | посещ. в смену | по заданию на проектирование | не указано в задании | 18 | - |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | не указано в задании | 2 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 1,7045 | 0,260 | 1,445 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2 площади пола на 2 тыс. чел. | 540 | 540 | 492 | 48 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | 100 | 244 | - | 244 |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 230 | 560 | 470 | 90 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед.хранения чит. место | 4,5 3 | 10,96 7 | 26 30 | 0 |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 283 | 689 | 304 | 385 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 97 | 48 | 49 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 6 | 15 | - | 15 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 73 | - | 73 |
| 5.5 | Химчистки (самообслуживания) | кг вещей в смену | 1,5 | 6,1 | - | 6,1 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 17 | - | 17 |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 6.1 | Гостиница | место | 6 | 15 | - | 15 |

*Согласно Постановлению Правительства Самарской области от 3.03.2011 г.№88. «О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов».

##### 3.3.2.2.1. Планируемые объекты обслуживания

Проектом генерального плана предусматривается

с. Ключи

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области», проектом генерального плана на 1 очередь строительства предусматривается:

Реконструкция

- Ключевский филиал МОУ Исаклинского СОШ на 320 учащихся в с. Ключи, ул. Ленинская, 12 (4.1);

- Плоскостных спортивных сооружений (спортплощадка при Ключевском филиале МОУ Исаклинского СОШ), площадью 0,08 га в с. Ключи, ул. Ленинская (7.4);

- Ключевский СДК под центр досуга на 100 мест в с. Ключи, ул. Ленинская, 14а (8.1).

Согласно расчету, генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Реконструкция

- Спортзала в Ключевском Филиале МОУ Исаклинского СОШ - 162 м2 площади пола с.Ключи, ул. Ленинская, 12 (7.1)

- Спортзала в школе - 162 м2 площади пола в с.Смольково, ул. Черемушки, 3 (7.2).

Строительство

- Детского сада на 90 мест в с. Ключи, ул. Школьная (3.1);

- Бассейна, площадью 250 м2 зеркала воды в с. Ключи, ул.  Ленинская (7.1);

- Спортивной детской площадки, площадью 0,3 га в с. Ключи, ул.  Школьная (7.2);

- Магазина, площадью торгового зала 100 м2 в с. Ключи, ул. Ленинская (9.1);

- Кафе на 50 мест в с. Ключи, ул. Ленинская (10.1);

- Предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест в с. Ключи, ул. Ленинская (11.1)

- Комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 80 кг белья в смену, химчисткой на 10 кг вещей в смену, баней на 20 мест (с учетом обслуживания жителей всего поселения) с. Ключи, ул. Школьная (12.1).

с. Смольково

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области», проектом генерального плана на 1 очередь строительства предусматривается:

Реконструкция

- Школы на 108  учащихся в с. Смольково, ул. ул. Черемушки, 3 (4.4).

Согласно расчету, генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Строительство

- Спортивной детской площадки, площадью 0,2 га в с. Смольково, ул.  Юбилейная (7.3);

- Магазина, площадь торгов. зала 100 кв.м с. Смольково, ул.  Юбилейная (9.2).

- Предприятия бытового обслуживания на 3 рабочих места в с. Смольково, ул.  Юбилейная (11.2).

с. Старая Чесноковка

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области», проектом генерального плана на 1 очередь строительства предусматривается:

Реконструкция

- Старочесноковский филиал МОУ Исаклинского СОШ на 50 учащихся в с. Старая Чесноковка, ул. Центральная, 2 (4.2);

- Детского сада «Пчелка» на 25 мест в с. Старая Чесноковка, ул. Центральная, 4 (3.1).

Строительство

- ФАП  на 10  посещений в смену в с. Старая Чесноковка, ул. Центральная (5.1).

Согласно расчету, генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Строительство

- Спортивной детской площадки, площадью 0,3 га в с. Старая Чесноковка, ул.  Речная (7.4);

- Магазина, площадь торгов. зала 50 кв.м с. Старая Чесноковка, ул. Центральная (9.3).

- Предприятия бытового обслуживания на 3 рабочих места в с. Старая Чесноковка, ул.  Центральная (11.3).

п. Зеленовский

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области», проектом генерального плана на 1 очередь строительства предусматривается:

Реконструкция

- ФАП  на 10  посещений в смену в п. Зеленовский, ул. Школьная, 37 (5.4).

Согласно расчету, генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

Строительство

- Спортивной детской площадки, площадью 0,2 га в п. Зеленовский, ул. Новая (7.5);

- Магазина, площадь торгов. зала 50 кв.м п. Зеленовский, ул. Новая (9.4).

- Предприятия бытового обслуживания на 2 рабочих места в п. Зеленовский, ул.  Новая (11.4).

д. Новая Чесноковка

Согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Сергиевский Самарской области», проектом генерального плана на 1 очередь строительства предусматривается:

Реконструкция

- ФАП  на 10  посещений в смену в д. Новая Чесноковка, ул. Колхозная, 5 (5.2).

п. Ильинский

Согласно расчету, генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения:

- Магазина, площадь торгов. зала 50 кв.м п. Ильинский, ул. Мира (9.5).

В д. Вербовка, п. Клин, п. Верхний, п. Никольский, п.  Нижний, д. Новоключевский, п. Средний не предусматривается развитие объектов обслуживания.

Учитывая, что проектируемая территория и прилегающая существующая малоэтажная застройка не охвачена нормативным радиусом пешеходной доступности к объектам образования, торговли, культуры и т.д., необходимо предусмотреть размещение данных объектов на проектируемой площадке. При выполнении проекта планировки  на данную территорию необходимо уточнить местоположения объектов.

#### 3.3.2.3. Развитие зоны производственного использования

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для установления санитарно-защитных зон (СЗЗ) таких объектов.

##### 3.3.2.3.1. Планируемые производственные и коммунально-складские объекты

В целях создания благоприятных условий для развития промышленного комплекса при осуществлении функционального зонирования территории СТП Исаклинского района площадки под размещение и строительство инвестиционных объектов промышленного комплекса не планируются на территории сельского поселения Ключи.

#### 3.3.3.2.4. Развитие зон инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

##### 3.3.2.4.1. Планируемые объекты инженерной инфраструктуры

Зона инженерного обеспечения предназначена для размещения объектов инженерного обеспечения территории, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

Проектом генерального плана сельского поселения Ключи предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования.

Инженерное обеспечение планируемых производственных площадок будет произведено собственниками предприятий (инвесторам) по согласованию с администрацией поселения.

Во всей вновь проектируемой жилой застройке и зданиях соцкультбыта предусмотрено полное инженерное благоустройство, включающее в себя:

1.Водоснабжение;

2.Водоотведение;

3.Теплоснабжение;

4.Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Электросвязь.

###### Водоснабжение

село Ключи – а/ц, деревня Вербовка, посёлок Зеленовский, посёлок Клин, село Смольково, село Старая Чесноковка

Согласно проекту Генерального плана  для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода», необходимо выполнение ряда мероприятий, а именно:

- - ввиду увеличения численности населения необходимы реконструкция и расширение существующих водозаборов, увеличив производительность: в  с. Ключи - на 225 м3/сут., в п. Зеленовский - на 253 м3/сут. (с учетом п. Клин) задействовать резервную скважину, в  с. Старая Чесноковка на 190 м3/сут. (с учетом д. Вербовка), в с. Смольково на 125 м3/сут., в  д. Новая Чесноковка - на 88 м3/сут.

- - реконструкция и строительство существующих водопроводных сетей с сооружениями на них, установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях.

Согласно проекту Генерального плана:

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

-  установка для всех потребителей приборов учёта расхода воды.

Согласно проекту Генерального плана всё новое строительство обеспечивается централизованным водоснабжением, для чего необходимо выполнить всё вышеперечисленное.

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Расход на наружное пожаротушение села (1 пожар) принят 5 л/сек в течение 3 часов, что составляет 54 м3/сут. Осуществляется из существующих и проектируемых пожарных гидрантов.  В с. Ключи запроектировано строительство пирса.

посёлок Верхний, посёлок Ильинский, посёлок Никольский, посёлок Нижний, посёлок Новоключевский, посёлок Средний

Централизованное водоснабжение данных сел  отсутствует. Согласно проекту генерального плана всё новое строительство будет обеспечиваться из индивидуальных источников водоснабжения (скважин или шахтных колодцев) для одного или группы зданий. Вода должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1071-01 «Питьевая вода».

Используется вода на хоз - питьевые цели, пожаротушение и полив.

Пожаротушение из открытых водоемов.

Таблица 28

Расходы воды на новое строительство

| п.п | Площадки застройки | Кол-во людей чел. | Водопотребление | Протяженность сетей h км | Водоотведение М3/сут | Протяженность сетей h км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз. Питьевое max | Пожаротуш. м3/сут | Полив м3/сут |  |  |  |
|  |  |  | м3/сут | м3/час |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | 5л/с 1пож 3 ч |  |  |  |  |
|  | село Ключи – а/ц Уплотнение существующей застройки |
| 1,1 | ул. Школьной и Ленинской 18 инд. ж. д. | 54 | 12,96 | 3,16 | 54 | 3,78 |  | 12,96 |  |
| 1,2 | ул. Школьной 11 инд. ж. д. | 33 | 7,92 | 1,93 | 54 | 2,31 | 0,168 | 7,92 |  |
| 1,3 | ул. Школьной в сев. части 9 инд. ж. д. | 27 | 6,48 | 1,58 | 54 | 1,89 |  | 6,48 |  |
| 1,4 | Строительство ФОК с бассейном 250м2 ул. Ленина |  | 11.00 подпит х-быт. 12.00 |  |  |  |  | техн. 11.00 х-быт 12.00 |  |
|  | Новое строительство в границах н. п. |
| 1,5 | Площадка № 1 54 инд. ж. д. | 162 | 38,88 | 8,42 | 54 | 11,34 | 1,186 | 38,88 |  |
|  | Новое строительство за границей н.п. |
| 1,6 | Площадка № 2 47 инд. ж. д. | 141 | 33,84 | 7,33 | 54 | 28,20 | 0,924 | 33,84 |  |
|  | Итого |  | 224,60 | 2,278 | 123,08 |  |
|  | деревня Вербовка Уплотнение существующей застройки |
| 2.1 | ул. Рабочая 11 инд. ж. д. | 33 | 7,92 | 1,93 | 54 | 2,31 | 0,144 | 7,92 |  |
|  | Итого |  | 64,23 | 0,144 | 7,92 |  |
|  | посёлок Зеленовский Уплотнение существующей застройки |
| 3,1 | ул. Новая 10 инд. ж. д. | 30 | 7,20 | 1,76 | 54 | 2,10 | 0,385 | 29,52 |  |
|  | Новое строительство |
| 3,2 | Площадка № 6 41 инд. ж. д. | 123 | 29,52 | 6,46 | 54 | 8,61 | 0,165 | 29,52 |  |
| 3,3 | Площадка № 7 43 инд. ж. д. | 129 | 30,96 | 6,71 | 54 | 9,03 | 0,831 | 30,96 |  |
| 3,4 | Площадка № 8 40 инд. ж. д. | 120 | 28,80 | 6,24 | 54 | 8,40 | 0,680 | 28,80 |  |
|  | Итого |  | 178,62 | 2,061 | 96,48 |  |
|  | посёлок Ильинский Уплотнение существующей застройки |
| 4,1 | ул. Товарная 2 инд. ж. д. | 6 | 1,44 | 0,35 | 54 | 0,42 |  | 1,44 |  |
| 4,2 | ул. Мира 3 инд. ж. д. | 9 | 2,16 | 0,52 | 54 | 0,63 |  | 2,16 |  |
|  | Итого |  | 58,65 |  | 3,60 |  |
|  | посёлок Клин Уплотнение существующей застройки |
| 5,1 | Ул. Лесная 6 инд. ж. д. | 18 | 4,32 | 1,05 | 54 | 1,26 | 0,614 | 4,32 |  |
|  | Новое строительство |
| 5,2 | Площадка № 10 15 инд. ж. д. | 45 | 10,80 | 2,63 | 54 | 3,15 | 0,443 | 10,80 |  |
|  | Итого |  | 73,53 | 1,057 | 15,12 |  |
|  | посёлок Верхний Уплотнение существующей застройки |
| 6,1 | ул. Заречная 11 инд. ж. д. | 33 | 7,92 | 1,93 | 54 | 2,31 |  | 7,92 |  |
|  | Итого |  | 64,23 |  | 7,92 |  |
|  | деревня Новая Чесноковка Уплотнение существующей застройки |
| 7,1 | Ул. Центральная 11 инд. ж. д. | 33 | 7,92 | 1,93 | 54 | 2,31 |  | 7,92 |  |
| 7,2 | Ул. Колхозная 16 инд. ж. д. | 48 | 11,52 | 2,81 | 54 | 3,36 |  | 11,52 |  |
| 7,3 | Внеплощадочные сети |  |  |  |  |  | 0,499 |  |  |
|  | Новое строительство |
| 7,4 | Площадка № 9 9 инд. ж. д. | 27 | 6,48 | 1,58 | 54 | 1,89 | 0,186 | 6,48 |  |
|  | Итого |  | 87,48 | 0,685 | 25,92 |  |
|  | село Смольково Уплотнение существующей застройки |
| 8,1 | ул. Юбилейная и Черемушки 29 инд. ж. д. | 87 | 20,88 | 5,09 | 54 | 6,09 |  | 20,88 |  |
| 8,2 | ул. Рабочая 3 инд. ж. д. | 9 | 2,16 | 0,52 | 54 | 0,63 |  | 2,16 |  |
| 8,3 | ул. Рабочая 9 инд. ж. д. | 27 | 6,48 | 1,58 | 54 | 1,89 |  | 6,48 |  |
| 8,4 | Внеплощадочные сети |  |  |  |  |  | 0,995 |  |  |
|  | Новое строительство |
| 8,5 | Площадка № 3 35 инд. ж. д. | 105 | 25,20 | 6,14 | 54 | 7,35 |  | 25,20 |  |
|  | Итого |  | 124,68 | 0,995 | 54,72 |  |
|  | село Старая Чесноковка Уплотнение существующей застройки |
| 9,1 | ул. Речная 12 инд. ж. д. | 36 | 8,64 | 2,11 | 54 | 2,52 |  | 8.64 |  |
| 9,2 | ул. Речная и Молодежная 16 инд. ж. д. | 48 | 11,52 | 2,81 | 54 | 3,36 |  | 11,52 |  |
| 9,3 | Внеплощадочные сети |  |  |  |  |  | 0,771 |  |  |
|  | Новое строительство |
| 9,4 | Площадка № 4 32 инд. ж. д. | 96 | 23,04 | 5,62 | 54 | 6,72 | 0,521 | 23,04 |  |
| 9,5 | Площадка № 5 17 инд. ж. д. | 51 | 12,24 | 2,98 | 54 | 3,57 | 0,547 | 12,24 |  |
|  | Итого |  | 125,61 | 1.839 | 55.44 |  |
|  | Итого по с.п. |  | 1001,63 | 9,059 | 390,20 |  |
|  | Т.Э.П. |  | 1,002 тыс. м3/сут | 9,059 | 0,390 тыс. м3/сут |  |

###### 3.3.2.4.1.2. Водоотведение

сельское поселение Ключи

Централизованная канализация отсутствует.

Согласно проекту Генерального плана ввиду того, что численность населения с учётом существующих застроек значительно увеличивается для улучшения условий жизни населения и для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить ряд мероприятий, а именно:

Для новой застройки предусматривается строительство установок биологической очистки сточных вод для одного или группы зданий по существующим проектным предложениям.

Как вариант предлагается строительство водонепроницаемых выгребов  с последующим вывозом стоков спецавтотранспортом в места отведенные службой Роспотребнадзора.

Расходы сточных вод по каждой площадке, приведены в разделе «Водоснабжение».

Дождевая канализация

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

На стадии «проект планировки» и последующих рабочих стадиях определяются места сбора поверхностных вод, их очистка и места сброса в водные объекты (овраги, тальвеги, реки, озёра и др.) согласно условиям «Роспотребнадзора».

Мероприятия по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения населения, представлены в Таблице 29.

Таблица 29

Объекты капитального строительства

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20.1 | Водозабор с. Ключи | расположен на востоке села | Увеличить производительность на 225 м3/сут. | В зоне инженерной и транспортной инфраструктуры | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.2 | Водозабор д. Новая Чесноковка | расположен на западе за границей деревни | Увеличить производительность на 88 м3/сут. | В зоне сельскохоз. использования | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.3 | Водозабор с. Смольково | расположен на западе за границей села | Увеличить производительность на 125 м3/сут. | В зоне сельскохоз. использования | Реконструкция | Сельского поселения |
| 20.4 | Водозабор с. Старая Чесноковка | расположен на севере с. Старая Чесноковка (с учетом д. Вербовка) | Увеличить производительность на 190 м3/сут. | В зоне сельскохоз. использования | Реконструкция | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Ключи | По ул. Школьной | L= 0,168 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Ключи | Площадка N 1 | L= 1,186 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Ключи | Площадка N 2 | L= 0,924 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода д. Н. Чесноковка | Площадка N 9 | L= 0,186 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода д. Н. Чесноковка | По ул. Центральная, Колхозная | L= 0,499 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Смольково | По ул. Юбилейная, Черемушки, Рабочая | L= 0,995 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Ст. Чесноковка | Площадка N 4 | L= 0,521 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Ст. Чесноковка | Площадка N 5 | L= 0,547 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода с. Ст. Чесноковка | По ул. Молодёжная, Речная | L= 0,771 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода д. Вербовка | По ул. Рабочая | L= 0,144 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Зеленовский | По ул. Новая | L= 0,385 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Зеленовский | Площадка N 6 | L= 0,165 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Зеленовский | Площадка N 7 | L= 0,831 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Зеленовский | Площадка N 8 | L= 0,680 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Клин | По ул. Лесная | L= 0,614 км |  | Строительство | Сельского поселения |
|  | Сети водопровода п. Клин | Площадка N 10 | L= 0,443 км |  | Строительство | Сельского поселения |

###### 3.3.2.4.1.3. Теплоснабжение

село Ключи– а/ц, село Смольково, село Старая Чесноковка,  деревня Вербовка, поселок Зеленовский, деревня Новая Чесноковка, поселок Ильинкий, поселок Клин, поселок Верхний, п.Нижний, п.Новоключевский, п.Средний

Согласно проекту генерального плана, всё новое строительство теплом будет обеспечиваться от проектируемых теплоисточников.

Для культбыта – отопительные модули, встроенные или пристроенные котельные, с автоматизированным оборудованием, с высоким КПД для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В целях экономии тепловой энергии и, как следствие, экономии расхода газа, в проектируемых зданиях культбыта, применять автоматизированные системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В автоматизированных тепловых пунктах устанавливать устройства попогодного регулирования.

Тепловые сети от отопительных модулей до потребителей, выполнять в подземном или надземном варианте, с применением труб в современной теплоизоляции.

Весь жилой индивидуальный фонд обеспечивается теплом от собственных теплоисточников - это котлы различной модификации, для нужд отопления и горячего водоснабжения.

Ориентировочные расходы тепла по соцкультбыту, на вновь проектируемые объекты, приведены отдельно по площадкам и очередям строительства.

Таблица 30

Расход тепла для проектируемых объектов соцкультбыта

| N п.п. | Наименование | Мощность | Расход тепла Ккал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | село Ключи |
| 1.1 | Детский сад | 90 мест | 290 000 |
| 1.2 | Бассейн | 250 м2 зеркала воды | 800 000 |
| 1.3 | Магазин общей торговой площадью | 100 м2 | 18 000 |
| 1.4 | Кафе | 50 мест | 380 000 |
| 1.5 | Предприятие бытового обслуживания | 5 раб. мест | 38 750 |
| 1.6 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней | 80 кг белья 10,0 кг 20 места, | 152 000 |
|  | Итого |  | 1 678 750 |
|  | село Смольково |
| 2.1 | Магазин общей торговой площадью | 100 м2 | 18 000 |
| 2.2 | Предприятие бытового обслуживания | 3 раб. мест | 23 250 |
|  | Итого |  | 41 250 |
|  | село Старая Чесноковка |
| 3.1 | ФАП |  | 16 000 |
| 3.2 | Магазин общей торговой площадью | 50 м2 | 9 000 |
| 3.3 | Предприятие бытового обслуживания | 3 раб. мест | 23 250 |
|  | Итого |  | 48 250 |
|  | поселок Зеленовский |
| 4.1 | Магазин общей торговой площадью | 50 м2 | 9 000 |
| 4.2 | Предприятие бытового обслуживания | 2 раб. мест | 23 250 |
|  | Итого |  | 32 250 |
|  | деревня Новая Чесноковка |
| 5.1 | ФАП |  | 16 000 |
|  | Итого |  | 16 000 |
|  | поселок Ильинский |
| 6.1 | Магазин общей торговой площадью | 50 м2 | 9 000 |
|  | Итого |  | 9 000 |
|  | Итого по с.п. |  | 1 825 500 |
|  | ТЭП |  | 370,577 Гкал/год |

В д.Вербовка, п.Клин, п.Верхний, п.Никольский, п.Нижний, п.Новоключевский, п.Средний не предусматривается развитие объектов обслуживания.

###### 3.3.2.4.1.4. Газоснабжение

село Ключи – а/ц, село Смольково, село Старая Чесноковка,  деревня Вербовка, поселок Зеленовский, деревня Новая Чесноковка, поселок Ильинкий, поселок Клин, поселок Верхний, п.Никольский, п.Нижний, п.Новоключевский, п.Средний

Централизованным газоснабжением сетевым газом всё новое строительство, обеспечивается от существующей системы газоснабжения, для чего необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления;

- построить газорегуляторные пункты (ШГРП, ГРП).

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним, на условиях владельца сетей.

Прокладка вновь проектируемых газопроводов выполнять либо из полиэтиленовых труб в земле, либо из стальных труб – на опорах. Для газопровода высокого давления устанавливаются охранные зоны: вдоль трасс наружных газопроводов - по 2 м с каждой стороны газопровода, вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода - 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной.

Вокруг отдельно стоящих ГРП - в виде территории на 10 м от границ этих объектов.

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и по каждой очереди строительства.

Таблица 31

Расходы газа (новое строительство)

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час | Протяжённость сетей км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | село Ключи |
| 1.1 | Детский сад |  |  |  | 45,49 |  |
| 1.2 | Бассейн |  |  |  | 125,49 |  |
| 1.3 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,82 |  |
| 1.4 | Кафе |  |  |  | 59,61 |  |
| 1.5 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 6,08 |  |
| 1.6 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 23,84 |  |
| 1.7 | Уплотнение существующей застройки по ул.Школьной и ул.Ленинской | 18 | 6,53 | 41,77 |  | Н.Д-0,24 |
| 1.8 | Уплотнение существующей застройки по ул. Школьной | 11 | 4,68 | 25,53 |  |  |
| 1.9 | Уплотнение существующей застройки по ул. Школьной | 9 | 3,88 | 20,88 |  | Н.Д-0,14 |
| 1.10 | Площадка №1 | 54 | 14,18 | 125,31 |  | Н.Д-1,95 |
|  | Площадка №2 | 47 | 12,93 | 109,06 |  | Н.Д-1,05 В.Д-0,07 |
|  | Итого |  | 628,08 | Н.Д-3,38 В.Д-0,07 |
|  | село Смольково |
| 2.1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 2,82 |  |
| 2.2 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 3,65 |  |
| 2.3 | Уплотнение существующей застройки по ул.Юбилейной и ул.Черемушки | 29 | 9,1 | 67,29 |  | Н.Д-0,63 |
| 2.4 | Уплотнение существующей застройки по ул.Рабочая | 3 | 1,8 | 6,96 |  | Н.Д-0,08 |
| 2.5 | Уплотнение существующей застройки по ул. Рабочая | 9 | 3,88 | 20,88 |  | Н.Д-0,35 |
| 2.6 | Площадка №3 | 35 | 10,08 | 81,22 |  | Н.Д-0,2 |
|  | Итого |  | 207,68 | Н.Д-1,26 |
|  | село Старая Чесноковка |
| 3.1 | ФАП |  |  |  | 2,51 |  |
| 3.2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,41 |  |
| 3.3 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 3,65 |  |
| 3.4 | Уплотнение существующей застройки по ул.Речная | 12 | 5,1 | 27,85 |  | Н.Д-0,51 |
| 3.5 | Уплотнение существующей застройки по ул.Речная | 16 | 6,0 | 37,13 |  | Н.Д-0,53 |
| 3.6 | Площадка №4 | 32 | 9,80 | 74,26 |  | Н.Д-0,56 |
| 3.7 | Площадка №5 | 17 | 6,16 | 39,45 |  | Н.Д-0,8 |
|  | Итого |  | 213,32 | Н.Д-2,4 |
|  | поселок Зеленовский |
| 4.1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,41 |  |
| 4.2 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 3,65 |  |
| 4.3 | Уплотнение существующей застройки по ул.Новая | 10 | 4,25 | 23,2 |  | Н.Д-0,4 |
| 4.4 | Площадка №6 | 41 | 11,78 | 95,14 |  | Н.Д-0,16 |
| 4.5 | Площадка №7 | 43 | 12,02 | 99,78 |  | Н.Д-0,9 В.Д-0,071 |
| 4.6 | Площадка №8 | 40 | 11,5 | 92,82 |  | Н.Д-0,52 |
|  | Итого |  | 355,55 | Н.Д-1,98 В.Д-0,071 |
|  | деревня Новая Чесноковка |
| 5.1 | ФАП |  |  |  | 2,51 |  |
| 5.2 | Уплотнение существующей застройки по ул.Центральная | 11 | 4,68 | 25,53 |  | Н.Д-0,33 |
| 5.3 | Уплотнение существующей застройки по ул.Колхозная | 16 | 6,0 | 37,13 |  | Н.Д-0,79 |
| 5.4 | Площадка №9 | 9 | 3,88 | 20,88 |  | Н.Д-0,33 |
|  | Итого |  | 100,61 | Н.Д-1,45 |
|  | поселок Ильинский |
| 6.1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,41 |  |
| 6.2 | Уплотнение существующей застройки по ул.Товарная | 2 | 1,4 | 4,64 |  | Н.Д-0,15 |
| 6.3 | Уплотнение существующей застройки по ул.Мира | 3 | 1,8 | 6,96 |  | Н.Д-0,17 |
|  | Итого |  | 16,21 | Н.Д-0,32 |
|  | деревня Вербовка |
| 7.1 | Уплотнение существующей застройки по ул. Рабочая | 11 | 4,68 | 25,53 |  | Н.Д-0,38 |
|  | Итого |  | 30,21 | Н.Д-0,38 |
|  | поселок Клин |
| 8.1 | Уплотнение существующей застройки по ул.Лесная | 6 | 2,94 | 13,92 |  | Н.Д-0,22 |
| 8.2 | Площадка №10 | 15 | 5,63 | 34,81 |  | Н.Д-0,26 |
|  | Итого |  | 57,3 | Н.Д-0,48 |
|  | поселок Верхний |
| 9.1 | Уплотнение существующей застройки по ул.Заречная | 11 | 4,68 | 25,53 |  | Н.Д-0,21 |
|  | Итого |  | 30,21 | Н.Д-0,21 |
|  | Итого по с.п. Ключи |  | 1639,17 | Н.Д-11,86 В.Д-0,141 |
|  | ТЭП |  | 3,2783 млн.м3/год | Н.Д-11,86 В.Д-0,141 |

Мероприятия по организации в границах поселения тепло - и газоснабжения населения представлены в Таблице 32.

Объекты капитального строительства

Таблица 32

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ШГРП | с.Ключи на площадке №2 | производительность до 130 м3/час. | В жилой зоне | Проектирование и строительство | Сельского поселения |
| 2 | ШГРП | с.Старая Чесноковка на площадке №5 | производительность до 50 м3/час. | В зоне рекреационного назначения | Проектирование и строительство | Сельского поселения |
| 3 | ШГРП | п.Зеленовский на площадке №7 | производительность до 120 м3/час. | В жилой зоне | Проектирование и строительство | Сельского поселения |
| 4 | Сети газопровода низкого давления | с.Ключи на площадке №1 | L= 1,95 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 5 | Сети газопровода высокого давления | с.Ключи на площадке №2 | L= 0,07 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 6 | Сети газопровода низкого давления | с.Ключи на площадке №2 | L=1,05 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 7 | Сети газопровода низкого давления | с.Ключи Уплотнение существ. застройки по ул.Школьной и ул.Ленинской | L=0,24 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 8 | Сети газопровода низкого давления | с.Ключи Уплотнение существ. застройки по ул. Школьной | L=0,14 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 9 | Сети газопровода низкого давления | с.Смольково Уплотнение существ. застройки по ул.Юбилейной и ул.Черемушки | L=0,63 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 10 | Сети газопровода низкого давления | с.Смольково Уплотнение существ. застройки по ул.Рабочая | L=0,08 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 11 | Сети газопровода низкого давления | с.Смольково Уплотнение существ. застройки по ул. Рабочая | L=0,35 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 12 | Сети газопровода низкого давления | с.Смольково на площадке №3 | L=0,2 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 13 | Сети газопровода низкого давления | с.Старая Чесноковка Уплотнение существ. застройки по ул.Речная | L=0,51 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 14 | Сети газопровода низкого давления | с.Старая Чесноковка Уплотнение существ. застройки по ул.Речная | L=0,53 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 15 | Сети газопровода низкого давления | с.Старая Чесноковка на площадке №4 | L=0,56 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 16 | Сети газопровода высокого давления | с.Старая Чесноковка на площадке №5 | L=0,04 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 17 | Сети газопровода низкого давления | с.Старая Чесноковка на площадке №5 | L=0,8 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 18 | Сети газопровода низкого давления | п.Зеленовский Уплотнение существ. застройки по ул.Новая | L=0,4 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 19 | Сети газопровода низкого давления | п.Зеленовский на площадке №6 | L=0,16 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 20 | Сети газопровода низкого давления | п.Зеленовский на площадке №7 | L=0,9 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 21 | Сети газопровода высокого давления | п.Зеленовский на площадке №7 | L=0,071 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 22 | Сети газопровода низкого давления | п.Зеленовский на площадке №8 | L=0,52 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 23 | Сети газопровода низкого давления | д.Новая Чесноковка Уплотнение существ. застройки по ул.Центральная | L=0,33 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 24 | Сети газопровода низкого давления | д.Новая Чесноковка Уплотнение существ. застройки по ул.Колхозная | L=0,79 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 25 | Сети газопровода низкого давления | д.Новая Чесноковка на площадке №9 | L=0,33 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 26 | Сети газопровода низкого давления | п.Ильинский Уплотнение существ. застройки по ул.Товарная | L=0,15 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 27 | Сети газопровода низкого давления | п.Ильинский Уплотнение существ. застройки по ул.Мира | L=0,17 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 28 | Сети газопровода низкого давления | п.Вербовка Уплотнение существ. застройки по ул. Рабочая | L=0,38 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 29 | Сети газопровода низкого давления | п.Клин Уплотнение существ. застройки по ул.Лесная | L=0,22 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 30 | Сети газопровода низкого давления | п.Клин на площадке №10 | L=0,26 км |  | Строительство | Сельского поселения |
| 31 | Сети газопровода низкого давления | п.Верхний Уплотнение существ. застройки по ул.Заречная | L=0,21 км |  | Строительство | Сельского поселения |

###### Электроснабжение

Основанием для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Ключи, которое включает в себя деревню Вербовка, поселок Верхний, поселок Зеленовский, поселок Ильинский, поселок Клин, село Ключи, поселок Никольский, поселок Нижний, деревню Новая Чесноковка, поселок Новоключевский, село Смольково, поселок Средний, село Старая Чесноковка, является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения,

- общественные здания –II-III категории, предприятия торговли - III категории, коммунальные предприятия – II категории,

и наружное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД З4.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г.    Расчеты нагрузок сведены в таблицы.

Таблица 33

Таблица расчета мощности

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | село Ключи Уплотнение в центральной части села по ул.Школьной, Ленинской |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=18 1,65 29,7 |  | Питание от сущ.ТП-2206 с увеличением мощности тр-ра до 400КВА зоне ИТ на ул.Ленинской | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение в юго-западн. части села по ул.Школьной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=11 2,1 23,1 |  | Питание от сущ.ТП-2207 с увеличением мощности тр-ра до 160КВА зоне Ж на ул.Школьной | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение в северной- части села по ул.Школьной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=9 2,3 20,7 |  | Питание от сущ.ТП-2211 с увеличением мощности тр-ра до 250КВА зоне Ж на ул.Школьной | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=51 1,1 59 | 1 | 59 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Магазин 100м2 | 25 | 0,8 | 20 |  |
| 4 | КБО на 5м | 15 | 0,5 | 7,5 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 91,6 |  |
| 6 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 7 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 98,5 |  |
| 8 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 160кВА-1шт в жилой зоне на пл 1 |  |
| 9 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,61 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 250м |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=47 1,15 54 | 1 | 54 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 5 | 1 | 5 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 59 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 61,5 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в жилой зоне на пл 2 |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,62 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 250м ул.Школьная |  |  |
| 1 | Дет сад на 90м | 41,4 | 0,2 | 8,3 |  |
| 2 | Бассейн 250м2 | 106 | 1 | 106 |  |
| 3 | Кафе на 50м | 52 | 0,6 | 31,2 |  |
| 4 | Спорт.площадка 0,3га | 3 | 1 | 3 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 148,5 |  |
| 5 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,93 |  |  |
| 6 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 160 |  |
| 7 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 250кВА-1шт в зоне Р на ул.Ленинская |  |
| 8 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,64 |  |  |
| 9 | Длина ВЛ-10кВ |  | 250м зона Ж |  |  |
| 1 | Предприятие бытового обслуживания с прачечной, химчисткой и баней на 20м | 60 |  | Питание от сущ.ТП-2212 с увеличением мощности тр-ра до 250КВА зоне Ж на ул.Полевая |  |
|  | село Смольково Уплотнение в центральной части села по ул.Юбилейной, Черемушки |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=29 1,34 38,8 |  | Питание от сущ.ТП-314 с увеличением мощности тр-ра до 250КВА зоне Ж на ул.Черемушки | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение в восточной части села по ул.Рабочая |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=3 4,5 13,5 |  | Питание от сущ.сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение в южной- . части села по ул.Рабочая |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=9 2,3 20,7 |  | Питание от сущ.сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N3 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=35 1,26 44,2 | 1 | 44,2 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 47,2 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 49,2 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в жилой зоне на пл 3 |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,47 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 100м за границей села |  |  |
| 1 | Магазин 100м2 | 25 | 0,8 | 20 |  |
| 2 | КБО на 3м | 10 | 0,7 | 7 |  |
| 3 | Спорт. площадка 0,2га | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 29 Питание от сущ.ТП-318с увеличением мощности тр-ра до 160КВА зоне Ж на ул.Юбилейная |  |
|  | село Старая Чесноковка Уплотнение в северной части села по ул.Речной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=12 2 24 |  | Питание от сущ.ТП-320 с увеличением мощности тр-ра до 160КВА зоне Ж на ул.Речная | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение в южной части села по ул.Речной и Молодежной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=16 1,75 28 |  | Питание от сущ.ТП-308 с увеличением мощности тр-ра до 250КВА зоне Ж на ул.Молодежная | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N5 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=17 1,7 28,9 | 1 | 28,9 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 31 питание от сущ. ТП320 |  |
|  | Площадка N4 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=32 1,3 41,6 | 1 | 41,6 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 3 | 1 | 3 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 44,6 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 46,5 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в жилой зоне на пл 4 |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,47 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 50м |  |  |
| 1 | Спортплощадка 0,3га | 2 |  | питание от сущ. ТП308 |  |
| 2 | Магазин 50м2 | 12,5 |  | питание от сущ. ТП308 |  |
| 3 | КБО на 3р.м. | 5 |  | питание от сущ. ТП308 |  |
| 4 | ФА П на 10пос. | 10 |  | питание от сущ. ТП308 |  |
|  | деревня Вербовка Уплотнение по ул.Рабочей |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=11 2,1 23,1 |  | Питание от сущ.ТП-305 с увеличением мощности тр-ра до 100КВА зоне Ж на ул.Рабочая | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | поселок Зеленовский Уплотнение по ул.Новой |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=10 2,2 22 | 0,9 | 18 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N6 |  |  |  |  |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=41 1,2 49 | 1 | 49 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 3 | Наружное освещение | 4 | 1 | 4 |  |
| 4 | Спортплощадка 0,22га | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Магазин 50м2 | 12,5 | 0,8 | 10 |  |
| 6 | КБО на 3р.м. | 5 | 0,5 | 2,5 |  |
| 7 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 86,2 Питание от сущ.ТП-2112 с увеличением мощности тр-ра до 250КВА зоне Ж на ул.Школьная |  |
|  | Площадка N7 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=43 1,18 50,74 | 1 | 50,74 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 4 | 1 | 4 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 55 Питание от сущ.ТП-2119 с увеличением мощности тр-ра до 160КВА зоне Ж |  |
|  | Площадка N8 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=40 1,2 48 | 1 | 48 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 4 | 1 | 4 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 52 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 54,2 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1 х 100кВА-1шт в жилой зоне |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,54 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-10кВ |  | 100м зона ИТ |  |  |
|  | деревня Новая Чесноковка Уплотнение по ул.Центральной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=11 2,1 23 | 0,9 | 20,8 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение по ул.Колхозной |  |  |  |  |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=16 1,75 28 | 1 | 28 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N9 |  |  |  |  |
| 3 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=9 2,3 20,7 | 0,9 | 18,6 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 4 | Наружное освещение | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 68,4 Питание от сущ.ТП-2116 с увеличением мощности тр-ра до 160КВА зоне Ж ул.Центральная |  |
|  | поселок Ильинский Уплотнение по ул.Товарной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=2 4,5 9 | 1 | 9 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Уплотнение по ул.Мира |  |  |  |  |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=3 4,5 13,5 | 1 | 13,5 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 3 | Магазин 50м2 | 12,5 | 1 | 12,5 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 35 Питание от сущ.ТП-2115 с увеличением мощности тр-ра до 100КВА зоне Ж ул.Мира |  |
|  | поселок Клин Уплотнение по ул.Лесная |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=6 2,8 16,8 | 0,9 | 15 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
|  | Площадка N10 |  |  |  |  |
| 2 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=21 1,52 32 | 1 | 32 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 3 | Наружное освещение | 2 | 1 | 2 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 49 Питание от сущ.ТП-2109 с увеличением мощности тр-ра до 160КВА зоне Ж ул.Лесная |  |
|  | поселок Верхний Уплотнение по ул.Заречной |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=11 2,1 23,1 |  | От сущ. сетей | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |

В населенных пунктах с.п.Ключи, п.Новоключевский, п.Никольский, п.Нижний, п.Средний не предусматривается развитие жилой застройки

Таблица 34

Объекты капитального строительства

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЬЕКТА (проектная) | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | МЕРОПРИЯТИЕ (строительство или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подстанция | село Ключи, Площадка N1 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Общественно-деловая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 2 | Воздушная линия | село Ключи, Площадка N1 | Длина ВЛ-10кВ- 250М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 3 | Подстанция | село Ключи, Площадка N2 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 4 | Воздушная линия | село Ключи, ул.Школьная | Длина ВЛ-10кВ- 250М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 5 | Подстанция | село Ключи, ул.Ленинская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 6 | Воздушная линия | село Ключи | Длина ВЛ-10кВ- 250М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 7 | Подстанция N2206 (существующая) | село Ключи, ул.Ленинская | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт | Инженерно- транспортная зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 8 | Подстанция N2207 (существующая) | село Ключи, ул.Школьная | ТП 10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 9 | Подстанция N2211 (существующая) | село Ключи, ул.Школьная | ТП 10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 10 | Подстанция N2212 (существующая) | село Ключи, ул.Полевая | ТП 10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 11 | Подстанция | село Смольково, Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 12 | Воздушная линия | село Смольково, Площадка N3 за границей села | Длина ВЛ-10кВ- 100М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 13 | Подстанция N314 (существующая) | село Смольково, ул.Черемушки | ТП 10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 14 | Подстанция N318 (существующая) | село Смольково, ул.Юбилейная | ТП 10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 15 | Подстанция | село Старая Чесноковка, Площадка N3 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 16 | Воздушная линия | село Старая Чесноковка, Площадка N3 | Длина ВЛ-10кВ- 50М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 17 | Подстанция N320 (существующая) | село Старая Чесноковка, ул.Речная | ТП 10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 18 | Подстанция N308 (существующая) | село Старая Чесноковка, ул.Молодежная | ТП 10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 19 | Подстанция N305 (существующая) | деревня Вербовка, ул.Рабочая | ТП 10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 20 | Подстанция N2112 (существующая) | поселок Зеленовский, ул.Школьная | ТП 10/0,4кВ 1 Х 250 кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 21 | Подстанция N2119 (существующая) | поселок Зеленовский | ТП 10/0,4кВ 1 Х 160 кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 22 | Подстанция | поселок Зеленовский, Площадка N8 | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | Жилая зона | строительство | Собственность сельского поселения |
| 23 | Воздушная линия | поселок Зеленовский, Площадка N8 | Длина ВЛ-10кВ- 100М |  | строительство | Собственность сельского поселения |
| 24 | Подстанция N2216 (существующая) | деревня Новая Чесноковка, ул.Центральная | ТП 10/0,4кВ 1 Х 160 кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 25 | Подстанция N2215 (существующая) | поселок Ильинский, ул.Мира | ТП 10/0,4кВ 1 Х 100 кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
| 26 | Подстанция N2109 (существующая) | поселок Клин, Ул.Лесная | ТП 10/0,4кВ 1 Х 160 кВА-1шт | Жилая зона | реконструкция | Собственность сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  |  |
| 27 | Ожидаемая мощность |  | 1135 кВТ |  |  |  |
| 28 | Воздушная линия |  | Длина ВЛ-10кВ- 1000М |  |  |  |
| 29 | Кол-во подстанций |  | 6шт |  | строительство |  |
| 30 | Кол-во подстанций (существующих) |  | 14шт | Зона рекреации | реконструкция |  |

###### 3.3.2.4.1.6. Электросвязь

Исходными данными для разработки телефонизации вновь проектируемой застройки территорий сельского поселения Ключи, которое включает в себя: с. Ключи, д. Вербовка, п. Верхний, п. Зеленовский, п. Ильинский, п. Клин, п. Никольский, п. Нижний, д. Новая Чесноковка, п. Новоключевский, с. Смольково, п. Средний, с. Старая Чесноковка, является генеральный план.

Ожидаемое количество телефонов с. Ключи 148 номеров. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул. Ленинская 12, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена с установкой кабельных ящиков ЯКГ-20. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Таблица 35

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 38 домов | 38 |
| 2 | Магазин 100 м. кв. | 1 |
| 3 | Детский сад на 90 мест | 1 |
| 4 | Кафе на 50 мест | 1 |
| 5 | Бассейн | 1 |
| 6 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной, химчисткой и баней на 20 мест | 3 |
| 7 | Предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест | 2 |
| Площадка №1 |
| 1 | Усадебная застройка 54 дома | 54 |
| Площадка №2 |
| 1 | Усадебная застройка 47 домов | 47 |
| Итого: | 148 |

Ожидаемое количество телефонов с. Смольково 78 номеров. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул.Юбилейная 62, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена с установкой кабельных ящиков ЯКГ-20. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Таблица 36

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 41 дом | 41 |
| 2 | Предприятие бытового обслуживания на 3 | 1 |
| 3 | Магазином 33 м.кв. | 1 |
| Площадка №3 |
| 1 | Усадебная застройка 35 домов | 35 |
| Итого: | 78 |

Ожидаемое количество телефонов с. Старая Чесноковка 80 номеров. Исходя из этого, телефонизация запланирована от существующей АТС, расположенной по ул.Новая 3, с дальнейшим ее расширением.

Телефонизация проектируемых площадок выполнена с установкой кабельных ящиков ЯКГ-20. Кабели связи прокладываются в земле и по опорам.

Таблица 37

| № п/п | Вид застройки | Кол-во номеров |
| --- | --- | --- |
| Уплотнение существующей застройки |
| 1 | Усадебная застройка 28 дом | 28 |
| 2 | Предприятие бытового обслуживания на 3 | 1 |
| 3 | Магазином 50 м.кв. | 1 |
| 4 | ФАП | 1 |
| Площадка №4 |
| 1 | Усадебная застройка 32 дома | 32 |
| Площадка №5 |
| 1 | Усадебная застройка 17 домов | 17 |
| Итого: | 80 |

Телефонизация д. Вербовка, п. Верхний, п. Зеленовский, п. Ильинский, п. Клин, п. Никольский, п. Нижний, д. Новая Чесноковка, п. Новоключевский,  п. Средний, с. Старая Чесноковка планируется за счет сотовой связи.

Таблица 38

Объекты капитального строительства

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (проектная) | Функциональная зона | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция) | ЗНАЧЕНИЕ (собственность: федеральная, региональная, муниципального района, сельского (городского) поселения, частная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ящик кабельный - 2шт. | с.Ключи, ул. Школьная | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 2 | Ящик кабельный - 3шт. | с.Ключи, пл. №1 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 3 | Ящик кабельный - 3шт. | с.Ключи, пл. №2 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 4 | Кабель связи - 4,3 км | с.Ключи, ул. Ленинская 12 |  |  |  | ОАО «Ростелеком» |
| 5 | АТС 50/200 (60/58) | с.Ключи, ул. Ленинская 12 | Увеличение емкости на 150 номеров | жилая | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |
| 6 | Ящик кабельный - 2шт. | с. Смолькино, ул. Юбилейная | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 7 | Ящик кабельный - 2шт. | с. Смолькино, пл. №3 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 8 | Кабель связи - 2,3 км | с. Смолькино, ул. Юбилейная |  |  | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 9 | АТСК 50/200 (60/38) | с. Смолькино, ул. Юбилейная 62 | Увелечение емкости на 90 номеров | О | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |
| 10 | Ящик кабельный-1шт. | с. Старая Чесноковка, ул. Речная | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 11 | Ящик кабельный-2шт. | с. Старая Чесноковка, пл. №4 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 12 | Ящик кабельный-1шт. | с. Старая Чесноковка, пл. №5 | ЯКГ-20 | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 13 | Кабель связи - 2,3 км | с. Старая Чесноковка, ул. Новая |  | жилая | строительство | ОАО «Ростелеком» |
| 14 | АТСК 50/200 (60/38) | с. Старая Чесноковка, ул. Новая 3 | Увеличение емкости на 90 номеров | О | реконструкция | ОАО «Ростелеком» |

#### 3.3.2.5. Развитие зоны транспортной инфраструктуры

В генеральном плане разработана схема развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Ключи с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры в проекте предусматривают:

- реконструкцию и благоустройство существующих улиц и дорог;

- строительство новых улиц;

- строительство объектов обслуживания автотранспорта;

- реконструкцию и строительство искусственных дорожных сооружений;

- строительство объектов для постоянного и временного хранения автотранспорта;

- подключение территории новой жилой застройки к существующему общественному транспорту.

В генеральном плане предусматривается развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения:

- Строительство автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения "Исаклы - Ключи" - Новая Чесноковка - п. Ильинский, общей протяженностью – 1,6 км;

- Строительство автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «с. Смольково - хутор Вольница», общей    
протяженностью - 11 км;

- Строительство автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения – подъезд к п. Новоключевский, общей    
протяженностью – 0,23 км;

- Строительство автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения – подъезд к п. Нижний, общей    
протяженностью – 0,297 км;

- Строительство автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения – подъезд к п. Средний, общей    
протяженностью – 0,359 км.

##### 3.3.2.5.1. Планируемые объекты транспортной инфраструктуры

###### 3.3.2.5.1.1. Улично-дорожная сеть

В границах населенного пункта принята следующая градостроительная классификация улиц и дорог.

Таблица 39

Классификация улично-дорожной сети с. Ключи

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети | Автодорога «Исаклы - Ключи - Старая Чесноковка», ул. Ленинская |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Ул. Ленинская |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Ул. Школьная, планируемые ул. №1-3 |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Ул. Полевая, планируемые ул. №4-8 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала | - |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам |  |

Классификация улично-дорожной сети с. Смольково

Таблица 40

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети | Автодорога «Ключи – Смольково», ул. Черемушки |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Черемушки, ул. Юбилейная, ул. Рабочая |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Черемушки, планируемая ул. №1 |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | - |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала | - |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам | - |

Классификация улично-дорожной сети с. Старая Чесноковка

Таблица 41

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети | Автодорога «Исаклы - Ключи - Старая Чесноковка» |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Ул. Центральная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Речная |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | планируемая ул. №1 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала | - |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам | Скотопрогоны |

Классификация улично-дорожной сети д. Вербовка

Таблица 42

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети | - |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Ул. Рабочая |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Часть ул. Рабочая |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | - |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала | - |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам | Скотопрогоны |

Классификация улично-дорожной сети д. Новая Чесноковка

Таблица 43

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети | Автодорога "Исаклы - Ключи" - Новая Чесноковка |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | Ул. Центральная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Часть ул. Центральная |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | Ул. Колхозная |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала | - |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам | Скотопрогоны |

Классификация улично-дорожной сети п. Зелёновский

Таблица 44

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети | Автодорога "Урал - Шентала" - Зеленовский |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Школьная, ул. Новая, планируемая ул. №2 |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | Часть ул. Школьная, планируемые ул. №1,№3,№4 |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | планируемая ул. №5 |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала | - |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам | - |

Классификация улично-дорожной сети п. Клин

Таблица 45

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети | - |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Лесная |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | - |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | - |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала | - |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам | - |

Классификация улично-дорожной сети п. Ильинский

Таблица 46

| № п/п | Категория улиц | Назначение | Наименование улиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поселковая дорога | Связь сельских населенных пунктов с внешними дорогами общей сети | Автодорога в восточной части поселка |
| 2 | Главные улицы | Связь жилых территорий с общественным центром | ул. Мира |
| 3 | Улицы в жилой застройке |  |
|  | Основные | Связь внутри жилых территорий и с главными улицами | ул. Товарная |
|  | Второстепенные | Связь между основными жилыми улицами | - |
| 4 | Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала | - |
| 5 | Хозяйственный проезд | Проезд к приусадебным участкам | - |

Классификация улично-дорожной сети,  главные улицы:

- п. Верхний – ул. Заречная;

- п.Новоключевский – ул. Лесная.

Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети.

д. Ключи

Капитальный ремонт улиц в существующей застройке - 0,500 км.

Реконструкция улиц в существующей застройке - 2,850 км, в т.ч.

- ул. Ленинская – 0,80 км;

- ул. Школьная – 1,40 км;

- ул. Полевая – 0,65 км.

За счет уплотнения жилой застройки (ул.№4 – 0,173 км; ул.№5 – 0,162 км) – 0,335 км.

Строительство улиц на Площадке №1:

- ул. №1 - 0,804 км;

- ул. №2 - 0,184 км;

- ул. №3 – 0,254 км.

Всего: 1,242 км.

Строительство улиц на Площадке №2:

- продолжение  ул. Школьная – 0,463 км,

- ул. №6 – 0,196 км,

- ул. №7 – 0,468 км,

-  ул. №8 – 0,205 км.

Всего:  1,332 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц с. Ключи составит  2,909 км.

с. Смольково

Капитальный ремонт улиц в существующей застройке - 0,12 км.

Реконструкция улиц в существующей застройке - 4,15 км, в т.ч.

- ул. Заречная – 0,60 км;

- ул. Рабочая – 0,50 км;

- ул. Юбилейная – 2,70 км;

- ул. Черемушки – 0,35 км.

За счет уплотнения жилой застройки (продолжение ул. Черемушки – 0,749; ул. №1 - 0,175 км) – 0,924 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц с. Смольково составит 0,924 км.

п. Зелёновский

Реконструкция улиц в существующей застройке: ул. Школьная - 1,5 км.

За счет уплотнения жилой застройки (продолжение ул. Школьная) – 0,296 км.

Строительство улиц на Площадке №7:

- ул. №1 - 0,862 км;

- ул. №2 - 0,192 км;

- ул. №3 – 0,182 км,

- ул. №4 – 0,253 км,

- ул. №5 – 0,244 км.

Всего: 1,733 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц п. Зелёновский  составит  2,029 км.

с. Старая Чесноковка

Реконструкция улиц в существующей застройке - 1,8 км, в т.ч.

- ул. Центральная – 0,1 км;

- ул. Молодежная – 0,3 км;

- ул. Речная – 1,4 км.

Строительство улиц на Площадке №4:

- ул. №1 - 1,101 км,

Всего: 1,101 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц с. Старая Чесноковка составит   1,101 км.

д. Новая Чесноковка

Реконструкция улиц в существующей застройке - 1,8 км, в т.ч.

- ул. Центральная – 1,0 км;

- ул. Колхозная – 0,8 км.

За счет уплотнения жилой застройки (продолжение ул. Колхозная) – 0,195 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых новых улиц д. Новая Чесноковка составит   0,195 км.

д. Вербовка

Реконструкция улиц в существующей застройке: ул. Рабочая - 0,5 км.

п. Ильинский

Реконструкция улиц в существующей застройке - 1,4 км, в т.ч.

- ул. Мира - 1,0 км;

- ул. Товарная - 0,4 км.

п. Клин

Реконструкция улиц в существующей застройке: ул. Лесная - 1,0 км.

п. Верхний

Реконструкция улиц в существующей застройке: ул. Заречная - 0,9 км.

д. Новоключевский

Реконструкция улиц в существующей застройке: ул. Лесная - 0,5 км.

п. Никольский

Реконструкция улиц в существующей застройке: ул. Фермерская - 0,2 км.

п. Нижний

Реконструкция улиц в существующей застройке: ул. Заречная - 0,5 км.

п. Средний

Реконструкция улиц в существующей застройке: ул. Нагорная - 0,50 км.

Ориентировочно общая протяженность планируемых улиц с.п. Ключи составит 7,158 км. Реконструкция улиц в существующей застройке - 17,6 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов составит 28,908 км.

Плотность улично-дорожной сети в проектируемых  границах населенного пункта составит 4,3 км/км2.

Основные расчетные параметры уличной сети принять в соответствии с пунктом 11.3.3 «Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области», для проектирования поперечных профилей улиц на стадии проекта планировки.

В местах примыкания улиц к автодорогам регионального или межмуниципального значения рекомендуется выполнить уширение дорожного полотна региональной автодороги с организацией мероприятий по безопасности дорожного движения.

###### 3.3.2.5.1.2. Искусственные дорожные сооружения

Строительство транспортных сооружений необходимо для организации движения транспорта на  выходах на внешние автомобильные дороги для обеспечения безопасности и повышения скорости движения.

Генеральным планом предусматривается:

- реконструкция дамбы через р. Бол. Суруш к востоку от села Ключи (18.1);

- реконструкция дамбы через р. Мал. Суруш к северу от села Смольково (18.2);

- реконструкция дамбы через р. Мал. Суруш к востоку от деревни Вербовка (18.3).

###### 3.3.2.5.1.3. Сооружения и предприятия для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Для определения расчетного парка автомобилей принят уровень автомобилизации на I очередь строительства в соответствии с пунктом 11.2.3. «Региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области» - 250 автомобилей на 1000 жителей; в связи с отсутствием данных о динамике роста числа автомобилей, на расчетный срок строительства и перспективу условно принят уровень автомобилизации 300  автомобилей на 1000 жителей.

Расчетный парк автомобилей в сельском поселении Ключи составит  731 автомобиля.

Необходимое количество машино-мест на стоянках постоянного хранения автомобилей, из расчета 90% обеспеченности расчетного парка автомобилей, составит  658 машино-мест.

В связи с преобладающей застройкой индивидуальными и блокированными двухквартирными жилыми домами с приусадебными участками, хранение личного автотранспорта следует предусматривать в пределах отведенных участков.

Вместимость и площадь участков для стоянок временного хранения автомобилей, размещаемых в общественно-деловых и рекреационных зонах уточняются на дальнейших стадиях проектирования.

Для обслуживания расчетного парка автомобилей необходимы объекты технического обслуживания.

Планируется АЗС из расчета 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей - 1 колонка;

СТО из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей - 4 поста.

#### 3.3.2.6. Развитие зоны рекреационного назначения

Одним из вопросов местного значения поселения является создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения Ключи, с этой целью генеральным планом предусмотрено развитие территории  рекреационной зоны. Зеленые насаждения общего пользования служат для организации отдыха и спорта, улучшения санитарно-гигиенического состояния окружающей среды, совершенствования эстетической выразительности населенного места.

В её состав входят земельные участки занятые озеленёнными территориями общего пользования (скверы, парки, бульвары), а также существующие лесные массивы, примыкающие к территории населённого пункта, и участки, используемые для массового кратковременного и долговременного отдыха населения.

Предусматривается создание системы озеленённых территорий общего пользования.

Расчётная площадь объектов озеленения общего пользования (из расчёта 12 кв. м на 1 человека для сельских поселений) составляет –  2,92 га.

Генеральным планом предусматривается:

д. Ключи

- Реконструкция сквера в с.Ключи, ул. Ленинская, площадь земельного участка - 0,37 га (17.1);

-  Строительство плоскостных спортивных сооружений - спортплощадка при Ключевском филиале МОУ Исаклинского СОШ в с. Ключи, ул. Ленинская, площадью - 0,08 га (7.4);

- Строительство спортивной детской площадки, с. Ключи, ул. Школьная, площадью  - 0,3 га (7.2).

Итого:  0,75 га.

с. Смольково

- Строительство сквера в с. Смольково, ул. Юбилейная, площадь земельного участка - 0,22 га. Предусматривается устройство дорожно-тропиночной сети и элементов благоустройства (17.2);

- Строительство спортивной детской площадки в с. Смольково, ул.  Юбилейная, площадью 0,2 га (7.3).

Итого:  0,42 га.

п. Зелёновский

- Строительство сквера, в п. Зеленовский, ул. Новая, площадь земельного участка - 0,2 га (17.3);

- Строительство спортивной детской площадки в п. Зеленовский, ул. Новая, площадью 0,2 га (7.5).

Итого:  0,40 га.

с. Старая Чесноковка

- Строительство сквера, в с. Старая Чесноковка, ул. Центральная площадь земельного участка - 0,17 га (17.4);

- Строительство спортивной детской площадки в с. Старая Чесноковка, ул.  Речная, площадью 0,3 га (7.4).

Итого:  0,47 га.

Всего по сельскому поселению Ключи планируется – 2,04 га.

В соответствии с мероприятиями СТП м.р. Исаклинский генеральным планом предусматривается:

Строительство помещений, защищающих источник, беседок для посетителей родников и обустройство: родника в с. Ключи и двух в с. Старая Чесноковка с.п. Ключи.

#### 3.3.2.7. Развитие зоны сельскохозяйственного использования

В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района Исаклинский на территории сельского поселения Ключи предусматривается развитие объектов сельскохозяйственного назначения:

Таблица  47

| № пп | Наименование объекта | Мощность, количество голов | Местоположение | Класс производства, СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | до 2015 года |
| 2.4б | Реконструкция МТФ СПК «Новый путь» | до 900 | с. Смольково, ул. Черемушки к западу от н.п. | III класса, 300 м |
|  | до 2030 года |
| 2.8 | Реконструкция МТФ СПК «Зеленовский» | 90 | п. Зеленовский, к югу от села | IV класса, 100 м |
| 2.13б | Реконструкция МТФ ООО СХП «Прогресс» | 470 | д. Вербовка | III класса, 300 м |
| 2.15 | Реконструкция МТФ СПК «Восток» | 100 | п. Ильинский | IV класса, 100 м |

Реконструкция объектов рыбных хозяйств:

- реконструкция пруда и разведение рыбы на территории сельского поселения Ключи, к юго-востоку от п. Средний (2.16);

- реконструкция пруда и разведение рыбы на территории сельского поселения Ключи, к северо-западу от д. Новая Чесноковка (2.17);

- реконструкция пруда и разведение рыбы на территории сельского поселения Ключи, к северу от с. Старая Чесноковка (2.18).

Генеральным планом планируется:

с. Ключи

- Реконструкция МТФ до 100 голов КРС, расположенной к югу от с. Ключи с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ не более 100 м) (2.1).

с. Смольково

- Реконструкция МТФ до 100 голов КРС, расположенной к западу от с. Смольково с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ не более 100 м) (2.4а).

д. Вербовка

- Развитие зоны сельскохозяйственного использования, расположенной к западу от д. Вербовка с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ не более 100 м) (2.13а).

п. Зелёновский

- Реконструкция зернотока, расположенного к востоку от п. Зелёновский с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ не более 100 м) (2.9).

с. Старая Чесноковка

- Развитие зоны сельскохозяйственного использования в юго-восточной части села с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство V класса, СЗЗ не более 50 м) (2.14)

д. Новая Чесноковка

- Реконструкция МТФ до 100 голов КРС, расположенной к западу от д. Новая Чесноковка с соблюдением санитарно-защитной зоны до жилой застройки (производство IV класса, СЗЗ не более 100 м) (2.11).

Проектируемые объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь градообразующее значение и являться  источником создания новых рабочих мест для жителей сельского поселения Ключи.

#### 3.3.2.8. Развитие зоны специального назначения

Сельские кладбища

Расчётные площади кладбищ, с учётом увеличения населения (2435 чел.) и социальной нормы 0,24 га на 1000 жителей, составят – 0,584 га.

Генеральным планом предлагается расширение существующих кладбищ:

В с. Ключи - на 0,20 га к югу и западу от существующего кладбища (19.1);

В с. Смольково - на 0,15 га к востоку от существующего кладбища (19.2);

В п. Зеленовский - на 0,10 га к югу от существующего кладбища (19.3);

В д. Вербовка - на 0,08 га к востоку от существующего кладбища (19.4);

В д. Новая Чесноковка - на 0,06 га к югу от существующего кладбища (19.5);

В п. Ильинский - на 0,05 га к югу от существующего кладбища (19.6).

Скотомогильники

В соответствии с СТП м.р. Исаклинский генеральным планом предусматривается

- Приведение действующего скотомогильника, расположенного в районе с. Смольково, в соответствие с требованиями «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденных Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

- Строительство ямы Беккари на территории с.п. Ключи, в 1,12 км на юго-запад от с.Ключи.

Свалки, ТБО

Твердые бытовые отходы с.п. Ключи размещаются на трех несанкционированных свалках.

Учитывая непосредственную близость данных объектов к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированные свалки в с.п. Ключи оказывают комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежат ликвидации.

Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО с. Исаклы.

#### 3.3.2.9. Экспликация планируемых объектов. Описание и параметры функциональных зон

Планируемые объекты федерального, регионального, муниципального значения, согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области» и предложениям генерального плана,  представлены в Таблице 48.

Планируемые объекты сельского поселения, согласно предложениям генерального плана, представлены в Таблице 49.

Планируемые объекты частного значения, согласно предложениям генерального плана, представлены в Таблице 50.

Описание и параметры функциональных зон представлены в Таблице 51.

Таблица 48

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (планируемая) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |
|  | - | - | - | - |  |
|  | ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |
|  | Объекты, зоны спецназначения: скотомогильники |  |  |
| 19.1 | Яма Беккари | территория с.п. Ключи, в 1,12 км на юго-запад от с.Ключи | 600 м2 | Сп3 | Строительство |
|  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| 15.1 | Пождепо | с. Ключи, ул. Школьная | 2 машины | П2 | Строительство |
|  | ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |
|  | Объекты учебно-образовательного назначения |  |
|  | Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |  |
| 3.1* | Детский сад «Пчелка» | с. Старая Чесноковка, ул. Центральная, 4 | 25 мест | Ж | Реконструкция |
| 3.1 | Детский сад | с. Ключи, ул. Школьная | 90 мест | Ж | Строительство |
|  | Общеобразовательные учреждения |  |
| 4.1* | Ключевский филиал МОУ Исаклинского СОШ | с. Ключи, ул. Ленинская, 12 | 320 учащихся | Ж | Реконструкция |
| 4.2* | Старочесноковский филиал МОУ Исаклинского СОШ | с. Старая Чесноковка, ул. Центральная, 2 | 50 учащихся | Ж | Реконструкция |
| 4.4* | Школа | с. Смольково, ул.Черемушки | 108 учащихся | Ж | Реконструкция |
|  | Объекты здравоохранения |  |
| 5.1 | ФАП | с. Старая Чесноковка, ул. Центральная | 10 посещений в смену | О | Строительство |
| 5.2* | ФАП | д. Новая Чесноковка, ул. Колхозная, 5 | 10 посещений в смену | О | Реконструкция |
| 5.4* | ФАП | п. Зеленовский, ул. Школьная, 37 | 10 посещений в смену | О | Реконструкция |
|  | Объекты спортивного назначения |  |
| 7.1* | Спортзал в Ключевском Филиале МОУ Исаклинского СОШ | с.Ключи, ул. Ленинская, 12 | 162 м2 площади пола | Ж | Реконструкция |
| 7.4* | Плоскостные спортивные сооружения - спортплощадка при Ключевском филиале МОУ Исаклинского СОШ | с. Ключи, ул. Ленинская | 0,08 га | Ж | Реконструкция |
| 7.2* | Спортзал в школе | с.Смольково, ул. Черемушки | 162 м2 площади пола | Ж | Реконструкция |
|  | ГТС, дамбы |  |
| 18.1 | Дамба через р. Бол. Суруш | к востоку от с. Ключи | 0,370 км | Р | Реконструкция |
| 18.2 | Дамба через р. Мал. Суруш | к северу от с. Смольково | 0,280 км | Р | Реконструкция |
| 18.3 | Дамба через р. Мал. Суруш | к востоку от д. Вербовка | 0,190 км | Р | Реконструкция |

Таблица 49

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (планируемая) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
|  | Объекты спортивного назначения |  |
| 7.1 | Бассейн | с. Ключи, ул. Ленинская | площадь 250 м2 зеркала воды | О | Строительство |
| 7.2 | Спортивная детская площадка | с. Ключи, ул. Школьная | площадь 0,3 га | Р | Строительство |
| 7.3 | Спортивная детская площадка | с. Смольково, ул. Юбилейная | площадь 0,2 га | Р | Строительство |
| 7.4 | Спортивная детская площадка | с. Старая Чесноковка, ул. Речная | площадь 0,3 га | Р | Строительство |
| 7.5 | Спортивная детская площадка | п. Зеленовский, ул. Новая | площадь 0,2 га | Р | Строительство |
|  | Объекты культурно-досугового назначения |
| 8.1* | Ключевский СДК под досуговый центр | с. Ключи, ул. Ленинская, 14а | 100 мест | О | Реконструкция |
|  | Объекты бытового обслуживания |  |
| 11.1 | Предприятие бытового обслуживания | с. Ключи, ул. Ленинская | 5 рабочих мест | О | Строительство |
| 11.2 | Предприятие бытового обслуживания | Смольково, ул. Юбилейная | 3 рабочих мест | О | Строительство |
| 11.3 | Предприятие бытового обслуживания | с. Старая Чесноковка, ул. Центральная | 3 рабочих мест | О | Строительство |
| 11.4 | Предприятие бытового обслуживания | п. Зеленовский, ул. Новая | 2 рабочих мест | О | Строительство |
|  | Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |
| 12.1 | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания | с. Ключи, ул. Школьная | прачечной на 80 кг белья в смену, химчисткой на 10 кг вещей в смену, баней на 20 мест | О | строительство |
|  | Объекты отдыха и туризма |  |
| 17.1 | Сквер | с.Ключи, ул. Ленинская | 0,37 га | Р | Реконструкция |
| 17.2 | Сквер | с. Смольково, ул. Юбилейная | 0,22 га | Р | Строительство |
| 17.3 | Сквер | п. Зеленовский, ул. Новая | 0,20 га | Р | Строительство |
| 17.4 | Сквер | с. Старая Чесноковка, ул. Центральная | 0,17 га | Р | Строительство |
|  | Пожарные пирсы, ГТС, дамбы, мосты |  |
| 18.4 | Пожарный пирс | к востоку от с. Ключи, на р. Большой Суруш | площадка 12x12 кв.м | Сх1 | Строительство |
| 18.5 | Пожарный пирс | к северу от с. Смольково, на р. Малый Суруш | площадка 12x12 кв.м | Р | Строительство |
| 18.6 | Пожарный пирс | к юго-западу от п. Зеленовский, на р. Большой Суруш | площадка 12x12 кв.м | Р | Строительство |
| 18.7 | Пожарный пирс | к западу от с. Старая Чесноковка, на р. Малый Суруш | площадка 12x12 кв.м | Р | Строительство |
| 18.8 | Пожарный пирс | к востоку от д. Новая Чесноковка, на р. Большой Суруш | площадка 12x12 кв.м | Р | Строительство |
| 18.9 | Пожарный пирс | Восточная часть п. Ильинский, на р. Большой Суруш | площадка 12x12 кв.м | Р | Строительство |
|  | Объекты, зоны спецназначения: кладбища, скотомогильники, полигоны ТБО, полигоны промотходов, военные части |  |
| 19.1 | Кладбище | южная часть с. Ключи | расширение на 0,20 га | Сп1 | Расширение, реконструкция |
| 19.2 | Кладбище | к юго-западу от с. Смольково | расширение на 0,15 га | Сп1 | Расширение, реконструкция |
| 19.3 | Кладбище | к юго-востоку от п. Зеленовский | расширение на 0,10 га | Сп1 | Расширение, реконструкция |
| 19.4 | Кладбище | западная часть д. Вербовка | расширение на 0,08 га | Сп1 | Расширение, реконструкция |
| 19.5 | Кладбище | к западу от д. Новая Чесноковка | расширение на 0,06 га | Сп1 | Расширение, реконструкция |
| 19.6 | Кладбище | юго-западная часть п. Ильинский | расширение на 0,05 га | Сп1 | Расширение, реконструкция |
|  | КОС, водозаборы, башни Рожновского, пожрезервуары |  |
| 20.1 | Водозабор с. Ключи | с. Ключи, восточная часть села | Увеличение производительности на 225 м3/сут. | ИТ | Реконструкция |
| 20.2 | Водозабор д. Новая Чесноковка | На территории с.п. Ключи, к западу от д. Новая Чесноковка | Увеличение производительности на 88 м3/сут. | Сх1 | Реконструкция |
| 20.3 | Водозабор с. Смольково | На территории с.п. Ключи, к западу от с. Смольково | Увеличение производительности на 125 м3/сут. | Сх1 | Реконструкция |
| 20.4 | Водозабор с. Старая Чесноковка | Северная часть с. Старая Чесноковка (с учетом д. Вербовка) | Увеличение производительности на 190 м3/сут. | Сх1 | Реконструкция |

Таблица 50

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| № по ГП | Наименование | Местоположение (населённый пункт, улица, № дома) | Характеристика объекта (планируемая) | Функциональная зона | Мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ЧАСТНЫЕ ОБЪЕКТЫ |  |
|  | Объекты торгового назначения |  |
| 9.1 | Магазин | с. Ключи, ул. Ленинская | площадь торгового зала 100 м2 | О | Строительство |
| 9.2 | Магазин | с. Смольково, ул. Юбилейная | площадь торгового зала 100 м2 | О | Строительство |
| 9.3 | Магазин | с. Старая Чесноковка, ул. Центральная | площадь торгового зала 50 м2 | О | Строительство |
| 9.4 | Магазин | п. Зеленовский, ул. Новая | площадь торгового зала 50 м2 | О | Строительство |
| 9.5 | Магазин | п. Ильинский, ул. Мира | площадь торгового зала 50 м2 | О | Строительство |
|  | Объекты общественного питания |  |
| 10.1 | Кафе | с. Ключи, ул. Ленинская | 50 мест | О | Строительство |
|  | Объекты производственного, коммунально-складского и сельскохозяйственного назначения |
| 2.1а | Зона сельскохозяйственного использования МТФ | к югу от с. Ключи | площадь – 2,57 га | Сх2-0 | Реконструкция |
| 2.1б | МТФ | к югу от с. Ключи | до 100 голов КРС, площадь – 7,29 га | Сх2-4 | Реконструкция |
| 2.1в | МТФ | к югу от с. Ключи | до 200 голов КРС, площадь – 4,67 га | Сх2-3 | Реконструкция |
| 2.4а | МТФ | к западу от с. Смольково | до 100 голов КРС, площадь – 13,3га | Сх2-4 | Реконструкция |
| 2.4б | МТФ СПК «Новый путь» | к западу от с. Смольково, ул. Черемушки | до 900 голов КРС, площадь – 14,9 га | Сх2-3 | Реконструкция |
| 2.8 | МТФ СПК «Зеленовский» | к югу от п. Зеленовский | 90 голов КРС, площадь- 12,0 га | Сх2-4 | Реконструкция |
| 2.9 | Зерноток | к востоку от п. Зелёновский | площадь – 1,48 га | Сх2-4 | Реконструкция |
| 2.11 | МТФ | к западу от д. Новая Чесноковка | площадь – 11,25 га | Сх2-4 | Реконструкция |
| 2.13а | Зона сельскохозяйственного использования | к западу от д. Вербовка | до 100 голов КРС, площадь - 19,65 га | Сх2-4 | Реконструкция |
| 2.13б | МТФ ООО СХП «Прогресс» | к западу от д. Вербовка | 470 голов КРС, площадь - 15,28 га | Сх2-3 | Реконструкция |
| 2.14 | Зона сельскохозяйственного использования | в юго-восточной части с. Старая Чесноковка | площадь – 2,186 га | Сх2-0 | Реконструкция |
| 2.15 | МТФ СПК «Восток» | к западу от п. Ильинский | до 100 голов КРС, площадь - 6,92га | Сх2-4 | Реконструкция |
| 2.16 | Реконструкция пруда и разведение рыбы | территории сельского поселения Ключи, к юго-востоку от п. Средний | - | Сх2-0 | Реконструкция |
| 2.17 | Реконструкция пруда и разведение рыбы | территории сельского поселения Ключи, к северо-западу от д. Новая Чесноковка | - | Сх2-0 | Реконструкция |
| 2.18 | Реконструкция пруда и разведение рыбы | территории сельского поселения Ключи, к северу от с. Старая Чесноковка | - | Сх2-0 | Реконструкция |

*Номера существующих объектов

Таблица 51

Параметры функциональных зон

| №№ п/п | Вид зоны (подзоны) | Параметры функциональных зон |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип застройки | Площадь (га) | Максимальная этажность | Максимальный размер СЗЗ (м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Жилая зона (Ж) |  |  |  |
| 1 | Ж | Зона застройки индивидуальными жилыми домами (и блокированными не более двух блоков) и объектов дошкольного и общего образования | 367,9109 | 3 | х |
|  | Общественно-деловая зона (О) |  |  |  |
| 2 | О | Зона делового, общественного и коммерческого назначения (административные здания, торговля, офисы) размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения (проф.образование, спорт, культура, медицина, бытовое обслуживание) | 5,2341 | 4 | х |
|  | Зона рекреационного назначения (Р) |  |  |  |
| 3 | Р | Зона скверов, парков, бульваров, естественного природного ландшафта, отдыха, занятий физкультурой и спортом | 128,1127 | x | x |
|  | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) |  |  |  |
| 4 | Сх1 | Зона сельскохозяйственных угодий (в том числе пашни, сенокосы, пастбища, совхозные сады, залежи) | 23232,1330 | x | x |
| 5 | Сх2-0 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения не образующими СЗЗ, а также для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 33,6319 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
| 6 | Сх2-3 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 34,4367 | 2 | 300 |
| 7 | Сх2-4 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 83,1677 | 2 | 100 |
| 8 | Сх2-5 | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения, а также участки для ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 4,6298 | 2 | 50 |
|  | Производственная зона (П) |  |  |  |
| 9 | П1-3 | Подзона производственных и коммунально-складских объектов III-V класса опасности | 1,9024 | 3 | 300 |
| 10 | П2 | Коммунально-складская зона | 0,3257 | 3 |  |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) |  |  |  |
| 11 | ИТ | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (смежные транспортные и инженерные коридоры) | 319,1312 | 2 | Определяется классом опасности объекта |
|  | Зона специального назначения (Сп) |  |  |  |
| 12 | Сп1 | Зона специального назначения, связанная с захоронениями (кладбище) | 3,0976 | x | 50 |
| 13 | Сп3 | Зона объектов размещения биологических отходов (скотомогильников) | 0,0698 | х | 1000 |

## 3.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана сельского поселения Ключи муниципального района Исаклинский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

      - Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

2. Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- 1. Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Консервации скотомогильников районе населенных пунктов Старая Чесноковка и Зеленовский с последующей рекультивацией территории;

- Ликвидации несанкционированных свалок в районе населенных пунктов Ключи, Новая Чесноковка, Старая Чесноковка;

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Кроме того, согласно материалам «Схемы территориального планирования Самарской области». – Самара: ГУП институт «ТеррНИИгражданпроект», 2007 г., с учетом изменений внесенных в Схему: «Внесение изменений в Схему территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261» в 2011 г. на территории с.п. Ключи предусматривается создание новых особо охраняемых природных территорий регионального значения:

- Старочесноковская степь;

- Малосурушская лесостепь;

- Долина р.Сок от Исаклов до Сергиевска.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов с.п. Ключи на природоохранную деятельность.

## 3.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ

Пожарная безопасность территорий сельских поселений обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных генеральным планом, в соответствии со статьёй 14 ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и ФЗ №123 «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»:

1. Функциональным зонированием территории – группировкой объектов по функциональному назначению с учётом пожарно-технических характеристик.

2. Организацией улично-дорожной сети, обеспечивающей доступ к объектам по основным магистралям устойчивого функционирования.

3. Планированием мероприятий пожарного водоснабжения:

- устройство пожарных гидрантов на водопроводной сети при разработке водоснабжения населённых пунктов,

- реконструкция существующих сетей водопровода,

- строительство новых водоводов и уличных сетей на площадках новой застройки,

- строительство пирсов или организация съездов с твердым покрытием (шириной 3,5 м) к водоемам, с устройством перед пирсом площадки размером не менее 12м x 12м.

4. Дислокацией подразделения пожарной охраны на территории сельского поселения и обеспечением подразделения пожарной охраны зданием пожарного депо (сельское поселение Ключи обслуживается подразделением пожарной охраны ПСЧ №118, расположенным в селе Исаклы. Время прибытия первого подразделения к месту вызова соответствует требованиям пункта 1 статьи 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. - 20 минутам в сельских поселениях).

5. Планированием мероприятий по санитарной очистке территории поселения, в целях предотвращения возгорания отходов.

6. Планированием мероприятий электросвязи для обеспечения связи с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов.

7. Планированием застройки с учётом противопожарных расстояний до лесных массивов – в сельских поселениях с одно-, двухэтажной застройкой не менее 15 метров.

Генеральным планом предусматривается:

- Строительство пожарного депо в с. Ключи, ул. Школьная на 2 машины (15.1);

- Строительство пожарного пирса к востоку от с. Ключи, на р. Большой Суруш (18.4);

- Строительство пожарного пирса к северу от с. Смольково, на р. Малый Суруш (18.5)

- Строительство пожарного пирсак юго-западу от п. Зеленовский, на р. Большой Суруш (18.6);

- Строительство пожарного пирса к западу от с. Старая Чесноковка, на р. Малый Суруш (18.7);

- Строительство пожарного пирса к востоку от д. Новая Чесноковка, на р. Большой Суруш (18.8);

- Строительство пожарного пирса в восточной части п. Ильинский, на р. Большой Суруш (18.9).

## 3.6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Инженерная подготовка территории включает в себя комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических условий.

В целом территория сельского поселения Ключи является пригодной для различных видов градостроительного использования, тем не менее, необходимо проведение ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1. В п. Зеленый требуется защита территорий, расположенных к северу и северо-востоку от ул. Центральной и ул. Садовой, от затопления паводковыми водами реки Сок.

Существует несколько способов защиты территории:

- обвалование – устройство дамбы обвалования. Применим при защите ранее застроенных территорий.

- повышение отметок поверхности территории – подсыпка или намыв до отметки, исключающей затопление с минимальными уклонами для обеспечения отвода атмосферных вод. В связи с тем, что территория является освоенной, осуществление данного мероприятия не возможно.

- понижение паводочного расхода – регулирование стока рек, устройство разгрузочного русла, обводного канала. Данный способ защиты территории применяется при использовании существующих или строительстве новых водохранилищ на небольших реках.

Таким образом, устройство дамбы обвалования является наиболее применимым способом защиты села от затопления.

2. До начала строительства новых объектов необходимо уточнить местоположение всех существующих коммуникаций на стадии проекта планировки и рабочей стадии проектирования. Коммуникации, попадающие под застройку, вынести до начала строительства.

3. Вертикальная планировка уличной сети – в равнинных условиях проектирование улиц с продольным уклоном от 0,5% до 8%, в зависимости от категории улицы, при расположении улицы на косогоре и значительном перепаде отметок следует использовать озеленение откосов и подпорные стенки.

4. Осушение заболоченностей. Выбор мероприятий осуществляется в зависимости от геологического строения участка и назначения территории.

5. Борьба с оврагообразованием. В районах застройки мелкие овраги ликвидируются, вне застройки проводятся лесомелиоративные мероприятия, для борьбы со средними и крупными оврагами необходимо регулирование поверхностного стока путем устройства нагорных канав и водосбрасывающих сооружений, лесомелиоративные мероприятия, террасирование склонов.

Согласно «Бюджетной заявке на включение в перечень строек и объектов, подлежащих финансированию в 2009 – 2011 годах за счет средств экологического фонда по муниципальному району Исаклинский» (№ 02-17,171 от 28.03.2008г.) на территории муниципального района Исаклинский планируется:

- реконструкция земляной плотины и устройство водосброса на р. Большая Суруша в с. Ключи, мощностью - 7500 тыс. м3;

- реконструкция земляной плотины и устройство водосброса на р.Малая Суруша в с. Смольково, мощностью - 600 тыс. м3.

Генеральным планом планируется реконструкция:

- Дамбы через р. Бол. Суруш к востоку от села Ключи (18.1);

- Дамбы через р. Мал. Суруш к северу от с. Смольково (18.2);

- Дамбы через р. Мал. Суруш к востоку от деревни Вербовка (18.3).

Мероприятия по благоустройству территорий включают в себя:

- организацию поверхностного стока с применением водосточной сети открытого типа, с устройством мостиков или труб в местах пересечений с улицами и дорогами.

- обустройство улиц и дорог в соответствии с профилями, назначаемыми с учетом классификации улично-дорожной сети.

- благоустройство прибрежных участков для организации зон повседневного отдыха.

## 3.7. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Исаклинский Самарской области от твердых бытовых отходов», был выполнен ООО «ЭПСИ» в 2010 году. Согласно проекту на территории сельского поселения Ключи образуется в год 1696 м3 твердых бытовых и 84,8м3 крупногабаритных отходов. Твердые бытовые отходы вывозятся на полигон ТБО с. Исаклы.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 9 контейнеров для ТБО в д. Ключи, 1 контейнера в п. Зеленый, 4 контейнера  объемом 0,75 м3 в д. Пригорки, 10 контейнеров в с. Саперкино, 3 контейнеров в с. Убейкино.

Вывоз твердых бытовых отходов с.п. Ключи планируется по маршрутам:

База-Багряш-Зеленый-Исаклы-Полигон-База. Протяженность – 72 км. Периодичность вывоза – 1 раз в день.

База-Самсоновка-Сухарь Матак-Новое Якушкино-Новый Шунгут-Старый Шунгут-Убейкино-Пригоркино-Полигон-База. Протяженность – 89 км. Периодичность вывоза – 1 раз в 3 дня.

База-Сокский-Черная Речка-Старое Вечканово-Саперкино-Ключи-Красный Берег-Новый Байтермиш-Полигон-База. Протяженность – 121 км. Периодичность вывоза – 1 раз в 3 дня.

## 3.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ

В проекте генерального плана сельского поселения Ключи отображены:

границы сельского поселения Ключи;

границы населенных пунктов: село Ключи, деревня Вербовка, поселок Верхний, поселок Зелёновский, поселок Ильинский, поселок Клин, деревня Новая Чесноковка, поселок Никольский, поселок  Нижний, деревня Новоключевский, село Смольково, поселок Средний, село Старая Чесноковка, входящих в границы сельского поселения Ключи Исаклинского района.

Границы сельского поселения Ключи отображены в проекте в соответствии с положениями Закона Самарской области №39-ГД от 28.02.2005 года (с изменениями, внесенными Законом Самарской области от 11.10.2010 №106-ГД «О внесении изменений в законодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образований Самарской области».

При разработке проекта «Генерального плана сельского поселения Ключи - 2 этап» границы населенных пунктов скорректированы:

- с. Ключи - с учетом развития жилой зоны в северном направлении (Площадка №2) и с учетом развития зоны сельскохозяйственного использования - в южном направлении;

- п. Зелёновский - развития зоны сельскохозяйственного использования в восточном направлении;

- п. Клин - с учетом развития жилой зоны в восточном направлении (Площадка №10);

- с. Старая Чесноковка - с учетом развития жилой зоны в северо-восточном направлении (Площадка №5)

при этом границы сельского поселения Ключи отображены без изменений.

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов поселения является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования. В этой связи с утверждением генерального плана границы деревни Ключи, поселка Пригорки и села Саперкино,  будут изменены.

Описание местоположения новых границ населенных пунктов в проект генерального плана не включено, так как ГрК РФ не предусматривает включение в состав генерального плана подобной информации.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве" территория населенного пункта является объектом землеустройства (статья 1); документом, отображающим в графической и текстовой формах местоположение, размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики является карта (план) объекта землеустройства (статья 20).

Следовательно, после утверждения генерального плана сельского поселения Ключи на его основании необходимо провести отдельную работу по описанию местоположения границ: село Ключи, деревня Вербовка, поселок Верхний, поселок Зелёновский, поселок Ильинский, поселок Клин, деревня Новая Чесноковка, поселок Никольский, поселок  Нижний, деревня Новоключевский, село Смольково, поселок Средний, село Старая Чесноковка и установления их координат путем подготовки карты (плана) объекта землеустройства – село Ключи, деревня Вербовка, поселок Верхний, поселок Зелёновский, поселок Ильинский, поселок Клин, деревня Новая Чесноковка, поселок Никольский, поселок  Нижний, деревня Новоключевский, село Смольково, поселок Средний, село Старая Чесноковка.

# 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЮЧИ

В данном разделе представлены укрупненные параметры планируемого развития функциональных зон.

Таблица 52

| № пп | НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | ПЛАНИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах поселения, в том числе | га | 29213,1092 | 29213,1092 |
| 1.1.1 | Зона градостроительного использования, в том числе | га | 591,7272 | 627,7090 |
| 1.1.1.1. | Жилая зона | га | 275,3976 | 367,9109 |
| 1.1.1.2. | Общественно-деловая зона | га | 3,4325 | 5,2341 |
| 1.1.1.3. | Зона производственного использования | га | - | 0,3257 |
| 1.1.1.4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 12,5653 | 12,557 |
| 1.1.1.5. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 179,4672 | 115,6990 |
| 1.1.1.6. | Зона рекреационного назначения | га | 119,3846 | 124,6261 |
| 1.1.1.7. | Зона специального назначения | га | 1,4800 | 1,3562 |
| 1.1.2. | Зона производственного использования | га | 1,9024 | 2,2281 |
| 1.1.3. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 305,3325 | 306,5742 |
| 1.1.4. | Зона сельскохозяйственного использования | га | 23309,7493 | 23273,0806 |
| 1.1.5. | Зона рекреационного назначения | га | 2,7061 | 2,7061 |
| 1.1.6 | Зона специального назначения | га | 2,6917 | 1,8112 |
| 1.1.7 | Территории лесного фонда | га | 4945 | 4945 |
| 1.1.8 | Территории водного фонда | га | 54 | 54 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность населения, в том числе: | чел. | 905 | 2435 |
| 2.1.1. | Дети, в т.ч. в возрасте: | чел. | 172 | 464 |
| 2.1.1.1. | До 6 лет | чел. | 62 | 167 |
| 2.1.1.2. | от 7 до 15 | чел. | 98 | 264 |
| 2.1.1.3. | от 16 до 17 лет | чел. | 12 | 33 |
| 2.1.2. | Население трудоспособного возраста | чел. | 467 | 1257 |
| 2.1.3. | население старше трудоспособного возраста | чел. | 278 | 747 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 20,310 | 96,810 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/чел. | 22,44 | 39,80 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения, в том числе: |  |  |  |
| 4.1.1. | дошкольные образовательные учреждения (общего типа) | место | 25 | 115 |
| 4.1.2. | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 496 | 496 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения, в том числе: |  |  |  |
| 4.2.1. | Стационары | коек | - | - |
| 4.2.2. | Поликлиники | пос. в смену | - | - |
| 4.2.3. | ФАП, офис врача общей практики | объект | 4 | 4 |
| 4.2.4. | Аптеки | объект | 2 | 2 |
| 4.3. | Объекты спортивного назначения, в том числе: |  |  |  |
| 4.3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | 0,260 | 1,260 |
| 4.3.2. | Спортивные залы | м2 площади пола | 492 | 492 |
| 4.3.3. | Бассейны | м2 зеркала воды | - | 250 |
| 4.4. | Объекты культурно-досугового назначения, в том числе |  |  |  |
| 4.4.1. | Клубы | посетит. место | 470 | 470 |
| 4.4.2. | Библиотеки | тыс.ед.хран./ чит. мест | 26/30 | 26/30 |
| 4.5. | Объекты торгового назначения | м2 торг. площади | 304 | 654 |
| 4.6. | Объекты общественного питания | место | 48 | 98 |
| 4.7. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: |  |  |  |
| 4.7.1. | Гостиница | место | - | - |
| 4.8. | Объекты бытового обслуживания, в том числе |  |  |  |
| 4.8.1. | Прачечные | кг белья в смену | - | 80 |
| 4.8.2. | Химчистки | кг вещей в смену | - | 10 |
| 4.8.3. | Бани | место | - | 20 |
| 4.8.4. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 13 |
| 4.9. | Объекты связи | объект | 5 | 5 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети в границах населённых пунктов | км | 21,750 | 28,908 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс.м3/ в сутки | - | 1,002 |
| 6.1.2. | Протяженность сетей | км | - | 9,059 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | тыс.м3/ в сутки | - | 0,390 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Проектируемая нагрузка | кВт | - | 1135 |
| 6.3.2. | Протяженность сетей | км | - | ВЛ-10 кВ-1000 м |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла | Гкал/год | - | 370,577 |
| 6.4.2. | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа | млн.куб.м/в год | - | 3,2783 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей | км | - | НД - 11,86 ВД - 0,141 |

# 5. Выводы

Чтобы управлять территорией эффективно, необходимо принимать управленческие решения на основе комплексной и системной информации.

В настоящем проекте решены следующие основные задачи:

Информация о территории собрана воедино;

Информация сосредоточена в систематизированном виде (в динамике изменений и взаимосвязи своих частей);

На основе комплексной информации выполнены варианты градостроительного развития территории сельского поселения.

Основные ожидаемые эффекты:

повышение эффективности регулирования использования территории административно-правовыми, экономическими и образовательно-воспитательными средствами;

более рациональное и эффективное использование территории;

создание предпосылок устойчивого развития территории и повышения качества жизни граждан;

привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, обустройство территории, создание новых рабочих мест;

повышение надежности информационной базы и оперативности получения информации, используемой при подготовке управленческих решений.

# Footnotes

При расчете доли возрастных групп использованы данные, предоставленные администрацией  с.п. Ключи, пересчитанные с использованием данных Самарастат.

При расчете возрастного состава населения в населенных пунктах на 2012 г. взяты процентные соотношения сельского поселения, предоставленные администрацией  с.п. Ключи,  пересчитанные с использованием данных Самарастат (см. п. 2.2.1.3)