# ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШОЕ МИКУШКИНО

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИСАКЛИНСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Исаклинский Самарской области.

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Большое Микушкино учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, муниципального района Исаклинский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муниципального района Исаклинский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития муниципального района Исаклинский.

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального района Исаклинский и сельского поселения Большое Микушкино.

1.5. При подготовке Генерального плана учтены:

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета муниципального района Исаклинский, бюджета сельского поселения Большое Микушкино;

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание на территории сельского поселения Большое Микушкино объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования;

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261;

Схема территориального планирования муниципального района Исаклинский Самарской области, утвержденная постановлением Собрания представителей муниципального района Исаклинский Самарской области от 23.11.2009 № 316;

предложения заинтересованных лиц.

1.6. Генеральный план включает:

положение о территориальном планировании сельского поселения Большое Микушкино;

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области (М 1:25 000);

карту функциональных зон сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области (М 1:10 000);

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области.

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области включает:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Исаклинский, объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино, за исключением линейных объектов.

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино включают:

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области (М 1:5 000);

карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного значения сельского поселения Большое Микушкино муниципального района Исаклинский Самарской области (М 1:10 000).

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино отображаются планируемые для размещения объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления сельского поселения Большое Микушкино полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Большое Микушкино и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Большое Микушкино.

1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально-экономического развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения Большое Микушкино, и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Большое Микушкино об установлении отдельных расходных обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать:

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создание объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино на основании документации по планировке территории.

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Большое Микушкино,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения Большое Микушкино, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения  Большое Микушкино, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом.

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Большое Микушкино, решения органов местного самоуправления  сельского поселения Большое Микушкино, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматривают создание объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения.

1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино (площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в проектной документации на соответствующие объекты.

1.15. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино, в случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино, являющихся источниками воздействия на среду обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино, являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Большое Микушкино I - III класса опасности определяются проектами ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.

1.16. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района Исаклинский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных зон их размещения.

1.17. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

объектов местного значения сельского поселения Бичевная муниципального района Шигонский                           Самарской области, их основные характеристики и местоположение

#### 2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка, га | Площадь объекта,га | Иные характеристики |  |
| 1. | Физкультурно-оздоровительный комплекс | в деревне Малое Микушкино на площадке № 3 | строительство | 2033 | - | 0,5 га | площадь пола – 150 кв.м; | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Плоскостные спортивные сооружения | в селе Большое Микушкино по ул. Советская, 104, | реконструкция | 2033 | - | 0,1 га | - |  |
| 3. | Бассейн | в селе Большое Микушкино на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | - | площадь зеркала воды – 350 кв.м |  |
| 4. | Плоскостные спортивные сооружения | к западу от села Большое Микушкино, | реконструкция | 2033 | - | 1,7 га | - |  |
| 5. | Плоскостные спортивные сооружения | в восточной части деревни Малое Микушкино, | реконструкция | 2033 | - | 1,3 га | - |  |
| 6. | Плоскостные спортивные сооружения | в поселке Лесной, по ул. Лесная, | строительство | 2033 | - | 0,08 га | - |  |

#### 2.2. Объекты местного значения в сфере культуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв.м | Иные характеристики |  |
| 1. | Здание сельского дома культуры | в селе Большое Микушкино на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | - | на 180 мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Здание сельского дома культуры | в деревне Малое Микушкино на площадке № 3 | строительство | 2033 | - | - | на 150 мест |  |
| 3. | Здание сельского дома культуры | в поселке Лесной, по ул. Лесная | строительство | 2033 | - | - | на 20 мест |  |

#### 2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                         и организации обустройства мест массового отдыха населения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, га | Иные характеристики |  |
| 1. | Парк | в селе Большое Микушкино на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | 1,4 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Парк | в деревне Малое Микушкино на площадке № 3 | строительство | 2033 | - | 1,5 | - |  |
| 3. | Пруд | к северу от села Большое Микушкино | реконструкция | 2033 | - | 8,85 | - |  |
| 4. | Пруд | к северу от деревни Малое Микушкино | реконструкция | 2033 | - | 2,23 | - |  |

#### 2.4. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения                                                                            жителей поселения услугами бытового обслуживания

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв. м | Иные характеристики |  |
| 1. | Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания | в селе Большое Микушкино на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | - | малой мощности вместе с прачечной самообслуживания на 106 кг белья в смену, пунктом приема химчистки на 5,3 кг вещей в смену, баней на 20 мест | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 100 м |
| 2. | Предприятие бытового обслуживания | в деревне Малое Микушкино на площадке № 3 | строительство | 2033 | - | - | на 10 рабочих мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 3. | Предприятие бытового обслуживания | в селе Большое Микушкино на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | - | на 15 рабочих мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.5. Объекты местного значения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности                                                    в границах населенных пунктов

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв. м | Иные характеристики |  |
| 1. | Пожарный съезд | на водотоке в южной части поселка Лесной | реконструкция | 2033 | - | - | съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12Х12 м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Пожарный пирс | на водном объекте, расположенном к северу от села Большое Микушкино | строительство | 2033 | - | - | съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 3. | Пожарный пирс | на водном объекте, расположенном к северу от деревни Малое Микушкино | строительство | 2033 | - | - | съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.6. Объекты местного значения в сфере водоотведения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Канализационная насосная станция | в селе Большое Микушкино на юге ул. Советская | строительство | 2033 | - | производительность - 420 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м |
| 2. | Канализационная насосная станция | в селе Большое Микушкино на юге ул. Чекмасовская | строительство | 2033 | - | производительность - 50 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м |
| 3. | Канализационная насосная станция | в селе Большое Микушкино на юге ул. Советская | строительство | 2033 | - | производительность - 290 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м |
| 4. | Канализационная насосная станция | в деревне Малое Микушкино на юге ул. Октябрьская | строительство | 2033 | - | производительность - 460 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м |
| 5. | Канализационная насосная станция | в деревне Малое Микушкино на севере площадки № 3 | строительство | 2033 | - | производительность - 600 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 15 м |
| 6. | Канализационные очистные сооружения | к юго-западу от деревни Малое Микушкино на территории сельского поселения Большое Микушкино | строительство | 2033 | - | производительность – 700 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ориентировочный размер санитарно-защитной зоны объекта – 20 м |
| 7. | Сети канализации | в селе Большое Микушкино по ул. Советская, Степная, Чекмасовская, Коммунарская, от КНС у пл. № 1 до пересечения ул. Первомайской и егиональной дороги «Похвистнево-Урал» и Малое Микушкино в деревне Малое Микушкино | строительство | 2033 | 5,833 | безнапорные | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории |
|  |  |  |  |  | 3,909 | напорные |  |
| 8. | Сети канализации | в селе Большое Микушкино на площадке № 1 | строительство | 2033 | 3,370 | безнапорные | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории |
| 9. | Сети канализации | в селе Большое Микушкино на площадке № 2 | строительство | 2033 | 3,295 | безнапорные | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории |
| 10. | Сети канализации | в деревне Малое Микушкино по ул. Первомайская, Октябрьская, от КНС у пл. № 3 до КОС и от КОС до р. Чембулатка | строительство | 2033 | 1,901 | безнапорные | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории |
|  |  |  |  |  | 2,873 | напорные |  |
| 11. | Сети канализации | в деревне Малое Микушкино на севере площадке №3 | строительство | 2033 | 2,943 | безнапорные | В соответствии с табл. 15 СП 42.13330 определяется на стадии проекта планировки территории |

#### 2.7. Объекты местного значения в сфере водоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Сети водопровода | в селе Большое Микушкино, в том числе |  |  |  |  | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов |
|  |  | по ул. Степная, Переулочная, Коммунарская | строительство | 2033 | 3,012 | - |  |
|  |  | площадка №1 | строительство | 2033 | 2,920 | - |  |
|  |  | площадка №2 | строительство | 2033 | 3,832 | - |  |
| 2. | Сети водопровода | в деревне Малое Микушкино, в том числе | строительство | 2033 |  | - |  |
|  |  | по ул. Октябрьская. Комсомольская | строительство | 2033 | 0,712 | - |  |
|  |  | площадка № 3 | строительство | 2033 | 2,948 | - |  |
| 3. | Водозабор | в селе Большое Микушкино по ул. Советская | реконструкция | 2033 | - | увеличение производительности на 439 куб.м/сут | В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 радиус 1-ого пояса ЗСО от 30 до 50 м в зависимости от защищенности подземных вод. Размеры 2-ого и 3-его поясов ЗСО определяются на основании гидрогеологических расчетов |
| 4. | Водозабор | в деревне Малое Микушкино по ул. Октябрьская | реконструкция | 2033 | - | увеличение производительности на 213 куб.м/сут |  |
| 5. | Водозабор | в селе Большое Микушкино по ул. Чекмасовская | реконструкция | 2033 | - | увеличение производительности на 439 куб.м/сут |  |

#### 2.8. Объекты местного значения в сфере электроснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Трансформаторные подстанции | в селе Большое Микушкино по ул. Степная | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт | В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. |
| 2. | Трансформаторные подстанции | в селе Большое Микушкино на пл. № 1 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 160кВА-1шт |  |
| 3. | Трансформаторные подстанции | в селе Большое Микушкино на пл. № 1 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 4. | Трансформаторные подстанции | в селе Большое Микушкино на пл. № 2 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 5. | Трансформаторные подстанции | в селе Большое Микушкино на пл. № 2 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 6. | Трансформаторные подстанции | в деревне Малое Микушкино на пл. № 3 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 7. | Трансформаторные подстанции | в селе Большое Микушкино на пл. № 2 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 100кВА-1шт |  |
| 8. | Трансформаторные подстанции | в селе Большое Микушкино на пл. № 2 ( | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 9. | Трансформаторные подстанции | в деревне Малое Микушкино на пл. № 3 | строительство | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 400кВА-1шт |  |
| 10. | Трансформаторные подстанции | в деревне Малое Микушкино на ул. Первомайская | реконструкция | 2033 | - | ТП-10/0,4кВ 1 Х 250кВА-1шт |  |
| 11. | Воздушные линии электропередачи | в селе Большое Микушкино, по ул. Степная | строительство | 2033 | 0,05 | напряжение – 10 кВ | В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от крайних проводов (5 м – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 12. | Воздушные линии электропередачи | в селе Большое Микушкино, на площадке № 1 | строительство | 2033 | 0,08 | напряжение – 10 кВ |  |
| 13. | Воздушные линии электропередачи | в селе Большое Микушкино на площадке № 2 | строительство | 2033 | 0,4 | напряжение – 10 кВ |  |
| 14. | Воздушные линии электропередачи | в селе Большое Микушкино, за границей села | строительство | 2033 | 0,15 | напряжение – 10 кВ |  |
| 15. | Воздушные линии электропередачи | в деревне Малое Микушкино на площадке № 3 | строительство | 2033 | 0.25 | напряжение – 10 кВ |  |

#### 2.9. Объекты местного значения в сфере обеспечения жителей поселения услугами связи

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Ящики кабельные | в селе Большое Микушкино по ул. Коммунарская | строительство | 2033 | - | тип – ЯКГ-20, 1 шт. | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 2. | Ящики кабельные | в селе Большое Микушкино по ул. Переулочная | строительство | 2033 | - | тип – ЯКГ-20, 1 шт. |  |
| 3. | Ящики кабельные | в селе Большое Микушкино по ул. Чекмесовская | строительство | 2033 | - | тип – ЯКГ-20, 1 шт. |  |
| 4. | Ящики кабельные | в деревне Малое Микушкино | строительство | 2033 | - | тип – ЯКГ-10, 1 шт. |  |
| 5. | Ящики кабельные | в деревне Малое Микушкино по ул. Комсомольская | строительство | 2033 | - | тип – ЯКГ-10, 1 шт. |  |
| 4. | Автоматическая телефонная станция | в селе Большое Микушкино по ул. Советская, 116 | реконструкция | 2033 | - | 50/200, увеличение емкости на 400 номеров | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 5. | Автоматическая телефонная станция | в деревне Малое Микушкино по ул. Молодежная, 14 | реконструкция | 2033 | - | 50/200, увеличение емкости на 150 номеров | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 6. | Кабель связи | в селе Большое Микушкино по ул. Советская | строительство | 2033 | 7,5 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 7. | Кабель связи | в деревне Малое Микушкино по ул. Молодежная, ул. Комсомольская | строительство | 2033 | 3,3 | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 8. | Распределительный шкаф (ШР -300) | в селе Большое Микушкино на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 9. | Распределительный шкаф (ШР -300) | в селе Большое Микушкино на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
| 10. | Распределительный шкаф (ШР -300) | в деревне Малое Микушкино на площадке № 3 | строительство | 2033 | - | - | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.10. Объекты местного значения в сфере газоснабжения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Газопровод | в селе Большое Микушкино, в том числе |  |  |  |  | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, вдоль трасс наружных газопроводов охранные зоны устанавливаются в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода; вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны |
|  |  | уплотнение существующей застройки по ул. Коммунарская | строительство | 2033 | 1,22 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 1 | строительство | 2033 | 1,13 | высокого давления |  |
|  |  | на площадке № 1 | строительство | 2033 | 3,37 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 2 | строительство | 2033 | 3,3 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 2 | строительство | 2033 | 0,71 | высокого давления |  |
|  |  | уплотнение существующей застройки по ул. Переулочная | строительство | 2033 | 0,8 | низкого давления |  |
|  |  | уплотнение существующей застройки по ул. Степная | строительство | 2033 | 0,88 | низкого давления |  |
| 2. | Газопровод | в деревене Малое Микушкино, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | уплотнение существующей застройки по ул. Комсомольская | строительство | 2033 | 0,45 | низкого давления |  |
|  |  | на площадке № 3 | строительство | 2033 | 0,42 | высокого давления |  |
|  |  | на площадке № 3 | строительство | 2033 | 3,22 | низкого давления |  |
| 3. | Газопровод | в поселке Лесной, уплотнение существующей застройки по ул. Заречная | строительство | 2033 | 0,2 | низкого давления |  |
| 4. | Шкафной газорегуляторный пункт | в деревне Малое Микушкино на площадке № 3 | строительство | 2033 | - | производительность до 460 куб.м/час | В соответствии с Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878, охранная зона устанавливается в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ объекта |
| 5. | Шкафной газорегуляторный пункт | в селе Большое Микушкино на площадке № 1 | строительство | 2033 | - | производительность до 320 куб.м/час |  |
| 6. | Шкафной газорегуляторный пункт | в селе Большое Микушкино на площадке № 2 | строительство | 2033 | - | производительность до 430 куб.м/час |  |

#### 2.11. Объекты местного значения административного назначения

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка | Площадь объекта, кв. м | Иные характеристики |  |
| 1. | Здание администрации сельского поселения | в селе Большое Микушкино по ул. Советская, 96 | реконструкция | 2033 | - | - | на 7 рабочих мест | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |

#### 2.12. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

| № п/п | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, который планируется в целях размещения объекта | Срок, до которого планируется размещение объекта, г. | Основные характеристики объекта | Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протяженность, км | Иные характеристики |  |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в селе Большое Микушкино, в том числе: |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | на площадке №1, на продолжении ул. Степная | строительство | 2033 | 0,685 | главная |  |
|  |  | в северном направлении к площадке №2, на продолжении ул. Степная | строительство | 2033 | 1,135 | главная |  |
|  |  | в существующей застройке, на продолжении ул. Переулочная | строительство | 2033 | 0,150 | основная |  |
|  |  | на площадке №1, на ул.№1 | строительство | 2033 | 2,335 | основная |  |
|  |  | на площадке №1, на ул.№2 | строительство | 2033 | 0,975 | основная |  |
|  |  | на площадке №1, на ул.№3 | строительство | 2033 | 0,200 | основная |  |
|  |  | на площадке №2, на ул.№4 | строительство | 2033 | 0,800 | основная |  |
|  |  | на площадке №2, на ул.№5 | строительство | 2033 | 0,550 | основная |  |
|  |  | на площадке №2, на ул.№6 | строительство | 2033 | 0,525 | основная |  |
|  |  | на площадке №2, на ул.№7 | строительство | 2033 | 0,500 | основная |  |
|  |  | на площадке №2, на ул.№8 | строительство | 2033 | 0,600 | основная |  |
|  |  | на площадке №2, на ул.№9 | строительство | 2033 | 0,555 | основная |  |
|  |  | в существующей застройке, на продолжении ул.№10 | строительство | 2033 | 0,150 | основная |  |
|  |  | в существующей застройке, на продолжение ул. Коммунаровская | строительство | 2033 | 0,150 | второстепенная |  |
|  |  | в существующей застройке, на продолжении ул. Коммунаровская | строительство | 2033 | 0,215 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке №1, на ул.№11 | строительство | 2033 | 0,215 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке №1, на ул.№12 | строительство | 2033 | 0,160 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке №1, на ул.№13 | строительство | 2033 | 0,100 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке №1, на ул.№14 | строительство | 2033 | 0,265 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке №2, на ул.№15 | строительство | 2033 | 0,615 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке №2, на ул.№16 | строительство | 2033 | 0,315 | второстепенная |  |
|  |  | в существующей застройке, на ул.№17 | строительство | 2033 | 0,150 | второстепенная |  |
|  |  | в существующей застройке, на ул.№18 | строительство | 2033 | 0,245 | второстепенная |  |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | в деревне Малое Микушкино, в том числе |  |  |  |  | Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется |
|  |  | на площадке №3, на продолжении ул. Октябрьская | строительство | 2033 | 0,250 | главная |  |
|  |  | на площадке №3, на продолжении ул. Молодёжная | строительство | 2033 | 1,250 | основная |  |
|  |  | в существующей застройке, на продолжении ул. Комсомольская | строительство | 2033 | 0,150 | основная |  |
|  |  | на площадке №3, ул.№1 | строительство | 2033 | 0,560 | основная |  |
|  |  | на площадке №3, ул.№2 | строительство | 2033 | 0,455 | основная |  |
|  |  | на площадке №3, Ул.№3 | строительство | 2033 | 0,830 | основная |  |
|  |  | на площадке №3, ул.№4 | строительство | 2033 | 0,735 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке №3, ул.№5 | строительство | 2033 | 0,435 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке №3, ул.№6 | строительство | 2033 | 0,195 | второстепенная |  |
|  |  | на площадке №3, ул.№7 | строительство | 2033 | 0,180 | второстепенная |  |

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объектах местного значения муниципального района Шигонский, объектах местного значения сельского поселения Бичевная, за исключением линейных объектов

| Вид зоны (подзоны) | Тип застройки | Площадь, га | Максимальная этажность застройки | Максимальный размер санитарно-защитной зоны расположенных или планируемых к расположению в зоне объектов (метров) (устанавливается только для производственных, сельскохозяйственных зон и зон специального назначения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона (Ж) | - | 415,9331 | 3 | - |
|  | объекты местного значения муниципального района: - дошкольное образовательное учреждение в селе Большое Микушкино по ул. Советская, 106 (на 150 мест, реконструкция); - дошкольное образовательное учреждение в деревне Малое Микушкино по ул. Первомайская, (на 60 мест); - общеобразовательное учреждение в селе Большое Микушкино по ул. Советская, 104, (на 480 учащихся, реконструкция); - общеобразовательное учреждение в деревне Малое Микушкино по ул. Октябрьская, 16, (на 280 учащихся, реконструкция); - фельдшерско-акушерский пункт с аптекой в деревне Малое Микушкино по ул. Октябрьская, 16 (на 15 посещений в смену, реконструкция); спортивная площадка для общеобразовательного учреждения в селе Большое Микушкино по ул. Советская, 104, (площадь – 0,1 га, реконструкция); объекты местного значения сельского поселения: - физкультурно-оздоровительный комплекс в деревне Малое Микушкино на площадке № 3 (площадь пола – 150 кв.м); - бассейн в селе Большое Микушкино на площадке № 2 (площадь зеркала воды – 350 кв.м); - здание сельского дома культуры в поселке Лесной, по ул. Лесная (на 20 мест); - водозабор в селе Большое Микушкино по ул. Советская (увеличение производительности на 439 куб.м/сут., реконструкция); - водозабор в деревне Малое Микушкино по ул. Октябрьская (увеличение производительности на 213 куб.м/сут., реконструкция); трансформаторная подстанция в селе Большое Микушкино по ул. Степная (ТП-10/0,4кВ, 1х100кВА-1 шт.); трансформаторная подстанция в селе Большое Микушкино на пл. № 1 (ТП-10/0,4кВ, 1х160кВА-1 шт.); трансформаторная подстанция в селе Большое Микушкино на пл. № 1 (ТП-10/0,4кВ, 1х100кВА-1 шт.); трансформаторная подстанция в селе Большое Микушкино на пл. № 2 (ТП-10/0,4кВ, 1х100кВА-1 шт.); трансформаторная подстанция в селе Большое Микушкино на пл. № 2 (ТП-10/0,4кВ, 1х250кВА-1 шт.); трансформаторная подстанция в деревне Малое Микушкино на пл. № 3 (ТП-10/0,4кВ, 1х250кВА-1 шт.); шкафной газорегуляторный пункт в деревне Малое Микушкино, на площадке № 3 (производительность – до 460 куб.м/час); - канализационная насосная станция в селе Большое Микушкино на юге ул. Чекмасовская (производительность – 50 куб.м/сут). - канализационная насосная станция в селе Большое Микушкино на юге ул. Советская (производительность – 290 куб.м/сут). - канализационная насосная станция в деревне Малое Микушкино на юге ул. Октябрьская (производительность – 460 куб.м/сут). - канализационная насосная станция в деревне Малое Микушкино на севере площадки № 3 (производительность – 600 куб.м/сут); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в селе Большое Микушкино по ул. Коммунарская (1 шт.); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в селе Большое Микушкино по ул. Переулочная (1 шт.); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в селе Большое Микушкино по ул. Чекмесовская (1 шт.); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в деревне Малое Микушкино (1 шт.); - ящик кабельный (ЯКГ-20) в деревне Малое Микушкино по ул. Комсомольская (1 шт.); - распределительный шкаф (ШР -300) в селе Большое Микушкино на пл. № 1; - распределительный шкаф (ШР -300) в селе Большое Микушкино на пл. № 2; - распределительный шкаф (ШР -300) в деревне Малое Микушкино на пл. № 3; - автоматическая телефонная станция в селе Большое Микушкино по ул. Советская, 116 (50/200, увеличение емкости на 400 номеров, реконструкция); - автоматическая телефонная станция в деревне Малое Микушкино по ул. Молодежная, 14 (50/200, увеличение емкости на 150 номеров, реконструкция); - шкафной газорегуляторный пункт в деревне Малое Микушкино на площадке № 3 (производительность – до 460 куб.м/час). шкафной газорегуляторный пункт в селе Большое Микушкино, на площадке № 1 (производительность – до 320 куб.м/час). |
| Развитие жилой зоны до 2033 года в селе Большое Микушкино планируется: - на площадке № 1 общей площадью 18,5 га планируется размещение 123 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 18450 кв.м, расчётная численность населения – 369 человек; - на площадке № 2 общей площадью 24,89 га планируется размещение 166 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 24900 кв.м, расчётная численность населения – 498 человек; - в существующей застройке по ул. Чекмасовская за счет уплотнения, на территории общей площадью 2,08 га планируется размещение 14 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 2100 кв.м, расчётная численность населения – 42 человека; - в существующей застройке по ул. Коммунарская за счет уплотнения, на территории общей площадью 4,82 га планируется размещение 32 индивидуальных жилых дома, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 4800 кв.м, расчётная численность населения – 96 человек; - в существующей застройке по ул. Переулочная за счет уплотнения, на территории общей площадью 3,51 га планируется размещение 23 индивидуальных жилых дома, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 3450 кв.м, расчётная численность населения – 69 человек; - в существующей застройке по ул. Степная за счет уплотнения, на территории общей площадью 5,61 га планируется размещение 38 индивидуальных жилых дома, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 5700 кв.м, расчётная численность населения – 114 человек. Развитие жилой зоны до 2033 года в деревне Малое Микушкино планируется: - на площадке № 3 общей площадью 26,81 га планируется размещение 179 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 26850 кв.м, расчётная численность населения – 537 человек ; - в существующей застройке по ул. Комсомольская за счет уплотнения, на территории общей площадью 1,81 га планируется размещение 12 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1800 кв.м, расчётная численность населения – 36 человек. Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Лесной планируется: - в существующей застройке по ул. Лесная за счет уплотнения, на территории общей площадью 0,45 га планируется размещение 3 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 450 кв.м, расчётная численность населения – 9 человек; - в существующей застройке по ул. Заречная за счет уплотнения, на территории общей площадью 1,1 га планируется размещение 7 индивидуальных жилых домов, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 1050 кв.м, расчётная численность населения – 21 человек. |
| Общественно-деловая зона (О) | - | 9,0529 | 4 | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - здание сельского дома культуры в селе Большое Микушкино на площадке № 2 (на 180 мест); - здание сельского дома культуры в деревне Малое Микушкино на площадке № 3 (на 150 мест); - предприятие бытового обслуживания в деревне Малое Микушкино на площадке № 3 (на 10 рабочих мест); - предприятие бытового обслуживания в селе Большое Микушкино на площадке № 2 (на 15 рабочих мест); - здание администрации сельского поселения в селе Большое Микушкино по ул. Советская, 96 (на 7 рабочих мест, реконструкция); трансформаторная подстанция в селе Большое Микушкино на пл. № 2 (ТП-10/0,4кВ, 1х400кВА-1 шт.); трансформаторная подстанция в деревне Малое Микушкино на пл. № 3 (ТП-10/0,4кВ, 1х400кВА-1 шт.); - трансформаторная подстанция в деревне Малое Микушкино на ул. Первомайская (ТП-10/0,4кВ, 1х250кВА-1 шт., реконструкция). |
| Зона рекреационного назначения (Р) | - | 86,2020 | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - парк в селе Большое Микушкино на площадке № 2 (площадь – 1,4 га); - парк в деревне Малое Микушкино на площадке № 3 (площадь – 1,5 га); - плоскостные спортивные сооружения к западу от села Большое Микушкино, (площадь – 1,7 га, реконструкция); - плоскостные спортивные сооружения в селе Большое Микушкино по ул. Советская, 104 (площадь – 1,0 га, реконструкция); - плоскостные спортивные сооружения в восточной части деревни Малое Микушкино, (площадь – 1,3 га, реконструкция); - плоскостные спортивные сооружения в поселке Лесной, по ул. Лесная, (площадь – 0,08 га,); - пожарный съезд на водотоке в южной части поселка Лесной (ширина 3,5 м, площадка размером 12х12 м, реконструкция); - шкафной газорегуляторный пункт в селе Большое Микушкино, на площадке № 2 (производительность – до 430 куб.м/час). |
| Зона сельскохозяйственного использования (Сх), включающая подзоны: |
| Сх1 | сельхозугодья | 8415,3737 | - | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - пожарный пирс на водном объекте, расположенном к северу от села Большое Микушкино (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); - пожарный пирс на водном объекте, расположенном к северу от деревни Малое Микушкино (съезд с твердым покрытием шириной 3,5 м, площадка размером 12х12 м); - пруд к северу от села Большое Микушкино (площадь 8,85 га, реконструкция); - пруд к северу от деревни Малое Микушкино (площадь 2,23 га, реконструкция); - канализационная насосная станция в селе Большое Микушкино на юге ул. Советская (производительность – до 420 куб.м/сут); - канализационные очистные сооружения к юго-западу от деревни Малое Микушкино на территории сельского поселения Большое Микушкино (производительность – 700 куб.м/сут). |
| Сх2-0 | объекты сельскохозяйственного назначения, дачного хозяйства, садоводства и огородничества | 60,0422 | 2 | - |
| Сх2-3 | объекты сельскохозяйственного назначения | 18,5522 | 2 | 300 |
| Сх2-4 | объекты сельскохозяйственного назначения | 25,7970 | 2 | 100 |
| Сх2-5 | объекты сельскохозяйственного назначения | 10,7214 | 2 | 50 |
| Зона производственного использования (П), включающая подзоны: |
| П1-3 | объекты производственного и складского назначения | 10,6179 | 3 | - |
| П1-5 | объекты производственного и складского назначения | 2,6107 | 3 |  |
| П2 | объекты коммунально-складского назначения | 1,9705 | 3 | - |
|  | объекты регионального значения: - пожарное депо на 2 машино-выезда в восточной части деревни Малое Микушкино на продолжении автодороги «Похвистнево – Урал» - Малое Микушкино. объекты местного значения сельского поселения: - комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания малой мощности в селе Большое Микушкино на площадке № 2 вместе с прачечной самообслуживания на 106 кг белья в смену, пунктом приема химчистки на 5,3 кг вещей в смену, баней на 20 мест; трансформаторная подстанция в селе Большое Микушкино на пл. № 2 (ТП-10/0,4кВ, 1х100кВА-1 шт.). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) | - | 185,2143 | 2 | - |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - водозабор в селе Большое Микушкино по ул. Чекмасовская (реконструкция); - трансформаторная подстанция в селе Большое Микушкино очистные сооружения (ТП-10/0,4кВ, 1х63кВА-1 шт.). |
| Зона специального назначения (Сп), включающая подзоны: |
| Сп1 | кладбище | 5,9196 | - | 50 |
|  | объекты местного значения сельского поселения: - кладбище к западу от села Большое Микушкино (увеличение площади до 1,1 га, реконструкция). |
| Сп3 | скотомогильники | 0,0625 | - | 1000 |
|  | объекты регионального значения: - скотомогильник (яма Беккари) на расстоянии 1500 м к юго-востоку от села Большое Микушкино (минимальная площадь – 600 кв. м). |